1.LYY-7低温沥青延伸仪

（1）LYY-7低温沥青延伸仪概述及用途

低温液晶沥青延伸度测定仪吸取了当代国际最新设计优点推出的第三代外丝杠，双gui定位传动延伸仪，其突出优点是拖板传动极其平稳、无震动、走丝精度极高，观测方便。完全符合交通部（JTG E20-2011）标准。

本仪器适用于测量各种规格型号的沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物等材料的延伸度。能自动测控温度，无级调速装置，能同时进行三个试模的试验。可实现各种拉伸速度的选择，广泛用于生产，道路施工和科研部门，更适用于改良性沥青的试验。

（2）LYY-7低温沥青延伸仪结构说明

本 延伸仪为仿美落地式整体结构，外型美观大方，内至丝杠由双道gui组成拉伸机构，具有拉伸均匀、稳定、无噪音优点，由四个方向轮落地支撑。

1、本机采用不锈钢浴槽，槽体下方装有加热管和制冷蒸发器，两端装有限位开关，拉伸超程可自动停机。

2、右侧安装电源、电器等控制仪表。

3、下方有封闭式压缩机、冷凝器、风扇等组成的制冷系统。

（3）LYY-7低温沥青延伸仪主要技术数据

最大测定工作长度：1500mm  2000mm。

拉伸滑板移动速度：10mm/min  50mm/min

拉伸电机功率：550W

水浴搅拌电泵：45W

电加热管功率：2KW

制冷功率：2KW

水浴温度控制范围：0——50℃

温控精度：±0.1℃

制冷量：4000卡/min

工作电源电压：220V 50HZ

外型尺寸：2680×450×950mm

整机重量：210Kg

（4）LYY-7低温沥青延伸仪使用方法

1、本机应水平放置于室内，室温0—25℃，相对湿度不超过80%，无震动，腐蚀性气体的地面上，有良好的接地保护。

2、使用前检查水浴水面深度是否符合测试操作规程要求，在关闭所有电源

开关情况下，接通电源，检查搅拌泵，拉伸动力及移动滑板是否运转良好。

3、打开控温开关，调节控温表到需要的温度，开动搅拌，根据实验要求及环境温度需要，可启动制冷加热控制。

4、拉伸前调速器调整转速，检测拉伸速度到所需速度。

5、开始拉伸，将滑板退于左侧，准备好的测试模分别套在滑板及槽端的金属柱上，开动拉伸进行测试，到所有的试件拉伸断裂后，停止电机电源，断裂时的数显读数为测定结果。

6、停止使用时，应先关闭各部分电源开关，最后切断总电源。

（5）LYY-7低温沥青延伸仪操作说明

接通电源以前请关闭所有开关。插上电源插座，打开电源开关，液晶屏上开始出现字符，直到工作界面出现，此时处于待机状态。打开制冷、加热和搅拌，在控温仪作用下可把水自动控制到所需温度，当达到所需温度时可按启动键，三个长度同时计值，当第一根试样被拉断时按一次计值键，测量值1停止计值，此值为第一试样数据。第二根试样被拉断时再按一次计值键，测量值2停止计值，此值为第二试样数据，第三根试样被拉断时再按一次计值键，测量值3停止计值，此值为第三试样数据。同时平均值处显示三次数据的平均值，按保存键此组数据被保存（可保存80组10年），按打印键可打出此组数据（打印机为专用打印机，可选购）。按删除键可删除当前组数据。测量过程中可通过速度键切换速度。

进入待机画面以后，按设定键进入“读参数记录状态”，通过左右箭头可翻阅以前保存的所有记录，并可按打印键打印数据。再次按设定键进入时间调校模式，配合左右箭头和“+”“—”键可修改时间，修改无误后必须按保存键才能生效。

注意事项：1、此仪器工作电压为AC220V,且必须接地

2、下雨打雷时严禁使用，并拔下电源插头

3、如遇操作开关时出现屏幕重启现象开机待机一段时间再使用。

（6）LYY-7低温沥青延伸仪使用与保养

1、由于该机设计了高性能制冷压缩机长期放置会使压缩机内冷冻机油积聚使压缩机启动困难，或冷冻机油下沉，所以每三个月可开冷冻1小时左右。

2、冷冻速度过慢时是缺氟现象，可根据实际情况加F22，加氟时最好选干燥的晴日天气防止微量潮气侵入加氟导管，请专业人员进行维修处理。

3、使用前在加油孔处加适量机油。实验完毕后把延伸板停在以免丝杠下沉。（仪器中间位置）

（7）LYY-7低温沥青延伸仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）LYY-7低温沥青延伸仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）LYY-7低温沥青延伸仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）LYY-7低温沥青延伸仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）LYY-7低温沥青延伸仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

2.型号：SZR-3 SZR-5/6/7/8/9电脑沥青针入度测定仪

（1）电脑沥青针入度测定仪用途

该仪器满足GB4509－84《石油沥青针入度测量法》和JTG E20-2011《沥青针入度试验》，主要用于粘稠道路石油沥青、液体石油、沥青及沥青材料经蒸馏或乳化试验后的残留等的针入度。

（2）电脑沥青针入度测定仪仪器主要技术指标

1、最小分度：0.01mm

2、测量范围：0－50mm

3、标准针及针标合重：100±0.05g

4、两位LED显示

5、电源：220V/50HZ

6、试样皿：平底筒状、金属制，尺寸为Ф55×35mm

7、平底保温皿：玻璃制品，容量大于15L，皿深大于60mm，附放试样皿用四角网架一个。

8、仪器工作平台，设有调整水平机构。

（3）电脑沥青针入度测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（4）电脑沥青针入度测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（5）电脑沥青针入度测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（6）电脑沥青针入度测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（7）电脑沥青针入度测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

3.电脑沥青软化点测定仪   型号：HR-2806E/F/G/H

（1）HR-2806系列沥青软化点共有四款型号，其区别为：
HR-2806E型：适用软化点温度范围：0-99.9℃，不配打印机

HR-2806F型：适用软化点温度范围：0-180℃，不配打印机

HR-2806G型：适用软化点温度范围：0-99.9℃，配备打印机

HR-2806H型：适用软化点温度范围：0-180℃，配备打印机
    （2）HR-2806系列沥青软化点本仪器是根据国家标准GB/T4507《石油沥青软化点测定法》、国家交通行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0606《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的优选仪器。

本仪器采用全电脑控制，电子光电测量，液晶显示屏显示，选配微型打印机自动打印测试结果。本仪器还具有温度加热线性，浴液搅拌均匀，可同时测试两个样品，自动检测试样软化点的特点，自动化程度高，测试快捷方便，测试结果可靠，是沥青软化点测试的智能化仪器。

（3）HR-2806系列沥青软化点技术指标

1.电源电压：220V， 50HZ；

2.测温范围：

⑴试样软化点在80℃以下者，用蒸馏水做加热介质，+5 ℃～+80℃；

⑵试样软化点在80℃以上者，用甘油做加热介质，+32℃～+160℃；

3.温度分辨率：0.1℃；

4.搅拌器：搅拌速度连续可调 ；

5.加热速率：三分钟后自动调整为5.0±0.5℃/min；

6.软化点结果：液晶显示，选配打印机和电脑联机处理数据；

7.加热功率：600W； 8.计算机接口：RS232； 9.烧杯容积：1000mL；

10.环境条件：环境温度小于35℃，无空气对流现象；

11.相对湿度：≤85％； 12.整机功率：700W。

（4）HR-2806系列沥青软化点产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）HR-2806系列沥青软化点产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）HR-2806系列沥青软化点交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）HR-2806系列沥青软化点售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）HR-2806系列沥青软化点沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

4	沥青标准粘度计    型号:SYD-0621

(1)沥青标准粘度计用途及适用范围

适用于测定低稠度的粘稠石油沥青、液体石油沥青和软煤沥青等的粘滞，粘滞度为试样在规定的温度下，从标准粘度计的泄油流满孔50ml所需之时间，以S表示，测定试样的粘滞度，以划分试样的标号。

（2）沥青标准粘度计【技术参数】
   恒温槽：∮160mmXlOOmm
   盛样管：内径∮40mm
   流孔直径有： ∮3mm∮4mm ∮5mm及∮1Omm四种
   接收瓶：lOOml
   控温范围：室温~90℃
   控温精度：±0.2℃

（3）沥青标准粘度计操作规程

1、 打开电源。

2、 根据试验标号和技术要求，选择好油槽油孔的直径。

3、 用金属提杆堵住油孔。

4、 注入水不能太满。

5、 取样品放入杯中熔化。

6、 根据沥青的要求将导热电极调到需用温度，打开加热开关，满足条件后，提出油槽中的金属棒，沥青流出倒置于量筒中，加入适量水待试样自流孔流入量筒25ml，按动秒表，流止100ml时，按停秒表，记取经过时间。

7、 试验完毕，关闭电源。

沥青粘度计 沥青标准粘度计注意事项

1.　使用沥青标准粘度计，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

2.　初次使用沥青标准粘度计人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

3.　实验时使用的沥青标准粘度计，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等

（4）沥青标准粘度计使用方法

使用前应检查各部分是否正常，并注意水槽内是否清洁，油槽孔内有无障碍物，按下列顺序进行试验。

1、 好注水漏斗，注入的水不能超过规定的刻线。

2、 取下油槽盖。

3、 根据试验沥青的标号和技术规范选择好油槽泄油孔的直径。

4、 用金属提杆堵塞泄油孔。

5、 取沥青样放入烧杯中加热熔化，倒入油槽。

6、 盖好油杯盖。

7、 根据各种沥青的要求对温度设定进行设定：按住↑或↓按键使温度窗口显示的温度达到设定值时松开按键：打开电源开关，开始加热；开动搅拌开关，当温度达到时，恒温1—3min。提起球塞，利用标记悬挂在试样管边上，等试样流入接受瓶或量筒达25ml（量筒刻度50mL）时，计取时间，待试样流出75mL（量筒刻度100mL）时，停止计时。计取试样流出50mL所经过的时间，即为试样的粘度。详见交通部行业标准JTJ052-2000中的（T0621—93）进行试验。

（5）沥青标准粘度计注意事项：
  1.　使用设备时，要研发单位沧州恒胜伟业公路仪器有限公司认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格技术电话15132705088遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
  2.　初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。
  3.　实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。
  4.　电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。
  5.　使用设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。

（6）沥青标准粘度计质量保证
　　设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

（7）沥青标准粘度计质量承诺：
   1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
   2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）沥青标准粘度计产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

（9）沥青标准粘度计交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
  2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
    ① 技术保养维修手册
    ② 外购件说明书及制造厂家
    ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）沥青标准粘度计沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

5.沥青运动粘度计   型号：SYD-265E

（1）SYD-265E沥青运动粘度计用途及适用范围

本仪器是根据中华人民共和国行业标准T0619《沥青运动粘度试验（毛细管法）》所规定的要求设计制造的，使用于按T0619标准所规定的要求测定沥青试样在规定温度下的运动粘度。本仪器的实验结果符合中华人民共和国交通部JTJ052《公路工程沥青混合料试验规程》的要求。

（2）SYD-265E沥青运动粘度计主要技术规格及参数

⒈工作电源：         AC220V±10％，50Hz。

⒉浴液加热功率：     两档，1000w（辅助加热）600w（控温加热）

⒊浴液使用温度：     室温~150.0℃。

⒋水浴控温精度：     ±0.1℃。

⒌水银温度计：       分度0.1℃,测温范围为100~150℃。

⒍水浴容量：         20L。

⒎试样数量：         同时插入毛细管数量:4根。

⒏搅拌电机：         功率6w;转速1200r/min。

⒐环境温度：         －10℃~+35℃。

⒑相对湿度：         ＜85％。

⒒温度传感器：       工业铂电阻,其分度号为Pt100。

⒓整机功耗：         不大于1800W

⒔毛细管粘度计：    坎芬式逆流毛细管粘度计一组共七支,型号分别为200、300、350、400、450、500、600（即R管内径分别为1.02、1.26、1.48 、188 、2.20、3.10、4.00毫米)

（3）SYD-265E沥青运动粘度计主要结构及电路原理

仪器由毛细管粘度计、水银温度计、电动搅拌装置，电加热装置、温控仪、双层恒温浴和照明灯等组成。其结构图见图1所示，电原理图见图2所示，主要特点为：

⒈双层恒温浴：内层采用φ300×300mm的硬质玻璃缸，外层保温套为φ360×285mm的有机玻璃筒，内外层之间为空气保温层，试验时，为不使水蒸气进入保温层而影响观测，可在保温层充入干燥空气（充气设备自备）。浴缸盖上有四个孔，分别安放毛细管粘度计夹子和胶木盖。在夹子上装有三个调节螺钉，以调节毛细管粘度计的垂直度。

⒉照明灯采用220V16W2D荧光灯，为清晰地观测毛细管粘度计的读数提供了保证。

⒊温控仪：

⑴温度传感器：工业铂电阻,其分度号为Pt100。

⑵温控仪：智能温度控制仪，具有PID自整定和四位双LED 窗指示功能，控温迅速,响应快,超调小,控温精度±0.1℃。

⑶加热系统：1000W和600W双电加热管加热。仪器刚开始工作时，1000W辅助加热和600W控温加热一起加热，升温快；在设定的观测温度点附近，能自动调整加热功率，1000W辅助加热关闭，仅600W控温加热工作，保证浴温的稳定。

⒋搅拌系统：电动搅拌机为单相异步电动机。电动轴与搅拌轴由环氧棒隔离，不致影响电机正常工作。

（4）SYD-265E沥青运动粘度计仪器使用的工作条件

⒈仪器应放置在干燥，清洁，无腐蚀性气体的环境中，并应安放在平整且稳固的实验台上。

⒉恒温浴中应置放甲基硅油或甘油等溶液。

⒊测试试样时应根据实验的要求选用适当的毛细管粘度计。

（5）SYD-265E沥青运动粘度计仪器的安装

⒈打开包装箱，清点备品备件，注意玻璃器皿，尤其是毛细管粘度计要轻取轻放，不要硬扳或硬塞以免损坏。

⒉在胶木上盖的挂钩上扣好垂球，调节机箱底角螺丝使缸壁与垂线平行为止。

⒊将温度计，传感器插入缸盖相应的孔中。

⒋再将机箱后面与缸盖的八芯插头座对接，传感器的三芯插头与机箱的三芯插座对接，四芯电源线与四芯航空插座对接。

（6）SYD-265E沥青运动粘度计使用方法

㈠测试前的准备

⒈使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。

⒉仔细阅读中华人民共和国行业标准T0619《沥青运动粘度实验（毛细管法）》，了解并熟悉标准所阐述的试验方法，试验步骤和试验要求。

⒊按标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具，材料等。

⒋检查本仪器的工作状态，使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。

⒌检查本仪器的外壳，外接 电源必须有良好的接状态。

㈡使用方法

⒈将操作面板上所有开关打开（开关指示灯亮）。此时加热系统（1000W，600W），搅拌系统开始工作。XMT温控仪二个显示窗（PV，SV）均有数字显示，PV显示此时的浴温（温度传感器反映的值），SV显示设定的温度。

⒉根据试验要求设定SV值（浴温），手按一下温控仪面板左下角“SET”功能键，SV值开始闪烁，通过右下角移动    减键     或加键    将设定温度锁定，再按“SET”键，设定完毕，SV显示设定值。

【按“SET”键后出现下列菜单中的字符,根据说明设定参数】

3. 升至设定值附近时，辅助加热系统会被自动切断。

⒋浴缸温度稳定后，若发现温度计指示值与温控仪显示值有偏差，则需要修正若仪表显示值为100℃，玻璃温度计检测值为99.7℃时,则按“SET”键进入B菜单，PV窗显示SC，使  SV   值显示—0.3（若玻璃温度计检测值为100.3℃时，则使SV值显示0.3），修正完毕后，按“SET”键退出B菜单，此时显示值与温度计检测值一致，温度偏差修整完毕。

⒌仪器出厂时PID参数已设定好，当控温精度达不到要求时需重新自整定一次，按住功能键“SET”5秒，进入B菜单，PV显示RL1，然后每按一次“SET”，PV依次显示AL2，SC，ATU，按加键，设置ATU=1，AT灯亮，按住“SET”5 秒，退出B菜单。系统进入自整定状态，经过两个周期的波动后，自整定结束，AT灯熄灭，PID参数调整完毕。（注意自整定

需在设定点远处进行，而且辅助加热得关掉）

⒍浴缸内温度正确且稳定后即可进行试 验，并严格按照T0619标准所规定的方法，对试样进行测试。

（7）SYD-265E沥青运动粘度计注意事项

⒈仪器无单独设置搅拌开关，打开控温开关，搅拌器同时开始工作。

⒉毛细管粘度计的垂直状态可通过夹持器上的三个小螺丝钉进行调整。

⒊温度计安装时务必使水银球的位置接近毛细管粘度计的中央点的水平面。

4、实验环境改变或浴液更换时，需要重新自整定一次PID参数.

5、机箱后有三路保险丝，断任何一路，仪器均不能正常工作。

| 字符 | 名称 | 设定范围 | 说 明 | 出厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO | 主控设定 | 0--9999 | 设定主控点数值大小 | 135 |
| SL | 下限绝对值设定 | 0--9999 | 设定下限点数值大小 | 134.9 |
| SH | 上限绝对值设定 | 0--9999 | 设定上限点数值大小 | 135.1 |
| SC | 传感器修正设定 | -20--20 | 修正传感器误差 | 6.5 |
| P | 比例范围 | 1--999 | 设定比例带大小,不允许设定为零 | 20 |
|  | 积分时间 | 0--3600秒 | 设定积分时间;为零时关闭积分功能 | 130 |
|  | 微分时间 | 0--3600秒 | 设定微分时间;为零时关闭微分功能 | 30 |
|  | 比例周期 | 1--99秒 | 设定输出开关周期,不允许设定为零 | 50 |
|  | 自整定 | 00:自整定停止, 01:自整定开始, | 确定自整定执行\关闭 | 00 |
|  | 设定锁 | 00:不锁 01:锁除主控以外的设定 02:所有参数全锁定 | 确定参数修正允许\不允许 | 00 |

（8）SYD-265E沥青运动粘度计常见故障及排除方法

| 序号 | 常见故障 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源指示灯熄 | （1）指示灯坏 | 更换开关 |
|  |  | （2）保险丝熔断 | 更换保险丝 |
|  |  | （3）停电 | 检查外电源 |
| 2 | 外壳带电 | 仪器接地不良 | 检查接地线 |
| 3 | 辅助加热不加热 | （1）辅助加热开关未打开 | 打开辅助开关 |
|  |  | （2）加热器坏 | 更换加热器 |
|  |  | （3）可控硅坏 | 更换可控硅 |
| 4 | 不能控温 | （1）控温加热管坏 | 更换加热管 |
|  |  | （2）可控硅坏 | 更换可控硅 |
| 5 | PV窗无浴温显示 | （1）传感器坏 | 更换传感器 |
|  |  | （2）传感器没接好 | 接好传感器 |

（9）SYD-265E沥青运动粘度计仪器的成套及技术文件

（1）使用说明书         1份 （2）合格证书           1份

| 序号 | 名称 | 每套数量 | 备件数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYD—265E石油产品运动粘度测定仪 | 1台 |  |  |
| 2 | 逆流毛细管沾度计（一组） | 7支 |  |  |
| 3 | 水银温度计（100~150℃）精度0.1℃ | 1支 | 根据用户需要可另配150~200℃温度计 |
| 4 | 垂球 | 1只 |  |  |
| 5 | 传感器 | 1根 |  |  |
| 6 | 荧光灯管 | 1支 |  |  |
| 7 | 电源线 | 1根 |  |  |
| 8 | 胶木盖 | 4只 |  |  |
| 9 | 毛细管夹持器 | 4只 |  |  |
| 10 | 玻璃管湿度计挡圈 | 4只 |  |  |

（10）SYD-265E沥青运动粘度计产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（11）SYD-265E沥青运动粘度计产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（12）SYD-265E沥青运动粘度计交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（13）SYD-265E沥青运动粘度计售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（14）SYD-265E沥青运动粘度计沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
      本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

6.沥青动力粘度计  型号：SYD-0620

（1）石油沥青动力粘度计 概述 沥青的质量指标中，粘度是一个相当重要的指标。目前沥青的感温性多用针入度—软化点关联出的PI值表示，但对石蜡熔解热的作用导致沥青的软化点偏高，而这种沥青的60℃粘度却较低。因此，这种沥青的PI值并不能反映其真实的感温性。另外，以软化点、针入度为条件实验，其误差也较大。而粘度有明确的物理意义，试验的条件也较为严格，用粘度作为沥青的物理指标，能真实反映沥青材料的实际性能。有鉴于此，许多国家已陆续制定了以60℃分类的沥青标准及沥青粘度测试标准，如美国、加拿大、澳大利亚、日本、及芬兰等。

（2）石油沥青动力粘度计 由于一般道路沥青在60℃左右的粘度较大，测定时需使用较特殊的粘度仪。目前国外多采用美国ASTM  D2171规定的真空毛细管粘度仪，我国尚无此类标准和仪器。我厂生产的真空毛细管粘度仪，经实际应用，效果较好，解决了科研及检定的急需。本仪器根据中华人民共和国石油化工业标准SH0557-93真空毛细管法研制的，用于测定60℃环境下石油沥青的动力粘度。
     本仪器由温度控制水浴系统、真空系统和计时系统组成。能自动完成温度控制、真空控制、计时功能。并在测量结束时保持显示每段沥青流动时间。

（3）石油沥青动力粘度计技术参数：

1、电源：AC220V±10％
2、控温范围：室温~100℃
3、控温精度：±0.01℃
4、计日寸范围：0~999.9S
5、计时精度：≤0.05％
6、能自动进行温度和真空度的控制，有计时功能，液晶界面，自动进行评估和显示测试结果。

- 石油沥青动力粘度计目的与适用范围
本方法适用于真空减压毛细管粘度计测定粘稠石油沥青的动力粘度。非经注明，试验温度为60℃，真空度为40kPa。
（5）石油沥青动力粘度计仪具与材料
 1 真空减压毛细管粘度计：一组3支毛细管，式毛细管的形状见图1，型号和尺寸见表1。
 2  温度计：50℃～100℃，分度为0.1℃.
 3  恒温水槽：硬玻璃制，其高度需使粘度计置入时，最高一条时间标线在液面下至少为20mm，内设有加热和温度自动控制器，能使水温保持在试验温度0.1℃，并有搅拌器及夹持设备。水槽中不同位置的温度差不得大于0.1℃。保温装置的控温精密度宜达到0.1℃。
4 真空减压系统：真空度达到40kPammHg±66.5Pa（300mmHg±0.5mmHg）的压力，全部装置简要示意图如图2，各连接处不得漏气，以保证密闭，在开启毛细管减压阀进行测定时，不产生负压降低。在开口端连接真空泵抽真空。
5  秒表：2个，分度0.1s，总量程15min的误差不大于±0.05%。
（6）石油沥青动力粘度计方法与步骤
 准备工作
估计试样的粘度，根据试样流经规定体积的时间在60s以上，来选择真空毛细管粘度计的型号。
将真空毛细管粘度计用三氯乙烯等溶剂洗涤干净。如粘度计有油污，可用洗液、蒸馏水等仔细洗涤。洗涤后置烘箱中烘干或用通过棉花的热空气吹干。
 按本规程T0602准备沥青试样，将脱水过筛的试样仔细加热至充分流动状态。在加热时，予以适当搅拌，以保证加热均匀。然后将试样倾入另一个便于灌入毛细管的小盛样器中，数量均为50ml，并用盖盖好。
将水槽加热，并调节恒温在60℃±0.1℃范围之内，温度计应预先校验。
将选用的真空毛细管粘度计和试样置烘箱（135℃±5℃）中加热30min。
 （7）石油沥青动力粘度计实验步骤
    将加热的粘度计置一个容器中，然后将热沥青试样自装料管A注入毛细管粘度计， 
    试样应不致粘在管壁上，并使试样液面在E标线处±2mm之内。将装好试样的毛细管粘度计放回电烘箱(135℃±5.5℃)中,保温10min±2min,以使管中试样所产生气泡逸出。
   从烘箱中取出3只毛细管粘度计,在室温条件下冷你却2min后,安装在保持试验温度的恒温水槽中,其位置应使I标线在水槽液面以下至少为20mm.。自烘箱中取出粘度计，至装好放入恒温水槽的

（8）石油沥青动力粘度计沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
      本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

7.沥青旋转薄膜烘箱85型

（1）沥青旋转薄膜烘箱目的与适用范围
本方法适用于测定道路石油沥青旋转薄膜烘箱加热（简称RTFOT）后的质量损失，并根据需要测定旋转薄膜加热后，沥青残留物的针入度、粘度、延度及脆点等性质的变化，以评定沥青的老化性能。
本试验允许与T 0609沥青薄膜加热试验互相代替。
（2）沥青旋转薄膜烘箱仪具与材料
旋转薄膜烘箱：烘箱具有双层壁，电热系统附有温度调节器，可保持温度为163℃±0.5℃，其内部尺寸为高381mm、深445mm±13mm（关门后）。烘箱门上有一双层耐热的玻璃窗，其宽为305mm~380mm、高203mm~229mm,可以通过此窗观察烘箱内部试验情况。上部的加热元件应位于烘箱顶板的下方25mm±3mm，烘箱应调整成水平状态。
烘箱的顶部及底部均有通气口。底部通气口面积为150mm±7mm,对称配置，可供均匀进入空气的加热之用。上部通气口匀称地排列在烘箱顶部，其开口面积为93mm±4.5mm。
烘箱内有一内壁，烘箱与内壁之间有一个通风空间，间隙为38.1mm。在烘箱宽的中点上，且从环形金属架表面至其轴间152.4mm处，有一外径133mm、宽73mm的鼠笼式风扇，并用一马达驱动旋转，其速度为1725r/min。鼠笼式风扇将以与叶片相反的方向转动。
烘箱温度的传感器装置在距左侧25.4mm及空气封闭箱内上顶板下约38.1mm处，以使测温元件处于距烘箱内后壁约203.2mm位置。将测试用的温度计悬挂或附着顶板的一个距烘箱右侧中点50.8mm装配架上，温度计悬挂时，其水银球与环形金属架的轴线相距25.4mm以内。温度控制器将能使全部装好沥青试样后，在10min之内达到试验温度。
烘箱内有一个直径为304.8mm的垂直环形架，架上装备有适当的能锁着及开启8个水平放置的玻璃盛样瓶的固定装置。垂直环形架通过直径19mm的轴，以15r/min±0.2r/min速度转动。
烘箱内装备有一个空气喷嘴，向旋动玻璃盛样瓶在低位置上喷进热空气。喷嘴孔径为1.016mm，连接着一根长为7.6m、外调节流量、新鲜的和无尘的空气源。为保证空气充分干燥，可用活性硅胶作为指示剂。在烘箱表面上装备有温度指示器，空气流量计的流量应为4000mL/min±200mL/min。
盛样瓶：耐热玻璃制，不少于8个，高为139.7mm±15mm，外径为64mm±1.2mm，壁厚2.4mm±0.3mm，口部直径为31.75mm±1.5mm。
温度计：0℃~200℃，分度为0.5℃。
天平：感量不大于0.1g及感量不大于1mg各一个。
溶剂：汽油、三氯乙烯等。
本公司生产以下设备供您选择，其他辅助器具可代为提供：
（3）沥青旋转薄膜烘箱主要技术指标：
1、工作温度：163.0℃。
2、控温精度：0.5℃。
3、转盘转速：(15±0.2)r/Min。
4、供气量：（4000±200）ml。
5、加热功率:2 KW。
6、试样瓶：8个。
7、外形尺寸：810x800x1250mm
8、重量：146KG
9、电源电压：220V
10、功率：3.5KW
11、环境温度：5～40℃
12、环境湿度：≦85﹪

（4）沥青旋转薄膜烘箱沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
      （5）沥青旋转薄膜烘箱本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

8.型号：SY-1.5/2控温沥青延伸仪

（1）SY-1.5/2控温沥青延伸仪概述及用途

低温液晶沥青延伸度测定仪吸取了当代国际最新设计优点推出的第三代外丝杠，双轨定位传动延伸仪，其突出优点是拖板传动极其平稳、无震动、走丝精度极高，观测方便。完全符合交通部（JTG E20-2011）标准。

本仪器适用于测量各种规格型号的沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物等材料的延伸度。能自动测控温度，无级调速装置，能同时进行三个试模的试验。可实现各种拉伸速度的选择，广泛用于生产，道路施工和科研部门，更适用于改良性沥青的试验。

（2）SY-1.5/2控温沥青延伸仪结构说明

本 延伸仪为仿美落地式整体结构，外型美观大方，内至丝杠由双道轨组成拉伸机构，具有拉伸均匀、稳定、无噪音优点，由四个方向轮落地支撑。

1、本机采用不锈钢浴槽，槽体下方装有加热管和制冷蒸发器，两端装有限位开关，拉伸超程可自动停机。

2、右侧安装电源、电器等控制仪表。

3、下方有封闭式压缩机、冷凝器、风扇等组成的制冷系统。

（3）SY-1.5/2控温沥青延伸仪主要技术数据

最大测定工作长度：1500mm  2000mm。

拉伸滑板移动速度：10mm/min  50mm/min

拉伸电机功率：550W

水浴搅拌电泵：45W

电加热管功率：2KW

制冷功率：2KW

水浴温度控制范围：0——50℃

温控精度：±0.1℃

制冷量：4000卡/min

工作电源电压：220V 50HZ

外型尺寸：2680×450×950mm

整机重量：210Kg

（4）SY-1.5/2控温沥青延伸仪使用方法

1、本机应水平放置于室内，室温0—25℃，相对湿度不超过80%，无震动，腐蚀性气体的地面上，有良好的接地保护。

2、使用前检查水浴水面深度是否符合测试操作规程要求，在关闭所有电源

开关情况下，接通电源，检查搅拌泵，拉伸动力及移动滑板是否运转良好。

3、打开控温开关，调节控温表到需要的温度，开动搅拌，根据实验要求及环境温度需要，可启动制冷加热控制。

4、拉伸前调速器调整转速，检测拉伸速度到所需速度。

5、开始拉伸，将滑板退于左侧，准备好的测试模分别套在滑板及槽端的金属柱上，开动拉伸进行测试，到所有的试件拉伸断裂后，停止电机电源，断裂时的数显读数为测定结果。

6、停止使用时，应先关闭各部分电源开关，最后切断总电源。

（5）SY-1.5/2控温沥青延伸仪操作说明

接通电源以前请关闭所有开关。插上电源插座，打开电源开关，液晶屏上开始出现字符，直到工作界面出现，此时处于待机状态。打开制冷、加热和搅拌，在控温仪作用下可把水自动控制到所需温度，当达到所需温度时可按启动键，三个长度同时计值，当第一根试样被拉断时按一次计值键，测量值1停止计值，此值为第一试样数据。第二根试样被拉断时再按一次计值键，测量值2停止计值，此值为第二试样数据，第三根试样被拉断时再按一次计值键，测量值3停止计值，此值为第三试样数据。同时平均值处显示三次数据的平均值，按保存键此组数据被保存（可保存80组10年），按打印键可打出此组数据（打印机为专用打印机，可选购）。按删除键可删除当前组数据。测量过程中可通过速度键切换速度。

进入待机画面以后，按设定键进入“读参数记录状态”，通过左右箭头可翻阅以前保存的所有记录，并可按打印键打印数据。再次按设定键进入时间调校模式，配合左右箭头和“+”“—”键可修改时间，修改无误后必须按保存键才能生效。

注意事项：1、此仪器工作电压为AC220V,且必须接地

2、下雨打雷时严禁使用，并拔下电源插头

3、如遇操作开关时出现屏幕重启现象开机待机一段时间再使用。

（6）SY-1.5/2控温沥青延伸仪使用与保养

1、由于该机设计了高性能制冷压缩机长期放置会使压缩机内冷冻机油积聚使压缩机启动困难，或冷冻机油下沉，所以每三个月可开冷冻1小时左右。

2、冷冻速度过慢时是缺氟现象，可根据实际情况加F22，加氟时最好选干燥的晴日天气防止微量潮气侵入加氟导管，请专业人员进行维修处理。

3、使用前在加油孔处加适量机油。实验完毕后把延伸板停在以免丝杠下沉。（仪器中间位置）

（7）SY-1.5/2控温沥青延伸仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）SY-1.5/2控温沥青延伸仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）SY-1.5/2控温沥青延伸仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）SY-1.5/2控温沥青延伸仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）SY-1.5/2控温沥青延伸仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
      本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

9   沥青矿料粘附性试验仪   型号：SYD--0654

T0616—1993　沥青与粗集料的粘附性试验

（1）沥青矿料粘附性试验仪目的与适用范围

本方法适用于检验沥青与粗集料表面的粘附性及评定粗集料的抗水剥离能力。对于最大粒径大于13．2mm的集料应用水煮法，对最大粒径小于或等于13．2mm的集料应用水浸法进行试验。对同一种料源集料最大粒径既有大于又有小于13．2mm不同的集料时，取大于13．2mm水煮法试验为标准，对细粒式沥青混合料应以水浸法试验为标准。

（2）沥青矿料粘附性试验仪仪具与材料

2．1　天平：称量500g，感量不大于0．01g。

2．2　恒温水槽：能保持温度80℃±1℃。

2．3　拌和用小型容器：500mL。

2．4　烧杯：1000mL。

2．5　试验架。

2．6　细线：尼龙线或棉线、铜丝线。

2．7　铁丝网。

2．8　标准筛：9．5mm、13．2mm、19mm各1个。

2．9　烘箱：装有自动温度调节器。

2．10　电炉、燃气炉。

2．11　玻璃板：200mm×200mm左右。

2．12　搪瓷盘：300mm×400mm左右。

2．13　其他：拌和铲、石棉网、纱布、手套等。

（3）沥青矿料粘附性试验仪水煮法试验

3．1　准备工作

3．1．1　将集料过13．2mm、19mm的筛，取粒径13．2mm～19mm形状接近立方体的规则

集料5个，用洁净水洗净，置温度为105℃±5℃的烘箱中烘干，然后放在干燥器中备用。

3．1．2　将大烧杯中盛水，并置加热炉的石棉网上煮沸

3．2　试验步骤

3．2．1　将集料逐个用细线在中部系牢，再置105℃±5℃烘箱内1h。按本规程T0602的方法准备沥青试样。

3．2．2　逐个取出加热的矿料颗粒用线提起，浸入预先加热的沥青 （石油沥青130℃～150℃）（煤沥青100℃～110℃） 试样中45s后，轻轻拿出，使集料颗粒完全为沥青膜所裹覆。

3．2．3　将裹覆沥青的集料颗粒悬挂于试验架上，下面垫一张纸，使多余的沥青流掉，并在室温下冷却15min。

3．2．4　待集料颗粒冷却后，逐个用线提起，浸入盛有煮沸水的大烧杯中央，调整加热炉，使烧杯中的水保持微沸状态，如图1c） 和b），但不允许有沸开的泡沫，如图1a）。

（4）沥青矿料粘附性试验仪水煮法试验

图1　水煮法试验

4．1．3　将煮沸过的热水注入恒温水槽中，并维持温度80℃±1℃。

4．2　试验步骤

4．2．1　按四分法称取集料颗粒 （9．5mm～13．2mm）100g置搪瓷盘中，连同搪瓷盘一起放入已升温至沥青拌和温度以上5℃的烘箱中持续加热1h。

4．2．2　按每100g矿料加入沥青5．5g±0．2g的比例称取沥青，准确至0．18，放入小型拌和容器中，一起置入同一烘箱中加热15min。

4．2．3　将搪瓷盘中的集料倒入拌和容器的沥青中后，从烘箱中取出拌和容器，立即用金属铲均匀拌和1min～1．5min，使集料完全被沥青薄膜裹覆。然后，立即将裹有沥青的

集料取20个，用小铲移至。玻璃板上摊开，并置室温下冷却1h。

4．2．4　将放有集料的玻璃板浸入温度为80℃±1℃的恒温水槽中，保持30min，并将剥离及浮于水面的沥青，用纸片捞出。

4．2．5　由水中小心取出玻璃板，浸入水槽内的冷水中，仔细观察裹覆集料的沥青薄膜的剥落情况。由两名以上经验丰富的试验人员分别目测，评定剥离面积的百分率，评定后取平均值表示。

注：为使估计的剥离面积百分率较为正确，宜先制取若干个不同剥离率的样本，用比照法目测评定，不同剥离率的样本，可用加不同比例抗剥离剂的改性沥青与酸性集料拌和后浸水得到，也可由同一种沥青与不同集料品种拌和后浸水得到，样本的剥离面积百分率逐个仔细计算得出。

4．2．6　由剥离面积百分率按表3评定沥青与集料粘附性的等级。

（5）沥青矿料粘附性试验仪报告

试验结果应报告采用的方法及集料粒径。

（6）沥青矿料粘附性试验仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）沥青矿料粘附性试验仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（8）沥青矿料粘附性试验仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）沥青矿料粘附性试验仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）沥青矿料粘附性试验仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
      （11）沥青矿料粘附性试验仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

10   WSY-04型沥青含水量测定仪

- 沥青含水量测定仪
产品简介：WSY-04型沥青含水量测定仪 测定石油产品中的水分含量及石油沥青、煤沥青或乳化沥青的含水量。用电热套式加热法,具有无明火加热快等特点,有单联、双联、四联。 【技术参数】 蒸馏烧瓶： 500ml 加热功率： 400W(可调) 
 （2）沥青含水量测定仪详细介绍：
WSY-04型沥青含水量测定仪
测定石油产品中的水分含量及石油沥青、煤沥青或乳化沥青的含水量。用电热套式加热法,具有无明火加热快等特点,有单联、双联、四联。 
（3）沥青含水量测定仪技术参数 
蒸馏烧瓶： 500ml 
加热功率： 400W(可调)
（4）沥青含水量测定仪是我厂自行研发的新一代试验仪器。符合GB/T260、ASTMD95、T0612石油水份测定法标准测定石油产品中的水分含量及石油沥青、煤沥青或乳化沥青的含水量。
沥青含水量测定仪用电热套式加热法,具有无明火加热快等特点,有单联、双联、四联。
沥青含水量测定仪 【技术参数】额定电压220V电源频率50HZ 蒸馏烧瓶： 500ml 加热功率： 400W（可调）
（5）沥青含水量测定仪用途：
本试验仪适用于测定石油沥青，煤沥青或乳化沥青等的含水量。
沥青含水量是沥青试样内含有水分的数量，以质量百分率表示。
（6）沥青含水量测定仪仪器结构：
1、含水量测定仪如图由列几部分组成：
（1）玻璃烧瓶；硬玻璃制、圆底、短颈、直径100mm，容积500mL。
（2）水分接收器；形状如图，容积在0.3mL以下设有10等分刻度，0.3~1mL间设有7等分的刻度，1~10mL间每分度为0.2mL，但精度相近的水分接受器也可使用。
（3）冷凝管；直形或球形，内管直径10mm，全长350-400mm，末端斜切，套管直径40-50mm，长250-300mm，进出水管口接近两端，但尺寸相近的冷凝管也可使用。
（4）铁架；附有铁环及铁夹。
（5）加热器；电炉或燃气炉。
（6）底盘
（7）沥青含水量测定材料：
1、天平；感量不大于0.1g。
2、量筒：100mL、刻度1mL。
3、石棉网
4、其它：玻璃毛细管（ 一端封闭）或烘干的无釉磁片，带橡皮头的玻璃棒等。
5、溶剂；二甲苯或甲苯（体积比20∶80）的混合物等，工业纯。
（8）沥青含水量测定仪使用方法：
1、称量洗净并烘干的玻璃烧瓶的质量（m1），准确至0.1g。
2、将试样充分摇匀，或预热至50-80℃，使成流体后注入玻璃烧瓶中约100g（水分少于25%）或50g（水分多于25%时），称其合计质量（m2）准确至0.1g。
3、用量筒取200mL溶剂，注入烧瓶中，将烧瓶中的混合物仔细摇匀，勿使溅出瓶外并投入一些玻璃毛细管或无釉磁片。
4、将仪器装置如图，先将洗净并烘干的水分接受器（2）的支管紧密的安装在玻璃烧瓶（1）上，使支管的斜口进入烧瓶15-20cm；然后在接受器上连接冷凝管（3），冷凝管的内壁要预先用棉花拭干。安装时，冷凝管与水分接受器的轴心线要相重合，冷凝管下端的斜口切面要与接受器的支管管口相对。为避免蒸气逸出，应在冷凝管的上端用棉花塞着，以免空气中的水蒸气进入冷凝管凝结。
（9）沥青含水量测定仪试验步骤：
1、加热烧瓶并控制冷凝液的回流速度，使冷凝管的斜口保持每秒滴下2-5滴液体。
2、回馏过程中，水分接受器中水将过到最大容积刻度前，停止加热，待无溶剂滴出时，迅速取下接受器，并将溶剂水倒入一量筒中，然后装好继续加热回馏。
3、回馏将近完毕时，如果冷凝管内壁沾有水滴，应使烧瓶中的混合液在短时间剧烈沸腾，利用冷凝的溶剂将水滴尽量洗入接受器中。
4、接受器中收集的水体积不再增加，而且上层的溶剂完全透明时，应停止加热。
停止加热后，如冷凝管内壁仍有水滴，应从冷凝管上端倒入溶剂，把水滴冲进接受器。如溶剂冲洗依然无效，就用细玻璃棒带有橡皮的一端，把冷凝器内的水刮到接受器中。
5、使玻璃烧瓶冷却后，将仪器拆卸，读记接受器内或量筒中水分的体积（Vm）。
当接受器内的溶剂呈现浑浊，且管底收集的水分不超过0.2mL，时，将接受器放入热水浸20-30min，使溶剂澄清，再将接受器冷却至室温后，才读记管底收集水分的体积。

（10）沥青含水量测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。

（11）沥青含水量测定仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

11. 沥青脆点仪    型号：LS-1

（1）沥青脆点仪技术性能：

测温范围：-30℃-100℃； 测温精度：1℃ 钢片尺寸：41×20×0.15mm 夹钳最大距离：44mm 台阶高差：3.5mm

LS-1型沥青脆点仪厂家 铜材沥青脆点仪脆点仪报价产品简介：LS-1型沥青脆点仪自主研发的新一代仪器，沥青脆点仪概述：沥青的脆点试验是目前尚未纳入规范的非规试验。沥青材料随着温度的降低，由粘一塑料状态逐步转变为弹一脆性状态，因而表面为塑性减小，脆性增大，本仪器即为低温测定沥青的脆点。 
   
（2）沥青脆点仪 铜材沥青脆点仪脆点仪报价详细介绍：

（3）沥青脆点仪简介：是我厂自主研发的新一代仪器，
沥青脆点仪概述：沥青的脆点试验是目前尚未纳入规范的非规试验，沥青材料随着温度的降低，由粘一塑料状态逐步转变为弹一脆性状态，因而表面为塑性减小，脆性增大，本仪器即为低温测定沥青的脆点。
沥青脆点仪：本试验仪器即为在一定的金属片上涂一层沥青薄模，在装有冷却装置的保温筒内，通过手柄使金属片弯曲，随着温度的降低沥青薄模的温度易逐渐降低，当降至某一温度时，沥青薄模在规定弯曲条件下产生断裂时的温度（用酒精温度计显示）即为沥青的脆点。
（4）沥青脆点仪仪器的结构：
仪器由底座、保温筒、温度计、下夹板、上夹头、固定杆、基台、导轨滑块、手柄等零件组成。
底座是仪器的支撑。
保温筒为双层玻璃筒，用以盛放固定二氧化碳（干冰）和乙醇混合物是引起的冷却装置。下夹板、上夹头用来固定金属片。
固定杆，可动杆用夹布胶木制作，克服了金属筒的一些弊病，如润滑，锈蚀，温度等因素所引起的仪器性能改变。
基台、导轨、滑块、手柄等零件用来改变固定杆和可动杆的轴向位置，使金属片弯曲，曲玻璃管（长、短两支）用作抽真空，补充干燥空气用。

（5）沥青脆点仪厂家 铜材沥青脆点仪脆点仪报价试验方法
1、将仪器擦净，使之透明，以观察试验中的试样变化。
2、将沥青试样加热融化，脱水，冷却后称取器重量相当于0.4立方厘米沥青试样，将其置于干燥筒内加热，使沥青熔融涂裹于金属片上（要均匀）其厚度为0.5毫米，之后让涂有沥青的钢片在室温下冷却1小时。
3、取下的橡皮塞，在保温筒内放入适量固态二氧化碳和乙醇混合物（或丙酮）按原样装好。
4、取下的橡皮塞，（固定在塞的整体装置）将涂有沥青的钢片小心的夹在仪器的上、下夹头之间。
5、装上小橡皮塞及其他附件，按原样装配好，将温度表自可动杆的顶部圆孔中插入。
6、通过抽气调整保温瓶内的冷却速度为每分钟降低1°C。
7、当温度降低到预计的脆点温度前100°C左右时，即开始摆动仪器的手柄，摆动手柄速度控制在没分钟5转，此时滑块从第一台阶升至第二台阶，其高度差为3.5毫米，钢片亦随之弯曲呈弓形，然后按此速度反摆手柄原位置（第一台阶），钢片伸直。
温度每减低一度，按以下步骤重复一次。
（6）沥青脆点仪当试件出现裂纹时的温度即为该沥青试样的脆点。
LS-1型沥青脆点仪厂家 铜材沥青脆点仪脆点仪报价 说明
1、以三次平行试验的算术平均值作为脆点，测定脆点差值不得超过3°C
2、每架仪器配不绣钢片4片，不用时必须展平， 至于干燥的仪器箱内
3、本试验方法仅供参考

（7）沥青脆点仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）沥青脆点仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）沥青脆点仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）沥青脆点仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）沥青脆点仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
      （12）沥青脆点仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

12.  马歇尔稳定度测定仪    型号：LWD-5

（1）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪主要特性:

1、整个试验由仪器自动控制，自动测定消除了各种人为误差，打印试验结果。

2、设有有过压自动保护功能（若过压，窗口显示HHHH.HHHH，仪器自动停止加压），不会出现因过压而损坏仪器。

3、仪器以中华人民共和国交通部93—2—3发布的《公路工程及沥青混合料试验规程》为准。

4、智能测控部分可以与普通马歇尔试验仪加荷部分相配。

（2）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪技术参数:

1、压力测量范围：0—30KN；【3吨】适用于试件101.6mm

2、压力测量范围：0—50KN；【5吨】适用于试件152.4mm

2、流值测量范围：0—15.00mm（实际可达 15.00mm以上）；

3、数据采集速度：45000次/秒；

4、仪器可存贮15个试件的试验结果；

5、工作电压：220V；50Hz；

6、工作温度：5—35℃；建议在室温为10—30℃下使用。

（3）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪现场安装：

（1）开箱后按装箱单检查仪器，如不符应立即与供应商联系。

（2）将马歇尔主机放到平台上，把控制部分放到一旁，将各种连结线接好。

（3）检查电源应为220V±10％

（4）检查无误后，即可打开仪器的电源，按仪器的使用方法，检查仪器的性能。

（4）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪使用方法：

使用前将对应的插座接好，检查无误后即可开主机（若电网电压较低、干扰特大、或是电压动荡不定，有条件的用户配交流净化电源或UPS，无条件的可配一台交流稳压器。

（一）显示器及输入键盘的使用说明

显示共8位，分成两组，试验时，左边显示压力，右边显示（见仪器面板）；键盘共三个，分别为“切换”“试验”“打印”；“切换”键是从标定状态到工作状态之间相互切换的，按“试验”键，仪器便控制机械部分自动试验。

按“打印”键，即打印最近的15组试验结果。

1、仪器使用方法：将电子测控部分与机械加荷部分联接好，接通电源，此时窗口显示P0.00,L0.00，仪器通电15分钟后，将做

好的试件放于加荷头压之间（不必预加压），检查无误后按“试验”键即可，仪器自动控制加荷部分加荷试件受压变形情况通过显示器直接显示出来，直到试件受压破裂，停止加压，显示器上直接显示试件的最大压力和对应的流值。打印自动打印出试验结果，即最大压力与对应流值。同时仪器自动控制加荷设备下降至规定高度，方便换试件。

（5）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪仪器计量与标定：

数据的标定，开机前，按下“切换”键不放，然后打开电源，此时仪器进入标定程序状态。仪器通电15分钟后，即可标定。标定时，先记下零点数据，以后检测数据减去零点数据即可。

（1）压力的标定校准（非专业人员不能进行此项操作）

第一步：用标准测力计放到仪器的传感器与升降机中间。

第二步：打开测控部分机箱。可见到蓝色可调电位器，其中压力校准为调整压力大小。

第三步：记下控制部分零点时数据。

第四步：用手动摇把加压，加到标准测力计上一定数据然后调整“压力校准”扭使之相符。

第五步：关机，装上机箱。

（2）位移校准（非专业人员不得进行此项操作）。

第一步：开机15分钟后打开机箱。

第二步：将位移传感器放到第一条线上，（传感器头向左、右边数记下零点值）

第三步：将位移传感器放到第二条线上，记下满度。

第四步：满度值减去零点值应为，14.5mm—15.5mm之间如不，（可调整位移零位与位移满度来实现）

第五步：关机装上机箱。

（6）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪常见故障及维护：

1、关机后立即开机键盘无效或其它部分不正常。解决方法十秒钟后再开。

2、仪器正常，打印机不打印；出现这种现象有两种可能：

（1）打印电缆线没有装或没有装好；

（2）打印电缆内部断线；

解决方法：将打印电缆线插好或更换新打印电缆线。

3、启动后，加荷部分加荷，试件受压变形，但压力窗口无数据变化，出现这种现象，应即关机，同时，将加荷部分停止加荷。解决方法：（1）传感器插接头松动或掉下来了，重新插好。

（2）传感器联接线或其它部分有问题，请与本厂服务部联系。

4、加荷部分不加荷

解决方法：（1）“执行”接头松动或掉下来了，请重新插好。

（2）执行联接线或其它部分有问题，请与本厂服务部联系。

5、仪器加荷部分“能上不能下”。出现这种现象有二种可能：

（1）“执行接头松动或掉下来了，请重新插好。

（2）联接线或其它部分有问题，请与本厂服务部联系。

6、仪器正常工作下，打印机中断打印，仪器也出现死机现象；这种现象是由于电源质量术差引起的，必须解决。

（7）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪解决方法有三条：

（1）远离干扰源；（2）关闭干扰器具（如大功率用电器或高频焊接机等）；（3）配交流稳压器。

7、放上试件后，压力启动机器后机器显示为“HHHH.HHHH”说明试件压力过大，出现这种情况应检查恒温水浴温度是否为60℃±0.5℃与恒温时间是否为30min到45min之间,或检查试件配合比。

8、当试验数据压力过小，流值过大时，检查水浴温度是否过高，恒温时间过长与试件配合比不对。

（8）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪使用注意事项：

1、做马氏试验时，加荷部分必须由电子测控部分控制，不得人工强加荷或人为启动机加荷，否则，会发生加压过载而损坏仪器。

2、若电网干扰较大，或是电压动荡不定，有条件的用户配交流净化电源，无条件的用户请配交流稳压器。

3、加荷部分控制线及打印机电缆线不能受力。

4、仪器不要与一个大功率用电器共用一电源插座。

5、仪器应置于干燥处，不要常拔插接件，防止插头接触不良。

6、空气潮湿的地区，宜将传感器存放于干燥箱中保存。

7、仪器不用时，请用布盖住，防止灰尘侵入。

8、请不要私自打开或拆卸仪器。

9、升降机构需定期加注黄油。

（9）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（10）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（11）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（12）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（13）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
 （14）LWD-5型马歇尔稳定度测定仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

13.离心式抽提仪  DLC－III

（1）DLC－III沥青离心式抽提仪仪器概述：

该仪器是一种将沥青混合料中有沥青分离出来的专用仪器，是我厂在消化吸收国外产品的基础上开发出来的国内新产品。

该仪器主要用于道路交通工程部门及有关大专院校科研教学等部门检测沥青混合料级配及沥青含量之用。是一种靠设备高速旋转的离心力把沥青混合料中的沥青分离出去的快速检测设备。可比传统的蒸馏法提高功效10倍。最适合道路工程的施工监理和沥青混合料生产厂家的现场快速检测。

（2）DLC－III沥青离心式抽提仪主要特点：

该仪器采用无级调速，具有分离速度快，检测过程简单，节约能耗，性能稳定，重量轻，体积小，噪音低等优点。

（3）DLC－III沥青离心式抽提仪主要技术参数：

料碗容重：1.5Kg  (3Kg)         功率：250W

电压：220V                    转速：1300—3000 r / min

整机重量：60Kg                外形尺寸：高526mm  直径：350mm

（4）DLC－III沥青离心式抽提仪仪器主要结构：

该仪器主要由底座、电机、旋转料碗、收集器及电子调速，制动装置等组成。工作时电机直接驱动料碗旋转，使之产生离心力，把料碗中被溶剂溶解的沥青溶液经过滤纸被甩出，从而产生沥青与矿料分离，以测定其含量。

（5）DLC－III沥青离心式抽提仪使用方法及操作步骤：

（一）准备工作

1、按T07722-93沥青混合料含量试验（离心分离法），在拌和厂从运料卡车取沥青混合料试样，施在金属盘中适当拌和，待温度降100℃以下时，用大烧杯取混合料试样质量1000g左右（M）（粗粒式沥青混合料用高限，细粒式用低限，中粒式用中限）准确至0.1g。

2、如从路上用钻机法或切割法取得试样应用电风扇吹使其完全干燥，置微波炉或烘箱中适当加热成松状态时取样，但不得用锤击，以防集料破碎。

（二）试验步骤：

1、向装有试样的烧杯中注入三氯乙烯溶剂，将其浸没，记录溶剂用量，浸泡30 min，用玻璃棒适当搅动混合料，使沥青充分溶解。

注：也可直接在离心分离器中浸泡。

2、将混合料及溶液倒入离心分离器，用少量溶剂将烧杯及玻璃棒上的粘附物全部洗入分离器中。

3、称取洁净的圆环形滤纸质量，准确至0.01g。注意，滤纸不宜多次反复使用，有破损者不能使用，有石粉粘附时应用毛刷清除干净。

4、将滤纸垫在分离器边缘上，加盖紧固，在分离器出口处放上回 收瓶，上口应注意密封，防止流出液成雾状散失。

5、接通电源，打开开关，三位数码显示000表示机器正常。按启动键，分离机开始工作，工作过程为低速20秒（这时从机器中部看到电机转动，如不转，可微调后面板低速调节，使之慢慢转动）中速20秒（同低速相同，调节中速使之转速高于低速）高速140秒，合计180秒后自动停机。

6、从上盖的孔中加入新的溶剂，稍停3-5min后，按复零键再按启动键，分离机重新自动完成，如此操作数次直到流出的抽提液成清澈淡黄色为止。

注意：每次加入三氯乙烯不得超过浸泡容量，一般200毫升左右。

每小时启动不得超过10次。

7、卸下上盖，取圆环形滤纸，在通风橱或室内空气中蒸发干燥后，然后放入105±5℃烘箱中干燥，称取质量，其增重部分（m 2 ）为矿粉的一部分。

8、将容器中的集料仔细取出，在通风橱或空气中蒸发后放入105±5℃烘干箱中烘干（一般需4h）然后放入干燥器中冷却至室温，称取集料质量（m 1）。

9、用压力过滤器过滤回收瓶中的沥青溶液，由滤纸的增重m3 得出泄露入滤液中矿粉，如无压力过滤器时，也可用燃烧法规定。

（三）用燃烧法测定抽提液中矿粉质量的步骤如下：

1、将回收瓶中的抽提液倒入量筒中，准确量至M1 （Va）

2、充分搅匀抽提液，取出10mL（Vb）放入坩锅中，在热浴上适当加热使溶液试样发成暗黑色后，置高温炉（500-600℃）中燃烧成残渣，取出坩锅冷却。

3、向坩锅中按每1g残渣5mL的用量比例，注入碳酸胺饱和溶液，静止1h，放入105±5℃炉箱中干燥。

4、取出放在干燥器中冷却，称取残渣质量（m4）。

（四）计算方法：

4.22.4.1沥青混合料中矿料的总质量按式（4.22.4—1）

计算：ma= m 1 + m 2 + m 3 （4.22.4—1）

式中：ma—沥青混合料中矿料部分的总质量（g）；

m 1—容器中留下的集料干燥质量（g）；

m 2 —圆环形滤纸在试验前后的增重（g）；

m 3 —泄露入抽提液中的矿粉质量（g），用燃烧法时可按式（4.22.4—2）计算：

m 3  = m4 X                （4.22.4—2）

式中：Va—抽提液的总量（mL）

Vb—取出的燃烧干燥的抽提液数量（mL）

m4 —坩锅中燃烧干燥的残渣质量（g）。

4.22.4—2沥青混合料中的沥青含量按式（4.22.4—3）计算，油石比按式（4.22.4—4）计算：                       m-ma

Pb=            （4.22.4— 3）     Pa=          （4.22.4— 4）

m                              m

式中： m—沥青混合料的总质量（g）；

Pb —沥青混合料的沥青含量（%）；

Pa —沥青混合料的油石比（%）。

（五）试验结果

同一沥青混合料试样至少平行试验两次，取平均值作为试验结果。两次试验结果的差值应不小于0.3%，当大于0.3%但小于0.5%时，应补充平行试验一次，以3次试验的平均值作为试验结果，3次试验的最大与最小值之差不得大于0.5%。

（六）操作方法：

1、取环形滤纸2张，置100-110℃烘箱中烘干称重并记录。

2、打开收集器盖，逆时针旋下锁紧螺栓，取下料碗盖。将料碗清理干净。

3、取沥青混合料1000g，放入容器中，用三氯乙烯溶剂200-300毫升，浸泡约1小时，用玻璃棒适当搅动混合料，使其充分溶解。

4、把料碗放在立轴上，将滤纸置于料碗和其盖之间（注意要把滤纸与料碗盖外径对齐）。再用手尽力拧紧锁紧螺栓（严禁用拧紧工具）然后锁紧收集器盖上的螺丝锁紧（检查是否松动）。

5、接好电源插头，打开电源开关，数码显示000表示正常，按启动键，分离器开始工作，从低速、中速到高速180s自动完成（停机）。

然后再次加入三氯乙烯，按复零键，再按启动键，使离心机再次工作，重复分离直到排液口流出清澈的淡黄色溶液为止。

6、分离完成后，旋开收集器盖，旋下锁紧螺栓，将料碗及料碗盖轻取下来，置清洁平台上，将盖、滤纸用料碗之中的矿料清理在一个干燥盒（盘）内，切记不要遗失任何样品。

7、将被分离出的矿料及滤纸置100-110℃烘箱中烘干。

注： （1）称重准确为0.1g。

（2）2片滤纸使用前后重之差，加上分离出的矿料重和原试样重之差。即为分离出来的沥青重。

（6）DLC－III沥青离心式抽提仪注意事项及保养

1、滤纸不得重复使用，以保证测试精度。

2、使用前应检查离心机转动是否正常，主机摆放是否平稳，收集器盖上的锁紧螺栓是否扣牢，在认真阅读说明书后方可操作。

该机配滤纸中性10张，用完后可通过邮局购买。

随机附件： 1、电源线一根；            2、中性过滤纸10张。

（7）DLC－III沥青离心式抽提仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）DLC－III沥青离心式抽提仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）DLC－III沥青离心式抽提仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）DLC－III沥青离心式抽提仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）DLC－III沥青离心式抽提仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
 （12）DLC－III沥青离心式抽提仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：

14	沥青混合料理论密度仪   HLM-2

（1）沥青混合料最大相对密度试验仪本仪器使用于真空法测定沥青混合料理论最大相对密度，供沥青混合料配合比设计，路况调查或路面施工质量管理、计算空隙率、压实度等使用。该仪器是交通部公路科研所专题研究项目——沥青混合料矿料级配及配合比设计方法中指定产品。也是新规程中的标准产品。

（2）沥青混合料最大相对密度试验仪技术参数：

1.   测量范围0～110.0KPa

2 .   分辨率：0.1KPa误差±0.2KPa

3 .  电源电压：　　AC220V±10%

4.   容器：Φ190×170

（3）沥青混合料最大相对密度试验仪应用范围

本仪器使用于真空法测定沥青混合料理论最大相对密度，供沥青混合料配合比设计，路况调查或路面施工质量管理、计算空隙率、压实度等使用。

（4）沥青混合料最大相对密度试验仪试验方法：

按公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011进行。

（5）沥青混合料最大相对密度试验仪使用方法：

标定：当仪器出现误差时需要重新标定，按着此键不松手打开电源进入标定状态，按着屏幕上提示一步一步进行操作（注意一定等到60KPa或者10KPa数据稳定时再按确定键）。

启动：试验准备工作做好后按一下此键试验开始， 本设备是完全自动。

震动：按一下此键开始震动按停止键停止

抽气：按一下此键开始抽气按停止键停止

停止：在手动抽气或震动过程中按此键终止以上动作；试验没结束前按此键可以结束试验

确定：在标定过程中当加载到60.0 KPa或10.0 KPa稳定后按下此键

（6）沥青混合料最大相对密度试验仪注意事项：

1、拆开包装箱后，将仪器安装在干燥、通风及清洁场所，环境温度不能超过40℃。

2、每次试验前要检查放气阀是否关闭。检查仪器后部的分水滤气阀是否已积满水。要及时将积水放出（逆时针旋转手柄放水，顺时针将阀关紧）以免积水流入真空系统。

3、仪器连续工作两小时以后应停机一小时。

4、禁止将容器中的水滴入仪器。

5、非专业技术人员严禁拆卸仪器各部分的防护板。

（7）沥青混合料最大相对密度试验仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）沥青混合料最大相对密度试验仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）沥青混合料最大相对密度试验仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）沥青混合料最大相对密度试验仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）沥青混合料最大相对密度试验仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
      （12）沥青混合料最大相对密度试验仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

15.沥青混合料拌合机 BH-10/20

（1）LBH-10型沥青自动混合料拌和机、沥青自动混合料拌和机、沥青混合料拌和机、沥青拌和机
本仪器是沥青-砂石混合料或水泥-砂石混合料试样时的拌和设备。符合交通部标准JTJ053-2000《公路工程沥青混合料试验规程》的规定。可应用于科研、施工和监理部门的实验室。
（2）LBH-10型沥青自动混合料拌和机产品简介：

HB-10/20型全自动沥青混合料拌和机是沧州恒胜伟业公路仪器有限公司自行研发生产的新一代产品，是制备沥青——砂石混合料或水泥——砂石混合料试样时必不可少的拌和机械。完全满足交通部标准JTJ053-93《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的各项规定。目前它已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门的实验室中。

（3）LBH-10型沥青自动混合料拌和机结构及工作原理：

图1      结构原理图

1-机体、2-操作面板、3-定位器、4-搅拌电机、5-搅拌头、6-搅拌桨

7-温度传感器、8-加热锅、9-紧固手把

HB-10/20型全自动沥青混合料拌和机的结构原理如图1所示。它由三大部分组成——加热锅、搅拌器和升降机构。加热锅温度从室温～250℃范围内任意设定，并自动控温。搅拌器由搅拌头、电机和搅拌桨组成。工作时，搅拌桨在锅内进行公转与自转，对混合料进行拌和。其搅拌时间由控制器控制，可在1～999秒范围内任意设定。升降机构由电机、皮带减速器、丝杠等部件组成，用来实现搅拌器的升降。当加料或出料时，搅拌器升到最高位置；而当搅拌时，搅拌器降到最低位置。本设备控制器采用高速单片机和CMOS大规模集成电路设计，无触点限位机构，可控硅无级调压控温，内置模糊逻辑的PID控温算法，并针对拌和锅传热特性进行软件优化，控温精确。

图2表示了该机的三个不同工作状态。

图2拌和机三个不同工作状态

（4）LBH-10型沥青自动混合料拌和机主要技术参数：

拌和容量：10升（20升）

加热锅温度范围：室温—250℃（任意设定）

控温精度：±3℃，分辨率：0.3℃

拌和时间：1～999秒（任意设定）

搅拌桨转速：公转45±5转/分

自转75±5转/分

工作条件

温度：-10℃～40℃

相对湿度：不大于80%

电源电压：AC220V±10%；电流：13A(最大)

（7）LBH-10型沥青自动混合料拌和机特点：

1．专家PID调节算法使控温精度达到±3℃，开启控温40分钟后，温度控制波动小于±1.5℃。

2.特有的可设置的温度补偿功能，避免了温度测量点不能反映实际温度而导致锅温度偏低的现象。

3.程控搅拌，实现启动搅拌后自动下降，搅拌结束后自动上升。

（8）LBH-10型沥青自动混合料拌和机使用方法：

5.1机器的安装：

5.1.1机器拆箱后进行安装。安装地面有较好的基础，距墙及附近固定物应大于0.6米。可用底脚螺钉固定，也可不用底脚螺钉，仅在机器下垫一厚5mm的椽胶板亦能正常工作。安装时机器应尽量水平。

5.1.2由于本机无电源总开关，插上电源插头，机器即处于通电工作状态。为了操作方便，供电电源最好设一断路器（20A），专门做为本机的总开关。

5.2操作说明：

5.2.1操作面板如图3所示，左侧为温度时间设置，控温开关，右侧为电机控制。

图3   操作面板

设置温度：点击“温度设置”按键，此时，左显示窗显示设定温度，并且小数点位开始闪烁，此时使用“∧”“∨”键调节所选择位。然后使用“〈”键选择需要设定的位，设定完毕，按“启动控温”退出，或者等待15秒，自动返回正常模式。

设置时间：点击“时间设置”按键，此时，右显示窗显示设定时间，并且小数点位开始闪烁，此时使用“∧”“∨”键调节所选择位。然后使用“〈”键选择需要设定的位，设定完毕，按“启动控温”退出，或者等待15秒，自动返回正常模式。

控温参数设置：（仅供有经验的用户使用）本仪表采用只能控制，并为拌和机进行了程序上的优化，合理的参数能最优化控温效果。按着“温度设置”键不释放，等待5秒钟，仪表进入温度参数设置模式，此时左显示窗显示参数名称，右边显示窗显示参数值，并闪烁，此时使用“∧”“∨”键调节所选择位。然后使用“〈”键选择需要设定的位，设定完毕，按“启动控温”退出，或者等待15秒，自动返回正常模式。下表列出参数表及其含义：

| 参数名称 | 预设值 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| P | 12 | 加热比例值，值越大，加热速度越快，当P值过大，可能带来温度过冲。 |
| I | 80 | 加热积分值，当温度长时间低于设定值，将I值调大，如果温度长时间高于设定值，将I值调小。 |
| D | 50 | 加热微分值，当温度在设定值上下波动较大，增大d值，反之，减小d值。 |
| T | 30 | 输出周期，单位：秒。本机为40秒，用户无需更改设定。 |
| Ad | 60.0 | 断续PID调节范围，单位℃。即进入断续PID调节的温度范围，例如，设定温度为160.0℃，Ad值为10.0℃，则当温度低于150.0℃时，控制器采用改变功率的位式调节，当温度达到150.0℃时，控制器开始采用PID调节。 |
| Sc | 0.0 | 传感器修正。当传感器显示温度和实际目标点温度存在偏差时，使用本参数对传感器进行修正。例如：显示温度为160.0℃，实际温度为163.0℃，则将Sc值调成3.0，则控制器会以修正之后的温度值参与控温运算，从而将温度修正到和实际值一致。 |
| Ct | 0 | 控温方式选择：0：智能PID 1：位式调节 |
| St | 12 | 测温点温度修正。锅底温度和测量点温度偏差修正。 |
| FIrP | 25 | 进入PID调节前，初始中间加热功率，取值1-100。取值越大：加热越快，但温度过冲越大。 |
| PIdt | 240 | 进入PID调节区后，延时等待温度过冲的时间，单位：秒。合理调整FIrP和PIdt的值，可以将温度过冲降到最小。 |
| Loc | 1 | 参数锁，当为1时，内部参数不能修改，若要修改控温参数，需要先将Loc改为0，才允许修改控温参数。 |
| OUT | XX | 当前实际输出的功率，仅仅用来显示，不能修改。 |

5.2.2加热锅温度控制

参照4.2.1的方法设置好所需温度（出厂设置为150℃）,按下“启动控温”键，控温指示灯亮，表示控温已开启，若需要关闭控温，再次按下“启动控温”键，控温指示灯灭，控温关闭。当控温开启后，加热指示灯会出现交替闪烁，表明加热系统已经在工作，该指示灯也表示加热元件导通关闭的占空比，指示当前输出的平均功率。加热灯亮的时间短，表示输出的功率小，加热灯亮的时间长，表示输出的功率大。

由于本智能仪表已经针对拌和机锅温度滞后严重的问题做了软件上的优化，在开始阶段会进行可变功率的位式调节，在接近目标点进行PID调节，尽可能避免温度过冲。控温程序执行结果如下图所示：

如果环境的改变致使温度过冲较大，用户可以参考4.2.1调节参数FIrP，PIdt值，修正到合适的值可以将温度过冲调整到最小。当温度过冲最小时，可能需要少许牺牲升温时间，所以，控温需要提前开启，升温到150度，大约20－40分钟。如果温度过冲，可以将FIrP减小，增大Ad值，增大PIdt值。反之，如果温度达不到设定值，可以增大FIrP，减小Ad值，减小PIdt值。通常情况下，用户不要更改仪器控温参数，内置的出厂参数可以满度绝大多数用户的使用要求。

5.2.3拌和时间控制

按下“启动”按扭，搅拌电机开始转动，通过搅拌头驱动搅拌桨做公转与自转运动。如果搅拌头没有下降到最底处，搅拌头一边搅拌一边自动下降到最底处，到达设定时间后，电机自动停止,等待数秒钟后，搅拌头自动升起。如需要继续搅拌，按下“启动”键即可。当与到紧急情况，可随时按下“停止”键，则搅拌器立即停止工作。

5.2.4搅拌器升降控制

在操作面板的右侧。有“上升”、“下降”及“停止”按键。当按下“上升”或“下降”按扭，则搅拌器自动升至最高或降至最低位置。搅拌器在运动过程中如遇紧急情况，可按下“停止”按扭，则搅拌器立即停止运动。

5.3操作步骤：

5.3.1准备工作。

当接通电源后，LED显示窗显示软件版本后，即进入准备状态。首先根据规程或工作需要预置拌和时间和加热温度。设定好温度后，按“启动控温”键，启动控温，在40分钟后，锅内温度达到设定值。

5.3.2填料

将搅拌头升到最高位置。这时将事先预热好的混合料倒入锅中。

5.3.3拌和

按下“启动”按键，则搅拌器自动旋转着降到最低位置，搅拌桨开始搅拌。当搅拌到预置时间时，自动停机。停机后5秒钟，搅拌头自动升起。搅拌过程中遇到紧急情况，按下“停止”键可以急停电机运转。

5.3.4出料

当搅拌头升到最高位置后，通过手把松开螺母，打开定位器，用手把将锅倒置90°。用掏料匀将混合料掏出，通过滑板落入模具内，然后根据需要制备试样。

5.3.5清洗

当混合料的拌合与试样制备完毕后，切断电源，对机器进行清洗。特别是加热涡、滑板及搅拌桨上不得留有沥青残渣或污物。

（9）LBH-10型沥青自动混合料拌和机维护保养及注意事项：

6.1保养：

6.1.1升降机构的丝杠及导向轴要经常涂抹润滑脂。

6.1.2搅拌器的减速箱应每年更换一次润滑油。

6.1.3保护好露在外面的电线，不得使其受力，也不得被尖锐物刺伤或被重物砸伤。

6.2注意事项

6.2.1.当加热锅达到设定温度时，还要有一个温度过冲阶段，因为当加热器停止加热后，加热器本身的热量还要继续向加热锅传输。所以停止加热后，还有一个温度继续增加的阶段，这个过程在本系统中已经由智能控制器程序优化，但仍然可能会出现小量的温度过冲，大约在10度以内，第一次温度过冲后，温度会回落，此后温度会自动稳定到设定值。

6.2.2．检测控温系统时，加热锅内要放入一定数量的加热物，如：石子、砂子、水等物都可以，以便使加热锅表面的温度传输给加热物，减少温度过冲。否则加热负内的温度要比预置温度高出很多，用户认为控温系统有故障。

6.2.3.温度误差：

温度传感器测温位置设在加热锅的外表，与加热锅中心位置加热物的温度有些误差，属正常现象，用户使用时以设定温度为准。如果用户需要将传感器检测点的温度反映锅内壁某一点的温度值，可以参看参数设置一节，将传感器温度值修正到所需值。

6.2.4.仪器在存放及运输过程中，难免受到潮湿空气的侵袭，电器绝缘性能会有不同程度的下降，特别是加热器会下降的更多。在通电的开始阶段，可能会有不同程度的感应麻电现象，只要打开加热开关，几分钟内一切都会正常，所以使用前必须可靠接地，接地端设在电源插座地孔上。否则一切后果自负。

6.2.5.升降杆要经常擦润滑油脂，每班至少一次。

6.2.6.备件：升降三角带1根（套在机箱内升降杆上）

自备件：掏料勺、出料滑板。

（10）LBH-10型沥青自动混合料拌和机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（11）LBH-10型沥青自动混合料拌和机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（12）LBH-10型沥青自动混合料拌和机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（13）LBH-10型沥青自动混合料拌和机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（14）LBH-10型沥青自动混合料拌和机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
      本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

16	马歇尔击实仪

（1）马歇尔电动击实仪简介：

适用于标准击实法制作沥青混合料试件,以供试验室进行沥青混合料物理力学性质的试验使用，也适用于马歇尔试验，间接抗拉试验等使用的Φ152mm±0.2mm×115mm/Φ101.6mm±0.2mm×63.5mm圆柱体试件的成型。
（2）马歇尔电动击实仪主要技术参数：
        1、 落距：(475±1.5)mm
        2、锤击次数：60±5次/分
        3、击实预置数：0-99次
        4、锤重：4536±5g
        5、试模筒直径：101.6mm

6、电源电压：380v

7、功率：750w

8、环境温度：5-40°

9、外形尺寸：799*500*1700mm

10、整机重量：150kg

（3）马歇尔电动击实仪特点

能实现自动计数、自动击实、自动停机。还有挂锤座和手动提把，可以轻松的提锤。半自动型压模装置，取放模更方便。

（4）马歇尔电动击实仪操作方法

a．每次击实前应将击实压头，试模内壁及试模底座涂刷机油。 b.打开安全门，提起导轨滑杆及重锤，用安全操纵杆将击实压头锁住。

c.按规范要求将拌合好的沥青混合料放入试模内，将试模推入钢板平台的试模定位销内，锁紧试模。

d.提起导杆及重锤，打开安全操纵杆，放下击实压头，关上安全门，按下启动按钮击实便开始，达到设定次数自动关机

（5）马歇尔电动击实仪使用注意事项

1．记数器以正计数方式进行计数。

2．下一次击实时应先按下复位按钮，再按启动按钮。

3．正在进行击实需停机或机器发生故障时可按下停止按钮,使击实仪停止工作。

4. 应定期检查链条的张紧度，如果其挠度大于10mm就应进行调整。

5. 在没有装混合料时,不得启动击实仪，不用时在试模内垫棉纱或碎纸屑。

6. 定期对链条、重锤滑动部分进行润滑。

7.每次击实结束后，应即对试模、击实压头、钢板平台进行清洗处理。

8.应经常检查钢板平台与混凝土底座的张紧度。

（6）马歇尔电动击实仪操作规程

1、首先将柜后的三个插头连线接好。“电机”要接到机柜电机输入口，“无触点接近开关”接到记数插口。“电源”接到电源插口，同时零线一定要接好。

2、以上工作做好后，拔动“予置”拔码盘，可按需要击实次数从1设置到99次。打开电源开关面板上数码管显示“00”电源显示灯亮。

3、按下启动键控制器开始工作，状态灯亮，数码灯显示“00”电机转动，提锤击实，每击一次数码管加一个数，达到设置击次后电机停止状态、指示灯灭。

按暂停键，工作停止，状态指示灭，再次按启动键，工作恢复正常，工作中如有异常情况可按暂停键，此时数码管显示所击次数。一次实验后，先按清零键，再按启动键

（7）马歇尔电动击实仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。（8）马歇尔电动击实仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）马歇尔电动击实仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）马歇尔电动击实仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）马歇尔电动击实仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
（12）马歇尔电动击实仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

17   HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪

（1）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪主要技术参数：
1、环境温度: 0–40℃
2、相对湿度: ≤85% 无机械振动
3、温度控制: 86℃＜±1℃, 温度过冲: ≯2℃
   保温至切换时间: ≥4min
4、回收率: 24ml/min.
5、最大回收容量: 1500ml–3500ml 
6、压缩机功率: 75W 
7、加热功率: 800W
7、抽气量: 抽气量可调
8、电源: 220V 50Hz
9、仪器重量: 16kg

（2）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪沥青抽提三氯乙烯回收仪用于回收受污染的可燃溶性剂，可与离心式沥青混合料分离器配套使用，作为三氯乙烯或苯的回收装置。

本仪器具有布局合理，结构紧凑，重量轻，整体性强，外形美观，操作简单，自动化程度高等特点。可适用于教学，科研及道路工程施工监理等部门。

（3）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪主要技术参数

电源电压：220V

功率：1000W×2

回收能力：10L/h

整机重量：18Kg

外形尺寸：610mm×460mm×550mm(长×宽×高)

（4）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪仪器结构和工作原理

容器全部由不锈钢制成，分为两室，蒸馏室位于右侧，储存室（包括冷凝器）位于左侧。蒸馏室的溶剂约为10升，储存室的容积为6升，容器下部各有一个水咀，右侧为放出沥青溶液的水咀，左侧为放出已回收溶剂的水咀，蒸馏是下不设有两组电阻丝式加热器。冷凝器位于左侧储存器上部，由8层盘管组成，直接与自来水连接进行冷却，上盖用耐腐蚀胶圈密封，防止三氯乙烯的蒸汽气体跑出，污染环境，温控器位于电源室内，温控器触头与加热介质接触，到设定温度时立即断电，整个过程自动完成。

在客体的前面装有两只液位计，右侧的液位计主要用于检查倒入待回收的液体，整流完毕如液位计仍能看到残留余液的液面，就再打开右侧水咀吧残留的液体放出，如左侧的液位计上的液面达到了上线的未知就要打开左侧水咀，放出已清洁的三氯乙烯液体。

漏斗中设有一个筛网，防止颗粒状物体进入蒸馏室。漏斗咀中部设有一个防溅网，放置在导入污染的液体时溅入右侧。电器盒下部设有绝缘盖板防止人员触电。

工作原理：当电加热通电后，电能通过电阻丝转变成热能，使置于容器中的三氯乙烯沥青溶液升温。当溶液的温度达到三氯乙烯溶剂的沸点时（86.7℃）三氯乙烯通过分子运动将液体状变成气体蒸发出来，此时沥青油及其他杂质由于沸点高，仍停滞留在溶液中，蒸发过程是一个加热过程，尽管电加热器仍在工作，溶液的温度也不会升高，当溶液中的三氯乙烯全部被蒸发掉时，剩下的沥青液滞留在容器右腔，三氯乙烯气体通过容器上部的空间进入左腔，左腔的冷却循环水使三氯乙烯蒸汽分子遇冷，温度下降重新变成液体留在左腔，这样就完成了三氯乙烯的回收工作。

（5）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪造作程序

1、接通电源并把进出水与整流器用软管固定链接好。

2、把需要回收的溶液倒入蒸馏室，一次倒入最大量约为10升。

3、通过冷却水，闭合电源总开关，红色指示灯亮，按下加热按钮，加热指示灯亮，仪器开始工作，进入加热状态。

4、当仪器在整流完成后，此时应即使切断电源。

5、操作者通过液位计观察玻璃管中的液面，若看到沥青液面，应打开右侧水咀截门，将沥液体放完。当左侧液位计的液面达到上限位置时，应及时打开水咀放出回收的溶液。

6、温控器中的温度开关，可按不同溶剂的不同沸点而加以调定，本仪器的控制温度出厂时以按三氯乙烯的温度调好（86℃），不要随意改动，如做其他沥青溶剂时，应予先掌握并调整好温度。

（6）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪注意事项

1、要随时抽查被蒸馏溶剂的PH值，（氯化的碳氢化合物）。如果PH值低于5时，回收器的整个内部要被全部损坏，在这种情况下，药剂师清洗蒸馏室。

2、仪器使用时外皮接地。

3、仪器工作时，不要离人。

4、清理仪器时，应拔掉电源插头，并防止水浸入电器元件。

（7）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
 （12）HHS-1型沥青抽提三氯乙烯回收仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com

18.乳化沥青稀浆封层稠度仪  SYD-0751

（1）乳化沥青稀浆封层稠度仪用途 
本仪器根据国家行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0751《乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验》的要求设计制造，用规定的圆锥体测定乳化沥青稀浆封层混合料的稠度，用以检验乳化沥青稀浆封层混合料的摊铺和易性，以确定乳化沥青稀浆封层混合料的配合比设计中合适的用水量。

（2）乳化沥青稀浆封层稠度仪技术参数 
1、金属截头圆锥体： 上口径38㎜、下口径89㎜、高76㎜ ； 
2、金属底板： 厚4㎜ 带有同心圆刻度线，间距0.5㎝。

（3）乳化沥青稀浆封层稠度仪主要结构及特点 
1、由截头圆锥体、垫板和底板组成，结构简洁； 
2、截头圆锥体由铝合金制成，美观大方； 
3、底板由不锈钢制成，经久耐用并带有刻度方便读数

（4）乳化沥青稀浆封层稠度仪仪器成套 
金属截头圆锥体 
金属垫板 （55×55） 
带刻度底板（230×230） 
天平（称重1000g，感量不大于1g）（选配件）

（5）乳化沥青稀浆封层稠度仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）乳化沥青稀浆封层稠度仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）乳化沥青稀浆封层稠度仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）乳化沥青稀浆封层稠度仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）乳化沥青稀浆封层稠度仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
（10）乳化沥青稀浆封层稠度仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

19.WXT-0653 型乳化沥青电荷试验仪

（1）乳化沥青电荷试验仪目的与适用范围

本方法适用于测定各类乳化沥青微粒离子的电荷性质，即阳、阴离子的类型。

（2）乳化沥青电荷试验仪仪具与材料

1、烧杯；1000mL。

2、电极板：2块，铜制，每块极板长100mm，宽10mm，厚1mm。

3、直流电源：6V，

4、秒表。

5、滤筛：筛孔为1.18mm

6、其它：汽油、洗液等。

（3）乳化沥青电荷试验仪方法与步骤

1、准备工作：

⑴将乳化沥青试样用孔径1.18mm滤筛过滤，并盛于一容器中。

⑵将电极板洗净、干燥、并将两块电极板平行固定于一个框架上，其间距约30mm，然后将框架置于容积为1000mL的洁净烧杯内，插入乳化沥青中约30mm。

2、试验步骤

⑴将过滤的乳液试样注入盛有电极板的烧杯内，其液面的高度至少使电极板顶端浸没约3Cm。

⑵将两块电极板的引线分别接于6V直流电源的正负极上，接通电源开关并按动秒表。

⑶接通电流3min后，关闭开关，然后将固定有电极板的框架由烧杯内取出。

⑷仔细观察电极板，如负极板上吸附有大量沥青微粒，说明沥青微粒带正电荷，则该乳液为阳离子型。反之，阳极板上吸附有大量沥青微粒，说明沥青微粒带负电荷，则该乳液为阴离子型。

（4）乳化沥青电荷试验仪操作说明

接通电源，将时间设置为“3分”，按下“启动”开关，三分后自动断电。如需继续下次试验，按一下“复位”即进入下一工作状态。如终止工作再次按一下“启动”即结束整个过程。

（5）乳化沥青电荷试验产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）乳化沥青电荷试验产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）乳化沥青电荷试验交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）乳化沥青电荷试验售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）乳化沥青电荷试验沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
 （10）乳化沥青电荷试验本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

20.乳化沥青粘结力测定仪型号：YZJ-1

（1）乳化沥青粘结力测定仪（恒胜伟业）用途
本仪器是按照中华人民共和国交通部标准JTJ052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中“乳化沥青稀浆混合料固化时间试验”（T0754-2000）规定的要求设计制造的，用于测定乳液与骨料的粘结程度，确定稀浆封层施工后开放交通时间的专用仪器，是乳化沥青稀浆封层混合料配合比试验中的关键设备。
本试验器携带方便，既可以做室内试验，也可以在施工现场使用，广泛适用于各施工单位、科研院所分析与确定乳化沥青与骨料粘结程度的试验。

（2）乳化沥青粘结力测定仪（恒胜伟业）使用的工作条件
1、仪器应放置在平整的工作台面上。
2、仪器电源：AC220V±10%；50Hz。
3、仪器电源需按国家标准正确接地。

（3）乳化沥青粘结力测定仪技术参数
1、橡胶垫直径： φ28.6mm；
2、橡胶垫厚度： 6.4mm；
3、橡胶垫硬度： 60；
4、最大压力： 1Mpa；
5、圆形试模： φ60mmX6mm；φ60mmX10mm；
6、扭力扳手： 0-5N?m

（4）乳化沥青粘结力测定仪（恒胜伟业）仪器成套：
主机
圆环试模
扭力扳手
扳手套
连接管
异径接头
电源线（250V 6A）
保险丝 3A（Ф5×20）

（5）乳化沥青粘结力测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）乳化沥青粘结力测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）乳化沥青粘结力测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）乳化沥青粘结力测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）乳化沥青粘结力测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。

（10）乳化沥青粘结力测定仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

21.SYD-0755型乳化沥青负荷车轮碾压试验仪

（1）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪，沥青稀浆封层碾压测定仪简介：
本仪器是按照中华人民共和国交通部标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T 0755-2011《稀浆混合料负荷轮粘砂试验》所规定的的要求设计制造的，适用于控制稀浆混合料中沥青用量的上限，与湿轮磨耗试验一起确定稀浆混合料的最佳沥青含量
（2）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪，沥青稀浆封层碾压测定仪产品特点：
1、该机为落地式结构，其结构设计、试验器具的规格尺寸等均符合标准的要求，设计新颖，结构合理，使用方便。
2、机械传动部分设计有安全保护装置，防止误伤操作者，安全可靠。
3、试验时碾压频率由操作者事先设定，仪器工作时自动计数，直到计数值等于设定值时计数停止，仪器停止工作。
（3）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪，沥青稀浆封层碾压测定仪技术参数：
1、工作电源：AC380V  50Hz  550W
2、碾压频率：44次/min
3、曲柄半径：152mm
4、外形尺寸：1400×260×450mm
5、橡胶轮尺寸：直径76.5mm 宽26mm
6、橡胶轮硬度：HRC60～HRC70
7、橡胶轮加载重量: 56.7kg
8、环境温度：≤35℃
9、相对湿度：≤85％
（4）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪仪器配置：
1、台秤：称量为100kg 感量不大于0.5kg
2、烘箱：带强制通风 温度能控制在(60℃±3)℃
3、天平：称量为2000g 感量不大于1g

（5）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。

（10）乳化沥青负荷车轮碾压试验仪 本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com

22.SYD-0752型乳化沥青湿轮磨耗试验仪

（1）SYD-0752型乳化沥青湿轮磨耗试验仪，乳化沥青湿轮磨耗仪厂家适用范围：

用于测定乳化沥青稀浆封层混合料成型后的耐磨耗性能的试验，可与负荷轮载试验一起确定乳化沥青稀浆封层混合料的最佳沥青含量。本仪器符合交通部“JTG052-2011”标准中“T0752-2011”的试验规范。

（2）SYD-0752型乳化沥青湿轮磨耗试验仪，乳化沥青湿轮磨耗仪厂家技术参数：

1、电源电压：380V

2、电机功率：250W

3、磨耗头质量：2270g±20g（包括橡胶磨耗管）

4、标准橡胶管：内径19mm壁厚6.4mm长127mm

5、模板尺寸：360×360×6.4mm±0.2mm

6、模板孔径： 280mm±1mm

7、磨耗头转速：公转61r/min   自转140r/min

8、磨耗面积：0.03077514m2

（3）SYD-0752型乳化沥青湿轮磨耗试验仪，乳化沥青湿轮磨耗仪厂家仪器组成：

主要有盛样盘、磨耗头、升降平台、升降摇杆、夹具等组成：（见下图）

（4）SYD-0752型乳化沥青湿轮磨耗试验仪试验方法与步骤：

1、准备工作

将烘干的矿料用4.75mm筛过筛后备用。将油毛毡圆片平铺在操作台上，再将模板放在平整的油毛毡圆片上居中。称取总质量800g的矿料放入拌锅，掺入填料，拌匀；然后加入水拌匀，再加入乳环沥青或改性乳化沥青拌和，拌和时间不超过30s±2s；将拌匀的混合料倒入试模中并迅速刮平。对于快凝的混合料，整个过程宜在45s内完成.取走模板，将试样放入60℃±3℃的烘箱。中烘至恒重，一般不少于16h。

2、试验步骤：

试件从烘箱中取出冷却到室温，称取油毛毡圆片及试件的合计质量（ma）准确至0.1g。浸水1h湿轮磨耗实验时，将试件放入25℃±1℃的水浴中保温60min；浸水6d湿轮磨耗试验时，将试件放入25℃±1℃的水浴中保温6d。把试件及油毛毡从水浴中取出，放入试样托盘中，往试样托盘中加入25℃的水，使试件完全浸入水中，水面到试件表面的深度不少于6mm。把装有试件的试样托盘固定在磨耗仪升降平台上，提升平台并锁住，此时试件顶起磨耗头。开动仪器，使磨头转动300s±2S后停止。每次试验后把磨耗头上的橡胶管转动一定角度以获得新的磨耗面（用过的面不得使用），或换上新的橡胶管。降下平台，将试件从盛样盘中取出冲洗，然后放入60℃烘箱中烘至恒重。从烘箱中取出试件，冷却到室温，然后称取试件与油毛毡的总质量（mb），准确至0.1g。

（5）SYD-0752型乳化沥青湿轮磨耗试验仪，乳化沥青湿轮磨耗仪厂家计算乳化沥青稀浆封层混合料的磨耗值：

WTAT=(ma-mb)/A

式中：WTAT-乳化沥青稀浆封层混合料的磨耗值，g/m2;     ma—磨耗前的试件重（g）;

mb—磨耗后的试件重（g）;

a—系数     a=1/A;

A—磨耗头胶管的磨耗面积m2；

（6）SYD-0752型乳化沥青湿轮磨耗试验仪注意事项：

仪器应用三相四线制供电装置，并有良好的接地保护。

每次试验完毕，应将仪器各部擦洗干净，放在通风干燥地方。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

## 23.SYD-0621沥青标准粘度仪

## （1）沥青标准粘度仪适用于测定低稠度的粘稠沥青，液体石油沥青和软煤沥青等的粘滞度，为试样在规定的温度下，自标准粘度计的泻孔流满5ml所需之时间，测定试样的粘滞度。本仪器符合交通部JTJ052-2000标准。

（2）沥青标准粘度仪主要技术指标：

泄油孔直径㎜：Ф10±0.25　　Ф5±0.025　Ф4±0.025　Ф3±0.025

球塞直径㎜：　12.7 ±0.05    6.35±0.05

适用范围：LZW-5型数显沥青粘度计是沧州恒胜伟业公路仪器有限公司自行研发的新一代产品。本仪器使用于测定也太石油沥青，煤沥青、乳化沥青等材料流动状态时的粘度。沥青的粘度是沥青材料在规定的温度下自规定的流孔流出50毫升所需的时间，一秒计算。

（3）沥青标准粘度仪主要技术参数

1、控温范围：0-90℃

2、控温精度：℃0.1℃

3、加热功率：500W

4、自动循环水

5、直径流孔：Ф3mm±0.025mm    Ф5mm±0.025mm     Ф 10mm±0.025mm

6、盛样管：内径40mm  深度105mm

7、循环水槽：内径                 160mm    深度100mm

8、电源电压：220v  50HZ：

（4）沥青标准粘度仪：1、将循环水槽内加水，打开电源开关。2、打开循环水开关，使水均匀加热。3、把仪表设置到所需温度值，常规试验是60℃，出厂时已设定。

试验步骤：1、将试样加热至比试验温度高2-3℃（如试验温度低于室温时，试样需冷却至比试验温度低2-3℃）时注入盛样管，其数量以液面到达球塞杆垂直时杆上的标记为准。

2、试样在水槽中保持试验温度至少30min,测量试样的温度为试验的温度±0.1℃时，是沧州恒胜伟业公路仪器有限公司自行研发的新一代产品。调整试样液面至球塞杆的标记处，在继续保持1-3min

3、将流孔下蒸发皿移去放置接受瓶或量筒，使其中心正对流孔。接受瓶或量筒可预先注入肥皂水或矿物油20ml,以利洗涤及读数准确。

4、提起球塞，沧州恒胜伟业公路仪器有限公司销售热线：15132705088借标记悬挂在试样管边上，待式样流入接受瓶或量筒达25ml,（量筒刻度50ml）时，按动秒表，待试样流出75mil(量筒刻度100ml)时，按停秒表。

5、记取试样流出50ml所经过的时间，以S计，即为试样的粘度。

6、  报告：同一试样至少平行试验两次，当两次测定的差值不大于平均值的4％时，取其平均值的整数作为试验结果。精密度或允许差：重复性试验的允许差为平均值的4％.

（5）沥青标准粘度仪注意事项

开箱检查：检查仪器是否因运输而发生故障。

2、安装箱单检查是否缺件，及时通知本公司销售商，与我们联系。

3、切记在开启电源前，水槽内一定要加水，以免加热管干烧损坏。

4、为确保安全，请接好地线。装 箱 单

（6）沥青标准粘度仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）沥青标准粘度仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（8）沥青标准粘度仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）沥青标准粘度仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）沥青标准粘度仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
 （11）沥青标准粘度仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

## 24.沥青闪点仪SYD-3536

（1）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪适用标准

本仪器是按照石油和石油产品试验方法国家标准GB/   T3536-2000《石油产品闪点和燃点测定法》（克利夫兰开口杯法）来设计制造的。

本仪器也适用于JTJ052—2000公路规程T0611—2000《沥青闪点和燃点试验》（克利夫兰开口杯法）和国际准ISTMD 2000试验。

（2）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪用途及适用范围

本仪器适用于克利夫兰开口杯（简称COC）测定粘稠石油沥青、煤沥青及闪点在79℃以上的液体石油沥青材料的闪点和燃点，以评定施工安全性时使用。

（3）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪仪器的工作条件

电源：220V±10％     50H

环境温度：-10℃~50℃

相对湿度：≤85%

（4）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪主要特点及技术参数

自动扫划、点火；

电炉加热功率0~400W连续可调；

加热丝由透明石英管保护，无明火，防爆，且升温速度快；

（5）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪主要结构及原理框图

结构如图1

图1

原理框图如图2

图2

（6）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪安装及使用

1、打开包装箱，按仪器成套及技术文件来检查仪器外表及相关配件，如无损坏或缺失，则按结构图所示安装。

2、检查电源接地是否良好。

3、打开电源开关，指示灯亮，随后就可以进行试验操作。4、将试样杯用溶剂洗净、烘干，装置于支架上。

5、安装温度计，将温度计垂直插入试样杯中，温度计的水银球距杯底约6.5mm，位置在与点火器相对一侧距杯边缘16mm处。

6、将试样准备好后，注入试样杯中至标线处，并使试样杯其它部位不沾有沥青。（注：试样加热温度不能超过闪点以下55℃）

7、全部装置应置于室内光线较暗且无显著空气流通的地方，并用防风屏三面围护。

8、将点火器与可燃气全压力容器（如液化丙烷气或天然气）用软管连接，将点火器转向一侧，试验点火，调试火苗成标准球的形状或直径为4mm±0.8mm的小球形试焰。

（7）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪试验步骤

1、开始加热试验，使升温速度迅速地达到14℃/min~17℃/min。待试样温度达到预期闪点前56℃时，调节加热器降低升温速度，以便在预期闪点前28℃时能使升温速度控制在5.5℃/min±0.5℃/min。

2、试样温度达到预期闪点前28℃时开始，每隔2℃按点火器按钮一次，使点火器的试焰沿试验杯口中心以150mm半径作弧水平扫过一次，从试验杯口的一边至另一边所经过的时间约1s。此时应确认点火器的试焰为直径4mm±0.8mm的火球，并位于试验杯口上方2.5mm处。（注：试验时不应对着试样杯呼气）

3、当试样液面上最初出现一瞬即灭的蓝色火焰，立即从温度计上读记温度，作为试样的闪点。注意勿将试焰四周的蓝白色火焰误认为是闪点火焰。

4、继续加热，保持试样升温速度5.5℃/min±0。5℃/min，并按上述操作要求用点火器点火试验。

5、当试样接触火焰立即着火，并能继续燃烧不少于5s时，停止加热，并读记温度计上的温度，作为试样的燃点。

6、同一试样至少平行试验两次，两次测定结果的差值不超过重复性试验允许差8℃时，取其平均值的整数作为试验结果。

7、精密度或允许差

重复性试验的允许差为：闪点8℃，燃点8℃；

复现性试验的允许差为：闪点16℃，燃点14℃。

8、试验结束后，作好清洁工作，并应切断电源。

（8）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪仪器的成套：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备件 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克利夫兰开口闪点试验器 | 1台 |  |  |
| 2 | 克利夫兰油杯 | 1只 |  | 根据定货要求可 增供备件 |
| 3 | 点火器 | 1套 |  |  |
| 4 | 温度计 | 1根 |  |  |
| 5 | 温度计架 | 1套 |  |  |
| 6 | 电源线 | 1根 |  |  |
| 7 | 保险丝管 | 1只 | 备用 | 5A |
| 8 | 连接软管 | 1根 |  |  |

2、技术文件

（1）使用说明书              1份

（2）产品保修卡              1份

（3）合格证                  1份

（9）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（10）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（11）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（12）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（13）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
 （14）SYD-3536开口杯法沥青闪点仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

25.沥青燃烧炉   型号：TDRS-6

（1）燃烧发沥青含量测定仪本仪器根据美国沥青技术中心（NCAT）的规范（ASTMD6307、AASHTO、TP53-95BSDD250）开发研制的燃烧法沥青含量测试仪。具有环保，安全准确快捷仪器数显打印等优点。
主要技术参数： 
天平称量：  10kg  
天平精度：  ±0.1g  
试样重量：  4500g  
测试精度：  0.10%  
温度：  800℃  
工作温度：  538℃  
电压：  380V/3000W

（2）燃烧发沥青含量测定仪技术指标：
试样重量：4500g，
推荐试样重量：1000～1500g； 
天平精度： 0.1g，天平量程：10kg； 
燃烧室尺寸：长350mm，宽440mm，高330mm；
燃烧室工作温度：800℃，
标准工作温度：538℃；
自动检测测试终点，
沥青含量的测试精度可达0.10%；
试验时间：20～30分钟；
电源：工作电压 380V10%三相（星形），电流不大于20A；
（3）燃烧发沥青含量测定仪燃烧法是一种新型测试沥青含量的方法，具有环保、安全、准确、快捷等特点，能指导生产。质量稳定可靠，性能优良.燃烧法是技术电话15132705088一种新型测试沥青含量的方法，具有环保、安全、准确、快捷等特点，能指导生产。根据美国国家沥青技术中心（NCAT）制定的规范（ASTMD6307、AASHTO TP53-95、BSDD250），开发研制了HYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪。该仪器已在国内销售百余套，质量稳定可靠，性能优良，受到广泛好评，同时为交通部编写该仪器的国内行业标准提供了大量的真实、有效的数据。

（4）燃烧发沥青含量测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）燃烧发沥青含量测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）燃烧发沥青含量测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）燃烧发沥青含量测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）燃烧发沥青含量测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
（9）燃烧发沥青含量测定仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

26.沥青混合料轮碾成型机   TDCX-2

（1）HYCX-2沥青车辙成型机本主品是集先进的电子控制及机械加工技术于一体的高新技术产品，是《公路沥青混合料试验规程》052-93（0703-93）中指定产品，可用于公路与城市道路、机场跑道工程中沥青混合料试件成型，以供沥青混合料物理性质试验时使用。

（2）HYCX-2沥青车辙成型机特点：
    液压式车辙试样成型机集机械、电气、液压于一体，和同类产品相比，具有体积小、自动化程度高、功能强、操作简便等特点。在国内处于领先水平。此仪器投放市场以来一直受到客户的好评。
液压控制碾轮压力在0—20KN范围内可任意调整。试模的高度可在30--100mm范围内可任意调整。温控范围宽、精度高、稳定性好：采用PWM调制方式进行温度PID控制。安装试模的夹紧机构先进，安全可靠使用方便。按小车停止按钮可使小车停在任意位置。小车的碾压次数可任意设定，并可随时记录实际碾压次数，当实际碾压次数达到设定值后，碾压自动停止。碾轮温度可根据试验要求任意设定，当实际温度达到设定温度后，自动停止加热，实际温度可准确显示。

（3）HYCX-2沥青车辙成型机产品介绍

l 电液伺服控制：提高了操作性能和安全性能。 l 温控范围宽、精度高、稳定性好：采用PWM调制方式进行温度PID控制。

- 主要技术指标

- 压实线荷载控制范围：200 ~ 400 N/㎝ 。

- 压实线荷载控制精度：±5 N/㎝ 。 l 温度控制范围：50 ~ 200 ℃。

- 温度控制精度：±3 ℃ 。

- 行走次数：12次/min ± 1次/min。

- 系统标准配置

- 温度控制模块：一个。

- 压力控制模块：一个。

- 碾压次数控制模块：一个。

- 液压站：一台。

- 伺服油缸：一台。

- 标准试模：三个。

- 浸水试模：三个（用户选配）。

- 电源 额定功率：380V AC、3.0KW。

- 主体外形尺寸 长度×宽度×高度：1.2m ×0.65m ×1.8m。

14.试模规格：300mm×300mm×（30~100）mm

15.主体重量 净重=480 kg。

（4）HYCX-2沥青车辙成型机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）HYCX-2沥青车辙成型机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）HYCX-2沥青车辙成型机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）HYCX-2沥青车辙成型机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）HYCX-2沥青车辙成型机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。

（9）HYCX-2沥青车辙成型机本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

28.	沥青混合料车辙试验机TDCZ-2

（1）TDCZ-2自动车辙试验仪概述

触摸屏车辙控制系统，将环境温度控制在60℃左右进行车辙碾压试验。试验过程中自动控温、自动计时、实时显示车辙的位移量，并自动记录位移曲线和温度曲线，试验结束后，打印报表和位移曲线。

（2）TDCZ-2自动车辙试验仪技术指标

主路控温：60℃，不可设；

位移传感器：据试验选用传感器而定（请与位移设置中的量程同步）；

触摸屏可接24V电源，打印机接5V，采集模块接12V和5V（采集模块接线具体见标签）；

系统组成与接线

（3）TDCZ-2自动车辙试验仪基本介绍

1、安全警告：

TDCZ-2型自动车辙仪是安全可靠的仪器，本公司不能预料各种不正确的操作或未说明的使用可能产生的错误或事故。因此，如果特殊的操作在本说明书中没有提出，请先向本公司咨询是否可以使用。

每次工作前检查滑杠上是否有异物，应保 持清洁。

试验轮运转时，不要触摸运动部分；不要穿宽松衣物或戴首饰，小心刮碰，以免造成人身伤害。

排除机械故障拆卸外壳时,一定要切断电源。

该仪器必须有安全接地,以保证操作者安全。

操作仪器时要确保支撑脚完全着地。

若有异常情况发生时，请立即切断电源及时与本公司联系。

（4）TDCZ-2自动车辙试验仪注意：

使用本仪器前一定要仔细阅读使用说明。尤其是安全操作说明更为重要。

在操作此仪器时要把操作手册放在容易找到的地方。

如何使用此操作手册

此手册包含了使用此仪器时重要的安全说明，必要安全警告，基本参数设置，常见问题解答和完整的操作过程。

不阅读操作手册，盲目使用仪器可能造成机器或人身的伤害。

标注的注意事项必须注意，以便能够正常操作仪器。

3、电源额定功率：

本仪器工作电压为三相四线制，功率为3.5KW，黑线为零线。

（5）TDCZ-2自动车辙试验仪简介：

TDCZ-2型自动车辙试验仪是我公司采用国际先进技术生产，在操作的安全性．简易性．仪器的耐久性．噪声控制．散热和能量控制方面都比同类仪器有了很大的提高。

TDCZ-2型自动车辙试验仪能够在试验温度45℃～85℃,轮压为0.7MPa～1.3 MPa下进行车辙试验,标准试验时间为60min。

TDCZ-2型自动车辙试验仪适用轮碾成型机碾压的长300mm、宽300mm、厚30mm～100 mm的板块试验件做实验。也适用于现场切割制作的长300mm、宽150mm、厚50mm的板块试件。也可用厚度为30mm～100 mm的试件。

本设备技术标准符合中华人民共和国行业标准：JTG E20 — 2011

（6）TDCZ-2自动车辙试验仪主要技术指标

位移检测范围：0 ~ 50 mm 。

变形检测分辨率：0.01 mm 。

变形检测精度：±0.05 mm 。

温度控制范围：室温 ~ 80 ℃ 。

温度检测分辨率：0.1 ℃ 。

温度控制精度：±0.5 ℃ 。

试轮接地压强：0.7MPa±0.05MPa。

行走次数：42次/min ± 1次/min。

试模厚度：50~100mm。

6、部件和附件：

位移传感器：在车辙的内部，用来检测试样的变形量；

电源线：提供电源；

7、拆包检查：

当收到仪器后，内部应有完整的出厂证书和相关资料。

查看是否包含以下配件：

主  机              一台

电源线              一根

检查以上部件是否完好无损，如有损坏立即与运输商和厂家联系!

（7）TDCZ-2自动车辙试验仪：开始操作

1、拆包安装:

拆开所有的运输固定支架，把设备从木板上取下，仪器本身设计合理，装备有脚轮，把水平脚调起来用脚轮可以方便的移动仪器。

注意:仪器较重拆装时一定要小心，以免造成人身伤害或仪器损伤。

产品运输包装箱要妥善保管，以便以后运输时使用。

将设备移动到固定的位置上将水平脚拧回初始位置，确保仪器无晃动，基本保持水平。

设备不要紧贴墙面应留出维修空间。

2、控制单元

将电源插好。确认动力电为三相四线，其中黑线为零线。接好后应用表测量确认安装无误。

把位移传感器放入位移固定架内固定。

注意：位移传感器为精密机件，调整时不要用力过猛以免损坏传感器，传感器探头不能横向扳动、磕碰否则传感器将会损坏！

3、开机

打开车辙电源开关，显示车辙箱内实时温度，位移有正常显示，风机启动，温度开始升高。

在点击温控开时风机应相应启动，否则应立即停机检查。

（8）TDCZ-2自动车辙试验仪:	试验开始

1、试件放置

待恒温箱内温度恒定后，装入养成好的试件并锁紧，试模碾压方向要与试轮行走方向一致， 待温度恒定后放下使试验轮充分接触试摸，使其一直处于下压状态。

注意：试件要按规范养生，在仪器内养生时试验轮不要放下。

2、调整位移

上下调整位移传感器，使位移显示值在3mm～5mm范围内，锁紧位移传感器。

注意：锁紧时不可太用力。

3、开始试验

点击试验启动键，试验开始，试验时间内显示已做试验的时间。在试验过程中曲线显示区域将有红色的温度曲线和位移曲线随时间的变化而显示温度和位移的变化量。试验过程中，文件和所有的设置项都不可用。

实验完成后车辙自动停止，并计算出实验结果。

注意：在试验过程中计算机尽量不要做其他的使用，以免造成死机数据丢失！

4、试验结束

试验结束后，先保存结果，在文件里单击保存选择路径及文件名再单击保存。

然后打印结果，在文件菜单里点击打印，试验报告将自动打印。

5、取出试件

将试验轮升起，取出试件。

注意：位移传感器不要拿出来也不要调，以免损坏。

6、清理

试件取出后将车辙内清理干净，试验轮擦拭干净。

注意：不要将碎料掉进风道的进出风口。

（9）TDCZ-2自动车辙试验仪：检测调试

1、接地压强

TDCZ-2型自动车辙仪使用一段时间后接地压强也需要检测，检测时将空试模倒扣在小车上，把试轮试模底板擦拭干净，车辙要提前预热两个小时，在试模底板上铺一张毫米方格纸，上面再铺一张新的复写纸，以规定的700N荷载后试验轮静压复写纸，即可在方格纸上得出轮压面积，并由此求得接地压强。当压强不符合0.7MPa±0.05 MPa，荷载应予适当调整。

建议：在测得接地压强和要求相差太多时建议不要直接调整荷载，应当更换试验轮，试验轮可能已经老化。

（10）TDCZ-2自动车辙试验仪：总体维护

TDCZ-2型自动车辙仪只需要少量的维护。为了减少移动部件的损坏必须要定期的清洁和加润滑油。特别是滑杠的清洁和润滑。

注意：长时间不用再启动时风机可能因轴承干涩无法启动需要加注润滑油后才可启动。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com

- 高低温恒温水浴   HWY-15高低温恒温水浴

（1）高低温恒温水浴本水浴适用于各种试件，需要控温范围在常温条件下使用的仪器，并配置双制冷机，具有制冷速度快、噪音低及恒温精度高等优点，用途广泛，是检测和试验单位必不可少的设备。

（2）高低温恒温水浴技术参数

控温精度：±0.1℃

2、控温范围：0-70℃

3、水浴尺寸：460×320×150㎜

4、制冷功率：2×150W

5、加热功率：1000W

（3）高低温恒温水浴制方式的选择
    温度、湿度试验箱有恒定试验箱、交变试验箱两种情况。
    普通的高低温试验箱一般指的是恒定高低温试验箱，其控制方式为：设定一个目标温度，试验箱具有自动恒温到目标温度点的能力。恒定温湿度试验箱的控制控制方式也类似，设定一个目标温度、湿度点，试验箱具有自动恒温到目标温度、湿度点的能力。高、低温交变试验箱具有设定一条或者多条高低温变化、循环的程序，试验箱有能力根据预置的曲线完成试验过程，并且可以在最大升温、降温速率能力的范围内，精确控制升温、降温的速率，即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率。同样，高低温交变湿热试验箱也具有预置温度、湿度曲线，并且根据预置进行控制的能力。当然，交变试验箱都具有恒定试验箱的功能，但交变试验箱的制造成本较高，因为交变试验箱需配置有曲线自动记录装置、程序控制仪，还须解决试验箱在工作室内温度较高的情况下开启制冷机等问题，因此，交变试验箱的价格比恒定试验箱的价格一般要高20%以上。因此，我们应当实事求是的以试验方法的需要为出发点，选用恒定试验箱或者是交变试验箱。

（4）高低温恒温水浴高低温恒温水浴  2〕气候箱工作腔内环境参数〔如温度、湿度、盐雾沉降率等〕的精度指标都是在空载状态下检测的结果，一旦置入被试验件后，对试验箱工作腔内环境参数的均匀性将产生影响，试验件占有的空间越大，这种影响也就越严重。实测试验数据表明，流场中迎风面与背风面的温差可达到3～8℃，严重时可大到10℃以上。因此，必须尽量满足a〕、b〕两项要求，以保证被试产品周围环境参数的均匀性。
    3〕根据热传导的原理，箱壁附近气流的温度通常与流场中心温度相差2～3℃，在高低温的上下限时，还可能达到5℃。箱壁的温度与箱壁附近流场的温度又相差 2～3℃（视箱壁的结构和材料而定）试验温度与外界大气环境相差越大，上述温差也越大，因此，距箱壁（100～150mm）距离内的空间是不可利用空间。
    二高低温恒温水浴、温度范围和湿度范围的选择 
    目前，国外温度试验箱的范围大体上为－73～＋177℃，或－70～＋180℃。国内多数厂家一般为－80～＋130℃，－60～＋130℃，－40～＋ 130℃，也有高温到150℃。这些温度范围通常可以满足国内绝大多数军用、民用产品温度试验的需要，除非确有特殊需要，如安装位置靠近发动机等热源的产品外，不可盲目提高温度上限。因为上限温度越高，箱体内外的温差越大，箱体内部流场的均匀性也越差。可利用的工作室体积也就越小。另一方面，上限温度值越高，对箱壁夹层中保温材料（如玻璃棉等 ）的耐热性要求越高。箱体密封性的要求也越高，使箱体的制作成本增加。
   高低温恒温水浴 国内外环境试验箱给出的湿度指标大都是20～98％RH或30～98％RH，如果湿热试验箱没有除湿系统，则湿度范围为60～98％，这一类试验箱只能做高湿试验，但它的价格低得多。值得注意的是在湿度指标后面应该注明相应的温度范围，或给出最低露点温度。因为相对湿度是与温度直接相关的，对于同样的绝对含湿量，温度越高，相对湿度就越小，如绝对含湿量为5g/Kg（指1公斤干空气中含有5克的水蒸汽），当温度为29℃时，相对湿度为20％RH，温度为 6℃时，相对湿度为90％RH，当温度降至4℃以下，相对湿度超过100％，在箱体内会出现结露现象。

（5）高低温恒温水浴 高低温恒温水浴   实现高温、高湿只需要往箱体空气中喷水蒸汽或雾化的水珠，进行加湿。低温低湿则相对难于控制，因为此时的绝对含湿量很低，有时比大气中的绝对含湿量低很多，需要对箱体内流动的空气除湿，使空气变得干燥。目前国内外绝大多数的温湿度箱都采用制冷除湿的原理，是在箱体的空气预调室内加一组制冷光管。当湿空气经过冷管时，其相对湿度会达到100％RH，因空气饱和在光管上结露，使空气变得更干燥。这种除湿方式理论上可达到零度以下的露点温度，但是当冷点表面温度到达0℃时，光管表面结露的水滴会结冰，从而影响光管表面的热交换，使除湿能力下降。又因为箱体不可能绝对密封，大气中的湿空气会渗入到箱体内，使露点温度回升。另一方面，在光管间流动的湿空气只是在和光管（冷点）接触的瞬间达到饱和状态而析出水蒸汽，因此这种除湿方法很难使箱体内的露点温度在到0℃以下。实际所达到的最低露点温度为5～7℃。露点温度5℃相当于绝对含湿量为0.0055g/Kg，对应相对湿度20％RH的温度为30℃。如果要求温度 20℃进相对湿度达到20％RH，此时的露点温度为－3℃，采用致冷方式除湿是很困难的，必须选用空气干燥系统才能实现。

（6）高低温恒温水浴 产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）高低温恒温水浴 产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（8）高低温恒温水浴 交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）高低温恒温水浴 售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）高低温恒温水浴 沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
（11）高低温恒温水浴 本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

30. 高温炉   马弗炉或电阻炉 4-10箱式电阻炉

（1）4-10箱式电阻炉  高温炉，马弗炉、箱式电阻炉产品结构特点
1．炉门采用重锤摇杆翻门机构，开关方便可靠。炉门正中设有观察孔，不需打开炉门即可随时观察炉膛内部情况。
2．炉体选用轻质保温砖及优质硅酸铝棉作保温材料，质量轻，保温性能好，维护方便。
3．炉体后部设有能够随意开关的可控烟囱，可根据使用要求进行调节。
（2）4-10箱式电阻炉  高温炉，马弗炉、箱式电阻炉主要技术参数
1．工作温度：0～1000℃
2．额定功率：4KW
3．外形尺寸：540×400×380mm3
4．炉膛尺寸：325×200×125mm3
5．重　　量：50kg
6．电    源：AC220V±10%/50HZ
（3）4-10箱式电阻炉  高温炉，马弗炉、箱式电阻炉适用范围：本系列高温箱式电阻炉可供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理加热用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
箱式高温炉，俗称马弗炉或电阻炉，是一种常用的工业电炉，可供煤炭、电力、化工、建材、冶金、科研等单位以及大专院校的试验室做烧结、加热和热处理之用，特别适用于煤质分析试验，在煤的灰分、挥发分的测定以及煤灰成份的分析、制备测定灰熔点、灰粘度的试样等作业中，广泛应用马弗炉灼烧试样和沉淀物。

（4）4-10箱式电阻炉  高温炉，马弗炉、箱式电阻炉产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）4-10箱式电阻炉  高温炉，马弗炉、箱式电阻炉产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）4-10箱式电阻炉  高温炉，马弗炉、箱式电阻炉交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）4-10箱式电阻炉  高温炉，马弗炉、箱式电阻炉售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）4-10箱式电阻炉  高温炉，马弗炉、箱式电阻炉沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
 （9）4-10箱式电阻炉  高温炉，马弗炉、箱式电阻炉 本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

31.  数显恒温水浴   CF－B型数显恒温水浴

（1）CF－B型数显恒温水浴是沧州恒胜伟业公路仪器有限公司自行研发的新一代产品。
该仪器是用来对沥青混凝土试件（或其它试件）进行加温恒温的仪器，它能为沥青混凝土的马歇尔稳定度试验提供标准恒温试件，具有控温精确，升温恒温自动等功能。

（2）CF－B型数显恒温水浴主要技术参数：
1、工作电压：220V±10%
2、加热功率：1KW
3、控温：常温－100℃4、控温精度：±0.5℃ ±0.1℃（两种）
5、内部尺寸：470×330×320mm
（3）CF－B型数显恒温水浴使用方法： 
1．使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。
2．开上电源开关，电源指示灯亮表示电源接通。
3．将仪表设定到所需要的温度，加热指示灯亮表示电热管之电源 接通加热，当温度表上之温度到达所需使用之温度时，稍待数分钟后，既性自动恒温控制。
4．恒温控制器之刻度，仅作温度对照指示，并非温度批示刻度。
全自动恒温水浴、数显恒温水浴、恒温水浴、电热恒温水浴，超级恒温将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处，调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度。
将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处，数字显示工作水箱的实际温度，红色指示灯亮,表示加热器工作。
（4）CF－B型数显恒温水浴使用维护：
1:向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器.。
2:接通电源。
3:选择恒温温度:
4、工作完毕,将温控旋钮置于最小值，切断电源.。
5:若水浴锅较长时间不使用，请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。
6:请不要在水浴锅无水的状态下使用加热器。

（5）CF－B型数显恒温水浴产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）CF－B型数显恒温水浴产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）CF－B型数显恒温水浴交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）CF－B型数显恒温水浴售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）CF－B型数显恒温水浴沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。

（10）CF－B型数显恒温水浴本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

32.HSWY-1电子静水力学天平

电子静水力学天平MP21001J

用于固体样品进行密度、体积的测量

专利静水力学装设计

由电子天平与静水力学装置组合而成

铸铝静水力学装置坚固可靠

防跌落脚设计保证称量的安全

人性化万向滑轮设计方便称量操作

塑料缸尺寸：Φ272*265mm

吊篮尺寸：Φ162*195mm

|  | MP21001J | MP51001J | MP61001J | JA21002J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 称量范围(g) | 2100 | 5100 | 6100 | 2100 |
| 可读性(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| 重复性(≤g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.01 |
| 线性(≤g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.02 |
| 秤盘尺寸(mm) | 174×143 | 174×143 | 174×143 | Φ158 |

外形尺寸：355*360*465(mm)

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

33. 82型沥青薄膜烘箱

（1）沥青薄膜烘箱用途：

82型烘箱是按照(JTJ052-200)标准中(T0609-1993)的要求设计生产的，适用于测定道路石油沥青薄膜加热后的质量损失，并根据需要，测定薄膜加热后,沥青残留物的针入度、软化点、脆点及延度等性质的变化，以评定沥青的耐老化性能。

（2）沥青薄膜烘箱结构：

1、外体由薄钢板构成，上半部是装有双重门的全不锈钢工作室，中央装有玻璃窗。在室内装有照明灯，可以在测定进行时能方便地从外面看到室内温度计的读数。

2、加热装置装在工作底部，采用空气自然对流法加热空气。通过上下和背后的风道均匀加热工作室。

3、工作室中央装有可以放置四只沥青盛样皿的转盘，它由电机带动。以每分钟5.5转的速度转动。

4、温度控制采用智能仪表，确保满足试验规程要求的163℃±0.5℃以内。

（3）沥青薄膜烘箱主要技术规格

（4）沥青薄膜烘箱使用方法

1、电源设备：应在供电线路中装有超负荷的保险装置，供此箱专用，并具有良好接地装置，校平烘箱，使转盘在水平面上旋转。旋转时与水平面的倾角不得大于3度。

2、温度调正：

①装上温度计（温度计水银球底距离转盘顶面约6毫米）调整控温仪至所需温度163℃。

②关闭配电盘上所有的开关，将电源插头插上，打开电源开关。

③待整个工作室温度上升至所需温度时（163℃），应检查工作温度计读数，通过调整控温仪来获得工作室的正确温度，恒温15分钟，即可进行沥青薄膜测定。

4、将盛有试样的盛样皿放至转盘上，关闭烘箱，使转盘旋转，恒定烘箱温度在163℃。

5、在箱子运转中，室内照明灯不要随意启开，以免影响工作室温度的稳定。

6、完毕后，必须切断各个开关。

（5）沥青薄膜烘箱注意事项

1、本烘箱按连续使用设计制造，每月要检查一次加热器，电器开关有否发生损坏。

2、工作室内照明灯不要随意开启，并且开的时间不宜过长，以至烧毁。

（6）沥青薄膜烘箱附   件

试品转盘       壹只

盛 样 皿       四只

使用说明书     一份

合  格  证     一份

（7）沥青薄膜烘箱产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）沥青薄膜烘箱产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）沥青薄膜烘箱交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）沥青薄膜烘箱售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）沥青薄膜烘箱沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。

（12）沥青薄膜烘箱 本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

34.低温溢流水箱型号TDYL-III

（1）低温溢流水箱使用范围：

该机设有循环装置,采用高智能控温仪.具有控温精度高,整机设计先进,防划痕,外观大方,经久耐用等优点.适用于测定沥青混合料的密度. 完全符合交通部（JTG E20-2011）标准。

（2）低温溢流水箱技术参数.

1.电源:220V±10％ 　　50HZ

2.加热功率1000W

3制冷功率：550W

3.控温精度,±0.1℃

4.控温范围：10---60℃

5.容积30升

（3）低温溢流水箱使用方法:

1. 使用是液体介质液面不得低于台面3cm.

2.选用电源功率要大于或等于仪器的总功率,另电源必须有良好的接地装置.

3.仪器应放置于通风干燥处,周围应与其他物体有300mm以上距离.

4.使用完毕,关闭电源.按下电源插头.

（4）低温溢流水箱仪表操作:

1.当所需温度高于环境温度操作如下:

A.开启电源开关

B.开启循环开关

C.按住.SET键0.5秒,仪表进入主控设定状态,设置所需温度,设定完毕再按SET键0.5秒返回仪表正常控制状态.。

D,长期不使用仪器必须放掉仪器内的液体.

（5）低温溢流水箱注意事项

1、设备安装时,请检查连接是否正确.

2、为了确保安全,请接好地线

3如果设备工作不正常,请和厂家或中间商联系,不要私自拆卸.

4。冬季一定要把循环水泵内的水放净防止动裂

（6）低温溢流水箱产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）低温溢流水箱产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（8）低温溢流水箱交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）低温溢流水箱售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）低温溢流水箱沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
   （11）低温溢流水箱本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

35.石油沥青含蜡量测定仪   WSY-010

（1）石油沥青含蜡量测定仪概述

WSY-010型石油沥青含蜡量测定仪，是我厂根据中国石油化工工业总公司发布的《石油沥青蜡含量标准分析方法》SH/T0425-92《沥青蜡含量试验方法》（蒸馏法）标准要求研制的自动恒温制冷石油沥青蜡含量专用仪器。

其温度控制部分采用精度高、反映快、读数清晰的数字电子温控表。制冷机为进口750WF22大功率压缩机，深冷可达-28℃。它解决了以前采用由人工干冰降温、杜瓦瓶保温造成的温度不易控制，每次只能做一个样品，分析试验操作困难等缺点。

WSY-010型石油沥青含蜡量测定仪，每次可同时做三个样品的分析实验。具有降温迅速、控制精度高，操作简便省时省力等优点。是石油、化工、建筑、公路建设等行业理想的分析仪器。

（2）石油沥青含蜡量测定仪技术参数

1、整机功率：1800W。（制冷功率：750W，加热功率：750W）

2、搅拌电机转速：1400转/分钟。

3、温度传感器采用Pt100.LED显示差<0.5%正负1个字。

4、制冷工质为F22，降温速度平均0.8度/分。极限温度为-30℃。

5、使用条件：电源电压220V，频率50HZ，环境温度：室温，相对湿度：小于85%

6、外形尺寸：400×500×600（制冷）

248×420×420（操作室）

7、控温精度：±0.5℃。

（3）石油沥青含蜡量测定仪使用方法

在冷浴箱内加入乙醇，液面高度不低于上盖板30mm将传感器插入冷浴中。插上电源依次打开电源开关、控温开关、制冷开关。注意：不可以同时打开所有开关，以免机组感性负载启动电流过大烧断保险丝。所有开关依次打开后（按下开关下部为开，按下开关下部为关）搅拌、制冷，电源的指示灯亮。加热指示灯表示加热两端的电流通断情况，控温仪表输出控制信号时灯亮。待到温度降到规定温度时按标准方法操作。

1、将工业酒精注入冷浴缸内，并使液面离上盖30mm。打开电源开关（注意：仪器电源应按国标接地），在数显温度控制器上设定所需要的温度（-20℃）。

2、向裂解瓶中装入试样50g，称准至0.1g，(即公式数值mb)用软木塞盖严蒸馏瓶，用已知质量的150ml锥形瓶做接受器，浸在装有碎冰的烧杯中，在接受器的软木塞侧开一小孔以备不凝气体溢出。

3、用燃气灯火直接加热，让火焰将烧瓶周围包住调节火焰温度，始从加热开始起在5-8分钟内达到蒸馏，以每分钟两滴的速度连续蒸馏出终止。然后在一分钟内将烧瓶烧红，必须使蒸馏从加热开始至终了在25分钟内完成。蒸馏终了后，在支管中残留的馏出油不应流入接受器中。

4、将盛有馏分油的锥形瓶从冰水中取出、擦干水分，放在室温下冷却称其质量。精确至0.05g（即公式数值m1）

5、为使油混合均匀，将盛有馏分油的锥形瓶盖上盖，适当的加热并摇动，然后将融化的馏分油注入另一个已知质量的锥形瓶中称取用于脱蜡的馏分油1-3g精确至1mg(即公式数值m2)

6、将冷却过滤装置组装好放入冷浴中，把吸滤瓶与真空泵用

乳胶官连接。在盛有油样的100ml锥形瓶，加入10ml乙mi，充分溶解后移入试样冷却筒，用15ml乙mi分两次清洗锥形瓶，再加入25ml乙醇与乙mi和馏分油溶液进行混合。从加入乙醇开始计时，冷却1小时，是蜡充分结晶析出。

7、配置50ml乙醇--乙mi（1：1）混合液倒入试管中。插入冷浴中冷却至少15分钟。

8、等蜡充分结晶析出后，拔下柱杆塞，保持自然过滤30分钟。启动过滤装置，保持滤液的过滤速度保持每秒一滴左右，当蜡层上滤液将尽时，一次加入30ml预冷至-20℃的乙mi--乙醇 （1:1）混合溶剂，洗涤蜡层，柱杆塞和式样冷却筒内壁，将蜡中的溶剂抽干。

9、从冷浴中取出试样冷却过滤装置，取下吸滤瓶，将其中溶液倒入一回收瓶中。将冷却过滤装置去掉吸滤瓶与单嘴锥形吸滤瓶装好，再将30ml已预热至50-60℃的石油醚溶解石油中的蜡两次，每次用量35ml,然后立即进行吸滤，至没有液体滴落为止。

10、将吸滤瓶中的蜡溶液倒入已知质量（精确到mg)的锥行瓶中，并用常温的石油醚分三次清洗锥形吸滤瓶，每次用量10-15ml洗也倒入锥形瓶的蜡液中。

11、将盛有蜡溶液的锥形瓶放在适宜的热源上蒸馏，除去石油醚后放入真空干燥箱内1小时，干燥条件为：105±5℃，残压力21-35KPa，然后将蜡回收瓶放入干燥器冷却1小时，称准至0.1mg（即公式数值mw).

12、整个试验完毕后，关闭所有电源开关.

（4）石油沥青含蜡量测定仪配套仪器

1、柱杆塞3套

2、沙心漏斗3个

3、吸滤瓶3个

4、试管3个

（5）石油沥青含蜡量测定仪注意事项

1、温度定好依次打开制冷与加热。

2、本机压缩机设有延时装置延时时间为3分钟。

3、制冷速度与外界温度有关，外界温度高制冷就会相对缓慢。

4、使用前必须详细阅读说明书

5、本仪器必须接地使用。

（6）石油沥青含蜡量测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）石油沥青含蜡量测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

（8）石油沥青含蜡量测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）石油沥青含蜡量测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）石油沥青含蜡量测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
      （10）石油沥青含蜡量测定仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

36. 低温水浴 型号：HWY-30

（1）低温水浴使用范围：
该水浴是根据JTG E20--2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的要求，为检测沥青三大指标试验提供试样养护用的研制的恒温设备，该机采用双压缩机制冷内部设有循环装置，高智能控温仪。具有控温精度高，降温速度快，整机设计先进，防划痕，外观大方，经久耐用等优点。该机也可用于石油，化工，医药，生物等领域或对试验样品的恒定温度实验。
（2）低温水浴技术参数：
1、电源：200V±10％           50HZ
2、加热功率：1000W
3、制冷功率：145W×2
4、控温精度：±0.1℃
5、控温范围0℃—60℃
6、容积30升
（3）低温水浴使用方法：
1、使用是液体介质液面不得低于台面3cm。
2、选用电源功率要大于或等于仪器的总功率，另电源必须有良好的接地装置。
3、仪器应放置于通风干燥处，周围应与其他物体有300mm以上距离。
4、使用完毕，关闭电源。按下电源插头。
（4）低温水浴仪表操作：
1、当所需温度高于环境温度操作如下：
A、开启电源开关
B、按住SET键0.5秒，仪表进入主控设定状态，设置所需温度，设定完毕再按SET键0.5秒返回仪表正常控制状态。
C、开启循环开关,同时开启制冷1和制冷2开关，使两套制冷设备同时运行，以确保降温速度，当温度变化至所设定温度时，关闭其中一组（制冷1），大约半小时后开启制冷1，然后关闭制冷2，再半小时后关闭制冷1，然后开启制冷2，这样重复操作以确保压缩机的使用寿命。
D、该机具有压缩机制冷长时间使用。
E、长期不使用仪器必须放掉仪器内的液体。
（5）低温水浴注意事项：
1、设备安装时，请检查连接是否正确。
2、为了确保安全，请接好地线。
3、如果设备工作不正常，请和厂家或中间商联系，不要私自拆卸。
4、设备放于0℃以下环境，必须放尽仪器内液体以防将设备冻裂。

（6）低温水浴产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）低温水浴产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

（8）低温水浴交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）低温水浴售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）低温水浴沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
（11）低温水浴 本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

37.乳化沥青稳定性试验仪   型号：SYD-0656

乳化沥青稳定性试验

（1）乳化沥青稳定性试验仪目的和适用范围：

本方法适用于测定各类乳化沥青的 储存稳定性.非经注明,乳液的储存温度为乳液制造时的温度,储存时间为5d,根据需要也可为1d.

（2）乳化沥青稳定性试验仪仪具与材料：

⒈沥青乳液稳定性试管：玻璃制，带有上下两个支管口，开口部配有橡胶塞或木塞。

⒉试样容器：小铝锅或磁蒸发皿，300mL以上。

⒊电炉或电热板。

⒋天平：感量不大于0.1g。

⒌滤网：筛孔为1.18mm。

⒍其它：温度计、气温计、玻璃棒、溶剂、洗液等。

（3）乳化沥青稳定性试验仪方法与步骤：

⒈准备工作：

⑴将稳定性试管分别用溶剂（可用汽油）、洗液和洁净水洗净并置温度105℃±5℃的烘箱中烘干，冷却后用塞子塞好上下支管出口。

⑵将均匀的乳化沥青试样约300mL通过1.18mm滤筛过滤至试样容器内。

⒉试验步骤：

⑴将过滤后的乳液试样用玻璃棒搅匀，缓缓注入稳定性试验管内，使液面达到管壁上的250mL标线处。注入时应注意支管上不得附有气泡。然后，用塞子塞好管口。

⑵将盛样封闭好的稳定性试管置于试管架上，在室温下静置5昼夜。静置过程中，经常观察乳液有否分层，沉淀或变色等情况，作好记录并记录5d内的室温变化情况（最高及最低温度）。当生产的乳液计划在5d内即用完时，储存稳定性试验的试样也可静置一昼夜（24h）。

⑶静置后，轻轻拔出上支管口的塞子，从上支管口流出试样约50g接入一个已称质量的蒸发残留物试验容器中，再拔开下支管口的塞子，将下支管以上的试样全部放出，流入另一容器，然后充分摇匀下支管以下的试样，倾斜稳定性管，将管内的剩余试样从下支管口流出试样约50g，接入第三个已称质量的蒸发残留物试验容器内。

⑷分别称取上下的两部分试样质量，准确至0.2g，然后按本规程T0651“乳化沥青蒸发残留物含量试验”方法测定蒸发残留物含量PA及PB。

（4）乳化沥青稳定性试验仪计算：

乳化沥青的储存稳定性按下式计算，取其绝对值：

SS=│PA—PB│

式中：SS—试样的储存稳定性，%：

PA—储存后上支管部分试样蒸发残留物含量，%；

PB—储存后下支管部分试样蒸发残留物含量，%；

（5）乳化沥青稳定性试验仪报告：

⒈同一试样平行试验至少两次，两次测定的差值符合重复性试验精密度要求，取平均值作为试验结果，以整数表示。

⒉试验报告应注明乳液储存的温度变化范围与储存时间。

（6）乳化沥青稳定性试验仪精密度或允许差

重复性试验的允许差为0.5%；复现性试验的允许差为0.6%。

（7）乳化沥青稳定性试验仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）乳化沥青稳定性试验仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

（10）乳化沥青稳定性试验仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（11）乳化沥青稳定性试验仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（12）乳化沥青稳定性试验仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

38.布式旋转粘度计 型号：NDJ-1C

（1）布洛克菲儿德黏度计
产品介绍：专用于测定道路沥青的表面粘度,也可测定热溶胶,石蜡高聚物等各种液体的粘度。 
（2）布洛克菲儿德黏度计技术参数： 测量范围： 100～200000mpa.S 
           转子规格： 21#27#28#29#共4只 
           转子转速： 5、10、20、50转/分四档 
           控温范围： 室温～200℃ 
           控温精度： ±0.1℃ 
（3）布洛克菲儿德黏度计详细介绍：
本仪器是按照中华人民共和国交通行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0625《沥青布氏旋转粘度试验（布洛克菲尔德粘度计法）》规定的要求设计制造的，适用于测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度，可广泛应用于对沥青、热熔胶、石蜡、高聚物等各种流体粘度的测量。

（4）布洛克菲儿德黏度计主要技术特点
1、本仪器采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术，数据采集准确，测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方。
2、显示器选用白背光、高亮度的LCD显示屏，可直接显示样品的粘度、转子编号、速度等信息，数据显示清晰。
3、测试结果可在显示屏上实时显示，也可通过打印机打印输出。另外，通过本仪器的RS232数据通讯口，还可与个人计算机相连接。

（5）布洛克菲儿德黏度计主要技术参数及指标
1、测量范围：    100mPa·s～200000mPa·s；
2、转子规格：    21、27、28、29号四种转子；
3、转子转速：    5、10、20、50r/min四档；
4、测量误差：    ±1%(F·S)；
5、测量方式：    手动、自动；
6、控温范围：    室温～200℃；
7、控温精度：    ±0.1℃；
8、盛样筒容积：   20ml；
9、工作电源：    AC 220V±10%，50Hz；
10、环境温度：   5℃～35℃；
11、环境相对湿度： 不大于80%。

（6）布洛克菲儿德黏度计选配件
1、30#转子（扩大测程至4×105 mPa·s）。
2、标准粘度油。
3、一次性使用的经济型盛样筒。
4、粘温曲线软件。

（7）布洛克菲儿德黏度计产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）布洛克菲儿德黏度计产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

（9）布洛克菲儿德黏度计交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）布洛克菲儿德黏度计售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）布洛克菲儿德黏度计本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com

39.HSWY-LQ沥青取样器

（1）沥青取样器详细说明适用范围：

沥青取样器适用于在生产厂, 储存或交货验收地点为检查沥青产品质量而采集各种沥青材料 的样品.

（2）沥青取样器技术参数：

1、500ml、1000ml任意可选

2、材质:不锈钢和聚四氟乙烯  并有液体沥青盛样器可供选择。

3、符合GB/T11147《石油沥青取样法》国家标准,适用于液体沥青在生产、贮存或交货验收地点的取样。

（3）沥青取样器使用说明：

1、防静电采样绳一端牢固接地，防静电采样绳另一端与全程取样器牢固连接；

2、采样前先用手触摸罐体，以消除静电；

3、将全程取样器以不大于1米/每秒的速度下落至想采集样品的部位,用力向上提防静电采样绳,进油时会有气泡昌出.待没有气泡时提出全程取样器,转移样品,即可完成样品的采集，取样完毕后擦干全程取样器存放；

4、当将石油产品取样器提出时应使其尽量不要触及金属油罐，以避免静电放电；

5、整个采样过程中必须保持全程取样器、防静电采样绳和接地点牢固连接，以顺利导除静电。

（4）沥青取样器试验方法:

从不能搅拌的贮罐（流体或经加热可变成流体）中取样时，应先关闭进料阀和出料阀，然后取样。用沥青取样器按液面高的上、中、下位置（液面高各三分之一等分内，但距罐底不得小于液面高的六分之一）取样。从有搅拌设备的罐中取样（流体或经加热可变成流体的沥青），经充分搅拌后由罐中部取样。

（5）沥青取样器产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）沥青取样器产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

（7）沥青取样器交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）沥青取样器售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）沥青取样器本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

40.HSWY-XZ沥青旋转瓶磨耗仪

（1）沥青旋转瓶磨耗仪适用范围

本产品适用于测定特定级配的集料与改性乳化沥青之间的配伍性，产品符合JTG E20-2011<公路工程沥青及沥青混合料试验规程>T0758-2011稀浆混合料配伍性等级试验。

（2）沥青旋转瓶磨耗仪技术参数

1.外形尺寸：860*820*1220

2.旋转速度：20r/min

3.运转转数：9999*100

4.试件数量：2件

5.每次运转时间：8小时（实际运行3小时)

6.电源电压：220v(50HZ)

（3）沥青旋转瓶磨耗仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（4）沥青旋转瓶磨耗仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

（5）沥青旋转瓶磨耗仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（6）沥青旋转瓶磨耗仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（7）沥青旋转瓶磨耗仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

41.HSWY-TSLX台式矿粉离心机

（1）台式矿粉大容量离心机概述
    台式矿粉大容量离心机（也叫矿粉回收仪）采用微电脑控制，数字显示，无刷电机，触摸面板，设有多种程序保护。操作简便，具有自动平衡功能，噪音小，配备多种转子供用户选样和分离效率高等优点。适用于生物，医药学，农业等领域的实验，是遗传基因、蛋白核酸实验室实验的首选产品。

（2）台式矿粉大容量离心机技术参数：
最高转速 ：5000r/min
转速精度：≤±50r/min
容 量 ：250ml*4
定 时：0-99min
噪 声：小于70db
整机功率：500w
电源：AC220V 50HZ 10A
    微机控制，触摸面板，数字显示、无刷直流电机。无刷直流电机免维护，无污染

（3）台式矿粉大容量离心机使用方法：
    首先将微电脑台式低速离心机所配离心管加入需分离的物资，分别插入离心头孔中，但每支离心管所加物质的质量必须基本相等，合上盖板，接通电源，按选择键，转子号闪烁，再按选择键，转速闪烁，按▲▼键选择转速;再按选择键，时间闪烁，按▲▼键设定时间。然后按认可键，按启动键开始运行。若中途需停止，按停止键即可。运行结束，蜂鸣器开始蜂鸣。

（4）台式矿粉大容量离心机注意事项：
1：严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室内。否则回损坏主机。
2：仪器外壳应妥善接地，以免整机受潮影响而发生意外。
3：离心头在高速运转时请不要随意打开上盖。
4：当选择认可产生错误时会自动报警。提醒你重新选择认可

（5）台式矿粉大容量离心机维修及配件：
    在使用该离心机时如发现离心头偏心，请懂行人员查修，首先打开底盖，查看电机三根支柱是否偏位。进行调整即可。如有其他情况通知我厂维修。

（6）台式矿粉大容量离心机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）台式矿粉大容量离心机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

（8）台式矿粉大容量离心机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）台式矿粉大容量离心机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）台式矿粉大容量离心机本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

42.SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪

（1）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪适用标准：完全符合JTJ052-2000(T0716-1993)《公路工程沥青及沥青混和料试验规程》沥青混合料劈裂试验的要求。

（2）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪用途：测定沥青混合料在规定温度和加载速率时劈裂破坏或处于弹性阶段时的力学性能，亦可供沥青路面结构设计选择沥青混合料力学设计参数及评价沥青混合料低温抗裂性能时使用。

（3）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪主要特点：

1、设有过载保护，下降过位保护。

2、操作简便，测试数据准确，性能稳定可靠。

3、仪器自动试验，显示并打印，绘制试件受力变形的坐标曲线图。

4、可存储15组试件的试验结果。

5、大型液晶屏显示曲线和稳定度及流值。

6、流值检测有单路与双路两种。

7、试验由仪器或计算机自动控制，试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示，可通过打印机打印输出。

8、先进的自动分析软件，按照《沥青混合料配合比设计方法》绘制出各种曲线，自动给出最佳沥青用量，可通过打印机输出。

9、带有上位机软化可以通过强大的实验软件进行分析处理。

（4）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪主要技术指标：

1、上升速率：（50±5）mm/min

2、压条直径：（101.6±0.2）mm

（152.4±0.2）mm

3、最大压力：     50KN            精度      1％

4、位移测量范围：0-15mm   分辨率：0.01mm     精度  ±0.1mm

5、外形700×500×900mm。

6、环境温度：    ≤30℃。

7、相对湿度：    ≤85%。

8、整机功耗：   700W。

9、仪器净重：   100kg

10、电源电压：220v

（5）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。

（10）SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

43.LCD-2沥青混合料真空保水仪

沥青混合料真空保水仪详细介绍

（1）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪 
    本仪器根据JTJ052-2000标准中T0709与T0717真空饱水适用于测定沥青混合料的饱水率，

它可用于沥青拌合厂的混合料质量控制，旧路调查及路面压实沥青混合料的质量评定。经及真空饱水马歇尔试验的先期饱水。

（2）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪 真空饱水率试验：将试验前制备的试件置于水槽中连同水槽一起放入真空干燥器中，盖上干燥器上盖，打开电源开关及抽气开关，真空泵开始工作，观察真空表指针，指示真空度为0.0973mpa（97.3kPa）时，关闭抽气开关。保持所需要的试验时间后，打开调压阀（释气阀）使干燥器恢复常压状态，使试件在水中继续留放0.5h取出作后期试验。

二：马歇尔试验的真空饱水：将试件先放入真空干燥器中，关闭注水开关，打开抽气开关，使干燥器中的真空度达到97.3～98.3Kpa维持15min，然后打开进水开关，靠负压进入冷水使试件全部浸入水中，浸水15分钟后打开调压阀恢复常压，取出试件再放入已达规定温度的恒温水槽中，其余均与标准马歇尔试验方法相同。

（3）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪试验完成后，拔掉仪器电源，将真空干燥器擦干净。

注意：每次试验前检查真空泵的油量，发现真空泵油乳化严重或是真空度降低时，重新换油。（真空泵加注真空泵油或是32号机械油至刻度线）

（4）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪装　箱　单

饱水仪　　　　1台

真空桶    　　　1只

储水瓶　　　　1只

电源线  　　　 1根

说明书　　　　1本

合格证1份

其它仪器自备

（5）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
    （10）LCD-2型沥青混合料真空饱水仪 本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

44.沥青赛波特黏度试验仪SBT-HSWY（赛波特重质油黏度计法）

（1）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪产品概述

本方法采用赛波特重质油粘度计测定较高温度时的粘稠石油沥青、乳化沥青、液体石油沥青等的条件粘度，并用于确定沥青的施工温度。通常情况下，粘稠石油沥青的测定温度为120℃~180℃，乳化沥青及液体石油沥青的标准试验温度为25℃及50℃。

（2）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪主要结构

本仪器主要由浴槽﹑浴温控制仪﹑测定参数显示运算器（标定系数﹑时间、粘度等）等部分组成。 本仪器采用微电脑控制技术，设有双路同时检测的功能，可同时对两个样品进行平行测试，测定参数数字化显示，并可自动计算出其算术平均值。本仪器还可将所测得的赛波特粘度，即时自动换算成恩格拉粘度或运动粘度，做一次试验即可获得三种粘度数据，工作效率高，检测数据可靠。

（3）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪仪具材料

1.保温槽：耐腐蚀金属制，圆筒形。槽盖中心有一垂直的圆形盛样管，边部有进出水管，槽内装有可以调控的电热器，以加热保温槽内的水或油（闪点在250℃以上的汽缸或导热油、硅油等）温度可控制在常温至240℃±0.1℃范围内。盖上有温度计支承孔。槽下装有三脚架，其中有两脚设调整水平螺丝。

2.试样接受瓶：耐热玻璃制，，其刻线下的容积在20℃时为60mL±0.05mL。

3.盛样管：管上有金属盖，直径为56mm，厚为7mm，盖上有孔，以备插入温度计。

4.温度计：0℃~30℃、0℃~50℃，分度0.1℃；0℃~100℃、0℃~200℃、0℃~300℃，分度1℃。

5.软木塞：底部设有拉手环。

6.标准粘度油：附有标定用的标准流出时间（s）。

7.滤筛网：0.15mm。

8.秒表：分度0.1s。

9.其它：二甲苯、润滑油、沥青熔化锅、加热炉、烘箱等。

（4）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪技术参数

1﹑工作电源：AC220V±10%??50Hz；

2、仪器型式：台式；

3、工作方式：双路检测，平行试验；

4、试样接受瓶规格：??60±0.05ml；

5﹑浴槽加热功率：1000W；

6﹑浴槽工作温度：室温～240.0℃；

7﹑浴槽控温精度：±0.1℃；

8﹑测试计时范围：0.0s～999.9s；

9﹑测试计时精度：±0.1s；

10、环境温度：≤35℃；

11、相对湿度：≤85％、外形尺寸：400x400x800mm、重量：65KG

（5）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
 （10）HSWY-0650沥青赛波特粘度试验仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

45.SYD-0755沥青混合料弯曲试验机

（1）SYD-0715沥青混合料弯曲试验机设有过载保护，下降过位保护。

操作简便，测试数据准确，性能稳定可靠。

3、仪器自动试验，显示并打印试验压力及对应的流值，绘制试件受力变形的坐标曲线图。

4、可存储15组试件的试验结果。

5、大型液晶屏显示。

6、流值检测有单路与双路两种。

7、试验由仪器或计算机自动控制，试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示，可通过打印机打印输出，高档彩色喷墨打印机。

8、机器配有USB接口。

9、可选配串口，上位机软件可以进行分析处理。

（2）SYD-0715沥青混合料弯曲试验机主要特点：

1、设有压力过载保护。

2、操作简便，测试数据准确，性能稳定可靠。

3、可存储15组试件的试验结果和曲线图，并可查询打印。

4、大型液晶屏显示曲线和轴向载荷破碎点和形变量。

5、标配单路，可选双路LVDT形变量检测。

6、试验由仪器或计算机自动控制，试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示，可通过打印机打印输出。

7、可以通过改变试验参数完成其他定制试验。

8、机器配有USB接口，支持USB接口的RP-660型大型针式打印机打印输出。

9、标配串口，可以使用Windows版的试验软件完成试验和报表处理。

（3）SYD-0715沥青混合料弯曲试验机主要技术指标：

1、上升速率：（50±5）mm/min

2、夹具形式： 标准小梁夹具

3、最大压力：   5KN        精度：1％

4、位移范围： 0－15.00mm   精度：±0.05mm

5、环境温度：    ≤30℃。

6、相对湿度：    ≤85%。

7、整机功耗：   不大于700W。

8、外型尺寸： 690x420x790mm

9、仪器净重：   100Kg

10、电源电压：AC220V/50HZV

（4）SYD-0715沥青混合料弯曲试验机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）SYD-0715沥青混合料弯曲试验机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）SYD-0715沥青混合料弯曲试验机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）SYD-0715沥青混合料弯曲试验机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）SYD-0715沥青混合料弯曲试验机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
 （9）SYD-0715沥青混合料弯曲试验机本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

46.KZH-1A 沥青混合料综合性能检测仪

（1）沥青混合料试验系统仪是我公司推出的一体式，多功能沥青混合料综合试验机，本试验机采用主机和控制一体式设计，采用了双传感器设计，带伺服系统，可以精确的控制任何加载速率，除了可以完成常见的沥青混合料的力学实验外，它还可利用多种仪器附件用于测定各种土工试件的无侧限抗压强度，间接抗拉强度（劈裂试验）承载比试验（包括浸膨胀量测定），还可用于测定沥青混合料的热稳定性和抗塑性流动的性能——稳定度和流值（马歇尔试验）以及其它多种需要施加垂直载荷的试验。

重新设计的一体式控制系统，采用高速双CPU设计，大屏幕（）LCD中文图形液晶显示，采用模拟数字分离设计，高速采样CPU专门负责数据采样，同时支持2路位移传感器输入，精度高，并采用内置实时RTOS，试验软件功能完善，可以完成多种材料的非常规试验，具有数据保存，USB主机接口，直接连接USB接口的针式打印机。如果使用随机配备的Windows软件，则可以完成更复杂的试验设置以及更详尽的报表数据，每个独立的试验都具备完整的计算功能和数据处理能力，并具备带曲线图的报表输出。

除此之外，本仪器还具有恒温箱，可以进行某些试验要求的低温试验，仪器自动恒温，温度波动小于0.5℃。

（2）沥青混合料试验系统仪仪器主要规格参数

机械部分：

1、仪器最大额定载荷：100KN（30KN可选）

2、丝杠盘最大移动距离：200mm

3、电动机规格：220V、1.5KW、2000r/min 进口伺服电机

4、机动速度：

0.2mm/min-50mm/min可调

1mm，2mm，5mm，10mm，50mm速度直接可选(仅对配备伺服系统的版本有效)。

（3）沥青混合料试验系统仪电控部分：

1、压力传感器量程：

压力通道1： 100KN(10T)

压力通道2： 30KN(3T)

2、分辨率：0.01KN

3、压力精度：0.5%

4、位移传感器(双通道)量程：15mm

5、位移传感器分辨率：15mm：0.001mm

6、位移传感器精度：优于0.5%

7、电源输入：三相380V±10％

8、整机功耗(控制系统)：30W(Max)

9、辅助加热器功率：2000W

10、压缩机功率：1000W

11、控温精度：0.5℃，分辨率：0.1℃

12、恒温范围：-25℃~70℃

13、外形尺寸: 1550mm×900mm×2080mm

14、环境温度：    ≤30℃。

15、相对湿度：    ≤85%。

16、整机功耗：   4KW。

17、仪器净重：   300Kg

（4）沥青混合料试验系统仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）沥青混合料试验系统仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）沥青混合料试验系统仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）沥青混合料试验系统仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）沥青混合料试验系统仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
  （10）沥青混合料试验系统仪本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

47.HSDQ-10沥青混合料切割试验机

1.HSDQ-10型全封闭沥青混合料试件切割机技术规格：
 1电源供应：380V/50Hz 三相四线, 动力制动装置
 2锯片直径：500mm
 3切割深度：可达200mm
 4切割长度：最小450mm
 5气源供应：（固定试件）700kPa min
 7尺寸：      1900 x 950 x 1700mm
 7重量：      300kg

2.HSDQ-10型全封闭沥青混合料试件切割机详细介绍：

这套制备系统设计用来快速、精确切割试件：
这套系统有一整套的联动装置来确保操作人员的安全：

- 当开始切割试件时，锯片将自动前进，切割完毕，锯片将自动回到初始位置。
2..操作者可以根据不同的试件和生产量来选择最合适的切割速度。
3.棱柱形试件切割时将由操作者控制气动夹具固定，圆柱型试件切割时将由人工手动夹具固定
4..在试件位置安装有一个简单的取间隔装置，无需测量就可切割250mm宽30 mm高35 mm小梁试件，另外的小梁试件尺寸同样也可适用。
5..圆柱型试件夹具可以确保试件在切割时候受到的损伤达到最小，在切割期间都能牢固的固定试件。
6..通过使用PVC管保护圆柱形试件，可以达到更为理想的切割效果。
7.拥有电子控制气压调整试件位置系统，可以确保试件切割长度（150mm）和完美的切割平行断面。
8.系统可适用100mm直径圆柱形试件，快速准确切割试件长度（100mm）

3.HSDQ-10型全封闭沥青混合料试件切割机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

4.HSDQ-10型全封闭沥青混合料试件切割机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

5.HSDQ-10型全封闭沥青混合料试件切割机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

6.HSDQ-10型全封闭沥青混合料试件切割机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

7HSDQ-10型全封闭沥青混合料试件切割机公司简介：沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

- 乳化沥青破乳速度试验器

（1）乳化沥青破乳速度试验专用搅拌机目的与适用范围

本方法适用于各类型的乳化沥青的拌合稳定度试验，以鉴别乳液属于快裂、中裂、或慢裂的型号。

（2）乳化沥青破乳速度试仪器与材料

2.1 拌和锅：容量约1000ml

2.2金属勺

2.3 天平：感量不大于0.1g

2.4 标准筛：孔径为4.75mm、2.36mm、0.6mm、0.3mm、0.075mm。

2.5道路工程用粒径小于4.75mm的石屑

2.6 蒸馏水

2.7 其它：烧杯、量筒、秒表等。

（3）乳化沥青破乳速度试方法与步骤

3.1 准备工作

3.1.1 将工程实际使用的石屑过筛分级，并按下表的比例称料混合成两种标准级配矿料各200g。

拌和试验用矿料颗粒组成比例（%）

| 矿料规格（mm） | A组 | B组 |
| --- | --- | --- |
| <0.075 | 3 | 10 |
| 0.3~0.075 |  | 30 |
| 0.6~0.3 | 5 | 30 |
| 2.36~0.6 | 7 | 30 |
| 4.75~2.36 | 85 | —— |
| 合计 | 100 | 100 |

3.1.2将拌和锅洗净、干燥。

3.2 实验步骤

3.2.1 将A组矿料200g在拌和锅中拌和均匀，当为阳离子乳化沥青时，先注入5ml蒸馏水拌匀，再注入乳液20g。当为阴离子乳化沥青时，直接注入乳液20g，用金属勺以60r/min的速度拌和30s，观察矿料与乳液拌和后的均匀情况。

3.2.2 将拌和锅中的B组矿料200g拌和均匀后注入30ml蒸馏水，拌匀后，注入50g乳液试样，再继续用金属勺以60r/min的速度拌和60s，观察矿料与乳液拌和后的均匀情况。

3．2.3 根据两组矿料与乳液试样拌和均匀情况按下表确定试样的破乳速度。

乳化沥青的破乳速度分级

| A组矿料拌和结果 | B组矿料拌和结果 | 破乳速度 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合料呈松散状态，一部分矿料颗粒未裹覆沥青，沥青分布不够均匀，有些凝聚成团块 | 乳液中的沥青拌和后立即 成团块，不能拌和 | 快裂 | RS |
| 混合料混合均匀 | 混合料呈松散状态，沥青分布不够均匀，有些凝聚成团块 | 中裂 | MS |
|  | 混合料呈糊状，沥青乳液分布均匀， | 慢裂 | SS |

（4）乳化沥青破乳速度试报告

试验结果报告拌和情况及破乳速度分级、代号。

（5）乳化沥青破乳速度试产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）乳化沥青破乳速度试产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）乳化沥青破乳速度试交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）乳化沥青破乳速度试售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

公司简介：沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

- 沥青漂浮度试验仪

- SYD-0631沥青漂浮度试验仪概述：
　 本仪器是按照国家行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0631《沥青浮漂度试验》规定的要求设计制造的。适用于测定慢凝液体石油沥青蒸馏后残留物、煤沥青等材料的浮漂度。本仪器在不做沥青的浮漂度试验时可作为恒温水浴使用。
（2）SYD-0631沥青漂浮度试验仪技术指标
　 1、工作电源：　 AC 220V（-5%～ 10%），50Hz。
　 2、水浴容量：　 长370×宽300×高300（mm）。
　 3、适用水量：　 28L。
　 4、加热装置：　 电加热器，功率1300W。
　 5、致冷装置：　 新型致冷压缩机。
　 6、温控范围：　 5℃～80℃。
　 7、控温精度：　 ±0.1℃。
　 8、浮碟：　　　 壁厚1.4mm±0.1mm，质量37.9g±0.2g。
　 9、铜管：　　　 壁厚1.4mm±0.1mm，质量9.8g±0.2g。
　 10、环境温度：　 ≤30℃。
　 11、相对湿度：　 ≤85%。
　 12、整机功耗：　 不大于2000W。
　 13、外型尺寸：　 长750×宽540×高580（mm）。
　 14、仪器净重：　 30kg
（3）SYD-0631沥青漂浮度试验仪仪器成套
　 1、主机：沥青浮漂度试验器
　 2、浮漂仪： 浮碟 管铜
　 3、玻璃管温度计（0~100℃，分度为1℃）
　 4、玻璃管温度计（0~30℃，分度为0.5℃）
　 5、玻璃盖
　 6、三芯电源线
　 7、保险丝 （15A）
（4）SYD-0631沥青漂浮度试验仪保养与维护：
　 1、使用电器设备前须事先检查开关是否完好。
　 2、新装电器设备必须将说明书、合格证认真阅读，并按照书明书的规定进行安装、使用。
　 3、电器设备发生异常，必须通知专业人员进行维修，不得擅自处理。
　 4、手潮湿时，不得触动任何电器设备。
　 5、不得任意在开关上接临时电力设备或临时照明线。
　 6、电线或电器设备上，严禁悬挂衣物及其它物资。
（5）SYD-0631沥青漂浮度试验仪注意事项
　 1. 电源线有可靠接地。
　 2. 在打开机壳检修前应彻底断开电源。
　 3. 使用完毕放置在通风、干燥、无污染的环境。

（6）SYD-0631沥青漂浮度试验仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）SYD-0631沥青漂浮度试验仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（8）SYD-0631沥青漂浮度试验仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）SYD-0631沥青漂浮度试验仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

公司简介：沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。在国内具有较高的知名度，本公司设备一流，检测手段完善，技术力量雄厚。产品严格按照国家标准设计生产，除配套供应试验仪器设备外，我厂还承担新建试验室的规划设计，设备选型，安装调试，配件供应与后勤保障等业务。
本公司主要产品有：沥青试验仪器、水泥试验仪器、土工试验仪器试验仪器、养护箱、养护室、防水卷材仪器、建筑器材、钢筋连接套筒等等。水泥细度负压筛析仪，混凝土加速养护箱，水泥快速养护箱，沥青软化点、沥青针入度、沥青粘度计、马歇尔稳定度、马歇尔电动击实仪、沥青延伸度仪、沥青含量测定仪等等；混凝土系列：混凝土钻孔取芯机、搅拌机、磁力振动台、切片机、磨平机、电动钢筋标距仪等等；土工仪器系列：八轮平整度仪、直剪仪、触探仪等等；以及水泥砂浆仪器系列、养护箱、养护室设备，防水卷材仪器，无损检测仪器，试模等多种仪器。这些产品广泛应用于高等院校、市政、公路、铁路、隧道、桥梁、石油化工、水利建设、搅拌公司等领域本厂以合理的价格、热情的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供优质服务。

50.智能沥青高低温水浴

# Text boxes

Va

Vb

m 1-ma

| 名 称 | 规 格 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 3 kw |
| 电 压 | 220 V |
| 频 率 | 50 Hz |
| 工作室温度 | 163℃±0.5 |
| 自控灵敏度 | ±0.5℃ |
| 试品转盘:转速 | 5.5 r/min |
| 工作室尺寸 | 450×450×510mm |

~