河北省藁城建宏干燥设备有限公司主营产品：成套有机肥设备，有机肥设备，有机肥设备，小型有机肥设备，大型有机肥设备，成套有机肥设备，成套生产有机肥的设备，小型有机肥设备多少钱，有机肥生产设备，小型有机肥生产设备，大型有机肥生产设备，有机肥设备厂，有机肥加工设备，有机肥生产设备厂，生产有机肥的设备，蒸汽管束烘干机，热风管束烘干机，饲料烘干机，管束饲料烘干机，回转式烘干机，酒槽烘干机，高温物料烘干机，鸡粪有机肥烘干设备，药渣烘干机，饲料厂用喷浆蛋白烘干机，喷浆蛋白干燥机，骨粉干燥设备，血粉烘干机，发酵豆粕烘干机，牛粪烘干机，饲料干燥机，煤泥烘干设备，有机肥设备，生物有机肥设备，复合肥设备，复混肥设备，BB肥生产线，羽毛粉水解罐，活性炭生产设备，活性炭生产线，活性炭设备，全自动链排炉、环保炉，刨花打包机，稻草打包机，花生壳压块机，树皮压块设备，铸铁多管除尘器

电动机通过减速机及齿轮、齿圈传动，带动滚筒旋转，筒体倾斜由托轮支撑，挡轮限制轴向位移。混合物料进入圆筒内，与喷淋出来的液滴接触，圆筒不断转动，物料逐渐成球。物料不断加入，成球后不断排出并连续进行。

转鼓造粒机主要参数：

| 型号 | 直径mm | 长度mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 减速机型号 | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9FZQ1500 | 1500 | 6000 | 2-3 | 15 | 11 | JZQ400 | 5320 |
| 9FZQ1800 | 1800 | 7000 | 3-4 | 14 | 15 | JZQ500 | 8700 |
| 9FZQ2000 | 2000 | 8000 | 5-7 | 13.5 | 18.5 | JZQ650 | 10350 |

定量包装机主要技术参数：

| 型号 | 称量范围 Kg/袋 | 称量精度 % | 称量速度 袋/h | 包装能力 t/h | 外形尺寸 长×宽×高 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBJ-1 | 40-50 | ±0.2 | 500-1000 | 20-40 | 2500×1500×4000 |

分级滚筒筛主要技术参数：

| 型号 | 直径 mm | 长度 mm | 产量 t/h | 转速r/min | 功率 kw | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9FHS1.2 | 1200 | 4000 | 2-3 | 24 | 3 | 4200×1900×3050 | 2200 |
| 9FHS1.3 | 1300 | 4000 | 3-5 | 22.5 | 4 | 4200×2000×3150 | 2350 |
| 9FHS1.5 | 1500 | 5000 | 6-10 | 22.5 | 5.5 | 5400×2150×3200 | 2720 |

立式搅拌机主要技术参数：

| 型号 | 直径mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9FLJ18 | 1800 | 2-3 | 16 | 5.5 | 1300 |
| 9FLJ20 | 2000 | 3-5 | 16 | 7.5 | 2400 |
| 9FLJ26 | 2600 | 5-8 | 16 | 11 | 3000 |

圆盘造粒机主要技术参数：

| 型号 | 直径mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 倾度（O） | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9FPZ2.2 | 2200 | 1-1.5 | 14 | 5.5 | 45-55 | 2700×2400×3000 | 2500 |
| 9FPZ2.5 | 2500 | 2-3 | 13.6 | 7.5 | 45-55 | 3000×2550×3150 | 2900 |
| 9FPZ3.0 | 3000 | 3-4 | 13.6 | 11 | 45-55 | 3200×2650×3300 | 3800 |
| 9FPZ3.2 | 3200 | 4-5 | 13.6 | 11 | 45-55 | 3600×2800×3800 | 4500 |

全自动发酵干燥设备规格技术参数：

| 设备型号 | 9FGB-60/70/80 |
| --- | --- |
| 搅龙规格 mm | Φ400×1700 |
| 纵向行走大车轮距 mm | 6000/7000/8000 |
| 纵向行走大车轴距 mm | 3760 |
| 横向行走小车轮距 mm | 2900 |
| 横向行走小车轴距 mm | 970 |
| 大车行走额定速度 mm/s | 300（最大400） |
| 小车行走额定速度 mm/s | 500（最大600） |
| 搅拌电机容量 kw | 15 |
| 液压泵电机容量 kw | 4 |

双轴卧式桨叶搅拌机

电动机通过传动机构带动双轴转子，转子由多级浆叶、撑杆组成。物料受两个相反旋转的转子作用，进行着复合运动，物料在机槽内全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和及混合均匀的效果，机仙物料运动有对流混合、剪切混合和扩散混合，物料在浆叶作用下有轴向运动，使之从进口移向出口，混合作业连续进行。

双轴卧式搅拌机主要技术参数：

| 型号 | 有效搅拌长度mm | 产量t/h | 转速r/min | 减速机型号 | 功率kw | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9FSJ-3500 | 3500 | 15 | 43 | ZQ-65 | 22 | 2.8 |
| 9FSJ-4000 | 4000 | 20 | 43 | ZQ-65 | 30 | 3.2 |

回转冷却机主要技术参数：

| 型号 | 直径mm | 长度mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 倾度（O） | 减速机型号 | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9FGH100 | 1000 | 8000 | 2-3 | 6.5 | 7.5 | 1.5-3 | JZQ400 | 11500 |
| 9FGH120 | 1200 | 10000 | 4-5 | 5 | 11 | 1.5-3 | JZQ500 | 15000 |
| 9FGH150 | 1500 | 15000 | 6-8 | 4.5 | 15 | 1.5-3 | JZQ650 | 28000 |
| 9FGH180 | 1800 | 18000 | 8-9 | 4 | 22 | 1.5-3 | JZQ750 | 34000 |
| 9FGH200 | 2000 | 20000 | 10-12 | 4 | 30 | 1.5-3 | JZQ750 | 40000 |

回转干燥机主要技术参数：

| 型号 | 直径mm | 长度mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 倾度（O） | 减速机型号 | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9FGH130 | 1300 | 12000 | 2-3 | 6.5 | 11 | 1.5-3 | JZQ400 | 11500 |
| 9FGH150 | 1500 | 15000 | 4-5 | 5 | 15 | 1.5-3 | JZQ500 | 15000 |
| 9FGH180 | 1800 | 18000 | 6-8 | 4.5 | 18.5 | 1.5-3 | JZQ650 | 28000 |
| 9FGH200 | 2000 | 20000 | 8-9 | 4 | 22 | 1.5-3 | JZQ750 | 34000 |

公司名称：河北省藁城建宏干燥设备有限公司

联系人：张建宏

电话：+86-0311-89695114

移动电话：18203318340

QQ:2779404411

电子邮件：2779404411@qq.com

邮政编码：052164

地址：河北省藁城市南孟北开发区

网址：http://www.zhangjh.net