目    录

第一章  招标公告…………………………………………………… 1

第二章  供应商须知………………………………………………… 4

供应商须知前附表 ……………………………………………… 4

供应商须知正文部分 …………………………………………… 6

第三章  货物需求一览表及技术规格要求………………………… 30

第四章  合同条款…………………………………………………… 50

附件  主要投标文件格式及其内容：………………………………61

附件1:投标函

附件2:授权委托书

附件3:小微企业声明函

附件4: 供应商一般情况表

附件5: 依法缴纳税收和社会保障资金情况声明

附件6: 经营活动中重大违法情况及声明

附件7: 投标货物说明表

附件8: 制造商授权书

附件9: 组织实施方案

附件10: 生产与交付情况承诺书

附件11: 系统方案设计原理、框图和主要设备清单

附件12: 预付款保证金保函格式

附件13: 投标分项报价表

附件14: 样机递交情况表

附件15: 投标一览表

附件16: 到货计划

附件17: 商务条款偏离表

附件18: 技术条款偏离表

附件19: 业绩表

附件20:售后服务承诺书

特 别 提 示

各供应商：

在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

第一章 招  标  公 告

兵团中央广播电视节目无线数字化覆盖工程节目源系统

招标公告

一、采购人：新疆生产建设兵团文化广播电视局  联系人：徐传海  电话：0991-2896491

地  址:新疆乌鲁木齐市光明路兵团机关楼

二、项目名称: 兵团中央广播电视节目无线数字化覆盖工程节目源系统

项目编号：BZHW-[2015]275/01

采购方式：公开招标

招标货物(服务)标包、名称、规格型号、数量：节目源系统，包含设备名称和数量见下表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网关适配器 | 11台 |
| 2 | ASI光端机 | 22对 |
| 3 | 多路卫星接收设备 | 11套 |
| 4 | 专用卫星接收机 | 11台 |
| 5 | 卫星接收机 | 22台 |
| 6 | 复用器 | 22台 |
| 7 | AVS+标清编码设备 | 22套 |
| 8 | 码流分配器 | 11套 |
| 9 | 码流切换设备 | 22套 |
| 10 | 单频网适配设备 | 22套 |
| 11 | GPS/北斗双模授时器 | 22台 |
| 12 | QAM调制器 | 22台 |
| 13 | 安全传输条件接收软件系统 | 11套 |
| 14 | 安全传输条件接收加密器 | 11台 |
| 15 | 安全传输条件接收应用服务器 | 11台 |
| 16 | 安全传输条件接收数据服务器 | 11台 |
| 17 | 安全传输条件接收配套系统 | 11套 |
| 18 | 节目监测系统 | 11套 |
| 19 | QAM解调适配器 | 201台 |
| 20 | ASI切换分配设备 | 107套 |
| 21 | 节目适配转码设备 | 24套 |
| 22 | 数据交换机 | 22台 |
| 23 | 网管系统 | 11套 |
| 24 | 网管交换机 | 11台 |
| 25 | 机柜 | 129台 |

采购预算： 3494万元

三、供应商资格要求：

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

（1）具有法人资格或为其他组织、自然人，能提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供2014年度经审计的财务报告。

（3）具有履行合同所必需的技术支持和服务能力；须提供ISO9000系列质量体系认证证书。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；须提供开标前最近一期的相关凭证复印件。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商必须提供由注册地人民检察院出具的《行贿犯罪查询结果告知函》；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商应为AVS+标清编码器、复用器、QAM调制器和QAM解调适配器的制造厂商（如果供应商代理上述设备，必须获得制造厂家的原厂授权），其他设备若是代理产品也要提供生产厂家授权，本项目不接受联合体投标。

3、供应商中标后不得将该项目分包、转包给其它任何公司，包括子公司。

根据财政部的相关规定，结合本项目具体情况，供应商为小、微型企业和产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的将给予一定的优惠，具体详见招标文件。

四、招标文件出售时间：2015年9月30日至10月12日每日上午10时--13时，下午16时--18时(北京时间，节假日除外)。购买招标文件时需要提供单位授权委托书原件、被授权人身份证原件及本公告第三条中规定的供应商的资格证明文件原件及加盖公章的复印件一份。

招标文件出售地点：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦6楼。未领取招标文件的供应商不得参与投标。

五、投标文件递交时间：2015年10月20日10时30分（北京时间）

六、投标截止时间、开标时间：2015年10月20日10时30分（北京时间）

开标地点：兵团公共资源交易中心开标厅,地址:新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦。

七、招标文件售价：1000元/份

八、采购代理机构名称：新疆生产建设兵团招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦6楼

邮    编：830002                 电  话：0991-8852441

电子信箱：yw1@ xjbtzb.com        联系人：赵丹、李金璋

传    真：0991-8865994

开户银行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部

户    名：新疆生产建设兵团招标有限公司

银行账号：108200001077

银行行号：104881003013

新疆生产建设兵团招标有限公司

2015年9月28日

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兵团中央广播电视节目无线数字化覆盖工程节目源系统 项目编号：BZHW-[2015]275/01 采购内容：兵团中央广播电视节目无线数字化覆盖工程节目源系统 采购预算金额：3494万元 |
| 2 | 采购代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司 |
| 3 | 投标保证金金额：投标保证金(人民币)叁拾万元整。投标保证金应当由供应商的基本账户以非现金形式提交（包括支票、汇票、本票等）。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 各供应商必须在投标截止时间前交到新疆生产建设兵团招标有限公司指定账户。 |
| 4 | 投标有效期：90天 |
| 5 | 投标文件的数量：正本1份、副本4份，（U盘或光盘的电子版2份,且其内容必须与纸质投标文件内容一致，如不一致以纸质投标文件为准）,凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还。 投标文件必须使用胶粘装订，如果出现拉杆或活页装订将导致投标无效。 |
| 6 | 投标截止时间：2015年10月20日10时30分（北京时间） 投标文件递交地点：兵团公共资源交易中心开标厅(地址:新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦) |
| 7 | 开标时间：2015年10月20日10时30分（北京时间） 开标地点：兵团公共资源交易中心开标厅(地址:新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼) |
| 8 | 采购代理机构服务费：中标供应商按照中标金额的0.46%收费标准支付给采购代理机构。 |
| 9 | 采购代理机构账户信息： 单位名称：新疆生产建设兵团招标有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 账 号：108200001077 行 号：104881003013 |
| 10 | 本文中所称“甲方”“乙方”、“买方”“卖方”，在招投标阶段为“采购人”“供应商”。 |
| 11 | 注意事项： 本项目开标时须查验资质原件，包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、税务登记证及组织机构代码证原件、授权书原件及被授权人身份证原件，如不携带将可能导致投标被否决。 |
| 12 | 原则上同一品牌同一型号只能有一家供应商参加竞争。 |
| 13 | 联系方式： 联系人：赵丹、李金璋 电 话：0991-8852441 传 真：0991-8865994 E-mail: yw1@ xjbtzb.com |
| 14 | 备注：1、招标文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“无”，如未填写视为不响应招标文件； 2、本次招标各供应商投标时以人民币报价; 3、招标文件中所涉及的日期均为日历日。 |

供应商须知正文部分

一、总  则

1 合格的供应商：

1.1 参加投标的法人、其他组织或者自然人，应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好，

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

1.4.5对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义。

2.1 “采购代理机构”系指新疆生产建设兵团招标有限公司。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指供应商按合同要求，向采购人提供的货物、设备手册及其他技术资料。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体，在招投标阶段即为供应商 。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位，在招投标阶段即为采购人。

3   投标费用

3.1 招标文件价格：招标文件售价 1000元/本，(邮购须另加50元人民币)。采购代理机构不负责招标文件在邮寄过程中丢失造成的损失。不论供应商出于何种原因不参与投标，或投标后未中标，招标文件及其费用概不退还。

3.2 供应商在投标时应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

4   采购内容：

4.1 采购内容为新疆生产建设兵团文化广播电视局所需的兵团中央广播电视节目无线数字化覆盖工程节目源系统及其相关服务。各供应商应提供项目的供应清单。招标项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；投标报价见供应商须知第13条款。

4.2 采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加投标。

4.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

5   有关说明

5.1 投标报价包括招标采购范围内所有项目的货物供应，安装调试、检测、配合验收和后续服务、货物应提供品牌名称、生产厂家、规格、型号、性能参数、单价、数量、金额等内容。

5.2 供应商的报价应包含税金及本次招标内容所必须的全部费用，且其投标总报价不得超过采购预算金额，否则将按无效投标处理。

5.3 规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.4 供应商应按本招标文件附件中所示的格式填写投标报价单。

5.5 本次招标采用一次性报价包干的方式，供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

5.6 供应商根据招标文件载明的货物(或服务)采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5.7 联合体投标（不允许）

5.8对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由评标委员会确定。

5.9 供应商应提供该项目保证质量和服务的承诺。

5.10 项目地点：采购人指定地点。

5.11交付期：合同签订生效后2个月内完成工程任务。

# 二、招 标 文 件

6   招标文件

6.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，包括：

6.1.1 第一章 招标公告

6.1.2 第二章 供应商须知

6.1.3 第三章 货物需求一览表及技术规格要求

6.1.4 第四章 合同条款

附件：主要投标文件格式及其内容：

附件1:投标函

附件2:授权委托书

附件3:小微企业声明函

附件4: 供应商一般情况表

附件5: 依法缴纳税收和社会保障资金情况声明

附件6: 经营活动中重大违法情况及声明

附件7: 投标货物说明表

附件8: 制造商授权书

附件9: 组织实施方案

附件10: 生产与交付情况承诺书

附件11: 系统方案设计原理、框图和主要设备清单

附件12: 预付款保证金保函格式

附件13: 投标分项报价表

附件14: 样机递交情况表

附件15: 投标一览表

附件16: 到货计划

附件17: 商务条款偏离表

附件18: 技术条款偏离表

附件19: 业绩表

附件20:售后服务承诺书

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

7   招标文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.  招标文件的修改

8.1 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对供应商具有约束力。

# 三、 投标文件的编制

9   投标文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件中货物规格型号、技术性能、技术参数、服务和商务条件后，制作投标文件。

10  投标的语言及计量单位

10.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  投标文件构成

11.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

11.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明,复印件装入投标文件中,原件或经公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

(2) 税务登记证及组织机构代码证复印件装入投标文件中,原件或公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

(3) 授权书原件(随身携带一份)及被授权人身份证复印件附入投标文件内, 授权书原件及身份证原件随身携带开标时查验；

(4) 小微企业声明函（原件）,复印件附入投标文件内；

(5) 投标保证金缴纳凭证；

（6）若供应商为经销商的须提供货物制造厂家针对本项目的授权书（原件）,复印件附入投标文件内；

（7）2014年度经审计的财务报告复印件装入投标文件中,原件或公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

（8）提供ISO9000系列国际质量体系认证证书复印件装入投标文件中,原件或公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

（9）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；须提供开标前最近一期的相关凭证复印件加盖公章。

（10）供应商必须提供由注册地人民检察院出具的《行贿犯罪查询结果告知函》原件；

(11) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

# 11.1.2投标文件

1、对每一个招标的最小单位（标、包或者品目），每个供应商只能提交一个投标。

2、供应商编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应、样本资料等）组成，建议按如下顺序编制：

a商务文件部分应包括但不限于以下内容：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）商务条款偏离表

（5）投标保证金说明函和投标担保函

（6）法定代表人授权书

7-1供应商一般情况表及资格证明文件

7-2依法缴纳税收和社会保障资金情况声明

（8）经营活动中重大违法情况及声明

b.  技术文件部分应包括：

（9）技术要求响应/偏差表

（10）投标货物说明表

（11）制造商出具的授权函

（12）制造商情况一览表

（13）制造商生产能力情况一览表

（14）组织实施方案

（15）售后服务承诺书

（16）生产与交付情况承诺书

（17）系统方案设计原理、框图和主要设备清单

（18）预付款保证金保函格式

（19）样机递交情况表

3、投标文件的语言及计量

（1）投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（2）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

11.2 第11.1.1条中第(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)项、第11.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第11.1.3条中第(1)(2)为必备项，供应商必须提供。

12  投标文件的格式

12.1 招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

12.2 招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

13  投标报价

13.1 除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价。

如供应商报价低于采购预算金额的70%，需同时单独提交详细的报价明细说明即证明材料，包括但不限于项目的人员数量及其工作时间，项目人员的工资支出，以及项目实施过程中可能涉及的其他费用。评审委员会将据此作为考查投标是否低于成本价的依据，若评标委员会认定为低于成本报价将按照无效投标处理。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

13.3 供应商须充分注意并重视第三章“货物需求一览表及技术规格要求”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 供应商可按招标文件第三章“货物需求一览表及技术规格要求”的内容全部报价，投标报价应包括：

13.4.1 运费、保险费、货物费、安装调试费、检测费、配合验收和后续服务费等。

13.4.2 技术规格中特别要求的零、备件费用。

14  证明供应商合格和资格的文件

14.1 按照第11条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

15.  证明货物合格和符合招标文件规定的文件

15.1  供应商应逐条对招标文件要求的技术规格进行评审，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若无偏离应在相应表格内填写“无”。如不填写将视为不响应招标文件要求。

15.2  证明货物合格和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

15.2.1  投标货物的试验报告、鉴定证书（复印件）；

15.2.2  执行的制造、验收标准；

15.2.3  荣获国优、部优、省优荣誉证书（复印件）；

15.2.4  有关产品样本、手册、图纸等资料；

15.2.5  供应商认为有必要提供的其它证明文件。

16  投标文件的有效期：

16.1  投标文件从投标截止时间起90天内有效。

16.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

17  投标文件的书写要求、签署及数量。

17.1  投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

17.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

17.3  未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

17.4  投标文件应由供应商法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章或合同专用章。

17.5  投标文件的数量：一式5份。正本１份, 副本4份、电子版2份，电子版投标文件与纸质版投标文件内容保持一致，如电子版投标文件与纸质版投标文件内容不一致，以纸质投标文件为准。并在投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。

17.6  供应商可根据投标文件要求，自行编制其它文件一式5份纳入投标文件中。

18  投标保证金

18.1  投标保证金金额为 叁拾万元整，各供应商必须在投标截止时间前递交至新疆生产建设兵团招标有限公司指定账户。

18.2  投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3  投标保证金用人民币，由供应商按供应商须知前附表中明确的银行账号，按18.1条要求的数额递交采购代理机构。对未按要求提交投标保证金的投标文件，评标委员会将视为不响应按照无效投标处理。

18.4  投标保证金以银行汇票、转账支票或银行本票提交,本次招标不接受现金、银行保函形式和其它形式的投标保证金。

18.5  本项目不允许联合体投标。

18.6  中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

18.7  发生以下情况投标保证金不予退还；

18.7.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标；

18.7.2中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
    （二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；
    （三）拒绝履行合同义务的。

18.7.3  如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

# 四、 投标文件的递交

19  投标文件的密封与标记

19.1  供应商应将投标文件正本和副本分别装入信封内加以密封，分别在信封上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章（或合同专用章）。

19.2  供应商还应将填好的投标一览表、投标保证金（加盖公章缴付凭证复印件）分别装入一单独的信封内加以密封，在密封处压口加盖公章（或合同专用章），并在信封上注明“开标”字样，作为投标文件的一部分。

19.3 所有投标文件信封上均应贴上封条,封条上应写明：

⑴ 采购人：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 供应商名称和地址。

⑸ 注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”字样。

19.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

20  投标文件递交的截止时间

20.1 供应商必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

20.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

21  投标文件的修改和撤销

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

供应商对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

21.3 供应商对投标文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

21.4 投标截止时间后不得修改投标文件。

21.5 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、开   标

22. 开标

22.1 开标为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点为招标文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

22.3 开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

22.4 开标时，投标文件中投标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5  对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

22.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.7 供应商不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

# 六、 评标、定标

23.  评标

23.1  评标委员会

23.1.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为五人以上单数。

采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。
    采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。
    23.1.2 采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.3  采购人委托代表参加评标委员会，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。

23.1.4  评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

23.1.5  评标的依据为招标文件和投标文件

23.1.6  评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

23.2 评标纪律

（一）不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

（二）评标委员会成员不得私自泄露评标内容。

（三）评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.3 评标委员会成员应当履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23.4 采购人委派的纪检监察人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

24.  评标原则

# 24.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

# 24.2 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

25. 评标程序

25.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25..1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.4 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

26.  评标方法:本项目将采用综合评分法进行评标。

26.1  开标后评标委员会将审查投标文件是否完整、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当签署、是否有计算错误,若供应商拒绝接受修正，其投标将可能被拒绝。

26.2  在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，而没有重大偏离。重大偏离系指影响到合同所有条款的供货范围、质量、性能和规格或在实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权力和供应商的义务。而纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

26.3  评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求外部证据。

26.4  对已被评标委员会确定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

26.5  评标委员会允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

初步审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| 1 | 供应商是否交纳投标保证金； |  |  |  |
| 2 | 供应商资格证明文件是否满足招标文件要求； |  |  |  |
| 3 | 投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章； |  |  |  |
| 4 | 供应商的报价未超过采购预算； |  |  |  |
| 5 | 供应商是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |
| 6 | 投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。 |  |  |  |
| 7 | 结论 |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

26.6投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（五）投标报价低于有效平均报价（多于5家投标人时除去最低、最高报价）15%的；

26.7 在招标采购中，出现下列规定情形之一的，招标采购单位应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

26.8 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

26.8 评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

27 详细评审

27.1 评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标报价、技术、节能产品、环境标志产品、财务状况、信誉、业绩、交货期、服务、制造生产能力、组织实施方案、系统方案设计、售后服务承诺、投标文件的编制质量等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终推荐中标候选人，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分，商务标占45%、技术标占45%、售后及人员配备部分10分。供应商最终得分=商务标得分+技术标得分+售后及人员配备部分得分，具体评分标准如下：

商务、技术评分标准（满分100分）

1、商务部分  满分45分

| 商务评分因素（15分） | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 供应商营业状况 | 2 | 根据供应商的现金流、运营状况进行横向对比，最优者得2分，其余酌情得0-1分（需提供2014年度经审计的财务报告复印件）。 |
| 供应商系统集成能力 | 2 | 供应商具备计算机信息系统集成二级或以上资质证书的得2分，具备计算机信息系统集成三级资质得1分，不具备者不得分（需提供计算机信息系统集成证书复印件） |
| 交货期响应 | 2 | 完全响应得1分，提供合理可行的组织实施方案加0-1分；未完全响应的，得0分 |
| 类似项目案例 | 3 | 供应商每具备1个省级（或省以上级别）的地面数字电视前端设备项目案例得0.5分，增一个得0.5分，最高不超过3分。 （案例要求必须为地面数字电视项目案例且为不同省份，需提供合同复印件） |
| 供应商实施能力证明 | 4 | 供应商应具备省级（或以上）地面数字电视前端设备大型应用案例（金额要求500万以上），每个案例得1分，增加一个得2分，最高不超过4分。 （案例要求必须为地面数字电视项目案例且为不同省份，需提供合同复印件） |
| 对招标文件其他商务条款的响应程度 | 2 | 其它商务条款的响应情况，0－2分； |
| 投标报价得分 | 30 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100，有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |

2、技术部分   满分为45分

供应商须提交AVS+标清编码器、复用器、QAM调制器和QAM解调适配器的样机。未按要求提供样机，则该包整个技术部分为0分；参数要求标有“▲▲”的，为必备技术参数，只要有一项不满足，整个技术评分为0分。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 整体技术方案要求 | 20 | 根据投标文件中对整体方案的技术描述是否清晰，方案是否合理进行综合比较，最优得5分，一般视情况得1-3分，方案不合理不得分。 根据投标方案的安全性进行综合比较，最优得4分，其他视情况得0-2分。 根据投标方案的可扩展性进行综合比较，最优得4分，其他视情况得0-2分。 根据投标设备的集成度高低等方面进行综合比较，最优得4分，其他视情况得0-2分。 为便管理，所投编码器、复用器、QAM调制器、QAM解调适配器支持统一网管管理，得3分，不满足不得分。 |
| 产品功能要求 | 22 | 供应商所投标的产品对招标文件的技术规范，完全满足得22分，一条带“▲”的技术参数不满足扣3分，其他一条技术参数不满足扣1分，扣完为止。 |
| 样机 | 3 | 根据供应商提交的样机的接口种类、数量；设备的外观及结构工艺；散热设计；机壳材质等横向比较进行评价，0-3分 |

3、售后及工程实施部分  满分为10分

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务承诺 | 5 | 售后服务承诺完整性（包括质保要求是否完全响应故障响应和备件服务等），横向比较进行评价，最优得 3分，一般：0-1分，未应答，0分。 对供应商的项目实施方案横向进行比较，最优得2分，一般：0-1分，未说明，0分。 |
| 项目人员情况 | 3 | 本项目实施人员的数量，人员能力，职称等横向比较进行评价，较好：2-3分，一般：0-1分，未应答，0分 |
| 培训计划 | 2 | 对培训计划的完整可行性、合理性，横向比较进行评价，0-2分 |

注: 1、每项内容扣分比例如超过基准值的20%，请评委依据投标文件在评委评审意见栏中写明原因,或另外附纸说明原因;

2、分项得分汇总后,取所有评标委员会成员打分之和的平均值为技术标得分。

报价评分标准：

评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

如供应商为小微企业，需提供《小微企业声明函》，并在计算价格得分时对小微企业给予6%--10%的价格扣除。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

27.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

28 定标

28.1 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28.2确定中标人原则。

1.投标文件符合招标文件要求。

2.综合评分最高。

3.有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

4.投标样机经测试后确认满足投标要求。

29   中标供应商的确认

29.1 评标委员会以书面形式推荐三名(含三名)以上中标候选人。拟选中标候选人的样机必须由采购人委托第三方权威测试机构在招标所在地进行样机设备测试，若测试结果不满足投标技术参数要求，将导致投标无效，样机设备测试从第一预中标候选人开始，若第一预中标候选人样机测试不合格进行第二预中标候选人样机测试，以此类推直到满足样机设备测试要求为止。（非中标候选人不进行样机测试，中标候选人样机一经测试所产生的测试费用须由被测试供应商支付，无论测试是否通过都要由被测试的供应商支付测试费用5万元）。

采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

29.2采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。注：被确定为中标人必须经过样机测试程序。

29.3  采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

29.4 在确定中标供应商前，招标采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

30 中标通知

30.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

# 30.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

31.  拒绝投标的权力

31.1 采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授 予 合 同

# 32  签订商务合同

# 32.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

# 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

32.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标供应商的中标资格。

32.3 招标文件要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

32.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

33.  商务合同的组成

33.1  下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

33.1.1  中标通知书；

33.1.2  中标供应商的投标文件；

33.1.3  供应商澄清、说明或补正文件；

33.1.4  招标文件。

# 八、采购人更改采购货物数量的权利

34. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

# 九、其他事项

35.  采购代理服务费

35.1 中标通知书核发的同时，中标供应商应当向采购代理机构按照  供应商须知前附表的规定一次性付清采购代理服务费。

35.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

36  本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆生产建设兵团招标有限公司。

37  参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

第三章  货物需求一览表及技术规格要求

1、项目说明

一、此项目为兵团中央广播电视节目无线数字化覆盖工程节目源系统，采购资金为财政拨款。送货地点为需求方指定的地点。

二、供应商务必认真选择品牌及型号，并提供有效的售后服务保障，并要求有相应的培训服务。

三、本项目投标货物和服务的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

四、供应商提供的设备必须与投标报价表中的设备相符。

五、交付期：合同签订生效后2个月内完成工程任务。

六、供应商应在投标资料中做出售后服务的方式、内容和时间等方面的承诺。

2、招标要求

### 规格要求

本招标文件的设备规格及要求，是根据“项目”的实际情况制定的。

1.请供应商仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，供应商应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

2．招标技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

3．本技术规格及要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

4.供应商所提供的货物，如若发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害买方的利益。

### 所遵循的标准和质量保证

1.供应商提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。供应商在投标文件中应对质量保证体系作出说明。

2．供应商提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

3.供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

4.供应商提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制

单位。供应商提供的所有配套软件的显示必须是国标中文。

### 技术资料要求

1.供应商必须按规定要求提供投标货物的技术资料，以方便招标人评审、定标。供应商提交的产品样本必须是“原件”，并且所提供的产品样本及产品资料必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

2.供应商中标签订合同后应按每套设备给买方提供一套完整的用户设备使用手册(包括设备安装操作图示、使用说明、简单故障处理说明)随货物一起包装发运。

3.供应商应每个台站提供不少于一套完整的安装/操作培训材料，其中包括设备的使用说明书、安装操作图示手册、应用指南和故障处理等内容。

### 技术支持

1.供应商中标后须依照合同要求，派遣有经验的技术人员组成工作小组到买方现场实施技术服务。

2.在投标文件中，供应商提交一份包括生产的组织、设备交货、培训、技术支持、交货计划进度、包装方式、包装材料，包装数量等在内的“组织实施方案”。

3.货物交付时，卖方的技术人员应对负责设备安装的技术人员进行集中的现场培训，讲授说明设备的安装、保养和应该注意的事项。

### 包装与储运要求

1.包装与保护

供应商应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

2.货物的包装

货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。包装要便于现场分发及多次运输。

3.货物装箱清单和文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。

4.货物装箱盒封面要求：货物装箱盒封面应标明箱内货物发往的地址（精确到县（区）级）、货物名称及数量。

### 交货时间、地点

具体交货时间及交付地点由中标人与买方在签订合同中约定。

### 设备的安装、调试和验收

1.安装、调试与培训

卖方负责各个师部设备的安装、调试，并配合发射系统的调试，保证整个发射系统正常工作；各团场发射站提供必要的技术指导，不做现场安装调试要求；卖方须对安装技术人员提供培训或技术指导，确保其掌握设备的性能、安装、调试及使用。

投标文件中应提供针对投标标的配备的现场技术服务工程师人员清单和基本情况。

2. 货物验收

买方按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对卖方履行情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术服务，安全标准的履约情况。

初验：设备到货后由买方确认货物到货无误后出具到货初验报告，运输及验收费用由卖方承担。验收方法由买方按合同要求进行，具体方法在签订合同时约定。

终验：安装调试后，买方对货物进行终验，验收合格后双方签署验收报告。验收方法由买方按合同要求进行，具体方法在签订合同时约定。

交付货物必须与投标文件描述的货物完全一致。验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，卖方将负责补齐、更换，由此引起一切费用由卖方承担。

### 售后服务及技术支持的要求

1.具有完善及时的售后服务：质量保证期为设备安装调试验收后12个月。卖方应提供7×24电话支持。设备发生买方/用户无能力处理和修复的故障后，卖方在接到故障通知后48小时内予以解决。

2.五年保证配件的供货，并承诺配件价格不高于当时的市场价格。

3.卖方负责在使用单位举办技术培训学习班，时间不少于16学时。

4.产品提供中文说明书、图纸及电子文档，图纸与实际电路必须相符。

5.装调机及质量保证期间卖方往返人员的差旅费、食宿费等，由供货商自负。

### 监理和验收

按照本招标文件要求及合同的约定执行。

（十）投标样机

供应商应于2015年10月20日10:30前，提供投标设备样机（包括：AVS+标清编码器、复用器、QAM调制器和QAM解调适配器。其中AVS+标清编码器只需提供一台样机，样机编转码能力不低于4路）至招标现场封存，样机包装上标明供应商名称、样机数量、型号等具体信息。中标候选人的样机必须由采购人委托第三方权威测试机构在招标所在地进行样机设备测试，若测试结果不满足投标技术参数要求，将导致投标无效。每测试一家供应商样机费用人民币5万元，由被测试的中标候选人自行支付。中标候选人的样机封存至中标人履行合同后退还。其他未中标人样机在中标结果公布后退还。

## 一、招标货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 网关适配器 | 11台 |
|  | ASI光端机 | 22对 |
|  | 多路卫星接收设备 | 11套 |
|  | 专用卫星接收机 | 11台 |
|  | 卫星接收机 | 22台 |
|  | 复用器 | 22台 |
|  | AVS+标清编码设备 | 22套 |
|  | 码流分配器 | 11套 |
|  | 码流切换设备 | 22套 |
|  | 单频网适配设备 | 22套 |
|  | GPS/北斗双模授时器 | 22台 |
|  | QAM调制器 | 22台 |
|  | 安全传输条件接收软件系统 | 11套 |
|  | 安全传输条件接收加密器 | 11台 |
|  | 安全传输条件接收应用服务器 | 11台 |
|  | 安全传输条件接收数据服务器 | 11台 |
|  | 安全传输条件接收配套系统 | 11套 |
|  | 节目监测系统 | 11套 |
|  | QAM解调适配器 | 201台 |
|  | ASI切换分配设备 | 107套 |
|  | 节目适配转码设备 | 24套 |
|  | 数据交换机 | 22台 |
|  | 网管系统 | 11套 |
|  | 网管交换机 | 11台 |
|  | 机柜 | 129台 |

## 二、技术指标和参数要求

## 系统整体要求

1）系统解决方案及相关设备与软件系统必须完全满足相关国内标准；国内没有标准的则参照相应国际标准。对当前正在制定和即将制定的国内标准，必须保证在标准出台后能够平稳接轨，或者免费更换符合新标准系统设备。

2）在保证初期业务的前提下，系统必须留有充分的扩展空间，以保证将来各种新业务的开展。

3）系统解决方案必须能够实现在不作大的变更前提下，平滑升级到更高的层次，并且保证在未来进行升级时尽可能的保护原有投资，减少二次投资；同时，在升级过程中，需要确保业务不间断。

4）系统解决方案必须采用开放式设计，保证系统与其它各大厂商设备、系统的良好集成性能，能够确保对符合行业标准的第三方厂家设备进行兼容，以便于第三方设备能公平地进入已经部分搭建完毕的前端系统。

5）系统解决方案及所用设备均需满足广播电视安全播出标准，以确保系统安全。

6）硬件设备系统须具有完善、健全的网络管理接口，支持WEB网管和SNMP统一网管。

7）软件系统必须支持对业务、用户进行方便快捷的查询和管理，并且根据软件系统的重要程度，支持不同级别的访问权限设置。

8）本次项目包含了11个师，107个团场，涵盖整个新疆兵团。

9）系统要求具备高安全性，师前端的节目编转码、复用加扰必须满足1+1交叉热备份；师前端的单频网适配、QAM调制必须满足设备1+1热备份；供应商需说明师前端的系统组网方案和安全备份机制。

10）师前端处理后的节目将进行单频网适配下发到各团场，供应商需说明单频网组网方案和发射台站的主备切换机制。

11）以下设备参数要求标有“▲”的为重要评分项，如有不满足将导致技术评分严重扣分；参数要求标有“▲▲”的，为必备技术参数，只要有一项不满足，整个技术评分为0分。

## 1、网关适配器

1U标准嵌入式硬件设备，用于DS3、IP信号与ASI信号之间的相互适配；同时具备单频网信息过滤功能。

- ▲支持2路DS3信号输入；

- 支持2路DS3信号输出；

- 支持2路ASI信号的输入，2路ASI信号输出；

- 支持2路1+1备份的千兆网口；

- 支持DS3/ASI/IP信号之间的互转；

- 支持PCR重校正功能；

- 支持PSI/SI表的提取、编辑与重映射；

- 支持单频网SIP包过滤功能；

- 支持码率检测功能；

- 具备网管IP接口，可支持软件升级；

- 支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成；

- 设备具备双电源。

## 2、ASI光端机（成对使用）

1U标准嵌入式硬件设备，可实现40km以内单芯光信号的传输。

1）发送端支持1路ASI/SDI信号输入（BNC，阻抗/75Ω）；

2）接收端支持2路ASI/SDI信号输出（BNC，阻抗/75Ω）；

3）发送端和接收端均具备1个FC/PC光口；

- 要求传输距离不小于40KM；

## 3、多路卫星接收设备

产品要求为嵌入式硬件设备；用于完成中星6B上中央电视台1、2、4、7、10、11、12、13、14、15、news节目的解调解扰接收；（供应商可根据自身产品特点来配置每套设备的产品数量）。

- 支持4路卫星流的解调接收，并支持加密卫星信号的解扰功能；

- 支持单播、组播；

- 具备节目复用和解复用功能；

- 要求具备不少于2个CAM卡槽；

- 具备1+1备份的千兆网口。

- 支持DVB-S和DVB-S2两种标准；

- 输入频率范围：950MHz~2150MHz；

- 卫星信号有效接收电平-65dB~-25dB；

- 支持多种调制方式信号的解调， DVB-S2：QPSK、8PSK、16APSK、32APSK，DVB-S：QPSK；

- 符号率：1Msym/s to 45 Msym/s(可调)；

- 支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；

- 内部具有码流监测功能；

- 设备支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成；

- 设备具备双电源；

- 海拔高度：可满足设备使用地区的海拔高度；

- 具有7×24小时连续运行的能力。

## 4、专用卫星接收机

1U标准嵌入式设备；用于完成中星6B上中央电视台第9套节目的解调解扰接收。

- 支持DVB-S标准；

- 支持节目解调接收；

- 支持中星6B央视NDS CA加密的标清节目解密；

- 设备支持ASI信号及IP信号输出；

- 海拔高度：可满足设备使用地区的海拔高度；

- 具有7×24小时连续运行的能力。

## 5、卫星接收机

1U标准嵌入式硬件设备，用于完成中星6A上节目的解调解扰接收。

- 支持1路卫星流的解调接收，并支持加密卫星信号的解扰功能；

- 设备支持管理接口：百兆以太网口*1，RJ45；

- 设备具备不少于2个CI接口解扰；

- 设备支持高标清H.264、MPEG-2节目解码输出；

- 设备的射频参数可显示：锁定状态、载噪比、电平、误码率；

- 支持LOG工作日志的查看；

- 支持远程WEB和SNMP集中网管；

- 支持远程节目配置和解码配置信息的备份和恢复；

- 支持液晶面板和网络管理控制；

- 支持系统启动自动解码；

- 支持导入/导出配置参数、查看/导出设备日志；

- 运行温度：0℃~+45℃。

- 海拔高度：可满足设备使用地区的海拔高度；

- 具有7×24小时连续运行的能力。

## 6、复用器

1U标准嵌入式设备，完成2个多节目流的复用加扰，并实现单频网信息过滤功能，支持ASI信号和IP信号的输入，复用后ASI信号和IP信号的输出。

- ▲设备要求配置不少于10路ASI接口（可根据需要设置为输入或输出），后续可根据需要在不增加设备的情况下扩展ASI接口数量；

- ▲设备要求配置4路千兆IP接口，支持输入输出的网口备份；

- ASI接口的有效码率不低于180Mbps；

- IP接口为全双工接口，有效码率不低于900Mbps；

- 单个IP接口可支持的UDP端口数量不少于200个；

- 支持IP输入信号的FEC自动纠错功能

- 可以搜索PSI/SI表；

- 可以搜索所有PID；

- 可以查询系统码率、有效码率、单个PID（可设置）的码率；

- 输出支持PSI/SI表的编辑、修改、插入功能；

- 每个端口输出包长188、204可独立设置；

- 支持EPG和数据广播信息的插入；

- 支持PCR校正和PID重新映射；

- 支持对指定的PID值的映射，每个端口可支持不少于256个PID；

- 具有码率检测功能；

- ▲▲支持单频网SIP包过滤功能；

- ▲设备支持端口级、节目级安全备份切换功能；

- 设备具备节目加扰功能；

- ▲支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成；

- ▲设备配置双电源，支持电源热插拔。

## 7、AVS+标清编码设备

产品要求为嵌入式硬件设备，完成AVS+节目的标清编码和将标清节目从Mpeg2/H.264转码为AVS+格式，要求具备1+1备份的千兆网口。要求每套设备完成16路AVS+节目的编转码（供应商可根据自身产品特点来配置每套设备的产品数量，但每套产品数量不多于4台），每个师配置2套（1+1交叉热备份）。

- ▲支持AVS+节目编码和标清Mpeg2/H.264节目到AVS+转码；

- 设备要求支持IP、SDI、CVBS、ASI信号输入；

- 每套设备支持不少于4个ASI输入接口；

- 设备编转码码率控制支持CBR、VBR；

- 视频编码码率：300kbps-20Mbps

- 分辨率：720×576；

- GOP长度：1-250；

- 支持GOP长度自适应，可根据场景切换动态的插入I帧；

- B帧个数：0-3（支持自适应）；

- 编码方式：支持帧编码和场编码；

- 要求支持Dual-Pass功能，保证输出画质；

- ▲要求音频编码支持DRA格式；

- 设备具备节目复用功能；

- 设备具备解复用功能；

- ▲▲支持统计复用，可根据各路视频的复杂度动态调整码率，以均衡各路视频的图像质量；

- 支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；

- 具备PCR时钟调整功能；

- 具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常后，不能影响其他通道的节目；

- ▲支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成；

- ▲设备配置双电源，支持电源热插拔。

## 8、码流分配器

产品要求为嵌入式硬件设备，要求支持4组ASI信号的1分4码流分配输出。（供应商可根据自身产品特点来配置每套设备的产品数量）

- 设备支持不少于4路ASI输入接口；

- 每组ASI输入可分配为4路同样的ASI信号输出；

- ASI输入输出的有效码率支持不小于180Mbps;

- 当某路输入码流异常后，不能影响其他通道的节目；

- 内部具有码流监测功能；

- 设备支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成。

- 设备配置双电源。

## 9、码流切换设备

产品要求为嵌入式硬件设备，完成2组ASI信号的切换：每组支持ASI信号3选1，并将输出的1路ASI信号复制为相同的两路输出；同时完成1组射频信号的2选1。（供应商可根据自身产品特点来配置每套设备的产品数量）

- 切换器可监测码率、电平等指标，保证切换安全；

- ▲支持断电直通和断电记忆功能；

- 支持自动和手动两种方式实现冗余切换；

- 支持主路优先、单向切换等多种切换模式；

- 内部具有码流监测及复用和解复用功能；

- 具备设备操作日志与告警日志记录功能；

- 具备详细的报警信息，给用户提供准确的故障定位，提高问题解决的速度；

- 支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成；

- 设备配置双电源。

## 10、单频网适配设备

产品要求为嵌入式硬件设备，完成2路ASI信号的单频网适配功能。（供应商可根据自身产品特点来配置每套设备的产品数量）

- 支持DTMB标准

- 支持自动插入SIP/MIP包；

- 支持输出速率按传输模式自适应调整；

- 每一路适配信号均具有两路适配后输出接口；

- 支持PSI/SI表的提取、编辑与重映射；

- 支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；

- 内部具有码流监测及复用和解复用功能；

- ▲每一路单频网适配具备独立的10MHz和1PPS时钟接口；

- 设备支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成；

- 设备配置双电源。

## 11、GPS/北斗双模授时器

- 单频网授时设备应具备GPS北斗天线接口、不少于4路10MHz信号接口、不少于4路1pps信号接口、2路监控信号接口；

- ▲单频网授时设备需同时接收GPS信号和北斗导航信号共同提供的时间信息和定时信号，当其中一套系统失效时能转换到另一套系统继续稳定工作；

- 单频网授时设备以GPS系统或北斗导航系统为参考标准。动态调整高稳恒温晶振的频率准确度，当驯服锁定后，单频网授时设备的时间和频率同步于GPS或北斗导航系统，频率准确度溯源于GPS系统或北斗导航系统；

- 具备免配置免维护功能，出现断电、重新安装均不需要任何配置，只需要正常加电和连接好天线，系统即可正常工作；

- 高稳恒温晶振被GPS系统或北斗导航系统驯服锁定后，当GPS系统或北斗导航系统信号丢失时，同步时钟可以保持高精度的时间和频率输出，监控信号、1pps信号和10MHz频率均有输出；

- 单频网授时设备应具备液晶和指示灯显示，可显示UTC时间和日期，卫星状态及锁定颗数、设备状态及频率准确度信息，指示灯能直观显示卫星及设备状态。

## 12、QAM调制器

1U标准嵌入式设备，具备1+1备份的千兆网口，完成两组ASI信号接收后QAM调制输出（输入两个单频网TS流，调制输出两个频点）。

- ▲支持不少于4路ASI信号输入；

- 支持ASI单端口有效输出码率不低于180Mbps；

- 支持TS流的QAM调制输出；

- 支持64QAM、128QAM和256QAM调制方式；

- 载波频率偏差≤2kHz；

- 调制后射频最大输出电平不小于110dBuV；

- 支持PSI/SI表的提取、编辑；

- ▲支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；

- 内部具有码流监测及复用和解复用功能；

- 支持用户操作日志记录,同时包含告警日志记录；

- 可扩展DS3输入输出功能；

- 设备支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成。

- ▲设备配置双电源。

- ▲▲ASI信号适配以及QAM调制过程支持不改变单频网流结构的透明传输模式。

## 13、安全传输条件接收系统

每个师前端机房配置安全传输条件接收系统，以确保地面传输节目的安全性并避免对有线用户产生影响。

▲供应商除提供安全传输条件接收系统外，还需为各团部的QAM解调适配器提供配套的解密卡。

## 13.1、安全传输条件接收软件系统

- 安全传输条件接收软件系统须具备安全策略管理，安全加密以及高效的安全加密能力；

- 软件系统应采用中文界面，要求其使用方便简洁、功能清晰；

- 投标方须保证所供安全传输条件接收软件系统不存在任何控制、限制或不利于系统正常运行、不利于招标人管理运营的设置；

- 系统具备灵活的寻址功能，能够针对单个接收设备、多个接收设备、群组设备、自定义群组设备等进行寻址，确保系统的灵活性和高效性；

- 系统必须具备区域限制功能，能够针对不同区域的接收设备采取不同的加密策略，满足特定的业务需求；

- 系统必须支持条件限播、准播。其中的寻址条件至少支持分区域和分卡号范围。

## 13.2、安全传输条件接收加密器

- 安全传输条件接收软件系统需配置硬件加密机；

- 设备具有完整的加密体系并采用高强度加密算法，同时可以置换加密算法；

- 设备加密速度要求不低于90Mbps；

## 13.3、安全传输条件接收应用服务器

安全传输条件接收应用服务器应配置相关管理和安全传输条件接收软件，设备硬件不低于以下配置

- E5 2603V2 Xeon 1.8G（四核）；

- 8G内存；

- 硬盘：2*300SAS硬盘；

- 光驱：支持光驱；

- 电源：双电源；

- 连接：四个千兆以太网口；

## 13.4、安全传输条件接收数据服务器

安全传输条件接收应用服务器应配置相关数据库软件，设备硬件不低于以下配置

- E5 2603V2 Xeon 1.8G（四核）；

- 8G内存；

- 硬盘：2*300SAS硬盘；

- 电源：双电源；

- 连接：四个千兆以太网口；

## 13.5、安全传输条件接收配套系统

每个师部的安全传输条件接收系统需包含以下配套设备

- 安全传输条件接收数据交换机，要求支持不少于24个百兆IP接口；

- 安全路由器；

- 安全管理显示器；

- KVM切换器；

## 14、节目监测系统

每个师前端机房配置节目监测系统，以保证节目播出安全。要求分别对国干网信号、卫星接收信号、编转码信号及QAM解调适配的信号进行实时监测。要求对各个监测环节的节目进行实时视音频内容监测及码流分析，主要监测节目的静帧/黑场、卡顿、音频丢失等常规播出指标，并能主动告警。其中码流监测要求包含信源不低于16路ASI监测、32路IP TS流监测接口，末端检测要求不低于16路ASI监测接口；多画面监测要求信源监测不低于32套标清AVS+节目以及12套标清MPEG-2节目，末端不低于16套标清AVS+节目的监测能力。具体功能要求如下：

## 14.1、嵌入式监测机箱及冗余热备份电源

- 要求采用高集成度、高灵活性设计，机箱结构紧凑，布局合理。

- 冗余热备份电源，要求采用独立机箱结构，支持二路或三路交流输入。

- 要求电源可配备二个或三个电源模块，采用均衡负载及热备份设计，自动实现1+1或2+1冗余热备份。

- 要求支持网络远程控制电源工作关断或重启、电源工作状态指示、工作温度监测及报警。

- 要求具备过温、过压、过流及短路保护功能；要求电源模块支持热插拔。

## 14.2、多通道IP码流监测卡

- ▲要求可对通过IP网络传送的TS流进行全面的码流分析及监测报警。

- ▲要求输入接口可支持基于UDP的MPEG-2、H.264、AVS+等格式封装。

- 要求既可以支持MDI（RFC4445）指标的测量，还可以完成码流的TR101 290监测，要求可满足基于IP信号的数字电视前端机房的信号质量监测需求。

- 支持TR101 290协议错误分析，对三级指标进行全面监测。

- 支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析。

- 支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计。

## 14.3、多通道ASI码流监测打包卡

- ▲要求可实时完成ASI信号接收、码流分析、码流TS over IP输出功能。

- ▲要求可对输入的TS流进行TR101 290三级错误监测及告警。

- ▲要求支持对单频网SIP包指标参数的实时监测。

- 要求码流分析全面、准确，可以自动识别188/204码流包格式。

- 支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析。

- 支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计。

## 14.4、多通道IP码流解扰卡

- ▲要求解扰板卡可以与各种解调监测板卡配合，实现各种数字信号的监测与解扰。

- ▲要求可对IP加扰流进行解扰。

- 要求可实现自动检测由CA信息问题或CAM卡问题造成的解扰失败，并可自动恢复。

- 采用与前端安全传输条件接收系统相配套的CAM卡，即可完成节目解扰。

## 14.5、多画面显示监测报警系统

系统支持对所有节目通过TS over IP的方式进行解码视音频多画面组合显示、视音频内容监测、实时故障报警和录像等。系统内所有节目任意组合，应可实现实时监测与轮循监测相结合的监测方式，并且要求可以提供高效的录像存储、高质量解码显示等功能。

- ▲系统应支持MPEG-2、H.264、H.265、AVS、AVS+等众多主流高、标清节目解码。系统应支持MP2、MP3、AC3、AAC、DRA、杜比5.1声道的音频解码，能区分双声道与立体声监测。

- 多画面显示监测报警系统可完成所有信号内节目的多画面分割显示，并可以对节目内容层面的故障如：黑场、静帧（静帧可结合伴音判断）、视频丢失、视频解码异常、彩场、彩条、台标丢失等视频故障监测，音频丢失、音量过高、音量过低等音频故障监测。

- 对于视频故障，监测应可以精确到帧监测，并可以指定监测区域。系统应能够对马赛克进行监测。

- 对于音频故障，系统应能准确识别正常伴音丢失后的杂音，区分双声道与立体声监测。系统能够准确地识别杂音，并进行音频丢失报警；对于音频丢失故障，提供波动门限和电平门限两种判断逻辑，两者任一满足条件均可能报警。准确识别音频丢失后的杂音，某些电视节目可能因线材接触不良等原因导致正常的电视伴音丢失之后，可能仍会存在幅度较大的杂音，针对这种情况要求监测系统能进行报警。

- 系统能够支持多种格式录像如MPEG-2、MPEG-4、H.264。在MPEG4格式下，所有节目录像保存时间不少于7*24小时。

## 14.6、码流分析系统

信道码流监测：

- 要求监测射频信号锁定状态、信号电平、调制误差比（MER）、误码率（BER）、误差向量幅度（EVM）、载噪比（C/N）、比特信噪比（Eb/N0）、信号质量、频率偏移、符号率偏移等。

- 能实现对错误码流的自动捕捉和记录。

指标信息对比功能：

- 提供TS流的网络基本信息、传输信息和业务信息的表格比对功能。

- 提供TS流和CA的模板比对功能。（需提供软件界面截图）

- 支持对加密节目提供加密类型、加密PID详细比对。

- 支持对表格关键指标的比对监测。

频点扫描功能：

- 支持对频道、PSI/SI、EPG信息进行扫描。

- 支持“中心频点扫描、指定频点扫描、全频段扫描”三种扫描方式。

码流录制功能：

- 要求可以实时录制完整TS码流，录制文件的大小和存放位置可自定义。

- 要求提供本机录制和分布式网络录制功能，支持多通道并行触发录制功能。

- 要求采用先进的磁盘预分配录像存储技术。

报警功能：

- 要求支持标题栏报警、日志报警、数据库报警、语音报警、网络报警、SNMP报警、触发录像报警的功能。

## 14.7、监测配套系统

每个师前端的检测系统需配套所需的CAM卡，报警音箱，操作键盘+鼠标+显示器（每个师不少于5套），以及每个师独立的监控数据交换机。

## 15、QAM解调适配器

1U标准嵌入式设备，具备1+1备份的千兆网口，完成QAM信号的解调适配输出。

- 支持2路DVB-C信号的解调解扰（要求配置与前端安全系统配套的解密模块及解密卡）；

- ▲支持将解调后的信号适配为ASI输出（要求不少于4个ASI接口）；

- 支持ASI单端口有效输出码率不低于180Mbps；

- 支持PSI/SI表的提取、编辑；

- ▲支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；

- 内部具有码流监测及复用和解复用功能；

- 支持用户操作日志记录,同时包含告警日志记录；

- 可扩展DS3输入输出功能；

- 设备支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成；

- 设备需配置双电源；

- ▲▲信号的解调解扰和信号适配过程必须支持不改变单频网流结构的透明传输模式。

## 16、ASI切换分配设备

1U标准嵌入式设备，支持2组ASI信号的切换：每组支持ASI信号3选1，并输出2路ASI信号。（供应商可根据自身产品特点来配置每套设备的产品数量）

- 支持端口级和节目级码率监测，发现故障进行切换；

- 支持端口级和节目级的切换；

- 支持自动与手动两种切换，自动切换支持主路优先、单向切换、浮动模式多种切换模式；

- ▲支持断电直通和断电记忆功能；

- 两路输出ASI信号中，第二路可配置直通输出各个输入ASI信号，用于监测输入信号指标；

- 需具备设备操作日志与告警日志记录功能；

- 需具备详细的报警信息，给用户提供准确的故障定位，提高问题解决的速度；

- 支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成；

- 设备配置双电源。

## 17、节目适配转码设备

要求每套设备完成1套卫星信号的解调接收，2路AVS+节目的编转码，与央视4套节目复用输出（供应商可根据自身设备特点来配置每套设备的数量，但每套设备数量不多于3台）；台站配置2套（1+1热备份），具体要求如下：

- 要求配置不少于5路ASI接口（可根据需要设置为输入或输出）；

- ▲要求配置2路千兆IP接口，1+1备份；

- ASI接口的有效码率不低于180Mbps；

- IP接口为全双工接口，有效码率不低于900Mbps；

- 单个IP接口可支持的UDP端口数量不少于200个；

- 支持IP输入信号的FEC自动纠错功能；

- ▲设备具备RF（F型）输入接口，可完成1个下行频率卫星节目的接收；

- 支持DVB-S和DVB-S2两种标准；

- 卫星信号接收频率范围950MHz~2150MHz；

- 卫星信号有效接收电平-65dB~-25dB；

- 设备要求支持IP、ASI、SDI、CVBS信号输入；

- 支持2路节目的AVS+编转码；

- 设备编转码码率控制支持CBR、VBR；

- 视频编码码率：300kbps-20Mbps

- 分辨率：720×576；

- GOP长度：1-250；

- 支持GOP长度自适应，可根据场景切换动态的插入I帧；

- B帧个数：0-3（支持自适应）；

- 编码方式：支持帧编码和场编码；

- 要求支持Dual-Pass功能，保证输出画质；

- ▲要求音频编码支持DRA格式；

- 支持PSI/SI表的提取、编辑与重映射；

- 支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤；

- 具有码流监测及解复用、复用、再复用功能；

- 设备支持WEB网管和统一网管的控制，支持SNMP v1/v2c的标准Mib库用于第三方集成。

- 设备配置双电源。

## 18、数据交换机

- 应用层级：三层

- 高度：1U

- 接口要求：不低于48个以太网10/100/1000端口和4条SFP上行链路

- 背板带宽不低于：256Gbps；

- 包转发率不低于：72Mpps；

- 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；

- 支持1:1和N:1 VLAN交换功能；

- 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法；

- 支持堆叠；

- 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能；

- 支持非法帧过滤功能；

- 支持Telnet远程配置、维护；

- 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping

- 支持SNMPv1/v2/v3；

- 支持GVRP协议；

- 支持MUX VLAN功能；

- 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。

## 19、网管系统

  - 支持标准SNMP协议配置设备；

  - 可集成管理支持标准mib的设备；

  - 支持WEB协议管理设备；

  - 至少支持对1000台设备进行管理，支持拓扑管理；

  - 具备详细的用户操作日志管理功能；

  - 支持用户权限管理，可指定用户可管理的设备；

  - 支持历史告警查询；

  - 至少支持300个客户端同时访问；

  - 网管硬件不低于以下配置：CPU:I3-4130/内存：2G/硬盘：500G/光驱：16*DVD/配件：USB鼠标键盘、19”宽屏液晶/其他：集成声卡、显卡。

## 20、网管交换机

  - 应用层级：二层；

  - 至少具备48个10M/100Mbps端口；

  - 支持全双工/半双工自适应传输模式；

  - 符合IEEE 802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x网络标准；

  - 支持CSMA/CD网络协议；

  - 背板带宽不低于4.5Gbps；

## 21、机柜

- 42U标准机柜；600*1100*2000mm（宽度*深度*高度）

- 机柜能可靠接地；

- 至少支持1000KG的负载承重；

- 配置多负载安全电源插座；

- 配置排风扇。

第四章  合同条款

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买货物的单位。

1.2“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“合同专用设备”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切配套设备、仪表、备品备件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。

1.6“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。

1.7“现场”系指买方单位项目实施地点。

1.8“备品备件”系指根据合同提供的合同专用设备的备用部件，包括随机备品备件和足够两年运行使用的备品备件。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的供货范围详见第三章相关条款。

3.2 合同供货范围包括了所有专用设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第二章相关条款对合同专用设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的专用设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括货物主要设备、配套设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、服务、安装、调试等费用，还包括合同专用设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.1.3 合同的安装、调试费为（          ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

4.2.1合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

5.交付期：合同签订生效后2个月内完成工程任务。

6. 结算方式

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 货款的支付：

6.2.1合同签订生效后支付合同金额的60%，待工程竣工验收合格后，买方向卖方支付总价40%的合同款，卖方收到全部货款后开具等额正式发票和相当于合同总价的百分之五（5%）质量保证金保函给买方；质量保证金有效期：至货物质量保证期满。在没有任何未解决的质量问题基础上，退还质量保证金保函。

7. 交货和运输

7.1 本合同货物的交货及安装进度满足招标文件的要求。

7.2 交货及安装地点：第1师：师台、14团、13团、16团、5团、4团、1团、2团、3团、6团；第2师：师台、36团、35团、34团、32团、31团、30团、29团、28团、27团、22团、23团、26团；第3师：师台、53团、52团、49团、48团、45团、42团、伽师总场、叶城二牧场、托云牧场、红旗农场、东风农场、莎车农场；第4师：师台、63团、67团、77团、75团、74团、76团、73团、79团、61团、71团、72团、拜什墩农场；第5师：师台、90团、91团、83团、89团、87团、88团；第6师：师台、北塔山牧场、106团、新湖农场、芳草湖农场、105团、103团、土墩子农场、大黄山煤矿、红旗农场、军户农场；第7师：师台、137团、124团、130团、129团、125团、123团、126团、127团、128团；第8师：师台、136团、135团、121团、122团、133团、144团、151团、147团、150团、148团、142团；第9师：师台、170团、165团、168团、167团、166团、161团；第10师：师台、183团、181团、186团、185团、182团、184团；第12师：221团、222团；第13师：师台、柳树泉农场、红星四场、淖毛湖农场、红山农场；第14师：皮山农场、224团、47团、一牧场。

7.3 卖方在交货地点交货，运输费（指从货物出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在卖方的投标总报价之内,运输方式由卖方决定,由卖方办理。

7.4 全部货物运抵施工现场并经开箱验收安装合格后的日期应视为货物交货日期，此日期即本合同第20款计算迟交货物违约金时的依据。

7.5 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则。卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

7.6 收货单位名称

收货单位： 同7.2条款

8. 装运通知

8.1 卖方应在装完后的24小时之内将合同号、货号、数量、覆盖面积、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电话或传真通知买方。如卖方延误了将上述内容用电话或传真通知买方的时间，由此引起的一切损失应由卖方负担。

9. 包装要求

9.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

9.2 每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。

9.3 可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。

10. 标识

10.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：

A.收货人；

B.合同号；

C.发货单位；

D.收货人代号；

E.到货站；

F.出厂编号；

G.总共箱（件）数及箱号；

H.出厂或装箱日期；

I.货物的名称；

J.毛重/净重（公斤）；

K.尺寸：长×宽×高（以厘米计）

10.2 如果货物单件重在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

11. 专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉。

12. 保险

12.1 由卖方办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。在买方收到货物前的损坏、丢失，由卖方负责补齐。

13. 技术资料

13.1 卖方应提供所有货物的使用、维修手册，维修密码和全套的电路原理图（中、英文各一套）。

13.2 提供制造厂的检验、测试报告及合格证书,并提供货物装箱清单。

13.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

14. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限。

14.1 卖方应严格按照专用设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

14.2 货物到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后,3天内派工程技术人员到达现场。

14.3 在商检人员和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收合格后，再进行安装、调试工作。

14.4 货物安装、调试并投入使用应在规定期限3天内完成，如不能完成每延一天，交滞纳金1000元/天。

14.5卖方应保证所提供货物的技术性能达到采购人招标文件所提出的各项要求，如在使用中发现技术参数达不到招标文件所要求时，采购人可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，采购人可要求退货，一般技术参数达不到要求，每一项按货物总价的10%赔偿。

14.6 货物安装、调试、验收合格后，双方共同签署货物验收报告。

15. 检验

15.1 在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验，卖方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。

15.2 货物运抵现场, 到达目的地后，采购人、供应商及买方聘请的相关人员共同开箱验货；买方可以向当地的技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据出具的检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第18条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门进行检查，并有权凭检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.4 在检验、验收过程中应遵照有关标准和验收规范进行。按照现行国标、部标、或者行业标准制造。对检测及验收不达标的货物，所发生的一切费用及给采购人造成的经济损失，均由供应商承担；采购人保留追究其经济及法律责任的权利。

15.5产品提供中文说明书、图纸及电子文档，图纸与实际电路必须相符。

16 安装与整机要求

16.1安装

16.1.1 卖方提供对机房及电源的要求并根据用户需求，在现有的房间进行安装。

16.1.2 安装、调试期间所发生的一切费用由卖方承担

17  培训

17.1培训及售后：卖方负责在使用单位举办技术培训学习班，时间不少于16学时。

18  质保和维护服务：

18.1 质量保证期1年（耗材除外）。

18.2质量保证：卖方保证货物质量符合以下要求，否则买方有权要求索赔。

18.2.1 合同涉及货物全套设备均为全新产品，以厂家标准包装为准。

18.2.2 所供货物符合配置清单要求。

18.2.3 整机质量达到厂家技术指标，并符合国家商检及技术监督部门的检验标准。

18.3 保修期内和保修期后，卖方应提供7×24电话支持。设备发生买方/用户无能力处理和修复的故障后，卖方在接到故障通知后48小时内予以解决。保修期内免费维修，保修期外只收取材料成本费，免人工费，主要零配件送达时间不超过7天，每超一天按日货物的检查费赔偿。

五年保证配件的供货，并承诺配件价格不高于当时的市场价格。

18.4装调机及质量保证期间卖方往返人员的差旅费、食宿费等，由供货商自负。

19. 索赔

19.1 根据合同第15条和第18条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所付出的其他费用。

B. 根据货物低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

C. 用符合规格要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按相关规定，对更换件相应延长质量保证期。

D. 由于卖方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由卖方承担，并视情况扣除质保金。造成拖延工期时，按违约处理。

19.2 如果在买方发出的索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第19.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。

20. 迟、错交货

20.1 卖方应按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。

20.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。

20.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。当买方仍需要按期交货和按期提供服务时卖方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向买方偿付违约金，并承担由此而造成买方的其他损失及费用。核定损失额比率为每迟交七日，按迟交货物金额的0.５％计，不满七日按七日计。

20.4 产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按相关条款承担延期交货的责任。

21. 违约罚款

21.1 除合同第22条规定外，如果卖方没有按照规定的时间完成安装、调试和提供服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的1-5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

22. 不可抗力

22.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

22.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23. 税费

23.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

23.2 本合同价格为含税价。卖方提供的货物、安装、技术图纸资料、服务（包括运输）、进口专用设备（或部件）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

24. 合同争议的解决

24.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交新疆中级人民法院诉讼解决。如仍不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

24.2 法院判决对双方均有约束力。

24.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

24.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部货物。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

25.2 在买方根据上述第25.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物和服务，卖方应对购买类似货物和服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

26. 转让和分包

26.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

26.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

26.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

27. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

28. 合同生效及其他

28.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

28.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

28.3 招标文件、中标供应商的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

28.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

附件：主要投标文件的格式及其内容

招标项目投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

供应商授权代表：

供应商：（公章）

附件1.

投 标 函

新疆生产建设兵团招标有限公司：

我们收到贵公司               项目招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装调试及技术服务投标总价 （大写）             万元，￥：                 万元人民币。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间 后90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

⒏该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳          万元的投标保证金。

⒑综合说明：

（1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

（3）技术服务。

（4）运输方式。

（5）要求采购人提供的配合。

（6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（7）其它。

11.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

电 子 邮 箱：

传       真：

邮 政 编 码：

联   系  人：

供应商（公章）：

授权代表签字：

年   月  日

附件2.

授权委托书

新疆生产建设兵团招标有限公司：

现委托        （代理人姓名）参加贵公司组织的          （项目名称）招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

授权期限:  年  月  日 至    年    月    日。  （此期限开始时间应该是其报名时间，截止时间是投标有效期截止时间）

代理人情况

姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电   话：

传  真：

邮政编码：

单位名称（公章）                      法定代表人（签章）

年    月    日

附件3.

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日    期：

备注:后附相关证明资料。

附件4.

### 供应商一般情况表

招标编号：__________

| 供应商全称 | 附营业执照复印件 | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 注册资金 |  | 单位性质 |  |
| 总部地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 新疆常驻机构地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 公司资质等级证书 | 附有关证书的复印件 | 质量保证体系认证 | 附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告 |
| 基本帐户开户银行 | 附基本帐户开户行在投标截止日期前三个月内开具的表明供应商基本资信情况的证明原件或其原件的有效复印件 | 主营范围 |  |
| 近三年接收机营业额 | 2012年度： 2013年度： 2014年度： | 财务状况 | 附2014年度的财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表） |
| 供应商是否为中小企业 | （是中小企业则标明：√，不是中小企业则标明：×） | 是否提供小型和微型企业生产的产品 | （提供的产品有小型和微型企业生产的则标明：√，不是则标明：×） |

(此表后附：

1、营业执照复印件

2、通过ISO9000系列国际质量体系认证并保持良好运行证书

3、基本帐户开户行在投标截止日期前三个月内开具的表明供应商基本资信情况的证明原件或其原件的有效复印件

4、须附2014年度经审计的财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）

5、公司资质等级证书复印件等其他资格证明文件

6、供应商为代理商时，供应商填写此表，同时供应商（制造商）还需要填写“制造商情况一览表”

供应商授权代表签字加盖公章：

附件5.

### 依法缴纳税收和社会保障资金情况声明

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

供应商授权代表签字加盖公章：

附件6.

### 经营活动中重大违法情况及声明

近三年在参加政府采购活动和经营活动中有/无有重大违法记录。执业期间有/无违规、违纪等不良执业记录（如有，请详细列明）。提供无犯罪记录申明函。

注:重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业,吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商授权代表签字加盖公章：

附件7.

### 投标货物说明表

项目名称：       招标编号：           招标包号：

| 序号 | 投标货物名称 | 投标货物的技术规格、技术性能指标说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、 供应商须根据招标文件要求及投标产品情况，附上投标产品的专利证书、认证证书、国家权威检测机构的检测证书（报告）、获奖证书等的复印件等证明文件。

2、 供应商须根据自己的投标产品情况，对其主要技术数据和性能给予详细描述及提供产品样本。

供应商名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

附件8.

### 制造商授权书

致：(招标机构)

我们（制造商名称) 是按（国家名称) 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址) 。兹指派按（国家名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （投标邀请编号） 号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。后附我单位情况一览表。

(3)我方兹授予（贸易公司名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称(公章):               制造商名称(公章):

签字人职务和部门:                 签字人职务和部门:

签字人姓名:                       签字人姓名:

签字人(签字):                     签字人(签字):

### 制造商情况一览表

| 制造商全称 | 附营业执照复印件 | 制造商国籍 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 新疆常驻机构地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 公司资质等级证书 | 附有关证书的复印件 | 质量保证体系认证 | 附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告 |
| 近三年 营业额 | 2012年度： 2013年度： 2014年度： | 财务状况 | 附2014年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表） |
| 人员情况 | 总人数 |  |
|  | 管理人员 |  |
|  | 技术人员 | 总人数 |  |
|  |  | 具有高级技术职称人数 |  |
|  | 其他人员 |  |
| 其他需要说明的情况； |

(

制造商名称(公章):

注：供应商所投标的AVS+编码器、复用器、安全传输条件接收系统、QAM调制器、QAM解调适配器为代理其他制造商生产的货物时需要提供此表。

### 制造商生产能力情况一览表

| 制造厂名称 |  |
| --- | --- |
| 为本项目生产车间面积（平方米） |  |
| 其中：租用面积（平方米） |  |
| 生产用流水线（条） 其中：租用流水线（条） |  |
| 为本项目配备的检测仪器（型号、数量） |  |

制造商名称（公章）：____________________

附件9.

组织实施方案

就       项目（招标编号：       ）我公司根据自己的实际生产能力参与本项目竞标，为完成此次招标采购项目，具体组织实施方案如下：

供应商授权代表签字加盖公章：

附件10.

### 生产与交付情况承诺书

供应商名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

附件11.

系统方案设计原理、框图和主要设备清单

项目名称：              招标编号：           包号：

1、系统方案设计原理、框图：

2、主要设备清单

| 主要设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

附件12.

### 预付款保证金保函格式

（中标后提供）

出具日期：

致：      (买方名称)

(合同名称)

先生们和／或女士们：

根据合同条款第  条中的规定，  (卖方名称、地址)  (以下简称“卖方”)，向买方提交总额为    (以文字和数字表示的保函金额)    的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行，     (银行名称)    ，根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次要求就支付给买方不超过   (以文字和数字表示的保函金额)    的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。

本保函从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后30天内有效。

保证人签字、盖章：_________________

(银行名称)

(地址)

供应商名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

附件13.

### 投标分项报价表（用于开标、和开标一览表一起密封）

供应商名称：____________

招标编号：__________

招标包号：__________

品目号：__________

| 货物分项报价 |
| --- |
| 序号 | 产品名称、品牌和型号 | 产品描述 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |
| 货物安装、调试和验收报价 |
| 项目 | 详细描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |
| 培训分项报价 |
| 序号 | 培训内容 | 天数 | 人数 | 地点 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |
| 服务和技术支持分项报价 |
| 序号 | 服务/技术支持内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |
| 运输保险费（目的地）： |  |
| 其它费用 |  |
| 总计 |  |

供应商授权代表签字加盖公章：___________________

注： 1. 投标报价为货到项目现场完税价，包括招标文件规定的完成合同项下通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运保、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.供应商所提供的投标货物交货价是“品目”所包括的全套货物的货到用户现场价加上已付的全部销售税、运保费和其他税费的总和（所有税费不必分别填写，计入货价内即可）。

4.此表每项内容均需填写，如有空缺，视同已包含在投标总价中。

附件14.

### 样机递交情况表

项目名称：              招标编号：

| 对应序号 | 产品名称 | 生产企业 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |

投标样机共计            件包装。

供应商名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

附件15：

投 标 一 览 表

供应商名称:                                                                         单位：万元

项 目 名 称 ：                                                                      项目编号：

| 货物名称 | 型号规格 | 数量 （批） | 价格（万元） | 运费保险费 （万元） | 安装调试费 （万元） | 交付期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（万元） | 合价（万元） |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） | （小写：￥ ） |

供应商法人或授权代表签字：

供应商盖章：

注：1、请将本投标一览表与投标保证金分别装在不同信封内；

2、投标一览表单独密封，投标文件商务标中也必须提供。

附件16

到货计划表

项目名称：              　　　　　　                                                项目编号：

| 序号 | 货物（设备、材料）名称 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

备注：供应商应对货物的到货日期逐一填写。

附件17

商 务 条 款 偏 离 表

项目名称：　　　　　　                                                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

附件18

技 术 规 格 偏 离 表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                         项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

附件19

项目业绩表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 所在地区 | 交货时间 | 规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

备注：业绩证明材料附后，并加盖供应商公章。

附件20：

售后服务承诺书

该承诺书格式由供应商自行确定，但必须包括以下内容：

# 1、质保期：（请写明质量保证期限）

按照第三章技术规格要求中的质保服务要求写明质量保证期限。

2、明确承诺达到采购人培训要求。

3、提供常用配件清单及分项报价单。

供应商法人或授权代表签字：                                      供应商盖章：