吸尘器

| 故障现象 | 原因 | 维修方法 |
| --- | --- | --- |
| 不能充电 | 电池寿命已到 电池损坏 | 更换电池 |
| 尘满指示灯动作不良 | 1)吸尘通道堵住 2)浮标卡住 3)弹簧已损坏 | 清理吸尘通道 需要修理尘满指示器 更换弹著 |
| 电动机不能调速 | 调速控制板已经损坏 | 更换调速控制板 |
| 顶盖盖不上 | 滤尘袋没有安装到位 顶盖变形 | 需要装好滤尘袋 更换顶盖 |
| 卷线器收线不良或自动收线 | 电源线收线时绞在一起 收线开关按钮卡住 卷线器异常 | 重新收线 需要检査收线幵关按钮 修理或更换卷线器 |
| 吸尘器不能启动运行 | 插头没有插好 吸尘器的电源幵关没打幵 3)内部接线松脱 电动机烧坏 电子调速软管没有接上 | 需要重新插好插座 需要重新按下电源幵关 需要重新接好内部线路 需要维修或者更换电机 5) 将电子调速软管接上 |
| 吸力变小 | 各吸头通道堵住 尘袋透气不良 进出风过滤片堵住 电机出现问题 | 需要清理通道 需要清理尘袋 清理过滤片 修理或者更换电机 |

吸尘器电机能转动但不吸尘

其主要原因有：

①吸尘器内的贮尘袋已满导致气路堵塞。清除贮尘袋中的垃圾杂物即可。

②软管、吸嘴、贮尘袋接口处被异物堵塞。应查各处通道和微孔是否堵塞，除去异物使其通畅即可。

③软管、刷座及加长管之间连接不好造成漏气。查各连接处并重新接好。

④壳体中间连接部位未接好或密封胶圈老化失效等。查各连接处，并查密封圈，必要时作更换处理。

接通电后整机不工作

其主要原因有：

①保险丝烧断，更换新保险丝。

②电源线接触不良或电机引线松脱。

③电源开关损坏(注：有的吸尘器有两个开关：一个装在壳体上，另一个装在软管的把手上)。

④电机损坏。只有更换新的电机，若是电机内轴承损坏或碳刷磨损，可更换新的轴承或碳刷。

吸尘器吸尘无力

其主要原因有：

①电机转速过低。查电机是否正常(如绕组是否短路、轴承是否灵活、风扇叶片是否受阻)，若损坏应更换。

②风扇与电机固定不好，造成风扇不转或转速过低，重新固定即可。

③软管、吸嘴、贮尘袋严重堵塞。清除异物保证通畅。

④壳体密封不严。更换新的密封圈。

吸尘器外壳漏电

其主要原因有：

①电机绝缘失效。只需烘干后进行绝缘处理，若无效应更换新电机

②带电部分与金属杆碰接。找到碰接点用绝缘物作绝缘处理。

吸尘器工作时对电视或收音机有干扰

其主要原因是电机的刷与整流子接触不良而引起的。解决方法是：更换碳刷使其与整流子保持良好的接触并在两碳刷之间并一只电容器。家居家电供应，红木家具，厨卫家电

吸尘器电源线拉出后不能制动

查刹车系统的制动轮与卷线筒上的磨擦盘之间是否接触良好，必要时应理换弹簧及其它相关的部件。

吸尘器工作时噪音明显增大

其主要原因是：

①各紧固件松动。查各处的紧固件并予以加固。

②电机风扇松脱，或风扇叶片碰外壳。重新调整风扇即可。

③电机轴承损坏。更换新的轴承。

④电机碳刷磨损。更换碳刷即可！

吸尘器 - 吸尘器节电小技巧

①使用吸尘器时应及时清除过滤袋（滤芯）上的灰尘。

②必须定期给吸尘器转轴添加机油，并更换与原来牌号相同的电刷。

③应经常检查吸尘器风道、吸嘴、软管及进风口有无异物堵塞。根据不同的需要选择吸嘴，可提高吸尘效果，又可省电。

④家用吸尘器不能在潮湿的地方使用。

⑤使用吸尘器的时候可以把功率调节到合适的吸力。

饮水机

| 故障现象 | 原因或者对策 |
| --- | --- |
| 闭合制冷开关，冷水龙头出热水 | 制冷片期冷时产生热量不能排出机外，迫使热量通过期冷轴传给冷罐水中，通电时 间长了，冷水变成热水。电动机损坏了 |
| 接通电源后，保温指示灯常亮， 并且不能加热 | 可能是温控器触点氧化、断路等引发的故障 |
| 接通电源后消毒指示灯能点亮， 但消毒柜不工作 | 可能是整流桥堆开路或短路、充放电电容损坏、晶闲管损坏、脉冲变压器损坏等引 发的故障 |
| 开斛冷开关，风扇能够转动， 但是不能够制冷 | 可能是制冷片击穿弓丨起短路或开路故障。一般饮水机采用TECI_12706型、DCI2V、 6A制冷片更换 |
| 热水不热 | 可能是热水短时间用置过多，应稍等片刻，即可再次取水.注意饮水机的用水量。另外，还可能是电源未接通、加热开关損坏、电源插头损坏、插座损坏等原因引起的 |
| 能加热、水不开 | 可能是加热温度控制器质置不好，温度动作特性变差，触点提早动作引发的故障 |
| 水不能加热，并且加热指示灯也不亮 | 可能是电源插头接触不良、电源保险管熔断、开关触点氧化不通、温控器开路、电热管开路等引发的故障 |
| 压缩机工作，但不制冷 | 可能是制冷剂泄漏、冷凝器异常、毛细管渗漏、过滤器渗漏等引发的故障 |
| 饮水机烧热，水桶和机子接触 的部位就往外冒水 | 可能是排气孔堵塞、温控器触点粘连、单向阀装反、单向阀封闭不良等引发的故障 |