工作原理

电缆线将380V电源引入电气控制系统，在平车运行时电缆线在两轨道中间，通过平车运行使电缆线给电机提供电力控制平车运行。

选型参考

轨道配备普通轨道，载重为任意吨位，可适合于无其他车辆交叉运行的使用场合。

详细部件描述

总体

1、电动平车的钢板材质为：Q235-B

2、电动平车由拖电缆供电

3、该系列电动平车运行距离较短

电机

1、三相电机为软启动电机

2、三相电机能够满足电动平车的频繁启动的需要

3、三相电机使用寿命长

车轮

1、车轮采用起重机专用车轮

2、车轮需要经过热处理工艺

3、车轮的表面硬度达到：HB320-380

电器

1、控制电器具有声光报警功能

2、控制电器具有遇人停止保护功能

3、控制电器操作为无线遥控控制

优势

KPT系列电动平板车可实现任意吨位，工作强度不受限制，一般适合一天工作时间不受限制，结构简单，整车高度较低，成本较低。

技术参数表

| 平车型号 | KPT-5T | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定载重量(t) | 5 |  |
| 台面尺寸(mm) | 3500*2000*450 | 车架部分全部为钢板焊接而成，梁式结构 |
| 轮距(mm) | 2500 |  |
| 轨内侧距(mm) | 1435 |  |
| 车轮直径(mm) | Ф300 | 轴承为洛阳轴承厂 |
| 车轮数量 | 4 |  |
| 离地间隙(mm) | 50 |  |
| 运行速度(m/min) | 0-25 | 减速机采用硬齿面减速机 |
| 续航里程（Km） | 1.5 |  |
| 最大轮压（KN） | 25.8 |  |
| 参考重量 | 3.3 |  |
| 交货期(天) | 30 |  |
| 荐用道轨型号 | P18 |  |
| 非标定制：1、载重量、台面尺寸 2、平车部件均可由客户指定 |

电动平车安全操作规程

1、电动平车在大修理后，必须经使用单位验收，符合安全要求后才准予使用。

2、工作中如遇突然停电，应将控制开关恢复到零位。电动平车工作完毕后，必须切断电源，卸下负荷清扫设备。

电动平车设计制造引用标准

1、GB 3177 光滑工件尺寸的检验

2、GB5676 一般工程用铸造碳钢