（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

（全一册）

| 采购编号： | NBITC-20172128G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采购移动式X射线成像系统等医疗设备项目 |
| 采 购 人： | 宁波市医疗中心李惠利医院 |

宁波市国际招标有限公司

二○一七年九月

目    录

第一部分     招标公告………………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表…………………………………3

第三部分     评标标准………………………………………………15

第四部分     招标产品清单及技术规格……………………………19

第五部分     合同条款及合同格式…………………………………35

第六部分     附件（投标文件格式）………………………………39

第一部分   招标公告

采购编号：NBITC-20172128G

发布日期：2017年9月27日

根据宁波市政府采购管理办公室的委托招标通知书，宁波市国际招标有限公司受宁波市医疗中心李惠利医院委托，就本采购编号的下列产品和有关服务进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、项目概况：采购货物名称、数量及采购预算

| 子包号 | 招标设备名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 移动式X射线成像系统 | 1台 | 280.00 |
| 二 | 椎间孔镜下动力系统 | 1台 | 50.00 |
| 三 | 生化分析仪 | 1台 | 250.00 |
| 四 | 全自动尿液分析系统（流式） | 1台 | 55.00 |
| 五 | 电子阴道镜 | 1台 | 38.00 |

二、公告期限：2017年9月27日至2017年10月10日共五个工作日

*三、合格投标人的资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2不接受联合体投标。

本项目采用资格后审，投标文件中提供资格要求的所有证明文件。

四、招标文件发售：

4.1招标文件每子包售价为 400 元人民币，售后不退。招标文件以电子文本形式出售；投标人可选择到我公司现场购买、网上或微信方式购买，并请按下附户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号，联系标书发售林小姐0574-87642508）。网上和微信方式购买标书流程：点击进入说明。

4.2招标文件发售时间：招标公告发布之日起至投标截止时间24小时之前，每天（节假日除外）北京时间08:30-11:30，13:30-17:00。发售地点：宁波市国际招标有限公司财务处

五、投标截止时间和地点：所有投标文件应于2017年10月19日08：30（北京时间）之前递交到宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅（一），迟到的投标文件和未购买招标文件者的投标将被拒收。

六、开标时间和地点：定于2017年10月19日08：30（北京时间）在宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅（一）。届时请投标人代表出席开标仪式。

七、其他事项：

*投标人在开标前必须在“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上成功注册登记。

八、采 购 人：宁波市医疗中心李惠利医院

地    址：宁波市兴宁路57号

联 系 人：奚老师

电    话：0574－87018533

九、招标代理：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

联 系 人：史涛  陈燕  王青宇

电    话：0574－87322846

传    真：0574－87323935

电子邮件：10809504@qq.com

标书费/投标保证金：开户单位名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

账     号： 94090154800000191

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 招标人名称：宁波市医疗中心李惠利医院 |
| 2 | 招标代理名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 合同名称：医疗设备合同 |
| 4 | 合格的投标产品来源：进口/国产（本次采购为非专门面向中小企业） |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| *5 | 投标报价：到医院价 含相关费用：设备费、内陆运输费、保险费和伴随服务费等所有费用 本项目采购预算：详见《招标公告》，超过采购预算的投标无效。 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| *7 | 资格标准：详见《招标公告》 |
| *8 | 投标文件数量：正本：1份、副本：4份 应提交的资格证明文件：详见《投标人须知》第七条规定。 招标文件虽未作要求，但是国家法律法规作强制性规定的证书也必须提供。 投标文件按子包分别装订，请尽量装订成一册。 |
| *9 | 投标保证金金额：（人民币）子包一/三各40000元，子包二/四各9000元，子包五7000元。 |
| *10 | 投标保证金形式：从公司账号汇出：电汇、网银、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票），不接受现金。 投标保证金必须在投标截止时间前入账宁波市国际招标有限公司，投标时须出示投标保证金汇款底单复印件。 |
| *11 | 投标有效期： 90 天 |
| 商 务 条 款 资 料 |
| 12 | 履约保证金金额：不适用 履约保证金形式： 不适用 |
| 13 | 交货地点：业主指定地点 交 货 期：详见技术规格书 |
| 14 | 提供的伴随服务和备品备件：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 15 | 质量保证期：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 16 | 售后服务要求：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 17 | 付款方法和条件： 用人民币付款，在安装调试验收合格后3个月内付清全款。 |
| 授 予 合 同 |
| 18 | 按照政府采购管理办公室确定的事项、招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |
| 19 | 宁波市政府采购网 宁波市国际招标有限公司网 |
| 政府采购供应商注册规定 |
| 根据浙财采购监字（2009）28号文《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》的要求，凡符合以下条件的投标商，均应通过宁波市政府采购网，进行注册，按规定审核后，登记加入“宁波市政府采购供应商库”。需符合的条件为： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、法规规定的其他条件。 进入宁波市政府采购网www.nbzfcg.cn注册，并将盖章的资料送至宁波市政府采购中心，请务必在开标前注册成功。 |
| 中 标 服 务 费 |
| 1.本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。 2.中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。 3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |

投标人须知

A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3  符合本招标公告规定的其他资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

2.2 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.  招标文件的构成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     招标产品清单及技术规格

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

5. 招标文件的澄清

5.1若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清或要求与采购人进行技术交流，应以书面或传真通知招标代理公司，但不得使招标代理公司收到该通知的时间迟于开标前5天。招标代理公司将视情况采用适当方法予以澄清或以书面予以答复，并将不标明查询来源的书面答复发给购买招标文件的每一投标人。若澄清或勘误答复不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修改或更正。

6. 招标文件的修改

6.1  在投标截止时间前，招标代理公司可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改，招标代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布关于招标文件修改的“更正公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。这些补充文件或通知是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

6.2   潜在投标人收到招标文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面或传真形式回复招标代理公司。若所有潜在投标人在回复中对不推迟投标截止日和开标日均无异议，则按原定时间执行。

C  投标文件

7. 投标文件的组成：

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、产品配置清单及选配件清单

五、技术规格偏离表

六、商务条款偏离表

七、售后服务承诺书

八、产品销售业绩表

九、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人授权书

（三）制造商出具的授权函（进口产品）

（四）医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证

（五）银行资信证明

（六）中小企业声明函

（七）招标公告中要求提供的资格文件

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果投标人和制造商为中小企业，应同时提供投标人和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠（如有）。

对非专门面向中小企业采购的项目，如果投标人为联合体，且联合体中有中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业联合体的价格扣除优惠（如有）。

资格证明文件中，法定代表人授权书、制造商出具的授权函、联合体协议书（如有）、中小企业声明函（如有）必须提供原件，其余资格证明文件可提供复印件。

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。货物投标价格应为货物出厂价（含增值税和其他税费）与以货物运达买方指定安装地点为目的地的国内运输费、保险费之和，具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写投标货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  对于非标准货物的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

8.4  投标货物应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果投标货物出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。

8.5  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标书按统一格式填写，装订成册。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人在响应招标文件“表B产品技术规格和要求表”的要求时按以下要求填写：在提供对表B的应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值据实应答，并提供生产厂提供的相关技术资料（如样本、制造商Datasheet等）。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。不允许直接拷贝招标文件的技术参数作为应答。

9.5  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10.  计量单位

10.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应招标人的要求，招标代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，则按本须知规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标，其投标保证金将不会因此被不予退还，而同意延长有效期的投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。

12.  投标保证金

12.1  投标人应提供不少于招标公告规定的投标保证金。当招标机构和招标人因投标人的行为受到损害时，可以依据本须知的规定，没收投标人的投标保证金。

12.2  投标保证金的形式：根据招标公告的规定。

12.3  中标供应商的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金保函和中标服务费后五个工作日内原额退还。

12.4  未中标投标人的投标保证金在招标结果通知书发出后5个工作日内原额退还。

12.5  中标供应商、未中标供应商在接到本招标代理公司的通知后，应按照本须知规定前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，本招标公司不承担任何利息和“资金占用费”。

12.6  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标。

- 中标供应商不按本须知规定签订合同。

- 不按本须知规定提供履约保证金保函或拒绝履行合同义务的。

- 将中标项目转让他人的，或未在投标文件中声明且未经招标代理机构同意将中标项目分包给他人的。

12.7  中标供应商不按本须知规定支付中标服务费的，本招标代理公司有权扣没其投标保证金，并向其追索未付部分。

D  投标文件的递交

13.  投标文件的签署及装订

13.1  对应本册第六部分附件（投标文件格式）提供的各种文件，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。

13.2  招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。

13.3   投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序，装订成一册（如投标文件太厚可以分册装订）。

13.4   投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

13.5   投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不接受该修改。

13.6   投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

14.  投标文件的密封、标记和递送

14.1   所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，本招标公司不接受未按招标文件规定密封的投标文件。

(1)  投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本一式四份（也可以分装几个密封袋）。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的被授权代表签字。密封袋上注明采购编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件”字样及“开标时启封”字样。

(2)  投标时应递交投标保证金。有关递交保证金的具体要求载明在招标公告上。

14.2   通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封。本招标公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

15.  投标截止时间

15.1   投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，邮寄到达或派人送达指定的投标地点。拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，招标代理公司应提前以书面（含传真）的形式通知所有招标文件收受人，并在规定的政府采购网上发布采购信息变更公告。投标人应在收到通知后立即用传真方式向招标代理公司回复。在这种情况下，招标代理公司和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

16.  投标文件的修改和撤回

16.1   投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出修改补充或书面撤标要求，本招标代理公司将予以接受。投标人若要撤回投标，应向本招标代理公司提交有投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。

16.2   投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按本须知规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。

16.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

16.4  开标后投标人撤回投标的，其投标保证金按本须知规定予以没收。

E  开标

17. 开标

17.1   招标代理公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

17.2   投标人应派代表参加开标仪式，参加开标的代表应签名报到。

17.3   开标时先由投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。本项目为一次性开标。

17.4   招标代理公司在开标仪式上，公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格、价格优惠声明、交货期、投标声明等，并当场做出开标记录表。

17.5   在开标时没有启封和唱标的投标文件，均不进入评标程序。

F  评标和定标

18. 评标委员会

18.1   受采购人的委托，招标代理公司根据国家《政府采购法》、国家财政部第87号令的规定和有关的法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在管理部门的评标专家库（或经管理部门同意，在本招标代理公司的专家库）中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2   评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

18.3   评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

19.  投标的澄清

19.1   对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

19.2   投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

19.3   投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

19.4  若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

20. 评标办法

20.1  本项目招标采用的评标方法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

21. 评标程序和原则

21.1   评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

21.2   初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

(1) 资格性审查：依据法律法规和“招标公告”的资格条件，对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性、投标保证金、经营范围等方面进行审查。

(2) 符合性检查：依据本招标文件的规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性、投标有效期是否符合要求；审查投标文件是否对招标文件做出实质性响应（对招标文件标注*号的条款是否偏离或未实质性响应）；并审核其投标报价是否高于采购预算（或最高限价），是否低于成本报价。

21.3   澄清有关问题：投标文件如需澄清的按本须知规定进行。

21.4   比较与评价：对所有有效标按《评标标准》规定的评标办法进行综合评价，每位评委独立打分。综合评价结束，按综合得分从高到低作出评标结果排序。

21.5   推荐中标候选人：评标委员会按照评标结果排序，确定评标结果排序第一的为中标投标人。若排名第一的中标候选投标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金、或其他原因无法签订合同的，招标人将确定排名第二的中标候选人为推荐中标投标人。招标人也可以选择重新招标。

21.6  投标文件有以下重大偏差的投标无效：

- 资格性审查不合格的：

资格证明文件不全或无效的；未按规定缴纳投标保证金的；不符合招标文件“招标公告”资格条件要求的；超出经营范围投标的。

- 符合性检查不合格的：

投标文件的组成不符合本须知第7条要求的，投标文件的签署与盖章不符合要求的、法定代表人授权书无法定代表人签字或被授权人签字的 [即投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的]，[除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

投标有效期不符合招标文件“前附表”的要求的；

对招标文件的主要条款（招标文件中标注*号的条款）有任何一条偏离的或未实质性响应的；

投标报价超出采购预算（或最高限价）的；

投标报价低于成本价的，经三分之二以上评委签字确认的；

- 符合招标文件“评标标准”规定的其他无效投标条件的；

- 投标文件存在其他重大偏差，经三分之二以上评委签字确认的；

- 评标委员会经过审查，认定投标文件有虚假应标的；

- 不符合国家法律法规规定的。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

22.   推荐中标候选供应商

22.1   评标委员会将按照评标结果排序，确定评标结果排序第一的中标候选人为推荐中标供应商。若排名第一的推荐中标候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金，采购人将确定排名第二的中标候选人为推荐中标供应商。排名第二的中标候选人因前述的同样原因不能签署合同的，则可以确定排名第三的中标候选人为推荐中标供应商，以此类推。采购人也可选择重新招标。

23.  评标过程保密

23.1  开标之后，直到发中标通知书之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和招标代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.  确定中标供应商、评标结果公示与质疑

24.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在当地政府采购管理部门指定的媒体上和本招标公司网上发布中标公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

24.2  投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期内向采购人或招标代理机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑单位名称、公章、联系人真实姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。采购人或招标代理机构将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。采购人或招标代理机构不受理无效的或公告期满以后提出的任何质疑。

G  授予合同

25.  采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件二部分“投标人须知及前附表”的规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

26.    中标通知

26.1  在中标公告发布的同时，本招标代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。未中标的投标人的投标保证金按本须知的规定退还。

26.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

27.    签订合同

27.1  中标供应商在本招标代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。否则按本须知的规定处理。

27.2  招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

28.   履约保证金保函

28.1  中标供应商应在签订合同前，按照“前附表”中的规定向买方提供履约保证金。

28.2  履约保证金的有效期至卖方完成合同规定的义务，用户在交接验收文件上签字时止。

28.3  中标供应商如不按本须知规定递交履约保证金，采购人有权按本须知规定撤销其中标资格并没收其投标保证金。在这种情况下，采购人可按本须知规定另选中标供应商或重新组织招标。

H  中标服务费

29.  中标服务费

中标供应商应向本招标代理公司支付中标服务费。中标服务费的收费依据及相关规定载明在招标文件“投标人须知前附表”中。

I  特别说明

30.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

30.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

30.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

30.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。

30.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

30.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

第三部分  评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和招标文件的内容进行评审。

本次采购为非专门面向中小企业。

一、评标办法

1．本项目采用综合评分法。

2．综合评分法：评标委员会成员分别按照打分表规定的内容和分值设置，对投标文件的商务、技术、价格各项进行打分，计算各评委评出的总分的算术平均值。按综合评估总分算术平均值自高向低次序排出评标结果排序。`

二、评标程序

1．初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。招标文件虽未作要求，但是国家法律法规作强制性规定的证书必须提供，否则投标无效。

2．商务评议：按照《商务条款偏离表》的响应情况，对各投标文件进行比较，判定其偏差性质和程度。

3．技术评议：按照《技术规格偏离表》的响应情况，对各投标文件进行比较，判定其偏差性质和程度。

投标文件《技术规格偏离表》对《表B产品技术规格和要求表》的应答不符合要求（如直接拷贝招标文件技术参数、虚假应答、前后矛盾、表述不清晰等），或未提供生产厂家提供的相关技术资料（如样本、制造商盖章资料等），评标时，也可能被判作偏离招标要求，甚至导致无效标。

4．招标文件的主要商务条款(标注“*”号的条款)不允许偏离，对主要商务条款的任何偏离将导致废标；技术条款的评标办法详见《评委打分表》。

5．综合评估：对所有有效投标，评标委员会成员按《评委打分表》的规定进行打分。

6．推荐中标人：按评分结果由高到低排序，推荐评标结果排序第一的投标人为中标候选人。

7．定标：评标结果网上公示结束后，有关各方均无异议的，中标候选人将确定为中标人。

三、其他

1. 至投标截止时间，如投标人不足三家，或经评审有效标不足三家，则重新组织招标。

评分标准（评委打分表）

子包一、二、五

| 投标单位 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分50分 | 设备技术参数对招标文件的响应情况（0-24分）。所有技术参数均符合招标文件的要求的得24分；主要技术条款(标注“*”号)的任何一条偏离，扣光技术响应分24分；标注“△”的条款偏离一条扣6分，其他一般技术参数偏离一条扣3分，扣光为止。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备稳定性的综合评议（0-13分）。 评议为优者得13.0-10.0分，评议为良者得9.9-7.0分，评议为合格者得6.9-4.0分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备先进性的综合评议（0-13分）。 评议为优者得13.0-10.0分，评议为良者得9.9-7.0分，评议为合格者得6.9-4.0分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
| 商务分15分 | 交货期（满足2分，不满足不得分） |  |  |  |
|  | 付款条件符合情况（符合2分，不符合不得分） |  |  |  |
|  | 售后服务和保修条款（0-6分） |  |  |  |
|  | 投标人的销售业绩（0-4分） |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 列入财政部、环境保护部公布的《第20期环境标志产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 列入财政部、国家发展改革委公布的《第22 期节能产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 |  |  |  |
| 价格分35分 | 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价35分。 最低投标报价者得满分35分，其余投标人得分为： 报价得分=（基准价/投标报价）× 35 |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

子包三、四

| 投标单位 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分50分 | 设备技术参数对招标文件的响应情况（0-24分）。所有技术参数均符合招标文件的要求的得24分；主要技术条款(标注“*”号)的任何一条偏离，扣光技术响应分24分；标注“△”的条款偏离一条扣6分，其他一般技术参数偏离一条扣3分，扣光为止。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备稳定性的综合评议（0-13分）。 评议为优者得13.0-10.0分，评议为良者得9.9-7.0分，评议为合格者得6.9-4.0分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备先进性的综合评议（0-13分）。 评议为优者得13.0-10.0分，评议为良者得9.9-7.0分，评议为合格者得6.9-4.0分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
| 商务分10分 | 交货期（满足1分，不满足不得分） |  |  |  |
|  | 付款条件符合情况（符合1分，不符合不得分） |  |  |  |
|  | 售后服务和保修条款（0-4分） |  |  |  |
|  | 投标人的销售业绩（0-3分） |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 列入财政部、环境保护部公布的《第20期环境标志产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 列入财政部、国家发展改革委公布的《第22 期节能产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 |  |  |  |
| 价格分40分 | 成本率（设备投入使用后，试剂、质控品及消耗品及设备维保等成本率）（30分） 基准价=所有有效投标中的最低成本率 基准价30分。 其余投标人得分为： 成本率得分=（基准价/成本率）× 30 |  |  |  |
|  | 设备价（10分） 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价10分。 最低投标报价者得满分10分，其余投标人得分为： 报价得分=（基准价/投标报价）× 10 |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

打分说明：

（1）报价中如有功能配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

（3）各评分因素分值精确到小数点后一位。

（4）本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。进口产品不适用。

（5）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）政策加分项说明：投标人须提供《第20期环境标志产品政府采购清单》和《第22期节能产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的环保清单不符合的评标委员会不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受政策加分。虽列入清单范围，但投标产品认证证书不在有效期内的，也不享受政策性加分。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评委签名：                                  日期：

第四部分  招标产品清单及技术规格

表A 招标产品清单

| 子包 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 移动式X射线成像系统 | 1台 | 合同后30天内 | 宁波李惠利医院 |
| 二 | 椎间孔镜下动力系统 | 1台 | 合同后30天内 | 宁波李惠利医院 |
| 三 | 生化分析仪 | 1台 | 合同后90天内 | 宁波李惠利医院 |
| 四 | 全自动尿液分析系统（流式） | 1台 | 合同后90天内 | 宁波李惠利医院 |
| 五 | 电子阴道镜 | 1台 | 合同后60天内 | 宁波李惠利医院 |

### 表B  产品技术规格和要求表

（供应商做《技术规格偏离表》要根据表B的内容逐条响应，根据投标产品的参数如实填写，不允许虚假应标，不允许直接拷贝招标规格，不允许简单应答“符合”、“响应”之类作为作为投标响应，也不允许缺项漏项，否则有可能被评委判定为技术参数的偏离甚至导致投标无效，其一切后果自负。）

子包一、移动式X射线成像系统 1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备功能与要求 | 能满足骨科、创伤、关节等全身应用。实时对骨关节及脊柱的横断位、矢装位、冠状位的全数字化三维重建图像，能实现任意曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视及摄影功能，可以与主流品牌导航系统自动定位连接。 |  |
| 二 | 设备主要技术参数 |
| 1 | 三维C臂机架 |
| 1.1 | 三维扫描技术 | C形臂等中心设计，C臂机架在三维采集过程为等中心扫描方式 |  |
| 1.2 | 三维采集速度 | 三维数据采集时电机自动驱动，采集100幅图像三维成像时间≤60秒；单次最大扫描采集图像数≥100幅。 |  |
| 1.3 | 垂直升降 | ≥ 400 mm |  |
| 1.4 | 水平移动 | ≥ 200 mm |  |
| 1.5 | 绕弧形臂旋转（全电动） | ≥ ±90° |  |
| 1.6 | 轴向旋转 | ≥ ±180° |  |
| 1.7 | 左右摆角 | ≥ ±10° |  |
| 1.8 | 探测器到焦点距离 | ≥ 980 mm |  |
| 1.9 | C臂开口 | ≥ 770mm |  |
| 1.10 | C臂弧深 | ≥680 mm |  |
| 1.11 | C臂移动及转向集成在一起，操作简单，移动轻巧，以便临床快速定位 |  |
| 1.12 | 臂旋转部分无外露电缆，便于手术室消毒 |
| 1.13 | C臂滑动配有锁紧定位装置 |
| 2 | X线发生系统 |
| 2.1 | 高压发生器 |
| 2.1.1 | 频率 | ≥ 20kHz高频/多脉冲，微处理器控制 |  |
| 2.1.2 | 最大输出功率 | ≥ 2.0KW |  |
| 2.1.3 | 最大输出电压 | ≥ 110KV |  |
| 2.1.4 | 最大透视管电流 | ≥ 20 mA |  |
| 2.1.5 | 脉冲透视功能 | 具备 |  |
| 2.1.6 | 最高脉冲频率 | ≥ 25 p/s |  |
| 2.1.7 | 直接摄片管电流 | ≥ 20 mA |  |
| 2.2 | X线球管 |
| 2.2.1 | 焦点尺寸 | ≤ 0.6 mm |  |
| 2.2.2 | 阳极热容量 | ≥ 45 KHU |  |
| 2.2.3 | 阳极散热率 | ≥ 45 KHU/min |  |
| 2.2.4 | 球管热容量 | ≥ 4.5 MHU（提供依据） |  |
| 2.2.5 | 球管冷却 | 具有冷却功能，并说明冷却方式 |  |
| 2.2.6 | 热容量管理技术 | 智能主动式热容量管理技术 |  |
| 2.3 | 准直器 |
| 2.3.1 | 虹膜光圈 | 多翼可调 |  |
| 2.3.2 | 束光器调节 | 对称可调,≥±90°旋转 |  |
| 2.3.3 | 无射线虚拟调节 | 具备 |  |
| 3 | 探测器系统 |
| 3.1 | 探测器矩阵： | ≥ 1024×1024 |  |
| 3.2 | 动态范围： | ≥ 70dB |  |
| 3.3 | 系统分辨率： | ≥ 2.4Lp/mm |  |
| 3.5 | 抗散射滤线栅： | ≥ 7.0Lines/mm |  |
| 3.6 | 栅格比： | ≥ 8 ：1 |  |
| 3.7 | 激光定位 | 探测器集成激光定位器 |  |
| 4 | 监示器系统 |
| 4.1 | 监视器器尺寸 | ≥ 18”TFT高分辨率医用监视器2台 |  |
| 4.2 | 最大分辨率： | ≥ 1280×1024 |  |
| 4.3 | 最大亮度： | ≥ 600cd/m2 |  |
| 4.4 | 可视角度： | ≥ 170° |  |
| 4.5 | 对环境光亮度自动补偿 | 具备 |  |
| 4.6 | 显示方式 | 高亮度显示实时图像和参考图像且亮度自动调整 |  |
| 5 | 控制系统 |
| 5.1 | 有图文标识 | 操作简便 |  |
| 6 | 三维采集扫描功能 |
| 6.1 | 三维采集扫描功能 | 三维成像功能通过国家检测机构认证（以产品注册证及注册登记表或检测报告为准） |  |
| 6.2 | 等中心扫描位置 | 探测器和球管之间的中心点位置作为扫描中心进行3D扫描，无需复杂摆位，方便操作 |  |
| 6.3 | 最小断层扫描角度 | ≥135° |  |
| 6.4 | 最快成像时间 | ≤30秒钟 |  |
| 6.5 | 数据采集方式 | 通过C臂轨道模式进行三维体积，采用先进的螺旋CT处理算法 |  |
| 6.6 | 3D扫描运动方式 | 采用先进的全电动扫描设计以确保无任何机械抖动 |  |
| 7 | 全数字化三维处理工作站 |
| 7.1 | 处理器 | ≥ Intel Core 2 |  |
| 7.2 | 内存 | ≥ 2GB |  |
| 7.3 | 三维重建算法 | 采用CT或FBP重建算法 |  |
| 7.4 | 3D容积尺寸： | ≥ 128×128×128 mm |  |
| 7.5 | 实时3D电影回放功能 | 具备 |  |
| 7.6 | 影像处理深度： | ≥ 32Bit |  |
| 7.7 | 影像测量功能软件包 | 具备4项测量功能（角度测量，面积测量，长度测量，密度测量） |  |
| 7.8 | 智能方烧亮技术软件包： | 自动调节不同组织的图像的亮度对比度，保证不同组织图像同时清晰的显示于同一幅图像中 |  |
| 7.9 | 图像重建功能 | 横断位、矢装位、冠状位的多平面重建并实时浏览 |  |
| 7.10 | 容积重建功能 | 具备 |  |
| 7.11 | 任意曲面断层重建功能 | 具备 |  |
| 7.12 | 临床多种APR器官程序 | 直观图形界面，人体器官程序可编制与存储。实现“一指曝光”功能。 |  |
| 7.13 | 器官程序具备如下种类 | 骨骼、心脏、腹部、泌尿、金属、软组织、肥胖患者等 |  |
| 7.14 | 图象处理功能（详细列出具有的功能） | 图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）、实时边缘增强、实时窗位调整、动态降噪、图像放大、一键还原等功能 |  |
| 7.15 | 一键自动恢复功能 | 图像大小、位置、角度、窗宽窗位、及标注等 |  |
| 7.16 | DVD光盘刻录功能及USB转换接口 | 具备 |  |
| 7.17 | 二维、三维同步观察功能 | 具备 |  |
| 7.18 | 多影像融合功能 | 具备（与CT、MRI图像融合） |  |
| 7.19 | DICOM接口 | 可接入医院现有PACS系统，供方负责接口费 |  |
| 8 | 自动探测及剂量控制技术 |  |
| 8.1 | 全视野高精度自动探测 | 可全视野进行精确探测，消除位置依赖 |  |
| 8.2 | 全自动金属补偿技术 | 具备 |  |
| 8.3 | 全自动软组织补偿技术 | 具备 |  |
| 8.4 | 全自动运动探测技术 | 具备 |  |
| 8.5 | “小儿”超低剂量曝光模式 | 具备 |  |
| 8.6 | 透视时间及累积剂量报告 | 具备 |  |
| 9 | 数据管理及存档 |
| 9.1 | 马赛克图像显示和搜索 | ≥ 16幅 |  |
| 9.2 | 本机自带硬盘实时储存容量 | ≥ 60000幅 |  |
| 9.3 | 影像处理储存矩阵 | ≥ 1024×1024 |  |
| 9.4 | USB端口及存储格式 | 具备且须原厂主机标配，可以保存为TIF通用格式,无需转换或专门的浏览软件 |  |
| 9.5 | 彩色和多模式的重建方法 | 具备 |  |
| *9.6 | 配备通用导航连接端口 | 可直接连接目前市场主导品牌（史赛克、美敦力、博医来等）导航 |  |
| 9.7 | 可以与导航设备的定位追踪靶连接，做到自动注册连接，避免手动定位产生的偏差 |  |
| 9.8 | 可以自定义保存、一键恢复所有对三维图像浏览修改（RESET）、打印传输等 |  |
| 10 | 配置及其它要求 |
| 10.1 | 主机及附件：1套 |  |
| 10.2 | 配备激光定位灯：1 |  |
| 10.3 | 配备激光打印机：1台 |  |
| 10.4 | 骨科专用碳纤维手术床（含牵引架）：1套（说明品牌型号，作为选配件，单独批报价） |  |
| 10.5 | 配置不间断电源，保证设备在断电情况下，可持续运行≥15min |  |
| 10.6 | 提供详细的配置清单及配件、专用消耗品的报价清单 |  |
| 10.7 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供，如有选配件需列出规格及价格清单 |  |
| *10.8 | 投标产品必须为制造商全球最新机型，具备美国FDA或欧洲EC认证 |  |
| 10.9 | 提供产品进口医疗器械注册证 |  |
| 10.10 | 提供中英文操作手册、维修手册等 |  |
| 10.11 | 提供原厂Data sheet或仪器页样本 |  |
| 10.12 | 设备验收前提供合格的质检部门检测报告 |  |
| 10.13 | 要求投标型号浙江省三级医院用户名单和数量 |  |
| 10.14 | 投标价格不得高于省内近一年最低成交价格。 |  |
| 11 | 售后服务要求 |  |
| 11.1 | 提供400或800售后服务专线 |  |
| 11.2 | 整机原厂质保≥ 2年，包含球管和探测器等全部部件，同时提供原厂或制造商中国分公司售后服务承诺书 |  |
| 11.3 | 国内建有厂家维修站，出具售后服务机构证明 |  |
| 11.4 | 报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时 |  |
| 11.5 | 过保后先维修后付款以确保及时修复，减少临床维修等待时间 |  |
| 11.6 | 免费提供至少每年4次的上门维修保养服务 |  |
| 11.7 | 免费提供软件升级 |  |
| 11.8 | 免费提供现场操作培训和维修培训 |  |
| 12 | 安装及验收要求： |  |
| 12.1 | 安装地点：医院内 |  |
| 12.2 | 到货日期：合同签订后30天 |  |
| 12.3 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 12.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 12.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 12.6 | 设备验收前产生的一切费用由供方提供。 |  |

子包二、椎间孔镜下动力系统  1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 |  |
|  | 适用于骨手术的切削、切除、切断及穿孔。 |  |
| 二 | 技术规格和功能要求 |  |
| 2.1 | 主机系统 |  |
| 2.1.1 | 广角高清液晶触摸屏≥6.5寸，可显示转速、扭矩、灌注压力等 |  |
| 2.1.2 | 有多种工作模式选择，满足手术需求 |  |
| 2.1.3 | 主机具有双工作动力模式，可同时连接两个手柄，动力输出可随时切换到不同的手柄，保证手术不间断 |  |
| 2.1.4 | 智能记忆与识别：自动识别马达手柄；自动输出最佳转速和扭矩；智能保存关机前设置 |  |
| 2.1.5 | 自带注水泵并可调节设定水量，并且使用中的水量大小随手柄转速自动伺服调整 |  |
| 2.1.6 | 故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因 |  |
| 2.1.7 | 主机可以实现智能操作系统升级 |  |
| 2.2 | 马达： |  |
| 2.2.1 | 高速无炭刷电动马达，可高速瞬停，最高可支持≥50000转/分±5% |  |
| 2.2.2 | 可驱动多种手柄 |  |
| 2.2.3 | 正反转功能自由切换；低噪音；正反转功能自由切换 |  |
| 2.2.4 | 防水全封闭设计，可进入喷淋式自动清洗机进行清洗 |  |
| 2.3 | 脚控开关： |  |
| 2.3.1 | 无级调速，便携设计； |  |
| 2.1.2 | 防水等级IPX8,可以自选编程 |  |
| 2.4 | 手柄： |  |
| 2.4.1 | 配备旋转磨头的手柄，可广泛用于极窄手术环境及椎间孔镜手术 |  |
| 2.4.2 | 椎间孔镜下手柄（磨头）操作直径≤2.1mm |  |
| 2.4.3 | 镜下用工作长度≥245mm |  |
| 2.4.4 | 配备旋转磨头用手柄，可使用部位脊柱、四肢等开放手术 |  |
| 2.4.5 | 手柄均可浸泡，进清洗机清洗 |  |
| *2.4.6 | 可高温高压灭菌或低温等离子灭菌 |  |
| 2.4.7 | 快速拆装，无需工具 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机及附件： 1套 |  |
| 3.2 | 马达： 1个 |  |
| 3.3 | 手柄：2套 |  |
| 3.4 | 磨头（规格任选）：10个 |  |
| 3.5 | 脚踏开关： 1个 |  |
| 3.6 | 清洗润滑油接头：1个 |  |
| 3.7 | 清洗润滑油：2瓶 |  |
| 3.8 | 提供详细的配置清单及消耗品、易损件的价格及优惠条件； |  |
| 3.9 | 标书中未提及的但属于标配的功能及配件等均应无条件提供； |  |
| 四 | 其他要求： |  |
| 4.1 | 提供中英文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4.2 | 提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 4.3 | 投标设备必须是全新的原装进口； |  |
| 4.4 | 提供投标设备近二年省内用户名单，用户数达到10家以上； |  |
| *4.5 | 投标价格不得高于浙江省近一年内最低价格 |  |
| 五 | 维修与质量保证： |  |
| 5.1 | 设备验收合格后整机免费保修2年，终身维修；质保期后不收任何差旅费等，仅收取配件费，先修理后付款； |  |
| 5.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场，如短期无法修复（从报修开始起72小时），提供备用机； |  |
| 5.3 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务； |  |
| 5.4 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付； |  |
| 5.3 | 免费提供操作培训及维修培训； |  |
| 六 | 安装与验收： |  |
| 6.1 | 交货时间：合同签定后30天内 |  |
| 6.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 6.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 6.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |
| 6.6 | 安装验收前产生的一切费用由供方提供。 |  |

子包三、生化分析仪  1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 适用范围:适用于检验科生化，电解质，急诊项目、免疫蛋白、毒品及药物浓度检测； |  |
| 1.2 | 检测样品类型:血清、血浆、尿液、全血、脑脊液； |  |
| *1.3 | 检测速度：生化检测≥6000Test/小时，电解质检测≥600Test/小时，仪器必须模块化设计或轨道连接,各模块必须连成整体，无需分开操作； |  |
| 1.4 | 检测项目：可同时测定项目≥50项； |  |
| 1.5 | 检测波长：≥12种，340～800nm； |  |
| 1.6 | 生化光源：卤素灯或氙灯，使用寿命≥2000小时； |  |
| 1.7 | 测定方法：终点法、速率法、2点速率法等； |  |
| 1.8 | 反应时间：反应时间可选择，小于10分钟； |  |
| 1.9 | 反应杯：可长时间使用的石英玻璃杯或UV塑料比色杯； |  |
| 1.10 | 专用恒温系统：水温系统,干式孵育系统或者油循环系统； |  |
| 1.11 | 试剂通道：全开放式，可使用各种进口、国产合格试剂； |  |
| 1.12 | 自动稀释功能：高浓度样品能自动稀释、自动重检； |  |
| 1.13 | 最小样品量：≤2.0ul(步进0.1ul)； |  |
| 1.14 | 信号传输：采用光纤或光电转换传输； |  |
| 1.15 | 条形码要求：同时具有原装进口的样品和试剂条形码阅读，必须标准配备； |  |
| 1.16 | 进样方式：采用轨道或槽式进样，连续装载； |  |
| 1.17 | 主机电脑系统按仪器的要求配置，有较强的计算机处理系统及分析软件和局域网相连的软件系统，包括远程通讯，数据接口（标准RS232C）； |  |
| 1.18 | 系统可根据本院的实际需要作个性化修改，与现有硬件兼容； |  |
| 二 | 配置需求（主机必备附件） |  |
| 2.1 | 主机及附件：1套 |  |
| 2.1.1 | 提供一套与生化仪用水相匹配的水处理系统； |  |
| 2.1.2 | 提供配套设备包括1台10KV能持续供电1小时的不间断电源； |  |
| 2.2 | 提供指定品牌PC机一台，基本配置为： CPU四核、硬盘≥4T、内存16G、21寸液晶彩显、HP激光打印机一台； 提供指定品牌手提电脑一台，基本配置为：机械硬盘500G、固态硬盘128G、内存8G、14寸； |  |
| 2.3 | 提供一套符合检验科要求的用于试剂储藏的冷链系统，含品牌电脑（同上）1套，专用软件1套，监测点50个。 |  |
| 2.4 | 主机工作站：内部数据光纤，支持双向通讯； |  |
| 2.5 | 提供仪器数据接口、负担与所在实验室现有LIS连接包括实现双相数据通讯的相关费用； |  |
| 2.6 | 仪器使用试剂必须为同品牌原厂配套试剂或仪器认证的原装进口试剂，具有溯源性。无原装进口试剂的，可以由用户认可的品牌试剂补充； |  |
| 2.7 | 保质保量提供试剂及消耗品，到用户后应有6个月以上有效期； |  |
| 2.8 | 并提供试剂及消耗品的价格表：名称、包装规格、品牌、产地等。 |  |
| 2.9 | 所有试剂及耗品必须提供中国有关部门的许可证明； |  |
| 2.10 | 投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应； |  |
| 2.11 | 标书中未提及的标配功能和相关软件，必须无条件提供； |  |
| 三 | 其它条件 |  |
| *3.1 | 设备的总价不低于成本价，且不高于采购预算价250万。 |  |
| 3.2 | 投标机型必须是各品牌最新最高档仪器，在投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效果 |  |
| 3.3 | 提供设备投入使用后，试剂、质控品及消耗品及设备维保等成本率（分别报全套原装试剂的成本率、全套国产试剂的成本率）； |  |
| 3.4 | 成本率作为本次评标的价格依据。院方按LIS系统总收入支付成本。 |  |
| 3.5 | 本次提供的试剂价格有效期为六年，六年后价格可重新招标或延续合同。 |  |
| 3.6 | 对正常操作下,因仪器或试剂原因造成检测结果不准确(如室内质控或室间质评结果不良)或与临床诊断不符等并引发医疗纠纷的,相关费用由供应商负责,造成严重不良影响的用户有权进行仪器或试剂更换。 |  |
| 3.7 | 提供用户指定格式的操作手册和维修手册； |  |
| 3.8 | 提供医疗器械进口注册证及产品注册登记表； |  |
| 3.9 | 提供同类型仪器在本省内用户名单； |  |
| 3.10 | 在合同期内用户以后有新开展生化项目按此标准执行 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 设备验收合格后整机及附属设备终身保修（附厂方的保修证明）； |  |
| 4.2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修，提供24小时维修电话； |  |
| 4.3 | 培训：免费提供操作培训和维修培训； |  |
| 4.3.1 | 免费提供2名操作人员的国内培训； |  |
| 4.3.2 | 免费提供1名维修人员的国内培训； |  |
| 4.3.3 | 培训费用：供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)； |  |
| 4.4 | 免费提供至少每年4次的上门维修保养服务，其中一次为全面管道等易耗品大保养；免费提供一年一次仪器校准报告； |  |
| 4.5 | 长期免费提供仪器所需原厂同品牌消耗品，包括酸性，碱性清洗液，抗菌剂，去气泡剂，恒温液，反应杯，灯泡等所有消耗品； |  |
| 4.6 | 提供与设备相应的试剂和耗材，用于设备调试及试运行。 |  |
| 4.7 | 升级：免费提供软件升级； |  |
| 五 | 交货、安装及验收 |  |
| 5.1 | 交货期限：合同签订后90天； |  |
| 5.2 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 5.4 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、调试用试剂等）由供方负责提供； |  |
| 5.5 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |

子包四、全自动尿液分析系统（流式） 1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 适用范围:仪器适用常规尿标本干化学和尿有型成分检测； |  |
| 1.2 | 全自动尿液有形成分分析仪 |  |
| 1.2.1 | 检测原理：使用流式细胞技术、核酸萤光染色技术、反射光度计、形态图像分析等先进检测原理； |  |
| 1.2.2 | 检测项目：红细胞、白细胞、非鳞状上皮细胞、鳞状上皮细胞、酵母菌、晶体、细菌、透明管型、精子、粘液、病理管型 |  |
| 1.2.3 | 分析速度≥100Test/小时 |  |
| 1.2.4 | 最小样本检测量：手工进样最小量≤2ml，自动进样最小量≤2.8ml； |  |
| 1.2.5 | 检测时间：≤72s； |  |
| 1.2.6 | 样本装载量：≥50个样本； |  |
| 1.2.7 | 可不停机连续上样和出样，支持急诊样品及优先样品； |  |
| 1.2.8 | 数据存储结果≥10000个；质控存储结果≥300个； |  |
| 1.3 | 全自动尿干化学分析仪 |  |
| 1.3.1 | 检测原理：使用双波长反射检测法、反射性折射率检测法、透射率测定法、散色光检测法等先进检测方法 |  |
| 1.3.2 | 检测项目：红细胞和血红素、白细胞、亚硝酸盐、蛋白、尿糖、尿酮、尿胆素原、胆红素、酸碱度、比重、颜色、浊度； |  |
| 1.3.3 | 分析速度≥200Test/小时； |  |
| 1.3.4 | 最小样本检测量：手工进样最小量≤1.5ml，自动进样最小量≤2ml； |  |
| 1.3.5 | 样本装载量：≥50个样本； |  |
| 1.3.6 | 数据存储结果≥2500个；质控存储结果≥200个； |  |
| 1.3.7 | 可不停机连续上样和出样，支持急诊样品及优先样品； |  |
| 二 | 配置需求（主机必备附件） |  |
| 2.1 | 主机及附件：1套 |  |
| 2.2 | 提供一套可以保证断电后使用一小时的UPS； |  |
| 2.3 | 提供指定品牌PC机一台，基本配置为： CPU四核、硬盘≥4T、内存16G、21寸液晶彩显、HP激光打印机一台； |  |
| 2.4 | 主机工作站：内部数据光纤，支持双向通讯； |  |
| 2.5 | 提供仪器数据接口、负担与所在实验室现有LIS连接包括实现双相数据通讯的相关费用； |  |
| 2.6 | 仪器使用试剂必须为同品牌原厂配套试剂或仪器认证的原装进口试剂，具有溯源性。无原装进口试剂的，可以由用户认可的品牌试剂补充； |  |
| 2.7 | 保质保量提供试剂及消耗品，到用户后应有6个月以上有效期； |  |
| 2.8 | 并提供试剂及消耗品的价格表：名称、包装规格、品牌、产地等。 |  |
| 2.9 | 所有试剂及耗品必须提供中国有关部门的许可证明； |  |
| 2.10 | 投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应； |  |
| 2.11 | 标书中未提及的标配功能和相关软件，必须无条件提供； |  |
| 三 | 其它条件 |  |
| 3.1 | 投标机型必须是各品牌最新最高档仪器，在投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效果 |  |
| 3.2 | 提供设备投入使用后，试剂、质控品及消耗品及设备维保等成本率（分别报全套原装试剂的成本率、全套国产试剂的成本率）； |  |
| 3.3 | 成本率作为本次评标的价格依据。院方按LIS系统总收入支付成本。 |  |
| 3.4 | 本次提供的试剂价格有效期为六年，六年后价格可重新招标或延续合同。 |  |
| 3.5 | 对正常操作下,因仪器或试剂原因造成检测结果不准确(如室内质控或室间质评结果不良)或与临床诊断不符等并引发医疗纠纷的,相关费用由供应商负责,造成严重不良影响的用户有权进行仪器或试剂更换。 |  |
| 3.6 | 提供用户指定格式的操作手册和维修手册； |  |
| 3.7 | 提供医疗器械进口注册证及产品注册登记表； |  |
| 3.8 | 提供同类型仪器在本省内用户名单； |  |
| 3.9 | 在合同期内用户以后有新开展生化项目按此标准执行 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 设备验收合格后整机及附属设备终身保修（附厂方的保修证明）； |  |
| 4.2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修，提供24小时维修电话； |  |
| 4.3 | 培训：免费提供操作培训和维修培训； |  |
| 4.4 | 免费提供2名操作人员的国内培训； |  |
| 4.4.1 | 免费提供1名维修人员的国内培训； |  |
| 4.4.2 | 培训费用：供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)； |  |
| 4.4.3 | 免费提供至少每年4次的上门维修保养服务，其中一次为全面管道等易耗品大保养；免费提供一年一次仪器校准报告； |  |
| 4.5 | 长期免费提供仪器所需原厂同品牌消耗品，包括酸性，碱性清洗液，抗菌剂，去气泡剂，恒温液，反应杯，灯泡等所有消耗品； |  |
| 4.6 | 提供与设备相应的试剂和耗材，用于设备调试及试运行。 |  |
| 4.7 | 升级：免费提供软件升级； |  |
| 五 | 交货、安装及验收 |  |
| 5.1 | 交货期限：合同签订后90天； |  |
| 5.2 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； |  |
| 5.4 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、调试用试剂等）由供方负责提供； |  |
| 5.5 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

子包五、电子阴道镜  1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：适用于妇科宫颈、阴道病变的检查； |  |
| 二 | 功能软件： |  |
| 2.1 | 高清电子阴道镜，实时显示、集图像采集、病历输入、显示、储存、打印、处理及数据管理于一体的图像工作站，操作方便简捷； |  |
| 2.2 | 无缝缩放技术，实现数字显微图像采集（采一张图就可获得所有光学倍数下的高清图像，可以放大60倍）。 |  |
| 2.3 | 能够对检查全过程的图像进行采集、显示、冻结、储存、删除等操作。可进行姓名、年龄、病种、日期等查询方式。脚踏板控制采集方式。 |  |
| 2.4 | 具有阴道镜血管分布增强显影功能,即对影像进行过滤变换处理,在滤除组织粘液同时，清晰显现毛细血管形态及收缩功能。 |  |
| 2.5 | 提供对比分析,具备真实的测量功能，如病灶周长、面积的参数，具备加注标识(如活检检查)和RCI评估功能、国际标准。提供年、季、月统计功能。 |  |
| 2.6 | 可单幅、双幅、四幅彩色图像的中文病历报告打印。 |  |
| 2.7 | 临床表现、临床处理、诊断意见等提供标准术语库、用户可进行修改。 |  |
| 2.8 | 采用图像压缩技术、具有大容量图像存储、数据库管理，要求能储存200万幅以上图像数据，每次连续采图量1-100幅，并能保存。 |  |
| 2.9 | 支持30小时动态实时图像&声音硬盘录像，实时回放检查过程。 |  |
| 2.10 | 动、静态图像对比模式，全图库自动预览。 |  |
| 2.11 | 两癌筛查标准报告模式，三阶梯标准报告。 |  |
| 2.12 | 病历图片自动生成幻灯模式。所有病历报告可以保存在任意指定文件夹，并可以随时导出报告。 |  |
| 2.13 | 不同的病种以不同的颜色标记，方便查询和统计。 |  |
| 2.14 | 图像后期细节处理，包括图像颜色、亮度的调整，能使采集的图像更完美 |  |
| 2.15 | 提供接口，可生成网上报告，传送图像信息，实现资源共享和远程会诊功能； |  |
| 三 | 技术参数： |  |
| 3.1 | 镜头部分 |  |
| 3.1.1 | 双DIGIC4数字专业相机，1800万超高像素图像CMOS图像传感器。 |  |
| *3.1.2 | HDMI(1920X1080)高清实时图像显示。 |  |
| 3.1.3 | 同步输出：镜下图像与显示器图像100%同步显示。 |  |
| 3.1.4 | 采用三路独立光路系统，光线100%分别进入双目镜及摄像系统，具有内置目镜测量功能，不需软件定标能迅速测量病灶实际大小。 |  |
| 3.1.5 | 放大倍数：1:1光学放大倍数，在显微镜头上有7.5倍,15倍,30倍刻度标识，真实达到以上倍数。具有15倍光学放大国际金标准。 |  |
| 3.1.6 | 变 倍 比：4:1。 |  |
| 3.1.7 | 物 镜：完整的消色差物镜。 |  |
| 3.1.8 | 观测系统: 双目收敛观测系统，倾斜角30度。 |  |
| 3.1.9 | 视野范围：7.5X下视野范围46mm,15X下视野范围23mm, 30X下视野范围11.5mm。 |  |
| 3.1.10 | 工作距离：300mm。 |  |
| 3.1.11 | 景深范围：10-100mm。 |  |
| 3.1.12 | 视力修正：调整范围+7到-7之间。 |  |
| 3.1.13 | 调焦旋钮：通过旋转手柄可实现+50mm到-50mm之间范围内微动调焦。 |  |
| 3.1.14 | 有自动白平衡功能； |  |
| 3.1.15 | 可手动或自动连续调焦和聚焦； |  |
| 3.1.16 | 内置测量系统，在30倍放大倍率下，测量范围：2mm-10mm |  |
| 3.2 | 光源： |  |
| *3.2.1 | 原装进口LED或Solarc冷光源照明系统，光斑范围≥55mm； |  |
| 3.2.2 | 灯泡使用寿命≥2万小时；色温5600K。 |  |
| 3.2.3 | 具有的电子绿色滤光技术,有效地去除红光，增加显影,完全无光损。 |  |
| 3.2.4 | 光照强度：工作距离300mm处达45000Lux以上。 |  |
| 3.2.5 | 色彩还原能力不低于4级 |  |
| 3.2.6 | 照明均匀的聚束光：产生均匀、高强度的光束，及时在高倍率放大时也毫无光损。 |  |
| 3.3 | 工作站配置： |  |
| 3.3.1 | 一体化主机，CPU酷睿I5,8G内存，1T硬盘，21.5寸高亮度液晶显示,Windows7操作系统；相关软件及驱动程序； |  |
| 3.3.2 | 具有图像采集、显示、存储病例和报告打印功能； |  |
| 3.4 | 支架： |  |
| 3.4.1 | 原装可旋转的气压式升降支架，带气泡水平仪的稳定五轮底架，可以放在检查床左边或右边。 |  |
| 3.4.2 | 旋转支架设计，上下调节范围≥500mm，水平摆动角≥45°。 |  |
| 3.4.3 | 镜头水平支臂：旋钮调节镜头水平支臂，轻松实现镜头水平/垂直方向自由移动。 |  |
| 四 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 数量：主机及附件1套； |  |
| 4.2 | 激光彩色打印机 １台； |  |
| 4.3 | 提供详细的配置清单并提供选配件和消耗品的投标价格； |  |
| 4.4 | 标书中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供； |  |
| 五 | 附加必备条件： |  |
| 5.1 | 提供中英文用户操作手册和维修手册； |  |
| 5.2 | 提供进口医疗器械注册证和产品注册登记表； |  |
| 5.3 | 提供浙江省内用户名单； |  |
| 5.4 | 交货时提供海关报关单； |  |
| 六 | 售后服务： |  |
| 6.1 | 维修： |  |
| 6.1.1 | 设备验收合格后免费保修贰年(附原厂家证明，免一切费用)，质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费并提供价格的折扣率。 |  |
| 6.1.2 | 保修期内零配件更换需要按产品制造商有关规定；出保后先维修后付款。 |  |
| 6.1.3 | 维修响应时间：4小时响应，24小时内到场(包括节假日)。 |  |
| 6.1.4 | 每季度按仪器要求进行一次保养； |  |
| 6.1.5 | 仪器安装使用后若发现主要参数与标书严重不符而影响工作的，应无条件退货，供应商承担全部责任； |  |
| 6.2 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |
| 6.2.1 | 免费提供1名临床操作人员的国内培训； |  |
| 6.2.2 | 免费提供1名维修人员的国内培训； |  |
| 6.2.3 | 培训费用：供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)。 |  |
| 6.3 | 升级：免费提供软件升级。 |  |
| 七 | 交货、安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 交货期限：合同生效后60天内 |  |
| 7.2 | 安装地点：医院内。 |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 7.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 7.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 7.6 | 安装验收前产生的一切费用由供方提供；装机是否有特殊要求，请在标书中说明，如不说明，则相关费用由供货方承担。 |  |

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（供参考）

项目名称：                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于             政府采购项目    的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

附件一

投 标 函

致（招标人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （采购编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，为对  （货物名称）   进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本4份。

- 提交的投标保证金为人民币         元，投标保证金为 （形式）  。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价为（大写）：                   元人民币。

本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起  90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（8）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

开标一览表

项目名称：                             采购编号：

| 子包 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 保证金 （有或无） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投标声明 |  |

注：1. 投标总价与“分项报价表”中“投标总价”一致，“投标总价”应与“投标函”中“投标货物的投标总价”一致。

2. 有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

注：子包三、四在投标声明中“提供设备投入使用后，试剂、质控品及消耗品及设备维保等成本率（分别报全套原装试剂的成本率、全套国产试剂的成本率）”

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

分项报价表

子包号：

产品名称及数量：

| 序号 | 内容 | 规格性能 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） |  |

备注：本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件四

产品配置清单及选配件清单

一、产品配置清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

二、选配件清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 单价 |
| --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件五

技术规格偏离表

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“表B 产品技术规格和要求表”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件六

商务条款偏离表

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件七

售后服务承诺书

（根据招标文件要求提供）

附件八

产品销售业绩表

| 序号 | 产品规格型号 | 业主单位 | 联系人电话 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供近3年同类产品业绩。

附件九

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权书

致 （招标人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（采购编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法 定 代 表 人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

传        真：

电        话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件，被授权代表的开标日前一个月的社保缴纳清单

（三）制造商出具的授权函（进口产品）

（投标人为代理公司时需提供）

致：（招标人）

我们（制造商名称）  是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）  。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号）招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合同来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

（四）医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证

（提供复印件盖公章）

1、医疗器械注册证；

2、医疗器械生产（或经营）企业许可证；

3、国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提供相关证书复印件。

（五）银行资信证明

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是投标人的基本账户开户银行（非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

2.证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4. 银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

（六）中小企业声明函（如适用）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为_______（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为_______、上年末从业人员_______人、上年营业收入_______万元、上年资产总额_______万元。

2、本单位参加______________项目（采购编号______________标段/包______________）采购活动，本次成交价格为_______万元，由本单位承担工程金额为_______万元，由本单位提供服务金额为_______万元，提供本单位制造的货物金额为_______万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_______万元、其他中型企业制造的货物金额为_______万元、其他小型企业制造的货物金额为_______万元、其他微型企业制造的货物金额为_______万元。原产地为中国境内货物金额为_______万元、原产地为宁波货物金额为_______万元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_______________

日期：______________________

（七）招标公告中要求提供的资格文件