| 放大图片 | 产品名称： CS45H钟形浮子式倒吊桶疏水阀 产品型号： CS45H-16C/25C/40C 产品特点： 很荣幸为您推荐CS45H钟形浮子式倒吊桶疏水阀－永嘉三科阀门有限公司的重点产品之一，厂家直接供货，价格优势明显，并免费提供产品的小样图、技术参数、安装尺寸等问题的咨询，欢迎来电洽谈0577－67319500 产品报价： 面议 |
| --- | --- |

CS45H钟形浮子式倒吊桶疏水阀详细资料：

一、CS45H钟形浮子式倒吊桶疏水阀简介： CS45H钟形浮子式倒吊桶疏水阀，CS15H钟形浮子式倒吊桶疏水阀用于蒸汽主管、分汽缸、热交换器、硫化机、热风式干燥机、圆筒式干燥机、蒸馏器、浓缩装置、医院消毒器等。超小型、重量轻的ES5型最适用于空调机、洗涤机器、染声机等。全不锈钢的ESU5型专为食品工业、医院用汽设备制造。 耐磨损的SCCV关闭方式： SCCV关闭系统是自动定心，自动关闭系统(SelfClosingandCente-ringValveSystem）的英文缩写，下同。该关闭方式突破了传统的设计，巧妙地利用凝结水土流出时的吸力和阀内的压力使阀芯关闭。使阀芯在关闭过程中具有缓衡作用，减少了阀芯阀座间的磨损。 特点及性能： 对凝结水的发生量适应性强，即可间歇排放，又可连续排放。 2、无与伦比的SCCV关闭系统，独特设计，具有补偿杠杆机械产生的误差，避免关闭时的钢性碰撞，关闭十分可靠，寿命长久。 3、内部零件全部采用不锈钢制造，并且安装在阀盖上，维修保养极为方便。 4、背压率高。(90％)。 5、汽水分离可靠(水汽经U型通道从阀下部进入)，阀内始终处于水封状态，有效阻止蒸汽泄漏。 6、敝口形的浮子抗水击。吊桶上设有溢出排气孔，可有效防止蒸汽汽锁、空气气堵现象。(非凝结性的高温空气也可排除)。 二、CS45H钟形浮子式倒吊桶疏水阀主要外型及连接尺寸 产品型号 Produstion Type 公称通径DN(mm) Nominal Diameter 连接方式 使用压力范围 （Mpa) 最高允许温度℃ Max Vouchsafement Temperature 阀体材质 Material Of Body 外形尺寸 L H1 H2 W ES5 (CS15H-3.7.11.16) 15 20 25 内螺纹 ZG1/2"-1" 0.01-0.3/0.7/1.1/1.6 350 ZG1Cr18Ni9Ti 138 72 94 103 ESH5 (CS15H-3.7.11.16P) 15 20 25 内螺纹 ZG1/2"-1" 0.01-0.3/0.7/1.1/1.6/21 350 ZG1Cr18Ni9Ti 138 72 94 103 ESH5F (CS45H-3.7.11.16P) 15 20 25 法兰 Flange 0.01-0.3/0.7/1.1/1.6/21 350 WCB 210 72 94 103 ES8B (CS15H-5.8.16) 15 20 25 内螺纹 ZG1/2"-1" 0.01-0.5/0.8/1.6 220 WCB 138 72 94 103 ES8N (CS15H-5.8.16 15 20 25 内螺纹 ZG1/2"-1" 0.01-0.5/0.8/1.6 220 WCB 138 72 94 103 ES8BF (CS45H-5.8.16) 15 20 25 法兰 Flange 0.01-0.5/0.8/1.6 220 WCB 210 72 94 103 ES8NF (CS45H-5.8.16) 15 20 25 法兰 Flange 0.01-0.5/0.8/1.6 220 WCB 210 72 94 103 ES10 (CS15H-8.8.16) 20-40 内螺纹 ZG1/2"-1" 0.01-0.8/1.2/1.6 220 WCB 200 93 132 142 ES10F (CS45H-8.12.16) 15-25 32-50 法兰 Flange 0.01-0.8/1.2/1.6 220 WCB 270 93 132 142 ES12N (CS45H-16) 15-25 32-50 法兰 Flange 0.01-1.6 200 WCB 280 93 132 142 订货须知： 尊敬的用户您好：如果在您确定要使用CS45H钟形浮子式倒吊桶疏水阀之前，请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。 一、1，产品名称与型号，2，阀门的口径，3，阀门使用的管道压力，4，阀门的主体材质，5工况的使用温度，是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定CS45H钟形浮子式倒吊桶疏水阀型号，请按相关型号直接向我们销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的三科阀门技术人员免费为您审核把关。 欢迎您再访问我们的网站www.yjskfm.com查阅相关产品的技术参数，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.