简环建﹝2018﹞175号

简阳市环境保护局

关于简阳嘉美印铁制罐有限公司马口铁彩印涂布生产线

建设项目环境影响报告表的批复

简阳嘉美印铁制罐有限公司：

你公司报送的《马口铁彩印涂布生产线建设项目环境影响报告表》及专家评审意见已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段16号。项目建设主要内容：在原厂的基础上逐步新增2条彩印生产线，3条涂布生产线，项目全部竣工后，新增年产能为空罐2.0亿罐（2.5万吨彩印铁）。项目总投资2600万元，其中环保投资288万元，环保投资占总投资比例11.08%。

项目取得了简阳市经济和信息化局出具的《企业投资项目备案表》（备案号：川投资备【2018-510185-14-03-289844】JXQB-0395号），符合国家当前产业政策。项目租用四川华冠公司厂房，四川华冠食有限公司已取得该地的《国有土地使用证》（简国用﹝2008﹞第00631号），同时根据《城南工业园区用地布局规划图》和《四川华冠食品有限公司建设用地规划许可证》，明确项目用地性质为工业用地，项目用地和规划得到相关许可。在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你公司报告表中所列建设项目的性质、规模和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）严格按“报告表”要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。

（二）落实废水处理措施。营运期，生活废水近期经华冠污水处理系统处理达GB8979-1996一级标准，接入园区污水管网达标排放；远期经华冠污水处理系统处理达GB8979-1996三级标准，接入园区污水管网，经园区污水处理厂处理后达标排放。洗车水废液集中收集后，送有资质单位处理不外排。

（三）落实“报告表”提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。营运期，涂布及彩印车间涂布及烘干废气通过在每台涂布线涂布工序上方及燃气烘干炉后设置3套集气及引风装置（通向2# RTO环保炉），经2# RTO环保炉处理后燃烧废气经风机抽入15m高排气筒达标排放；彩印及烘干废气通过在彩印工序上方及UV 烘干炉后后设置2套集气及引风装置（通向RTO环保炉），经2# RTO环保炉处理后燃烧废气经风机抽入15m高排气筒达标排放。制罐车间产生的填充及烘干废气、全涂及烘干废气通过在制罐线全涂工序上方及u 型电磁烘干炉后设置7套集气及引风装置（通向活性炭处理装置），燃气烘干炉后设置1套集气及引风装置（通向活性炭处理装置），处理后，产生的活性炭处理装置燃烧废气再通过风机抽入15m高排气筒（2#）达标排放。无组织废气通过安装排风设施、加强通风等措施处理后达标排放。边缝填充粉尘通过在边缝填充工序上方设置集气罩及引风装置，将涂料粉尘收集后通过布袋除尘器处理后达标排放。

（四）固体废物应严格按照“报告表”中的处置措施落实去向。营运期，生活垃圾、废弃擦拭抹布交由市环卫部门统一清运处理；马口铁废包装材料统一收集后外销废品回收站；废边角料统一收集后外售；废涂料、废油墨、废涂料桶、废油墨罐、洗车水废液、废机油、废活性炭、废感光材料等危险废物统一收集后交由有危废资质单位处理。

（五）严格落实噪声污染控制措施，加强管理，禁止噪声扰民、扬尘污染及其他因施工造成的扰民事件。营运期，设备噪声通过基础减震、合理布局、厂房隔声等措施处理后达标排放。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制定并落实应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。

（七）项目建设应注意解决好的其它问题，结合环评报告表及专家评估意见予以落实。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格并办理排污许可证后，项目方可正式投入运营。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。

四、请简阳市环境监察执法大队负责该项目日常的环境保护监督检查工作。

五、行政复议与行政诉讼权利告知

建设单位认为本批复侵犯其合法权益的，可以自收到本文件之日起六十日内向简阳市人民政府或者成都市环境保护局提起行政复议，也可以自收到本文件之日起六个月内向简阳市人民法院行政诉讼。

简阳市环境保护局联系方式

电话：028——27028827

通讯地址：四川省简阳市人民政府政务服务中心环保局窗口（641400）

简阳市环境保护局

2018年10月15日

抄  送：污染防治与环境监测科、污染物排放总量控制科、核与辐射和建设项目管理科、市环境监察执法大队，四川嘉盛裕环保工程有限公司。

简阳市环境保护局环评科　　　  　    2018年10月15日印

（共印8份）