# 景德镇市政府采购管理处受江西省电信有限公司景德镇市分公司委托，拟以竞争性谈判方式采购景德镇市公安局城市管理及社会防控体系视频监控系统设备，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判采购。

1、文件编号：CGK2007—023

2、合格投标人基本条件：

（1）、具有独立承担民事责任的能力；

（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录。

（6）、数字视频光纤传输交换平台产品需具备以下条件：

a、产品需具备CE认证

b、产品需具备公安部检验报告

c、产品需具备信息产业部电信入网证

d、产品需自2006年1月1日以来在不少于5个国内城市监控项目的成功应用案例

e、产品生产厂家需通过ISO质量体系认证

（7）、ＤＬＰ大屏幕产品需具备以下条件：

a、产品需具备３Ｃ认证

b、产品需通过ISO质量体系认证

c、产品生产厂家必须具有持续从事大屏幕行业5年以上（含5年）的生产经历

d、产品生产厂家必须具备公安行业近期应用工程经验，自2006年1月1日以来至少具有已成功建成的公安系统15屏及以上建设项目5个

（8）、前端摄像头产品需具备以下条件：

a、产品需通过ISO质量体系认证

b、产品生产厂家必须具有持续从事摄像头生产5年以上（含5年）的生产经历

c、产品生产厂家必须具备公安行业近期应用工程经验，自2006年1月1日以来不少于5个国内城市监控项目的成功应用案例

（9）、卡口系统需具备以下条件：

a、产品需通过ISO质量体系认证

b、产品生产厂家必须具有持续从事公安治安卡口或交通卡口5年以上（含5年）的生产经历

c、产品生产厂家必须具备公安行业近期应用工程经验，自2006年1月1日以来不少于5个成功应用案例

（10）、硬盘录像机产品需具备以下条件:

a、产品需通过ISO质量体系认证

b、产品生产厂家必须具有持续从事硬盘录像机生产5年以上（含5年）的生产经历

c、产品生产厂家必须具备公安行业近期应用工程经验，自2006年1月1日以来不少于5个国内城市监控项目的成功应用案例

3、购买谈判文件时间：

第一包、第二包、第三包、第四包：2007年9月30日——2007年10月7日

第五包、第六包、第七包、第八包：2007年9月30日——2007年10月7日

第九包：2007年10月12日——2007年10月16日(节假日除外)

购买谈判文件地址：景德镇市政府采购管理处采购科

联系人：范先生13707988690   杨先生13907983643    高先生13507985911

传真、电话：0798——8283706

开户行：建行广北分理处

户  名：景德镇市政府采购管理处

帐  号：36001651290050000249

4、谈判文件工本费：每包200元人民币

5、谈判开始时间：

第一包、第二包、第三包、第四包：2007年10月9日上午9时

第五包、第六包、第七包、第八包：2007年10月12日上午9时

第九包：2007年10月20日上午9时

地  点：景德镇市政府采购管理处

地  址：昌江大道审计大楼西侧二楼

6、设备清单：见附表

景德镇市政府采购管理处

二OO七年九月二十九日

景德镇市治安防控体系视频监控系统设备采购技术要求

第一包

| 品目号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大 屏 幕 投 影 系 统 | DLP投影单元60英寸（3×5） | 块 | 15 |
|  |  | 投影单元内置图像处理模块 | 块 | 15 |
|  |  | 多屏拼接控制器（2路网络1/5路视频输入/2路RGB输入/15路DVI输出） | 台 | 1 |
|  |  | RBG矩阵切换器 | 台 | 1 |
|  |  | RGB分配器 | 台 | 15 |
|  |  | 控制计算机 | 台 | 1 |
|  |  | 控制软件（全中文非汉化版本） | 套 | 1 |
| 2 | LED | 1300cm*40cm单基色 | 套 | 1 |
| 3 | LED | 105cm*248cm双基色 | 套 | 2 |
| 4 | 配套线缆 |  |  | 15 |

说明：以上品目不能分拆报价

第二包

| 品目号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5G光纤主卡 | 见十二、项目要求的第四章 | 63 |
| 2 | 视频输出卡 |  | 23 |
| 3 | 双向数据通信卡 |  | 25 |
| 4 | 单路远端模块 |  | 243 |
| 5 | 单路远端模块光纤接入卡 |  | 69 |
| 6 | 网管卡 |  | 22 |
| 7 | 17槽机箱 |  | 22 |
| 8 | 节点控制器 |  | 21 |
| 9 | 控制键盘 |  | 24 |
| 10 | 主光卡 |  | 2 |
| 11 | 视频输出卡 |  | 2 |
| 12 | 视频输入卡 |  | 1 |
| 14 | 网管卡 |  | 1 |
| 15 | 电源模块 |  | 2 |
| 16 | 视频配线板 |  | 2 |
| 17 | 传输交换平台配置软件 |  | 1 |
| 18 | 传输交换平台网管软件 |  | 1 |
| 19 | 14槽机箱 |  | 1 |
| 20 | 存储编码阵列机箱 |  | 1 |
| 21 | 存储编码阵列H.264 编码卡 |  | 16 |
| 22 | 存储编码阵列百兆网卡 |  | 1 |
| 23 | 联网控制器 |  | 1 |
| 24 | 客户端软件 |  | 1 |
| 25 | 2波分复用卡 |  | 18 |
| 26 | 4波分复用卡 |  | 4 |
| 27 | 3槽机箱 |  | 3 |

说明：以上品目不能分拆报价

第三包

| 品目号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷器 | 对摄像机的电源、视频/音频、云台控制线路实施浪涌保护，它具有通流容量大、限制电压低、响应速度快，安装方便等特点，可充分保护最新技术的监控设备（三合一防雷器） | 个 | 243 |
| 2 | 防雷电源板 | 滤波型防雷插座 | 个 | 243 |
| 3 | 机房防雷 | 一级 |  | 21 |
| 4 |  | 二级 |  | 21 |

说明：以上品目不能分拆报价

第四包

| 品目号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆 | 7米 1. 斜挑杆连接面为斜挑杆垂直，连接钢板厚度≥10mm 2. 斜挑杆联接面大小Φ120，顶端为Φ80，杆壁厚为4mm，立杆形状为圆柱形或六角形。 3. 底板采用厚度≥16mm的钢板，与立杆整体热镀锌处理。 4. 立杆安装要求：采用镀锌螺母固定，下加平垫、弹垫。 | 根 | 243 |

第五包

| 品目号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务器 | P4 2.8以上（单核） 1G内存，128M显卡，160G，500W | 台 | 1 |
| 2 | 转发服务器 | P4 2.8以上（单核） 2G内存，128M显卡，160G，500W | 台 | 3 |
| 3 | 注册服务器 | P4 2.8以上（单核） 1G内存，128M显卡，160G，500W | 台 | 1 |
| 4 | 录像存储 磁盘阵列 | IPSAN存储阵列柜, 以太网接口, 单控制器, 1GB缓存, 配置12块500GB SATA硬盘作raid5,可用容量5.5TB, 内置管理工具包, 通过交换机可连接10台主机(非cluster模式)/服务费用已经包含在价格内3 年当日 4 小时（24X7）上门服务； | 台 | 1 |
| 5 | 代理服务器 | CPU5110*1, 双核1.6G，4M cache, 内存1GB，千M网卡*2，SATA80G*2做RAID1，双电源, Redhat linux AS4.0/服务费用已经包含在价格内3 年当日 4 小时（24X8）上门服务（配件+人力) | 台 | 2 |
| 6 | 网闸 | 三机三系统架构，百兆 | 台 | 1 |
| 7 | 防火墙 | 百兆 | 台 | 1 |
| 8 | 交换机 | WS-C3750G-24TS-S,Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP Std Multilayer; 1.5RU | 台 | 1 |
| 9 | 硬盘录像机 | 采用高速嵌入式微控制器和嵌入式Linux操作系统，同时支持4路D1分辨率，MPEG4/H.264压缩，最大支持2.5T | 个 | 70 |
| 10 | 硬盘 | 320G | 块 | 560 |

说明：以上品目不能分拆报价

第六包

| 品目号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理电脑 | P3.0/1G内存/160G硬盘/17''液晶/两年质保 | 台 | 60 |

第七包

| 品目号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶电视机 | 32寸液晶/两年质保 | 台 | 45 |

第八包

| 品目号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化高速球机 | 23倍彩色黑白转换一体化摄像机，480线、最低照度0.01Lux、360°无限位旋转、最快速度240°/s、128个预置位、具有屏幕菜单、多协议集成、RS485通讯 | 个 | 243 |

第九包

| 品目号 | 设备材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | PAL/NTSC、1/4” IT Super HAD CCD、有效像数：752(H)X582(V)、水平解像度：480TVLINE、镜头：18xzoom f=4.1~73.8mm(F1.4~F3.0)、数字变倍：12X、最低照度：0.7LXU、信噪比：Approx 50dB、电子快门：1/50S~1/10000S、白平衡：Auto/Manual/Indoor/Outdoor/OnePush/ATW 带背光补偿 | 台 | 54 |
| 2 | 防护罩 | 带防尘、防雨、防灰、全天候型、采用气动支撑杆辅助前开式顶盖、使用电压：AC24V、AC220V | 台 | 54 |
| 3 | 补光灯 | LED补光设备，与视频同步，距离5m－30m，功率5W/只 | 台 | 9 |
| 4 | 抓拍控制单元 | 与视频车辆检测器工控机通讯，控制抓拍、硬件看门狗,死机自动复位功能 | 套 | 9 |
| 5 | 视频采集单元 | 4路实时高分辨率视频信号采集，图像分辨率:768×576,采集速度：25帧/秒（PAL制）色彩:RGB 32Bits真彩色 | 套 | 9 |
| 6 | 工控机单元 | PⅣ2.4G以上中央处理器、512M内存、可支持2G以上内存、 80G/7200转硬盘、可存储30万辆以上机动车图像数据 | 套 | 9 |
| 7 | 温度调节单元 | AC220V 150W、温度开关、加热管、风扇 | 套 | 9 |
| 8 | 电源系统单元 | 220V输入 | 台 | 9 |
| 9 | 硬件看门狗 | 防止系统死机，增加系统保密性、提供系统运行的可靠性 | 台 | 9 |
| 10 | 核心软件 | 用于接收视频检测器信号，视频自动检测，自动控制摄像机进行抓拍。支持多向多车道实时检测和抓拍。多种用户自定义的参数设置，可以非常方便的对整套系统进行控制,界面美观，通俗易懂，便于操作和使用。 | 台 | 9 |
| 11 | 号牌识别软件 | 可以对视频图像实时逐帧地进行识别。在识别率上具有明显的优势，尤其是对车牌图像小、倾斜度大、以及亮度较高有点字符边缘扩散的图像。车牌识别系统内置了“黑名单”管理功能，可针对车牌的特性，进行完善的最优化的搜索处理。 | 台 | 9 |
| 12 | 操作系统 | 嵌入式操作系统 | 台 | 9 |
| 13 | 后台设备 | 后台管理软件 | 按照公安部统一要求，基于J2EE技术的B/S三层体系架构，软件开发采用JAVA工具，数据传输采用公安主干网，信息共享和交换由系统自动实现，违法数据工作库采用Oracle9i数据库，违法数据的管理采取集中式管理模式，采用模块化的开发方式，尽可能使各业务管理具有相互独立性，增强系统的可维护性，与机动车/驾驶人管理系统、违法信息异地交换平台、公共信息发布平台等系统实现信息共享、无缝衔接和集成运行。 | 套 |  |
|  |  | 管理 设备 | 控制中心服务器、数据库服务器、比对报警机、通讯主机、处罚事务终端、打印机、UPS电源等。 | 套 |  |
| 14 | 路口机箱 | 确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。同时，箱体内部布置有条理，接线有序整齐。 | 套 | 9 |
| 15 | 路口机柜 | 确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。同时，箱体内部布置有条理，接线有序整齐。 | 台 | 9 |
| 16 | 防雷 | 对摄像机的电源、视频/音频、云台控制线路实施浪涌保护，它具有通流容量大、限制电压低、响应速度快，安装方便等特点，可充分保护最新技术的监控设备 | 个 | 9 |
| 17 | 防雷电源板 | 滤波型防雷插座 | 个 | 9 |
| 18 | UPS | 2KV 2小时 | 台 | 9 |
| 19 | 悬臂杆混凝土基础 | 基础混凝土强度≥Ｃ２５，基础尺寸为长度≥１.2米、宽度≥１.2米、深度≥1.7米，抗七级地震和十二级大风。 | 米 | 18 |
| 20 | 悬臂杆 | 立杆悬臂高度不低于7米，采用无焊缝钢管且热镀锌防腐处理，悬臂长度根据安装点的实际宽度决定，壁厚≥8mm，底部直径不得小于Φ400 | 套 | 18 |
| 21 | 闪光灯电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 90 |
| 22 | 摄象机控制线 | RVV6×0.3 | 米 | 90 |
| 23 | 主机电源电缆 | RVV3×2.5 | 米 | 90 |
| 24 | 视频线 | SYV75-3-1 | 米 | 90 |

说明：以上品目不能分拆报价