山西北斗星新材料有限公司

年产10000吨新能源材料项目

环境影响报告书

（报批本）

山西清泽阳光环保科技有限公司

国环评证乙字1335号

二O一八年八月

# 《山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目环境影响报告书》修改清单

| 序号 | 技术审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规范“三线一单”符合性分析的评价内容。收集区域环境空气现状监测资料，客观反映区域的环境容量。介绍山西汾西安泰机械制造有限公司现有场地基本情况，分析存在的环境问题。细化环境保护目标，明确焚安寺塔、上贤遗址的保护价值及保护要求。 | 已规范“三线一单”符合性分析的评价内容，见报告P4。已收集文水县2017年环境空气现状监测资料，客观反映区域的环境容量，见报告P90。已介绍山西汾西安泰机械制造有限公司现有场地基本情况，分析存在的环境问题，见报告P20、P21。已细化环境保护目标，明确焚安寺塔、上贤遗址的保护价值及保护要求，见报告P16、P83、P84。 |
| 2 | 核实高纯碳酸锂生产工艺流程图，核准CO2加入位置及加入方式，给出碳化塔废气排放情况。介绍树脂交换柱的配置，明确树脂床再生方式，相应给出排污量。细化介绍电池级碳酸锂生产工艺流程，说明烘干机结构，介绍旋风上料的原理，给出废气处理方式及污染物排放情况。核实锰酸锂生产工艺流程图，明确棒式破碎与微粉破碎、混料、筛分各环节之间的关系、除磁后返回混料的作用。 | 已核实高纯碳酸锂生产工艺流程图，核准CO2加入位置及加入方式，给出碳化塔废气排放情况，见报告P31~P33。本项目离子交换树脂不在厂区内进行再生，交由有资质单位处置。已细化介绍电池级碳酸锂生产工艺流程，说明烘干机结构，介绍旋风上料的原理，见报告P32、P35，已给出废气处理方式及污染物排放情况，见报告P51、P52。已核实锰酸锂生产工艺流程图，明确棒式破碎与微粉破碎、混料、筛分各环节之间的关系、除磁后返回混料的作用，见报告P35、P36 |
| 3 | 核实、完善水平衡，应给出树脂再生废水的产生量。说明初期雨水池的用途，落实处置去向。明确工程排水受纳水体，落实工程排水去向，补充地表水环境现状评价、环境影响预测的评价内容。 | 已核实、完善水平衡，见报告P29、P30，该项目树脂不在厂区再生，交由有资质单位处置。项目厂区车间外无原辅材料堆存，本次不设置初期雨水池。已明确工程排水受纳水体，落实工程排水去向，补充地表水环境现状评价，见报告P90~93，本项目生活废水回用于绿化，不外排，外排水为去离子水制备产生的浓盐水，本次不进行地表水环境影响预测。 |
| 4 | 细化介绍各产尘点的封闭情况，核准废气量。给出布袋除尘器参数，核准排放浓度。核实各类固体废物的固废属性，落实处置去向明确工程废料回收情况，核实回收量。 | 已细化介绍各产尘点的封闭情况，核准废气量，已给出布袋除尘器参数，核准排放浓度，见报告P51~P53。已核实各类固体废物的固废属性，落实处置去向明确工程废料回收情况，核实回收量，见报告P54、P55、P175。 |
| 5 | 细化区域水文地质条件介绍，核实孝义镇水源地含水层类型。调整地下水环境影响预测参数及预测因子，碳酸锂在水中的溶解度很小，不应作为地下水预测因子。细化、完善防渗工程措施。 | 已细化区域水文地质条件介绍，核实孝义镇水源地含水层类型，见报告P133~P137、P123。已调整地下水环境影响预测参数及预测因子，见报告P142。已细化、完善防渗工程措施，见报告P151。 |
| 6 | 细化介绍文水经济技术开发区总体规划，明确工程占地规划功能，分析工程建设与规划的符合性。完善污染源排放清单，给出各环保设施的主要技术参数。 | 已细化介绍文水经济技术开发区总体规划，明确工程占地规划功能，分析工程建设与规划的符合性，见报告P80~P82。已完善污染源排放清单，给出各环保设施的主要技术参数，见报告P184~P186。 |

目  录

第一章  概述	1

1.1项目背景及特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3分析判定相关情况	3

1.4关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5“三线一单”符合性分析	4

1.6环境影响评价主要结论	5

第二章  总则	6

2.1评价依据	6

2.2评价目的及原则	8

2.3影响因素识别与评价因子	9

2.4评价等级	10

2.5评价范围	12

2.6环境功能区划	12

2.7评价标准	13

2.8环境保护目标分析	15

第三章  建设项目概况及工程分析	20

3.1 工程概况	20

3.2 建设项目工艺流程分析	31

3.3本项目污染物产生环节	42

3.4 施工期环境影响因素分析	43

3.5 运营期环境影响因素分析	51

3.6污染物达标排放分析	58

3.7非正常生产排放分析	60

第四章  环境现状调查及评价	62

4.1环境现状调查方法	62

4.2 评价区自然环境概况	62

4.3 环境保护目标调查	83

4.4环境质量现状评价	86

第五章  环境影响预测与评价	100

5.1施工期环境影响分析与评价	100

5.2运营期环境影响预测与分析	106

本工程投产后非正常生产情况见下表。	119

5.2.3.4水文地质试验	138

第六章  环境保护措施及其可行性论证	162

6.1概述	162

6.2 施工期污染及防治措施	162

6.3运营期污染及防治措施	163

6.4非正常及事故情况下污染防治措施	169

6.5生态保护措施	170

6.6建立严格的环境管理制度	171

第七章  环境影响经济损益分析	172

7.1经济及社会效益分析	172

7.2环境效益分析	172

7.3环保投资	172

7.4项目费用指标	174

7.5项目经济效益	175

7.6环境影响损益的静态分析	176

7.7结论	176

第八章  环境管理和监测计划	177

8.1环境管理	177

8.2环境监测计划	182

8.3环境管理和监测经费预算	183

8.4污染物排放清单及管理要求	183

第九章  结论	187

9.1建设项目简介	187

9.2评价区环境质量现状及评价	187

9.3环境影响预测与评价	188

9.4环境经济损益分析	191

9.5环境管理与监测计划	191

9.6环境保护对策	191

9.7公众参与	191

9.8总结论	191

附件：

- 委托书；

- 文水县发展和改革局，文发改备发[2018]39号；

- 土地租赁协议；

4、山西省环保厅，晋环函[2010]664号，关于《山西文水经济开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见，2010年7月16日；

5、山西省环境保护厅，晋环函[2011]2162号，关于《山西省安泰矿用机械有限公司矿用机械生产线扩建项目（不含轧钢和煤气发生炉）》竣工环境保护验收的意见；

6、监测报告；

7、吕梁市环境保护局，吕环函[2018]176号；

8、专家审查意见。

附表：

建设项目环评审批基础信息表

第一章  概述

## 1.1项目背景及特点

碳酸锂是一种无机化合物，为无色单斜晶系结晶体或白色粉末，化学式为Li2CO3。溶于稀酸，微溶于水，在冷水中溶解度较热水下大。不溶于醇及丙酮。可用于制陶瓷、药物、催化剂等，常用的锂离子电池原料。

锰酸锂是具有三维锂离子通道的正极材料，至今一直受到国内外很多学者及研究人员的极大关注，它作为电极材料具有价格低、电位高、环境友好、安全性能高等优点，是最有希望取代钴酸锂LiCoO2成为新一代锂离子电池的正极材料。

山西北斗星新材料有限公司是一家专注新材料、新能源及新能源设备研发和生产的新兴企业。公司地处文水经济开发区，拟租用山西汾西安泰机械制造有限公司厂区内部分空地建设年产10000吨新能源材料项目，占地3444平方米。文水县发展和改革局以文发改备发[2018]39号下发了关于“山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目”申请备案的批复。

## 1.2环境影响评价的工作过程

针对本项目主要环境影响因素，环评工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在生态环境影响分析、声环境影响分析、大气环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

## 1.3分析判定相关情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，本次新建工程需进行环境影响评价工作，山西北斗星新材料有限公司于2017年3月2日委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。

接受委托后，我公司立即组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，对工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、社会经济环境、生活质量、周围污染源、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、拟建场地、废水排放走向等进行了全面调查，收集了有关的环境资料。

在编制过程中，评价单位就工程问题与建设单位进行了多次探讨，并对类似的企业进行了类比调查。同时协助建设单位进行了公众参与等现场工作。评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保管理部门要求进行。在此基础上，我公司编制完成了《山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目环境影响报告书》（送审本）。

吕梁市环境保护局于2018年7月31日在离石区主持召开了《山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）技术审查会。参加会议的有建设单位山西北斗星新材料有限公司、评价单位山西清泽阳光环保科技有限公司的代表及应邀出席的专家。评价单位的代表介绍了《报告书》的主要内容，与会人员对《报告书》进行了认真的讨论与评审，形成关于该项目的技术审查意见，环评技术人员认真修改后，完成《山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目环境影响报告书》（报批本）。

现将评价成果交由建设单位，由建设单位报请当地环境保护行政主管部门进行审批。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

本次环评关注的主要环境问题包括：

①废气方面：主要关注营运期高纯级碳酸锂烘干粉尘、电池级碳酸锂破碎粉尘、锰酸锂装钵粉尘、锰酸锂筛分粉尘、锰酸锂破碎粉尘，要污染物为粉尘，重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

②废水方面：主要关注运营过程中生产废水及生活污水。

重点分析废水水量、水质及处理设施的可行性。

③噪声方面：关注营运期厂界噪声是否可以达到相应的要求。

重点分析噪声控制措施的可行性及厂界达标可行性。

④固废方面：重点关注运营过程高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质、高纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料、高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂、电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质、锰酸锂除磁工序除去的杂质、化验室性能测试产生的废电池的产生情况、暂存要求和处理去向。

## 1.5“三线一单”符合性分析

### 1.5.1 生态保护红线

本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区及珍稀动物保护区等敏感因素，有省级文物保护单位两处，分别为梵安寺塔及上贤遗址，距离本项目约2.4km，项目建设不在文物范围内进行，此外，本项目位于山西文水经济开发区规划范围内，占地类型为工业用地，因此，该项目的建设符合文水经济开发区总体规划（2008-2020）。本项目符合生态经济区划的要求，不逾越生态保护红线。

### 1.5.2 环境质量底线

本次环评对项目周边环境空气、水环境、声环境进行了现状调查及监测。根据现状监测报告并结合文水县2017年例行监测数据，评价区TSP、PM10、SO2、NO2均未出现超标超标现象。项目所在区域环境空气质量较好；从水质监测数据来看，评价区所监测的水井中21项水质监测指标均达标，说明评价区地下水背景值较好；厂区四周昼间等效声级、夜间等效声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，敏感点噪声监测满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，区域声环境质量较好。

评价区环境空气质量、地下水、声环境均良好，尚余环境容量。

### 1.5.3 资源利用上线

项目运行过程中资源能源消耗水平较低、污染控制措施有效，同时注重了废物的回收利用，降低了能耗、物耗，减少了污染排放，项目建设符合资源利用要求。

### 1.5.4 环境准入负面清单

根据《产业结构调整指导目录》（2013修改本），本项目属鼓励类项目，文水县发展和改革局以文发改备发[2018]39号下发了关于“山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目”申请备案的批复。

## 1.6环境影响评价主要结论

山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目符合国家及地方产业政策，符合文水县经济开发区总体规划的要求，选址可行。在切实落实本报告书中提出的各项管理措施和环保措施的前提条件下，可做到达标排放的要求，环境风险水平可以接受，有利于促进地方经济的发展。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

本项目环境影响评价过程中，得到了吕梁市环境保护局、文水县环境保护局、山西蓝标检测技术有限公司以及其他有关行政主管部门和专家的大力支持和帮助，得到了建设单位的全力配合，在此一并表示感谢。

第二章  总则

## 2.1评价依据

### 2.1.1任务依据

1、山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目环境影响评价委托书，2017年3月2日；

2、文水县发展和改革局“文发改备发[2018]39号”，“关于山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目申请备案的批复”，2018年4月24 日。

### 2.1.2法律、法规及政策性依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

3、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

6、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

8、《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

9、《全国生态环境保护纲要》，2002年11月26日，国发[2000]38号；

10、《环境保护公众参与办法》，2015年9月1日；

11、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号，2013年9月10日；

12、《水污染防治行动计划》，2015年4月2日；

13、《土壤污染防治行动计划》，2016年5月31日；

14、《山西省环境保护条例》（2016年修正），2017年3月1日；

15、《山西省大气污染防治条例》，1996年12月3日；

16、《山西省工业固体废弃物污染防治条例》，1999年7月30日；

17、山西省人民政府晋政发[1997]1号“山西省人民政府关于印发山西省贯彻《国务院关于环境保护若干问题的决定》的实施办法的通知”，1997年1月；

18、“关于印发《山西省环境保护局建设项目环保管理办法》的通知”，晋环发[2002]193号，山西省环境保护局；

19、《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），2014年2月20日；

20、《山西省泉域水资源保护条例》（山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订，2010年11月26日）；

21、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本），2013年5月1日；

22、山西省环保局晋环发[2006]309号《关于有效控制扬尘污染的通知》，2006年8月23日。

23、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令 第5号（2009年1月16日）；

24、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日；

25、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部，环发[2012]98号；

26、关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，山西省环境保护厅，晋环发〔2015〕25号。

### 2.1.3其它依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

4、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

5、《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

6、《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.1.4参考资料

1、环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

2、建设项目环境影响评价（史宝忠，中国环境科学出版社）；

3、文水县有关社会、经济及自然状况统计及调查资料；

4、侯正伟，《开发建设环境管理》（中国环境科学出版社）。

## 2.2评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

针对本项目的工程特点、污染特征和所在区域的环境特征及敏感程度，确定本项目的评价目的如下：

（1）依据国家产业政策和行业准入条件，分析论证项目建设是否符合国家及山西省有关产业政策，并对工艺先进性进行分析。

（2）从当地城市发展规划，当地环境承载能力、公众参与意见、项目建成后对环境的影响以及污染物排放总量控制等方面分析论证厂址选择是否合理可行。

（3）结合国内同行业先进的污染治理措施，分析论证工程设计拟采取的环保措施的合理性，并对不足之处提出相应的治理措施。

（4）根据本项目污染物的排放量，结合对工程所在地区的环境质量现状调查、监测、分析和评价结果，预测工程建成后对所在地区各环境要素的影响程度和范围，依据环保法规、标准、提出完善污染防治措施和建议，尽可能将项目对周围环境的影响程度降至最低水平。

（5）明确回答所选工艺是否符合节能减排、清洁生产、是否满足污染物达标排放及总量控制目标要求，在提出完善环境保护防治措施和建议后，确保本工程最终排污满足环保要求。

（6）围绕产业政策，山西文水经济开发区规划、清洁生产、达标排放、总量控制、环境风险、环境质量，从环境保护的角度明确回答工程建设的环境可行性。

### 2.2.2评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中始终贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）早期介入原则

环境影响评价应尽早介入工程前期工作中，重点关注环境保护措施的可行性。

（3）完整性原则

根据建设项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，突出环境影响评价重点。评价中要坚持科学务实的态度，加强污染源强等基础数据的分析计算，提高其可信度。通过评价对项目建设可行性的分析，从环保角度给出明确结论。环评报告要充分发挥为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

（4）广泛参与原则

环境影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。

## 2.3影响因素识别与评价因子

### 2.3.1影响因素识别

根据工程分析和当地环境现状调查，本项目建设（包括建设期和营运期）对当地环境可能产生的影响识别。识别结果见表2-1。

表2-1  项目建设对当地环境影响识别一览表

### 2.3.2评价因子

对评价因子的选择将在考虑工程污染物排放特征和区域环境质量现状水平两方面因素的基础上进行，经筛选，确定出主要的环境影响监测因子、预测因子或分析因子如下：

（1）环境空气：

现状因子：TSP、PM10、SO2、NO2。

预测因子：颗粒物。

（2）地下水

评价因子：pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铜、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共计21项。

预测因子：锂离子。

（4）噪声：主要发声设备等效声级及厂界噪声。

（5）固体废物：高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质、高纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料、高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂、电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质、锰酸锂除磁工序除去的杂质、化验室性能测试产生的废电池。

## 2.4评价等级

### 2.4.1大气评价等级

（1）等级划分判据

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008），评价工作等价按照表2-2的分级判据进行划分，主要指标有最大地面浓度占标率Pi和其对应的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

表2-2  评价工作等级

其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

（2）评价等级确定

以估算模式为基础，计算出项目Pi和D10%，根据表2-2评价等级的判据，评价分析了各排放源的等级，并汇总成表2-3，见下表。

表2-3   大气评价等级计算表

由以上分析可知，本次大气评价等级为三级。

### 2.4.2地表水评价等级

本项目建成后生活污水经厂区SBR地埋式污水处理站处理后回用于厂区绿化，去离子水制备产生的高浓水为清净下水，因此，本项目只进行地表水环境影响分析。

### 2.4.3地下水评价等级

根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，地下水评价工作等级分级见表2-4。

表2-4  地下水评价分级判定指标表

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价等级划分表，确定地下水评价等级为一级。

### 2.4.4声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）工作级别划分原则规定，本项目位于山西文水经济技术开发区内，所在地功能区类型属GB3096-2008规定的2类区，且项目建成后受影响人口数量变化不大，确定噪声评价等级为二级。

### 2.4.5生态评价等级

根据《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ19-2011）中评价等级划分的规定，工程占地为0.003444km2＜2km2，且位于现有企业占地范围内，确定生态评价等级为简单影响分析。

## 2.5评价范围

### 2.5.1环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）要求，结合本次工程大气污染排放特征、地区主导风向、厂址周围关心点分布以及该地区地形地貌，确定环境空气评价范围：以碳酸锂车间烘干粉尘排气筒为中心，5km×5km的矩形区域。

### 2.5.2地表水评价范围

本项目建成后生活污水经厂区SBR地埋式污水处理站处理后回用于厂区绿化，去离子水制备产生的高浓水为清净下水，故本次仅对生活污水处置方式的可靠性进行分析。

### 2.5.3地下水评价范围

根据所在区域水文地质条件、地下水埋藏和径流方向确定，地下水评价范围：西部以永田渠为界，东部以文峪河河床为界，北夏祠村-桥头村一带为界，南部以八里坟-苏家堡一带为界，总调查评价范围约36.8km2。

### 2.5.4声环境评价范围

声环境评价范围确定为：厂界向外扩200m范围。

### 2.5.5生态环境评价范围

本项目位于工业园区，生态影响较小，确定生态环境范围为厂址所在区域。

## 2.6环境功能区划

### 2.6.1环境空气功能区划

本项目所在区域属工业园区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

### 2.6.2地表水功能区划

本项目所在区域地表水体为汾河水系文峪河河流（文峪河水库—入汾河段），水环境功能为农业用水保护，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2014），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。

### 2.6.3地下水功能区划

按照地下水质量分类及质量分类指标，以人体健康基准值为依据，地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

### 2.6.4声环境功能区划

本项目位于工业园区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 2.7评价标准

### 2.7.1环境质量标准

（1）环境空气

环境空气：由于项目所在区域为工业园区，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类功能区，因此大气环境质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表2-5。

表2-5  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级  单位：μg/Nm3

（2）水环境

地表水：本项目所在区域地表水体为汾河水系文峪河河流（文峪河水库—入汾河段），水环境功能为农业用水保护，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2014），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。详见表2-6。

地下水：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表2-7。

表2-6   地表水环境质量标准   单位mg/L

表2-7  地下水质量标准（GB/T14848-2017）中III类标准   单位mg/L

- 环境噪声：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见表2-8。

表2-8  《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）

### 2.7.2污染物排放标准

（1）废气：本项目各工序产生的粉尘执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3大气污染物排放限值。

表2-9    《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）

- 废水：本项目建成后生活污水经厂区SBR地埋式污水处理站处理后回用于厂区绿化，去离子水制备产生的高浓水为清净下水，经厂区总排口排放，厂区污水排放执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB18920-2002）标准。

表2-10    《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB18920-2002）

- 噪声：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表2-11、表2-12。

表2-11  《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

表2-12    《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）  单位 dB(A)

（3）固体废物

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB19597-2001）和“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。

## 2.8环境保护目标分析

评价区无旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为该地区的环境空气质量、地下水、村庄居民、文物及区域生态环境。

环境空气：评价区内环境空气质量达到环境空气质量二级标准；

地表水：评价区内地表水质量达到V类标准；

地下水：评价区内地下水质量达到地下水质量Ⅲ类标准；

生态环境：保持区域生态环境的生物多样性，保护区内地表植被；

声环境：厂界噪声达标。

环境保护目标详细内容见表2-13、图2-1、图2-2、图2-3。

表2-13    评价区环境保护目标列表

图2-1   本项目地理位置图（环境保护目标）（1:50000）

图2-2　敏感目标分布图（上贤遗址、梵安寺）（1格1km）

2-3   本项目地下水环境保护目标图（1:50000）

# 第三章  建设项目概况及工程分析

## 3.1 工程概况

### 3.1.1 地理位置

山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目地处山西文水经济开发区，位于孝义镇孝义村南120m处山西汾西安泰机械制造有限公司厂区内，厂址中心地理坐标为N37°22´46.61"、E111°59´54.54"。

山西汾西安泰机械制造有限公司前身为山西省安泰矿用机械有限公司，新公司于2013年4月1日与山西焦煤汾西矿业集团重组整合成立山西汾西安泰机械制造有限公司，属国有控股企业。公司地处文水县经济开发区，紧靠307国道。距高速公路出口3公里，距文水火车站8公里，交通便利，区位优势明显。公司是国家煤矿安全监督局和省质量技术监督局认定的矿用设备专业厂家。公司占地面积200亩，建筑面积5万平方米，公司现在职工500余名，工程技术人员82名。公司注册资本13122.5万元，固定资产22000万元。

山西省安泰矿用机械有限公司矿用机械生产线扩建项目环境影响报告书于2007年6月6日经原山西省环保局以晋环函[2007]304号文予以批复。2011年9月30日，山西省环境保护厅以晋环函[2011]2162号文下发了“关于山西省安泰矿用机械有限公司矿用机械生产线扩建项目（不含轧钢和煤气发生炉）竣工环境保护验收的意见”。

竣工环境保护批复文件要求落实情况见下表。

表3-1   竣工环境保护验收批复文件落实情况

### 3.1.2 项目基本情况

本项目名称、生产规模、产品方案、投资总额、工艺及运输方式等基本情况见表3-2。

表3-2   本项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设地点 | 山西文水经济开发区 |
| 4 | 生产规模 | 年产10000吨新能源材料（高纯级碳酸锂500吨、电池级碳酸锂5500吨、锰酸锂4000吨） |
| 5 | 建设工期 | 10个月 |
| 6 | 投资总额 | 总投资额为6000万元 |
| 7 | 工作制度 | 年工作2640h，年运行330d，每天2班，每班8h |
| 8 | 劳动定员 | 43人，其中锰酸锂生产15人、碳酸锂生产18人、办公人员10人 |
| 9 | 占地面积 | 3444m2 |

### 3.1.3 工程主要建设内容

表3-3  本项目主要建设内容一览表

| 工程名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 碳酸锂生产车间 | 钢结构厂房，占地702m2，布置高纯级碳酸锂生产线一条及电池级碳酸锂生产线一条，主要包括搅拌、炭化、过滤、热解、离心、烘干、破碎、除铁、包装工序 | 新建 |
|  | 锰酸锂生产车间 | 钢结构厂房，占地900m2，布置锰酸锂生产线一条，主要包括混料、焙烧、破碎、筛分、除铁、包装工序 | 新建 |
| 储运工程 | 碳酸锂库房 | 位于办公楼一层，占地400平米，用于存放成品电池级碳酸锂及高纯级碳酸锂 | 租用现有厂房 |
|  | 锰酸锂库房 | 一层，占地300m2，用于存放成品锰酸锂 | 租用现有厂房 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 利用厂区现有办公楼，二层布置办公及员工临时休息室 | 租用现有 |
|  | 研发中心 | 一层，占地100m2，主要用于锰酸锂产品及碳酸锂产品性能测试，内部布置测试仪器 | 租用现有厂房 |
| 公用工程 | 供水工程 | 用水水源接自园区供水管网 | // |
|  | 排水工程 | 本项目生活污水经厂区WSZ型地埋式污水处理设备处理后外排 | // |
|  | 供电工程 | 项目用电由厂区10KV线路直接供电 | // |
|  | 采暖 | 办公区供暖采用电暖 | // |
| 环保工程 | G1：高纯碳酸锂碳化塔尾气 | 经碳化塔顶部外排 |
|  | G2：高纯碳酸锂热解尾气 | 经热解釜顶部排放 |
|  | G3：高纯碳酸锂烘干 | 配套布袋除尘器一套，排气筒高度15m,布袋除尘器过滤面积2m2，过滤风速0.84m/s |
|  |  | 配套布袋除尘器一套，排气筒高度15m,布袋除尘器过滤面积2m2，过滤风速0.99m/s |
|  | G4：电池级碳酸锂破碎 | 配套滤筒除尘器一套，排气筒高度15m,除尘器过滤面积1m2，过滤风速1m/s， |
|  | G5：锰酸锂装钵；G8：锰酸锂筛分 | 配套布袋除尘器一套，排气筒高度15m,除尘器过滤面积1.5m2，过滤风速0.9m/s， |
|  | G6：焙烧炉窑尾气 | 经余热交换器换热后排放 |
|  | G7：锰酸锂棒式破碎 | 配套滤筒除尘器一套，排气筒高度15m,布袋除尘器过滤面积1m2，过滤风速1m/s， |
|  | G9：锰酸锂超微粉碎粉尘 | 配套滤筒除尘器一套，排气筒高度15m,布袋除尘器过滤面积1m2，过滤风速1m/s， |
|  | W1：去离子水制备产生的高浓水； | 经厂区总排口排放 |
|  | W2：生活污水 | 经地埋式污水处理站处理后回用于厂区绿化，处理能力0.15m3/h |
|  | S1：高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质 | 收集后清运至环卫部门指定地点处置 |
|  | S2：高纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料 |  |
|  | S3：高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂 | 厂区内设危险废物暂存间（10m2）暂存后交由有危险废物处理资质单位处置 |
|  | S4：电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质 | 收集后清运至环卫部门指定地点处置 |
|  | S5：锰酸锂除磁工序除去的杂质 |  |
|  | S6：化验室性能测试产生的废电池 |  |
|  | S7：生活垃圾 |  |
|  | 噪声 | 选取低噪声设备；对产噪设备室内布置；发放必要的防护用品；加强产区绿化 |

### 3.1.4 总平面布置

共划分为南北2个区，即锰酸锂生产区、碳酸锂生产区及办公生活区，占地面积3444m2。

锰酸锂生产区：包括锰酸锂生产车间、锰酸锂库房及研发中心，布置在厂区北部。

碳酸锂生产及办公区：包括碳酸锂生产车间、碳酸锂库房及办公楼，布置在厂区南部。其中办公楼位于厂区南部区域西侧，共计两层，一层为碳酸锂库房，二层为办公区域。

厂区总平面布置图见3-1。

### 3.1.5 劳动定员及工作制度

本项目年作业时间330天，技术岗及管理岗位每天2班，每班8小时工作制。设计劳动定员43人，厂区设宿舍、食堂。

### 3.1.6 工程总投资及投资来源

本项目总投资为6000万元，资金全部由企业自筹解决。

### 3.1.7 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3-4。

表3-4   本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数据指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | m2 | 3444 |  |
| 2 | 产品方案 |  |  |  |
| 2.1 | 高纯级碳酸锂 | t/a | 500 |  |
| 2.2 | 电池级碳酸锂 | t/a | 5500 |  |
| 2.3 | 锰酸锂 | t/a | 4000 |  |
| 3 | 年操作时间 | h | 5280 | 330d/a，16h/d |
| 4 | 主要原材料用量 |  |  |  |
| 4.1 | 电池级碳酸锂（99.5%） | t/a | 6049.59 |  |
| 4.2 | 二氧化锰 | t/a | 3847.1 |  |
| 4.3 | 二氧化碳 | t/a | 372.8 |  |
| 5 | 公用动力消耗量 |  |  |  |
| 5.1 | 水 | t/a | 6019.2 |  |
| 6 | 劳动定员 | 人 | 43 |  |
| 6.1 | 管理人员 | 人 | 10 |  |
| 6.2 | 技术人员 | 人 | 33 |  |
| 7 | 项目总投资 | 万元 | 6000 |  |
| 8 | 建设工期 | 月 | 10 |  |

图3-1  本项目平面布置图

### 3.1.8 工程主要生产设备

表3-5    本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸锂 |
| 1 | 化料釜 | 3m3 | 台 | 2 |
| 2 | 碳化塔 | 8m3 | 台 | 2 |
| 3 | 板框压滤机 | 20m3 | 台 | 1 |
| 4 | 缓冲箱 | 1.2m3（2*1*0.6） | 台 | 1 |
| 5 | 碳化液储罐 | 5m3 | 个 | 2 |
| 6 | 过滤器 | // | 台 | 2 |
| 7 | 离子交换柱 | Φ600*2500 | 台 | 4 |
| 8 | 加药罐 | 5m3 | 台 | 1 |
| 9 | 缓冲罐 | 5m3 | 台 | 2 |
| 10 | 热解釜 | Φ1700×2500 | 台 | 4 |
| 11 | 洗涤釜 | Φ1700×2500 | 台 | 1 |
| 12 | 刮刀离心机 | Φ1250 | 台 | 1 |
| 13 | FG高效沸腾干燥机 | // | 台 | 2 |
| 14 | 母液罐 | Φ3000×3000 | 个 | 1 |
| 15 | 离心通风机 | 风量6032m3/h | 台 | 1 |
| 16 | 离心通风机 | 风量7105m3/h | 台 | 1 |
| 17 | 鼓风机 | 风量5268m3/h | 台 | 2 |
| 18 | ACM气流旋涡微粉机 | ACM30 | 台 | 1 |
| 19 | 旋风分离机 | // | 台 | 1 |
| 20 | 滤筒除尘器 | 风机风量3600m3/h，过滤面积50m2 | 台 | 1 |
| 21 | 粉碎机 | 生产能力160~500kg | 台 | 1 |
| 22 | 真空包装机 | DZ500 | 台 | 1 |
| 锰酸锂 |
| 1 | 配料秤 | 300kg | 台 | 1 |
| 2 | 液压提升机 | // | 台 | 1 |
| 3 | 斜式混料机 | 3000L | 台 | 1 |
| 4 | 焙烧窑炉 | 40m×2.2m | 座 | 1 |
| 5 | ACM气流旋涡微粉机 | ACM30 | 台 | 1 |
| 6 | 棒式破碎机 | // | 台 | 2 |
| 7 | 旋风分离机 | 3000L | 台 | 1 |
| 8 | 旋振筛 | 筛分面积1.2m2 | 台 | 1 |
|  | 除磁器 | // | 台 | 1 |
| 9 | 真空包装机 | DZ500 | 台 | 1 |

### 3.1.9产品方案

本项目产品规模为年产10000吨新能源材料，包括高纯级碳酸锂500吨、电池级碳酸锂5500吨、锰酸锂4000吨。质量指标见表3-6、表3-7、表3-8。

表3-6    高纯级碳酸锂产品质量指标（YS/T546-2008）

表3-7   电池级碳酸锂产品质量指标（YS/T582-2013）

表3-8  锰酸锂产品质量指标（YS/T677-2008）

### 3.1.10 原辅材料消耗

本项目主要原料为电池级碳酸锂、高纯级碳酸锂、二氧化锰，辅料主要包括二氧化碳。本工程主要原辅材料全部外购，汽车运入厂内。其消耗情况见下表3-9~表3-11。

### 表3-9   本项目主要原、辅材料消耗情况一览表

### 表3-10   电池级碳酸锂（原料碳酸锂）成分表

### 表3-11   二氧化锰成分表

### 3.1.11公用工程

3.1.11.1 供电

厂区目前有10kV变电所进线1回路，电源来自园区110kV变电站。

3.1.11.2供热

本项目办公采暖采用电暖。生产供热为电供热。

本项目办公、生活、化验室采暖面积为400 m2，办公、生活、化验室采暖热负荷指标取60W/m2，则项目冬季采暖热负荷为24kW，采暖150d，16h/d。

3.1.11.4 给排水

1、给水

（1）给水系统

①生产、生活给水系统

项目生活用水水源为园区供水管网，能够满足项目用水需求。

②去离子水供应

本项目去离子水为生产用水，设计规模1m3/h，去离子水站制备流程为：

原水→预处理→全自动清洗多介质过滤器→活性炭过滤器→阳床→除二氧化碳器→中间水箱→中间水泵→阴床→混合离子交换器→脱盐水箱→脱盐水泵→生产区。

（2）用水量

本项目具体用水定额和用水情况见表3-12。

2、排水

（1）排水系统

本项目排水主要为生活污水及去离子水制备产生的高浓水。生活污水主要包括办公、生活区排水。去离子水制备产生的高浓水为清净下水。

生活污水经厂区SBR一体化地埋式污水处理设备（0.15m3/h）处理后外排。去离子水制备工序排水主要成分为盐类，属清净下水，经厂区总排口直接外排。

（2）雨水排水系统

该系统用于排放厂区内的全部雨水，通过雨水管网收集排入园区雨水排水管网。本项目排除场地雨水的方式为带盖雨水沟，通过厂区道路两侧排水沟收集雨水，然后通过雨水口排入厂外排水沟。

本项目废水产生情况见表3-12，用水情况见图3-1。

表3-12     本项目用排水情况一览表

图3-1   项目用水平衡图（m3/h）

## 3.2 建设项目工艺流程分析

### 3.2.1 高纯级碳酸锂生产工艺流程

目前，由电池碳酸锂提纯制备高纯碳酸锂的方法有很多，如苛化法、碳酸锂重结晶法、碳化分解法等。本项目采用碳化分解法对电池级碳酸锂进行提纯。

碳化分解法是将电池级碳酸锂与去离子水按一定比例混合形成料浆，在搅拌的同时充入二氧化碳气体，使得微溶于水的碳酸锂转变成溶解度大得多的碳酸氢锂，而其他大部分杂质不被碳化，则可通过过滤去除，再将经净化的滤液加热搅拌，以去除二氧化碳气体，从而析出碳酸锂，最后经过滤，烘干既得碳酸锂产品，反应方程式为：

具体工艺流程见图3-2。

### 3.2.3 锰酸锂生产工艺流程

锰酸锂是常用的锂离子电池的原料，本项目以二氧化锰和碳酸锂为原料经混合、焙烧、破碎、筛分等工序制成锰酸锂。

锰酸锂生产工艺流程及产排污环节见图3-4。

### 3.2.4 本项目平衡分析

1、物料平衡

本项目总物料平衡表见3-13~表3-15，图3-5~图3-7。

## 3.3本项目污染物产生环节

### 3.3.1 废气

G1：高纯级碳酸锂碳化塔尾气；

G2：高纯碳酸锂热解尾气；

G3：高纯碳酸锂烘干粉尘；

G4：电池级碳酸锂破碎粉尘；

G5：锰酸锂装钵粉尘；

G6：锰酸锂焙烧窑炉尾气；

G7：锰酸锂棒式破碎粉尘；

G8：锰酸锂筛分粉尘；

G9：锰酸锂超微粉碎粉尘。

### 3.3.2 废水

W1：去离子水制备产生的高浓水；

W2：生活污水，主要为SS、COD、氨氮等；

### 3.3.3 固体废物

S1：高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质；

S2：高纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料；

S3：高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂；

S4：电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质；

S5：锰酸锂除磁工序除去的杂质；

S5：化验室性能测试产生的废电池。

### 3.3.4 噪声

N1：本工程生产噪声主要来源于破碎机、筛分机、风机、各种泵类等机械动力设备；

N2：运输车辆在原料及成品运输过程中产生的运输噪声。

## 3.4 施工期环境影响因素分析

### 3.4.1 施工期环境空气污染影响分析及防治措施

3.4.1.1施工期大气污染

本项目建设过程中，对环境空气构成影响的因素主要来自于施工现场的扬尘，它主要包括平整土地、挖土填方、建造建筑物过程以及材料运输、堆存等产生的扬尘。尤其是干燥无雨的有风天气，扬尘对大气的污染较为严重，主要是增加大气的TSP。

（1）汽车扬尘

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的50%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计:

式中：QP——交通运输起尘量（kg/km·辆）；

QP′——交通运输途中起尘量（kg/a）；

V——车辆行驶速度（km/h）取20km/h计；

M——车辆载重（t/辆），计算中以30t/辆计；

P——公路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示（kg/m2），由于本工程运输路线为本区主要交通干线，道路情况良好，P平均取值0.01kg/m2；

L——运输距离（2km）；

Q——运输量（t/a）。

表3-16为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3-16   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水作业的试验资料见表3–17。

表3-17     施工期使用洒水车降尘试验结果

当施工场地洒水频率为4～5次时，扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20～50m范围内，对居民及办公场所的影响可减至最小。

（2）场地扬尘

场地扬尘主要是露天堆场和裸露场地由风力作用产生的扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/吨·年

V50——距地面50m 处风速，m/s

V0——起尘风速，m/s

W——尘粒的含水率，%

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表3-18。

表3-18     不同粒径尘粒的沉降速度

由表3-18可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。施工扬尘主要影响为项目区周围的居民区，因此要加强施工期扬尘的治理措施，以减少对该区域的影响。

3.4.1.2施工期环境空气影响分析

施工期废气因其排放源的流动性，工地废气对环境的影响是有限的。

施工期扬尘的情况随着施工阶段的不同而不同，其造成的影响是局部的、短期的，施工结束后就会消失。施工期扬尘的主要特点及影响为：

1）类比资料表明，工地道路扬尘是建筑施工工地扬尘的主要来源，其次为材料的搬运和装饰、土方沙石的堆放等造成的扬尘。

2）工地道路扬尘颗粒物浓度与路面有关。颗粒物浓度最低的是水泥路面和柏油路，其次是坚硬土路，再次是一般土路，浓度最高的是浮土多的土路。由于路面的不同，其颗粒物浓度的监测值也不同。有研究表明，其比值依次为1：1.17：2.06：2.29，其超标倍数依次为2.9、3.6、7.1、8.0。在尘源30m以内颗粒物浓度均为上风向对照点的2倍。其影响范围为道路两侧各50m左右的区域。

3）建筑工地扬尘对大气环境的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染程度亦有差异。在扬尘下风向0～50m内为重污染带，50～100内为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气环境影响很小。

3.4.1.3 施工期环境空气污染防治措施

为减轻扬尘的污染，建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）和《山西省环境保护局关于有效控制扬尘污染的通知》（晋环发［2006］309号），及时向环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报，结合施工场地周边实际情况，针对施工期环境空气污染防治制定如下措施：

①建设单位应执行排污申报登记和排污许可制度，必须于开工前15日内向当地环境保护局如实申报排放污染物的种类、数量等，并根据建设项目环境保护管理的相关规定向社会公示施工期间的环境保护措施，经环保部门审查认可后方可开工建设。

②施工现场应根据《建设工地施工现场管理规定》的要求设置施工标志牌。

③施工土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间，土方堆放不得高于1.8m。遇到干燥、易起尘的天气，土方作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间；四级及以上大风天气应停止土方作业，同时作业处应覆盖防尘网。

施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，并对施工道路进行硬化处理，防止二次扬尘。若在工地内堆置超过一周的，应做压实处理，或覆盖防尘网，并定期洒水抑尘。

④禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。建筑材料定点堆存，易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储。临时堆放场应有遮盖蓬遮蔽，防止物料飘失。

⑤施工现场定期洒水，保证地面润湿、不起尘。

⑥厂区出口设置洗车平台，厂区出口至厂区北侧道路间进行硬化，保持平整，定期清扫道路积尘，保持道路清洁。

⑦进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮到槽帮上沿以下15cm，以保证物料、渣土、垃圾等不露出。运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行。

⑧土石方堆场应尽量远离项目周围敏感保护目标，开挖出的土石方应加强围栏，表面用苫布覆盖，并及时将多余弃土外运。

⑨本项目不设施工营地，施工人员用餐利用厂区现有食堂；施工人员冬季采暖使用电采暖。

### 3.4.2 施工期水环境污染影响分析及防治措施

3.4.2.1施工期水环境污染影响分析

建筑施工期产生的废水主要有泥浆水、车辆冲洗水和少量的生活污水。施工需进行挖土、材料冲洗和混凝土养护等，需使用挖掘机械、运输机械和其它辅助机械在作业和维修中有可能发生油料外溢、渗漏等事故，通过冲洗和雨水等途径，会流入下水道而影响水环境的质量。

另外，土建时需要用水泵外排淤水，外排的淤水中含有大量泥浆。如果这部分泥浆随地面径流入附近沟渠，再排入就近的河流，会造成受纳水体悬浮颗粒物SS含量增高；同时由于泥浆水中含有有机杂质和施工机械的废油及施工时的固体废物，亦会造成受纳水体COD、NH3-N和油类浓度增高，DO浓度下降，造成水质污染。

施工人员的生活污水和施工机械维修中产生的少量油污水，按施工高峰期50人，每人生活污水产生量100L/d计，生活污水总发生量为5m3/d。由于机修过程具有不确定性，且机修时产生的油污水量也较少，这里不做定量估算。

施工期污水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、石油类和SS等。

3.4.2. 2施工期水环境污染防治措施

为防止污水污染环境，必须采取相应的控制措施：

（1）施工期工地一切废物都要按指定地点堆放并及时组织清除，避免因暴雨径流而被冲走流入附近水体。

（2）施工现场破土、堆土较多，应及时清除土方到准予堆放点，一概不准随便倾倒。

（3）施工现场要严格规定排水去向，对建筑施工中产生的土建泥浆水以及外排淤水等在施工前期设计好排水沟和沉淀池，将建筑泥浆水和冲洗水经沉淀分离后回用，防止泥浆水外排，沉淀泥浆应定期及时外运。

（4）施工人员的生活污水依托厂区现有污水处理设施。

### 3.4.3 施工期声环境污染影响分析及防治措施

3.4.3.1施工期声源强

从噪声角度出发可以把施工期分为土石方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段和设备安装阶段。各阶段具有其独有的噪声特性。第一阶段的噪声源主要来自推土机、挖掘机、装载机及各种车辆，这些声源大部分是移动声源、没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机，属于脉冲性噪声，基本上是固定声源；第三阶段主要产噪设备有振捣棒、电锯、起重机等，其中包括一些撞击声；第四阶段主要产噪设备有起重机、升降机等。各施工阶段中第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。这些噪声源均为间隙性声源，对离场址较近的人群和现场施工人员危害较大。施工过程各声源设备源强类比调查结果见表3-19。

表3-19    施工过程主要噪声源及噪声级

3.4.3.2施工期声环境污染影响分析

由于施工场地内施工设备位置的不断变化，在同一施工阶段不同时间的设备运行数量亦有波动，因此很难确切地预测施工场界的噪声值。

在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均可视为固定声源。推土机、装载机因位移不大，也可视为固定声源。因此，将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

△L= L1-L2=20lg（r2/r1）

式中：△L—距离增加产生的噪声衰减值（dB（A））；

r1、r2—点声源至受声点的距离（m）；

L1—距点声源r1处的噪声值（dB（A））；

L2—距点声源r2处的噪声值（dB（A））；

若r1以1m计，不同距离的具体衰减值见表3-20。

表3-20      值与距离的关系

| 距离（m） | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L（dB） | 0 | 14.0 | 20.0 | 23.5 | 26.0 | 29.5 | 34.0 | 40.0 | 46.3 | 49.5 | 54.0 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），以表3-26给出的各种施工机械噪声的实测值为基础，计算得出各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离，见表3-21。

表3-21    各种施工机械的施工场界噪声达标的衰减距离

由表3-23的计算结果可知，施工噪声影响较大，施工单位应对施工期产生的噪声高度重视，禁止进行产生噪声污染的夜间施工作业（抢修、抢险作业除外），同时加强对施工振动的防护与控制，防止对周围道路及建筑产生的不良影响。施工单位应采取措施并严格实施。

3.4.3.3 本项目施工期声环境污染防治措施

上述计算结果表明，施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。

①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②施工单位应严格遵守当地相关环境噪声污染防治管理办法的规定，合理安排好施工时间，非连续浇筑需要，中午12:0～14:00和夜间22:00～06:00不得施工；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保等主管部门的同意，并及时公告周围的居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷。

③合理布局位置相对固定的机械设备，尽量进入操作间，不能入棚的设备在靠近边界近距离施工时，尽可能减少施工噪声对周围声环境的影响；闲置不用的设备应立即关闭。

④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

⑤运输采用车况良好的车辆，并注意定期维修、养护；合理规划运输车辆的行驶路线，尽量绕开周围居民区等声环境敏感区，以减少施工噪声对周围声环境敏感点的影响。如无法避开，应降低车速，禁止在声敏感区域鸣笛。

⑥建筑垃圾运输应尽量安排在白天，减少夜间运输量，运输车辆路过居民区时，严禁鸣笛，并应减速慢行。

⑦提倡文明施工，加强施工人员管理，尽量减少人为原因产生的高噪声；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，轻拿轻放，减少碰撞噪声。

### 3.4.4 施工期固体废物污染影响分析及防治措施

3.4.4.1施工期固体废物污染影响分析

施工期的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾以及施工产生的建筑垃圾。

（1）生活垃圾

施工人员的生活垃圾成份主要有食物残渣、塑料包装制品等。施工现场生活垃圾最多产生量为25kg/d。若处置不当或清运不及时，容易孳生蚊蝇，引起疾病传播，因此生活垃圾应定点堆放，及时清运至环卫部门指定的地点处理。

（2）建筑垃圾及弃土

施工过程中土方开挖量为0.8万m3，回填量为0.8万m3，开挖量等于回填量，故本项目不设取弃土场。建筑垃圾产生量约为0.15万m3，建筑垃圾清运至环卫部门指定地点处置。

项目回填土方场内临时堆放，临时堆土场地四周应设置临时排水沟，排水沟断面为深0.6m，宽0.6m矩形断面。排水沟末端设置沉砂池，遇暴雨季节使被雨水冲刷的粉尘经排水设施排入沉砂池，经沉淀后的废水可用于洒水压尘，对周围环境影响不大。

建设单位应确保废渣运输车辆不带泥土驶出工地，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证渣土不泄漏，按指定路线运至指定地点。采取以上措施后，可以减轻对运输路线两侧环境的影响。

3.4.4.2防治措施

本项目施工期除基础开挖、场地平整产生的土石方外，也将有一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材及施工队伍产生的生活垃圾等。

（1）合理调配专区土石方挖填计划，实行厂区内平衡，并尽可能减少开挖量和运距，减少二次扬尘。

（2）对弃土弃方及时清运，并加强运输及装卸过程的管理，做到文明施工，严禁野蛮装卸。

（3）严禁向周边农田、耕地内倾倒弃土弃渣和生活垃圾；生活垃圾必须统一收集，定时送环卫部门进行统一处理，严禁随意抛散和焚烧。

（4）建筑装修垃圾应全部运至当地指定渣场堆放。

（5）施工期生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。

采取上述措施后，施工期间产生的各类固体废物都将得到妥善处置，对周围环境影响较小。

施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。

## 3.5 运营期环境影响因素分析

### 3.5.1 运行期大气污染排放情况分析

G1：高纯碳酸锂碳化塔尾气

高纯碳酸锂碳化塔尾气由碳化塔塔顶排出，尾气主要为二氧化碳。

G2：高纯碳酸锂热解尾气

高纯碳酸锂热解在热解釜中进行，热解过程释放出二氧化碳，经热解釜排气口排出，根据项目物料平衡，二氧化碳排放量为372.8t/a。

G3：高纯碳酸锂烘干粉尘；

碳酸锂烘干工序（2台烘干设备）安装2套布袋除尘器收集物料。

1#碳酸锂沸腾干燥器配套1台布袋除尘，布袋除尘器过滤面积2m2，过滤风速0.84m/s，年工作小时5280h，烘干粉尘产生浓度约为6000mg/m3，经布袋除尘后最终经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3，排放量0.96t/a。

2#碳酸锂沸腾干燥器配套1台布袋除尘，布袋除尘器过滤面积2m2，过滤风速0.99m/s，年工作小时5280h，烘干粉尘产生浓度约为6000mg/m3，经布袋除尘后最终经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3，排放量1.13t/a。

G4：电池级碳酸锂破碎粉尘；

电池级碳酸锂破碎进入旋风分离，分离粉尘经引风机引至滤筒除尘器收集物料，产生浓度约为30000mg/m3，除尘器过滤面积1m2，过滤风速1m/s，，年工作小时5280h，产生量为570t/a，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.9%，排放浓度30mg/m3，排放量0.57t/a。

G5：锰酸锂装钵粉尘；G8：锰酸锂筛分粉尘；

锰酸锂装钵过程产生的粉尘与锰酸锂筛分粉尘一并引入布袋除尘器处置，其中，锰酸锂装钵工序上方设集气罩收集粉尘，锰酸锂筛分工序全封闭收集粉尘，该部分粉尘产生浓度约为6000mg/m3，除尘器过滤面积1.5m2，过滤风速0.9m/s，，年工作小时5280h，集气效率90%，集气量154t/a，产生量171t/a，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3，排放量0.77t/a。

G6：锰酸锂焙烧窑炉尾气

锰酸锂焙烧窑炉为电加热，空气经窑炉尾部进入，经风机从窑头引出，经余热换热器换热后排放，尾气含有微量粉尘。余热空气引入碳酸锂热解及烘干工序进行利用。

G7：锰酸锂棒式破碎粉尘；

锰酸锂棒式破碎后进入旋风分离，分离细料经引风机引至滤筒除尘器收集物料，产生浓度约为30000mg/m3，布袋除尘器过滤面积1m2，过滤风速1m/s，年工作小时5280h，产生量为570.24t/a，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.9%，排放浓度30mg/m3，排放量0.57t/a。

G8：锰酸锂超微粉碎粉尘；

锰酸锂超微粉碎后后进入旋风分离，分离细料经引风机引至滤筒除尘器收集物料，产生浓度约为30000mg/m3，布袋除尘器过滤面积1m2，过滤风速1m/s，年工作小时5280h，产生量为570.24t/a，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.9%，排放浓度30mg/m3，排放量0.57t/a。

各污染物统计见下表。

表3-22     本工程废气污染源产生及治理情况汇总一览表

### 3.5.2 运行期水污染排放情况分析

W1：去离子水制备产生的高浓水

去离子水制备工序排水成分主要为盐类，属清净下水，去离子水制备规模1m3/h，排水量为0.24m3/h，排水量为1267.2m3/a，经厂区总排口外排。

W2：生活污水

本项目劳动定员43人。根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），用水定额为80L/人·d，则生活用水量为3.44m3/d，排水量为2.75 m3/d，经厂区SBR型地埋式污水处理一体化设备（0.15m3/h）处理后回用于厂区绿化洒水，不外排。

本工程污水处理装置拟采用SBR型地埋式污水处理一体化设备，设计规模为0.15m3/h。

SBR活性污泥法是在单一的反应器内，按时间顺序进行进水、反应（曝气）、沉淀、出水、待机等基本操作，从污水的流入开始到待机时间结束为一个周期操作，这样周而复始，从而达到污水处理的目的。

表3-23     本项目废水来源及处置措施一览表

采取以上措施后，本项目产生的废水对周围水环境影响甚微。

### 3.5.3运行期固体废物污染排放情况分析

S1：高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质；

高纯碳酸锂压滤工序产生的杂质主要为水不溶物等，含量约占原料碳酸锂的0.4%，产生量约为2t/a，项目过滤工序采用板框压滤机，压滤渣为一般固废，定期清运至环卫部门指定地点清运处置。

S2：高纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料；

高纯碳酸锂过滤工序产生的杂质主要为不溶的细微颗粒物，产生量约为0.5t/a，项目过滤介质为玻璃纤维，滤料每月更换一次，每次更换滤料0.01t，则废滤料产生量约为0.62t/a，为一般固废，定期清运至环卫部门指定地点清运处置。

S3：高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂；

高纯碳酸锂离子交换工序的离子交换树脂每季度更换一次，更换量为0.05t/次，年废树脂产生量为0.2t/a，为危险废物，根据《国家危险废物名录》，属于HW13树脂类废物，非特定行业废弃的离子交换树脂，危废代码900-015-13，厂区内设危险废物暂存间（10m2）暂存后交由有危险废物处理资质单位处置。

S4：电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质；

电池级碳酸锂含铁约0.01%，除铁工序为磁棒除铁，产生量约0.55t/a，为一般固废，收集后定期外售至废品回收站进行综合利用。

S5：锰酸锂除磁工序除去的杂质；

二氧化锰含铁约0.0003%，除铁工序为磁棒除铁，产生量约0.012t/a，为一般固废，收集后定期外售至废品回收站进行综合利用。

S6：化验室性能测试产生的废料；

为测试产品碳酸锂及锰酸锂性能，在性能测试工序会产生废电池，产生量约为0.01t/a，为一般固废，定期清运至环卫部门指定地点清运处置。

S7：生活垃圾

项目劳动定员43人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则产生量约为7.1t/a，收集后定期清运至环卫部门指定地点清运处置。

表3-24      本工程固废产生及治理情况一览表

采取以上措施后，本项目运营期产生的固体废物均能得到合理的处置，对周围环境影响较小。

### 3.5.4运行期噪声污染排放情况分析

本工程生产噪声主要来源于破碎机、筛分机、风机、各种泵类等机械动力设备，频谱特征大部分以中低频为主；运输车辆在原料及成品运输过程中产生的运输噪声。

对各主要噪声源的防治，首先选取低噪声设备，从噪声源头控制噪声产生的强度，其次，隔断噪声传播途径，对等产噪设备应进行单独布置，对其它产噪设备应安装防振、减振、隔音、阻尼材料等；第三应特别加强受体保护，发放必要的防护用品。在采取以上措施后可不同程度地降低噪声对周围环境和职工健康的影响。

本工程各类噪声源及配套治理措施见表3-25。

表3-25     本项目噪声源及配套治理措施表  单位：dB（A）

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

为了减少厂区环境的污染声，对拟建工程噪声防治应从声源的控制，噪声传播途符的控制进行， 具体防护措施如下：

（1）对各种设备噪声要求

首先从设备选型入手，从声源上控制噪声。设备选型是噪声控制的重要环节， 在设备招标中应向设备制造厂家提出噪声限值要求，要求供货厂商对高噪声设备采取减噪措施，如对高嗓声设备采取必要的消音、隔音措施，以达到降低设备噪声水平的目的。

（2）对装置区噪声防护措施

a对运行噪声较大且无法控制产生噪声的设备，要将其安装在封闭厂房或室内，如不能达到标准要求，采取必要的隔音措施。

b所有转动机械部位加装减振装罝，减轻振动引起的噪声。对粉碎机、筛分机等设罝减振底座，以降低噪声的声级。各种泵的进、出口均采用减振软接头，以减少泵的振动和噪声经管逍传播。

c在设备与地板或楼板连接处要采用隔振棊础或弹性软连接的减振装罝，以减少振动和设备噪声的传播。

（3）加强厂区绿化，阻止噪声向更远处传播。

通过采取上述措施可使厂界噪声达标。

### 3.5.6其他污染防治措施

1、防渗要求

本项目在建设期应加强全厂防渗工作，确保生产不会对地下水造成影响。

本工程应根据污水产生排放特点划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案。重点做好事故水池及高纯碳酸锂母液罐的防渗工作，使工程生产不会对地下水造成影响。本工程全厂防渗区域分为重点污染防治区、一般污染防治区。本项目防渗根据以上分区防渗要求具体情况见表3-26。

表3-26    本项目分区防渗具体要求一览表

防渗设计及施工应严格按照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）中有关规定实施，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。

2、事故废水处理

本工程事故水池的设置参照中国石油化工集团公司内部“《水体环境风险防控要点》（试行）及设计导则”的计算方法，事故储存设施总有效容积应按照以下公式计算：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5

其中，V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm，取460mm；

n——年平均降雨日数，n取50天。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha（取0.2）；

本次项目重点考虑硝酸储罐区和反应区的事故风险，其中，V1取碳酸锂母液罐的最大容积20m3；V2、V3和V4的取值均为0，即不考虑事故情况下的物料转移和废水汇入；V5取值为16.88m3。

计算得出事故水池的有效容积为36.88m3，项目新建40m3的事故水池，对全公司可能产生的事故废水进行处理，确保事故状况下废水不外排。

## 3.6污染物达标排放分析

### 3.6.1废气达标排放分析

工程大气污染物有组织排放源达标分析见表3-27所示。

表3-27    本项目污染物调查清单一览表

由表3-27可知，本项目大气污染物有组织排放源污染物能够全部达标排放。

### 3.6.2废水达标排放分析

工程水污染物排放源达标分析见表3-28所示。

表3-28     本项目废水来源及处置措施一览表

由表3-28可知，本项目生活污水经厂区SBR型地埋式污水处理一体化设备（0.15m3/h）处理后外排，厂区污水处理水质能达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）排放标准。

### 3.6.3噪声达标排放分析

工程噪声排放源达标分析见表3-29所示。

表3-29    本项目噪声源及配套治理措施表  单位：dB（A）

采取相应措施后，本项目昼间、夜间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。可见项目的建设不会对区域声环境带来明显影响。

## 3.7非正常生产排放分析

非正常生产时主要是指生产过程中开车、停车、设备检修、工艺设备或环保设施达不到设计规定指标情况下的超额排污，在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的最为重要因素。

### 3.7.1非正常生产排污分析

（1）开停车排污分析

从生产情况来看，影响生产操作导致非正常停车主要有辅助系统不配套和生产故障两方面原因。在公用工程不配套时将影响设备正常操作运行，导致减量生产直到停车，此类事故发生后，可通过逐步减缓设备运行负荷，将物料等在生产系统中逐步消化。因生产故障引起的突发事故停车所产生的排放，对环境会产生较大影响，所以公司应加强管理，做好日常生产维修，并配套事故应急方案，使事故排污影响降至最低。

年检修时停车及开车时间较长，一般厂内大修大约需1个月时间，停车时污染物排放主要为：转换出的物料、清理出的设备内部结垢、冲洗设备及地坪带出的含物料废水及施工垃圾。

（2）环保设施不达标引起的废气污染物超额排放分析

超额排放事故多源于环保设施达不到设计要求，在此类问题解决之前，将维持较长时间，可代表长期的超额排污水平。与前述停车、检修等突发性事故相比，超额排污不具有瞬间大量排放特点，影响时间虽然长，但较少有短期高浓度出现。

本工程环保设施不达标引起的废气污染物超额排放结果见表3-30。

表3-30    本工程超额排污时大气污染物排放表

### 3.7.2防止非正常生产污染物排放发生的措施

由对比分析可知，非正常生产污染物排放量明显比正常生产时大，这样对环境造成的影响也大，因此必须采取有效措施防止非正常情况的发生。防止措施从以下三个方面进行。

（1）设计方面

要选用较先进的生产工艺技术，尽可能采用新设备、新材料，在整个生产装置设计上要充分考虑到各种可能诱发非正常生产发生的因素，并使生产设备和管道对这些因素有一定的抗击能力。对污染物治理同样也选用较先进的治理技术，将污染物排放降低到最小限度。

（2）施工方面

要严格按国家有关规定进行施工，并加强各方面的质量监督，尤其是生产装置设备、管道及管件，必须符合国家的有关质量标准，施工完毕后要进行严格的竣工验收，合格后才能正式投入运行。

（3）操作运行管理方面

查阅有关资料，各类非正常及事故的发生大多数与操作运行管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度，操作人员持证上岗并严格按操作规程

进行精心操作，并且加强对设备、管道及管件维护和检修。对污染物治理设施的管理、建设单位应当更加重视，才能更好地发挥其治理效果。

第四章  环境现状调查及评价

## 4.1环境现状调查方法

### 4.1.1 环境空气质量现状调查方法

本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司于2017年4月9日～4月15日连续7天对项目厂区附近的马村、孝义镇、西夏祠村的大气环境现状进行了监测，并收集了文水县2017年例行监测数据，据此对项目区环境空气质量现状进行了评价。

### 4.1.2 地表水环境质量现状调查方法

本项目建成后生活污水经厂区SBR地埋式污水处理站处理后回用于厂区绿化，去离子水制备产生的高浓水为清净下水，经厂区总排口外排。本次地表水环境未进行现状监测。

### 4.1.3 地下水质量现状调查方法

本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司对项目厂区周围的三维饭店水井、马东水井1#、马东水井1#、项目区水井、北武涝灌溉井、北武涝饮水井、南武涝饮水井、孝义镇集中供水水源井进行了现状监测，本项目位于其他平原区，丰水期、枯水期各进行1次监测，监测频次为一次，丰水期只监测水位，枯水期监测水质与水位。据此对项目区域的地下水环境质量现状进行评价。

### 4.1.4 声环境质量现状调查方法

本次评价采用现场测量法对评价区声环境质量现状进行分析和评价。本次噪声现状委托山西蓝标检测技术有限公司进行监测。

## 4.2 评价区自然环境概况

### 4.2.1建设项目地理位置

文水县位于山西省中部，太原盆地西部边缘，吕梁山东麓。地理坐标为东径111°30′17″～112°18′45″，北纬37°15′46″～37°35′10″之间。东隔汾河与祁县、平遥县相望，西依吕梁山与离石县交界，南与汾阳县接壤，北与交城县、清徐县毗邻，地势自西北向东南倾斜，东西长72km，南北宽30km，海拔最高2169m，最低739m，高低差1430m。

县城位于县境中部，东距祁县城31km，东南距平遥县城38km，北距清徐县城  40km、交城县城20km，南距汾阳县城31km，东北距省会太原86km，西距吕梁地区行政公署驻地113km，距首都北京644km，距最近的祁县火车站32km。

工程拟选厂址位于山西文水经济开发区，位于孝义镇孝义村南120m处山西汾西安泰机械制造有限公司厂区内。厂址西侧为G307，东侧、北侧为山西汾西安泰机械制造有限公司厂房及办公楼、南侧为武氏汽贸公司，项目区交通便利。交通位置详见图4-1、四邻关系见图4-2。

### 4.2.2自然物理环境

#### 4.2.2.1地形地貌

文水县地貌轮廓呈东西长、南北窄的狭长条状带，境内地势西高东低；最高点在苍儿会乡境内的大西沟岭上，海拔2169m左右；最低点在西槽头乡王家社村西南，海拔739m左右，最大相对高差为1430m。以开栅镇至马西乡神堂村一线为界，西部为起伏连绵的吕梁山区，东部为平缓的倾斜平原和冲积平原、太原盆地。

工程拟选厂址属冲积平原区，由文峪河冲积沉积而成。

图4-1　项目交通位置图（1：300000）

图4-2  本项目四邻关系图

#### 4.2.2.2地质条件

### 1、区域地层与构造

### （1）区域地层

图4-4    区域地质构造纲要图

1.第三系-第四系；2.三叠系；3.寒武系-奥陶系；4. 阜平群、界河口群、涑水群、集宁群；5.混合花岗岩及变质岩杂岩区；

6.正断层；7.逆断层；8.推测正断层；9.地质界线及代号；10第四系等厚线；11.构造断块分界线；12.水系；13.县、乡(镇)及村庄

2、评价区地层与构造

（1）地层

调查评价区位于晋中盆地文峪河冲积平原区交城－文水凹陷，凹陷新生界地层较厚，山西省地质局第一水文地质工程地质队1990年9月提交的《山西省文水县文峪河冲洪积扇区水文地质详查报告》，区内下伏新生界新近系上新统（N2）盆地中埋藏有巨厚的新生界新近系堆积物，岩性为粘土质泥岩夹薄层半胶结砂岩，总厚大于2000m。现将调查评价区第四系地层由老到新分述如下：

#### 4.2.2.3河流水系

文水县境内主要河流有汾河和其支流文峪河、磁窑河等。

项目区域地表水为西南3.2km的文峪河。文水县水系图见图4-5。

图4-5   本项目地表水系图

#### 4.2.2.4地下水

文水县地下水动储量为8303万m3。西部山区由于地势高，水位较深，一般不宜开采，东部平川及黄土丘陵区，储量较为丰富，易于开采利用。

境内地下水含水层属山前第四系冲洪积层。由于第四系沉积环境的复杂多变，决定了含水层分布和富水程度的不同，在本县可划为3个含水岩系。

上述3个含水岩系是本县地下水储存的空间骨架，而可供开采利用的地下水，主要是地下水的补给量，即地下水动储量。本县地下水补给主要来源于：基岩山区裂隙水的侧向补给；降水入渗；文峪河、磁窑河、汾河的河道渗漏；汾河西干渠、文峪河东西干渠及支斗渠渗漏；农田灌溉回归入渗；邻县平原区地下水的侧向补给及浅层潜水的越量补给。

#### 4.2.2.5气候气象

文水县地处中纬度地带，东、西部以大陵山为境内气候区域的天然分界。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵区及平原区属温带大陆性半干旱气候区。

东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。

文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测资料，年平均风速  2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。

#### 4.2.2.6矿产资源

文水县矿藏资源比较贫乏，发现的有煤、石灰岩、铅、银、铁、石膏等，开发利用的有煤、铅、银、石灰岩三种。

煤炭：含煤面积60km2，属太原统西山煤田、地质总储量5.2亿t。

石灰岩：石灰岩储量丰富约70亿t，可用于发展水泥生产和烧制石灰。

铅、银：埋藏于苍儿会乡陷家沟村东银洞沟一带。

#### 4.2.2.7地震烈度

据《中国地震烈度区划图》划分，文水县地震基本烈度为Ⅶ度。

### 4.2.3自然生物（态）概况

#### 4.2.3.1土壤

（1）山地棕壤

在温寒湿凉气候和针叶、针阔混交林及相应草灌植被条件下发育的土壤，在文水县分布于海拔1800～1850m以上的石质和土石山区，面积83762亩，占全县总土壤面积的6.1%。这一地区夏季温和多雨，冬季寒冷湿润，林木茂盛，树种繁多，主要有云杉、油松、落叶松、杨、栎、桦等。林下灌草植被有野刺玫、沙棘、白羊草、沙草、苔草类等。本县山地棕壤划分为山地棕壤、山地生草棕壤2个亚类，之下又分石灰岩质山地棕壤与石灰岩质山地生草棕壤。黄土质山地生草棕壤3个土属，以土壤厚度及质地不同，又分为中层轻壤石灰岩质山地棕壤、薄层轻壤石灰岩质山地生草棕壤和厚层轻壤黄土质山地生草棕壤3个土种。前2个土种主要分布在二、三道川两侧的山地上，后者黄土覆盖层较厚，植被以草本为主，分布于二、三道川西部黄土覆盖的山地上。

（2）褐土

褐土是本县海拔760-1850m地区的主要土壤类型，分布极为广泛，面积为  703407.9亩，占全县总土壤面积的50.8%。本县境内褐土的特点是：盐基不易淋溶，土壤富含碳酸盐，呈石灰反应。在成土过程中，又由于受气候、地形变化以及人类活动的影响，形成多种多样的褐土，在本县划分为淋溶褐土、山地褐土、粗骨性褐土、褐土性褐土、淡褐土、碳酸盐褐土6个亚类，以淋溶褐土、山地褐土分布最广，约占褐土面积的80%左右。

（3）淋溶褐土

分布在海拔大致1400-1850m的山地上，常与棕壤土混存，而呈复域分布，适宜树木和灌草植被生长，覆盖率可达70-80%。表层有2-6cm枯枝落叶层，之下为10cm左右腐殖质层，有机质含量大致在2.5%以上，高者可达8%以上。土层厚度在30-80cm之间，呈中性至微酸性反应，主要分布在二、三道川两侧山地上。

（4）山地褐土

分布在本县二、三道川及丘陵区，海拔约1000～1800m的山地上，常与淋溶褐土混存，呈复域分布，宜于灌草生长。

（5）草甸土

广泛分布于本县东部平川地区，包括汾河一级阶地、河漫滩、扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地及河间自然堤外洼地与洪积扇下部。此外诸川谷中河流的漫滩、河狭窄阶地上也有分布，面积为596957.1亩，占全县总土壤面积的43.1%。

根据草甸土有无盐化和土类之间的过渡类型及附加的成土过程，本县划分为褐土化浅色草甸土、浅色草甸土、盐化浅色草甸土、沼泽化浅色草甸土4个亚类、11个土属、64个土种。其中以浅色草甸土、盐化浅色草甸土分布最广，两类面积占到草甸土面积的97.4%。

（6）浅色草甸土

广泛分布于汾河以及阶地，包括文峪河、磁窑河两侧的冲积平原和山区诸川谷河流阶地及潜在地下水位较高的地区。有的洪积扇中、下部也有分布，是草甸土中颜色较浅而又无盐化的一种土壤，所以地形部位相对较高，地下水流动通畅，未形成表土积盐，肥力较高，水分供应条件良好，是本县主要的农业土壤。

（7）盐化浅色草甸土

与浅色草甸土相伴而生，但多分布于地势较低、排水不畅的地带。由于地下水位高，地下水溶解的大量可溶性盐在强烈蒸发下向地表积累形成盐渍化。文峪河流域和边山地带的盐化土壤，重碳酸根含量仅次于硫酸根。20世纪80年代以来，采取挖排水沟、发展井灌、增施有机肥料、合理用水等措施，盐化土己大为减轻。

（8）褐土化浅色草甸土

分布于诸洪积扇下部，往往与草甸土、褐土穿插分布。

（9）沼泽化浅色草甸土

分布于扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地以及河间和堤外局部洼地。

本项目所处区域域土壤主要为浅色草甸土。

#### 4.2.3.2动、植物资源

本县除农耕田外，大面积的山地及丘陵地生长着混生植物群落，由于地形复杂、气候差异悬殊，故植物种类和植物群落繁多，植被类型随海拔高度变化而不同。

海拔1800m以上中山：主要有油松、落叶松、云杉等树种及马蔺、山羊草等草灌。

海拔1000-1800m的低山：主要有油松、白桦、栎树、柞树等树种及杜梨、山榆等。

海拔800-1800m的丘陵区：植被较少，主要有一些耐旱植物，如酸枣、荆条等。

海拔750-800m的洪积倾斜平原区生长有草菅草、刺蓟、狗尾草等。

海拔750以下的平原区有芦苇、苦菜等喜温耐湿植被。

评价区内植被主要以人工植被为主，植被分布较少。

据调查全县有野生动物200多种，主要动物有70余种，其中属走兽类19种，飞禽类32种，爬行类17种。

工程厂址区多年来受到人为活动影响，在区域内没有发现珍稀野生动物。

### 4.2.4文水经济开发区总体规划

文水经济开发区位于文水县城南约5km处，东临文峪河，西靠307国道，南与西槽头乡接壤，北至马段线，与孝义镇紧邻。原名为吕梁百金堡科技化工工业园区，成立于2003年5月，现名为山西文水经济开发区，经国家发改委核准，山西省人民政府批准，2006年文水经济开发区升格为省级开发区，是山西省重点经济开发区，是国内外产业中部地区转移和山西省资源型工业外围疏散的承接地，位于我省24家省级开发区之列。该开发区已由山西省人民政府以“晋政函[2003]58号”文件予以批复。

① 规划期限

近期为：2008～2015年，远期为：2016～2025年。

② 规划范围

开发区规划面积为9.5 km2，国家核准一期开发面积为4.5 km2，范围为：东起文峪河东岸，西起永田渠西岸，北至桥头村南界，南至文水县行政地界。

③ 开发区布局规划

规划结构为“一心、三园、一轴、一廊”。

一心：以开发区为中心；三园：精细化工产业园、矿山设备产业园、高新技术产业园；一轴：开发区产业发展轴；一廊：电力高压走廊生态防护走廊。

④ 具体规划布局

本项目为碳酸锂及锰酸锂生产项目，占地类型为一类工业用地，属高新技术产业园区的化学制品制造业，符合文水县经济开发区的总体规划。文水经济开发区发展规划土地使用规划见图4-6。

图4-6　本项目与文水县经济开发区相对位置图

## 4.3 环境保护目标调查

### 4.3.1 区域环境功能区划调查

1、环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区”，结合本区域的具体情况，本评价区环境空气质量功能区应划为二类区，执行环境空气质量二级标准。

2、地表水环境

本项目附近地表水体为汾河水系磁窑河河流（坡底—入汾河段），水环境功能为农业用水保护，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2014），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。

3、地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的地下水质量分类以人体健康基准为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，则本项目执行地下水Ⅲ级水质标准。

4、声环境

厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 4.3.2 区域环境敏感区及敏感目标调查

本项目位于文水县经济开发区，项目周边有G307通过，所在区域交通条件十分便利。项目周围3km范围内无其他自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，项目西南2.4km分布有梵安寺塔和上贤遗址。与本项目位置关系见图4-7。

图4-7　上贤遗址与本项目相对位置图（1格1km）

## 4.4环境质量现状评价

### 4.4.1环境空气环境质量现状

本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司于2017年4月9日～4月15日连续7天对项目厂区附近的马村、孝义镇、西夏祠村的大气环境现状进行了监测，并收集了文水县2017年例行监测数据，据此对项目区环境空气质量现状进行了评价。

4.4.1.1监测点布设

具体监测点位见表4-2，监测点位图见图4-8。

表4-2   环境空气现状监测布点情况表

| 编号 | 监测点位 | 方位 | 距离（km） | 布点原则 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 马村 | SW | 0.5 | 近距离关心点 | TSP、SO2、PM10、NO2 |
| 2# | 孝义镇 | N | 0.17 | 下风向关心点 |  |
| 3# | 西夏祠村 | N | 1.75 | 下风向关心点 |  |

4.3.1.2 监测项目

根据建设项目排污特征、环境影响因子识别结果和评价级别，选取TSP、PM10、SO2、NO2共四项作为现状监测项目，同步记录风向、风速、气温、气压等常规气象资料。

图4-8        监测布点图

4.3.1.3监测时间和频率

进行一期监测，监测频率为连续七天。SO2、NO2、PM10每天采样不少于20小时， TSP每天采样不少于24小时；日平均浓度监测值应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）对数据的有效性规定。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。

4.3.1.4评价标准

环境空气中TSP、PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表4-3。

表4-3  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 60 150 500 | ug/Nm3 |
| TSP | 年平均 日平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 日平均 | 70 150 |  |
| NO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 40 80 200 |  |

4.3.1.5监测结果统计

本次统计各监测点污染物的日均浓度及小时浓度范围、超标率、最大浓度占标率等超标情况。监测统计结果见表4-4~表4-7。

（1）TSP日均浓度

表4-4  评价区TSP日均浓度监测值统计结果

由表4-4可见，评价区3个监测点共取得21个现状监测数据，TSP的日均浓度范围在0.182~0.218mg/Nm3之间，超标率0。由此可见，评价区监测期间TSP空气质量较好。

（2）PM10日均浓度

表4-5   评价区PM10日均浓度监测值统计结果

由表4-5可见，评价区3个监测点共取得21个现状监测数据，PM10的日均浓度范围在0.102~0.132mg/Nm3之间，超标率0。由此可见，评价区监测期间PM10空气质量较好。

- SO2日均浓度

表4-6    评价区SO2日均浓度监测值统计结果

由表4-6可见，评价区SO2的日均浓度范围在0.065~0.123mg/Nm3之间，超标率0，最大浓度占标率为82%，由此可见，评价区监测期间SO2空气质量较好。

（4）NO2日均浓度

表4-7    评价区NO2日均浓度监测值统计结果

由表4-7可见，评价区NO2的日均浓度范围在0.041~0.075mg/Nm3之间，各监测点均未出现超标，由此可见，评价区监测期间NO2空气质量较好。

本次评价收集了文水县2017年环境空气例行监测数据，共计有355天监测数据，数据统计分析见下表。根据分析结果，PM10、SO2、NO2平均值均能达标，区域环境空气质量较好。

表4-8   文水县2017年环境空气例行监测数据分析   单位（ug/Nm3）

综上所述，评价区TSP、PM10、SO2、NO2均未出现超标超标现象，项目所在区域环境空气质量较好。

### 4.4.2地表水环境质量现状

本次评价引用《文水县鑫明泰化工有限公司2×15万吨/年煤焦油加工项目》于2016年3月7日~3月9日对文峪河进行为期三天的地表水环境现状监测，共布设3个监测断面。

1、监测断面

2016年3月，山西蓝标检测技术有限公司对本项目所在区域地表水进行了环境质量现状监测，引用监测断面示意见图4-6。

1#：文峪河在鑫明泰焦油加工项目上游500m；

2#：文峪河在鑫明泰焦油加工项目下游500m；

3#：文峪河在鑫明泰焦油加工项目下游1500m。

2、监测项目

pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、石油类、硫化物、氰化物、挥发酚、砷、汞、总磷、总氮、六价铬，同时测量水温、流速、流量。

3、监测时间和频率

监测时间为2016年3月7日~3月9日，连续监测三天、每天采样一次。

4、采样及分析方法

采样及分析方法见表4-9。

表4-9  地表水污染物采样及分析方法

5、地表水现状评价

1）评价标准

地表水评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

2）评价方法

评价方法采用单因子污染指数法。

其计算式为：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：Si,j－污染物i在监测点j的标准指数；

Cij－污染i在监测点j的监测值；

Csi－水质参数i的地面水水质标准。

pH的标准指数计算

计算公式为：

pH,j>7.0

pH,j≤7.0

式中：pH,j—j点的pH值；

pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限。

水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

3）评价结果

根据上述公式，分别计算出各断面中各污染物的单因子指数Pi值，并计算各断面污染物超标率，计算结果见表4-10。

由表4-10，在1#监测断面上，BOD5、氨氮均超标，其余项目均不超标。

在2#监测断面上，氨氮超标，其余项目均不超标。

在3#监测断面上，氨氮、总氮超标，其余项目均不超标。

各个监测断面污染物超标情况几乎相似，究其原因：主要为项目周围居民有生活污水进入河道所致。

表4-10   评价区地表水环境质量现状监测统计结果

### 4.4.3地下水环境现状监测

本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司对项目厂区周围的三维饭店水井、马东水井1#、马东水井1#、项目区水井、北武涝灌溉井、北武涝饮水井、南武涝饮水井、孝义镇集中供水水源井进行了现状监测，本项目位于其他平原区，丰水期、枯水期各进行1次监测，监测频次为一次，丰水期只监测水位，枯水期监测水质与水位。据此对项目区域的地下水环境质量现状进行评价。

（1）监测布点

为了全面反映评价区地下水环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本次工作布置水质监测点8处，水位监测点14处。各监测点的方位见表4-11，具体监测点位置见图2。

表4-11   地下水采样点一览表

（2）监测项目

监测项目为地下水水位、水质。其中，地下水水质现状监测因子包括：1）检测分析地下水环境中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；2）基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，监测采样时同时记录各监测点井深、水温、水位。

（3）采样及分析方法

分析方法按《水和废水监测分析方法》（第四版）中规定的方法。

表4-12     监测分析方法

（4）评价标准

评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体数值详见表4-13。

表4-13      地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准    mg/l

（5）评价方法

采用单因子指数法对地下水环境现状监测结果进行评价，评价公式为：

Pi = Ci / Si

式中：Pi—指i污染物的单因子指数

Ci—指i污染物的监测结果

Si—指i污染物所执行的评价标准

对PH值的评价公式为：

PPH =（PHj-7.0）/（Csi-7.0）      PHi＞7.0

PPH =（7.0-PHi）/（7.0-Csi）      PHi≤7.0

式中：PPH—指PH值的单因子指数

PHj—指PH值的实测结果

Csi—指水质量标准规定的PH值上限或下限。

（7）监测结果及现状评价

地下水监测统计结果见表4-14。常规离子检测数据见表4-15。

从水质监测数据来看，水期8个水质监测点中：水质监测点指标均未呈现离子超标现象，评价区地下水水质良好。

表4-14    地下水环境监测结果评价

表4-15   地下水离子浓度现状检测结果表

表4-16     地下水水位监测结果一览表

### 4.4.4环境噪声现状监测及调查

本次评价采用现场测量法对评价区声环境质量现状进行分析和评价。本次噪声现状委托山西蓝标检测技术有限公司进行监测。

1、监测点的布设

本次噪声现状监测按照导则和噪声监测规范布点要求，现状监测分别于厂区四周各布设1个监测点，于近距离敏感点（孝义镇）布设1个监测点，则本次噪声监测共布设5个监测点。

2、监测时间

监测时间为2017年4月11日，共监测一天，分昼、夜两次进行。

3、监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测方法进行。

4、评价方法

根据现状监测结果，用等效连续A声级LAeq作为评价值，按《声环境质量标准》对评价区内现在的噪声情况进行现状分析评价，为本区域环境噪声预测提供背景值。

5、评价标准

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

6、噪声现状监测结果与评价

噪声现状监测结果见表4-17。

表4-17       声环境质量现状监测结果表  单位：dB（A）

从表4-17可以看出，厂区四周昼间等效声级范围为53.5~54.4dB（A）之间，夜间等效声级范围在45.2~48.4dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。敏感点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。区域声环境质量较好。

第五章  环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析与评价

### 5.1.1建设期的主要环境问题

建设期的主要环境问题是施工中产生的废气、废水、固废和噪声对环境产生的影响，包括：

（1）生活污水可能的不恰当处置，带来的环境影响问题；

（2）建筑材料的运输、装卸产生的扬尘；

（3）建设期间机械作业发出的无规则高强度的噪声；

（4）施工现场建筑垃圾和生活垃圾对环境的影响。

### 5.1.2建设期环境影响分析

1、建设期环境空气影响分析

本项目在建设期间对厂址附近环境空气的主要影响因素有：场地平整和物料堆存及运输产生的扬尘、施工机械燃烧柴油和汽油排放的废尾气污染。不同施工阶段的主要大气污染源和排放的污染物列于表5-1。

表5-1  不同施工阶段的大气污染源和排放的污染物一览表

由表5-1可见，建设期排放的主要污染物是扬尘，在场地平整和物料运输过程中有扬尘排放；其次为施工机械和运输车辆排放的尾气，污染物是NOx、CO和THC，排放量较小。

施工扬尘的污染程度与风速、扬尘粒径、扬尘含湿量和运输车辆行驶速度等因素有关，其中车辆行驶速度及风速两因素对扬尘的污染影响最大，运输车辆行驶速度和风速增大，产生的起尘量呈正比或级数增加，扬尘污染范围相应扩大。

施工扬尘会造成局部地段降尘增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响，由于排放高度有限，根据国内外的研究结果，仅对距离100~300米内区域有影响，且这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响将会消失。

施工废气主要为各种燃油机械和运输车辆产生的尾气，主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物（THC）等。这些污染物量很小对周围居民影响甚微。

2、建设期声环境影响分析

本项目涉及的施工机械较全，噪声源复杂且声级各异。施工过程中的噪声源主要为施工中使用的施工机械，包括：打夯、重型运输卡车等大型机械。这些机械运行时将会对项目厂址周围及车辆途经沿线地区的声环境质量造成一定影响。

建设期通常使用的部分机械噪声的源强见表5-2。

表5-2  施工噪声对环境影响分析一览表

施工机械噪声对声环境的影响程度视距离而定，在一般情况下噪声衰减为：距离每增加50m，声级可降低10~15dB（A）。利用工程常用施工机械的噪声进行实测，并与达标值进行比较，见表5-3。可知在夜间施工时，最强的噪声源平土机所需的达标距离为670m。距离本项目最近的居民点孝义村为120m，要求建设单位禁止夜间施工，合理布置高噪声设备布置。

表5-3  施工机械噪声实测值及达标计算值一览表（单位：dB（A））

建设期的主要噪声源有各种施工机械所产生的噪声，并且噪声值相对较高，虽持续时间不长，但应加强管理措施，尽量减少噪声影响。应严格进行施工登记和审批程序，并做好施工的程序安排，并教育和提高施工人员的环境意识，做到文明施工，将建设期间产生的噪声污染降低到最小程度。

3、建设期水环境影响分析

建设期对水环境的影响主要为施工人员产生的生活污水。建设期利用厂区现有设施，不设施工营地。产生的生活污水纳入厂区的生活污水收集和处理系统。

本项目施工人员按照50人计，人均用水量按40L/d计，产污率为80%，则生活污水的产生量为1.6m3/d。

类比同类型生活污水排放浓度，本项目建设期排放生活污水中主要污染物的排放量见表5-4。

表5-4  建设期生活污水排放的污染物高峰负荷

施工人员的生活污水中各污染物负荷量较小，产生的生活污水纳入厂区的生活污水收集和处理系统，经化粪池收集后回田，施工结束后其影响也就随之消除，对水环境影响很小。

4、固体废物影响分析

建设期的固体废物主要有二类：一是场地平整过程中产生的建筑垃圾；二是施工人员的生活垃圾。

工程施工过程中产生的固体废物主要来源于场地平整过程中的废物如砖瓦、沙石等。对于建筑垃圾，虽然这些废物不含有毒有害成份，但粉状废料可随降雨产生的地面径流进入水体，使水中悬浮物大量增加，严重时可使水体产生暂时的污染，因此，建设期的垃圾应有计划地堆放，并采取相应的处理措施，如设置挡土墙等，避免废物随地面径流进入附近沟渠。应禁止四处乱堆乱倾倒建筑垃圾，防止对环境景观和土壤的破坏。

生活垃圾以有机污染物为主，少量以无机污染物为主，随意堆放将影响周围环境。施工现场应设垃圾桶，将产生的生活垃圾收集，并运至环卫部门指定的地点交由环卫部门处置。

### 5.1.3建设期环保措施

本项目在建设期不可避免的会产生扬尘、废水、噪声、固废等对环境的影响，因此，建设单位应在开发建设过程中要采取有效的措施尽量减小对环境影响。

1、施工扬尘防治措施

为减轻扬尘污染，建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）和《山西省环境保护局关于有效控制扬尘污染的通知》（晋环发［2006］309号），及时向环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报，结合施工场地周边实际情况，针对建设期环境空气污染防治制定如下措施：

①施工土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间，土方堆放不得高于1.5m。遇到干燥、易起尘的天气，土方作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间；四级及以上大风天气应停止土方作业，同时作业处应覆盖防尘网。

施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，应做压实处理，或覆盖防尘网，并定期洒水抑尘。

②建筑材料及土方应按照划定的区域堆放，装卸、储存、堆放易产生扬尘物质，必须采取喷淋、围挡、遮盖、密闭等有效防止扬尘的措施。

运输易产生扬尘的材料，必须使用密闭装置，防止运输过程中发生遗撒或者泄漏，并应在库房内或密闭容器存放。

③施工现场定期洒水，保证地面润湿、不起尘。

④施工区域应保持平整，定期清扫道路积尘，保持道路清洁。

⑤建设工程施工现场的生活垃圾，必须设置垃圾桶集中存放，及时清运。

⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮到槽帮上沿以下15cm，以保证物料、渣土、垃圾等不露出。运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行。

2、施工噪声防治措施

（1）施工单位应严格遵守当地相关环境噪声污染防治管理办法的规定，合理安排好施工时间，中午12:0～14:00和夜间22:00～06:00不得施工。

（2）合理布局，位置相对固定的机械设备，尽量进入操作间，不能入棚的设备在靠近边界近距离施工时，尽可能减少施工噪声对周围声环境的影响；闲置不用的设备应立即关闭。

（3）统筹安排施工，尽可能避免在同一区段同一时间安排大量产生噪声设备同时施工。

（4）运输采用车况良好的车辆，并注意定期维修、养护；合理规划运输车辆的行驶路线，尽量绕开沿线居民区等声环境敏感区，以减少施工噪声对周围声环境敏感点的影响。如无法避开，应降低车速，禁止在声敏感区域鸣笛。

（5）运输车辆路过居民区时，严禁鸣笛，并应减速慢行；

（6）提倡文明施工，加强施工人员管理，尽量减少人为原因产生的高噪声；在支架的拆卸过程中应遵守作业规定，轻拿轻放，减少碰撞噪声。

3、施工废水防治措施

为防止水环境污染，必须采取相应的控制措施：

（1）建设期工地一切废物都要按指定地点堆放并及时组织清除，避免因暴雨径流而被冲走流入附近沟渠。

（2）施工现场破土、堆土较多，应及时清除土方到准予堆放点，一概不准随便倾倒。

（3）要求施工单位将产生的生活污水纳入厂区的生活污水收集和处理系统，经沉淀处理达标后作为防尘用水或者绿化用水。

4、固体废物防治措施

（1）对弃土弃方及时清运，并加强运输及装卸过程的管理，做到文明施工，严禁野蛮装卸。

（2）严禁向周边农田、耕地内倾倒弃土弃渣和生活垃圾；生活垃圾必须统一收集，定时送环卫部门进行统一处理，严禁随意抛散和焚烧。

（3）施工单位必须严格按规定办理好渣土、建筑垃圾等固体废物的排放的手续，获得当地有关主管部门批准后方可在指定的受纳地点弃土。

（4）及时清运建设工程废弃物，在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除，防止污染环境。

（5）运输建筑垃圾应当使用密闭车辆；施工单位不得将建设垃圾交给未经核准从事运送建设垃圾的单位和个人运输。

（6）不得将建筑垃圾混入其他生活废弃物中，建设期间产生的各种固体废物采取有效处置措施集中收集、及时清运，避免露天长期堆放可能产生的二次污染。对于施工垃圾、废弃建材，要求分类收集和处理，其中可利用的物料，应重点就近利用，纸质、木质、金属质和玻璃质的垃圾可外卖给收购站。

（7）生活垃圾统一收集，定期运往环卫部门指定的地点，交由当地环卫部门处置。

### 5.1.4环境保护监管工作内容

建设单位应加强对施工队伍的环境保护培训和教育工作，认真落实环评提出的各项环境保护措施，切实加强施工过程的环境保护工作，委托专业机构负责建设期的环境监理工作，及时发现并处理施工过程中产生的环境问题，并将环境监理工作纳入建设期的管理工作中，定期向总经理和施工负责人汇报建设期的环境管理工作，细化建设期的环境监管内容，建设项目建设期监理工作内容详见表5-5。

表5-5    本项目建设期环境保护监理工作内容一览表

### 5.1.5小结

（1）建设期大气环境影响结论

施工扬尘会造成局部降尘增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响。本项目施工现场距居民区有一定距离，在采取施工场地洒水、遮盖、密闭等防止扬尘的措施，并加强环境管理的情况下，施工扬尘对周围居民区影响较小。

施工废气主要为各种燃油机械和运输车辆产生的尾气，污染物排放量小，且周围村庄距离本项目所在地距离较远，周围居民基本不会受到影响。

（2）施工噪声环境影响结论

建设期噪声主要来自施工机械，根据预测计算，在夜间施工时，最强的噪声源挖掘机所需的达标距离为670m。距离本项目最近的居民点孝义村为120m，要求建设单位禁止夜间施工，合理布置高噪声设备布置。采取合理措施后对区域声环境质量影响较小。

（3）建设期水环境影响结论

施工人员的生活污水中各污染物负荷量较小，要求施工单位将产生的生活污水纳入厂区的生活污水收集和处理系统，经化粪池处理后回田处置，施工结束后其影响也就随之消除，对水环境影响很小。

（4）建设期固体废物环境影响结论

工程施工过程中产生的固体废物主要来源于场地平整产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾分类收集和处理，废弃物运送到指定的消纳场所。施工现场设垃圾箱，将产生的生活垃圾和施工垃圾分别收集，定期运往环卫部门指定的地点，交由当地环卫部门处。

综上所述，建设期间的影响属于非持久性的影响，期间采取相应的环保措施后不会对周围环境产生明显的影响。

## 5.2运营期环境影响预测与分析

### 5.2.1环境空气影响预测与分析

#### 5.2.1.1大气污染源调查

本次环境空气影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，只调查分析本项目污染源。通过类比调查、利用已有有效数据来确定其污染物排放量。调查结果见表5-6。

表5-6   点源参数调查清单（有组织）

#### 5.2.1.2气象观测资料收集与统计

拟建项目所在区域地处中纬度地带。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山  丘陵和平原区属暖温带大陆性半干燥气候区。

东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。

文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测资料，年平均风速  2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。

表5-7 文水县气象站近30年累年各月各要数统计表

#### 5.2.1.3环境空气影响预测与评价

1、估算模式

估算模式（Screen3）是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源排放的污染物最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件的最大地面浓度。

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，µg/m3；

Coi—一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

2、预测因子

结合本项目大气环境影响评价因子，本次大气预测因子选取为颗粒物。

3、评价标准

对预测结果，采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准进行评价，具体标准植见表5-8。

表5-8     环境空气污染物预测结果评价标准

4、估算模式采用的参数

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式进行环境空气影响分析，采用估算模式计算的参数见上表。

5、各污染源下风向落地浓度分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中对三级评价的要求，本次评价在采用估算模式计算最大落地浓度的基础之上，对各源的最大落地浓度（Cmax）、最大落地浓度占标率（Pmax）、最大落地浓度距离（Dmax）及对应的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离（D10%）进行了统计，具体见表5-9。

表5-9    基于估算模式统计指标一览表

根据上述分析内容可知，根据三级评价要求，基于估算模式计算下的最大落地浓度占标率最大为1.54%，低于10%，各污染物下风向最大浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值的要求，对区域大气环境影响较小。

6、计算结果

根据推荐的估算模式进行了计算，计算结果具体见表5-10~5-14。各污染源各污染物下风向浓度占标率分布图见图5-2、5-3。

7、非正常工况环境空气影响预测

本工程投产后非正常生产情况见下表。

表5-15   本工程非正常工况排污时大气污染物排放表

表5-16   非正常生产时污染物最大小时浓度及占标率

本次评价采用估算模式针对非正常生产时污染物排放进行了计算，结果见表5-20。与正常生产时相比，非正常工况下，各关心点污染物的最大小时浓度值均出现超标现象，比正常生产时明显增大。可见，在非正常情况下，污染物排放可能会对周围环境及人群造成比较大的影响，应该加强管理，严格防范污染物的非正常排放。

8、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离，经计算，本项目无组织排放源无超标点，不设置大气防护距离。

#### 5.2.1.4结论

（1）本项目选址及总图布置的合理性和可行性

本项目地处山西文水经济开发区，经预测可知，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度的占标率均小于10%，对周围环境空气质量影响较小。所以项目选址和总图布置合理可行。

（2）污染源的排放强度与排放方式

本项目排放的大气污染物为颗粒物，环评对其制定了严格的污染防治措施，排放速率和排放量均较小，预测结果可满足环境空气质量标准要求，污染物既可做到达标排放，且对周围环境影响较小，所以本项目污染源的排放强度和排放方式可行，可做到达标排放。

（3）大气污染控制措施

碳酸锂烘干工序（2台烘干设备）安装2套布袋除尘器收集物料，经布袋除尘后最终经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.9%，排放浓度30mg/m3；电池级碳酸锂破碎后经旋风分离上料至滤筒除尘器收集物料，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3；锰酸锂装钵过程产生的粉尘与锰酸锂筛分粉尘一并引入布袋除尘器处置，其中，锰酸锂装钵工序上方设集气罩收集粉尘，锰酸锂筛分工序全封闭收集粉尘，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.9%，排放浓度30mg/m3；锰酸锂棒式破碎粉尘经滤筒除尘器收集物料，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3；锰酸锂超微粉碎粉尘经滤筒除尘器收集物料，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3，均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中排放限值要求。

经预测可知，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度的占标率均小于10%，对周围环境空气质量影响较小。因此，本项目采用的污染控制措施合理。

（4）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离，经计算，本项目无组织排放源无超标点，不设置大气防护距离。

（5）大气环境影响评价结论

经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响甚微。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

### 5.2.2地表水环境影响分析

5.2.2.1正常生产情况下地表水环境影响分析

本项目建成后生活污水经厂区SBR地埋式污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。去离子水制备产生的高浓水为清净下水。

因此，本项目废水均能得到合理处置，不会对当地地表水环境造成影响。环评要求建设单位要制定科学、严格的规章制度，加强管理，必须保证污水的正常收集和处理。

5.2.2.2项目事故排水时地表水环境影响分析

本项目生产过程中发生事故时的事故废水，含有较多的污染物，在这种情况下，可能出现超标排放，将对水环境造成较大不利影响。

本项目拟在厂区建成一座40m3事故水池，可保证事故产生的含污染废水全部收集池中，并逐步处理，做到事故状态下废水全部在厂内处理不外排，保证了当地地表水环境不受非正常生产及事故排水影响。

### 5.2.3地下水环境影响预测与分析

5.2.3.1评价等级

（1）项目行业类别

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目类型为新能源储能材料生产项目，属于84---石油化工类建设项目，即I类建设项目。

（2）评价工作等级划分

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见表5-17，评价工作等级分级见表5-18。

表5-17   地下水环境敏感程度分级表

表5-18   评价工作等级分级表

项目区距西北部孝义镇集中供水水源地直距500m，位于集中供水水源地准保护区以外的径流区；项目区周边分布有分散式居民饮用水水源地，无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，环境敏感程度为较敏感，本项目属于84---石油化工类建设项目，即I类项目进行地下水环境影响评价。由此确定本项目工作等级为一级。

5.2.3.2评价范围及环境保护目标

1、评价范围

①公式计算法

L=a x K x I x T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

a— 变化系数，a≥1，一般取2；本次取建议值2；

K—渗透系数，m/d，见附录B表B.1；本次选取细砂层5.5；

I—水力坡度，山前冲洪积扇区水力坡度10‰；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；本次取值5000d；

ne—有效孔隙度，本次本次取值0.36；

经过计算得地下水环境影响现状调查评价范围为项目区边界外扩1527m。

②查表法

表5-19   地下水环境现状调查评价范围参照表

由于上述两种方法均不能包括项目场地周边地下水环境保护目标，因此本次项目调查评价范围采用自定义法：西部以永田渠为界，东部以文峪河河床为界，北夏祠村-桥头村一带为界，南部以八里坟-苏家堡一带为界，总调查评价范围约36.8km2。

2、环境保护目标

（1）集中饮用水源地

根据《文水县乡镇水源地保护区划分技术报告》，距离厂址西北方向约500m处有一处孝义镇集中供水水源地。文水县集中供水水源地分布见图5-4，孝义镇集中供水水源地保护区范围见图5-5。

孝义镇集中供水供水水源为松散层孔隙、裂隙水，有水井1眼，位于孝义镇政府对面马路边院内。供水井封闭90m以上地层，含水层砂卵石较厚，水位埋深60m，地下水补给较充足，因此，富水性较强，属于承压含水层类型。

井深260m，坐标为东经111° 59'36.54"，北纬37°22'59.94"，井口标高759m。主要服务对象为孝义村、小学、乡镇府机关等，服务人口5000人，井的涌水量1920m3/d。

孝义镇集中供水水源保护区内存在农村生活污染，一级保护区内共有居民80人，保护区总面积30亩，面源污染内存在耕地8亩，垃圾堆放量5吨，保护区有干线公路穿越，存在危险品运输安全隐患。

依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/338-2007），孝义镇集中供水水源地一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径为80m的圆形区域为边界，保护区周长为502m，面积为0.02km2。

图5-4     文水县集中供水水源地分布图

图5-5  孝义镇集中供水水源地保护区划分图

（2）农村居民饮用水源

本次评价对项目周边12个自然村的饮用水源、取水层位等进行了调查统计。根据调查，调查水井数目为34眼，其中有22眼井有居民作为生活饮用水使用，其余12眼井为灌溉水井，取水层位为第四系上中更新统松散孔隙含水层，水井深度在7-260m，水位埋深3-60m。因此确定地下水环境保护目标为分散的农村居民饮用水源。本次评价重点进行项目污水泄漏对周围村庄水源井影响分析。

本次评价地下水环境保护目标为评价区内村庄饮用水井，地下水环境保护目标表见表5-20。地下水环境保护目标图见图5-6。

表5-20 地下水环境保护目标一览表

图5-6    地下水环境保护目标图

5.2.3.3评价区水文地质条件调查情况

### 1、气象与水文

（1）气象

文水县属暖温带大陆性干旱～半干旱气候，因地势高差相对较大，气候变化显著。据当地气象站1977～2010年统计资料：多年平均气温10.3℃，一月份最冷，月均气温-5.4℃；七月份最热，月均气温24.2℃；极端最低气温-26.5℃（1998年1月19日），极端最高气温39.5℃（2001年7月1日及2005年6月22日）。多年平均蒸发量1029.2mm。无霜期170天左右。最大冻土深度92cm(2000年2月出现4天)。

风向特点受季风支配，冬季以S、EN风为主，春季以WN、N风为主，夏季以EN风为主，秋季以S、WS、WN风为主。年均风速2.0m/s，10分钟最大风速22.0m/s，瞬时风速45m/s。

全县多年平均降水量442.6mm，年最大降水量为641.4mm(1983年)，年最小降水量为249.5mm（1999年）。降水多集中在每年的6～9月份，约占全年降水量的71.25%。多年平均降水量受地形等因素影响较明显，西部中山区(苍儿会)为549mm，边山区（文峪河水库）为431.9mm，中部倾斜平原区（文水县气象站）为418.0mm，东部冲积平均区为355.1mm。总体表现为由西部至东部降水量逐渐变小。历年各时段最大降水量为：5分钟11.7mm(1996年6月16日13时38分)，10分钟16.3mm(1990年7月11日2时00分)，1小时42.1mm(1990年7月11日1时43分)，24小时89.3(1996年7月9日)。最长连续降水时间为：1990年3月20～28日，连续10天降水量为182.0mm，一次最大降水量出现时间为1988年7月4日～10日，降水量为182.0mm。

（2）水文

文水县境内河流属黄河流域汾河水系（见图8-9），较大的河流与水库主要有汾河、文峪河、磁窑河、头道川河、二道川河、三道川河及边山涧河，其中文峪河上游建有文峪河水库，境内河流均具明显的夏雨型～山地型特点，流量随季节变化显著，夏秋季节流量大，来势猛；冬春季节流量小，部分河流甚至干涸。各河流水文地质特征简述如下：

图5-7    文水县地表水系图

2、地形地貌

文水县位于山西省中部，吕梁山中段东麓、汾河西岸。县境内地貌轮廓呈东西宽、南北窄的狭长条带状，地势西高东低，最高点位于开栅镇苍儿会办事处境内的大西沟岭上，海拔2169m，最低点位于西槽头乡王家社村西南，海拔739m，最大相对高差为1430m。以开栅镇～沟口～马西乡神堂村一线为界，西部山区属吕梁山脉东翼，海拔为1300～2169m，面积562.7km2，其地势高峻陡峭，山峦重叠，雄伟壮观，该区林木丛生，植被较好。山涧沟谷泉溪交汇。中南部山前为丘陵地带，海拔800～1300m，地形波浪起伏，梁、峁、丘连绵相接，沟壑纵横，土石相间堆积，植被较差，水土资源流失严重。东部为平缓的倾斜平原和冲积平原，海拔739～800m。

受地质构造、地层岩性的控制，区内形成不同类型的地貌景观。根据形态及成因类型可划分为四个大区十个小区，各区地貌形态特征及分布见表5-21及图5-8。

表5-21   地貌类型分区说明表

图5-8   文水县地貌分区图

3、水文地质条件

（1）区域水文地质条件

根据含水层岩性、地下水赋存条件和水动力特征的不同，区内地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水、碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水、碳酸盐岩类岩溶水和变质岩类裂隙水五类。

①松散岩类孔隙水

广泛分布于东部平原区及山区各河流河谷区。文峪河及其支流河谷区含水层岩性主要为第四系全新统及上更新统冲积、冲洪积砂砾石层，地下水水位埋深一般在40～60m之间，水量比较丰富，井孔单位涌水量1.88m3/s·m。地下水主要接受大气降水补给，排泄途径主要是人工开采、蒸发和补给基岩裂隙水。动态随季节性变化较为明显，水质良好，一般为H─N型，矿化度小于264mg/L。

山前冲洪积倾斜平原区含水层，岩性为第四系全新统及中、上更新统亚砂土、亚粘土夹砂层、砂砾石层，因地形平缓，储水条件相对较好，且赋存有多层砂砾含水层，浅层和中深层含水层，富水性中等～丰富，单位涌水量1.99～7.35m3/s·m，单井出水量可达1500t/d以上，矿化度286～941mg/L。

②碎屑岩类裂隙水

分布于文水县中部。含水岩组为二、三叠系和石炭系山西组砂岩、泥岩互层或互为夹层，砂岩为含水层，泥岩为隔水层，形成含水层、隔水层相间排列的多元含水结构。地下水主要接受大气降水入渗补给，局部接受地表水补给，沿层间裂隙运移。受地形、含水层结构及构造条件控制，形成裂隙潜水─承压水，受地形切割的影响，多以泉的形式排泄。地下水富水性一般较弱，单泉流量为0.006～0.4L/s，个别达4.7L/S，水质以H─N·S型为主，矿化度小于500mg/L左右。

③碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水

分布于文水县中部，石炭系太原组中的两层砂岩、三层灰岩为主要含水层，隔水层为太原组泥、页岩及本溪组铝土岩及泥页岩。地下水主要接受大气降水补给，富水性受构造及埋藏条件限制，在地表分水岭附近，由于出露位置较高，储水条件差，富水性极弱；同时含水层节理裂隙、溶蚀裂隙、孔洞的发育具有不均一性。从这方面来看，地下水富水性极不均匀，一般相对较弱，局部可能为中等富水，单井流量为10～60L/s。水质类型以H－C、H－N·M·C型为主，其次H·S－C·M型，矿化度800～1530mg/L。

④碳酸盐岩类岩溶水

广泛分布于二道川以南及三道川以北的高中山区和西社～神堂正断层一带两侧，含水岩组总厚800m左右，裂隙溶洞为主要贮水空间，寒武系中统张夏组鲕状灰岩和奥陶系中统上马家沟组纯质厚层灰岩为主要富水含水层，尤其在构造有利部位富水性强。西榆皮逆断层(F4)出露的阻溢泉，流量达90 L/s，动态稳定，含水层为寒武系中统鲕状灰岩；西社～神堂断裂带(F3)西侧和边山大断裂南段奥陶系中统上马家沟组厚层灰岩受断裂的影响，裂隙溶洞发育，导水性强，有利于岩溶水的汇集，富水性较强，目前水位埋深大，富水性不均，尚未开发。

岩溶水裸露区主要接受大气降水补给，受单斜构造的控制，在总体上由西北向东南迳流，在迳流过程中，部分地下水受次级构造的控制，侧面向南补给孔隙水，以泉的形式泄出地表，大部分沿迳流方向侧向补给冲积平原区孔隙水。

⑤花岗岩、变质岩类裂隙水

在本县中部中山区及西部大面积分布，地下水主要赋存在五台期混合杂岩带和界河口群混合岩化角闪斜长片麻岩风化裂隙中，为风化裂隙潜水。地下水接受大气降水补给，迳流途经短，在河谷两侧以泉的形式排泄，单泉流量一般为0.01～0.08L/s，水质类型以H－C·N型为主，矿化度一般300mg/L左右。

（2）调查评价区水文地质条件

项目区水文地质条件见水文地质平面图5-9、水文地质剖面图5-10及钻孔柱状图5-11。

图5-9   项目区水文地质图

图5-10   项目区水文地质剖面图

图5-11   项目区钻孔柱状图

5.2.3.3调查评价区污染源调查

根据《导则》要求，主要调查评价区内具有与建设项目产生或排放同种特征因子的地下水污染源。评价区内现状没有与建设项目产生或排放同种特征因子的工矿企业，不存在工业废水和固体废弃物等污染源。本次评价主要针对居民生活用水进行污染源调查。

根据现场调查，评价范围内生活污染源主要村庄的生活污水。村庄没有集中下水道及集水沟渠，各村单户生活污水排放量相对较小，一般随地泼洒，自然蒸发下渗。村庄居民基本户户均有旱厕，还有部分小规模畜禽养殖，定期清理堆肥，做农家肥使用。

5.2.3.4水文地质试验

1、渗水试验

（1）试验目的：测定包气带岩层的垂向渗透系数

（2）渗水试验点位置及地层情况

本次渗水试验点在项目区厂址内，进行渗水试验的地层主要为第四系黄土层。

（3）试验方法

本次渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高30cm。双环法在试坑底部同心压入直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为，由外环渗人的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流。试验装置包括渗水双环，两套带有刻度的烧杯、供水管及若干要填在试环底部的小砾石。

（4）技术要求

①保证试验期间内环和外环的水层在同一高度。

②试验过程中为保证不露出地面应使内外环的水层始终大于5cm，内环每加一次水计录一次时间，每次加水的量一致。

③渗水速率稳定延续1-2小时。

④应以水层在5cm的时刻为试验结束的时刻。

（5）参数计算及结果

双环渗水试验用内环的渗入水量作为计算渗透系数的流量。其表达式为：

K=Q/F/I                              （8-1）

I=(0.5h+Z+L)/ L                          （8-2）

式中：Q——稳定后的渗透流量（cm³/s）；

F——内环的过水断面面积(cm2)；

K——渗透系数(cm/s)；

L——试验时水的渗透深度(cm)；

h——毛细管压力，一般等于岩土毛细上升高度的一半(cm)；

Z——渗水环中的水层厚度(cm)。

计算结果见图5-12及表5-22。

图5-12   项目区渗水试验渗透速度历时曲线图

表5-22     包气带垂直入渗系数计算结果

| 试验地点 | F（cm2） | L（cm） | h（cm） | Z（cm） | Q/F（cm/s） | K（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 490.63 | 450 | 1.5 | 10 | 9.88×10-5 | 9.63×10-5 |

根据渗水试验历时曲线图及渗水试验计算结果，得出项目区包气带渗透系数为9.63×10-5 cm/s。

2、抽水试验

（1）试验目的：通过抽水试验测定含水层的渗透系数K，确定含水层的富水性。

（2）抽水试验井布置

根据项目区所处水文地质单元和调查范围内水井实际的分布情况，本次抽水试验在项目区周边布置单孔抽水试验2组。试验井的选取综合考虑了泵的安装情况、周围电源、电线架设情况、三角堰的安放、排水条件等因素，抽水井布置情况见表5-23，试验现场见照片5-13及5-14。

表5-23    抽水试验井布设表

| 试验区域 | 试验编号 | 井类型 | 编 号 | 井概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 位 置 | 井深 （m） | 井口直径(mm) | 井结构 | 取水层位 |
| 项目区 | 1 | 试验井 | #3 | 项目区南部加油站水井 | 80 | 800 | 水泥管 | 松散层 |
|  | 2 | 试验井 | #4 | 项目区水井 | 85 | 500 | 砖砌 | 松散层 |

照片5-13  3#井抽水试验               照片5-14  4#井抽水试验

（3）技术要求

①保证试验期间周围水井不能抽水。

②抽水前观测静止水位2-3小时。

③水位、流量的观测，按1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6、7、8、9、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120、140、160、180、200、220、240、260、280、300min的时间顺序进行，以后每隔30min观测一次，直到结束。

④抽水水位稳定延续2-4小时。

⑤水泵停抽后，观测恢复水位，观测频率同前。

⑥恢复水位观测延续时间要求达到水位恢复到80%以上。

（4）参数计算及结果

本次单孔抽水试验采用潜水稳定流裘布依公式和库萨金公式联立计算法计算参数，公式如下：

（8-3）

（8-4）

式中：Q——涌水量（m3/d）；

K——渗透系数（m/d）；

H——潜水含水层水位至含水层底板的高度（m）；

Sω——抽水井稳定水位降深值（m）；

R——影响半径（m）；

rω——抽水井的半径（m）。

试验计算结果如图5-15、5-16及表5-24所示。

图5-15 3#井抽水试验水位降深历时曲线图      图5-16  4#井抽水试验水位降深历时曲线图

表5-24   渗透系数计算结果

| 井编号 | 稳定时长（h） | Q（m3/d） | H（m） | 井深（m） | 水位埋深（m） | Sω（m） | rω（m） | K（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #3 | 2.2 | 20 | 25 | 80 | 62.35 | 2.5 | 0.3 | 1.65 |
| #4 | 2.5 | 18 | 24 | 85 | 61.31 | 3.1 | 0.25 | 3.15 |

根据抽水试验历时曲线图及裘布依公式和库萨金公式，得出3、4号井的渗透系数分别为1.65、3.15m/d。

5.2.3.5地下水水质预测

1、污染源

根据导则要求，结合背面项目的工程特征与环境特征，应预测建设项目对地下水水质产生的直接影响，重点预测对地下水环境保护目标的影响。因此，本次评价只对潜水进行预测分析与评价。

本项目污染源主要为生活污水及事故水池，正常工况下，本项目生活污水经厂区WSZ型地埋式污水处理设备处理后外排，事故水池四周及池底均采用钢筋混凝土砌筑，池底混凝土厚度约0.5m，事故水池中的污染物不会渗漏进入地下，不会对地下水含水层造成影响。

本项目产品碳酸锂是一种无机化合物，为无色单斜晶系结晶体或白色粉末，化学式为Li2CO3。溶于稀酸，微溶于水，在冷水中溶解度较热水下大。本次评价引用《化学基础数据—物质溶解度表》的数据，0℃时碳酸锂的溶解度为1.54g，100℃时碳酸锂的溶解度为0.72g，常温下(20℃)碳酸锂的溶解度为1.33g，因此碳酸锂污染物饱和浓度约为1330mg/L。本项目主要考虑事故水池非正常工况下渗漏对地下水的影响，假定事故水池池底（3m*3.5m*4m）出现长2m，宽0.3cm的裂缝，每日废水渗漏量为0.65m3/d。

2、预测因子的选取

预测因子选取原则：可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径；建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照HJ/T 2.3）、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。

本次评价以特征因子为选取依据，选取锂离子为预测因子，碳酸锂的浓度取达到溶解饱和时得饱和浓度1330mg/L，折算锂离子浓度为250mg/L。

3、情景设置

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）9.4情景设置：一般情况下，建设项目对正常工况和非正常工况的情景分别进行预测。

事故水池按照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）规定：坑、池、储水库宜用防水混凝土整体浇筑，内设其他防水层，防水层防渗等级为一级，不允许渗漏。因此，不进行正常工况情景下的预测。

非正常工况下，事故水池概化为连续性注入点污染源，非正常工况下采用允许渗漏量每天2L/m2的100倍作为非正常工况情景下的最大渗漏量。

4、地下水预测

地下水环境预测评价等级为一级，采用数值法进行预测。

（1）数值模型的建立

①水文地质概念模型

I.目标含水层

根据实际调查情况及污染物垂直迁移规律，受影响的主要为第四系全新统及上更新统的松散岩类孔隙潜水含水层，岩性主要为冲洪积粉质砂土层。因此概化第四系全新统及上更新统的松散岩类孔隙潜水含水层为此次模拟预测的目标含水层，将其概化为均质各向异性、连续分布、底板近似水平的含水层，第四系中更新统砂质粘土作为相对隔水层。

II.模型边界概化

根据实测第四系松散孔隙含水层水位线分布情况，模拟区边界概化见图5-17。

图5-17  模型边界概化图

III.含水层水力特征概化

从空间上看，第四系松散孔隙潜水含水层地下水流向以水平为主、垂直方向为辅，该含水层下部为粉质粘土相对隔水层，忽略向下的垂直运动。同时满足质量和能量守恒定律，地下水流动速度比较小，可视为层流运动，符合达西定律，地下水流速矢量在平面上分为x，y方向两个分量，可概化为二维流，含水层参数随空间变化，体现了水流的非均质性。

综上所述，将目标含水层系统的水动力学条件及结构概化为非均质各向同性二维非稳定流，流体概化为不可压缩的均质流体，密度为常数。

IV.汇源项概化

模拟区的源汇项主要包括补给项和排泄项。目标含水层的补给项主要为大气降水的垂直入渗面状垂直补给和上游侧向补给；排泄项以人工开采为主。

②数学模型

I.水流运移数学模型

本次模拟的是第四系松散孔隙潜水含水层，系统的补给项主要是大气降水，排泄项主要是人工开采。在不考虑水的密度变化条件下和向下部含水层渗透、越流补给的情况下，概化为非均质各向同性二维非稳定流。

式中：Ω—为地下水渗流区域；

K为沿x，y坐标轴方向的渗透系数(m/d)；

h为点(x，y)在t时刻水头值(m)；

h0为含水层的初始水头(m)；

μ为含水层给水度(l/m)；

W为源汇项(m/d)；

为边界的外法线方向；

Kn为边界法线方向的渗透系数(m/d)；

q为渗流区二类边界上的单位面积流量(m3/d)；

D2表示第二类定流量边界；

D3为第二类隔水边界。

II.溶质运移数值模型

本次建立的地下水溶质运移模型是在二维水流影响基础下的二维弥散问题，水流主方向和坐标轴重合，溶液密度不变，不考虑线性平衡等温吸附作用，不考虑化学反应、溶解相和吸附相的速率相等。在此前提下，溶质运移的二维水动力弥散方程的数学模型如下：

式中：

C—地下水中组分的溶解相浓度，（ML-3）；

uxx、uyy—x、y方向的实际水流速度，（LT-1）；

t—时间，（T）；

Dxx、Dyy—x、y方向的水动力弥散系数张量，（L2T-1）；

Ω—溶质渗流区域；

f—吸附作用产生的溶质增量，（M T-1）；

—第二类边界；

—边界溶质通量，（MT-1）；

—渗流速度，（LT-1）；

c0—初始浓度，（ML-3）；

—第二类边界外法线方向；

gradc—浓度梯度。

③边界条件和初始条件处理

利用Visual Modflow，对模拟区进行二维网格剖分，模拟区平面示意图见图5-18。

图5-18    模拟区网格剖分平面示意图

I.边界条件处理

Q =K×D×M×I

式中：Q—侧向排泄量（m3/d）；

K—渗透系数（m/d）；

D—剖面宽度（m）；

M—含水层厚度（m）；

I—垂直于剖面的水力坡度（%）。

溶质模型四周边界将以定浓度赋值的方式输入，模型的边界均为二类边界，边界上溶质通量为0。

II.初始条件处理

本项目水流模型碳酸锂初始浓度设定为0mg/L。

④源汇项处理

I.大气降雨入渗补给

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

Q降=0.1∑αiPiAi

式中：Q降—多年平均降水入渗补给（万m3/yr）

P—多年平均降雨量（mm/yr）

α—降水入渗系数

A—计算区面积（km2）

MODFLOW水流模型中补给项的赋值单位为mm/yr，因此式还可简化为q降=∑αiPi，其中q为单位面积内多年平均降水入渗补给（mm/yr）。α采用《山西省文水县文峪河冲洪积扇区水文地质详查报告》成果，第四系中上更新统覆盖区取0.16。P采用多年平均降雨量较大值442.6mm/yr。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用RECHARGE（补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元。

II.排泄

潜水蒸发量是指当潜水水位埋深小于6m时，水分在毛管力的作用下向上运动，最终以地面蒸发的形式损失。模型区水位埋深均大于6m，蒸发可忽略不计。

模拟区的人工开采主要是各村庄水井的生产、生活用水。

⑤参数分区

参与地下水均衡计算的水文地质参数主要有含水层的渗透系数K、给水度μ。根据收集抽水试验资料，渗透系数值6.65-10.62m/d；根据水文地质参数经验值，给水度选取平均值0.17。模拟区水文地质参数分区见表5-25及图5-19。

表5-25   水文地质参数分区表

| 分区 水文地质参数 | Ⅰ | Ⅱ | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Kx（m/d) | 1.65 | 3.15 | 6.65 |
| Ky（m/d) | 1.65 | 3.15 | 6.65 |
| us | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

图5-19    模拟区水文地质参数分区图

⑥模型识别

选择2017年3月—2017年6月作为模型的识别阶段，以1个月为一个时间段，将水文地质参数经验值输入模型，作为模型调参的初始值，运行预报模型，通过实测水位和校核水位拟合分析，如果校核水位与实测水位相差很大，则根据参数变化范围和实际水位差值，重新给定一组参数，直至二者拟合较好为止。

通过调参计算，参数结果见表5-26，实测水位和校核水位等值线的水位拟合小于1m的绝对误差占已知水位的80%以上，拟合结果（拟合效果见图5-20）较好，说明含水层概化、参数选择符合实际。

表5-26    调参后水文地质参数分区表

| 分区 水文地质参数 | Ⅰ | Ⅱ | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Kx（m/d) | 1.5 | 3.2 | 4.6 |
| Ky（m/d) | 1.5 | 3.2 | 4.6 |
| us | 0.13 | 0.15 | 0.15 |

图5-20    模型识别水位拟合图

（2）模拟预测结果

污染物为锂离子，本次预测纵向弥散系数取经验值10m2/d。当事故水池底板破裂发生泄漏，锂离子以定浓度250mg/L进入目标含水层，可将事故水池泄漏看做持续性注入定浓度的点污染源。应用Modflow预测锂离子污染物进入目标含水层后，100天、1000天、10年后的迁移距离及影响面积（模拟污染物运移结果见图5-21图8-23及表5-27）。

事故水池发生泄漏100天后，锂离子污染晕前锋沿水流方向运移最远162.5m，往上游弥散最大距离为40.5m，往左侧弥散最大距离约为55.2m，往右侧弥散最大距离约为50.7m，影响面积约19.18hm2；1000天后，污染晕前锋沿水流方向运移最远885.3m，往左侧弥散最大距离约为81.8m，往右侧弥散最大距离约为78.7m，影响面积约25.68hm2；10年后，污染晕前锋沿水流方向运移最远约1125.6m，往左侧弥散最大距离约为157.6m，往右侧弥散最大距离约为155.7m，影响面积约32.68hm2。

表5-27   模拟期内锂离子运移距离及影响面积

| 项目 时间 | 下游 （m） | 上游 （m） | 左侧 （m） | 右侧 （m） | 影响面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 162.5 | 40.5 | 55.2 | 50.7 | 19.18 |
| 1000d | 885.3 | 47.5 | 81.8 | 78.7 | 25.68 |
| 10a | 1125.6 | 65.7 | 157.6 | 155.7 | 32.68 |

图5-21 事故水池泄露100d锂离子运移范围示意图

图5-22  事故水池泄露1000d锂离子运移范围示意图

图5-23  事故水池泄露10a锂离子运移范围示意图

（3）对敏感目标的影响分析

根据模拟计算结果，非正常工况下事故水池若发生泄露，在设定情景10年后，污水沿潜水层地下水水流方向向下游的最大迁移距离为1125.6m将会对项目区、孝义镇孝义村、马村水井产生水质影响。由此可见，如果事故水池发生泄露，却未及时采取相应有效的补救措施，10年后，污染物将往下游迁移，对下游各村饮用水井产生水质威胁。

本项目位于孝义镇集中供水水源地的下游，距集中供水水源地保护区边界约500m，根据上述溶质运移结果可知，10a后碳酸氢锂污染物往上游弥散最大距离为65.7m，即上游碳酸氢锂污染物上游弥散影响边界距孝义镇集中供水水源地保护区边界约434.3m，因此本项目不会对孝义镇集中供水水源地产生直接影响。

5.2.3.6地下水环境保护措施

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。

1.源头控制

源头控制措施主要包括在事故油池的工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

2.分区防控

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。

（1）项目区硬化（简单防渗区）

项目区全部采用混凝土硬化，混凝土渗透系数为10-6cm/s。

（2）事故水池（重点防渗区）

池底需采用防渗钢筋混凝土，池内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0x10-12cm/s。对防渗层及时查修，确保防渗层达到设计要求。

表5-28    防渗分区表

3.污染监控

本次评价给出地下水污染监控计划，目的在于保护评价区内居民饮水安全，对水质污染及时预警，并采合理的补救措施。

- 监测点位

表5-29   地下水环境跟踪监测点一览表

图5-24   地下水环境跟踪监测点布置图

（2）监测项目

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项。

地下水化学因子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CI-、SO42-

（3）监测频率

每年6次，逢单月采样一次，委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

4.应急响应

为了及时准确地掌握项目周围地下水环境污染状况，建议委托有资质单位对跟踪监测点进行地下水水位、水质的长期动态监测工作，成立应急小组，编制应急预案。若地下水监测井监测数据出现超标现象，及时反馈应急小组和相关领导与部门，启动相应的应急处置方案，积极查找地下水污染事故原因及调查地下水影响范围和程度，启动地下水应急措施，为管理部门和技术部门提供信息保障以及可靠的技术支持。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本工程生产不会对地下水造成直接影响，得出本建设项目地下水环境影响可以接受。

5.2.4固体废物治理措施

5.2.4.1固体废物来源、产生量及处理方式

高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质、纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料、电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质、锰酸锂除磁工序除去的杂质、化验室性能测试产生的废料为一般固废，定期清运至环卫部门指定地点清运处置。

高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂为危险废物，厂区内设危险废物暂存间（10m2）暂存后交由有危险废物处理资质单位处置。

生活垃圾收集后定期清运至环卫部门指定地点清运处置。

5.2.4.2固体废物环境影响分析

①工业固体废物的特点

固体废物除直接占用土地和空间外，其对环境的影响将会通过水、气或土壤进行。因此，固体废弃物既是造成水、大气、土壤污染的“源头”，又是废水、废气处理的“终态物”。这一特性揭示人们应尽量避免和减少固体废物的产生，避免向水体、大气及土壤环境中排放。如任其排放，让废水、废气治理后的泥、尘等“终态物”污染环境，其结果将会带来环境污染的恶性循环。

②固体废物污染途径

工程生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成危害，主要表现在以下几方面：

（1）占用土地、污染土壤、危害植物

堆放工业固体废弃物需要占用大量土地。如果是历史长期堆积，在风吹、日晒、雨淋和自然风化作用下，使固体废弃物中有害物质进入土壤，就会使土壤被有害、有毒化学物质、病原体、放射线物质等污染，导致土壤结构改变。这种污染还将影响土壤中微生物的生长活动。有碍植物根系增长，或在植物体内积蓄，通过食物链使各种有害物质进入水体，危及人体健康。

（2）对水环境的污染

如果长期向水体排放固体废弃物，不仅占用河床、淤积河道，而且会形成沉积物、悬浮物、可溶物等严重地污染水体，危及水生生物的生存及繁殖。

（3）对大气环境的污染

固体废物能够通过散发恶臭、毒气、微粒扩散、自燃等方式污染大气环境。

（4）固体废弃物堆存场所往往容易出现塌方、泥石滑坡流失、自燃、起火、爆炸等事故，造成人民生命财产的重大损失。

（5）含有机物的固体废弃物是苍蝇、蚊虫及致病细菌孽生、繁衍，鼠类肆虐的场所，是流行病的重要发生源，对人群健康造成极大威胁。

综上所述，工业固体废弃物不合理的长期堆放，会发生物理的、化学的、生物的变化，对周围环境造成严重污染，进而危害人体健康。

5.2.4.3固体废物特征及处置方式分析

固体废物中成份较为复杂，如果处理不当会对大气、水体、土壤及人体健康产生危害，因此，本着无害化、减量化直至资源化的原则，根据固体废物的化学特征寻求合理的处置方式和综合利用途径是非常重要的。

表5-30      固体废物产生情况

5.2.4.4结论

本项目产生的固体废物分为一般工业固体废物和生活垃圾。高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质、纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料、电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质、锰酸锂除磁工序除去的杂质、化验室性能测试产生的废料均为一般固废，定期清运至环卫部门指定地点清运处置。高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂为危险废物，厂区内设危险废物暂存间（10m2）暂存后交由有危险废物处理资质单位处置。生活垃圾收集后定期清运至环卫部门指定地点清运处置。从根本上防止了废渣的污染，对区域的自然环境、生态、人群健康均不会造成大的危害。

### 5.2.5环境噪声影响及预测评价

5.2.5.1环境噪声预测方法

声源在经过治理后，考虑到传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为：

L（r）=L(r0)-(△L1+△L2+△L3+△L4)

式中：L（r）—距声源r处受声点声压级，dB(A)；

L（r0）—参考点r0处的声压级，dB(A) ；

L1—传播距离引起的衰减量，dB(A)；

L2—声屏障引起的衰减量，dB(A)；

L3—空气吸收引起的衰减量，dB(A)；

L4—附加衰减量，dB(A)。

⑴距离衰减量△L1

对于点源

式中：r—预测点距声源的距离，米；

r0—参考点距声源的距离，米。

⑵声屏障衰减量△L2

声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量较大的衰减

式中：N—菲涅耳数；

λ—声波波长，m；

δ—声程差，m。

⑶ 空气吸收引起的衰减量△L3

空气吸收声波而引起的衰减量可由下列公式计算：

式中：α--每100米空气吸声系数。

根据类比调查，本评价取α=0.6。

根据当地多年气象资料统计，年平均气温为9.2℃，声源噪声为100-2000HZ范围内，从而空气吸声系数为0.2-1.0之间，本评价取α=0.6。

⑷附加衰减量△L4

⑸各噪声源对预测点共同作用的等效声级（总声压级）△Lp

式中：Li——i声源在预测点的声压级，dB(A)。

⑹声压级预测值L预测

考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值L预测为：

式中：L背——受声点背景噪声的声压级，dB(A)。

5.2.5.2环境噪声合成模式

本评价噪声预测在现状监测的基础上，结合本项目的设备运行噪声，计算各预测点的等效声级，各测点的声级分别按下列公式进行计算：

式中：Leq--环境噪声预测点的等效声级，dB(A)；

T--计算等效声级的时间；

LAin，I--第i个室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，I）；

LAout，j--第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，i）；

N--室外声源个数；

M--等效室外声源个数。

5.2.5.3拟建工程声源及源强分析

项目运营后高噪设备有：各类设备和泵类等。主要高声压级设备声压级见表5-31。

表5-31    厂内主要噪声污染源dB（A）

5.2.5.4噪声预测结果

1、环境噪声预测结果

利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。环境噪声预测结果见表5-32。厂界噪声贡献值等值线图见图5-25。

表5-32    环境噪声预测结果dB（A）

2、环境噪声影响评价

根据上述预测结果可以看出，本工程运营后厂区噪声源对厂界四周有不同程度的影响，昼间贡献值为53.59~54.56dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。敏感点昼间、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.2.5.5噪声污染防治对策

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源噪声强度大，连续生产等特点，本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

（1）总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并以绿化带隔离.

（2）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如各类设备、泵类、风机等设备置于室内，利用建筑物隔声并设减振底座。

（3）尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准。

（4）泵类基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。

（5）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。

（6）运输车辆要限制车速，经过村庄时要减速行驶，夜间要禁止鸣笛。

图5-25   厂界噪声预测分布图

### 5.2.7生态环境影响分析

本项目在现有山西汾西安泰机械制造有限公司厂区内建设本项目，占地不改变现有土地利用现状。

5.2.7.1对土壤生态的影响分析

工程生产对土壤的影响途径主要有两条，一为生产排污水及生产用水无组织渗漏，二为生产性固体废物的堆积淋溶。污染物通过以上途径积存于土壤中，影响土壤的透气性，使土壤的物理、化学性质破坏，出现板结。

本项目生产废水主要包括有去离子水制备产生的高浓水及生活污水。生活污水经SBR地埋式污水处理设施处置后回用于厂区绿化；去离子水制备产生的高浓水，主要为盐类，经厂区总排口外排。因此正常生产情况下，本工程生产废水对土壤的影响较小。

对于无组织渗漏的废水， 评价要求将生产区所有裸露地面硬化并做好防渗处理。 另外，对一些重点设备、事故水池等附近按照防渗要求搞好防渗处理。在采取以上措施后，废水的无组织渗漏对土壤的影响不大。

本工程产生的固体废物主要有废滤料、废树脂、废电池、除磁杂质（铁）、生活垃圾等。其中，高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质、纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料、电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质、锰酸锂除磁工序除去的杂质、化验室性能测试产生的废料均为一般固废，定期清运至环卫部门指定地点清运处置。高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂为危险废物，厂区内设危险废物暂存间（10m2）暂存后交由有危险废物处理资质单位处置。生活垃圾收集后定期清运至环卫部门指定地点清运处置。通过以上处理，本工程全部废物均得到了合理的利用或处置，可将固体废物对环境的不良影响降低到最小程度，因此，上述污染物不会对土壤造成大的不利影响。

5.2.7.2生态环境保护对策

针对本项目特征，项目建成后的生态恢复与保护措施重点在以下几方面：

（1）搞好厂区厂界的生态恢复。生产区内要进行防渗硬化，生活区要进行科学合理的生态景观设计，进行合理绿化。

（2）严格保护厂址周边的农生态系统，本项目的建设不得向外扩张和多占土地，所有的设施和道路建设不能防碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

（3）加强对职工的素质教育，增加清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

（4）积极预防人为因素引起的环境生态破坏，让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性。

第六章  环境保护措施及其可行性论证

## 6.1概述

本评价环境保护对策，是在结合当地环境保护目标、环境现状以及本工程排污特点、企业的技术能力和经济能力等各方面因素的基础上，制定出具有合理性、可操作性和实用性的污染防措施、生态保护综合措施，尽量减少工程对周围环境的不良影响。运行过程中除需满足各污染源的达标排放外，还应结合当地环境功能和环境规划的要求，满足污染物总量控制指标。通过对地表塌陷的综合整治和环境保护措施的制定、落实，维护区域生态环境，促进企业和经济的协调发展，使企业走上可持续发展的道路。

据此，本章节将在工程分析及相关章节的基础上，对有关内容进行汇总、完善，并依据目前的政策、法规要求，在技术、管理等方面提出一一对应的环境保护措施。

## 6.2 施工期污染及防治措施

本拟建工程施工期的大气污染主要是道路扬尘、运输车辆扬尘；废水主要是施工废水与工人生活污水；噪声主要是施工机械设备噪声；固体废物主要是施工废料与废弃土石。其防治措施具体见表6-1。

表6-1  工程建设期污染防治措施汇总

项目建设期污染属于短期影响，待施工结束后，污染会慢慢消失，运营期相对于建设期来说，时间较长，持续于整个生产运营期，所以，本次环评重点对运营期污染及防治措施进行论证。

## 6.3运营期污染及防治措施

### 6.3.1 运营期大气污染分析及防治措施

本项目运营期产生的废气主要有高纯碳酸锂烘干粉尘、电池级碳酸锂破碎粉尘、锰酸锂装钵粉尘、锰酸锂筛分粉尘、锰酸锂破碎粉尘。

碳酸锂烘干工序（2台烘干设备）安装2套布袋除尘器收集物料，经布袋除尘后最终经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3；电池级碳酸锂破碎后经旋风分离上料至滤筒除尘器收集物料，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.9%，排放浓度30mg/m3；锰酸锂装钵过程产生的粉尘与锰酸锂筛分粉尘一并引入布袋除尘器处置，其中，锰酸锂装钵工序上方设集气罩收集粉尘，锰酸锂筛分工序全封闭收集粉尘，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3；锰酸锂破碎后经旋风分离上料至滤筒除尘器收集物料，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.9%，排放浓度30mg/m3。

各污染物统计见下表。

表6-2     本工程废气污染源产生及治理情况汇总一览表

### 6.3.2 运营期废水污染及防治措施

本项目运行期产生的废水为去离子水制备产生的高浓水及生活污水。

去离子水制备工序排水成分主要为盐类，属清净下水，经厂区总排口外排。生活污水经厂区SBR型地埋式污水处理一体化设备（0.15m3/h）处理后回用于厂区绿化洒水，不外排。

本工程污水处理装置拟采用SBR型地埋式污水处理一体化设备，设计规模为0.15m3/h。SBR活性污泥法是在单一的反应器内，按时间顺序进行进水、反应（曝气）、沉淀、出水、待机等基本操作，从污水的流入开始到待机时间结束为一个周期操作，这样周而复始，从而达到污水处理的目的。

表6-3     本项目废水来源及处置措施一览表

采取以上措施后，本项目产生的废水对周围水环境影响甚微。

### 6.3.3 运营期固体废物及处置措施

本项目运行产生的固体废弃物主要为高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质、高纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料、高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂、电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质、锰酸锂除磁工序除去的杂质、化验室性能测试产生的废电池及生活垃圾。

高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质、纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料、电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质、锰酸锂除磁工序除去的杂质、化验室性能测试产生的废料均为一般固废，定期清运至环卫部门指定地点清运处置。高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂为危险废物，厂区内设危险废物暂存间（10m2）暂存后交由有危险废物处理资质单位处置。生活垃圾收集后定期清运至环卫部门指定地点清运处置。项目固体废物产生情况及治理措施见下表。

表6-4    本工程固废产生及治理情况一览表

6.3.3.1一般工业固体废物的临时堆放和转移

（1）厂内暂存

由于本项目产生的固体废物需要在厂内临时堆放，因此，需要设置一般工业固体废物暂存区和垃圾箱。

一般工业固体废物暂存区应满足以下要求：一般工业固体废物暂存区位置要避开办公及厂区生活区；应位于常年最大风频下风向，同时要避免在厂区内地势低处，避开厂区内汇水点；暂存区要用防渗水泥进行硬化，四周设立裙脚；同时设置防雨布、防雨蓬等措施。

（2）运输与转移

本工程产生的一般工业固体废物在运输转移过程中采用封闭式的车辆，避免在运输过程中沿路抛洒对环境造成不良影响。

6.3.3.2危险废物的暂存及转移

本次项目产生的危险废物在外送处置前，暂存于危废暂存库。根据本项目产生危废的特性，环评拟采取厂内设危废暂存间并定期由危废处置单位进行处置。

本项目危废暂存位于厂区西北角，面积为10m2。环评要求对危废暂存库进行分区管理，危废库设置明显的危废标识和围挡措施。本次评价依据废物全过程控制的原则，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求公司设置专用危险废物临时贮存场，危险废物贮存应该满足以下要求：

贮存设施的设计要求：

（1）危险废物贮存容器

- 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

- 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

- 装载危险废物的容器必须完好无损；

- 装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)；

- 液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm 并有放气孔的桶中；

- 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

（2）危险废物临时贮存间的设计原则

- 地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

- 必须有泄漏液体收集池；

- 设施内要有安全照明设施和观察窗口；

- 用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；

- 应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5；

- 不相容的危险废物必须分开存放；

- 在危废暂存库周围设置围堰，防止事故时危险废物外泄，造成对外环境的影响。

（3）危险废物的堆放

- 贮存设施基础必须做防渗处理，采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于150mm）＋水泥基渗透结晶型抗防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构形式，渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；

- 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

- 贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签；

- 贮存设施应封闭，应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施；

（4）贮存设施外建设雨水疏导系统，保证能防止雨水不流到危险废物堆中；

（5）贮存场要设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志；

（6）贮存场周围设置围墙或防护栅栏，避免他人进入；

（7）建设单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训；

（8）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作，建设单位应编制应急预案。

（9）危险废物的转运

废物应及时转运，废物的转运过程中应装入高密度聚乙烯袋子并封闭，以防散落，必要时将袋子盛入不锈钢制的容器内转运，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移单联管理办法》。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

综上，本项目运行产生的固体废物均能得到合理处置。

### 6.3.4 运营期噪声防治措施

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源噪声强度大，连续生产等特点，本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

（1）总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并以绿化带隔离.

（2）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如各类设备、泵类、风机等设备置于室内，利用建筑物隔声并设减振底座。

（3）尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准。

（4）泵类基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。

（5）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。

（6）运输车辆要限制车速，经过村庄时要减速行驶，夜间要禁止鸣笛。

## 6.4非正常及事故情况下污染防治措施

### 6.4.1 非正常排放污染防治措施

本项目非正常生产主要是指环保设施达不到设计规定指标情况下的超额排污。对于非正常排放，本项目拟采取以下措施加以控制：

（1）设计方面

要选用较先进的生产工艺技术，尽可能采用新设备、新材料，在整个生产装置设计上要充分考虑到各种可能诱发非正常生产发生的因素，并使生产设备和管道对这些因素有一定的抗击能力。对污染物治理同样也选用较先进的治理技术，将污染物排放降低到最小限度。

（2）施工方面

要严格按国家有关规定进行施工，并加强各方面的质量监督，尤其是生产装置设备、管道及管件，必须符合国家的有关质量标准，施工完毕后要进行严格的竣工验收，合格后才能正式投入运行。

（3）操作运行管理方面

查阅有关资料，各类非正常及事故的发生大多数与操作运行管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度，操作人员持证上岗并严格按操作规程进行精心操作，并且加强对设备、管道及管件维护和检修。对污染物治理设施的管理、建设单位应当更加重视，才能更好地发挥其治理效果。

### 6.4.2 其他污染控制措施

1、防渗要求

本项目在建设期应加强全厂防渗工作，确保生产不会对地下水造成影响。

本工程应根据污水产生排放特点划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案。重点做好事故水池及高纯碳酸锂母液罐的防渗工作，使工程生产不会对地下水造成影响。本工程全厂防渗区域分为重点污染防治区、一般污染防治区。本项目防渗根据以上分区防渗要求具体情况见表6-5。

表6-5    本项目分区防渗具体要求一览表

防渗设计及施工应严格按照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）中有关规定实施，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。

2、事故废水处理

本项目综合考虑生产可能出现的事故状况，拟在厂区内设置40m3事故水池一座，保证工程产生的含污染废水及事故废水不外排。

## 6.5生态保护措施

（1）搞好厂区厂界的生态恢复。生产区内要进行防渗硬化，生活区要进行科学合理的生态景观设计，进行合理绿化。

（2）严格保护厂址周边的农生态系统，本项目的建设不得向外扩张和多占土地，所有的设施和道路建设不能防碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

（3）加强对职工的素质教育，增加清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

（4）积极预防人为因素引起的环境生态破坏，让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性。

总之，企业应加强对绿化工作重要性的认识，配备专职人员对绿化工作进行管理，逐年增加绿化投资，以保证绿化工作的长期开展。

## 6.6建立严格的环境管理制度

企业的管理水平是影响环境污染水平的重要因素之一，本项目在运行过程中产生的污染物较少，并且对各污染环节都采取了目前国内成熟、较为先进的治理措施，但如管理不善、工作人员素质不高，治理措施得不到有效的落实，则会对环境产生较大的不良影响，造成严重后果。完善的环境管理制度是减少污染，保护环境质量最有效、最经济的手段。

（1）本项目环境管理要严格按照本评价提出的环境管理和监测计划实施，建立自上而下的管理机构和规章制度，制定环境保护与奖惩挂钩的制度，并将制度中规定的各项内容一一落实到实处，发挥其正作用。

（2）加强职工环保政策、环保意识的宣传，提高职工环保意识。

（3）建立长期环境管理计划和规划，把环保工作作为企业长期发展的一个重要因素，真正实现可持续发展。

（4）做好监测记录，加强环境监控管理，确保数据的真实性与可靠性。

第七章  环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是综合分析建设项目环境、经济和社会效益的一项重要工作内容。通过分析三者之间的依存关系，分析衡量环保投入所能收到的环境效果。本评价采用指标法进行计算，即在费用指标和效益指标计算的基础上，进行环境效益静态分析，说明环境效益的可行性。

## 7.1经济及社会效益分析

本工程总投资6000万元，产品市场前景广阔，经济效益好，对企业的发展具有重要的意义。此外，本工程投产后，还可带动当地相关产业的经济发展，提高地方政府的税收收入，改善周围村民生活水平，具有一定的积极作用。

同时，在企业形成现代化的生产模式后，良好的管理和清洁的厂容厂貌也可为企业下一步发展征得公众的认可提供条件。

从以上分析可知，项目的实施，在企业提高经济效益的同时，社会效益也较为显著。

## 7.2环境效益分析

本工程采用先进工艺，同时配套了相对完善的污染控制措施，工程投产后，对环境的影响可降到最小，能够做到在发展经济的同时，注重对环境的保护，具有一定的环境效益。

## 7.3环保投资

新建工程建设环保投资122万元，占工程总投资（6000万元）的2.03%。本项目环保投资一览表见表7-1。

表7-1   本项目环保投资一览表

## 7.4项目费用指标

环保费用指标由治理费用和辅助费用两部分组成，其中治理费用是指一次性投资和运行费用，辅助费用是为了充分发挥治理方案的效益而发生的管理、监测等费用。

### 7.4.1治理费用（C1）

治理费用计算公式如下：

C1=C1-1/n+C1-2

式中:C1-1—环保投资，为122万元

C1-2--运行费用，取C1-1的20%

n--设备折旧年限，取n=20年

由上式计算出本工程环保治理费用为30.5万元/年。

### 7.4.2辅助费用(C2)

辅助费用计算公式如下:

C2=U+V+W

式中:U--管理费用，取0.5万元/年

V--咨询、学术交流费用，取0.5万元/年

W--准备和执行环保政策的费用，取0.5万元/年

由上式计算出辅助费用C2为1.5万元/年。

费用总指标C=C1+C2=32万元/年。

## 7.5项目经济效益

污染治理措施的实施，不仅可有效控制污染，而且会带来一定的经济效益，主要体现在两方面，一是直接经济效益(R1)，环保措施对废物回收利用所获得的产品价值；二是间接经济效益(R2)，环保措施实施后的社会效益。

### 7.5.1直接经济效益(R1)

直接经济效益按下式计算：

R1=Ni + Mi + Qi + Si + Ti

式中：Ni--能源利用的经济效益

Mi--水资源利用的经济效益

Qi--废气利用的经济效益

Si--固体废物利用的经济效益

Ti--废水中物质利用的经济效益

i--利用项目个数

本工程在污染治理过程中回收和利用的各种物料及节能降耗所带来的经济效益情况见表7-2。

表7-2  环保措施经济效益估算表

### 7.5.2间接经济效益(R2)

间接经济效益R2是由环保设施投入运行期间，所能减少的损失和补偿性费用构成的，一般按下式计算：

R2 = Ji + Ki + Zi

式中：Ji--控制污染后对环境减少的损失

Ki--控制污染后对人体减少的损失

Zi--控制污染减少的排污费

若无实际数据，取直接经济效益的10%，则R2=3.98万元

经计算，本工程经济效益总指标R=R1+R2=43.75

## 7.6环境影响损益的静态分析

### 7.6.1净效益

年净效益为环保投资的直接经济效益扣除污染控制费用（R1-C1），即：

9.27万元。

### 7.6.2效益与费用比

效益与费用之比R/C=43.75/32=1.37>1

由此可以看出，本工程在进行污染物治理的同时，也将带来良好的经济效益。同时，环保设施的运行也为经济操作。因此，从环境影响损益角度讲，本工程建设是可行的。

## 7.7结论

综合上述对本工程经济、社会、环境效益三方面的分析可知，本工程投产后，不仅可增加当地财政收入，解决部分人员就业问题，还在减少污染排放的同时，通过回收物料和加强综合利用，体现出污染治理节能降耗带来的经济效益，可实现社会、经济、环境效益的和谐统一。

第八章  环境管理和监测计划

环境管理是以环境科学为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的破坏和污染进行控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规地完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响企业的生存与发展，因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动的预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而产生的环境风险，为企业实现可持续发展打下坚实的基础。

山西北斗星新材料有限公司目前已成立环保管理机构，由厂长担任总负责人，负责全厂环境保护的监督和管理工作。为保证本次工程的建设能够从较高的层次上达到环境保护的要求，评价将对企业提出环境管理机构、环境管理制度、环境管理计划等要求，加强企业的环境管理。

## 8.1环境管理

### 8.1.1总章

（1）为有效地防止环境污染，促进高标准现代化企业建设，特制订《山西北斗星新材料有限公司环境保护规章制度》。

（2）公司环境保护的主要任务是：适应生产建设的发展，控制污染源的产生，防止环境污染，为职工创造清洁适宜的生活和生产环境，促进企业现代化建设。

（3）必须实行综合利用的方针，对工业废渣要进一步做好综合利用，防止破坏生态环境。

（4）保护环境人人有责，各级领导群众必须遵守国家制定的各项政策、法令，有权控告一切违法破坏环境的部门和个人。

（5）厂内各部门要认真贯彻执行本制度，切实重视抓好环境保护工作，环保科要负责协调和监督工作。

### 8.1.2环境管理体系与职责

（1）企业内部的环境管理体系

目前厂区设环境保护科，由总经理任主任，副总经理、总工程师任副主任，负责日常环境保护工作，并配备1名专职环保人员。

图8-1  企业环境管理组织网络图

（2）环保科职责和任务

环保科是厂内行政职能科室，是厂区环保工作的办事机构，负责全厂的环境管理和监测工作。

1、负责贯彻、执行国家的环保方针、政策，组织制定本单位的各项环保制度，并督促执行。

2、开展内容丰富的宣传、教育工作，普及环保知识，提高人民的环保意识。

3、编制本单位环境保护长远规划和年度计划。提高审查环境项目所需资金、设备、材料，并负责检查环保计划的实施。

4、负责本厂的环境监测管理工作。认真执行环境评价和“三同时”制度。协助全厂搞好投产前的环保工程验收工作。

5、开展污染源调查工作，掌握本单位污染状况，制定本单位治理放案。

6、积极治理环境污染，管好用好环保资金。

7、负责搞好环保统计工作，及时、准确的上报各种环保统计报表。

8、负责本单位环保专业人员的业务、技术培训，提高他们的业务水平和技术素质。

9、加强新技术、新工艺的研究，促进“三废”资源化，收集相关信息，搞好污染治理，负责有关环保方面的咨询。

10、认真执行上级环保部门对矿下达的环境目标责任制，采用无污染、少污染的先进工艺，完成自立项目。

11、按国家制定的有关环保政策、法规，按时缴纳排污费。

### 8.1.3环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

根据自身的具体情况，本公司制定了相应的环境管理制度，包括：

（1）环境保护管理条例；

（2）环境管理的经济责任制；

（3）环保设施运行与管理制度；

（4）环境管理岗位责任制；

（5）环境管理技术规程；

（6）环境保护的考核制度；

（7）环境保护奖惩办法。

### 8.1.4环境管理计划

针对本工程不同的工作阶段，需制定有关的环境管理计划。

具体管理内容、管理计划，详见表8-1、表8-2。

### 8.1.5环境管理重点

本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

（1）建设过程相应的环境管理；

① 危废暂存库的合理选择与处理堆存；

② 建设施工过程的污染治理与施工管理；

③ 环境保护设施的建设。

（2）生产运行过程相应的环境管理，包括：

① 地下水的污染防治；

② 各除尘装置日常管理与维护工作；

③ 各工段污染控制设施（气、水、声、渣）的管理与维护。

表8-1    各阶段环境管理工作的具体内容

表8-2     主要环境管理方案表

④ 危废等固体废物的堆存管理；

⑥ 厂址区内外绿化管理；

⑦ 运输道路的管理。

对厂区各类排污口应进行相应的规范，包括：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见表8-3。

表8-3     排放口图形标志

## 8.2环境监测计划

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据本建设项目的隶属、性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，本评价要求企业设立环境监测室，并设专职人员（1~2人），配备必要的仪器设备开展日常监测任务。其中废水自测，废气委托有资质单位进行监测。

### 8.2.1环境监测机构的职责和任务

（1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

（2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用，维护和检修工作；

（4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

（5）参加当地的环境监测网，按统一计划和要求进行环境监测工作；

（6）参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

上述工作可与厂环保科或当地环境监测单位协商、配合完成。

### 8.2.2环境监测计划

（1）环境监测范围

环境监测计划的制定依据工程内容和企业实际情况，制定环境监测方案，本方案只针对本新建项目厂区污染源的监测。

（2）环境监测方案

环境监测方案见表8-4。

表8-4     环境监测方案

建设单位可委托有资质的监测单位进行监测。

（3）监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

## 8.3环境管理和监测经费预算

环境管理和环境监测经费预算包括一次性投资和常规性开支。

（1）一次性投资

环境监测可委托当地有资质的环境监测站进行监测，本公司不需购置监测设备。

（2）常规性开支

常规性开支包括监测人员进行日常工作，开展宣传教育，报刊订阅，维修设备仪器，购买药品等的费用，预计每年需0.5万元。

## 8.4污染物排放清单及管理要求

根据工程及环保设施特点，本项目污染物排放清单及管理要求见表8-5。

表8-5    建设项目污染物排放清单及管理要求汇总一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施及运行参数 | 处理效率 | 排放浓度及排放量 | 技术要求及污染排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |
| 大气污染物 | G1：高纯碳酸锂碳化塔尾气 | 二氧化碳 | 经碳化塔顶部外排 | / | / | / | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准限值 |
|  |  | 二氧化碳 |  | / | / | / |  |
|  | G2：高纯碳酸锂热解尾气 | 粉尘 | 经热解釜顶部排放 | / | / | / |  |
|  | G3：高纯碳酸锂烘干 | 粉尘 | 配套布袋除尘器一套，排气筒高度15m,布袋除尘器过滤面积2m2，过滤风速0.84m/s | 99.9% | 30 | 0.96 |  |
|  |  |  | 配套布袋除尘器一套，排气筒高度15m,布袋除尘器过滤面积2m2，过滤风速0.99m/s | 99.9% | 30 | 1.13 |  |
|  | G4：电池级碳酸锂破碎 | 粉尘 | 配套滤筒除尘器一套，排气筒高度15m,除尘器过滤面积1m2，过滤风速1m/s， | 99.5% | 30 | 0.57 |  |
|  | G5：锰酸锂装钵；G8：锰酸锂筛分 | 粉尘 | 配套布袋除尘器一套，排气筒高度15m,除尘器过滤面积1.5m2，过滤风速0.9m/s， | 99.9% | 30 | 0.77 |  |
|  | G6：焙烧炉窑尾气 | 粉尘 | / | / | / | / |  |
|  | G7：锰酸锂棒式破碎 | 粉尘 | 配套滤筒除尘器一套，排气筒高度15m,布袋除尘器过滤面积1m2，过滤风速1m/s， | 99.5% | 30 | 0.57 |  |
|  | G9：锰酸锂超微粉碎粉尘 | 二氧化碳 | 配套滤筒除尘器一套，排气筒高度15m,布袋除尘器过滤面积1m2，过滤风速1m/s， | 99.5% | / | 0.57 |  |
| 水污染物 | W1：去离子水制备产生的高浓水； | 盐类 | 属清净下水，经厂区总排口排放 | - | - | 1267.2 | // |
|  | W2：生活污水 | CODcr、氨氮、SS | 经SBR地埋式污水处理站处理后回用于厂区绿化，设计处理能力0.15m3/h | - | - | 580.8 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB18920-2002）标准 |
| 固 体 废 物 | S1：高纯级碳酸锂压滤工序 | 杂质 | 收集后清运至环卫部门指定地点处置 | - | - | 2 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。 |
|  | S2：高纯级碳酸锂过滤工序 | 废滤料 | 收集后清运至环卫部门指定地点处置 | - | - | 0.62 |  |
|  | S3：高纯级碳酸锂离子交换工序 | 废树脂 | 厂区内设危险废物暂存间（10m2）暂存后交由有危险废物处理资质单位处置 | - | - | 0.2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB19597-2001） |
|  | S4：电池级碳酸锂除磁工序 | 杂质 | 收集后清运至环卫部门指定地点处置 | - | - | 0.55 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。 |
|  | S5：锰酸锂除磁工序 | 杂质 |  | - | - | 0.012 |  |
|  | S6：化验室性能测试工序 | 废电池 |  | - | - | 0.01 |  |
|  | S7：办公生活 | 生活垃圾 |  | - | - | 7.1 | 合理处置 |
| 噪 声 | 各机械设备噪声 | 置于封闭车间内，厂房隔音；设备设减振基础、风机加装消音装置，合理布置设备位置 | － | － | － | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值 |
| 总平面布置 | 厂房合理布局，设备位置集中布置 | － | 合理布局 |
| 环境监测 | 废气 | 高纯碳酸锂烘干除尘器排口（2个）、电池级碳酸锂破碎排口、锰酸锂装钵除尘器排口；锰酸锂筛分除尘器排口、锰酸锂棒式破碎除尘器排口、锰酸锂超微粉碎除尘器排口 | 例行大气污染监测 | － | 按监测计划实施监测 |
|  |  | 厂界无组织废气 | 例行大气污染监测 |  | 按监测计划实施监测 |
|  | 地下水 | 孝义镇集中供水井、孝义村水井、厂区事故水池水井、厂区东边界水井 | 例行地下水污染监测 | － | 按监测计划实施监测 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 例行厂界噪声监测 | － | 按监测计划实施监测 |
| 其他 | 设40m3事故水池 |
|  | 厂区办公生活区空地及厂界四周进行绿化 |

第九章  结论

## 9.1建设项目简介

山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目地处山西文水经济开发区，位于孝义镇孝义村南120m处山西汾西安泰机械制造有限公司厂区内，厂址中心地理坐标为N37°22´46.61"、E111°59´54.54"。文水县发展和改革局以文发改备发[2018]39号下发了关于“山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目”申请备案的批复。

## 9.2评价区环境质量现状及评价

### 9.2.1环境空气质量现状评价

本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司于2017年4月9日～4月15日连续7天对项目厂区附近的马村、孝义镇、西夏祠村的大气环境现状进行了监测，并收集了文水县2017年环境空气例行监测数据，据此对项目区环境空气质量现状进行了评价。

由项目监测结果可知，评价区TSP、PM10、SO2、NO2均未出现超标超标现象，根据例行监测数据分析结果，PM10、SO2、NO2平均值均能达标，综上，区域环境空气质量较好。

### 9.2.2地表水环境质量现状

本次评价引用山西蓝标检测技术有限公司于2016年3月7日~3月9日对文峪河进行为期三天的地表水环境现状监测，共布设3个监测断面。由监测结果可知，在现状监测的各断面的污染物中，在1#监测断面上，BOD5、氨氮污染因子均存在超标现象，在2#监测断面上，氨氮污染因子存在超标现象，在3#监测断面上，氨氮、总氮污染因子均存在超标现象，其余项目均满足相应的地表水环境质量标准要求。究其原因主要为项目周围居民有生活污水排至河道所致。

### 9.2.3地下水环境质量现状

### 本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司对项目厂区周围的三维饭店水井、马东水井1#、马东水井1#、项目区水井、北武涝灌溉井、北武涝饮水井、南武涝饮水井、孝义镇集中供水水源井进行了现状监测，本项目位于其他平原区，丰水期、枯水期各进行1次监测，监测频次为一次，丰水期只监测水位，枯水期监测水质与水位。据此对项目区域的地下水环境质量现状进行评价。

从水质监测数据来看，水期8个水质监测点中：水质监测点指标均未呈现离子超标现象，评价区地下水水质良好。

9.2.4声环境现状评价

山西蓝标检测技术有限公司于2017年4月11日对厂界四周噪声进行了监测。厂区四周昼间等效声级范围为53.5~54.4dB（A）之间，夜间等效声级范围在45.2~48.4dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，敏感点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。区域声环境质量较好。

### 9.2.5生态环境现状

本地区地表植被主要以农作物、市政绿化带为主，本次工程建设对生态环境的影响主要为工程占地对生态环境的影响，由于项目地处山西文水经济开发区，评价范围内均为规划的工业用地，评价区内无风景名胜区、水源保护区、自然保护区及珍稀动物、植保护区等特殊环境敏感区。

## 9.3环境影响预测与评价

### 9.3.1环境空气预测与评价

（1）本项目选址及总图布置的合理性和可行性

本项目地处山西文水经济开发区，经预测可知，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度的占标率均小于10%，对周围环境空气质量影响较小。所以项目选址和总图布置合理可行。

（2）污染源的排放强度与排放方式

本项目排放的大气污染物为颗粒物，环评对其制定了严格的污染防治措施，排放速率和排放量均较小，预测结果可满足环境空气质量标准要求，污染物既可做到达标排放，且对周围环境影响较小，所以本项目污染源的排放强度和排放方式可行，可做到达标排放。

（3）大气污染控制措施

碳酸锂烘干工序（2台烘干设备）安装2套布袋除尘器收集物料，经布袋除尘后最终经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.9%，排放浓度30mg/m3；电池级碳酸锂破碎后经旋风分离上料至滤筒除尘器收集物料，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3；锰酸锂装钵过程产生的粉尘与锰酸锂筛分粉尘一并引入布袋除尘器处置，其中，锰酸锂装钵工序上方设集气罩收集粉尘，锰酸锂筛分工序全封闭收集粉尘，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.9%，排放浓度30mg/m3；锰酸锂棒式破碎粉尘经滤筒除尘器收集物料，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3；锰酸锂超微粉碎粉尘经滤筒除尘器收集物料，处理后经15m高排气筒排放，设计除尘效率99.5%，排放浓度30mg/m3，均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中排放限值要求。

经预测可知，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度的占标率均小于10%，对周围环境空气质量影响较小。因此，本项目采用的污染控制措施合理。

（4）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离，经计算，本项目无组织排放源无超标点，不设置大气防护距离。

（5）大气环境影响评价结论

经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响甚微。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

总之，在做好本项目的三同时及企业污染物排放管理的基础上，做好区域污染整治的条件下，满足总量控制的要求，评价认为从环境空气角度出发，本项目的建设是可行的。

### 9.3.2地表水环境影响评价

本项目建成后生活污水经厂区SBR地埋式污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。去离子水制备产生的高浓水为清净下水。因此，本项目废水均能得到合理处置，不会对当地地表水环境造成影响。环评要求建设单位要制定科学、严格的规章制度，加强管理，必须保证污水的正常收集和处理。

本项目拟在厂区建成一座40m3事故水池，可保证事故产生的含污染废水全部收集池中，并逐步处理，做到事故状态下废水全部在厂内处理不外排，保证了当地地表水环境不受非正常生产及事故排水影响。

### 9.3.3地下水环境影响评价

地下水污染分析结果表明，建设项目运营阶段，在正常情况下，对地下水环境没有明显的影响。在非正常情况或者事故状态下，污染因子在泄漏点下游会发生污染物渗漏，在采取防渗措施、定期监测、应急响应、地下水治理等环保措施后，可以有效防治污染物下渗对地下水的污染。因此，本项目的建设对区域地下水影响较小。

### 9.3.4声环境影响评价

根据上述预测结果可以看出，本工程运营后厂区噪声源对厂界四周有不同程度的影响，昼间贡献值为53.59~54.56dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。敏感点昼间、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

公司应在生产中加强对全厂噪声源的综合治理，除配套防振减噪措施外，还应在厂界空地进行绿化，以达到降噪滞尘的作用，同时也可起到美化厂区环境的作用。

### 9.3.5固废环境影响评价

本项目产生的固体废物分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

高纯级碳酸锂压滤工序产生的杂质、纯级碳酸锂过滤工序产生的废滤料、电池级碳酸锂除磁工序除去的杂质、锰酸锂除磁工序除去的杂质、验室性能测试产生的废料均为一般固废，定期清运至环卫部门指定地点清运处置。高纯级碳酸锂离子交换工序废树脂为危险废物，厂区内设危险废物暂存间（10m2）暂存后交由有危险废物处理资质单位处置。生活垃圾收集后定期清运至环卫部门指定地点清运处置。

### 9.3.6生态环境影响分析

本项目不在自然保护区、风景名胜区等重点生态敏感区范围内，区域生态环境敏感程度一般，本项目的建设对所在区域的土壤、植物和农作物会产生一定的影响，环评针对其影响，规定了相应的生态环境保护措施，可以有效缓解对生态环境的影响，措施实施后项目对区域生态环境的影响较小，在可接受的范围之内。

## 9.4环境经济损益分析

本工程投产后，不仅可增加当地财政收入，解决部分人员就业问题，还在减少污染排放的同时，通过回收物料和加强综合利用，体现出污染治理节能降耗带来的经济效益，可实现社会、经济、环境效益的和谐统一。

## 9.5环境管理与监测计划

项目建成后须加强环境管理，培训专门的环保管理人员，并根据环境监测计划，定期委托监测单位进行环境控制监测。

## 9.6环境保护对策

本评价针对工程建设特征制定了相应的环保措施（包括废气、废水、固废、噪声等方面），各项污染物均能做到达标排放或合理处置。本工程投资为6000万元，其中环保投资约为122万元，占建设项目总投资的2.03%。

## 9.7公众参与

建设单位采用了张贴公示、座谈会、发放调查表的方式进行了公众参与调查，根据调查结果，无人反对本项目的建设和发展，认为该项目的建设将带动相关产业的发展，增加就业机会，对当地经济发展有很大的促进作用，并希望该项目应尽早建设。对于群众提出的意见，公司均给予了答复解决。

## 9.8总结论

（1）国家产业政策及环保政策要求

文水县发展和改革局以文发改备发[2018]39号下发了关于“山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目”申请备案的批复。项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类和淘汰类产品，不违背产业政策要求。

（2）城乡发展规划要求

山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目地处文水县孝义镇，厂址位于文水经济技术开发区规划的工业用地内，用地类型符合规划要求。因此本项目的建设符合城市建设规划。

（3）达标排放和总量控制

本工程在严格采取设计与环评所要求的废气治理措施、废物处置措施及其它污染防治对策，将污染物的排放量尽可能降至最低。要求建设单位按照晋环发[2015] 25号文申请排污总量。本工程采取了严格可靠的污染防治措施，污染源排放的污染物浓度和排放速率均达到排放要求。

吕梁市环境保护局以吕环函[2018]176号下发了关于本项目污染物排放总量控制指标的核定意见，核定本项目污染物排放总量指标为粉尘4.57吨/年，从关闭的《文水恒基铁合金有限公司削减量中置换粉尘9.14吨（置换比例1:2）》。

（4）对区域环境影响

本工程的建设将增加一定的污染排放负担，根据现状监测结果可知，本区环境空气质量较好，本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，污染物均能达标排放，因此本工程建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。

（5）生态环境的影响及保护恢复

环评报告中提出的各项生态环境保护措施，在设计、施工、运营各期得到落实。这些措施落实后，可以消除项目建设对生态环境产生的不利影响或将不利影响降到最低限度，工程建设及运营带来的影响是区域自然体系可以承受的。

（6）公众参与

本次评价使用了张贴公示、座谈会、发放调查表的方式进行，无人反对本项目的建设和发展，认为该项目的建设将带动相关产业的发展，增加就业机会，对当地经济发展有很大的促进作用，并希望该项目应尽早建设。对于群众提出的意见，公司均给予了答复解决。

综上所述，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实本次评价提出的污染防治措施的前提下，从环保的角度出发，山西北斗星新材料有限公司年产10000吨新能源材料项目的建设是可行的。

# Text boxes

脱盐水站

生活用水

园区供水管网

生活用水

高纯碳酸锂工序

1

0.24

0.76

0.76

0.14

0.11

0.03

0.11

回用于厂区绿化洒水

1.14

厂区总排口外排

厂  长

生产副厂长、总工程师

环保科科长

日常环保工作

日常环境监测