德国精密仪表，型号VA450压缩气体流量计|测量流量|气体质量流量|气体消耗量测量|

VA450型流量计基于被业界广泛认可的热式质量流量原理进行测量，直接测量热式质量流量并显示标准容积流量，不需要温度和压力补偿。

VA450特别为恶劣环境设计，外壳采用I P 6 7防护等级，可全天候应用，与气体接触部分均采用3 1 6 L型不锈钢制造，耐腐蚀、可测量杂质含量高的脏气体，通过防爆认证，可测量爆炸性气体，如天然气、氢气、沼气腐蚀性气体，如沼气、火炉、锅炉、工业熔炉中的燃料和气体供应、冷却器里的气体，只要知道混合比和成分并且混合比和成分都相对稳定，基本上任何混合气体都可以测量。

产品特点
※ 直接测量质量流量和标准流量，无需压力补偿    ※ 利用无线蓝牙接口现场更改传感器设置

※ 所有与介质接触的部件材质均为316L不锈钢     ※ 两路模拟输出(4-20 mA) 和一路脉冲输出

※ 无可动部件                                  ※ 屏幕显示流量、消耗量、介质温度和诊断结果
※ 坚固耐用的外壳保护,适用于严酷的户外应用

•可选项:

- ATEX防爆认证: II 2 G Ex d IIC T4          - 流量调节器
- 现场总线接口: HART, MODBUS, M-BUS          - 双向测量

技术参数：

测量范围:   0.4...92.7 sm/s (标准量程校正)
            0.8 ... 185 sm/s (扩大量程校正)
(不同管径下的流量测量范围请参考容积流量范围表)
* sm/s:   标准流速
精  度:   ±(1.5% 读数 + 0.3% 满量程)
保证精度的条件:环境/工艺温度 23 °C ±3°C  环境/工艺湿度 < 90 %, 无冷凝，工艺压力 0.6 MPa
管    径:    插入式: DN25 ... DN1500           管道式: DN15 ... DN80
工艺连接:   插入式: ½” G 型螺纹(ISO 228-1)
管 道 式:     R 型螺纹(ISO 7-1),  法兰EN 1092-1, ANSI / B16.5,JIS B2220
测量介质:    任何组份和混合比可知且恒定的气体
操作温度:   -40 ... +150 °C (介质温度,插入式)
            -40 ... +65 °C (环境温度)

-40 ... +100 °C (介质温度,管道式)
操作压力:    1.6 MPa (插入式)      4.0MPa (管道式)
电    源:    16-30 VDC, 5 W
现场总线(选购):Modbus，HART，M-BUS

为如下气体流量应用提供高质量的热式质量流量计：
•压缩空气的流量和分布

•腐蚀性气体，如沼气
•气体注入剂量控制

•冷却器里的气体
•爆炸性气体，如天然气、氢气、沼气
•工艺气体的流量和分布，如二氧化碳、氩气、氮气、氧气的流量

•火炉、锅炉、工业熔炉中的燃料和气体供应