安康逸华天然气有限公司

高新区创业西路加气站项目环评报告表简本

一、项目概况

安康市逸华天然气有限公司建设高新区创业西路加气站项目位于高新区创业西路北侧，属于门站、储配站与加气站合建站，总占地15874.6m2（合23.8亩），扣除退让建筑红线并满足东、西、北三侧建筑物的安全防护距离，项目的独自使用面积是11761.01m2（合20.01亩），用地性质属于公共基础设施用地。设计加气量CNG3万Nm3/d；LNG1.5万Nm3/d；从高新区分输站通过中压管道供气，年供气量7575.7万Nm3/a。该项目实施有利于改善安康市中心城市能源结构以及大气环境，提高环境质量。

二、与政策和规划的符合性

该项目为核准制项目，于2008年由陕西省发改委核准立项，属于国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类项目。该项目符合国家和地方产业政策，符合安康市经济和社会发展要求，对当地经济发展和环境保护起着积极地促进作用。

三、选址合理性

该项目选址于位于高新区创业西路北侧，安康市城乡建设局出具了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》，拟建区内无文物保护单位，无自然保护区和名胜古迹。建设项目符合安康高新技术产业开发区功能结构和产业布局，，符合高新区产业发展规划。同时，该项目站内各工艺设施与站外建、构筑物的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）等相关规范要求，选址合理。

四、环境质量现状

评价区内环境空气中SO2、NO2、PM10的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单（环发[2000]1号）中的二级标准，环境空气质量现状良好。

地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

在项目运行期间，项目东、西、北三侧声环境质量现状昼间超过《声环境质量标准》2类标准，夜间达到《声环境质量标准》2类标准；南侧声环境质量现状达到《声环境质量标准》4a类标准。

五、环境影响及污染防治措施

（1）水环境影响及污染防治措施

施工期施工人员产生的生活污水利用化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入安康市江北污水处理厂处理。施工废水经沉淀池沉淀后回用。

运营期项目生产过程产生的废水主要为设备检修废水和工作人员生活污水。生产废水需先经隔油池隔油沉淀，再排入市政污水管网。生活污水经化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》和《污水综合排放标准》三级要求后，排入污水管网，最后进入安康市江北污水处理厂进行集中处理。

（2）固体废物环境影响及处置措施

施工期产生的弃土应及时回填；建筑垃圾及时清运至建筑垃圾填埋场处理，不对外环境造成影响。生活垃圾清运至垃圾填埋场处置。

运营后固体废弃物主要是工作人员产生的生活垃圾、过滤废渣、隔油池沉淀废物及调压计量撬设备维护产生的废过滤介质。生活垃圾年排放量5.475t/a，收集后由环卫部门统一清运；过滤废渣、隔油池沉淀废物及废过滤介质均属危险废物，应增设置危废暂存间，采用专用贮存容器集中收集后，定期交有资质单位统一处置。

（3）大气环境影响及污染防治措施

施工期主要大气污染为扬尘。施工期扬尘对外环境影响较小，通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。工程建成后，施工期影响消失。

营运期产生的主要大气污染源主要是过滤器更换、LNG卸车、检修及系统超压排放的天然气，采用放散管高空排放。环评要求建设单位采用增压器和泵联合卸车方式，减少天然气排放量。

（4）声环境影响及污染防治措施

本项目施工期建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，将对周围环境和施工工人产生一定的影响。建设单位可合理安排施工周期，施工现场合理布局，设置隔声挡板，可减轻施工噪声对周围环境的影响。

运营期噪声主要来源于放散管、压缩机、冷却塔产生的噪声。放散管顶端安装消声器；压缩机、冷却塔采用隔声、减震措施。加之厂区内加强绿化，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。

（5）环境风险评价

加气站站场发生不可控蒸汽云团爆炸的最大死亡半径为１６.０m，发生喷射火最大死亡半径11.6m，经计算，风险值结果为均在10-5数量级范围内。对外界风险敏感目标无较大风险影响。

六、总结论

综上所述，高新区创业西路加气站项目符合国家产业政策，建设单位在严格执行项目本评价报告提出的有关环保要求，并确保各项目环保措施正常运行情况下，能够做到达标排放，对外环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设可行。

七、联系方式

1、建设单位：安康市逸华天然气有限公司

联系人：金 涛   联系电话：18691545321

2、环评单位：安康市环境工程设计院

联系人：陈炜华    联系电话：0915-3801006