广环审批〔2018〕84号

广汉市环境保护局

关于四川百叶巢食品有限公司速冻食品生产项目环境影响报告表的批复

四川百叶巢食品有限公司：

你公司报送的《四川百叶巢食品有限公司速冻食品生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目，拟在广汉市三水镇中心村8组租用广汉新鑫和投资有限公司标准厂房进行建设，租用面积1290平方米。项目内容及规模为：依托已建车间和相关公辅设施，购置夹层锅、煮锅、净水器、包装机、制冷设备、解冻桶、漂洗桶、切丝机、电锅炉等生产设备，布设速冻食品生产线，形成年产速冻牛百叶80吨、速冻毛肚30吨、速冻千层肚15吨、速冻鱿鱼9吨、速冻黄喉7吨、速冻牛筋5吨、速冻牛鞭4吨的生产能力。项目总投资200万元，其中环保投资22.5万元。项目在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案（备案号：川投资备[2017-510681-14-03-228671]FGQB-2229号），符合国家现行产业政策；选址根据广汉市新鑫和投资有限公司取得的《广汉市三水镇2013-040#地块地块规划设计条件通知书》、《建设项目选址意见书》、《广汉市新鑫和投资有限公司标准化工业厂房及配套用房项目环境影响调整报告》和三水镇人民政府出具的《关于四川百叶巢食品有限公司速冻食品生产项目规划符合性的说明》（三府〔2018〕11号），明确项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划和新鑫和公司准入条件。项目在受理和拟批公示期间未收到任何意见反馈。根据《报告表》结论：只要认真落实本报告表提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，加强内部环境管理和安全生产运行管理，实现环境保护措施的有效运行，严格执行“三同时”制度，从环境保护角度看，项目在广汉市三水镇中心村8组建设是可行的。专家评审意见：报告提出的环保对策措施总体可行，评价结论总体可信。据此我局同意该项目按报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行建设和生产活动。

二、在项目工程建设和运行环境管理中，你公司必须逐项落实《报告表》提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作：

（一）建立健全企业内部环境管理机构和各项环保规章制度，为确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放提供制度保障。加强对管理人员和工作人员环保知识的培训及警示教育，落实环保资料规范管理工作和岗位环保责任到人。

（二）落实煮制工艺2个集气罩和1套UV光解油烟净化器，确保煮制废气和异味经收集处理后由排气筒引至楼顶达标排放，不影响周边环境。

（三）新建有效的一体式二级生活处理设施，确保煮制废水、冷却和漂洗废水、设备和车间清洗废水、检验废水经预处理达新鑫和公司污水处理站准入标准后与经化粪池预处理的生活污水一并排入新鑫和污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标排放；待新鑫和公司污水处理站完成提标改造后，确保废水经处理后达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准后排放。

（四）合理布局生产车间产噪设施，对高噪作业点和高噪设备配套有效的隔音、降噪及减振设施，确保厂界噪声达标排放，不扰民。

（五）固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置。废油脂外售油脂厂综合利用；废包装材料外售废品收购站；污水预处理设施污泥委托专业机构清掏；不合格产品、废边角料外售作为饲料；生活垃圾由环卫部门清运处理。

（六）高度重视环境风险管理工作，落实环境风险防范措施，杜绝事故性排放，确保环境安全。加强项目环境保护管理工作，确保设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。

（七）加强清洁生产管理，落实和强化清洁生产措施，提高该项目实施的清洁生产水平。

三、该项目运营后，废水排入新鑫和公司污水处理站处理，其总量在新鑫和公司总量指标中调剂。

四、该报告表批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则将依法处理。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制并依法公开验收报告，验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，将依法处理。

六、该项目环境保护监督检查工作由广汉市环境监察执法大队负责。

广汉市环境保护局

2018年4月8日