谈判采购文件

(全 册)

2019年第一版

项目编号：NBITC-20195044谈判

项目名称：宁波国家高新区颐养院电器采购项目

采 购 人：宁波国家高新区颐养院

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

2019年6月

## 第一章   采购公告

宁波国家高新区颐养院电器采购项目

谈判采购公告

发布日期：2019年6月3日

受采购人委托，宁波市国际招标有限公司就宁波国家高新区颐养院电器采购项目进行谈判采购，现公告邀请合格供应商参加采购活动。本项目为非招标方式采购。

一、项目编号：NBITC-20195044谈判

项目名称：宁波国家高新区颐养院电器采购项目

二、采购货物的名称、数量、最高限价、采购需求摘要：

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 采购需求摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器 | 1批 | 53 | 详见第五章 |

三、供应商资格条件：

1、供应商应具有独立法人资格；

2、本项目不接受联合体响应。

四、采购文件的获取：

采购文件通过从采购代理机构购买的方式获取，未购买采购文件者的响应文件将被拒绝。

采购文件发售期限：自采购公告发布之日起至2019年6月12日17时30分止（北京时间08:30-11:30, 13:30-17:00，节假日除外）。

采购文件售价为每子包500元人民币，售后不退。

采购文件以电子文本形式出售，供应商可通过网上或微信方式购买。网上方式购买：请登录我公司网站www.nbbidding.com，进入“招标公告”栏查询到本项目后进行操作；微信方式购买：关注微信公众号“宁波国招”，或扫码我公司网站首页公布的二维码。

购买费用的支付可选择微信或者支付宝。为了保护供应商信息，防止串通响应，规定同一支付人对同一个子包只能扫码支付一次，如多次支付，经查实只认定第一次支付有效，其后的支付购买一律无效，由此产生的后果由支付人自己承担。

购买联系电话：0574-87386429

五、响应文件提交的截止时间及地点：

截止时间：2019年6月14日09时30分（北京时间），所有响应文件应于截止时间之前提交，迟到的响应文件和未购买采购文件者的响应文件将被拒绝。

地点：宁波高新区广贤路997号（江南路与创苑路交叉口）行政服务中心南楼3楼309室

六、谈判开始时间和地点：

谈判开始时间：2019年6月14日09时30分（北京时间）

谈判地点：宁波高新区广贤路997号（江南路与创苑路交叉口）行政服务中心南楼3楼309室

七：其他注意事项：

1、参加谈判响应的供应商在谈判开始前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上成功进行注册登记。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的谈判响应；

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的谈判响应。

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司
地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

联系人：张建国  吴  婧  王孟

联系电话： 0574－87388504，87195253

邮箱：bidfive@163.com

采购人：宁波国家高新区颐养院

联系人：夏韵

电话：87907513

联系地址：宁波高新区云杉路195号

## 第三章  评审办法（综合评分法）

综合评分打分表

采购编号：NBITC-20195044谈判

| 投标单位 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 分 60 分 | 1、技术指标响应性（15分）： 评定各供应商技术指标的响应性。完全响应谈判文件技术和规格要求得满分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 15 |  |  |
|  | 2、响应产品（18分）： 对响应产品的品牌知名度、产品的先进性、兼容性、可行性进行综合评议。 被评为优的得18-15分，被评为良的得14.9-10分，被评为差的得9.9-0分。 | 18 |  |  |
|  | 3、总体实施方案（10分）： 包括供货质量保证、项目实施进度、技术保障的措施及承诺内容等进行综合评议。 被评为优的得10-8分，被评为良的得7.9-5分，被评为一般的得4.9-0分。 | 10 |  |  |
|  | 4、谈判小组对供应商的规模、综合实力、荣誉奖项等情况进行评议（5分）： 被评为“优”的得5-3分；被评为“良”的得2.9-1分，被评为“差”的得0.9-0分； （以上证明材料提供复印件加盖供应商公章）。 | 5 |  |  |
|  | 5、售后技术支持与服务（承诺）：（6分） 根据供应商的服务方案及承诺进行评定，包括备品备件提供、本地技术支持力量、故障响应时间等相对评定； 被评为优的得6-4分，被评为良的得3.9-2分，被评为差的得1.9-0分。 质保期不满足或服务方案评议为不完整或有业主无法接受条件的，得0分。 | 6 |  |  |
|  | 6、供应商业绩（4分）： 2016年1月1日(合同签订日期）至今已完成或已签约的同类业绩，每提供1个单位合同得1分，最高得4分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）。 | 4 |  |  |
|  | 7、谈判小组对供应商的响应文件制作情况进行评议（2分）： 优的得2-1分；良的得0.9-0.5分；一般的得0.49-0分； | 2 |  |  |
| 价 格 分 40 分 | 评审基准价=所有经评审合格且计入基准价计算的供应商的评审价的算术平均值 计入评审基准价计算范围：最高限价的85%≤评标总价≤最高限价；评审价高于最高限价的做无效响应处理，评审总价低于最高限价85%的不计入评审基准价的计算，但仍计算其商务得分。 评审价的偏差率X=[（评审价－评审基准价）/评审基准价]×100％ X=0时，得满分40分； X>0时，每1%扣0.4分； X<0时，每1%扣0.2分。 依此类推，分数扣完为止，中间值采用直线插入法，计算过程及计算结果小数点保留一位（四舍五入制）。 | 40 |  |  |

打分人签名:                                              时间：   年  月  日

注：1.谈判小组成员应当独立逐项打分，分项评分不得超出打分表规定的分值范围；

2.谈判小组成员对客观因素项的评分应当一致；

3.谈判小组成员各评分因素项分值保留小数点后一位。

## 第五章  采购需求

# 一、采购数量清单

| 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43寸液晶电视机 | 台 | 83 |
| 2 | 55寸液晶电视机 | 台 | 15 |
| 3 | 1.5P空调 | 台 | 1 |
| 4 | 2P空调 | 台 | 6 |
| 5 | 双门冰箱 | 台 | 83 |
| 6 | 单门冰箱（冷柜） | 台 | 10 |
| 7 | 微波炉 | 台 | 16 |
| 8 | 洗衣机（6公斤） | 台 | 83 |
| 9 | 洗衣机（10公斤） | 台 | 5 |
| 10 | 烘干机 | 台 | 2 |
| 11 | 风暖 | 个 | 56 |

二、产品技术规格

产品概况

（此表由供应商按报价产品情况如实填写）

| 品 目 |  | 产 品 名 称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 产品投放市场年份 |  | 制造商 |  |
| 自 2016 年 以 来 业 绩 | 用 户 名 | 数量 | 供货年份 | 联 系 电 话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |
| 产品的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |

- 技术和商务需求

- 技术条款

- 注：以下所有技术参数均为基本参数要求，若优于该参数的，均作为响应。

3、*注：本章中有推荐品牌及型号的设备，若响应时为非推荐品牌及型号的，其性能须等同或优于推荐品牌及型号，并经三分之二及以上谈判小组成员的认可，否则将被视为负偏离。

| 序号 | 货物名称及型号规格 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43寸液晶电视机（推荐品牌：海信、夏普、创维） | 1.1电视类型：LED背光源电视； 1.2分辨率：1920x1080； 1.3屏幕尺寸：43英寸； 1.4屏幕比例：16:9； 1.5颜色分类：黑色； 1.6能效等级：三级及以上 1.7接口类型：AVHDMIRF射频接口，耳机接口，LAN端子，USB； 1.8图像参数：视频显示格式，1080p； 1.9背光灯类型:LED发光二极管； 1.10扫描方式:逐行扫描； 1.11接收制式：PALNTSC； 1.12网络连接方式：全部支持，带网络操作系统； 1.13都带安装支架 |  |
| 2 | 55寸液晶电视机（推荐品牌：海信、夏普、创维） | 2.1电视类型：LED背光源电视； 2.2分辨率：1920x1080； 2.3屏幕尺寸：55英寸； 2.4屏幕比例：16:9； 2.5颜色分类：黑色； 2.6能效等级：三级及以上； 2.7接口类型：AV HDMI RF射频接口,耳机接口,LAN端子 USB； 2.8图像参数：视频显示格式1080p； 2.9背光灯类型：LED发光二极管； 2.10扫描方式：逐行扫描； 2.11接收制式：PAL NTSC； 2.12网络连接方式:全部支持,带网络操作系统； 2.13都带安装支架。 |  |
| 3 | 1.5P空调（推荐品牌：美的、格力、科龙、海信） | 3.1制冷量:3550W 3.2制热量：3910W+1100W 3.3制冷/制热额定功率：1003W/1120W+1100W 3.4能效比(EER)：3.54 3.5对应的能效等级：2级 3.6噪音（内/外）:36dB（A)/50dB（A） 3.7性能系数（COP）:3.49 3.8标配冷媒管长度:3米 |  |
| 4 | 2P空调（推荐品牌：美的、格力、科龙、海信） | 4.1制冷量:5100W 4.2制热量：5750W+1350W 4.3制冷/制热额定功率：1460W/1580W+1350W 4.5能效比(EER)：3.49 4.6对应的能效等级：2级 4.7噪音（内/外）:42dB（A)/53dB（A） 4.8性能系数（COP）:3.64 4.9标配冷媒管长度:4米 |  |
| 5 | 双门冰箱（推荐品牌：美的、容声、海尔、海信） | 5.1两门冰箱 5.2总容积≥118L 5.3能效3级 5.4控制方式：机械 5.5制冷方式：直冷 5.6冷冻室容积33L 5.7冷藏室内容积85L |  |
| 6 | 单门冰箱（冷柜）（推荐品牌：美的、容声、海尔、海信） | 6.1侧开门，机械控温 6.2单温区，压缩机制冷 6.3耗电1.45Kwh/24h 6.4运转时噪音22-35dB(A) 6.5柜内温度0-10℃ 6.6能效3级。 6.7 有效容积≥276L |  |
| 7 | 微波炉（推荐品牌：美的、格兰仕、松下） | 7.1产品容量：20L 7.2操控：机械式; 7.3底盘类型:转盘式; 7.4加热功能:360°立体加热; 7.5能效等级 4级; 7.6功能参数;计时功能:30分钟时间自由控制; 7.7烹饪种类:多功能菜单; 7.8电源电压:220V/50Hz; 7.9输出功率:600W |  |
| 8 | 洗衣机（6公斤）（推荐品牌：美的、小天鹅、海尔） | 8.1产品类型：波轮洗涤 8.2洗涤容量：5.1-5.9kg 8.3能效等级：3级 8.4深度：50.1-55cm 8.5宽度：50cm及以下 8.6电机类型：定频高度：90cm以上 8.7排水类型：下排水 |  |
| 9 | 洗衣机（10公斤）（推荐品牌：美的、小天鹅、海尔） | 9.1产品类型 波轮洗涤容量 9-10公斤 9.2能效等级 二级 9.3电机类型 普通电机 9.4自动化程度 全自动 9.5脱水容量 7公斤以上 9.6洗涤功率 300W以上 9.7开门方式 顶开式 9.8脱水转速 800 9.9内桶材质 金属 9.10脱水容量(kg) 10 9.11洗涤容量(kg) 10 |  |
| 10 | 烘干机（推荐品牌：美的、小天鹅、海尔） | 10.1全自动冷凝式烘干机，前开式，内桶不锈钢材质，防缠绕烘干，加热功率1850W 10.2烘干公斤量: 10kg |  |
| 11 | 风暖（推荐品牌：艾美特、友邦锋尚、美的） | 11.1取暖2600W，换气30W 11.2 70平方房间配8个风暖（遥控型取暖+换气） 4个房间总计32个。 11.3 20平方卫生间配3个:风暖（遥控型取暖+换气） 8个卫生间总计24个。 11.4电源线由采购人到位，换气管开孔及安装含材料，包含安装，龙骨的加强及平顶的安装后修复。 |  |

2、商务条款

| 序号 | 商务条款要求 |
| --- | --- |
| 1 | 履约保证金：签订合同之前，支付合同金额的10% 履约保证金形式：银行转账，验收合格后自动转为质保金（无息） |
| 2 | 交货期：分二批供货，第一批（除养护区外）接采购人通知后30天内供货并安装完毕，交付使用；第二批（指养护区）接采购人通知后30天内供货并安装完毕，交付使用 交货地点：采购人指定地点交货地点：采购人指定地点 |
| 3 | 售后服务： a.卖方应在宁波市有售后服务机构或承诺成交后10个工作日内在宁波市内设立服务机构，便于买方购买备件，便于在需要时及时安排相关服务； b.对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。 |
| 4 | 付款方式：1、甲方和乙方签订供货合同后，乙方向甲方支付合同款10%的履约保证金，收到第一批供货通知后，甲方向乙方支付第一批合同款的30%预付款。实际使用经验收合格后甲方向乙方支付至第一批合同款的80%（含第一批预付款）；收到第二批供货通知后，甲方向乙方支付第二批合同款的30%预付款。实际使用经验收合格后乙方向甲方支付至第二批合同款的80%（含第二批预付款）；终审结束及资料归档后，乙方提供全额发票后支付至（审定价-合同款5%的质量保证金），同时退还合同款10%的履约保证金。 2、合同款5%的质量保证金,在质保期第二年年末无息退还合同款2%，余款质保期结束后无质量问题无息退还。 |
| 5 | 质量保证期（或保修期、质保期内被免费更换的零部件质量保证）： 电视机：保修屏三年，整机一年； 洗衣机：保修1年； 3、空调：保修6年； 4、风暖浴霸：保修3年； 5、微波炉，陈列柜，冰箱保修1年； 质保期自验收签字之日起计算。质保期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用均由卖方负担。 |
| 6 | 按照采购文件、响应文件、成交通知书的要求签订合同 |
| 7 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内。 |
| 8 | 履约验收要求：采购人自行验收。 |
| 9 | 应提供的伴随服务： 安装、调试、培训等。 谈判响应文件应标明产品完成安装调试的周期。 |
| *10 | 成交供应商在成交结果公布后7日内出具改造方案。 |