建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告 表

益环竣监字［2015］006号

项目名称：     湖南洞庭湖蛋业食品有限公司新厂扩建项目

委托单位：         湖南洞庭湖蛋业食品有限公司

益阳市环境监测站

二O一五年四月

| 承 担 单 位 | ： | 益阳市环境监测站 |
| --- | --- | --- |
| 站 长 | ： | 倪 骥 |
| 项目负责人 | ： | 黄尚辉 |
| 报 告 编 写 | ： | 黄尚辉 |
| 审 核 | ： | 蔡 浩 |
| 现场监测人员 | ： | 蔡浩 李娟 谢雯 黄尚辉 刘立 石震宇 |
| 协助单位 | ： | 南县环境监测站 |
| 签 发 | ： | 蔡理义（质量负责人） |

声明：复制本报告中的部分内容无效。

# 1. 前 言

湖南洞庭湖蛋业食品股份有限公司位于南县工业园，主要从事鲜鸭蛋、皮蛋、咸鸭蛋、真空保鲜蛋黄和充气保鲜蛋黄等加工。湖南洞庭湖蛋业食品股份有限公司新厂扩建项目于2011年3月由益阳市环境保护科学研究院编制了环评报告表，2011年6月，益阳市环保局批准建设。目前该项目已完成建设并投入试生产，生产设备运行稳定，环保设施运行正常，具备了竣工环境保护验收监测的条件。

根据建设项目竣工环境保护验收管理相关规定，益阳市环境监测站受湖南洞庭湖蛋业食品股份有限公司的委托，负责对该项目进行竣工环境保护验收监测工作。2014年12月23-24日，2015年3月12-13日益阳市环境监测站对该项目进行了现场监测。

# 2. 验收依据

(1) 国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

(2) 原国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

(3) 原国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

(4) 原国家环保总局环发[1999]246号《关于印发污染源监测管理办法的通知》，1999年11月；

(5) 中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月；

(6) 原湖南省环境保护局湘环发[2004]42号《关于建设项目环境管理有关监测工作问题的通知》，2004年；

(7) 湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年；

(8) 益阳市环境保护局《关于湖南洞庭湖蛋业食品有限公司新厂扩建项目环境影响报告表的批复》，益环审（表）[2011]51号；

(9) 益阳市环境保护科学研究院《湖南洞庭湖蛋业食品有限公司新厂扩建项目环境影响报告表》，2011年3月。

# 3. 建设项目工程概况

## 3.1工程基本情况

3.1.1项目基本情况

本项目位于南县工业园区，占地面积18676平方米。主要包括主体工程（新建4条蛋制品加工生产线）、配套工程（宿舍、仓库、食堂、厂区道路、展厅）、公用工程（给排水、供电）、环保工程和绿化工程。工程的基本情况见表3-1。

表3-1工程基本情况一览表

| 序号 | 类 别 | 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南洞庭湖蛋业食品有限公司新厂扩建项目 |
| 2 | 项目地址 | 南县工业园区 |
| 3 | 建设单位 | 湖南洞庭湖蛋业食品有限公司 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 劳动定员及生产班次 | 劳动定员120人，年工作制度为一班8小时制，工作天数为330天 |
| 6 | 投资情况 | 总投资1200万元 |
| 7 | 环评情况 | 2011年3月由益阳市环境保护科学研究所编制了环评报告书，2010年11月，益阳市环保局作环评批复 |
| 8 | 工程纳污水体 | 厂区生产污水经沉淀池循环使用，生活污水经城市污水管网排入污水处理厂 |

## 3.1.2主要经济技术指标及建构筑物

## 项目总占地面积18676平方米，包括生产车间、仓库、配电房、等，主要经济技术指标及主要建、构筑物见表3-2：

表3-2  项目主要经济技术指标、建、构筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 | m2 | 18676 |  |
| 2 | 仓库 | m2 | 336 |  |
| 4 | 宿舍 | m2 | 648 |  |
| 5 | 食堂 | m2 | 360 | 含停车场及广场 |
| 6 | 厂区道路 | m2 | 2000 |  |
| 7 | 活动场所停车坪 | m2 | 1436 |  |

## 3.1.3生产设备

本项目主要生产设备见表3-3

表3-3  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库及设备 | 2 | 制冷储存用 |
| 2 | 真空包装机 | 2 | 生产包装用 |
| 3 | 制氮机 | 2 | 生产用 |
| 4 | 分蛋机 | 1 | 生产用 |
| 5 | 烤房 | 1 | 生产用 |
| 6 | 热水取暖炉 | 2 | 生产用 |
| 7 | 打浆机 | 2 | 生产用 |
| 8 | 封口打包机 | 2 | 生产用 |
| 9 | 空压机 | 1 | 生产用 |

## 3.2劳动定员及工作制度

该项目劳动定员120人，年工作330天。8小时生产。

## 3.3主要原辅材料

本项目所需主要原辅材料见表3-4：

表3-4 项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 年耗量 | 计量单位 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲜鸭蛋 | 6000 | 万枚 | 主要生产原料 | 市场采购 |
| 2 | 食用盐 | 300 | t | 辅料 | 市场采购 |
| 3 | 食用碱 | 10 | t | 辅料 | 市场采购 |

## 3.4生产工艺简介

咸鸭蛋生产工业流程见表3-5、咸鸭蛋黄生产工业流程见表3-6松花皮蛋生产工艺流程见表3-7。具体工艺流程见下图：

表3-5    咸鸭蛋生产工业流程一览表

表3-6   咸鸭蛋黄生产工业流程一览表

表3-7   松花皮生产工业流程一览表

## 3.7主要污染源及防治措施

3.7.1  噪声污染源及防治措施

本工程噪声主要是搅拌机、水泵等产生的噪声。项目采取的噪声治理措施如下：

（1）、选用低噪声设备，从源头上降低噪声水平：

（2）、优化厂区平面布局，采用密闭厂房，加强厂房隔声；

3.7.2 废气污染源及防治措施

本项目废气主要是废品蛋产生的恶臭。经对废品蛋集中起来交卫部门每日清运至南县垃圾填埋场处理。

3.7.3 废水污染源及防治措施

产生废水经沉淀池沉淀循环使用，不外排。生活废水经园区管网收集后进入县城污水处理厂。

3.6.4 固废污染源及防治措施

本项目无危险固废产生，废品蛋及生活垃圾交由卫生部门每日清运至南县垃圾填埋场处理。

# 4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求

## 4.1 环评总结论

湖南洞庭湖蛋业食品有限公司新厂扩建项目具有一定的经济效益和社会效益，该项目符合国家产业政策。项目建设和运营过程中，由于采取一系列切实可行的治理措施，废气、废水噪声等均可达标排放，污染物排放量较小，不会降低评价区域地表水、空气、声环境质量级别。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。

4.2 环评主要建议

（1）根据“三同时”的要求，建设项目污染物处理设施的设计、施工必须与主体建筑的设计、施工同步进行，竣工时能同时投入使用，做到社会效益，环境效益和经济效益相统一。

（2）在建设项目建设期间，应特别注意统筹安排，尽量减少施工对周围环境的影响。应选择施工文明的工程队伍，并认真落实本环评提出的建设期污染防治措施。

（3）协调好与周边单位的关系，避免产生环境纠纷。

（4）搞好厂内的绿化与环境卫生，配合环保部门做好环保工作。

（5）加强环境管理，明确专职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实。

## 4.3 环评批复要求及落实情况

益阳市环保局以益环审（表）[2011]51号《湖南洞庭湖蛋业食品有限公司新厂扩建项目环境影响报告表的批复》进行批复，详见环境管理检查附表。

# 5. 验收监测评价标准

## 5.1 噪声评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区标准。具体限值详见表5-3。

表5-1   噪声验收执行标准限值     连续等效声级Leq [dB(A)]

| 项目 | 监测点位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 厂界东、南、西、北面 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |

## 5.2 废气评价标准

无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级无组织排放监控浓度限值的标准；H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1中二级新扩改标准。具体限值详见表5-3。

表5-2  无组织排放验收执行标准限值

| 类别 | 项目 | 监控点 | 排放浓度（mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中的标准限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1中二级新扩改标准。 |
|  | SO2 |  | 0.40 |  |
|  | NOx |  | 0.12 |  |
|  | H2S |  | 0.06 |  |

# 6. 验收监测内容

## 6.1 验收监测期间工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷。当生产负荷达到设计生产能力的75％以上时，进入现场进行监测，当生产负荷小于75％时，通知监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性。

## 6.2 噪声监测内容

厂界周围布设厂界噪声监测点位4个，具体监测内容见表6-2。

表6-1 噪声监测工作内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东面 | 昼间连续等效声级、夜间连续等效声级 | 连续2天，每天昼、夜各监测1次 |
|  | 厂界南面 |  |  |
|  | 厂界西面 |  |  |
|  | 厂界北面 |  |  |

## 6.3 废气监测内容

厂界周围布设无组织废气监测点位3个，具体监测内容见表6-2。

表6-2  无组织监测工作内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界东面 | 颗粒物、SO2、NO2 、H2S | 连续监测2天，每天3次 |
|  | 厂界北面 |  |  |
|  | 厂界南面 |  |  |

## 6.3 废水监测内容

该项目在现场验收监测期间，因厂区路面硬化，生活污水无监测平台，未能采取废水样品，由南县环境保护局出据证明：因仅有少量生活污水且进入城市管网收集入县城污水处理厂（附证明）；

# 7. 监测分析方法及质量保证

## 7.1噪声监测分析方法

厂界噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求测定。

## 7.2 质量保证与质量控制措施

为保证监测数据的准确可靠，在本次监测中，样品采集、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照国家相关环境监测技术规范的要求进行全过程的质量保证。

（1）保证采样时生产工况稳定、生产负荷达75%以上；

（2）所有监测仪器均经过计量部门检定并在有效期内，采样前对采样仪器及设备进行校准和检查；

（3）监测人员均通过质量考核，持证上岗；

（4）监测数据经过三级审核。

# 8.公众意见调查

根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。向厂区周围居民发放6份意见调查表，向相关单位发放4份意见调查表。

# 9验收监测结果及分析评价

## 9.1 监测期间工况监督

2014年12月23日-24日，监测期间，项目正常生产负荷率达到75％以上监测要求，生产负荷情况见表9-1。

表9-1 监测期间生产负荷情况表

| 监测时间 | 设计日生产量（万枚） | 实际日生产量（万枚） | 生产负荷率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014年12月23日 | 皮蛋 | 3.03 | 2.45 | 81 |
|  | 咸蛋 | 6.06 | 4.85 | 80 |
|  | 咸蛋黄 | 9.09 | 7.37 | 81 |
| 2014年12月24日 | 皮蛋 | 3.03 | 2.43 | 80 |
|  | 咸蛋 | 6.06 | 4.91 | 80 |
|  | 咸蛋黄 | 9.09 | 7.37 | 81 |

## 9.2噪声监测结果及分析评价

厂界共设置4个噪声监测点位，厂界噪声监测结果见表9-2。

表9-2     厂界噪声监测结果     单位：dB（A）

| 监测类别 | 监测点位 | 监测日期 | 昼间LAeq | 夜间LAeq | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 厂东 | 12月23日 | 55.7 | 47.2 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 昼：65，夜：55 | 是 |
|  |  | 12月24日 | 55.6 | 46.5 |  |  |
|  | 厂南 | 12月23日 | 54.0 | 45.6 |  |  |
|  |  | 12月24日 | 54.2 | 44.5 |  |  |
|  | 厂西 | 12月23日 | 46.7 | 42.7 |  |  |
|  |  | 12月24日 | 46.8 | 41.5 |  |  |
|  | 厂北 | 12月23日 | 46.6 | 42.0 |  |  |
|  |  | 12月24日 | 47.4 | 41.3 |  |  |
| 备注 | 监测数据由南县环境监测站提供 |

表9-2表明验收监测期间：厂界四周昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的限值要求。

## 9.3废气监测结果及分析评价

本项目无组织废气监测结果见表9-3、9-4、9-5。数据由南县环境监测站提供

表9-3   无组织排放颗粒物监测结果  单位：mg/m3

| 点位 项目 | 12月23日 | 12月24日 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 颗粒物 | 东面厂界外 | 0.444 | 0.370 | 0.251 | 0.521 | 0.541 | 0.375 |
|  | 北面厂界外 | 0.456 | 0.373 | 0.429 | 0.234 | 0.446 | 0.392 |
|  | 南面厂界外 | 0.432 | 0.342 | 0.351 | 0.299 | 0.342 | 0.557 |
| 最大监测值 | 0.541 |
| 标准值 | 1.0 |
| 达标情况 | 达标 |

表9-4  无组织排放二氧化硫监测结果  单位：mg/m3

| 点位 项目 | 12月23日 | 12月24日 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| SO2 | 东面厂界外 | 0.023 | 0.026 | 0.041 | 0.032 | 0.026 | 0.021 |
|  | 北面厂界外 | 0.027 | 0.042 | 0.048 | 0.019 | 0.022 | 0.048 |
|  | 南面厂界外 | 0.028 | 0.040 | 0.015 | 0.038 | 0.045 | 0.027 |
| 最大监测值 | 0.048 |
| 标准值 | 0.40 |
| 达标情况 | 达标 |

表9-5  无组织排放氮氧化物监测结果  单位：mg/m3

| 点位 项目 | 12月23日 | 12月24日 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| NOx | 东面厂界外 | 0.042 | 0.029 | 0.022 | 0.032 | 0.026 | 0.021 |
|  | 北面厂界外 | 0.044 | 0.028 | 0.022 | 0.034 | 0.020 | 0.038 |
|  | 南面厂界外 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.021 | 0.040 |
| 最大监测值 | 0.044 |
| 标准值 | 0.12 |
| 达标情况 | 达标 |

表9-6  无组织排放硫化氢监测结果  单位：mg/m3  ND表示未检出

| 点位 项目 | 3月12日 | 3月13日 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| H2S | 东面厂界外 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 北面厂界外 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 南面厂界外 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 最大监测值 | ND |
| 标准值 | 0.06 |
| 达标情况 | 达标 |
| 备注 | H2S为2015年3月12-13日补充监测项目 |

表9-3、9-4、9-5、9-6监测数据表明厂界3个无组织监测点颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最大值监测值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中的标准限值。硫化氢的最大值监测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1中二级新扩改标准。

9.4循环池废水监测结果

2015年3月12-13日益阳市环境监测站对湖南洞庭湖蛋业食品有限公司生产洗蛋循环池废水进行了监测，pH、化学需氧量、悬浮物、氯离子监测值分别为7.51、69 mg/L 、112mg/L 、141 mg/L。循环池废水循环回用未对其作评价。

# 10 环境管理检查

## 10.1 “三同时”执行及环保设施运行情况

湖南洞庭湖蛋业食品有限公司新厂扩建项目于2011年3月由益阳市环境保护科学研究院编制了环评报告书，2011年6月，益阳市环保局批准建设。该项目在现场验收监测期间，因厂区路面硬化，生活污水无监测平台，未能采取废水样品，由南县环境保护局出据证明：因仅有少量生活污水且进入城市管网收集入县城污水处理厂（附证明）；环评所涉及燃煤锅炉部分未建设，采用邻厂“湖南申旗食品有限公司”锅炉供热。

## 10.2环评批复落实情况

湖南洞庭湖蛋业食品有限公司新厂扩建项目环评批复落实情况见表10-1。

表10-1 工程环评批复要求及落实情况一览表

| 序号 | 益阳市环保局环评批复要求 | 具体落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强环境管理，建立环境管理机构，配专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”处理设施进行维护和检查，严禁“三废”不经处理直接排放。 | 企业按要求建立了环境管理机构，配备专职或兼职环境人员，完善环境管理制度。 |
| 2 | 加强施工期的环境管理，采取限时作业、运输车辆封闭、禁鸣、路面洒水等措施，使施工对周围环境的影响降到最低程度，并对施工废水、施工人员的生活废水和垃圾（含施工垃圾）进行处理和处置。 | 按要求执行，项目在施工期间当地环保部门未接到关于该项目的投诉。 |
| 3 | 本顶目锅炉必须使用低硫煤。 | 企业未建锅炉，采用邻厂锅炉供热，不需要用煤。 |
| 4 | 做好项目大气污染防治工作。燃煤锅炉排放的烟气必须经旋流水膜脱硫除尘，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区II时段的标准；收集废品蛋的装置要进行封闭，防止废品蛋产生的恶臭对环境的影响；厨房油烟废气经油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准后排放。 | 采用湖南申旗食品有限公司锅炉供气，若企业以后建设锅炉，另外再对锅炉单独进行验收。 |
| 5 | 按 “雨污分流、污污分流”的原则建设厂区排水系统和排污口，本项目的废水主要是生产废水（原料蛋清洗废水、咸蛋黄生产工艺过程中的洗泥废水）、生活废水和食堂废水，氖废水经生物接触氧化处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，经县城污水管网纳入南县污水处理厂处理。 | 项目生活废水通过“雨污分流、污污分流”排水系统收集且进入城市管网收集入县城污水处理厂，因道路硬化，废水无监测平台，未能采取废水样品。 |
| 6 | 加强对噪声的防治。搞好厂区绿化，高噪声设备必须采取减振降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。建筑施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）中限值的要求。业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。建筑施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）中限值的要求。 | 厂界四面昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的限值要求。 |
| 7 | 加强固废管理工作。做好工和固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。咸蛋黄工艺中去除的蛋白和锅炉产生的炉渣，应设置相应的暂存场且符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的规定的要求，综合利用，不得外排。废品蛋、破碎蛋和生活垃圾应集中收集，及时清运，送至垃圾处理场安全处置，禁止乱堆乱弃。 | 生活垃圾由环卫部门统一收集处置，生产中产生的因体废物，废品蛋、破碎蛋集中收集，送至垃圾处理场处置。 |
| 8 | 本工程投产后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。 | 制定了环境风险事故应急预案 |
| 9 | 污染物排放总量控制为二氧化硫≤3.1 t/a、，化学需氧量≤1.45 t/a. | 项目未建燃煤锅炉，二氧化硫未监测；少量生活废水入管网排入县城污水处理厂且因道路硬化无监测平台未采取废水样品，总量无法核算。 |

# 11．公众参与调查

在验收监测期间，工作人员走访了该工程周围的居民。共向居民开展了6份调查问卷；针对周边单位开展了4份调查问卷，调查内容包括7个问题，主要是调查被调查者对该工程的态度以及对工程环境影响的评价以及了解被调查者对该项目环保工作的态度。调查结果详见表11-1。

表11-1湖南洞庭湖蛋业新厂扩建项目

公众意见调查表内容与结果

| 1.该项目对本地区经济发展？ |
| --- |
|  | 有利 | 不利 | 不知道 |
| 占受访者比例 | 居民 | 100% | - |  |
|  | 单位 | 100% | - | - |
| 2.该项目试生产期间对您的生活和工作是否有不利影响？ |
|  | 很大 | 一般 | 无 |
| 占受访者比例 | 居民 | - | - | 100% |
|  | 单位 | - | - | 100% |
| 3.该项目对周围环境有何影响？ |
|  |  | 很大 | 一般 | 无 |
| 占受访者比例 | 居民 | / | 17% | 83% |
|  | 单位 | / | - | 100% |
| 4.项目建成后对您影响最大的是什么？ |
|  | 噪声 | 废气 | 废水 | 其他 |
| 占受访者比例 | 居民 | - | 17% | - | 83% |
|  | 单位 | - | - | - | 100% |
| 5.您对该项目环境保护执行情况是否满意？ |
|  | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 占受访者比例 | 居民 | 100% | - | - |
|  | 单位 | 100% | - | - |
| 6.您对该项目建设总体态度？ |
|  | 支持 | 较支持 | 不支持 |
| 占受访者比例 | 居民 | 100% | - | - |
|  | 单位 | 100% | - | - |
| 7.您对该项目的建设还有什么意见和建议？ |
| 占受访者比例 | 居民 | 未填写- |
|  | 单位 | 无 |

# 12 验收监测结论与建议

## 12.1验收结论

12.1.1噪声排放

厂界四面噪声昼间噪声最大监测值为55.7分贝、夜间噪声最大监测值为47.2分贝均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的限值要求

厂界3个无组织监测点颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最大值监测值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的二级标准限值。硫化氢的最大值监测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1中二级新扩改标准。

## 12.2 验收监测建议

（1）建设并规范废水排放口，加强对废水处理设施的运行管理和日常维护，杜绝污染事故发生，确保污染物稳定、达标排放。

（2）加强对固体废物的处置管理，做好废品蛋暂存及时安全处置

（3）加强环境管理，进一步完善突发事故整体应急预案和环境风险防范措施，杜绝污染事故发生。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：        验收类别：验收报告；验收表；登记卡                         审批经办人

| 建设项目名称 | 湖南洞庭湖蛋业食品有限公司新厂扩建项目 | 建设地点 | 南县南洲镇南路食品为业园 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南洞庭湖蛋业食品有限公司 | 邮编 | 413200 | 电话 | 13973735261 |
| 行业类别 |  | 项目性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | 6000万枚 | 建设项目开工日期 | 2011年3月 |
| 实际生产能力 |  | 投入试运行日期 | - |
| 报告书（表）审批部门 | 益阳市环境保护局 | 文号 | 益环审（书）[2011]51号 | 时间 | 2011年6月 |
| 初步设计审批部门 | - | 文号 | - | 时间 | - |
| 控制区 |  | 环保验收审批部门 | 益阳市环境保护局 | 文号 | - | 时间 |  |
| 报告书（表）编制单位 | 益阳市环境保护科学研究所 | 投资总概算 |  |
| 环保设施设计单位 | - | 环保投资总概算 |  | 比例 |  |
| 环保设施施工单位 | - | 实际总投资 | 1200万 |
| 环保验收监测单位 | 益阳市环境监测中心站 | 环保投资 |  | 比例 |  |
| 废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 | 固废治理 | 绿化生态 | 其它 |
| 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 | -万m3/h | 年平均工作时 | a |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控 制 项 目 | 原 有排 放 量 （1） | 新建部分产生 量 （2） | 新建部分处理消减量（3） | 以新带老消减量 （4） | 排放增减 量 （5） | 排放 总量 （6） | 允许 排放量 （7） | 区域 增减量 （8） | 处理前浓 度 （9） | 实际排放 浓度 （10） | 允许排放浓度 （11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。其中：（5）=（2）-（3）-（4）、（6）=（2）-（3）+（1）-（4）

# Text boxes

鲜鸭蛋

检验

灯光照

消毒清洗

配料

打浆

裹浆

装篓

噪声

废品蛋

检验

鲜鸭蛋

废水

灯光照

消毒清洗

配料

打浆

裹浆

装篓

洗泥

去壳

取黄

烘干

杀菌

真空

包装入库

污泥

蛋壳

鲜鸭蛋

检验

灯光照

消毒清洗

裹浆

检验

浸泡

配料

包装入库