1950T/H超临界燃煤粉锅炉模型

①规格1:50，1400*1100*1800mm（高）
②型号1950T/H;

③要求：采用单炉膛∏形布置；平衡通风，全钢架悬吊结构，炉后布置两台容克式回转空气预热器。正面炉膛水冷壁道剖去，能清楚看到炉膛内部构件如前、后、左、右水冷壁、过热器、再热器、省煤器等各种管道布格。做出锅炉的制粉系统和风系统等。
煤粉燃烧能动态模拟演示，各系统的设备、构件、管束、管道等均用不同颜色区分开，并做出中文标识。要求提供清晰的2个角度锅炉模型照片2张，并提供图纸备查。