日本TAITEC公司离心浓缩仪有各种型号，可以供用户选择，其型号主要包括VC-15S VC-15SP VC-36R VC-96R VC-96W 等各种型号。其主要用途是DNA或RNA、蛋白质的浓缩干燥，糖蛋白、糖链、肽等的浓缩干燥其他需要浓缩或干燥的应用。种类丰富的转头（选购） 不仅适用于微量离心管，还可用于一次性离心管。

技术参数

日本TAITEC公司各种型号离心浓缩仪有各种型号，可以供用户选择，其中主要型号为VC-15S、VC-15SP 、VC-36R、VC-96R、VC-96W用户可以根据自己对于转速、转头以及温度控制范围，对于样品的要求选择配置。

| 型号 | VC-15S | VC-15SP | VC-36R | VC-96R | VC-96W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用温度范围 | 温度处于ON时温度约55℃ | 温度范围为0℃-70℃如需低温需要配冷阱 | 室温+5℃-65℃ |
| 转速 | 2000rpm | 300-2000转速可调最大离心力440XG | 100-2600转速 离心力440XG |
| 时间设定 | 60分钟 | 1分-99小时59分 |
| 真空要求 | 0-负100Kpa | 0-负0.1Mpa |
| 真空泵 | 选配 | 内置 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 转头选择1 | VC-15S VC-15SP 可以选择转头 15A 1.5/2.0ml X12个+0.2mlx32个 15B 1.5/2.0ml X12个+0.5mlx24个 15C 1.5/2.0ml X20个 15D 2.0ml X12个 |
| 转头选择2 | VC-36R可以选择转头 36A 1.5/2.0ml X40个 36A2 2.0ml X32个 36B 试管直径13mm以下 长80-125mm以内 16个 36C 试管直径17.5mm以下 长80-125mm/15ml 8个 36E 15mlx6个+50mlx6个 |
| 转头选择3 | VC-96R 转头选择 96A 1.5/2.0ml X40个 96A2 2.0ml X48个 96B 试管直径10mm-12mm 长80-125mm以内 48个 96C 试管直径16.5mm-18mm 长90-125mm/15ml 36个 36D 试管直径17.5mm-18mm 长130-165mm 36个 96E 15mlx8个+50mlx10个 |
| 转头选择4 | 转头规格较多，可以咨询销售代表，可以选配酶标板转头 |

产品特点

日本TAITEC公司各种离心浓缩仪主要特点为：
1、丰富的基本性能
除耐腐蚀性外，还采用了磁力驱动或特富龙涂层的舱室。大型 机器颈部的盖子为PVC材质，确保仅次于玻璃的耐腐蚀性。转数或温度均数字化显示，令模糊的浓缩干燥条件数值化。
2、使用条件可通过记忆功能轻易读取可同时保存温度，转数，时间等条件，使用时只需选择常用条件，按下开始按钮便可开始操作。使用过程中，还可将加热器关闭或定时器手动解除。
3、、泄漏自动/手动、氮气排气容易，冷却水循环
真空解除可自动或手动进行，为了避免样品氧化，在主机背面设有泄露喷嘴，便于与氮气储存瓶连接（选购三通，还可与吸引喷嘴相连接）。与循环装置连接，可进行低温浓缩。
4、搭载Freezdry（冷冻干燥）模式
使用油回转式高真空泵，利用高真空令潜热消失，从而使水溶液样品冻结，并继续保持进行干燥。如需在冷冻同时维持干燥，必须使泵持续运转，而加热器和转头应在运转过程中OFF。若使用FreezDry模式，便可自动进行上述程度。使用该模式就可避免了样品（水）耐受热或冷冻干燥机耐腐蚀性受加热器或转头停止。