欧姆龙继电器G5T-1A-5VDC原装新货.长期特价现货供应,欢迎咨询.

深圳市盈凯诚科技有限公司是欧姆龙授权的一级代理

网址：http://www.ykc-tech.com

产品说明： 全新原装正品 ROSH认证（环保）

品   牌 ： 欧姆龙

类   型： 功率继电器
系  列：G5T系列
型   号：G5T-1A-DC5V

外形尺寸（mm）：20.5×7.2×15.3mm（L×W×H）
重   量：8g

触点参数：

触点形式： 1A

触点负载： 5A 250VAC   5A 30VDC

阻    抗： ≤30mΩ
           额定电流： 5A

电气寿命：≥30万回
机械寿命：≥2000万回

线圈参数：
         阻值(士10%)：100mΩ
        线圈功耗：200mW
        额定电压：DC5V
         吸合电压：DC3.75V
       释放电压：DC0.5V
工作温度：-25℃～+70℃
绝缘电阻：≥1000MΩ
线圈与触点间耐压：5000VAC/1分钟
触点与触点间耐压：1000VAC/1分钟

G5T系列：

G5T-1A-DC5V、G5T-1A-DC12V、G5T-1A-DC24V