《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20000（套）高档钢制办公家具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳彩神实业有限公司 |
| 法人代表 | 段继娴 | 联系人 | 高小坡 |
| 通讯地址 | 洛阳市伊滨区庞村镇东庞村 |
| 联系电话 | 13939900303 | 传真 |  | 邮政编码 | 471000 |
| 建设地点 | 洛阳市伊滨区庞村镇东庞村 |
| 立项审批 部门 | 洛阳伊滨区管理委员会经济发展局 | 批准文号 | 豫洛伊滨制造[2017]21138 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2130金属家具制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2107.72 | 绿化面积 （平方米） | 600 |
| 总投资 （万元） | 70 | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 14.29% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2017年3月 |
| 工程内容及规模： 1．项目由来 洛阳彩神实业有限公司在市场调查的基础上，于2017年投资70万元在洛阳市伊滨区庞村镇东庞村新建一条年产20000（套）高档钢制办公家具生产线，已于2017年3月建成投产，本项目属于未批先建项目。 本项目不属于国家发展和改革委员会第9号、21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，符合国家产业政策；已于2017年7月20日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]21138。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及环境保护部[2015]第33号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定和要求，本项目类别为“I金属制品”中“金属制品加工制造”类，本项目无电镀或喷漆工艺，其环境影响评价报告类型为报告表。 根据洛阳市环境保护局2015年3月5日印发的《洛阳市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（洛市环[2015]34号）（以下简称《实施意见》）将全市划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域不在“洛阳市主体功能区”5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，洛阳市主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入要求是：“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）”。本项目为一类工业项目中“金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）”，属洛市环[2015]34号文件可以审批的项目。 受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和监测的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2．建设场地及工程内容 2.1建设场地 洛阳彩神实业有限公司位于洛阳市伊滨区庞村镇东庞村，具体地理位置见附图1。本项目占地面积3.16亩（2107.72m2），根据洛阳市国土资源局伊滨分局出具的证明，该地为工业建设预留地，根据市国土资源局伊滨分局庞村镇国土资源管理所出具的证明，本项目占地符合庞村镇总体规划（后附证明）。 本项目附近居民主要为：南180m的东庞村，西南380m的西庞村，东北450m的赵屯村，东1100m的掘山村，东1400m的门庄村，北1100m的大庄村，西北1450m的柿园村（周边环境见附图三）。 2.2工程内容 本项目为利用现有仓库、办公室进行建设，项目具体工程内容见表1（厂区平面布置见附图二）。 表1 项目主要工程内容一览表 工程 类别 工程名称 工程内容及规模 性质 主体 工程 生产车间1 54×15×12m 钢架结构 机械加工区 已建 点焊区 人工磷化区 喷塑区（喷粉间2个） 烘干道28m 包装区 储运 工程 成品库房1 钢架结构，36×16×8m，成品储存 利用现有 附属 工程 办公楼 23×4×3m ，1层，砖混结构 利用现有 洗澡间 1个,砖混结构 利用现有 厕所 1个，水冲 利用现有 公用 工程 给水 镇自来水管网 / 供电 镇配电所供给 / 污水 化粪池处理后农户拉走肥田 / 环保 工程 废气 喷粉间 自动工位：滤筒除尘设施 人工工位：滤筒除尘设施 已建 烘干道 活性炭吸附装置+15m排气筒 拟建 废水 职工生活 1个10m3化粪池 利用现有 噪声 高噪设备 设备安装减震、降噪设施 已建 固废 生活垃圾 生活垃圾收集桶收集 已建 废铁皮边料、废磷化抹布、废磷化桶 厂区1个10m2固废 棚暂存后外售 已建 废机油、 废液压油 1个2m2危废堆场 拟建 废塑粉 1个5m2固废堆场 拟建 废纸箱 3．主要产品及产量 本项目主要产品及产量为年产20000（套）高档钢制办公家具。 4．主要生产设备（设施） 本项目主要生产设备及生产设施见表2。 表2 主要生产设备（设施）一览表 项目 设备名称 型号（规格） 数量 备注 1 剪板机 Q11-3×2500 1台 / 2 冲床 T23-16 2台 / JB23-25 1台 / 3 折弯机 FZ67Y-2500 1台 / FZ67Y-1200 2台 / 4 铜板焊机 NBC-80 1台 / 5 点焊机 50 1台 / 6 喷塑 喷塑间1 人工工位 1个 / 自动工位 1个 / 喷塑间2 人工工位 2个 / 7 烘干 28m烘干道 1条 / 8 空压机 LG11BZ 1台 / 9 天车 10t 1个 / 5．主要原辅材料、能源消耗情况及材料、能源性质 5.1主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 原辅材料及能源消耗情况一览表 名称 单位 消耗量 备注 板材 吨/年 600 外购 扣手 万个/年 4 外购 门锁 万个/年 3 外购 机油 吨/年 0.1 定期更换 液压油 吨/年 0.1 定期更换 活性炭 吨/年 0.45 定期更换 塑粉 吨/年 40 外购 焊丝 吨/年 0.2 外购 磷化液 吨/年 1.2 外购，人工磷化 水 吨/年 306 自备井 电 万度/年 15 庞村镇电网 天然气 万m3/年 2 洛阳新奥华油燃气有限公司 5.2原辅材料理化性质 塑粉：本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 磷化液：磷化作为喷漆、喷塑等涂装前的底层，可在工件表面形成均匀、致密、耐蚀的灰色磷化膜，使涂层附着力好。本项目使用磷化液为锌铁系磷化液，主要成分为磷酸23%，纯碱4%，氧化锌2.5%，柠檬酸1.5%，酒石酸3%，磷酸三钠1.2%，三聚磷酸钠1.8%，磷酸氢二铵2%，活性剂5%，AES5%，水50%（不含镍、六价铬、锰等重金属）。本项目用磷化液为人工擦拭除锈。 天然气：本项目使用天然气由洛阳新奥华油燃气有限公司供应，天然气质量执行“天然气—Sy7514”标准，主要成分是甲烷，体积分数约占天然气的96%，另外还含有乙烷、丙烷等其它烃类，以及CO2、N2等，硫化氢含量小于20mg/m3，天然气比空气轻，密度约为0.70kg/m3，热值较高，可达8000-9000千卡/m3，是一种清洁高效的优质能源。 6．供电及给排水 本项目用电由庞村镇电网统一供应，可满足项目生产需要，用电量约为15万kw·h/a。 本项目用水为庞村镇自来水管网，新鲜水用量为306t/a，主要为职工生活用水。 7．职工定员及劳动制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员2人，实行8小时工作制（8:00~12:00；14:00~18:00），每年工作日为300天。 8．总投资 本项目总投资70万元，全部为企业自筹。 存在问题及整改方案 本项目现存主要环境问题及整改措施见下表。 表8 现存问题及整改方案 序号 存在问题 整改措施 1 现有烘干道产生的废气经出件口车间内无组织排放 烘干道出件口设置集气罩，烘干道产生的含非甲烷总烃有机废气及天然气燃烧废气经集气罩收集后再经活性炭吸附装置处理后15米排气筒排放。 2 废机油、废液压油等危废无固定堆存场所 车间内建立5m2危废堆存场所，用于存放废机油、废液压油等危废；地面经防渗漏处理，周边建立0.5米高围堰，设施警示标志。 3 废纸箱、废塑粉无固定堆存场所 车间内建立5m2固废堆存场所。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目厂址原为洛阳彩神粉末涂料有限公司，主要生产加工粉末涂料，于2013年进行建设，主要产品及产量为年产300吨粉末涂料，后因市场原因于2016年底停产，现车间内所有设备设施已全部拆除，原有污染主要为粉末涂料加工过程产生的废气（粉尘、非甲烷总烃）、噪声、职工生活污水（COD、氨氮）等影响。本项目为利用现有仓库、办公室进行建设，现所有设备设施已全部拆除，已无原有污染。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地理位置 洛阳新区伊滨区位于东经112°29´至112°38´，北纬34°30´至34°40´之间，洛阳市南部，偃师市西南。规划区西接洛阳市洛龙区之关林镇及龙门镇，南隔万安山与伊川县彭婆镇相望，北跨伊河与洛河相望，东西长约16km，南北宽约18km。 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇东庞村，本项目附近居民主要为：南180m的东庞村，西南380m的西庞村，东北450m的赵屯村，东1100m的掘山村，东1400m的门庄村，北1100m的大庄村，西北1450m的柿园村。 2．地形地貌 洛阳新区伊滨区地处秦岭地轴东段，嵩山复背斜北翼邙岭原区，具有典型的黄土地貌特征。地层为二元结构，上层50-80m为第四系黄土类夹砂层，底部为砂卵石、碎石层。下层为三迭系砂岩、类泥页岩。 该区的大地构造单元属洛阳古凹陷带，地貌上反映出河谷盆地的特征，盆地边缘新构造上升运动表现明显，而盆地中心则相对下降。南部山丘地带有第四纪前基岩的分布。 该区属于豫西黄土丘陵区，地处于新生代形成的洛阳凹陷盆地南缘。地势南高北低，地表形态复杂多样，大体分为浅山区、山前坡地和平原三种类型。南部万安山为浅山区，山势由东向西，由南向北依次降低，海拔在180—600m。中部为万安山前洪积、冲积平原，海拔在160-180m。北部为伊河冲积平原，地势平坦，海拔在130-160m。 本项目处于万安山以北，属于平原地带，地势平坦。 3．气候气象 伊滨区地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明：冬季寒冷，雨雪稀少多大风；春季暖和、气温回升快，干旱少雨；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，天气晴朗。 伊滨区年平均气温14.3℃，一月最冷，七月最热，年较差平均27.8℃。极端最高气温41.8℃，极端最低气温-13.2℃。年平均地面温度17.4℃，5cm年平均温度15.9℃，10cm年平均温度15.9℃，15cm年平均温度15.9℃，20cm年平均温度16.1℃，地下各层温度平均相差不大。全年太阳总辐射可达115.67千卡/c平方米，以6月份最多，为14.23千卡/c平方米；12月份最少，为5.78千卡/c平方米。全年实际日照时数为2248.3小时，日照百分率为51%，其中6月份（57%）最大，3月份（48%）最小。年降水量在600—650mm左右，近年来平均降水量625.8mm，各月降水以7月最多，1元月最少。降水年际变化大，年最大降水量1047.3mm，年最少降水量355.0mm；将雨季节不均匀，夏季最多占48.5％，春、秋季分别为19.5％、27.0％，冬季最少仅5％；暴雨、大暴雨多出现于7月。平均风向以东北风、西风最多，其次是东风，南风和北风最少，平均风速以东北风、西北风最大，西风次之，东风最小。平均风速2.0m/s，最大风速19.7m/s。年平均相对湿度为69%，春季66%，夏季71%，秋季74%，冬季64%。 4．地表水 本项目所在区域主要地表水体为伊河（位于本项目西北2.8km处）。 伊滨区属黄河流域，伊洛河水系，境内的地表水主要有伊河和伊东渠。伊河一般河岸结冰，河水不冻。年径流量不大，但汛期洪水比较大，并具有涨落陡，洪峰高，历时短等特点。伊河下游（龙门）均在7月中旬至8月下旬发生洪水时间最多，延续时间较长。伊河年最大洪水的变化大于洛河，最大洪水出现的年份，伊河、洛河均在1958年。造成洪水的主要原因是本地区暴雨集中且日雨量大于150毫米的暴雨中心，出现在7月中旬和8月上旬。 5．地下水 本项目所在区域地下水蕴藏较为丰实，尤以埋藏60m以内的浅层地下水，水质良好易开采，适宜饮用和灌溉。南部山前丘陵区水井单井出水量在30-80m3/h不等，井深40m左右，最深达180m；北部沿伊河南岸地下水单井出水量100m3/h-160m3/h不等，埋深在10-12m。 6．植被与生物多样性 伊滨区位于北温带向亚热带过渡地带，属暖温带植物区系，植被属暖温带落叶阔叶林，以暖温带植物为主，以亚热带和西北黄土高原等区系成分为辅的混生杂居区。林木达1000多种，动物100多种。 评价区域内农业种植开发时间较长，人为活动频繁，动物的栖息环境已遭到一定程度的改变，很多大型野生动物已较为罕见，可见一些草灌丛型动物，主要有野兔、刺猬、山鸡、黄鼬、蛇类等，此外该区域内可常见一些鸟类活动，主要有喜鹊、乌鸦、麻雀、布谷鸟等；人工饲养的家禽家畜类主要有牛、羊、猪、鸡等。 评价区内目前尚未发现珍稀动植物种群。 7．矿产资源 南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿t）、铝矾土（探明储量5200多万t）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 行政区划及社会经济概况 庞村镇全镇地势南高北低，南北有207国道从镇区东边通过，东西有省道顾龙公路穿境而过，交通极为便利。全镇总面积27.5km2，总人口3.6万人，辖14个行政村，24个自然村，全镇现有耕地2000万m2。辖14个村委会：掘山村、东庞村、门庄村、辛庄村、九贤村、军屯村、白草坡村、西庞村、赵屯村、草店村、大庄村、窑沟村、彭店村、彭店寨村。 2．环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 本项目所在地不在洛阳市城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区，四周厂界声环境质量执行2类标准。 3．敏感点概况 根据调查，本项目附近环境保护目标见表5。 表5 环境保护目标一览表 保护类别 保护目标 距厂区方位、距离 保护级别 大气 东庞村 南180m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 西庞村 西南380m 大庄村 北1100m 赵屯村 东北450m 门庄村 东1400m 掘山村 东1100m 柿园村 西北1450m 4．饮用水源保护区 庞村镇集中供水厂位于庞村镇镇区南部，水源地位于供水站站附近，设计供水能力为2000m3/d，供水区域包含辖区内掘山村、东庞村、门庄村、辛庄村、九贤村、军屯村、白草坡村、西庞村、赵屯村、窑沟村、彭店村、彭店寨共12个村庄，供水人口共计35600余人。水源地共包括3眼水井，其中1#井位于水厂内部，于2007年建成，井深181m，井口直径0.6m，设计取水量为42m3/h 。2#井位于厂西侧幼儿园院内，于2010年建成，井深300m，井口直径0.6m，设计取水量为40m3/h。3#井位于水厂西北铁厢厂院内，为备用水井，于2010年建成，井深271m，井口直径0.6m，设计取水量为40m3/h。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号，伊滨区庞村镇水厂地下水井群(共3眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东190m、西300m、南至郑西高铁、北160m的区域。本项目厂址位于水源保护区外围西北1000m，不在该水源井保护范围内。 5．文物保护规划 洛阳市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南诏域等九处保护地。本项目位于伊滨区庞村镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。 东汉陵墓南兆域位于洛阳市伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇和偃师市高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。本项目位于东汉陵墓南诏域建设控制地带内（项目与文物保护区的关系见附图五），利用现有空厂房，不进行土建活动，不会对地下文物产生影响，最终意见以文物部门为准。 6. 洛阳新区拓展区规划 洛阳新区拓展区分区规划范围为：西起二广高速、东至南兆域遗址保护范围西边界、北起规划的伊河北大道、南至规划郑洛第二高速，规划范围为72平方公里，本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇东庞村，厂址不在洛阳新区拓展区分区规划范围内，本厂址所在区域未进行相关规划。根据洛阳市国土资源局伊滨分局出具的证明，该地为工业建设预留地，根据市国土资源局伊滨分局庞村镇国土资源管理所出具的证明，本项目占地符合庞村镇总体规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。河南摩尔检测有限公司于2015年5月27日至6月2日对项目所在区域的环境空气质量现状进行了监测，测点为门庄村（项目东1400m）、赵屯村（项目东北450m），监测因子为SO2、PM10、NO2，本项目借鉴该监测资料，具体监测统计结果见表6。 表6 环境空气现状监测数据统计表 单位：µg/m3 监测项目 门庄村 赵屯村 标准限值 SO2 1小时平均浓度 10.9~35.7 10.9~34.1 500 24小时平均浓度 16.9~27.3 19.3~26.1 150 NO2 1小时平均浓度 7.33~4 .2 8.79~38 200 24小时平均浓度 19.4~38 23.6~33.7 80 PM10 24小时平均浓度 118~140 112~138 150 为了解建设项目区域关于特征因子（非甲烷总烃）环境质量现状，洛阳市青源环保科技有限公司委托河南摩尔检测有限公司于2017年7月30日～8月1日对西庞村和门庄村的环境空气进行了监测，监测因子选定为：非甲烷总烃。监测结果见表7。 表7 非甲烷总烃检测结果 监测点 非甲烷总烃1小时平均值（mg/m3） 西庞村 1.47~1.27 门庄村 1.22~1.49 标准值 2mg/m3 由表6、表7可知：监测点SO2和NO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度、PM10的24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足大气污染排放标准详解中标准要求。 根据《2016年洛阳市环境监测年鉴》洛阳市2016年环境空气监测结果汇总表，洛阳市市委新办公区常规检测因子二氧化硫、氮氧化物、PM2.5检测结果见下表。 表8 洛阳市市委新办公区常规因子年平均浓度值检测结果一览表 / 二氧化硫 氮氧化物 PM2.5 年平均检测值 29.33 41.25 77.8 年平均浓度标准 60 40 35 单位：ug/m3 由上表可知：洛阳市市委新办公区SO2和NO2的年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均浓度值均超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；分析超标原因，主要是项目位于北方地区，气候较为干燥，风起扬尘影响所致。项目所在区域环境空气质量一般。 2．声环境现状 为了解该区域的声环境质量现状，于2017年7月20日对本项目四周厂界的昼夜背景噪声进行了监测，监测结果见表9。 表9 四周厂界昼夜背景噪声监测结果 单位：dB(A) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2017.07.20 昼间 51.3 53.4 52.1 55.2 夜间 46.6 46.5 48.5 45.2 标准限值： 昼间60 夜间50 由表8可知，本项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，该区声环境质量良好。项目区域声环境质量较好。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 PM10：日平均浓度0.15mg/m3； SO2：1小时平均浓度0.50mg/m3，日平均浓度0.15mg/m3 NO2：1小时平均浓度0.20mg/m3，日平均浓度0.08mg/m3 非甲烷总烃：1小时平均浓度2mg/m3（《大气污染物综合排放标准详解》）。 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2类： 昼间：60dB(A) 夜间：50 dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 污染物 排放速率 排放浓度 周界外浓度最高点 颗粒物（15m排气筒） 3.5kg/h 120mg/m3 1.0mg/Nm3 非甲烷总烃（15m排气筒） 10 kg/h 120mg/m3 / 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 表面涂装工业非甲烷总烃建议排放浓度50 mg/m3，建议去除效率大于70% 工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3 3、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2015)表1 SO2排放浓度200mg/m3； NOX排放浓度400mg/m3 烟粉尘30 mg/m3 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间：60dB(A) 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标： SO2：0.0492t/a；NOx：0.1656t/a； COD：0.0685t/a；NH3-N：0.0071t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 工艺流程 图例： ▲噪声 ■固废 ●废气 废水 外购钢板经剪板、切割、冲压、折弯等机械加工，再经点焊对各种钢制板材及零部件进行焊接，焊接后经人工磷化，再经喷塑固化即可组装入库。 喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。生产车间内有1个人工喷粉间（2个人工工位，每个工位1套滤筒除尘器），1个自动喷粉间（1个自动工位， 1个人工工位，每个工位1套滤筒除尘器）。 烘干固化工段：喷涂后部件送入烘干道进行烘干，烘干道长28m（加热温度170～190℃左右）。天然气经管道接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧后，产生的热烟气与烘干道内引出的热空气一起送入烘干道，从而形成循环风，含天然气燃烧废气的热空气在烘干道内对部件加热。

主要污染工序： 1．废气：主要为天然气燃烧产生的含烟尘、SO2、NOx的废气，烘干固化过程产生的非甲烷总烃废气，喷塑工序产生的粉尘，焊接过程产生的焊接烟尘等。 2．废水：主要为职工生活污水。 3．噪声：主要为剪板机、冲压机、折弯机、焊机等设备产生的噪声。 4．固体废物：主要为职工生活垃圾、废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废抹布手套、废磷化剂桶、废机油、废液压油、废塑粉纸箱、废活性炭等。

项目主要污染物产量及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
| 大 气 污 染 物 | 烘干道 | 烟粉尘 | 22.9 | 0.0298 | 22.9 | 0.0298 |
|  |  | SO2 | 36 | 0.0454 | 36 | 0.0492 |
|  |  | NOx | 122 | 0.1656 | 122 | 0.1656 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 31.88 | 0.153 | 3.19 | 0.0153 |
|  | 喷粉间 | 有组织粉尘 | / | / | 57.1 | 0.3696 |
|  | 生产车间 | 焊接烟尘 | / | 0.0016 | / | 0.0016 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L | 0.0857 | 280mg/L | 0.0685 |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0073 | 29.1mg/L | 0.0071 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 2.25 | / | 2.25 |
|  | 人工磷化 | 废抹布 | / | 0.1 | / | 0.1 |
|  |  | 废磷化剂桶 | / | 50个/年 | / | 50个/年 |
|  | 机加工 | 废边角料 | / | 18 | / | 18 |
|  | 喷粉间 | 更换的滤筒 | / | 56个/年 | / | 56个/年 |
|  |  | 废塑粉 | / | 1.2 | / | 1.2 |
|  |  | 废纸箱 | / | 0.5 | / | 0.5 |
|  | 机械设备 | 废液压油 | / | 0.1 | / | 0.1 |
|  | 机械设备 | 废机油 | / | 0.1 | / | 0.1 |
|  | 活性炭装置 | 废活性炭 | / | 0.6 | / | 0.6 |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要是剪板机、冲压机、折弯机、焊机等设备运行时产生的噪声。噪声值介于70～86dB（A）之间。 |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于洛阳市伊滨区庞村镇东庞村，为利用现有车间进行建设，无土建工程，厂区周围没有珍稀动植物种群。因此，项目的建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目为利用现有厂房、仓库，办公室进行建设，现已投产，施工期环境影响不再考虑。

运营期环境影响分析 1环境空气影响分析 本项目大气污染源主要为：天然气燃烧炉产生的经烘干道利用后的含烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气，部件在烘干道烘干过程产生的含非甲烷总烃有机废气，喷塑工序产生的粉尘，点焊过程产生的焊接烟尘。 1.1.污染物产排分析 1.1.1烘干道废气 本项目采用管道天然气为热源，天然气经管道接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧后，产生的热烟气与烘干道内引出的热空气一起送入烘干道，从而形成循环风，含天然气燃烧废气的热空气在烘干道内对部件加热（加热温度170～190℃左右）。 该天然气燃烧产生的含二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘废气经烘干道在车间内无组织排放，部件烘干固化过程产生的含非甲烷总烃有机废气经烘干道在车间内无组织排放。该烘干道长28m，烘干道中间为密封结构，两端开口设置，要求建设单位在烘干道部件出口处设置集气罩，烘干道产生的废气经集气罩收集后再经活性炭吸附装置吸附处理后15m高排气筒车间外排放。 1）烘干道天然气燃烧废气 本项目产品产量及产品方案与洛阳亿阳办公家具有限公司相同，均为年产2万台套钢制办公家具，烘干道规格相同，所使用燃烧机相同，天然气用量相同，因此本项目烘干道天然气燃烧废气类比洛阳亿阳办公家具有限公司2万台套钢制办公家具项目现状环境评估实测数据（河南摩尔检测有限公司于2016年12月2、3日对该项目正常生产时烘干道排气筒出口废气排放情况进行了监测）。根据监测结果本项目烘干道废气中颗粒物排放浓度为22.9mg/m3，排放量为0.0298t/a，SO2排放浓度为36mg/m3，排放量为0.0492 t/a，NOX排放浓度为122mg/m3，排放量为0.1656t/a，各污染因子排放浓度均符合《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066—2015)表1标准。 2）烘干有机废气 本项目烘干道内烘干温度为170-190°C，部件表面喷涂的塑粉在烘干固化过程中受热会挥发出一定量的有机废气，以非甲烷总烃计，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》，喷塑工序塑粉附着率80%~90%，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，本项目塑粉用量40t/a，本项目塑粉附着率按90%计，固化工序非甲烷总烃产生量占塑粉量以5‰计，则本项目烘干固化过程非甲烷总烃产生量为0.18t/a。集气罩集气效率85%，活性炭处理效率为90%，风机风量2000m3/h，本项目烘干道有机废气产排污情况如下表所示。 表10 烘干道有机废气产排情况表 污染物 产生 排放 产生量 集气量 产生浓度 排放量 排放浓度 排放速率 非甲烷总烃 0.18t/a 0.153t/a 31.88mg/m3 0.0153t/a 3.19mg/m3 0.012 kg/h 由上可知，本项目烘干产生的有机废气经处理后排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996中表2中非甲烷总烃（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3）标准限值。同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3）的要求。 1.1.2喷塑粉尘 本项目喷粉过程在喷粉间内进行，喷粉间为两边及顶部密闭，两头敞开式设置。本项目有2个喷粉间（1用1备），1#喷粉间设置有1个人工工位，1个自动工位，2#喷粉间设置有2个人工工位，采用滤筒回收装置对喷塑粉尘进行收集处理。 该滤筒回收装置将6只/8只滤筒直接设置在喷粉室操作口对面构成一体化喷粉室滤筒一级回收装置，为粉末喷涂专门设计。喷粉操作时，未吸附在待涂装工件上的漂浮粉末随室内空气一同被排风机抽吸，流向操作口对面的滤筒，经过由羊皮纸滤料制成的滤筒过滤，粉末被截留在室内，而空气则透过滤筒排至室外，这样当定时用压缩空气反吹滤筒时，滤筒表面的粉末落入室底的集料盒，即可回收再用。连续不断的排风既保持了室内的负压，粉末无法外溢，又保证了室内的粉尘浓度不超过爆炸界。通过引风机使喷粉间形成负压进行收尘，产生的粉尘经滤筒收尘后由15m高排气筒排放。 本项目产品产量及产品方案与洛阳亿阳办公家具有限公司相同，均为年产2万台套钢制办公家具，喷粉间设置相同，滤筒除尘设施设置相同，因此本项目喷粉间废气排放类比洛阳亿阳办公家具有限公司2万台套钢制办公家具项目现状环境评估实测数据（河南摩尔检测有限公司于2016年12月2、3日对该项目2个工位正常生产时喷粉间排气筒出口废气排放情况进行了监测），根据监测结果本项目喷粉间粉尘排放浓度为57.1mg/m3，排放量为0.3696t/a，本项目喷粉间废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 1.1.3无组织废气 无组织焊接烟尘：本项目点焊机均置于生产车间内，焊丝使用总量为0.2t/a，烟尘产生量按8g/kg焊丝计算，则本项目焊机运行过程烟尘产生量为0.0016t/a。 无组织有机废气：本项目烘干道固化过程产生的含非甲烷总烃有机废气经烘干道出件口集气罩收集后，仍有少量无组织散失，散失量约为0.027t/a。 1.2大气污染源强 以厂区西南角为坐标中心，东西向为X轴，南北向为Y轴，本项目大气污染物排放源参数见表11、表12。 表11 本项目污染物排放点源参数一览表 / 点源 编号 点源 名称 排气 筒高 度 排气 筒 内径 烟气 出口 速度 烟气 出口 温度 年排 放小 时数 排放 工况 评价因子源强 烟 粉 尘 SO2 NO2 非甲烷总烃 单 位 / m m m m/s k h / g/s 数 据 1 烘干道排气筒 15 0.4 2.21 323 2400 正常 排放 0.0034 0.0057 0.0192 0.0017 2 喷粉间排气筒 15 0.4 5.97 293 2400 正常 排放 0.0428 / / / 表12 本项目污染物排放矩形面源参数一览表 / 面源 编号 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 面源 高度 与正 北夹 角 面源初始 排放高度 年排放 小时数 排放 工况 评价因 子源强 粉烟尘 非甲烷总烃 单 位 / / m m m 。 m h / g/sm2 数 据 1 生产车间 54 15 12 0 5 2400 正常 排放 0.00000023 0.00000039 1.3评价等级 根据污染物排放情况，确定本项目SO2、PM10、氮氧化物、非甲烷总烃为主要污染物。采用《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式分别计算非甲烷总烃、氮氧化物、SO2、PM10的最大地面浓度占标率，计算参数见表11、表12，结果见表13，评价工作等级判别标准见表14。 表13 采用估算模式计算结果表 浓度单位µg/m3 SO2 PM10 NO2 非甲烷总烃 最大 估算浓度 占标 （%） 最大 估算浓度 占标 （%） 最大 估算浓度 占标 （%） 最大 估算浓度 占标 （%） 0.002327 0.47 0.01275 2.83 0.007837 3.92 0.001347 0.27 表14 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥80%，且D10%≥5km 二级 其它 三级 Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 根据表13可以看出非甲烷总烃、NO2、PM10 、SO2的最大地面浓度占标率为NO2，Pmax=3.92%，小于10%。根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为三级评价。评价范围为半径2.5km的圆。 1.4无组织厂界达标分析 本项目生产车间内无组织烟粉尘排放量约0.0016t/a，无组织非甲烷总烃排放量约为0.027t/a。根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式计算本项目无组织废气对四周厂界浓度贡献值见表15。 表15 面源厂界浓度贡献值一览表 / / 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 面源 距离厂界距离m 0 50 0 0 非甲烷总烃贡献值mg/m3 0.0003243 0.0008966 0.0003513 0.0003645 颗粒物贡献值mg/m3 0.0002835 0.0007366 0.0002835 0.0002835 由表15可以看出，本项目无组织颗粒物、非甲烷总烃对四周厂界浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996中表2“无组织排放监控浓度限值”要求。本项目无组织非甲烷总烃对四周厂界贡献值远低于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办2017（162号）要求（表面涂装工业：工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3）。 1.5大气环境防护距离 本项目无组织粉尘面源面积、有效源高及排放强度，利用《中华人民共和国国家环境保护标准》HJ2.2-2008推荐模式清单中的大气环境防护距离计算程序计算，本项目粉尘无组织排放源无超标点；因此本项目不设大气环境防护距离。 2水环境影响分析 本项目新鲜水用量为306t/a，主要为职工生活用水，无生产用水。 本项目劳动定员15人，2人在厂内食宿，在厂内食宿人均用水量按照120L/人·d计算，不在厂内食宿用水量按60L/人·d，则项目生活用水量为306t/a（1.02t/d，主要为洗手洗脸水、厕所冲洗水、洗澡水），污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为244.8t/a（0.816t/d）。类比同类型项目生活污水可知COD、氨氮产生浓度分别为350mg/L、30mg/L，则生活污水COD、氨氮产生量分别为0.0857t/a、0.0073t/a，经化粪池处理后COD、氨氮浓度分别为280mg/L、29.1mg/L，项目生活污水COD、氨氮排放量分别为0.0685 t/a、0.0071t/a。 洛阳市伊滨区污水处理厂位于洛偃快速通道以北、规划掘丁路以东、伊河大堤以南。于2017年建设，污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良型氧化沟二级生物处理和混凝-沉淀-过滤深度处理，其设计规模为10万立方米/日， 一期日处理规模达到5万立方米/日，出水标准：出水水质计划达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。 本项目位于该污水处理厂收水范围内，待配套污水管网建设完成，该污水处理厂投运后，本项目生活污水经管网排至该污水处理厂，处理达标后排入伊河。近期本项目生活污水经10m3化粪池收集处理后由吸粪车拉走肥田，本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3声环境影响分析 3.1声源参数 本项目噪声源主要是剪板机、冲压机、折弯机机械设备，声源声级值在70～86dB（A）之间，项目仅昼间生产。本项目噪声源参数见表16。 表16 设备声源参数 单位：dB(A) 主要高噪设备 数量 声源声级值 工作方式 减噪措施 降噪效果 剪板机 1台 80 连续 厂房隔声 降噪20 冲压机 2台 78 连续 减震、厂房隔声 降噪20 折弯机 3台 70 连续 厂房隔声 降噪20 空压机 1台 86 间断 厂房隔声 降噪20 3.2预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围为厂界外1m处；预测点位：四周厂界；预测因子为等效连续A声级。 3.3预测模式及预测结果 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型噪声环境影响评价系统V2.1.2正式版（环安科技）。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间、办公室、仓库等的屏障作用。预测模式采用面声源处于半自由空间的几何发散模式。噪声设备对四周厂界的昼间噪声贡献值见表17（仅昼间生产）。 表17 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目 东厂界 西厂界 北厂界 南厂界 贡献值 51.33 50.23 54.33 48.51 标准 60 由表17可知，本项目正常生产时对四周厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。本项目的建设对周边声环境影响较小。 4固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废磷化抹布、废磷化剂桶、废液压油、废机油、废活性炭、废纸箱等。本项目固废产生及存放处理处置方式见表18。 表18 固废产生量及处置方式一览表 / 固废名称 产生环节 产生量 污染防治措施 一般 固废 生活垃圾 职工生活 2.25t/a 生活垃圾经垃圾收集桶后至埋场集中处理 废金属边角料 机械加工 18t/a 10m2废料堆棚暂存后外售 废磷化桶 磷化 50个/年 10m2废料堆棚暂存后厂家回收 废磷化抹布手套 磷化 0.1t/a 收集桶收集废料堆棚暂存后 与生活垃圾一起处理 废滤筒 喷粉 56个/年 厂家直接回收 废包装纸箱 喷粉 0.5t/a 5m2固废堆场暂存后外售 废塑粉 喷粉间 1.2 t/a 5m2固废堆场暂存后厂家回收 危险废物 废机油 机械加工 0.1t/a 专用桶2m2危废场暂存后定期交资质单位处理 废液压油 机械加工 0.1t/a 专用桶2m2危废场暂存后定期交资质单位处理 废活性炭 废气治理 0.6t/a 2m2危废场暂存后定期交资质单位处理 1）项目劳动定员15人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后运往垃圾填埋场。 2）本项目在金属加工过程中会产生边角料，产生量约为18t/a。经废料收集棚暂存后外售。 3）本项目喷粉间滤筒在运转过程中会产生损耗，影响收尘效率，要求建设单位及时更换废旧滤筒，每年更换两次，废旧滤筒产生量约56个/年，厂界更换后直接回收不在厂区存放。 4）本项目喷粉间内塑粉喷塑过程约85%被吸附于部件，未被吸附塑粉约80%被滤筒收集，剩余约1.2 t/a散落至喷粉间内地面，经装袋收集后车间内5m2固废堆场暂存后厂家回收。 5）本项目喷粉间内塑粉包装废纸箱，产生量约为0.5t/a，车间内5m2固废堆场暂存后外售。 6）本项目人工磷化该过程产生的废磷化剂桶，产生量为50个/a， 10m2废料棚暂存后厂家回收。人工磷化工序产生的废抹布产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目废抹布为危险废物豁免管理清单中“900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品”，全过程不按危险废物进行管理，废抹布经收集桶收集存放于废料棚暂存区，定期与生活垃圾一块运往垃圾填埋场。 7）本项目生产过程中产生的危险废物主要是废液压油（HW08）、废机油（HW08）、以及处理烘干道有机废气产生的废活性炭（HW49），产生量分别为0.1t/a、0.1t/a、0.6t/a，分别桶盛装存放于危险废物暂存区，定期交由具有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定，本环评要求该危废暂存区地面经耐腐蚀硬化、防渗处理，危废区周边设置0.5m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并设置明显的警示标志。本项目废料棚地面经硬化处理，三面环墙，上方设置彩钢瓦顶棚，用于存放废金属料、废磷化液桶、废磷化抹布（废林华抹布存放于金属制桶内）。本项目厂区固废暂存区位于烘干道南侧，地面经硬化处理，用于存放废塑粉、废纸箱。 综上所述，本项目的固体废物均得到了合理处置。因此，本项目产生的固体废物不会对外环境产生较大的影响。 5环保投资估算 本项目总投资为70万元，环保投资为10万元，占总投资的14.29%。投资估算见表19。 表19 投资估算一览表 序号 环保设施 投资（万元） 1 滤筒除尘器（4套）+15m排气筒2根 4 2 活性炭吸附装置1套+15米排气筒1根 2 3 10m2废边角料储存棚 3 4 5m2固废暂存区 0.3 5 2m2危废暂存区 0.5 6 垃圾桶 0.2 合计 10 6相关政策文件相符性 6.1洛政办〔2017〕4号文相符性分析 《洛阳市2017年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2017〕4号）总体要求：围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，严格管控，强力治污。 表20 洛阳市2017年大气污染防治攻坚战实施方案 序号 要求 环评要求 相符性 1 禁止在市区、产业集聚区、旅游景点和环境敏感区新建燃煤设施，严格控制在其他区域新建燃煤设施 燃烧炉采用天然气为燃料（气源为洛阳新奥华油燃气有限公司），无燃煤设施 相符 2 工业废气提标治理。陶粒、铸造、石灰工业、石材加工等行业实施工业废气提标治理，实现达标排放。 本项目为“I金属制品”中“金属制品加工制造”类，不属于陶粒、铸造、石灰工业、石材加工等行业 相符 3 小散乱污企业整治。2017年8月底前，按照“拆除生产设备和设施，清除生产原料，处置遗留污染，断水断电，注销有关手续，有条件的恢复原状”的标准，取缔未能通过环保违法违规项目清理整改的“小散乱污”工业企业。 本项目为新建项目，不属于小散乱污企业。 相符 4 工业堆场粉尘防治。包括火电企业在内的工业企业的煤场、灰场、渣场、料场全部建成全封闭的储煤场，散流体采取密封存放，并落实道路硬化、车辆冲洗、密闭输送等防尘措施。 无 相符 5 有机废气：表面喷涂业。2017年9月底前，表面涂装企业完成喷涂工艺挥发性有机物治理。根据排放的VOCs的成分和工艺要求，收集喷涂、烘干等工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，减少无组织排放。有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化。 本项目烘干道固化产生的有机废气经集气罩收集后，再经活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放 相符 本项目燃烧炉采用天然气为燃料（气源为洛阳新奥华油燃气有限公司），无燃煤设施，符合燃料燃烧污染防治的相关要求；本项目产生的工业废气主要为喷粉间粉尘，采用滤筒除尘器进行处理，符合工业污染防治的相关要求。本项目烘干道固化产生的有机废气经集气罩收集后，再经活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放，符合有机废气污染防治的相关要求。因此本项目的建设符合洛政办〔2017〕4号文中的相关要求。 6.2洛政办〔2017〕5号文相符性分析 《洛阳市2017年水污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2017〕5号）工作目标：2017年，全市地表水责任断面达到省政府下达的环境质量目标要求，城镇集中式饮用水水源水质达标率100%。地下水质量考核点位水质级别保持稳定；城市建成区内消除黑臭水体；水环境安全得到保障。 本项目厂址不在庞村镇集中式饮用水水源地保护范围内；本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后处理后农户拉走肥田。因此本项目的建设符合洛政办〔2017〕5号的相关要求。 6.3洛市环〔2016〕122号文相符性分析 根据《洛阳市环境保护局关于印发洛阳市中心城区环境准入指导意见的通知》洛市环〔2016〕122号文，中心城区内禁止新建以下建设项目：煤炭、 电力、黑色金属、有色金属、非金属选矿及制品制造、化工石化、医药、 轻工、电池、农业以及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机 污染物等影响人居环境安全的工业项目。 中心城区包括老城区、瀍河区、西工区、涧西区、高新区、洛龙区、伊滨区、龙门管委会八个区，具体为新310国道以南，西南环环城高速以东，二广高速、中原大道以西，龙门山以北的区域。本项目厂址不在中心城区内。 6.4 产业政策相符性分析 本项目不属于国家发展和改革委员会第9号、21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，符合国家产业政策；本企业已于2017年7月20日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]21138。 6.5 《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性 根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》中实施工业涂装行业VOCs综合整治，第三条：工程机械制造行业。推广使用高固分涂料，使用比例达到20%以上。加强废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，喷漆与烘干废气采用焚烧等方式进行处理。工程机械制造企业VOCs综合去除率（含原料替代）要达到50%以上。本项目使用涂料全部为固体粉末涂料，固化产生的含非甲烷总烃有机废气经烘干道口集气效率85%集气罩收集，然后经吸附效率90%活性炭吸附装置进行处理后排放，符合《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相关要求。 7、挥发性有机物治理措施可行性分析 本项目有机废气主要为部件烘干固化过程产生，有机废气处理特点：有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。在有机废气处理时普遍采用的是回收类方法（活性炭吸附处理法、吸收法、冷凝回收法、膜分离法）、消除类方法（燃烧法、生物法、低温等离子体法、催化氧化法），具体见下表。 表21 有机废气处理方法及适用情况 序号 处理方法 适用情况 1 活性炭吸附处理法 低浓度、小风量 2 吸收法 大气量、低温度、高浓度、高压力 3 冷凝回收法 浓度高、温度低、风量小 4 膜分离法 浓度高 5 活性炭吸附+催化燃烧 大风量、低浓度 6 催化燃烧法 高温、高浓度 7 直接燃烧法 高浓度、小风量 8 生物法 低浓度、生物降解好 9 低温等离子体法 气量大、浓度低 10 催化氧化法 气量大、浓度低 根据本项目的实际情况，本项目有机废气产生量较小，且废气量较低，因此适合本项目的有机废气治理方法为活性炭吸附处理法。活性炭吸附装置由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成，采用具有高吸附能力的椰壳活性炭作为吸附材料，能够同时处理多种混合废气，属于高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置。活性炭吸附设备是具有吸附效率高，起到净化作用，是净化废气的好设备。应用范围：活性炭吸附设备适用的领域范围：各种有机废气（苯、甲苯、二甲苯，乙酯，丁酮，乙醇，丙烯酸，甲醛等有机废气，硫化氢，二氧化硫，氨等酸碱废气处理）、挥发性有机气体、鞋业制造厂，实验室排风、化工厂、医药生产厂、印刷厂、橡胶厂、涂装车间、食品及酿造、家具生产等行业废气恶臭气体净化、特别是有机废气废气处理。 本项目固化产生的含非甲烷总烃有机废气经烘干道口集气效率85%集气罩收集，然后经吸附效率90%活性炭吸附装置进行处理后达标排放排放。因此本项目固化产生的含非甲烷总烃有机废气采用活性炭吸附装置处理措施可行。 8、选址合理性分析 本项目厂址位于洛阳市伊滨区庞村镇东庞村，本项目占地面积3.16亩（2107.72m2），根据洛阳市国土资源局伊滨分局出具的证明，该地为工业建设预留地，根据市国土资源局伊滨分局庞村镇国土资源管理所出具的证明，本项目占地符合庞村镇总体规划；本项目生产过程无无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田，正常生产时厂界四周昼间噪声贡献值能满足标准要求，固体废物均得到了合理处置，废气能达标排放，项目排放的废气对敏感点影响较小，排放的噪声对敏感点无影响。厂址不在集中饮用水水源保护区范围内，项目的建设符合洛市环[2015]34号文，符合洛政办〔2017〕5号，符合洛政办〔2017〕4号文，符合洛市环〔2016〕122号文的相关要求。因此从环保角度而言本项目选址较为合理。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷粉间 | 粉尘 | 滤筒除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 烘干道 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+15m排气筒 |  |
|  |  | 天然气废气 |  |  |
|  | 焊机 | 焊接烟尘 | 车间通风 |  |
| 水污 染物 | 生活 | COD、NH3-N | 化粪池 | 农户拉走肥田 |
| 固 废 | 生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶暂存 | 运往垃圾填埋场 |
|  | 人工磷化过程 | 废抹布 | 收集桶收集废料棚暂存 | 与生活垃圾一块处理 |
|  |  | 磷化剂废桶 | 废料棚暂存 | 厂家回收 |
|  | 喷塑过程 | 定期更换的滤筒 | 厂家直接回收 | 合理处置 |
|  |  | 废塑粉 | 装袋存放于固废暂存区 | 厂家回收 |
|  |  | 废纸箱 | 存放于固废暂存区 | 外售 |
|  | 机加工 | 边角料 | 废料棚暂存 | 外售 |
|  | 机械设备 | 废液压油 | 危废暂存区暂存 | 交由有资质单位进行置 |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  | 活性炭装置 | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 对剪板机、冲压机、折弯机、点焊机、风机采取隔音、减振降噪等措施。经厂房阻隔、距离衰减，厂界噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其他 |  |
| 主要环保措施及预期治理效果： 本项目厂址位于洛阳市伊滨区庞村镇东庞村，厂区周围没有珍稀动植物种群。因此，项目的建设对当地生态环境影响不大。 |

结论与建议

结论结论 1．国家产业政策相符性 本项目不属于国家发展和改革委员会第9号、21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类之列，属允许建设项目，本企业已于2017年7月20日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]21138。本项目的建设符合国家产业政策。 2．本项目选址可行 本项目厂址位于洛阳市伊滨区庞村镇东庞村，本项目占地面积3.16亩（2107.72m2），根据洛阳市国土资源局伊滨分局出具的证明，该地为工业建设预留地，根据市国土资源局伊滨分局庞村镇国土资源管理所出具的证明，本项目占地符合庞村镇总体规划；本项目生产过程无无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田，正常生产时厂界四周昼间噪声贡献值能满足标准要求，固体废物均得到了合理处置，废气能达标排放，项目排放的废气对敏感点影响较小，排放的噪声对敏感点无影响。厂址不在集中饮用水水源保护区范围内，项目的建设符合洛市环[2015]34号文，符合洛政办〔2017〕5号，符合洛政办〔2017〕4号文，符合洛市环〔2016〕122号文的相关要求，因此从环保角度而言本项目选址较为合理。 3．环境质量现状 3.1空气环境质量现状 项目所在区域SO2和NO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度、PM10的24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足大气污染排放标准详解中标准要求，该区域环境空气质量现状较好。 3.2声环境质量现状 本项目所在区域的昼、夜噪声现状值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，该区域声环境质量较好。 4．环境影响 4.1大气环境影响分析 本项目正常生产时天然气燃烧炉燃烧产生的含烟尘、SO2、NOx废气经烘干道利用后排放浓度能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2015)表1中标准要求。 本项目烘干固化过程产生的含非甲烷总烃有机废气经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996中表2标准限值要求，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3）的要求。符合《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相关要求。 本项目喷粉间正常工作时喷塑工序产生的粉尘经滤筒收尘设施处理后粉尘排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996中表2颗粒物（排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）标准限值要求。 本项目无组织颗粒物、非甲烷总烃对四周厂界浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996中表2“无组织排放监控浓度限值”要求。本项目无组织非甲烷总烃对四周厂界贡献值远低于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办2017（162号）要求（表面涂装业：工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3）。本项目厂界外粉尘无超标点，不设大气防护距离。 综上所述，本项目的建设不会对周边大气环境产生大的影响。 4.2水环境影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池收集定期由吸粪车拉走肥田，不会对周边水环境产生影响。 4.3声环境影响分析 本项目噪声源经厂房隔音、及减震降噪措施后，正常生产时噪声源对厂界昼间噪声最大贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此本项目的建设不会对周边声环境产生大的影响。 4.4固体废物影响分析 本项目各种固体废物均得到合理处置和综合利用，不会对外界环境产生较大的影响。

建议与要求 1．加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。 2．建议本项目总量控制指标：SO2：0.0492t/a；NOx：0.1656t/a； COD：0.0685t/a；NH3-N：0.0071t/a。 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择较合理，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及环评提出的污染防治措施后，从环境保护角度看，该项目是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施、措施 | 数量、规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷粉 | 滤筒除尘器 | 4套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准 |
|  |  | 15m排气筒 | 2根 |  |
|  | 烘干道废气 | 活性炭吸附装置 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996中表2标准限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3）的要求 |
|  |  | 15m排气筒 | 1根 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 合理布局，距离衰减，基础减震 | / | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准要求 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1个10m3 | 用于积肥 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 定期运往垃圾填埋场集中处理 |
|  | 边角料 | 废料储存棚 | 1个10m2 | 全部外售 |
|  | 废磷化剂桶 | 废料储存棚 | 1个10m2 | 厂家回收 |
|  | 废抹布 | 废料储存棚 | 1个10m2 | 定期运往垃圾填埋场集中处理 |
|  | 废旧滤筒 | 不在厂区存放 | / | 厂家回收 |
|  | 废塑粉 | 车间内 固废暂存区 | 1个5 m2 | 外售 |
|  | 废塑粉包装箱 |  |  | 厂家回收 |
|  | 废液压油 | 危废暂存区 | 1个2m2 | 交由有资质单位进行处置 |
|  | 废机油 |  |  |  |
|  | 废活性碳 |  |  |  |

# Text boxes

厂界

时间

钢板

点焊

折弯

冲压

剪 板

切割

人工磷化

成品入库

组装

烘干

喷塑

天然气

燃烧炉