北京华夏紫光油烟净化器

相

关

资

料

北京华夏紫光环保科技有限公司

目    录

一、前言	3

二、公司产品简介	4

1、高压静电油烟净化器资料	4

2、静电油烟净化设备选型方法	5

3、高压静电油烟净化器具体参数	5

4、低空排放油烟净化器资料	6

5、低空排放油烟净化器具体参数	7

6、防火型油烟净化器资料	7

7、烧烤油烟净化器资料	9

8、拆装机组油烟净化器资料	10

9、机体一组油烟净化器资料	11

三、附件	16

1、企业营业执照	16

2、产品图片与安装示意图

3、业绩表	22

18612824585     宋胜彬

前言

我国的餐饮行业后厨在食物加工烹制的过程中会产生大量的油烟气体，油烟气体排放将严重污染周边环境，为此，国家环保总局于2001年12月1日批准， 2002年1月1日实施了《饮食业油烟排放标准》。

《饮食业油烟排放标准》中规定，排放油烟的炊食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。

北京华夏紫光环保科技发展有限公司是一家集科研、设计、生产与销售为一体的专业环保设备生产厂家，主要生产各类商用型油烟净化设备、厨房油烟净化设备及其定做油烟净化产品等。在国内各大、中城市设有分公司、办事处，建立了稳定而完善的销售及售系。
　　 公司位于北京朝阳区小红门红纺路甲1号一个工商业发达的地区，地理位置优越、环境优美、交通便利。注册资本218万元，占地面积20亩，生产厂房2400M2，拥有各类大、中型专业生产设备40台套，职工达100多人，专业工程技术人员20多人。并且拥有一批具有丰富经验和开拓精神的高级专业技术与管理人才，其中包括了中国第一台油烟净化器研发者及多年从事油烟净化器的专家，具有雄厚的技术实力，同时华夏紫光拥有先进的生产设备和系统的科学管理，相继通过了ISO14001环境认证。为公司进一步的发展奠定了坚实的基础。
　　 华夏紫光以市场为导向，以质量为基础，以优质服务为宗旨，以高科技产品为主要发展目标，充分发挥科技、人才和现代化的企业管理的优势，在全国各大、中城市设123油烟清洗4S店。为客户提供高品质的环保产品和服务。坚持专业化、国际化发展的华夏紫光，以发展民族环保事业为己任。为了让二十一世纪的天空更加蔚蓝，我们将不断超越与完善。

高压静电油烟净化器:

高压静电油烟净化器采用直流叠加脉冲等离子电源和芒刺电晕板电场组合形式.产生电晕放电从而获得高能等离子体.厨房油烟在等离子体电场作用下使小的油烟颗粒瞬间凝并成大颗粒油滴,而被收集在集油板上,并在等离子体的变击下沉到集油槽内与此同时,油烟废气中的大部分um级油雾微粒、VOC、有机物质和油焦味、辛辣味等多种异味则被等离子体降解。从而保证了油烟净化机提高油烟净化率、异味降解率和延长机器清洗时间。

设备外表及主要结构材料经腐蚀处理，使用寿命较长。静电油烟净化器（电子式）便于用户选择，安装和使用。净化电场采用串联式多元组合方法，可高效捕集不同粒径的油烟粒子，净化效率极高 
　　高频开关电源控制系统体积小，能耗低，重量轻，并可自动调节电场的强度能，使电场电流不随电场使用中的恶劣条件发生变化而改变，独特的自适应控制输出和恒流特性，确保油烟净化设备在长期运行中，始终保持较高的净化率高频电源之控制系统具有过流过压自动保护特性和火花仰制，自动跟踪功能，独一无二的超强短路特性可以确保设备的运行安全。 
　　 设备中各个模组及串联净化单元可以灵活组合，根据不同的净化要求，模组及净化单元数量可以做适应性调整，从而降低用户的使用成本。

高压静电油烟净化器除油烟85%以上，优于国家环保检测标准！

油烟净化设备选型方法:

1、根据集油烟罩总投影面积（S）选型： 
S（m2）×2000=排烟风量=油烟净化器处理风量，再根据总风量确定设备型号。

2、根据灶眼选型：
每只标准灶眼（φ=350mm）风量为2000m3/h,总处理风量=灶眼数×2000，再根据总风量确定设备型号。

3、根据原风机配套选型：
所选净化器型号与原配套的风机风量相搭配。

以上三种选型方式以最大风量计算值为准，当厨房选用运水烟罩时，净化器设计风量应增大20%，以确保排烟效果。

高压静电油烟净化器具体参数：

| 型号 | 处理风量 | 外形尺寸 | 进出风口(mm) | 标高 | 阻力 | 灶眼 | 重量 | 功率 | 外形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/ h | 长*宽*高 | 宽*高 | (mm) | (pa) | 数量 | (Kg) | (W) |  |
| HX-YJ-D-2A | 2000 | 690*568*760 | 268*500 | 185 | <150 | 1 | 45 | 100 | 单门 |
| HX-YJ-D-4A | 4000 | 810*623*760 | 323*500 | 185 | <150 | 2 | 51 | 200 | 单门 |
| HX-YJ-D-6A | 6000 | 930*678*760 | 378*500 | 185 | <150 | 3 | 63 | 300 | 单门 |
| HX-YJ-D-8A | 8000 | 930*843*760 | 543*500 | 185 | <150 | 4 | 98 | 400 | 单门 |
| HX-YJ-D-10A | 10000 | 930*1008*760 | 708*500 | 185 | <150 | 5 | 112 | 500 | 单门 |
| HX-YJ-D-12A | 12000 | 1035*843*1060 | 543*800 | 185 | <150 | 6 | 139 | 600 | 双门 |
| HX-YJ-D-14A | 14000 | 1035*953*1060 | 653*800 | 185 | <150 | 7 | 143 | 700 | 双门 |
| HX-YJ-D-16A | 16000 | 1035*1063*1060 | 763*800 | 185 | <150 | 8 | 167 | 800 | 双门 |
| HX-YJ-D-18A | 18000 | 1035*1173*1060 | 873*800 | 185 | <150 | 9 | 187 | 900 | 双门 |
| HX-YJ-D-20A | 20000 | 1035*1283*1060 | 983*800 | 185 | <150 | 10--11 | 225 | 1000 | 双门 |
| HX-YJ-D-25A | 25000 | 1310*1081*1180 | 821*880 | 200 | <150 | 12--13 | 270 | 1250 | 双门 |
| HX-YJ-D-30A | 30000 | 1310*1191*1180 | 931*880 | 200 | <150 | 14--16 | 312 | 1500 | 双门 |
| HX-YJ-D-35A | 35000 | 1310*1301*1180 | 1041*880 | 200 | <150 | 16--18 | 356 | 1750 | 双门 |
| HX-YJ-D-40A | 40000 | 1310*1381*1180 | 1121*880 | 200 | <150 | 18--20 | 451 | 2000 | 双门 |
| HX-YJ-D-50A | 50000 | 1310*1704*1261 | 1444*961 | 200 | <150 | 22--25 | 517 | 2500 | 双门 |
| HX-YJ-D-60A | 60000 | 1310*2034*1261 | 1784*961 | 200 | <165 | 25--30 | 598 | 3000 | 双门 |

低空排放油烟净化器：低空排放油烟净化器是利用高压静电板放电使油雾带电，并使带电粒子被低压电极吸咐，然后再由UV-C强紫外线改变油颗粒的分子结构，除油烟率可高达99%，除异味率高达60%以上，此产品可自动调节工作电压、操作简单、易于保养可除0.1um以上粒子。近年来，国家一直倡导低碳环保问题，针对餐饮业厨房油烟净化市场越来越严格的这种情况，北京华夏紫光环保科技有限责任公司在北京地区推出“HX-YJ-GD低空排放光解静电油烟净化器”，采用空气动力学离心力原理做一级处理，采用先进的超高压静电处理技术做二级处理，采用175纳米光波分解油烟味做三级处理，以及自主研发的特殊的设备结构，使得光解静电低排油烟净化器的净化效率达到99%以上，从而达到肉眼完全看不到油烟，满足厨房气体低空排放的要求。其最大的技术特点是能够达到高标准的排放要求，能够做到肉眼完全看不到油烟、闻不到刺激性的气味。从而满足敏感地区油烟净化和低空直接排放的要求。

低空排放油烟净化器主要适用于餐厅位置敏感复杂，厨房排放油烟量很大，无高空排放条件，对周围的建筑物和居民有很大的环境影响。容易造成投诉的案例。

| 型号 | 处理风量 | 外形尺寸 | 进出风口(mm) | 标高 | 灶眼 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/ h | 长*宽*高 | 宽*高 | (mm) | 数量 | (W) |
| HX-YJ-GD-6A | 6000 | 2060*700*740 | 500*480 | 200 | 2 | 400 |
| HX-YJ-GD-10A | 10000 | 3060*1000*1040 | 750*750 | 200 | 3 | 600 |
| HX-YJ-GD-20A | 20000 | 3560*1200*1040 | 950*750 | 200 | 4~6 | 1200 |
| HX-YJ-GD-30A | 30000 | 3560*1200*1240 | 950*950 | 200 | 7~9 | 1750 |
| HX-YJ-GD-40A | 40000 | 3560*1300*1240 | 1050*950 | 200 | 10~13 | 2100 |
| HX-YJ-GD-50A | 50000 | 3560*1700*1240 | 1450*950 | 200 | 14~16 | 2600 |
| HX-YJ-GD-60A | 60000 | 3560*2000*1240 | 1750*950 | 200 | 17~20 | 3500 |

低空排放油烟净化器除油烟95%以上，除异味80%，适合于楼上就是住户的底商。

低空排放油烟净化器具体参数：外壳是冷轧板高温喷塑的，内部静电单元是镀锌板

防火型油烟净化器：

1.采用滤网装置，1、2级阻止大物体进入和整流；除油过滤网两级，由0.04-0.1mm镍烙钨丝组成，其横截面为梯形弧面，当油烟穿过时，形成向反、向下方向的紊流，加大了接触面，使积油排出。

2.当油雾被过滤捕捉形成液状时，滤网的脱油磁铁的功能发挥，使油脱离表层向下滑落。由于风速带走热能，在穿过净化器的过程，前后形成温差，使油烟迅速冷凝。

3.此油烟净化器过滤网，是最适合中国炒菜除油烟的产品。它解决了过滤吸附控制技术在应用中油烟重力自流困难、阻力大的弱点；解决了机械法控制技术捕集效率低的不足。达到了通风性和分解性两者的平衡

使用背景根据中国传统式的炉灶，客户的迫切需要及公司的食堂，饭店等炉灶的实际情况，及多油烟，气温高等实际情况。该型号的油烟净化器特别使用于中小型灶间，价格经济实惠。

五、产品特点

结合后附图纸我们可以对该型号的油烟净化器做处以下的描述：依照图纸我们可以知道该型号的油烟净化器的大致构造。

主要有三部分组成：金属骨架1，排污孔2，内部网格层3（如图1所示）。其中金属骨架厚约30mm，内部镍烙钨丝为5层（如图2所示），互相缠绕，横截面为梯形弧面，单丝直径是经过特殊处理的0.04—0.1mm的镍烙钨丝。

关于材料方面上的注释： 其中金属骨架是用304#白钢板制成，考虑到这个型号的油烟净化器所处的环境是高温，多油烟的，因此产品中加入镍可以大大的改善整个产品的热力稳定性，很具备更加出色的耐一些还原介质的能力。其与不锈钢产生的一种物质叫单相物质叫奥氏体，可以很好的减少外面的金属骨架被周围恶劣的环境氧化.，和腐蚀的不良的后果，（结构方面）：总体外观可以看出，又后附图中观察其内部机构知：其横截面为梯形弧面，当油烟穿过时，形成向反、向下方向的紊流，加大了接触面，使积油排出。

技术的补充： 金属骨架内是5层网格网，最外层是较大的网格，内是较小的网格，这样设计的目的就是考虑先过滤大的油烟颗粒，然后是循环设置此网格层，

以达到除味的最佳效果。还可以根据客户的不同的需要，可以提供不同的型号的油烟净化器，即增加内部细小网格的层数，以达到净化的油烟最佳的效果。

关于安装的使用说明（如图3所示）：  从后附图上我们可以看出该复合烟罩式油烟净化器是安装在排烟罩的下方的，下方直接面对厨房的灶台，可以很好的吸附油烟，加上其良好的耐火性，和耐腐蚀性可以很好的避免被油烟腐蚀或者是被高温损坏，可以说其稳定性能是不错的。

六、产品特点：

- 环保节能，运水时不用水、电，使用成本低。运水烟罩的更新替代产品。

特殊金属材料制成，耐800度高温，安全防火。

- 前置式安装，前端净化，采用空气动力学原理，效率高达93.9%以上，

使烟罩及风道内部长期保持干净，节省大量清洗费用。

- 阻力小（20pa），不影响排烟效果，无须更换原有风机，

新烟罩和旧烟罩都能使用。

- 体积小（500*500*30mm),重量轻，安装方便，清洗容易，不占用空间。

- 结构简单，机械式净化原理，无须维修，寿命长达20年以上。

七、产品的优势

- 保证厨房排烟通畅

风速为1.2m/s。压降仅为2.1mmAq。保证了厨房的健康、良好的工作环境。

- 净化效率高

净化效率远远超过国家标准，而且净化过程不受油烟的成份，变化影响。

- 安全防火

有效阻断油烟最前段、使烟罩，管道的存油量减少95%，在800度的高温下能有效阻断火源。

- 体积小、安装方便、维护方便

设备安装在烟罩隔火网的位置 ，方便美观，不需要提供新的空间，清洗时无特殊的要求。在厨房打烊时取下，至于除油剂中浸泡。第二天上班取出，用流动水淋洗即可恢复一新。

- 为用户降低成本，减少麻烦

产品运行过程没有水、电的消耗，不产生噪音，没有更换零部件的麻烦，长期使用不发生变化，安装、维护费用很少，两年时间节约下的烟罩、烟道清洗费用就可以省出产品的购买费用。

拆装机组油烟净化器：

拆装油烟净化器设备采用选装式结构，可应用于所有系统。用户可根据排放要求灵活选装，维护方便。

油烟净化器一般安装在两个地方：楼顶和厨房里面，楼顶还好说，如果想安装在厨房里面，对客户来说是一个不小的难题，因为一般来说油烟净化器体积比较大，又比较重，最小风量那种都要两个人才容易搬起，所以油烟净化器在吊装的过程中往往存在一定的困难。
　　 如何才能空间和重量的限制，在油烟净化器的安装过程中，由于空间受限，要将一台重几百斤的设备吊装起来，由于空间也限制着吊车的应用，所以只能靠人力抬上去，并且只能有4个人来抬，太多人也用不上。所以解决这个问题有两种办法：
　第一种：一般安装时我都建议客户把油烟净化器拆开来再搬上去。首先，把油烟净化器的门打开，然后把门拆下来，再把电场拉出来 ，这样，只剩下一个壳体来，先把壳体搬上去安装好，然后再把电场和门搬上去装上，再接好高压线的地线，封上顶盖，恢复其实原来形状。在安装的过程中，要注意高压引线和地线不要被夹断，否则就会出现短路现象，造成潜在的危险。
　第二种：直接设计成可以拆成每个独立的个体，把净化器做成几个独立的，上下拼装或者左右拼装都可以，使用方便，并且每个独立的个体都是完好的单元，这个就是华夏紫光独立设计生产的可拆装式的油烟净化器
　　 所以，购买油烟净化器，除了考虑质量和价格以后，还要考虑油烟净化器的安装问题，要不买了回来，可能花发九牛之力也装不上去。

机体一组油烟净化器：

一体式油烟净化机组是将通风机、净化器、消声器统一集装在一起，配用油烟专业风机，风量大、抽吸力强、噪音低、效率高、不积灰、清洁方便。该设备净化效率高，阻力小、长期运行可靠、维护成本低、更换便捷、运行管理方便，噪音低于同类产品，可在居民区或市中心使用，达到环保要求。安装时不需要地脚固定，只需要连接进风管，接通电源就可以工作。可满足使用煤气灶、天燃气灶、柴油灶的宾馆、酒店、餐厅、职工食堂等各种用户使用。一体机是指将风机与油烟净化部分组合成一个整体，其本身除了油烟净化功能外，还兼具了排烟功能，结构设计科学巧妙，现就这一款油烟净化器的结构进行分析，并和独体的风机和净化器的串联方式做以比较，在整体结构中：

第一部分：油烟净化器的进气端内置一大叶轮风机，这种风机是公司自主研发的，内部边框上设有集油槽，风机在飞速旋转式，一方面达到排烟效果，另一方面可以将油碰撞吸附，并在离心力的作用下甩到集油槽中，并沿着管壁流道集油盒中，此处的可将60%左右大的油烟粒子清除干净；

第二部分：之后空气进入高效截留层，这一部分主要是将离心除油后逃逸的微米极的中型油烟颗粒截留，此部分可以过滤掉15%左右的油烟；

第三部分为静电净化，经过两层净化后，进入静电场中的粒子刚好满足静电吸附的理想大小，是油烟净化器的效力达到最理想的状态，这一部分可以吸附20%左右的油烟，剩余的气体中可能会存有一些芳香分子，就是油烟产生的气味，于是在最后一个部分加装了除味消声段，对油烟净化器本身的降噪和味道清除起到了很好的作用。

新组合式油烟净化机组产品特点

1、选型方便：模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。 　　2、设备运行噪声低：优质电机+吸声壳体+独立消声段。符合环保要求。 3、油烟净化效率高：采用机械法（离心分离+过滤）和低温等离子电场相结合。 4、设备清洗维护周期长：多技术组合，使设备维护周期达12个月，符合低碳要求。 　5、安装简便： 安装更简化 将设备同风管法兰连接，通电即可。 　6、除黑烟：加强型采用两组高压静电场，提高了净化率，并具有除黑烟的功能。 7、可选变频控制技术：使设备电机能变速运行，根据工作量调整转速，实现节能减排。 　　8、安全稳定：设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能。高压电源具有电场打火自动断电保护功能。设备运行稳定、易操作。 　　9、美观大方：外形美观，全体采用环保水性烤漆。

工程业绩

一、国家事业单位

1, 奥林匹克公园国家会议中心

2，奥林匹克公园国家地下空间

3，中国社会科学院

4，国家工商总局

二、企事业单位

1，首都博物馆钢铁研究总院

2，北京市肿瘤医院

3，园林古建工程公司

4，望京医院

三、大型商厦

1，庄胜崇光百货

2，翠微大厦

3，旅游大厦

宾馆、饭店

希尔顿酒店　　　金安皇都大酒店　　　燕山大酒店

宁阳大酒店　　　御膳饭店　　　　　　中国科技会堂

餐饮

权金城餐饮　　　皇家王府井四合院　　　金缘德烤鸭店

大羊坊烤鸭店　　都市山庄餐饮　　　　　灵鸽鲍翅酒楼

学校

邮电大学　　　　中国人民公安大学　　　前门外国语学校

朝阳区第二幼儿园　　北京师范大学　　　首都经贸大学

产品售后服务

为了不断地提高公司的服务质量，树立良好的市场形象，增加客户诚信度，做的更高、更好、更周到的维修服务，

我公司对用户郑重承诺：

1、产品自安装之日起一个月内，却因产品的质量问题包换。

2、产品自安装之日一年内，负责免费维修。

3、产品安装之日起，负责终身的维修。

销售电话：18612824585   宋胜彬

邮箱: bjhxzg@gmail.com      QQ：2050821246

厂　址：北京市朝阳区小红门乡红坊路甲1号（南四环十八里店南桥附近）

公司地址：北京市朝阳区十八里店南桥忘归万佳酒店用品基地A4