成都丰华饲料有限公司猪配合饲料生产项目

污染防治措施

一、施工期污染防治措施

1、废水

施工车辆冲洗废水经施工现场沉淀池处理后，全部用作施工现场洒水降尘，不外排；施工人员生活污水经旱厕收集后，用作周围农田施肥，不外排。

2、废气

（1）扬尘

施工现场限制车辆速度，运输车辆不得超载，并采取遮盖、封闭措施；施工现场出入口设置冲洗场地，对车辆车身和轮胎冲洗；清扫运输路线，并洒水。

（2）运输车辆尾气

施工期选择尾气达标的施工车辆。

3、噪声

合理安排施工时间，夜间（时间为22：00~次日6：00）不施工；施工选用效率高、噪声低的设备，并对设备的正确操作和维护；加强施工场地车辆的管理，尽量减少鸣喇叭次数及汽车启动频率。

4、固体废物

施工期建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场处置；施工人员生活垃圾经袋装收集后，由场镇环卫人员清运至生活垃圾填埋场处置。

二、营运期污染防治措施

1、废水

营运期废水主要为锅炉强排废水、食堂废水及办公废水。食堂废水经隔油器处理后，与其他废水一并进入预处理池处理后排入废水储存池暂存，由周围农户运至农田进行施肥，不外排。

2、废气

（1）粉尘

1）生产工艺粉尘

①玉米颗粒投料粉尘经1套投料脉冲布袋除尘器（设计处理风量为3000m3/h，除尘效率为99%）处理后，经15m高排气筒达标排放（排气筒1#）。

②豆粕投料粉尘经1套投料脉冲布袋除尘器（设计处理风量为2500m3/h，除尘效率为99%）处理后，经15m高排气筒达标排放（排气筒1#）。

③添加剂投料粉尘经1套投料脉冲布袋除尘器（设计处理风量为1500m3/h，除尘效率为99%）处理后，经15m高排气筒达标排放（排气筒2#）。

④玉米初清筛粉尘经1套旋风除尘器和1套脉冲布袋除尘器（设计处理风量为3000m3/h，除尘效率为99%），经15m高排气筒达标排放（排气筒2#）。

⑤粉碎粉尘经1套脉冲布袋除尘器（设计处理风量为4000m3/h，除尘效率为99%，）处理后，经15m高排气筒达标排放（排气筒1#）。

⑥粒料冷却粉尘经2套旋风除尘器（设计处理风量为17000m3/h，除尘效率为90%），经15m高排气筒达标排放（排气筒3#）。

另外，由于不完全收集产生的无组织生产工艺粉尘经生产车间自然沉降作用可达标排放。

2）原料和成品装卸粉尘

本项目原料和产品均采用编织袋包装，卸货采用人工搬运，粉尘只产生于原料的搬动，粉尘产生量很少。原料和产品装卸过程产生的粉尘经相应库房自然沉降作用可达标排放。

（2）锅炉废气

本项目燃油锅炉采取低氮燃烧改造，锅炉废气中烟尘、SO2、NOx可达标排放。

（3）油烟废气

本项目食堂产生的油烟废气采取集气罩+油烟净化器（风量为2000m³/h，油烟去除效率≥60%）处理后，可实现达标排放。

3、噪声

营运期噪声源主要来自粗清筛、永磁筒、粉碎机、混合机、粉料清理筛、制粒机、回转分级筛、空压机、冷却风机、除尘风机等设备，噪声源强在75~90dB（A）。营运期采取各生产设备选用低噪声设备，基础安装减振装置；对冷却风机进气口安装消声装置等降噪措施。

4、固体废物

营运期除尘器截留物、沉降尘定期清理后全部回用于生产；初清筛和粉料筛杂质定期清理后送至场镇垃圾收集点，由场镇环卫人员清运至城市垃圾填埋场处置；磁选杂质、原料包装袋定期清理后外售废品资源回收站；分级筛分粉料定期清理后全部回用于制粒；生活垃圾经袋装收集后送至场镇垃圾收集点，由场镇环卫人员清运至城市垃圾填埋场处置；隔油器浮油和油泥定期清掏后交给合法的油脂回收公司处理；预处理池和废水储存池污泥定期清掏后用作周围农田施肥；化验室废物暂存于危险废物暂存间，委托具有危险废物处理资质的单位进行转运处理。

5、地下水污染物防治措施

柴油库房、大豆油库房、危险废物暂存间、应急事故池设置为重点防渗区，在现有硬化地面上敷设2mm厚高密度聚乙烯膜，并用防渗混凝土硬化；柴油罐和大豆油罐、危险废物暂存间内部四周均设置围堰，围堰高度30cm，且各设置1座收集池，用于收集泄露的柴油、大豆油和危险废物，收集池敷设2mm厚高密度聚乙烯膜+水泥浆防渗处理；应急事故池敷设2mm厚高密度聚乙烯膜+水泥浆防渗处理。