连续内镶片式滴灌带产品特点及优势

1、产品结构采用连续贴片式滴头，具有压力补偿作用，可以满足长距离管带铺设。

2、独特的加长紊流流道设计对流体产生阻尼作用稳定流道内压力，出流均匀。

3、 缝式滴头出水口采用机械连续切割，光洁度高，出流均匀。缝式出水口在停水时可防止污物回吸和根系增生，可用作地埋式滴灌安装使用。

4、滴头多进口进水，充分阻挡杂质进入流道，起到过滤器的作用。

5、采用先进生产工艺，管带一次性挤出熔接而成，连续贴片滴头与软带同步连续生产，使产品具备固有制造偏差小、流量均匀性高、抗拉伸性能强等特点。

6、多种管径及壁厚可供选择，滴头流量与滴头间距随需而订，充分满足不同作物和土壤的需求。

7、连续贴片滴头的色标清楚地标识出滴头的铺放方向，便于施工。

产品特点： 
1.  该产品是国内最新研制成功的滴灌产品，是国家专利产品。 
2. 灌溉均匀度极高，流态指数好，拥有其他任何滴灌带无法比拟的水利学性能
3. 一次性挤出熔接而成，无接缝，无毛边，减少了受压并裂的可能性。 
4. 六道入口处过滤孔多，抗堵塞性能强。 
5. 机械打孔形成缝隙出水口，避免植物根毛或昆虫进入流道，阻塞滴头。由于出水口特殊设计，抗阻塞性能高于其他滴灌带。 
6. 加长的紊流流道消能效果好，流态指数好，并具有一定的补偿性。 
7. 独有的双蓝条标志，安装时易于辨认。 
8. 该产品具有多种管径规格和壁厚，因有一定的补偿性，同比铺设长度更大；
9.  有较强的地形适应能力，滴头间距和流量依客户要求定制。 
10. 该产品由我公司独家生产，连续化生产有效降低产品造价，性能价格比明显优于同类产品。
技术参数：

| 滴灌带直径 | 6mm,12mm,16mm,20mm |
| --- | --- |
| 壁厚 | 0.18mm-0.6mm |
| 滴头间距 | 100-150-200-250-300-330-500mm |
| 工作压力 | 0.01-0.10MPa |
| 流量 | 0.85-1.2-1.5-1.8-2.2-3.0L/h |
| 每卷长度 | 1000-1500-2000米/卷 |

执行标准：
GB/T 17187-2009  农业灌溉设备　滴头和滴灌管　技术规范和试验方法。
应用范围:
内镶连续贴条式滴灌带广泛应用于温室大棚经济作物、蔬菜、花卉、茶园、果树、经济林木及大田经济作物等各类滴灌工程。 
应用效果: 
1. 节水,节肥,省工； 
2. 控制地表温度和湿度, 减少害虫侵害； 
3. 保持土壤结构； 
4. 改善品质、增产增效