销售电话

185-0544-1227

山东派力恩机械制造有限公司（原德州欧力德液压机具厂）坐落在拥有“九达天衢”、“神州门户”之称的山东西北门户—德州。山东派力恩机械制造有限公司是中国山东德州专业【劈裂机】、液压劈裂机、液压分裂机、岩石劈裂机、岩石分裂机、液压劈裂器、混凝土劈裂机、混凝土分裂机、机载劈裂机、大型机载劈裂机、机载分裂机、开石机、大型开石机、劈裂器、液压劈裂棒、柱式劈裂棒、柱式分裂棒、柱式液压劈裂棒、柱式液压分裂棒、液压千斤顶、大吨位液压千斤顶、电动千斤顶、油压千斤顶、分离式千斤顶、分离式超高压千斤顶、电动液压千斤顶、液压抽芯钻机、大孔径液压钻机、液压扩张器、

混凝土劈裂机 ，由液压泵站和分裂器两大部分组成，工作原理是：由泵站输出的超高压油驱动油缸产生巨大推动力 ，并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。作业过程通过横向的张力裂开钢筋混凝土，不产生冲击力，有利于桥墩、桥基，箱梁等底部基础结构的保护...

机载式液压劈裂机工作原理：任何物体都有其自身的特点，岩石和混凝土具有极高的外部抗压强度，而从内部向外的抗拉强度却很小，其抗压与抗拉强度具有100：2～10的差异，处于脆性状态。机载式液压分裂机抓住岩石与混凝土呈脆性特点，利用楔块原理来设计的——在最狭窄的孔中向外能够释放出极大的分裂力。它由泵站和分裂器两大部分组成，由泵站输出的高压油，驱动油缸，产生巨大推力，驱动楔块组中的中间楔块向前驶出，将反向楔块向两边撑开。其具体实施步骤如下：首先，在被分裂的物体上钻一个特定直径和深度的孔，将分裂机的楔块组（一个中间楔块和两个反向楔块）插入孔中，中间楔块通过液压压力的作用在两个反向楔块之间向前运动，由内向外释放出极大的能量，将被分裂的物体在几秒钟之内按预定方向裂开