（定稿）

公开招标采购文件

（全一册）

采购项目：奉化市独立办公单位及乡镇（街道）

能耗监管平台建设工程项目

项目编号：FHZFCG(2016)086D / NBITC-20162081G

采购单位：奉化市机关事务管理局

宁波市国际招标有限公司

二〇一六年七月

目    录

第一章 采购公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 采购内容和技术需求	10

第四章 开标及评标办法	17

第五章 投标文件格式	22

第六章　合同格式	36

# 第一章  采购公告

发布日期：2016年7月20日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》结合本市有关规定，经奉化市政府采购管理办公室核准的采购方式，就本招标编号的下列服务进行国内公开招标采购，有关事项公告如下：

一、采购编号：FHZFCG(2016)086D / NBITC-20162081G

二、采购单位：奉化市机关事务管理局

三、▲采购项目及供货要求：

1、采购项目：奉化市独立办公单位及乡镇（街道）能耗监管平台建设工程项目

2、项目内容：能耗监测及数据采集

3、最高限价： 89万元

4、交货期：合同签订之日起6个月内完成验收；

5、送货、安装地点： 业主指定地点 。

四、▲合格投标人的资格要求（本项目采用资格后审）：

1．对投标人资格的基本要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2. 对投标人资格的专门要求

1）投标人的经营范围中至少包含以下四项内容之一项：计算机软件开发，或系统集成，或机电设备安装，或节能软件研发（以营业执照为准）。

2）本项目不接受联合体投标。

投标文件中提供资格证明文件。

五、报名及投标保证金：

1、购买招标文件时间：自2016 年7月20日起至 2016 年8月10日16时止（上午8：00—11：30、下午13：30—17：00，节假日除外），到宁波市国际招标有限公司购买或在宁波市政府采购网上下载。招标文件售价：招标文件售价为 400 元人民币，招标文件售后不退（开户单位名称：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，账号： 94090154800000191）。

2、报名时间：自2016 年8月8 日起至 2016 年8月10日16时止（上午8：00—11：30、下午13：30—17：00，节假日除外），到奉化市公共资源交易中心（大成东路277号4楼）报名。

3、报名时须提供：经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本及复印件（加盖单位公章）、法定代表人或其授权代理人的授权证书（原件1份）及本人身份证（复印件1份并加盖公章）。

4、投标保证金：投标保证金人民币14000 元。报名同时或报名截止时间前须足额缴纳投标保证金（形式：汇票、电汇、汇兑、转账支票，账号：3901320209000042094，开户银行：工行奉化市中山支行，收款人：奉化市公共资源交易中心，电话、传真：0574—88589092，以到达账户为准)。

六、投标文件递交截止时间：投标书递交至奉化市公共资源交易中心（奉化市大成东路277号4楼开标厅1），截止时间2016年8月12日9：00止，逾期递交或按规定密封的投标文件恕不接受。

七、开标时间及地点：2016年8月12日9：00，奉化市公共资源交易中心（奉化市大成东路277号4楼开标厅1）。

八、其他事项

▲1、供应商须在投标截止日前在宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)上完成供应商注册工作。

2、其他事项：本次政府采购活动有关信息在“宁波政府采购http://www.nbzfcg.cn”及“奉化市公共资源交易网http://www.fhggzy.gov.cn/”上公布，参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览上述两个网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息。

3、相关内容须知：《奉化市公共资源交易管理工作规范》、《奉化市公共资源交易现场管理相关规定》http://www.fhggzy.gov.cn。

九、业务咨询：

采购单位：奉化市机关事务管理局          联系人：邬老师 0574-88588125

招标代理：宁波市国际招标有限公司        联系人：史涛、董初林 0574-87322846

交易场所：奉化市政府采购中心            联系人：杨老师 0574-88589815

# 第二章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：奉化市独立办公单位及乡镇（街道）能耗监管平台建设工程项目 |
| 2 | 采购内容：能耗监测及数据采集 |
| ▲3 | 投标报价及费用：报价中应包含项目建设中的一切费用（包含材料设备费、软件研发费、人工费、运保费、企业管理费、利润、规费、税金、售后服务及质保期费用、验收费用、培训费用等一切费用）。如中标，除非业主方提出修改，中标方不得以任何理由要求增加费用。 特殊情况：如因业主方的办公用房调整，按照投标文件中每个监测点的单价调整合同总价。 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、中标服务费：本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准的九折收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。招标服务费只收支票（在宁波大市区范围内的支票）、电汇款。 本项目最高限价：详见《采购公告》，投标报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。 低于成本价：经所有评委一致认定低于成本价的做无效标处理。 |
| 4 | 投标保证金：按本项目《采购公告》规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：由投标单位自行踏勘，费用自理。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如对采购文件的内容有异议的，应当于购买招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理公司或采购单位提出书面质疑；如需澄清，招标代理公司或采购单位将组织答疑；答疑内容是采购文件的组成部份，招标代理公司或采购单位将于投标截止日期15天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标文件组成：投标文件由资信技术文件、报价文件两部分组成，资信技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 4 份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 详见第一章《采购公告》。 |
| 9 | 开标时间及地点：详见第一章《采购公告》。 |
| 10 | 评标办法：综合评分法。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示发布于宁波市政府采购网、奉化市公共资源交易网、中国采购与招标网上。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后，中标人的投标保证金在与采购人签订相关合同后，凭合同和有效票据无息退还；未中标人的投标保证金在中标结果公示无异议后凭有效票据无息退还。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后 30个日历日内。 |
| ▲14 | 质量保证及质保期: 质保期内的如发生故障予以免费上门维修，质保期内所有设备的损坏包括雷击均由中标单位负责，包括设备费、维修费、人工费等一切费用。整个项目的质保期为验收合格之日起≥三年。 年服务费：质保期满后的每年服务费，由供应商提供，要求不得超过投标总价的5% |
| 15 | 售后服务及其它：接到用户维修电话1个小时内响应，4个小时内到达现场，24小时内修复，如无法修复则无偿提供备件。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还：不适用 |
| ▲17 | 付款方式：本项目验收合格后支付合同总价的95%， 合同总价的5%作为质保金，待质保期满后7个工作日内无息退还。 |
| ▲18 | 投标有效期：开标日起 90 天 |
| ▲19 | 交货期：合同签订之日起6个月内完成验收。如果因业主方办公用房搬迁等原因需要延期，则由双方协商决定。 交货地点：业主指定地点 |
| 20 | 培训与服务：免费提供产品使用维护培训。 |
| 21 | 本次招标项目引入第三方检测机构对采购履约质量检测。中标供应商如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本采购文件适用于 奉化市独立办公单位及乡镇（街道）能耗监管平台建设工程项目 的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向采购方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五部分）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中响应采购文件要求且报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

多家供应商参加投标，且提供的是同一品牌产品的。评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，应当按一个供应商认定。评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

系统集成项目，对两家以上集成商或代理商使用相同制造商产品作为其项目的一部分，且相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价60%的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.投标人须知

3.采购内容和技术需求

4.评标办法及标准

5.投标文件格式

6.合同格式

7.与本项目招标相关的澄清、答复、修改或补充采购文件。

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人以书面形式要求采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

1．投标文件由资信技术文件、报价文件两部分组成。

A、资信技术文件内容包括

（1）供应商响应表(格式见附件)；

（2）投标保证金底单复印件；

（3）投标声明书 (格式见附件)；

（4）法定代表人身份证复印件，如是委托的还须有法定代表人授权书及委托代表身份证复印件(格式见附件)；

（5）营业执照副本复印件；

（6）税务登记证复印件；

（7）2015年度经第三方审计的公司财务报表；

（8）公司的最近一个月的社会保障基金缴纳清单；

（9）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺；

（10）近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明；

（11）设备配置清单（均不含报价）；

（12）技术响应表（均不含报价）；

（13）商务响应表；

（14）技术方案；

（15）售后服务承诺书；

（16）软件产品制造厂商授权书；

（17）投标供应商所提供设备响应第三方检测的证明文件；

（18）招标文件中要求提供的其他资料；

（19）供应商认为需要提供的其他材料。

- 报价文件内容包括

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）开标一览表（格式见附件）。

2．投标文件由资信技术文件和报价文件两部分组成，两部分文件应分别装订、密封，并在封面上注明文件名称。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款（货到工地价）、标准附件、备品备件、专用工具、运输、保险、安全文明施工费、货到就位、验收、保修、税金等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信技术文件、投标报价文件正本各 1份，副本各 4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（指未固定，可散开的）的投标文件将作无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件由资信技术文件和报价文件两部分组成，二份文件应分别装订、密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

五、投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 六、投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  汇票、电汇、汇兑、转账支票。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后退还。

4.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）报名后，无故不来参加投标的；

（3）未按规定提交履约保证金的；

（4）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

### 七、投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按规定密封或标记的投标文件；

（2）未装订或活页装订的投标文件；

（3）超出营业执照中的经营范围投标的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（5）投标文件格式不规范、资料不齐全或者内容虚假的，不符合采购文件提供的格式要求的；

（6）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书或填写不符合采购文件要求的；

（7）投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、正副本数量不足的、未按采购文件要求提供有效制造厂商授权的；

（8）对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式等标注▲的商务条款不能满足采购文件要求的；

（11）与招标文件有重大偏离的，或未实质性响应采购文件要求（任何▲条款的偏离）或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

（12）投标人未按要求提交投标保证金的。

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的，（任何▲条款的偏离）；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准

（3）配置清单（或报价明细表）中的缺项达 2 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他投标文件存在3处以上相同差错的。

3．有下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价低于成本价，被评标委员会认定为低于成本价进行恶意竞争的；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于开标一览表总价5％及以上的。

4. 被拒绝的投标文件为无效。

# 第三章 采购内容和技术需求

说明：本章中的所有推荐品牌仅供投标人参考，并不具有限制性，投标产品的性能质量及档次必须不低于推荐品牌，如未采用推荐品牌产品的，必须提供详细的技术资料（包括技术规格书或样本等资料），并经三分之二以上评委认可。

一、产品技术参数要求

▲所有电表、水表、数据采集器等电子设备、元件均要求为国产优质产品，且均需做好防雷击和防震措施。

1 电能表 推荐品牌：施耐德、深圳北电、华立电表

1.1 三相电子式多功能电能表

1.1.1. ▲电压、电流规格：3*220/380V，3*1.5（6）A；

1.1.2. ▲挂壁式多功能电能表的精确度等级：有功0.5级，无功2.0级；

1.1.3.具有有功功率、无功功率、功率因数、各相（线）电压、各相电流、相角、频率以及最大需量等参数的测量和计量正反向有、无功功能。

1.1.4. ▲具有数据远传功能，具有RS485通讯接口，符合《多功能电能表通信规约》DT/L645-1997、DT/L645-2007、Modbus-RTU中的有关规定，停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量，数据不丢失；

1.1.5.有循显、按键显示现场状态、按键显示全部数据三种显示模式；

1.1.6.额定频率：50HZ；

1.1.7.功率消耗：电压线路≤2W和5VA，电流线路≤2.5VA；

1.1.8.正常工作电压范围：90%Un～110%Un；

1.1.9.极限工作电压范围：75%Un～115%Un；

1.1.10.工作温度：-20℃～+45℃；

1.1.11.极限工作温度：-30℃～+60℃

1.1.12.相对湿度：≤85%。

1.2三相四线电子式电能表

1.2.1. ▲电压、电流规格：3*220/380V；3*1.5（6）A，3*5（20）A，3*10（40）A，3*15（60）A，3*20（80）A，3*30（100）A；

1.2.2. ▲有功计量精度1.0级；

1.2.3.能正确计量正向有功电量；

1.2.4. ▲具有RS485通信。RS485通信满足DT/L645-1997、DT/L645-2007、Modbus-RTU要求；

1.2.5.额定频率：50HZ；

1.2.6. 功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤4.0VA；

1.2.7.正常工作电压范围：90%Un～110%Un；

1.2.8.极限工作电压范围：70%Un～115%Un；

1.2.9.工作温度：-20℃～+55℃；

1.2.10.相对湿度：≤75%。

1.3单相挂壁式电子式电能表

1.3.1.电压、电流规格：220V，1.5（6）～15（60）A；

1.3.2.单相电能表有功计量精度2级；

1.3.3. 具有RS485接口，RS485通信要满足DT/L645-1997、DT/L645-2007、Modbus要求，红外接口的电气和机械性能应满足DL/T 645中的相关要求；

1.3.4.额定频率：50HZ；

1.3.5.电气要求：

正常工作电压：90%Un～110%Un；

极限工作电压：70%Un～130%Un；

电压线路功耗：有功功率≤1.0W，视在功率≤6VA；

电流线路功耗：有功功率≤1.0VA；

1.3.6.环境要求：

工作正常温度：-25℃～+60℃；

极限工作温度：-40℃～+70℃；

相对湿度：小于95%；

2远传水表  推荐品牌：西门子、真兰、杭水

2.1.计量精度B；

2.2.光电直读；

2.3. ▲通讯协议应执行CJ/T 188-2004标准；

2.4. ▲通讯接口型式应为RS-485，可设置表记通讯物理地址，实现远程通讯，通讯波特率应为1200-9600bps；

2.5.水表结构型式应为水平螺翼式。为便于维护，水表计数器应为可拆卸式；

2.6.水表安装型式应为水平安装；

2.7.水温在额定工作条件规定范围以内时，以最小流量（Q1）与分界流量（Q2）（不包括Q2）之间的低区的水表最大允许误差应为±5%；以分界流量（Q2）（包括Q2）与过载流量（Q4）之间的低区的水表最大允许误差应为±2%；

2.8. ▲提供所投产品质量技术监督局颁发的制造计量器具许可证（在有效期内）。

2.9.提供所投产品具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。

3数据采集器  推荐品牌：西门子、中易和、研华

3.1. ▲数据采集器必须满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》对数据采集器的要求；

3.2.▲数据采集器必须支持多种类型的计量装置或设备进行数据采集，支持符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》要求的电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、水表、热（冷）量表；

3.3. ▲支持Mod-bus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T19582-2008标准的通信协议；

3.4.支持不少于对192个数据采集点进行数据采集；

3.5.具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置；

3.6.数据采集器（网关）微处理器工作频率不低于180MHZ，内存不低于64MB，FLASH不低于16MB，采用Linux操作系统；

3.7. ▲不小于1GB工业级存储器作为专用存储空间，支持3个月以上的能耗数据存储；

3.8. ▲支持断点续传，保持数据完整性；

3.9.远传数据包必须进行AES加密处理；

3.10. ▲必须支持向至少5个数据中心（服务器）并发数据；

3.11. ▲具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件，可查询和配置数据采集器和现场各类计量表计，并可生成配置文件；

3.12. ▲数据采集器至少包含7个接口，其中至少具备6个可独立配置采集接口（采集接口应为RS485接口，至少具备1个RS232接口），至少具备1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护；

3.13. ▲数据采集和传输数据格式要求：符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则》的要求；

3.14. 安装空间所限采集器尺寸应不大于300mm（长）*240mm（宽）*50mm（厚度），重量小于3KG；

3.15.数据采集器的工作温度为：-10～+60℃工业级的工作温度，工作湿度为35～95%RH（无结露）；

3.16.低功耗的嵌入式系统，其功率小于等于10W；

3.17.数据采集器应得到大型公共建筑能耗监测系统成功应用，提供合同和相关证明材料（复印件加盖公章，原件备查）。

4、软件组态配置要求

4.1.▲该系统与奉化公共机构节能监管系统项目实行统一管理，统一为一个整体的系统，并且实现在同一系统下进行管理模式，采用一套应用软件统一管理，要求能与奉化公共机构节能监管系统无缝对接，并同时将数据上传给宁波公共机构节能监管平台。

4.2奉化公共机构节能监管系统原有平台实时数据库EM-Rapid应能满足本期监测点接入的需求，拟将奉化公共机构节能监管系统实时数据库进行扩容。

4.3▲要求数据库扩容规模为：实位号不小于1万点，虚位号不小于1万点。提供EM-Rapid实时数据库的软件著作权证书及原厂授权书。

4.4▲软件组态配置含电表、水表数据采集配置与软件平台的组态工作，实时数据库EM-Rapid扩容配置工作。

二、节能监管系统实施范围及内容表

| 序号 | 名称 | 采集器数量 | 用电监测设备 | 用水检测设备 | 软件组态配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备名称 | 设备型号 | 变比 | 数量 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |  |
| 1 | 公安局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND80 | 2 | 详见采购具体要求 |
| 2 | 民政局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 200/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 3 | 人力资源和社保局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 4 | 国税局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 300/5 | 1 | 远传水表 | ND25 | 1 |  |
| 5 | 法院 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 6 | 教育局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 2 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 7 | 环保局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 200/5 | 1 | 远传水表 | ND40 | 1 |  |
| 8 | 市场监督管理局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 1500/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 9 | 质量技术监督局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 10 | 总工会 | 1 | 单功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 5 | 远传水表 | ND40 | 1 |  |
|  |  |  | 单相表 | 5（20） | / | 1 | 远传水表 |  | 1 |  |
|  | 奉化日报 |  | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 1000/5 | 2 | 远传水表 | ND150 | 1 |  |
|  |  |  | 单功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 2 | 远传水表 |  |  |  |
|  |  |  | 单功能表 | 3*20（80）A | / | 1 | 远传水表 |  |  |  |
|  |  |  | 单相表 | 10(40) | / | 1 | 远传水表 |  |  |  |
| 11 | 信访局 | 1 | 单相表 | 5(60) | / | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
|  | 司法局 |  | 单相表 | 5(60) | / | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
|  | 武装部 |  | 单相表 | 5(60) | / | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 12 | 锦屏街道 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 13 | 江口街道 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 200/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 14 | 计生局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 300/5 | 1 | 远传水表 | ND25 | 1 |  |
|  | 卫生局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 商务局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 300/5 | 1 | 远传水表 | ND25 | 1 |  |
| 16 | 溪口镇 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 2 | 远传水表 | ND80 | 2 |  |
| 17 | 萧王庙街道 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND80 | 1 |  |
| 18 | 尚田镇 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 200/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 19 | 工贸公司 | 1 | 多功能表 | 3*15（60）A | / | 1 | 远传水表 | ND25 | 1 |  |
| 20 | 党校 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 21 | 交通局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 22 | 国土局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 23 | 水利局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 24 | 残联 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 25 | 文联 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 26 | 城管局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 800/5 | 1 | 远传水表 | ND100 | 1 |  |
| 27 | 公积金 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND80 | 1 |  |
| 28 | 拆迁办 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND80 | 1 |  |
| 29 | 广电中心 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND80 | 1 |  |
| 30 | 人民检察院 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND80 | 1 |  |
| 31 | 海洋渔业局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND80 | 1 |  |
| 32 | 气象局 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND80 | 1 |  |
| 33 | 供销社 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND80 | 1 |  |
| 34 | 岳林街道 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 35 | 莼湖镇 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 36 | 西坞街道 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 37 | 松岙镇 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 38 | 裘村镇 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 39 | 大堰镇 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 40 | 滨海新区 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 41 | 宁南贸易区 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |
| 42 | 备用1家单位 | 1 | 多功能表 | 3*1.5（6）A | 400/5 | 1 | 远传水表 | ND50 | 1 |  |

三、采购清单

表1-2节能监管系统能耗监测及数据采集工程采购清单

| （一） | 用电监测采集系统现场材料清单 |
| --- | --- |
| 序号 | 招标类别 | 招标名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 采集设备 | 数据采集器 | 详见采购具体要求 | 台 | 42 |
| 2 | 电表 | 三相四线制多功能电能表 | 详见采购具体要求 3×1.5(6)A | 台 | 43 |
| 3 |  | 三相四线制多功能电能表 | 详见采购具体要求 3×15(60) A | 台 | 1 |
| 4 |  | 三相四线制单功能电能表 | 详见采购具体要求 3×1.5(6) A | 台 | 7 |
| 5 |  | 三相四线制单功能电能表 | 详见采购具体要求 3×20(80) A | 台 | 1 |
| 6 |  | 单相表 | 详见采购具体要求 5(20)A | 台 | 1 |
| 7 |  | 单相表 | 详见采购具体要求 10(40)A | 台 | 1 |
| 8 |  | 单相表 | 详见采购具体要求 15(60)A | 台 | 3 |
| 9 | 电流互感器 | 电流互感器 | BH-0.66 1500/5，精度0.5级 | 只 | 3 |
| 10 |  | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5，精度0.5级 | 只 | 6 |
| 11 |  | 电流互感器 | BH-0.66 800/5，精度0.5级 | 只 | 42 |
| 12 |  | 电流互感器 | BH-0.66 400/5，精度0.5级 | 只 | 66 |
| 13 |  | 电流互感器 | BH-0.66 300/5，精度0.5级 | 只 | 9 |
| 14 |  | 电流互感器 | BH-0.66 200/5，精度0.5级 | 只 | 9 |
| 15 | 箱体 | 采集器箱体 | 600*400*200 | 套 | 42 |
| 16 |  | 1位电表箱 | 350*400*120 | 套 | 57 |
| 17 | 线缆 | 网线 | 超五类 | 卷 | 10 |
| 18 |  | 控制线缆 | KVV4*2.5，国标线 | 米 | 1500 |
| 19 |  | 控制线缆 | YJV4*4，国标线 | 米 | 1500 |
| 20 |  | 电源线 | BV10，国标线 | 米 | 300 |
| 21 |  | 通讯线 | RVSP2*0.75，国标线 | 米 | 2000 |
| 22 | 辅材 | 辅材 |  | 批 | 57 |
| 23 | 施工费 | 施工费 | 采集器，电表，线材等硬件设备的安装 | 批 | 1 |
| （二） | 用水监测采集系统现场材料清单 |
| 序号 | 名称 | 招标名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 水表 | 远传水表 | DN150 | 个 | 1 |
| 2 |  | 远传水表 | DN100 | 个 | 12 |
| 3 |  | 远传水表 | DN80 | 个 | 12 |
| 4 |  | 远传水表 | DN50 | 个 | 16 |
| 5 |  | 远传水表 | DN40 | 个 | 2 |
| 6 |  | 远传水表 | DN25 | 个 | 4 |
| 7 | 箱体 | 水表采集器箱体 | 定制 | 个 | 47 |
| 8 | 电源适配器 | 电源适配器（水表供电） | AC220V转DC12V | 个 | 47 |
| 9 | 水表采集器 | 水表采集器 | 详见采购具体要求 | 个 | 94 |
| 10 |  | 电源适配器 | 水表采集器配套电源 | 个 | 94 |
| 11 | 线缆 | 电源线 | RVV2*1，国标线 | 米 | 6000 |
| 12 |  | 通讯线 | RVSP2*0.75，国标线 | 米 | 4000 |
| 13 | 辅材 | 辅材 | 穿线管等 | 批 | 43 |
| 14 | 施工费 | 施工费 | 水表安装及线材，管材的铺设 | 批 | 1 |
| （三） | 软件组态配置 |
| 序号 | 名称 | 招标名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 软件组态配置 | 软件组态配置 | 详见采购具体要求 | 项 | 1 |

四、其他要求

1、本项目投标产品必须与奉化市和宁波市公共机构能耗监测平台兼容。

2、本项目目前使用奉化一期项目的数据服务器，待宁波市的服务器扩容之后，不再使用奉化的服务器，全部并入宁波平台，有关工作及费用由中标单位负责。

3、所有硬件设备交付采购人时，由采购人清点数量，检查产品质量，初验收合格后方可到各监测点安装。整个系统完工（包括所有硬件、软件及安装施工）后，由采购人组织终验收。

4、验收前，所有与本项目有关设计图纸、操作手册等资料（包括纸质文件和电子文档），中标人均需无偿移交给采购人。

5、合同履行过程中有其他情况，甲乙双方友好协商解决。

6、投标单位除自主研发和拥有自主产权的产品外，其余采购产品具有CCC或相关认证。

# 第四章  开标及评标办法

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标权利、认可开标结果。

二、开标程序

（一）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（二）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（四）投标人或其当场推荐的代表，或者采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（五）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

（六）资信技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

（七）由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（八）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（九）公布中标候选人名单；有效投标的评分；

（十）开标会议结束。

## 三、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和采购人代表按《中华人民共和国政府采购法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》及《奉化市评标专家库和评标专家管理暂行办法》等相关要求奇数组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

四、评标原则和评标办法

（一）评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（二）评标办法。本项目评标办法为 综合评分法：总分为100分，其中价格分40分；技术资信分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数1位。

投标人评标综合得分 = 价格分+技术及业绩分。

五、预算价

本项目的预算价详见《采购公告》，投标报价不得超过最高限价，不得低于成本价，否则作无效标处理。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人代表不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在宁波市政府采购网、奉化市公共资源交易网上公示。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人按相关规定依法处理质疑事项。

（三）经公示无异议的，采购代理机构将在中标候选人公示结束后向中标方签发书面《中标通知书》。

（四）中标方收到中标通知书后10天内，《主要设备材料清单》产品在投标时未要求提供对本项目授权书及质保书原件的，在签订合同前向采购人提供原厂商针对本项目授权书及质保书原件。如逾期未能提供，则做弃标处理，取消中标资格，罚没其投标保证金并保留索赔的权利。

八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起按采购文件规定的时间内签订政府采购合同或相关合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

评分标准（兼评委打分表）

| 项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术 资信 60分 | 5 | 技术响应：所有技术条款满足招标文件要求得5分，每负偏离一项扣1分，扣光为止。 |
|  | 4 | 系统总体架构，各项功能设计的完整性、专业性和兼容性。 优秀3~4分，良好2分，合格1分。 |
|  | 8 | 各投标人所投产品须与奉化市和宁波市公共机构能耗监测平台无缝对接或兼容，并提供无缝对接方案或兼容性方案，共8分（能提供奉化市和宁波市公共机构能耗监测平台建设的原厂接口授权或合同原件的得8分，无法提供原厂接口授权但接口方案设计优秀的得6分，良好的得4分，合格的得2分，否则不得分） |
|  | 5 | 投标人所投数据采集器具有电磁兼容性检测报告（必须含浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度等检测）、获得省级及以上建筑节能技术与产品应用认证证书、省级新产品认证证书、工业新产品登记证书（提供所有证明材料的得5分，否则酌情得0-2分，提供证明材料复印件加盖公章，原件备查） |
|  | 10 | 评标现场演示（数据采集器现场功能演示）： 投标人提供的数据采集器与电表进行现场联调测试，准确读取数据；（2分） 投标人提供的数据采集器与水表进行现场联调测试，准确读取数据；（4分） 投标人提供的数据采集器接入原奉化机关事务管理局提供的数据采集器管理软件平台；（4分） 根据现场功能演示项目情况相应得分，现场无演示者不得分。 |
|  | 6 | 系统集成的具体技术解决方案和实施计划 |
|  | 4 | 项目组技术人员综合评价： 根据投标文件中提供的项目组技术人员职称证书、资质证书及行业经验综合评议，在0-4分之间打分。 （以上资质需提供合同复印件，社保交纳证明文件与资格证书复印件并加盖公章，原件备查） |
|  | 2 | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性和售后服务的响应情况。 |
|  | 4 | 售后服务方案（包括质保期，售后服务响应时间，售后服务人员技术水平等综合评议） |
|  | 2 | 培训方案的评议 |
|  | 5 | 投标人获国家级发改委节能服务公司备案，提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，全部提供得2分，提供3项得1分，否则不得分； 投标人具有软件企业认定证书，具有高新技术企业认定证书，全部提供得2分，否则不得分； 投标人具有公共建筑类节能管理系统与智慧空调监控系统的软件软件著作权及软件产品登记证书的，得1分，缺少任何一个证书不得分； 以上资质需提供相应的资质证明复印件加盖公章，原件备查。 |
|  | 5 | 近三年投标人的实施案例： 具有公共建筑能耗监测平台开发案例或公共建筑能源管理信息系统项目实施案例，合同金额在80万元及以上的，每个得1分，最高5分。 （提供合同复印件加盖公章，原件备查） |
| 价格分40分 | 40 | 1、不计入算术平均值情形：无效报价或大于最高限价的报价。 2、“首次平均价”指去除不计入算术平均值情形的报价后，投标报价的算术平均值。 3、“不合理低价”指去除不计入算术平均值情形的报价后，（1）若报价数量小于或等于5家时，去除小于“首次平均价”50%的报价后，小于剩余投标价算术平均值70%的报价；（2）若报价数量大于5家时，去除小于“首次平均价”50%的报价和一个最高报价后，小于剩余投标价算术平均值80%的报价。“不合理低价”的价格分为0分。 4、基准价为去掉“不合理低价”后的最低评审报价，价格得分=（基准价/评审报价）*价格分值。 |
|  | 总 分 |

备注：

（1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。各评分因素分值精确到小数点后一位。

（2）评标过程中如发现特殊情况，由评委会集体讨论决定，并由全体评委签字。

评委签名：                            日期：

# 第五章　投标文件格式

一、资信技术文件的外包装封面格式：

资信技术文件

项目名称：

项目编号：

标    项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人名称（投标人公章）

年  月  日

二、资信技术文件封面格式：

正本/或副本

资信技术文件

项目名称：

项目编号：

标   项:

投标人名称：

投标人地址：

投标人名称（投标人公章）

年  月  日

（一）资信技术文件目录

（1）供应商响应表(格式见附件)；

（2）投标保证金底单复印件；

（3）投标声明书 (格式见附件)；

（4）法定代表人身份证复印件，如是委托的还须有法定代表人授权书及委托代表身份证复印件(格式见附件)；

（5）营业执照副本复印件；

（6）税务登记证复印件；

（7）2015年度经第三方审计的公司财务报表；

（8）公司的最近一个月的社会保障基金缴纳清单；

（9）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺；

（10）近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明；

（11）设备配置清单（均不含报价）；

（12）技术响应表（均不含报价）；

（13）商务响应表；

（14）技术方案；

（15）售后服务承诺书；

（16）软件产品制造厂家授权书；

（16）投标供应商所提供设备响应第三方检测的证明文件；

（17）招标文件中要求提供的其他资料；

（18）投标供应商认为需要提供的其他材料。

（1）供应商响应表：

供应商响应表

投标人名称（盖章）：

| 考核项目 | 评分标准 | 响应程度 | 响应文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据《评委打分表》内容（除价格分之外）逐项应答。

（2）投标保证金底单复印件

（3）投标声明书：

投标声明书

致：           （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我  （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                  项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                             ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　       （原厂商名称）购进［或需在中标后向             订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

（4）法定代表人授权委托书：

法定代表人授权委托书

致：         （采购单位名称） ：

我    （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加         政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

后附法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人公章：

年    月    日

（5）年检后的营业执照副本复印件；

（6）年检后的税务登记证副本复印件；

备注：实行五证合一后的单位提供营业执照即可。

（7）2015年度经第三方审计的公司财务报表；

（8）公司的最近一个月的社会保障基金缴纳清单；

（9）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺；

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺

我公司具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

特此承诺。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖公章：

日  期：

（10）近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明；

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖公章：

日  期：

（11）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

（12）技术响应表：

| 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 要 求 响 应 情 况 | 要求（根据采购文件要求逐行填写） | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（13）商务响应表：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标有效期： 90 天 |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 交货期及交货地点 |  |  |  |
| 培训与服务 | 免费提供产品使用维护培训。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … | 其他相关条款 |  |  |

（14）技术方案

（15）售后服务承诺书

（16）软件产品制造厂家授权书

制造厂商授权书（格式）

致：          （采购单位名称）：

我们         （制造商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目提供原厂正品产品。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；

4.我方提供的产品原厂供价为：                              ；

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的资料。

法定代表人或被授权人签字：

单位公章：

日期：年    月    日

（17）投标供应商响应第三方检测的承诺书

承诺书

我单位愿意接受第三方检测机构对政府采购履约质量检测，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按政府采购相关规定内容接受处罚并追究相关责任。

投标供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

日期：

（18）招标文件中要求的其他资料

（19）投标供应商认为需要提供的其他材料

三、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

四、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件目录：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）开标一览表（格式见附件）。

（1）投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的采购公告（项目编号：_______），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______    __（投标人名称）提交资信技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ___90_天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:

（2）投标报价明细表：

投标报价明细表

根据《第三章 采购内容和技术需求》的内容自行编写明细表，要求不得缺项、漏项。并盖投标人公章、法定代表人或授权代表签字。

（3）开标一览表

开标一览表

招标编号：

标     项：

投标人名称：

单      位：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装费、调试费、购买及制作标书费、培训费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：

# 第六章　合同格式

（供签约参考）

浙江省政府采购合同（货物）

买方：

卖方：

买卖双方根据                   项目招标的结果，签署本合同。

一、名称、品种、规格、数量及质量

1.1 货物名称、品种、规格和数量：

1.2 质量：本次投标的所有产品，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。

投标时提供样本的，按照经买方确认的翻样样本的质量执行。（样本应当由买卖双方共同封存，分别保管，作为该项目验收的依据。）

二、合同金额

2.1 本合同金额人民币为（大写）：_________________元整（RMB￥__________元）。

本合同价应包括主材、所需附件、辅材、备品备件、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有费用，质保期内售后服务、保管配合费等相关费用（招标文件中另有规定的除外）。

三、技术资料

3.1 卖方应按招标文件规定的时间向买方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 卖方应保证所提供的货物或其任何一部分及全部技术资料均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 卖方保证所交付的货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1卖方向买方提供履行担保，担保方式为银行支票或银行汇票或银行保函。当卖方违约时，买方按约定向卖方扣收履约保证金，其性质属于违约罚金，不属于赔偿款。买方可要求卖方另行赔偿相关损失。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转包及分包。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：

8.2交货方式及交货地点：卖方送货至买方指定地点交货。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。

九、货款支付及结算

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由卖方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 卖方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

11.2 卖方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，买方有权在以下办法中选择一种方式处理：

（1）更换：由卖方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后在     小时内到达买方现场。

11.4 在质保期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，对因人为因素出现的故障保修不免费。保修期满后由厂商终身免费维护（只收配件费）。

十二、调试和验收

12.1 货物安装完毕后，由卖方进行调试，相关费用已包含在本合同总价中。

12.2买方对卖方提交的货物依据合同、招标文件上的技术规格要求、国家有关质量标准及相关样本进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求（有样本的应与样本材质、花色等一致）的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，初步验收的时间为五个工作日内。

12.3 卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

12.4 验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由卖方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 卖方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达买方指定地点。

13.2 货物说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 卖方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到买方48小时前通知买方，以准　备接货。

13.4 货物在交付买方前发生的风险均由卖方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由卖方送达买方指定的地点视为交付，卖方同时需通知买方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 买方无正当理由拒收货物的，买方向卖方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 买方无故逾期验收和办理货款支付手续的,买方应按逾期付款总额每日万分之五向卖方支付违约金。

14.3卖方不能在合同约定的工期内完成交货、安装并验收合格的，卖方应按每逾期一天，向买方支付合同总价2‰的违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10天的，买方可解除本合同。因卖方的逾期交货或其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

14.4 卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。

14.5 卖方应落实各项安全生产制度，如因卖方原因发生安全事故，买方有权扣除安全生产履约保证金作为违约金，相关责任由卖方承担。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可通过法律程序进行起诉。

十七、合同生效及其它

17.1 合同在卖方向买方缴纳约定金额的履约保证金后，经双方法定代表人或授权委托代理人签字、单位盖章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式    份，买卖双方各执    份。

买方：                 卖方：                 合同见证方（代理公司）：

地址：                 地址：

法定代表人：           法定代表人：

签订地点：             签订日期：