| 品牌 | 深圳大鹏科技 | 型号 | CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制方式 | 自动 | 作用对象 | 塑料 |
| 电流 | 交流 | 用途 | 雕刻 |
| 产品别名 | 激光雕刻机 | 最大线割速度 | 60000（mm/s） |
| 适用材质 | 非金属 | 最大刻线深度 | 15（mm） |
| 定位精度 | 0.01（mm） | 快进速度 | 5（mm/min） |
| 切割头 | 激光 |  |  |

性能特点

◎ 支持各种CAD、CORELDRAW专业绘图软件，省去图形转换的麻烦

◎ 特有的窄截面铝条台面，能最大限度的减少反射光对材料的伤害。

◎ 带有报警功能的冷却水箱，保障机器运行的绝对安全。

◎ 内存容量大，可脱机使用。

◎ 适用于非金属材料的切割与雕刻，主要以切割为主，雕刻为辅，切割效果最佳。

适用行业：DVD/VCD面板加工、工艺品制造、模型制造、广告装饰、光电薄膜、柔性线路板制作等。

可选配：100W激光管，130W激光管，伺服控制系统，分度头，升降平台，双头或者多头切割系统，红光定位等

技术参数：

| 型号 | SK-9060L | SK-1290L |
| --- | --- | --- |
| 机器尺寸 | 2000×1100×1100mm | 2100×1400×1100mm |
| 工作行程 | 900×600mm (3.0×2.0ft) | 1200×900mm( 4.0×3.0ft) |
| 激光管 | 60W | 80W |
| 激光电源 | 60W | 80W |
| 激光强度控制 | PWM控制 |
| 反光镜片F25 | 国产（进口选配） |
| 聚焦镜片 | 国产（进口选配） |
| 切割平台 | 可拆式型材 |
| 冷却机 | CW 2000 专用工业冷却机 |
| 空气压缩机 | 选配 |
| 最大加工精度 | 24000mm/min |
| 最大扫描精度 | 2500DPI |
| 存储容量 | 128M |
| 读取数据方式 | USB或U盘 |
| 定位精度 | 0.01mm |
| 支持图形格式 | HPGL/BMP/DXF/NC/DWG/PLT |
| 驱动方式 | 步进细分 |
| 切割厚度 | 切割厚度 <15mm |
| 重量 | 350KG | 600KG |

我们随时欢迎您莅临公司参观考察！

1、根据您的需求为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且以邮件方式发送产品资料或邮寄样品及相关资料给您，如果您有任何问题可随时电话或E-mail交流沟通。

2、大鹏激光对客户所购买的任何一款产品将免费保修一年，可终身维护。保修期内设备出现故障及配件损坏（人为因素及不可抗力因素除外），我公司无偿免费修复，需跟换的配件由我公司免费提供（易耗件除外）。保修期后，维修时只按实际维修成本收取工本费。

3、大鹏激光对所有用户每年进行回访，并随时提供技术支持服务。

4、不论是新客户还是老客户，不论是金额大小，我们都是同等对待，一切人人平等。

5、我公司保证严格按照合同规定保质、保量、保时完成每一项工作，并且为客户提供多种服务，如安全知识讲解、设备安装、设备使用培训等服务。

6、售后服务响应时间：当我公司接到用户报修电话，售后工程师在2小时内有明确维修答复，如设备出现用户自己不能解决的问题，我公司将安排售后工程师在24-48小时内到达设备现场解决问题，300公里以外72小时到达。

我公司生产销售各种激光镭射机（半导体激光镭射机、光纤激光镭射机、C02激光镭射机、端泵激光镭射机），公司提供免费打样。

{1}原理  [电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]
CO2激光器是一种气体激光器,波长为10.6um,以CO2气体作为工作物质。将CO2气体充入放电管,在电极上加高电压,放电管辉光放电,释放出激光,然后将释放的激光能量放大而进行激光加工。

机型特点
采用高性能RF激光器。

产品应用
可雕刻多种非金属材料，广泛应用于皮革、木材、纺织、塑胶、标牌、包装、工艺品、电子, 通讯、钟表、眼镜、印刷、装饰等行业。

系统性能指标

| 设备型号 | DP-CO2M10 | DP-CO2M30 | DP-CO2M50 | DP-CO2M100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大激光功率 | 10W | 30W | 50W | 100W |
| 激光波长 | 10.64um |
| 激光重复频率 | ≤20KHz |
| 标配范围 | 100×100mm |
| 标记深度 | ≤2mm | ≤3mm | ≤5mm | ≤8mm |
| 标记线速度 | ≤7000mm/s |
| 最小字符 | 0.20mm | 0.40mm |
| 最小线宽 | 0.05mm | 0.10mm | 0.15mm |
| 重复精度 | ±0.01mm |
| 整机耗电功率 | 800W | 1.2KW | 2KW | 4KW |
| 电力需求 | 220V/50Hz/3.5A | 220V/50Hz/8A | 220V/50Hz/11A | 220V/50Hz/20A |
| 主机系统 | 1170×540×1180mm |

产品维护： [电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]

1．自安装调试正式投入使用的日期起，供方负责提供壹年的免费保修，如有器件在正常使用下发生失效或损坏，供方负责免费上门维修或更换。

2．需方电力供应异常，机器工作环境恶化，操作使用不当，人为损坏和自然灾害等而引起的机器故障或器件损坏不属免费保修项目。

3．供方保证在接到需方维修电话，在24小时内必须响应到场解决问题。

4．供方提供该设备软件升级的终身免费服务。

★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{2}深圳大鹏激光科技有限公司是集研发、生产、销售工业激光设备、激光加工的高新技术企业，集激光技术、精密机械、软件、系统集成于一体的高新技术设备现代化企业。

公司产品包产品主要有CO2三维动态激光镭射机、CO2普通后聚焦方式激光镭射机、半导体侧面泵浦激光镭射机、半导体端面激光镭射机、光纤激光镭射机以及在线飞打喷码等系统，系列产品在激光打标、切割、雕刻等领域中得到广泛应用。

打标样品: [电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]

产品维护：[电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]

1．自安装调试正式投入使用的日期起，供方负责提供壹年的免费保修，如有器件在正常使用下发生失效或损坏，供方负责免费上门维修或更换。

2．需方电力供应异常，机器工作环境恶化，操作使用不当，人为损坏和自然灾害等而引起的机器故障或器件损坏不属免费保修项目。

3．供方保证在接到需方维修电话，在24小时内必须响应到场解决问题。

4．供方提供该设备软件升级的终身免费服务。

★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{3} CO2激光加工原理[电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]

激光打标是利用高能量密度激光束，对工件表面进行局部照射，使表层材料迅速汽化或发生颜色变化，从而露出深层物质，或者导致表层物质的化学物理变化而刻出痕迹，或者通过光能烧掉部分物质，显出所需刻蚀的图形、文字。 
机型特点：
CO2系列激光镭射机核心部件全部为原装进口，如CO2射频激光器采用美国新瑞或相干公司产品、德国高速扫描振镜、新加坡光学聚焦镜镜片，功能强大的台湾控制打标软件等。该系列雕刻精度高、速度快、性能极其稳定，能够长时间连续工作，五年免维护，无耗材费用，超低使用成本，替代传统油墨喷码机首选。

⊙激光功率大，能适用于多种非金属产品进行雕刻及切割

⊙无耗材、加工成本低廉--激光器运行寿命高达20000-30000小时

⊙标记清晰，不易磨损，雕刻及切割效率高、环保、节能

适用材料：[电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]
切割的材料主要有竹木制品、纸张、布料皮革、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、不饱和聚酯树脂等非金属材料。 
适用行业：
工艺礼品、家具、皮革服装、广告标牌、模型制作、食品包装、电子元件、医药包装、印刷制版、外壳铭牌等。

打标样品: [电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]

软件功能：
1.能接收各种BMP、JPG、DXF、PLT、AI等格式文件
2.自动生成各种系列号，生产日期，一维码，二维码
3.支持飞行打标
4.支持旋转打标
5.支持大面积XY平台自动分割打标

主要技术参数：[电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]

| CO2 系列激光雕刻机产品特性 |
| --- |
| 特 性 型 号 | CO2-10/30CO2-50/100 |
| 激光输出功率 | 10W/30W 50W/100W |
| 激光波长 | 10.64μm |
| 脉冲频率 | ≤ 50kHz |
| 雕刻/切割范围 | 110mm×110mm 300mm×300mm |
| 激光器 | 进口CO2激光器 |
| 整机耗电功率 | 200W/500W/2kw/4kw |
| 雕刻深度 | ≤3mm ≤5mm/≤8mm ≤3mm |

产品维护： [电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]

1．自安装调试正式投入使用的日期起，供方负责提供壹年的免费保修，如有器件在正常使用下发生失效或损坏，供方负责免费上门维修或更换。

2．需方电力供应异常，机器工作环境恶化，操作使用不当，人为损坏和自然灾害等而引起的机器故障或器件损坏不属免费保修项目。

3．供方保证在接到需方维修电话，在24小时内必须响应到场解决问题。

4．供方提供该设备软件升级的终身免费服务。

★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{4}飞行激光镭射机机型特点:

“飞行系列”的高速划线式激光镭射机，全部采用美国及德国原装部件，如CO2激光器，振镜系统及DSP控制系统等，专门用于对高速运行的生产线上的产品进行无接触、高质量的标刻，整机性能完全达到国际上再线式激光标刻喷码设备的最高水平。
“飞行系列”系列产品有丰富的外部设备连通能力，可连接用户的上位机，还可实现与现场生产线的联动。配备开放的数据接口，提供通讯协议，方便与防伪数码系统及物流系统的数据通讯。公司还具备较强的配套设备的供应能力，提供系列化的选配件。

行业应用：[电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]

广泛应用于制药、烟草专卖、酿酒、食品饮料、日用化工、电子、制卡、建材、电线电缆、汽车零部件等多种行业  [激光镭射机咨询热线：136 7015 7194 联系人：杜小姐 ]
适用于各类纸质、塑料、着漆金属等包装材料，几乎含括所有的应用领域。

技术参数[电话：18682024690  联系人：杜小姐]

激光类型 CO2激光
激光能量 30w/50w
焦距 130/150/200（mm）

飞行激光镭射机标刻样品：[激光镭射机咨询热线：136 7015 7194 联系人：杜小姐 ]

飞行激光镭射机产品维护：[激光镭射机咨询热线：136 7015 7194 联系人：杜小姐 ]

1．自安装调试正式投入使用的日期起，供方负责提供壹年的免费保修，如有器件在正常使用下发生失效或损坏，供方负责免费上门维修或更换。

2．需方电力供应异常，机器工作环境恶化，操作使用不当，人为损坏和自然灾害等而引起的机器故障或器件损坏不属免费保修项目。

3．供方保证在接到需方维修电话，在24小时内必须响应到场解决问题。

4．供方提供该设备软件升级的终身免费服务。

★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{5}CO2-10W激光镭射机是大鹏公司一种，其功率较小，价格较低，主要用于纸张打标、包装袋打标、木头打标、木制品表面的雕刻花纹和文字。
又常称为气体激光镭射机或二氧化碳激光镭射机，CO2激光器是红外光频段波长为10.64um的气体激光器，采用CO2气体充入放电管作为产生激光的介质，当在电极上加高电压，放电管中产生辉光放电，就可使气体分子释放出激光，将激光能量放大后就形成对材料加工的激光束。通过电脑控制振镜改变激光束光路实现自动打标。

亮点1：激光器[电话：18682024690  联系人：杜小姐]
采用美国进口原装激光器，出光稳定，故障率低，寿命可达25000小时，使用和维护费用极低，具备了长时间连续工作的要求
亮点2：控制软件
⊙功能强大，具有图形对齐、分层设置参数和红光位置预览功能。图形计算准确。可标刻各种条码及图形码，并具有反打功能。

⊙软件采用WINDOWS界面，可兼容 CORELDRAW、AUTOCAD、PHOTOSHOP等多种软件输出的文件 
⊙.支持PLT、PCX、DXF、BMP、等文件，直接使用SHX、TTF字库 
⊙.支持自动编码，打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。

打标样品: [电话：18682024690  联系人：杜小姐 ]

参数名称

参数值

最大激光输出功率

10W

最大激光峰值功率

30W （超脉冲工作模式）

激光波长

10.5μm - 10.7μm

重复频率

≤50KHz

功率稳定度

±10%

冷却方式

风冷

标刻范围

50mm×50mm

选配范围

100mmX100mm

雕刻深度

≤3mm

雕刻线速

≤7000mm/s

最小线宽

0.1mm

最小字符

0.4mm

重复精度

±0.01mm

控制电脑

CPU:P4  内存:512M 硬盘:80G 显示器:17”液晶

软件系统

WINXP + 专用打标软件

工作台行程

150mm×200mm

定位指示

可选红光

自动编码

支持打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等

支持字符类型

用户字体、宋体、楷体、隶书、仿宋、黑体等汉字和英文字体、Truetype 字体等

支持条码

CODE39,EAN标准码,CODE128,EAN缩短码, EAN_128条码,39 码,DataMatrix,PDF417等

支持文件格式

DWG、DFX、BMP、JPG、PNG、TIF、PCX、TAG、GIF、PLT等

主机耗电功率

≤300W

电力需求

220V±10%/50Hz/10A

使用环境

洁净无尘，无震源，13℃-28℃，湿度5%-75%

产品维护：[电话：18682024690  联系人：杜小姐  ]

1．自安装调试正式投入使用的日期起，供方负责提供壹年的免费保修，如有器件在正常使用下发生失效或损坏，供方负责免费上门维修或更换。

2．需方电力供应异常，机器工作环境恶化，操作使用不当，人为损坏和自然灾害等而引起的机器故障或器件损坏不属免费保修项目。

3．供方保证在接到需方维修电话，在24小时内必须响应到场解决问题。

4．供方提供该设备软件升级的终身免费服务。

★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{6}CO2系列激光镭射机采用美国原装进口射频激光器, 进口高速伺服马达扫描振镜及场镜,为设备长时间连续高速稳定工作提供了可靠保障。CO2 射频激光器是一种气体激光器，激光波长为10.64μm属于中红外频段.采用CO2及部分辅助气体(氮气，氦气等)充入放电管作为产生激光的介质，当在电极上加高电压，放电管中产生辉光放电，就可使气体分子释放出激光，将激光能量放大后就形成对材料加工的激光束。通过电脑控制振镜改变激光束光路场镜聚焦能量实现自动打标。激光镭射机软件运行于WINDOWS平台，中/英文界面，能兼容AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTOSHOP等软件的文件格式，如PLT、PCW、DXF、BMP等，能实现文字符号、图形图象、条形码、二维码、序列号自动递增等的自动编排和修改，同时也能直接使用SHX、TTF字库。

机型特点: [电话：18682024690  联系人：杜小姐  ]

1.光束质量好精度高、寿命长，2万小时免维护、无耗材加工成本低廉。

2.加工过程非接触，打标效果永久性，标记清晰，雕刻及切割效率高、环保、节能。

3.操作过程人性化，专用控制软件可兼容性高。

4.激光功率大，能适用于多种非金属产品进行雕刻及切割雕刻，深浅随意控制。

行业应用和适用材料：

可在皮革、ABS、亚克力、PC、竹木制品、纸张、玻璃、陶瓷、EP材料非金属激光打标并进行各种文字、符号、图形、图象、条码、序列号等的打标、雕刻、镂空、切刻。广泛应用于工艺礼品、家具、皮革服装、广告标牌、模型制作、食品包装、电子元件、医药包装、印刷制版、外壳铭牌等行业。

打标样品: [电话：18682024690  联系人：杜小姐]

技术参数：

激光功率   10W 30W.55W

激光波长 10．64μm

标准雕刻范围 70X70mm -600X600mm

可选三维动态统 最大有效工作尺寸1.3X1.3米

雕刻线速 7m/s

最小线宽 0.1mm

最小字符 0.4平方mm

重复精度 ±0.01mm

电力需求 AC220V / 50Hz / 单相

冷却系统 风冷或水冷

产品维护：[电话：18682024690 联系人：杜小姐 官网：http:www.bapenglaser.com ]

1．自安装调试正式投入使用的日期起，供方负责提供壹年的免费保修，如有器件在正常使用下发生失效或损坏，供方负责免费上门维修或更换。

2．需方电力供应异常，机器工作环境恶化，操作使用不当，人为损坏和自然灾害等而引起的机器故障或器件损坏不属免费保修项目。

3．供方保证在接到需方维修电话，在24小时内必须响应到场解决问题。

4．供方提供该设备软件升级的终身免费服务。

★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{7}机型特点:  [电话：18682024690  联系人：杜小姐]

激光束质量好、发散角小，激光器一体结构，使用维护方便，性能稳定，可靠性高，使用寿命长，可连续24小时工作。激光功率由软件控制，频率连续可调，设备加工成本低廉，无需任何耗材，电源功率消耗小，打标面积大标记清晰，不容易磨损，效率高。
典型的运用范围：
陶瓷、聚氯乙烯（PVC）、ABS、亚克力、环氧树脂、玻璃、木材、纸等，广泛应用于木头、工艺礼品、电子元件、服装、皮革、纸张、食品、包装等行业。
产品优势：

Ø采用进口CO2激光器，光束质量好，出光稳定，故障率低。
Ø高速扫描振镜配合性能优异的伺服电机，打标速度快、精度高。
Ø工业控制计算机抗干扰能力强，确保在工业环境中长期稳定的工作。
Ø功能强大、界面友好的控制软件，容易掌握，提高工作效率。
Ø合理的整体结构设计，稳定性更好、可靠性更高。

打标样品: [电话：18682024690  联系人：杜小姐  ]

的技术参数

| 型号 | OBC-BN30-N | OBC-BN50-N |
| --- | --- | --- |
| 最大激光输出功率 | 30W | 50W |
| 激光波长 | 10.6um | 10.6um |
| 激光重复频率 | ≤100KHz | ≤100KHz |
| 标记类型 | 动态标记/静态标记 | 动态标记/静态标记 |
| 标刻范围 | 110mm×110mm | 140mm×140mm |
| 选配范围 | 70mm×70mm 140mm×140mm | 70mm×70mm 110mm×110mm |
| 标刻深度 | ≤5mm | ≤7mm |
| 标刻速度 | ≤7000mm/s | ≤7000mm/s |
| 最小线宽 | 0.10mm | 0.15mm |
| 最小字符 | 0.30mm | 0.40mm |
| 重复精度 | ±0.01mm | ±0.01mm |
| 激光器 | 原装进口 | 原装进口 |
| 系统运行环境 | WindowsXP/2000/98 | WindowsXP/2000/98 |
| 冷却方式 | 风冷 | 水冷 |
| 整机功耗 | 1.2KW | 2.0KW |
| 电力需求 | 220V/单相/50Hz/10A | 220V/单相/50Hz/15A |

产品维护： [电话：18682024690  联系人：杜小姐]

1．自安装调试正式投入使用的日期起，供方负责提供壹年的免费保修，如有器件在正常使用下发生失效或损坏，供方负责免费上门维修或更换。

2．需方电力供应异常，机器工作环境恶化，操作使用不当，人为损坏和自然灾害等而引起的机器故障或器件损坏不属免费保修项目。

3．供方保证在接到需方维修电话，在24小时内必须响应到场解决问题。

4．供方提供该设备软件升级的终身免费服务。
★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{8}二氧化碳激光镭射机[电话：18682024690 联系人：杜小姐]

CO2激光雕刻机激光器：采用美国原装进口激光器，出光稳定，故障率低，寿命可达25000小时，使用和维护费更低。控制软件具有图形对齐，分层设置参数和红光位置预览功能，图形计算准确，可标刻各种条码及图形码，并且具有反打功能。冷却系统：风冷却和水冷却两种方式，增强激光器使用寿命，方便操作和使用.

功能特点

产品特点:CO2激光雕刻机采用美国进口CO2激光器，高速扫描振镜，合理整体结构设计，速度快，精度高，机器稳定可靠，部件寿命长，产品折旧成本低。软件采用Windows界面，可兼容Coreldraw，Auto CAD,Photoshop等软件的输出文件，支持PLT,PCX,DXF,BMP等文件格式；直接使用SHX,TTF字库，支持自动编码，序列号，批号，日期，条形码及二维码的打标，软件具体有图形反打功能。

应用领域  [电话：18682024690 联系人：杜小姐  ]

产品应用:木头，纸张，PVC,ABS,环氧树脂EP，亚克力，皮革，玻璃，不饱和聚酯等，广泛应用于木头，食品，包装，工艺礼品，电子元件，服装，皮革纸张等行业。

打标样品:

技术指标[电话：18682024690 联系人：杜小姐 ]

型号：OC-55W COC-100W COC-15-W

激光波长：10.64um 10.64um 10.64um

最大激光功率：55W 100W 150W

光束质量： M2 ≤4 ≤6 ≤6

激光重复频率：≤20KHz ≤100KHz ≤100KHz

标配范围：70*70mm 110*110mm 150*150mm 260*260mm 300*300mm

选配范围： 50-110mm 70-260mm 110-300mm 300-600mm 350-1000mm

标刻深度：≤5mm ≤7mm ≤8mm

最小线宽：0.1mm 0.1mm 0.1mm

最小字符：0.4mm 0.4mm 0.4mm

标刻速度：≤10000mm/s

重复定位精度：±0.01mm ±0.01mm ±0.01mm

打标格式：图形,文字,条形码,二维码,序列号,日期等

电力需求：220V/50HZ

环境温度： 0～50℃

整机耗电功率：1.8KW 4KW 4KW

冷却方式： 水冷 水冷 水冷

产品维护：[电话：18682024690 联系人：杜小姐 ]

1．自安装调试正式投入使用的日期起，供方负责提供壹年的免费保修，如有器件在正常使用下发生失效或损坏，供方负责免费上门维修或更换。

2．需方电力供应异常，机器工作环境恶化，操作使用不当，人为损坏和自然灾害等而引起的机器故障或器件损坏不属免费保修项目。

3．供方保证在接到需方维修电话，在24小时内必须响应到场解决问题。

4．供方提供该设备软件升级的终身免费服务。
★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{9} CO2系列激光镭射机原理:

CO2激光器是一种气体激光器，波长为10.6um，是目前功率最大的一种激光器。采用调整扫描振镜系统和我公司自行研制开发的控制软件系统，速度快，性能稳定。以CO2气体为工作介质，将CO2和其他气体充入放电管,在电极上加高电压,放电管中产生辉光放电,释放出激光,然后将释放的激光能量放大.扩束.聚焦而进行激光加工。

CO2系列激光镭射机特点：[电话：18682024690 联系人：杜小姐 ]

1.激光功率大。

2.功率由软件控制，连续可调。

3.加工成本低廉，无需任何耗材。

4.打标范围广。

5.标记清晰，立体感强,不易磨损，生产效率高。

6.雕刻深浅随意控制，环保，节能。

行业应用：  [电话：18682024690 联系人：杜小姐]

可雕刻多种非金属材料，广泛应用于皮革、木材、纺织布料、树脂、标牌、包装、工艺品、通讯、服装、眼镜、印刷、装饰等行业。适合产品大批量加工生产。

打标样品[电话：18682024690 联系人：杜小姐]

参数

⊙产品型号: CO2-A30/ CO2-A55/ CO2-A70/ CO2-A100

⊙激光波长:10.64um

⊙激光输出功率:30W/55W/70W/100W

⊙雕刻/切割范围:100mm×100mm至600mm×600mm(可选)

⊙整机功率:800w/1.2kw/2kw/3kw

⊙最小线宽:0.05mm-0.15mm

⊙雕刻深度:≤5mm/≤8mm/≤10mm/≤15mm

⊙雕刻速度:1-300个字符/秒(可调)

⊙电力需求:220V或380V(可选) /50Hz/20A

⊙冷却系统:风冷/水冷

产品维护：[电话：18682024690 联系人：杜小姐]

1．自安装调试正式投入使用的日期起，供方负责提供壹年的免费保修，如有器件在正常使用下发生失效或损坏，供方负责免费上门维修或更换。

2．需方电力供应异常，机器工作环境恶化，操作使用不当，人为损坏和自然灾害等而引起的机器故障或器件损坏不属免费保修项目。

3．供方保证在接到需方维修电话，在24小时内必须响应到场解决问题。

4．供方提供该设备软件升级的终身免费服务。

★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{10}机型详细： 采用美国进口CO2射频激光器和高速扫描振镜系统。配置高质量的光学器件,高稳定性的激光电源,全自动的控制系统。整机系统打标精度高、速度快、性能极其稳定。

应用领域：

CO2激激光镭射机可雕刻多种非金属材料。应用于服装辅料、医药包装、建筑陶瓷、饮料包装、织物切割、橡胶制品、

外壳铭牌、工艺礼品、电子元件、皮革、PCB板等行业。典型应用案例，如包装盒体激光飞行打标，纸制、金属雷管外壳的编码打印等。

打标样品: [电话：18682024690 联系人：杜小姐]

机型特点：[电话：18682024690 联系人：杜小姐]

1、性能稳定、可长时间工作、寿命长达20000小时

2、支持PLT、PCX、DXF、BMP等文件，直接使用SHX TTF字库。

3、支持自动编码、序列号、批号、日期、条形码及二维码的打标，软件、具有图形反打功能

4、配备光幕装置，使用更安全。

5、人性化操作界面，使用方便、配备抽风装置，减少烟尘污染，操作更舒适.

激光打标是用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质，或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹，或者是通过光能烧掉部分物质，显出所需刻蚀的图案、文字。

机参数：[电话：18682024690 联系人：杜小姐 ]

激光功率：10W/30/50

激光波长：10.6μm

光束质量：M2≤1.2

激光重复频率：≤30kHz

雕刻范围：≤300mm*300mm

雕刻线速： ≤7000mm/s

最小线宽：0.1mm

重复精度：±0.003mm

整机功率：<1KW

电力需求：220V/50Hz

★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

[11]机型特点：[电话：18682024690 联系人：杜小姐 ]

CO2系列激光镭射机是使用二氧化碳激光器，属通用机型，后聚焦方式，光学系统可自由升降、平移。 采用高性能CO2激光器，高速扫描振镜，速度快、精度高。软件采用Windows界面，可兼容Coreldraw、Autocad、Photoshop等多种软件输出的文件。支持PLT、PCX、DXF、BMP等文件，直接使用SHC、TTF、字库。支持自动编码、序列号、批号、日期、条形码及二维码的打标，软件、具有图形反打功能。电脑任意设计图形文字、灵动方便、无需印刷耗材，加工成本低。激光标记无毒、五无变形、无污染、耐磨损。可选旋转工作台，适用于打圆周产品。供应商都拥有相关行业的世界领先技术，一流的配件保证了极高的打标精度和速度、性能稳定、价格适中，可随意控制雕刻深度,能长期工作。采用一体化的设计结构，全新的光路密封方式，总体稳定可靠，外形美观高档。

性能特点：在标刻相同效果下可明显提高打标速度，典型的应用如打反白效果、除铝表面阳极化处理层，动物耳标激光打码。激光输出稳定，重复性高的图案。全新的光路密封方式，保证了泵浦头的安全工作，免维护周期长。

主要应用行业[电话：18682024690 联系人：杜小姐]
■ 应用行业：广泛应用于眼镜、纽扣、塑胶、标牌、包装、皮革、布料、陶瓷、玻璃、水晶、橡胶、电器、工艺制品、木竹制品等行业。
适用材料

■ 适用材料：适用绝大部分非金属材料,如皮革、布料、木器、竹器、纸张、有机材料、亚克力、塑料、环氧树脂等。

技术参数[电话：18682024690 联系人：杜小姐]

产品型号：C02-10

CO2-10W C02- 30W CO2- 55W CO2 -100W

激光波长：1064nm
输出功率：10W 30W  55W  100W

功率稳定性：(8h)＜ ± 1% rms
光束质量：M2＜5 (@25A)
脉冲重复频率：≤20KHz
聚焦镜头：标准(F160)
标记范围：70×70mm，100×100mm（标准），150×150mm（可选）
标记速度：250字符/ 秒(罗马字体,字高1mm)
标记最小字符：0.3mm
标记最小线宽：50μm
电力需求：220V±22V / 50Hz / 30A
整机功耗：<1.5KW

1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）

3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；

5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。

6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。

7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。
10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）
★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{12}设备简介[电话：18682024690 联系人：杜小姐]

C02是一类以气体为工作物质的激光镭射机，采用高压放电方式泵浦。当在电极上加高电压（一般是直流的或低频交流的），放电管中产生辉光放电，另一端就有激光输出，其波长为10.6微米附近的中红外波段。引进欧美射频激光器配合德国高速振镜扫描系统。性能稳定免维护。

应用行业

适用于雕刻非金属和部分金属材料，广泛应用于眼镜工艺品、皮革、布料、纽扣、有机玻璃、陶瓷、橡胶、铭牌纺织、竹、木、水晶等领域。

打标样品: [电话：18682024690 联系人：杜小姐]

软件功能

BMP、JPG、DXF、PLT、AI等格式文件,自动生成各种系列号，生产日期，一维码，二维码;支持飞行打标。支持旋转打标。

主要技术参数[电话：18682024690 联系人：杜小姐]

| 型号规格 | CO2-10/30/50/100/150 |
| --- | --- |
| 激光波长 | 10.64nm |
| 激光功率 | 10w/30w/50w/100w/150w |
| 激光重复频率 | 0kHz-100kHz |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 打标速度 | ≤12000mm/s |
| 打标深度 | ≤12mm(视材料而定) |
| 重复精度 | ±0.1μm |
| 标记范围 | 100x100mm / 500x500mm |
| 冷却方式 | 恒温循环水冷(50w/100w水冷) |
| 工作电源 | AC220V/50Hz/2.0kVA(10A-20A) |

★可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

{13}【产品特点】  [电话：18682024690 联系人：杜小姐]

1.使用二氧化碳激光器，属通用机型，后聚焦方式，光学系统可自由升降、平移。
2.系统操作简单，全电脑制作，变更灵活方便。软件控制系统采用WINDOWS 界面，可兼容CORELDRAW, AUTOCAD, PHOTOSHOP 等多种图形编辑软件输出。
3.可进行各种图形文字及条形码等打标，支持多种常用图形文件格式，如PLT, PCX , DXF, BMP 等。
4.直接使用SHX, TTF 字库，编码，打印序列号、批号、日期等。
5.重复精度高，设备性能稳定，人性化操作界面，使用方便。

【适用行业】

广泛应用于服装辅料、皮革、食品饮料包装、电子元件、工艺品加工、玻璃石材加工、竹木制品、广告装璜、印刷制版、装饰装潢、建筑模型等领域的图形和文字的标记及切割。

【打标样品】[电话：18682024690 联系人：杜小姐]

【技术参数】

| 激光输出功率： | 10W |
| --- | --- |
| 激光类型： | 封离式CO2激光管 |
| 重复精度： | 0.001mm |
| 标准雕刻范围： | 110mm×110mm |
| 激光波长： | 1064μm |
| 雕刻深度： | 0.01-0.2mm |
| 最小线宽： | 0.015mm |
| 雕刻速度： | 7000mm/s |
| 电力需求： | 220V/50HZ |
| 焦距： | 275mm |
| 打标方式： | 平面打标 |
| 标刻范围： | 100×100mm/150×150mm/210×210mm/300×300mm |

- 可选配旋转工作台及自动化配套系统，激光器可选10W、30W、50W、100W等.

[电话：18682024690 联系人：杜小姐 ]

CO2激光打标机：

CO2激光打标机即二氧化碳激光打标机，它的特点有：

1、CO2系列激光打标机核心部件全部为原装进口，激光功率大，功率由软件控制，连续可调。

2、CO2射频激光器、高速扫描振镜、功能强大的控制打标软件等。该系列雕刻精度高、速度快、性能稳定,能够长时间连续工作。打标范围大，加工成本低廉，无需任何耗材。

3、如激光管寿命超过一万小时，标记清晰，不易磨损，打标机同时可做为小型切割机使用

打标或雕刻深度随意可调，能适用各种非金属产品的标记及雕刻

4、小巧灵活，携带方便

CO2激光打标是用激光束使表层物质的蒸发露出深层物质，或者导致表层物质的化学物理变化而刻出痕迹，或者是通过光能烧掉部分物质，显出所需刻蚀的图形、文字。

其优点：非接触、无耗材、精度高、方便灵活、高速、环保。

CO2打标适用材料广泛，几乎可以在所有材料上使用。激光打标广泛应用于以下行业：

1汽车机械行业：钢套、活塞环、发动机、出厂金属柔性纸标牌、发动机金属柔性纸标牌、机床等；

2电子通讯行业：键盘、电子元器件、家电面板、光缆、电缆等；

3五金器材行业：工具、量具、刃具、卫浴洁具、餐具、制锁、刀剪、医用器械、健身器材、不锈钢制品等；

4饰扣标牌行业：钮扣、箱包扣、皮带扣、金银饰品、指示牌、胸牌、考勤卡、名片贺卡、日历、相片、皮包、皮带、笔及笔盒、奖状、奖杯各种证书、收藏器、艺术品、图章、牌匾等；

5仪表眼镜行业：金属表壳、表底、眼镜框、仪器仪表面板等；木器工艺行业：木制工艺品、字画复制及装表、家具工艺装饰等；包装瓶盖行业：烟草、食品、药品、化妆品等内外包装、金属瓶盖、易拉罐等。