沧州科兴仪器设备有限公司

联系电话：0317-4408128

15175717500

公司网址：www.hthj17.com

www.hthjyq.com

www.hthjyq.net

一．概述

根据中华人民共和国交通部颁布的《公路土工试验规程》中的击实试验、承载比试验中的试件制作要求，可作重型击实和轻型击实两种试验，并能分别制作Ф100mm和Ф152mm两种试件，是测定土的含水量与干密度的关系所必需的试验仪器。目前该仪器已广泛应用于公路、建筑、水利等行业及教学、科研领域。

二．主要技术参数

电源：380V10A50HZ

锤头直径：Ф50mm

锤击速度：26次/min

重型击实试验：

锤重4500g

落高450mm

适用试模直径：Ф100mmФ152mm

轻型击实试验：

锤重2500g

落高300mm

适用试模直径：Ф100mmФ152mm

使用环境温度：-10~40℃

相对湿度：≯80%

外形尺寸：（长×宽×高）468×280×1380mm

整机重量：约120kg

三．安装与调试

1．将本机放置在平整的水泥地面上。

2．将主机上伸出的导线接到控制器后面板的输出端。（10芯）

3．将电源线接到控制器后面板的输入端。（4芯）

4．将电源线插头插上电源上。

5．按下控制器上的置数/启动钮，使之处于置数状态。

6．拨动置数盘，使之为03。

7．按下电源开/关钮，电源接通。

8．按置数/启动钮，使之弹起，机器开始运转。

9．待自动停机后，若击实锤被提起，则接线正确，可正常工作；若击实锤落在试筒内，则电机是反转，应将电源插头的任意两根火线调换位置，再次试机，直到自动停机后击实锤处于提起位置。

四．操作使用。

（一）重型击实试验

1．制作Ф152mm试件。

1．1按下Ф152mm按钮。

1．2按置数/启动钮，使之处于置数（按下）状态。