宁波臻德环保科技有限公司新增加LNG燃气蒸汽锅炉1台(包含软水处理与配套电气设施)环境影响评价审批前公示

# 一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：新增加LNG燃气蒸汽锅炉1台(包含软水处理与配套电气设施)

项目性质：新建

建设单位：宁波臻德环保科技有限公司

建设地点：宁波市北仑区郭巨街道长浦村2号

项目概况：为保证企业蒸汽喷射泵用汽，宁波臻德环保科技有限公司拟投资125万元，在现有20万t油污水处理装置区的西北部实施新增加LNG燃气蒸汽锅炉1台(包含软水处理与配套电气设施)。锅炉运营依托厂区现有职工，不新增职工，建成后24h运行，年运行约333天。

# 二、项目建设可能对环境造成的影响

| 内容 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉棚 | 废气量 | 3136万Nm3/a |
|  |  | SO2 | 13.2mg/m3、0.41t/a | 13.2mg/m3、0.41t/a |
|  |  | NOX | 129.2mg/m3、4.05t/a | 129.2mg/m3、4.05t/a |
|  |  | 烟尘 | 10.3mg/m3、0.32t/a | 10.3mg/m3、0.32t/a |
| 水污染物 | 用气装置 | 蒸汽冷凝水 | / | / |
|  | 锅炉棚 | 反冲洗水 | / | / |
| 固体废物 | / | / | / | / |
| 噪声 | 主要为锅炉棚锅炉运行噪声，噪声级范围在75～90dBA。 |

# 三、建设项目环境影响分析

（1）大气

本项目建成后，厂区新增废气主要为天然气锅炉产生的燃烧废气，天然气属于清洁能源，在直排情况下，污染物排放能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值要求，对周边大气环境影响不大。

（2）废水

本项目锅炉棚的蒸汽冷凝水全部回用于20万t/a油污水综合利用装置的电脱盐脱水工段，不外排；软水器中钠离子交换树脂反冲洗废水经沉淀处理后作为清下水直接排放，基本不会对周边水环境产生影响。

（3）噪声

本项目设备噪声经采取相应的隔声、减震措施，再经距离衰减后，预计项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，且项目周边无声环境敏感点，噪声对周围环境影响较小。

（4）固废影响

燃气锅炉棚运营期无生产固废产生，不会对周边环境产生影响。

# 四、环境影响评价结论

本项目建设符合相关环保审批要求，如落实上述环保措施，确保“三同时”，其对环境的影响可控制在允许的范围内，在环保方面可行。