福田牌BJ5142GJB-G1型混凝土搅拌运输车

| 【整车技术参数】 |
| --- |
| 产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 282 |
| 产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | BJ5142GJB-G1 |
| 总质量(Kg) | 13560 | 罐体容积(m3) | 3.43 |
| 额定载质量(Kg) | 7505,7570 | 外形尺寸(mm) | 6825,6460,7125×2480,2300×3450,3600 |
| 整备质量(Kg) | 5860 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 29/20,29/22 | 前悬/后悬(mm) | 1245/1980,1245/1815,1325/1900 |
| 轴荷(Kg) | 5150/8410 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 搅动容量为3.43立方米,选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为高140×宽50(mm),离地高度为425mm;再次选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,安装具有卫星定位的行驶记录装置,发动机YC4D130-41,YCD4F2L-115,CA4DF4-17E4,YC4EG160-40,YC4D140-45的油耗值为26.66,26.75,27.12,27.26,27.35,安装防抱死制动系统,型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | BJ5142GJB-G1 | 底盘名称 | 混凝土搅拌运输车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3600,3400,3900 |
| 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 9/11+9 | 前轮距(mm) | 1790,1755 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1725,1584,1665 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4D130-41 YCD4F2L-115 CA4DF4-17E4 YC4EG160-40 YC4D140-45 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4200 3922 4750 4730 4214 | 96 85 127 118 103 |