1	数显卷材拉力机   型号：LJ-5000

一、防水卷材拉力机的主要用途及适用范围

LJ—5000型主要用于新型建筑防水材料（包括新型防水卷材、布匹、纸张、防水涂料、防水密封材料等）的拉伸强度测试、本机设有七种速度，供用户选择。即对不同材料选择不同的拉伸速度，对标距内的试样进行拉伸，测出其断裂时的力值及拉伸长度值。也可用于其它非金属材料的拉伸性能测试。供应商沧州恒胜伟业公路仪器有限公司

二、防水卷材拉力机的主要规格、技术参数和指标

1、最大试验力：  5000N

2、试验力有效测量范围：  1N—5000N

3、试验力最小分辩为：1N

4、拉伸夹具间最大距离：800mm

5、电源：220V    50Hz

6、拉伸速度七速:25、50、100、150、200、250、500 mm

三、防水卷材拉力机的工作条件

1、在室温20℃—25℃的范围内。

2、相对湿度≤80%

3、在稳定的基础或工作台上，正确安装。

4、在无振动的环境中。

5、周围无腐蚀性介质。

6、电源电压的波动范围不应超过额定电压的±5%。

四、防水卷材拉力机的安装与调整

1、把试验机从包装中取出，检查试验机在运输中有无碰撞，损坏现象。

2、把试验机置于坚固平台上，用水平仪校正使仪器位于水平位置。

3、供电系统为220V  ，电压差不应小于标准电压的5%，注意一定把试验机的外壳用导线与室内大地接点可靠联接，保证使用安全。

五、防水卷材拉力机的使用与操作

1、使用前检查仪器各部分连接是否正确，确认无误方可通电；

2、打开电源开关，先选择所需要的速度，用“上升”或“下降”按钮，依试件长短调整好夹具间的距离；

3、将试件两头平整的安装在夹具内并使之固定好；

4、按动“下降”按钮，仪器自动进入试验程序；

5、当试件承受到3N时，位移量将自动进入记数程序，试件未受到拉力作用时位移量不记数；

6、当试件被撕裂瞬间，仪器采集到试件拉力峰值时，自动保持不变，移位随试验的进行继续记录，当拉力减少到5N时，即试件承受的拉力为5N时，位移量即停止记录并保持住：

7、按“存入”键，仪器将记录下本次试验所采集到的数值；

8、按“清除”键，使仪器进入下一个试验准备程序；

9、重复2-7的操作，每做五次试验为一组，当完成第五次试验时，按下“存入”键以后，所显示的数值为这次试验的平均值，即该组试件的试验结果。

注：试验中如果出现数值不正确，直接按“清除”键，则该次试验数值不被记录，等找出原因后再做试验即可，必须是连续五次按“存入”键，才能取得平均值。

六、防水卷材拉力机的标定：

1、按住“修正”键开机；而后等10——15分钟，让仪器稳定；

2、按住“清除”键保持两秒钟以上，挂标准砝码，按“修正”键，显示窗口上排第一数码管闪动，窗口下排显示R-1；

3、将编码器的流值数据填入上排显示框，如丝杠齿距为4mm，则填入0040，表示丝杠每转动一圈，位移则上升或下降4mm。

4、填好流值数据以后，按“修正”键，就完成了流值标定，此时窗口下排显示“R-2”，表示进入拉力标定状态；

5、将标准砝码的质量换成拉力，再将所得数值填入上排显示框内：如质量为10kg的砝码换成拉力为10×9.8=98N，填入显示数值为0098。同样砝码质量为30KN，则拉力为30×9.8=294N，填入显示数值为“0294”N，输入完成，按下“修正”键，就完成了标定。

注：在标定过程中“存入”键，为数值的增加，“调整”键为数值的减少，“清除”键为数值的移位。

七、防水卷材拉力机的检验：

在检测本机拉力系统精度时，由于本机为高速采样，可用静态检测方法。先关电源再把一定标准的重量挂在上夹具上面，再打开电源，此时可直接显示重量值。1公斤为9.8牛顿。

八、防水卷材拉力机的调速

本机配用变频器调速系统，其设定为七档速度(25、50、100、150、200、250、500mm)如无特殊要求切勿乱按变频器键盘

九、防水卷材拉力机的试验机的维护与保养

1、丝杠，滑板经常加油。

2、丝杠上端铜套每班加油一次。

3、蜗轮箱每3年换一次润滑油。

4、使用完毕，试验机表面应擦干净，套上防尘套。

5、经常检查接地线是否牢靠。

十、防水卷材拉力机的注意事项：

1、本机供电电源为220V 50Hz。

2、如供电电源电压不稳定，可适当选择配用稳压电源。

3、使用前必须可靠接地。

十一. 防水卷材拉力机产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

十二. 防水卷材拉力机公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

2	电动卷材不透水仪    型号：TSY-3

一.TSY-3防水卷材不透水仪概述
防水卷材不透水仪，是检测防水卷材不透水性的仪器，可满足GB328所规定的试验要求。本仪器采用电动气泵加压使用方便、操作简单省工省力，可供有关科研、施工、生产、设计教学等部门使用。沧州恒胜伟业公路仪器有限公司
本产品采用电器自动控制加气加压，自动保持压力，为油毡和防水卷材不透水性的检测、实验和研究提供了十分方便的设备。在测试压力不大于0.4MPa的情况下，可以用本仪器作其它有关材料透气性或透水性的测定。
二、TSY-3防水卷材不透水仪技术参数
1、电源电压：220V
2、允许最大试验压力：0.40MPa
3、可试件数：3件（一组）
4、试件尺寸：Φ135mm
5、透水盘内径：Φ112mm
6、测试标准水温：20℃
7、整机重量：28Kg
三、TSY-3防水卷材不透水仪使用方法：
1、在使用前首先根据试件的试验条件要求把压力表调整好，调节的方法是：上限压力的设定：表的玻璃蒙的中间有一个旋钮
可以调整压力上限，中间有一个带螺丝刀口的调节旋扭，用螺丝刀旋扭调节下限指针。把上限指针拨到试验规定的压力数的位置，下限指针拨到比上限小0.05MPa的位置，这样在工作时当压力达到要求时（上限值）自动停止加压。 当渗漏或透水使压力下降到一定数值时（下限值）气泵又自动起动补充压力。例如：试验压力要求0.3MPa，用螺丝刀将中间上限指针拨到表盘的0.3的位置，再用螺丝刀将中间下限指针拧到0.25的位置。
2、使用时，先用内六角板手把三个透水盘的压圈松开卸下，把注水口的盖拧开，再把放水阀关严，从注水口慢慢注入清水，待透水盘中间的进水孔冒出水来，把被测试件放在透水盘的环形胶圈上，再把十字板放在被测试件上，压上压圈拧紧螺丝。
3、继续从注水口往容器内注入到三分之二处，拧紧注水口的盖帽。
4、插上电源开关，打开启动开关，气泵开始往容器内注入压力气体，此时加压指示灯亮。
5、到压力上限时自动停止加压，此时恒压指示灯亮，按规定时间试验完成后，拧开放水阀，把水放出卸掉压力，再松开压圈取下试件，实验完毕。
四、TSY-3防水卷材不透水仪注意事项
1、每次试验完毕，要把透水盘的各个件擦干净，涂抹防锈油脂。
2、压力上不去时，应检查各部位是否有漏水或漏气的地方，或者气泵与容器连接的气门心是否老化，应及时更换。
五、TSY-3防水卷材不透水仪附件装箱单
1、注水器1个              2、密封胶圈3个
3、内六角板手1个      4、电源线一条
5、说明书一本              6、合格证一份
数控时间继电器的使用方法(仅限3型机)
仪表有4位数码，前两位为小时，后两位为分。最大延时控制范围为99小时59分，以设定3小时后自动停机为例：
    将拨码器设为“0259”然后接通电源开始自动计时，压缩机在这个过程中实现自动加压，恒压，保持，当时间达到3小时后自动断电，压缩机停止工作。此时若想再次启动压缩机，请按一下复位键，即进入下次试验。
      声音报警的使用（仅限3型机）
防水卷材不透水试验，按规范要求每一小时上升规定压力的六分之一，达到规定压力后保持24小时。因此本机设置了定时报警功能。当时间控制器达到设定时间后，报警即刻启动，以通知试验人员进行下一次对压力表调节，并按下清零键，重复下一次工作。如不需要报警时可将报警开关关闭。

六.TSY-3防水卷材不透水仪公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

3	低温弯折仪  型号：DWZ-120

DWZ-120低温弯折仪的详细资料：
　　一、DWZ-120低温弯折仪概述：
　　低温弯折仪主要用于做高分子卷材和防水涂料的低温弯折性试验。
　　二、DWZ-120低温弯折仪结构组成：
　　低温弯折仪主要由金属材料制成的上下平板，转轴和轴托及调距螺丝等组成
　　三、DWZ-120低温弯折仪适用范围：
　　低温弯折仪适合卷材尺寸50X100mm或100X50mm或高分子防水涂料制备的涂模试件100X25mm.
　　四、DWZ-120低温弯折仪技术参数：
　　1.试件尺寸：100*50mm；
　　2.弯折角度：180°；
　　五、DWZ-120低温弯折仪使用方法：
　　1、在标准环境下，用测厚以测量试样的厚度，试样的耐厚面应无明显缺陷。
　　2、将试样的耐侯面朝外完全180度，使50mm（或25mm）宽的边缘重合齐平，并确保不发生错位，可用固定夹或订书机或10mm宽胶带将边缘固定。
　　3、将低温弯折仪的上下平板间距调到试样厚度的三倍。
　　4、将低温弯折仪上下平板翻开，将试样平放在上下平板上，重合的一边朝向转轴，且距离转轴20mm、（或25mm）
　　5、将低温弯折仪连同试样放入低温箱中，在规定的温度下保持1小时（或2小时），然后在1S之内将弯折仪上平板压下，达到所调间距，保持1S，将试样取出。
　　6、待回到室温后，观察试样弯折处是否断裂，或用放大镜观察试样弯折受拉面是否有裂痕。

六.DWZ-120低温弯折仪公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

七. DWZ-120低温弯折仪质量保证及售后

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

质量承诺：
   1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
   2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

4	.热老化试验箱  型号：40a 控温试验箱，标准型试验箱

一.40a热老化试验箱概述

本仪器在充分吸收国内外同类产品的基础上加工而成，具有控温灵敏、温度均匀性好、有效空间大、性能稳定、使用维修方便等优点，经上海电缆研究所专用测试设备检测站检测，在结构和性能上均满足GB/T2951.2－97国家标准要求。

二. 40a热老化试验箱主要参数

仪器简介

温度范围 300℃（℃） 功率 2K（W）

工作室尺寸 500×500×450（mm）适用范围 电线电缆、塑料、橡胶等行业作自然通风热老化实验。也可用于工矿企业、科研单位、大专院校等实验室作高温试验（有两种规格200℃、300℃）。

三.40a热老化试验箱公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

四. 40a热老化试验箱质量保证及售后

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

质量承诺：
   1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
   2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

5.  卷材厚度测量仪  型号：HD-10

一、HD-10型防水卷材测厚仪概述：
    HD-10型防水卷材测厚仪是根据GBl8173-2000《高分子防水卷材》及GBl8242-2000《弹性体改性沥青防水卷材》GB18243-2000《塑性体改性沥青防水卷材》标准中的厚度要求精心设计制造的，该测厚仪结构简单，使用方便，可随身携带，手持测量。
二、HD-10型防水卷材测厚仪主要技术参数：
1、测量范围：0-10mm　；
2、上测直径：Φ10±0.05m ；
3、精 度 值：0.01mm ；　
4、施加压力：0.02MPa
三、HD-10型防水卷材测厚仪使用方法：
1、测试前先对准表的零位，并拨动操纵杆试几次，回零后再进行测试，操作时要轻提轻放，以免损坏平台，测足及仪表。
2、用手指按下操纵杆，使测足上台，将被测片材质放在平台与测足之间，轻放操纵杆此时表的读数，即被测物的厚度。每个待测尺寸至少要取5个测量值，计算5点的平均值作为该卷材的厚度并报告最小单位值。
四、HD-10型防水卷材测厚仪注意事项：
1、本仪器不可卧式测量。
2、使用完毕后，用仪器罩罩好，以防尘土，防止受潮。

五. HD-10型防水卷材测厚仪公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是国家建材局、国家建材砖瓦检测中心批准定点生产砖瓦仪器、"水泥物检仪器"的单位。产品有：土工试验仪器，混凝土试验仪器，商混搅拌站试验仪器，沥青试验仪器，水泥砂浆试验仪器，公路建筑试验仪器，养护试验箱，工程检测仪器，教学科研仪器，压力试验机，桥梁、隧道、检测仪器，砖瓦检测仪器，无损检测仪器，高铁CA砂浆检测仪器，防水卷材检测仪器，土工布试验仪器，天平测绘仪器，建筑、建材，工程塑料试模，工程铸铁试模。

六. HD-10型防水卷材测厚仪质量保证及售后

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

质量承诺：
   1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
   2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

6	冲片机 型号：CP-3

一.CP-3型试样冲片机概述

[产品简介] 本机供橡胶厂及科研单位进行拉力试验前冲切标准橡胶试片用.对于类似材料,本机亦可冲切.CP-3型试样冲片机，装上不同的刀具可用于各种非金属材料试件的制备，广泛用建材、纺织、橡胶、化工等行业的试验室。

二.CP-3型试样冲片机使用方法

使用方法：将冲片机用膨胀罗栓，固定于坚实的混凝土工作台上，将各滑动部分加润滑油脂，确保灵活。如试样较厚可反复冲1-2下即可。底部垫板使用时间过长后可反面使用。此垫板严禁用金属板替代，否则会将刀具损坏。

三.CP-3型试样冲片机主要参数

主要技术参数: 
1.冲切行程:25㎜ 
2.工作台尺寸:175×140(㎜) 
3.外形尺寸:320㎜×450㎜×515㎜ 
4.重量:80㎏

5.最大冲压力：3T

6.往复行程：35mm

四. CP-3型试样冲片机公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是国家建材局、国家建材砖瓦检测中心批准定点生产砖瓦仪器、"水泥物检仪器"的单位。产品有：土工试验仪器，混凝土试验仪器，商混搅拌站试验仪器，沥青试验仪器，水泥砂浆试验仪器，公路建筑试验仪器，养护试验箱，工程检测仪器，教学科研仪器，压力试验机，桥梁、隧道、检测仪器，砖瓦检测仪器，无损检测仪器，高铁CA砂浆检测仪器，防水卷材检测仪器，土工布试验仪器，天平测绘仪器，建筑、建材，工程塑料试模，工程铸铁试模。

五. HD-10型防水卷材测厚仪质量保证及售后

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

质量承诺：
   1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
   2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

7.	低温试验箱    型号：DW-40

一. DW-40型低温试验箱概述

DW-40型低温试验箱/低温冰柜，低温试验箱，电热鼓风干燥箱，标准养护箱，标准养护室该箱采用不锈钢内胆，进口制冷机组，具有较强的防腐蚀能力，性能稳定，可靠性高，保温性能好，制冷速度快(2小时就可以30℃降至-40℃)等优点，它广泛适用于建材、医院及科研部门作低温试验用。

二. DW-40型低温试验箱主要参数

DW-40型低温试验箱/低温冰柜主要技术指标规格型号 DW-40控制温度 0-40℃压缩机功率 1200W 均匀性 ≤2℃电机功率 130W 制冷剂 F502内形尺寸 500×600×500mm加入量 1.3kg～1.6kg内容积：160L电压 220V±10％V 50HZDW-40型低温试验箱/低温冰柜卧式低温冷冻试验箱系列产品，箱体保温采用聚氨酯整体发泡，具有较强的防锈、防腐能力，性能稳定，可靠性高，保温性能好，制冷速度快等优点，广泛用于建材、建工、医药、科研部门作低温试验用。
DW-40型低温试验箱/低温冰柜技术参数：
控制温度：0℃至30℃/40℃
工作环境湿度0℃至+30℃
压缩机功率：350W
制冷剂：R502
电机功率：75W

三、DW-40型低温试验箱/低温冰柜技术指标：
1、温度范围：-20℃～150℃、-40℃～150℃、-60℃～150℃、-70℃～150℃
2、温度均匀度：≤±2℃   (空载时)
3、温度波动度：±0.5℃ (空载时)
4、温度偏差:≤±2℃
5、降温速率：0.7～1.2℃/min    
6、升温速度：1.0～3.0℃/min
7、时间设定范围：0～999 小时   
8、 噪音：＜65dB
四. DW-40型低温试验箱/低结构简介：
1、外胆均采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观。
2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流   垂直扩散循环。
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手，操作更容易
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)
五、DW-40低温试验箱加热系统
1、采用远红外镍合金高速加温(2KW×2)电加热器
2、高温完全独立系统，不影响低温试验、高温试验及交变湿热
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益
六、DW-40型低温试验箱/低温冰柜电路控制系统
1、进口数显触摸按键，PID微电脑SSR温度控制器(日本RKC仪表)；
2、精度：0.1℃(显示范围)
3、解析度：±0.1℃；
4、感温传感器：PT100铂金电阻测温体；
5、控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用(施耐德)系列产品
6、温度控制采用P . I . D＋S.S.R系统同频道协调控制   
7、具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
8、控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示
9、具有RS-232或RS-485远程通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能
10、控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
11、低温试验箱本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上，产生    冰堵现象)
七、DW-40型低温试验箱制冷系统控制
1、压缩机：全封闭法国泰康1.5HP×2×1组
2、制冷方式：复叠式制冷
3、冷凝方式：强制风冷冷却
4、制冷剂：R404A、R23(环保型)
5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
6、加温、降温系统完全独立 
7、内螺旋式冷媒铜管
8、斜率式蒸发器
9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
10、除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
11低温试验箱、降温时启动R404A 、R23，除湿时只启动R404A(节能降耗)
八、DW-40型低温试验箱保护系统
1、风机过热保护
2、整体设备欠相/逆相保护
3、制冷系统过载保护
4、制冷系统超压保护
5、整体设备定时
6、水泵过热，过流保护
7、其它还有漏电、缺水、运行指示，故障报警后自动停机等保护。
九、DW-40型低温试验箱随机资料
1、说明书、电路图
2、操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项
十、DW-40型低温试验箱设备使用条件
1、环境温度：5℃～＋28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度：≤85%
3、电源要求：AC380( ±10%)V/50HZ   三相四线制
十一、DW-40型低温试验箱执行标准
GB10592－93   高低温试验箱技术条件
GB2423.1－2001试验A  低温试验方法
GB2423.2－2001试验B  高温试验方法低温试验箱PS：操作环境需要在室温28度以下而且通风良好。
机器放置前后左右各80公分不可放置东西温冰柜

8   电动低温柔度弯曲器  型号：DRW-2

- DRW-2低温柔度试验仪概述

低温柔度试验仪是为了防水卷材低温柔度检测开发的，符合国标GB/T328.14-2007《建筑防水卷材试验方法中第14部分 .沥青防水卷材低温柔性》此标准中明确规定低温柔度测试，必须采用机械自动测试，避免人为因素产生影响，低温柔度试验仪是检测机构.防水卷材生产企业 检测产品质量 的必须设备。

二，DRW-2低温柔度试验仪技术参数

电源 220V 输入功率 90W

测试速率 360±40m/min

测试温度 －40 －100 （任意可调）

试件数量 5 件

试件尺寸 150×25mm

时间设置 0－999分 （可调）

弯曲轴尺寸 φ20 φ30 φ50

三. DRW-2低温柔度试验仪的组成及试验

该装置由两个直径(20士0. 1) mm不旋转的圆筒，一个直径 (30土0. 1) mm的圆筒或半圆筒弯曲轴组成〈可以根据产品规定采用其他直径的弯曲轴，如20 mm、 50mm).该轴在两个圆筒中间，能向上移动.两个圆筒间的距离可以调节，即圆筒和弯曲轴间的距离能调节为卷材的厚度.  整个装置浸入能控制温度在+20"C ~-40"C、精度。.5"C温度条件的冷冻液中用一支测量精度O. 5"c的半导体温度计检查试验温度，放入试验液体中与试验试件在同一水平面.  试件在试验液体中的位置应平放且完全浸入，用可移动的装置支撑，该支撑装置能放三 个试件。

四. DRW-2低温柔度试验仪公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是国家建材局、国家建材砖瓦检测中心批准定点生产砖瓦仪器、"水泥物检仪器"的单位。产品有：土工试验仪器，混凝土试验仪器，商混搅拌站试验仪器，沥青试验仪器，水泥砂浆试验仪器，公路建筑试验仪器，养护试验箱，工程检测仪器，教学科研仪器，压力试验机，桥梁、隧道、检测仪器，砖瓦检测仪器，无损检测仪器，高铁CA砂浆检测仪器，防水卷材检测仪器，土工布试验仪器，天平测绘仪器，建筑、建材，工程塑料试模，工程铸铁试模。

五. DRW-2低温柔度试验仪质量保证及售后

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

质量承诺：
   1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
   2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

9   索氏萃取器  型号：CQ-2

- CQ-2索氏萃取器产品概述

防水卷材可溶物含量检测是按照GB328中，关于防水卷材可溶物含量分析而设计的专用仪器。是各种防水卷材物理检验的必备仪器设备，它的加热装置采用电热套加热，温度可调，无明火，更具有安全性。

二. CQ-2索氏萃取器配套设备

1、萃取器：500mI玻璃容器（两个）

2、加热器：电炉（电热套加热）

3、金属支架或夹子

4、软质胶管

三. CQ-2索氏萃取器结构组成：

索氏萃取器主要由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成的，提取管两侧分别有虹吸管和连接管。各部分连接处要严密不能漏气供应商沧州恒胜伟业公路仪器有限公司。提取时，将待测样品包在脱脂滤纸包内，放入提取管内。提取瓶内加入石油醚，加热提取瓶，石油醚气化，由连接管上升进入冷凝器，凝成液体滴入提取管内，浸提样品中的脂类物质。待提取管内石油醚液面达到一定高度，溶有粗脂肪的石油醚经虹吸管流入提取瓶。流入提取瓶内的石油醚继续被加热气化、上升、冷凝，滴入提取管内，如此循环往复，直到抽提完全为止。

四. CQ-2索氏萃取器技术参数：

1.提取瓶容积：250ml/500ml；

2.电源电压：220V+10V频率50Hz；

3.电加热功率：300W；

五.CQ-2索氏萃取器工作原理：

采用从固体物质中萃取化合物的一种方法是，用溶剂将固体长期浸润而将所需要的物质浸出来，即长期浸出法。此法花费时间长．溶剂用量大、效率不高。

六  .CQ-2索氏萃取器使用说明：

1.在实验室多采用脂肪提取器（索氏提取器）来提取、脂肪提取器（如图所示）就是利用溶剂回流及虹吸原理，使固体物质连续不断地被纯溶剂萃取，既节约溶利萃取效率又高。

2.萃取前先将固体物质研碎供应商沧州恒胜伟业公路仪器有限公司，以增加固液接触的面积。然后将固体物质放在滤纸套1内，置于提取器2中，提取器的下端勺盛有溶剂的圆底烧瓶相连，上面接回流冷凝管。

3.加热园底烧瓶，使溶剂沸腾，蒸气通过提取器的支管3上升，被冷凝后滴入提取器中，溶剂和固体接触进行萃取，当溶剂面超过虹吸管4的最高处时，含有萃取物的溶剂虹吸回烧瓶，因而萃取出一部分物质，如此重复，使固体物质不断为纯的溶剂所苹取、将萃取出的物质富集在烧瓶中。液—固萃取是利用溶剂对固体混合物中所需成分的溶解度大,对杂质的溶解度小来达到提取分离的目的.

七. CQ-2索氏萃取器试验方法：

1.采用索氏提取器的方法,它是利用溶剂的回流和虹吸原理,对固体混合物中所需成分进行连续提取。

2.当提取筒中回流下的溶剂的液面超过索氏提取器的虹吸管时,提取筒中的溶剂流回圆底烧瓶内,即发生虹吸.随温度升高,再次回流开始,每次虹吸前,固体物质都能被纯的热溶剂所萃取,溶剂反复利用,缩短了提取时间,所以萃取效率较高.

八. CQ-2索氏萃取器试验注意事项：

1.使用设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照沧州恒胜伟业公路仪器有限公司仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

2.初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

3.实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。

4.使用设备时，应限制在规定范围之内，禁止超载运行。

5.电器设备发生异常，请不要私自打开或拆卸仪器。必须通知专业人员进行维修，不得擅自处理。

6、仪器不要与一个大功率用电器共用一电源插座。

7、仪器应置于干燥处，不要常拔插接件，防止插头接触不良。

8、空气潮湿的地区，宜将传感器存放于干燥箱中保存。

9、仪器不用时，请用布盖住，防止灰尘侵入。

九. CQ-2索氏萃取器售后服务承诺：

1、我方保证所供货物是全新，未使用过的。

2、我公司生产、销售的所有产品保修期为1年，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起，保修期内免费维修或更换设备（人为因素所引起的故障除外）。

3、保修期外我公司终身提供设备有偿维修服务，并优惠提供备品备件服务。

4、用户在正常使用中出现性能故障时，沧州恒胜伟业公路仪器有限公司承诺以上保修服务。除此之外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司遵照相关法律法规执行。

5、注：此说明书做为参考，产品实物，技术参数以实物为准，如有变动不另行通知。

10	抗穿孔仪    型号：QSX-17

一. 防水卷材抗穿孔仪概述

防水卷材抗穿孔仪根据GB12952-91标准设计，利用重锤从高处落下冲击PVC防水卷材，以测定其抗穿孔性。

二. 防水卷材抗穿孔结构工作原理
      1、结构：仪器由底座(1)、垫块(2)、垫块(3)、冲杆(4)、带刻度的导管(5)、定位标(6)、挂钩(7)、上盖(8)、控制器组件(9)、重锤(10)、锁管螺栓(11)、压板12)、支柱(13)所组成。见图一。其中控制器组件有：控制器下底（1）、控制器螺钉（2）、控制器弹簧（3）、控制器上盖（4）、控制器滑块（5）、控制螺钉（6）见图二。

2、工作原理：用控制器组件将重锤提起，固定在所要求的高度上，其高度由定位标上可读出，按压控制螺钉，供应商沧州恒胜伟业公路仪器有限公司电话15132705088则控制器弹簧被压缩，控制器滑块的圆孔与控制器上盖及控制器下底的圆孔对正挂钩，此时重锤下落，撞击冲杆向下作用在试样板上，提升重锤、冲杆，取出试样板，以观察试样的抗穿孔性。

三. 防水卷材抗穿孔仪技术指标
   1、 金属导管刻度长为：500mm,分度值10mm
    2、重锤重为：500g±1g
    3、冲杆端钢球为：?12.7mm
    4、垫块：150mm×150mm×50mm 密度为25kg/立方米的泡沫聚苯乙烯
    5、垫板：150mm×150mm×5mm铝板
    6、净重：11kg7、仪器外形尺寸：2800mm×155mm×832mm

四. 防水卷材抗穿孔仪使用方法

防水卷材抗穿孔仪使用沧州恒胜伟业公路仪器有限公司销售电话15132705088前检查定位标是否对零线：将垫板、垫块放在底座上，放下重锤，观察定位标上刻度是否与金属导管上零线重合，有偏差时可调节定位标两个螺钉。

把重锤调节到规定的落差高度300mm，并用控制器螺钉紧固，将按GB-12952—91标准中5.2条截取的E试样自由地铺在垫板上，并一起放在垫块上，把备妥的试样放置在仪器的底座中部，按压控制螺钉，重锤即自由下落，撞击于试样的冲头，冲头将冲击力传给试样。

把重锤提起，重锤上的挂钩自动被控制器挂住，用手抬起冲头，取出试样，检查试样是否穿孔，试验三块试样。

无明显穿孔时，对试样进行水密性试验，将圆形玻璃管垂直放在试样穿孔试验点的中心，用密封膏封玻璃管与试样间的缝隙，将试样置于滤纸（150*150mm）上，滤纸由玻璃支承，把染色水溶液加入玻璃管中，静置16小时后检查滤纸，如有渗透现象则表明试样已穿孔。

三块试样均无穿孔时评定为不渗水。

注意：严禁无试样冲击。

五、防水卷材抗穿孔仪贮藏、运输及其它

仪器在长途运输及仓库存放时，仪器外面应用防潮物体包裹装入木箱，用发泡板卡固，以防颠簸、加压损伤，仪器沧州恒胜伟业公路仪器有限公司销售电话15132705088存放地方应干燥，空气中不应含有腐蚀性气体。

当仪器控制器因保管、使用不当有阻碍时，可用管钳拧出锁管螺栓，将管身卸下，然后拧下控制器螺钉及重锤体侧螺钉，由管底部用改锥卸下定位标支架紧固螺钉，即可将控制器取出进行修理。

结构及工作原理：

六. 防水卷材抗穿孔仪公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

- 真空吸水仪  型号：ZXY-1

一、真空吸水仪主要用途：

本仪器依据中华人民共和国国家标准《沥青防水卷材试验方法》（GB328.4~89）而研制的用来检测石油沥青纸胎油毡，油纸防水卷材吸水性专用的检测设备，同时也可用于各种瓷砖吸水性试验。供应商沧州恒胜伟业公路仪器有限公司。

二、真空吸水仪主要技术参数：

1. 真空度负压范围:0~—9000±1300Pa.

2. 电源电压:220V        50Hz.

3. 外形尺寸:690×540×585.

4. 净重：20Kg

三、真空吸水仪结构特点：

该机主要由抽气部分，实验控制部分及试样容器部分组织，控制系统方便灵活，易于操作，整机布局合理，层次分明，适合各级质量检测部门及用户的使用。

四. 真空吸水仪产品质量承诺：

一. 质量承诺
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
①技术保养维修手册
②安装总图
③外购件说明书及制造厂家
④提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件
五、真空吸水仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

4. 注：此说明书做为参考，产品实物，技术参数以实物为准，如有变动不另行通知。

六. 真空吸水仪公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

12.  	涂膜模具  QS-18

一、涂膜模具概述

依据GB/T   16777-1997标准设计制造的本涂膜模具是建筑防水材料（聚氨酯类、聚丙烯酸酯类）拉伸性能系列试验，制备试样用的涂膜模具。用此涂膜模具能制出350mm×320mm×1.5mm的试样膜，然后用切片机切割涂膜可制得符合GB/T  528标准规定的哑铃状Ⅰ型试样，以备不同拉伸试验之用。

二、涂膜模具结构及尺寸规格

1、结构：本涂膜模具由模框、涂刮棒、基板及底座组成

2、尺寸规格：外框尺寸    410mm×380mm×1.5mm

3.内框尺寸    350mm×320mm×1.5mm

4.涂膜厚度       （1.5±0.2）mm

三.  涂膜模具公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司是国家建材局、国家建材砖瓦检测中心批准定点生产砖瓦仪器、"水泥物检仪器"的单位。产品有：土工试验仪器，混凝土试验仪器，商混搅拌站试验仪器，沥青试验仪器，水泥砂浆试验仪器，公路建筑试验仪器，养护试验箱，工程检测仪器，教学科研仪器，压力试验机，桥梁、隧道、检测仪器，砖瓦检测仪器，无损检测仪器，高铁CA砂浆检测仪器，防水卷材检测仪器，土工布试验仪器，天平测绘仪器，建筑、建材，工程塑料试模，工程铸铁试模。

四. 涂膜模具质量保证及售后

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

质量承诺：
   1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
   2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

五. 涂膜模具公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

13 .   微机控制电子拉力机

- LY—10型电子拉力机概述

LY—10型主要用于各种建筑材料（包括防水卷材、土工合成材料、布匹、建筑保温材料、纸张、橡胶、防水涂料、防水密封材料等）配以不同的夹具，可对试件进行拉伸、压力强度、撕裂、剥离等测试。本机设有七种速度，供用户选择。即对不同材料选择不同的拉伸速度，对标距内的试样进行拉压，测出其力值及拉伸长度值、变形量等结果。本机液晶显示，配有微机通讯接口，也可独立操作。输入试件几何参数自动计算公式，打印力值与位移量关系曲线，试验报告。也可用于最大荷载内的其它金属非金属材料的拉伸与压力性能测试。

二. LY—10型电子拉力机主要参数

技术参数和指标

1、最大试验力：   10000N

2、试验力有效测量范围：   1N—10000N

3、试验力最小分辩为：1N

4、拉伸夹具间最大距离：800mm

5、电源：220V       50Hz

6、拉伸速度：10  50  100  150  200  300   500   mm（可任意设定）

三. LY—10电子拉力机公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

14.   耐热夹具

一. 耐热夹具概述

符合 GB/T 328 中规定防水卷材在温度升高时的抗流动性测定，试验卷材的上表面和下表面在规定温度或连续在不同湿度测定的耐热性极限。

试验用来检验产品耐热性要求，或测定规定产品的耐热性极限，如测定老化后性能的变化结果.

二. 耐热夹具产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
1. 技术保养维修手册
 2. 外购件说明书及制造厂家
 3. 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

4、注：此说明书做为参考，产品实物，技术参数以实物为准，如有变动不另行通知。

三. 耐热夹具公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

15.  变频拉力机   型号：LJ-10

一. 变频拉力机概述

LJ—10型主要用于新型建筑防水材料（包括新型防水卷材、布匹、纸张、防水涂料、防水密封材料等）的拉伸强度测试、本机设有七种速度，供用户选择。即对不同材料选择不同的拉伸速度，对标距内的试样进行拉伸，测出其断裂时的力值及拉伸长度值。也可用于其它非金属材料的拉伸性能测试。

二、变频拉力机试验机的主要规格、技术参数和指标

1、最大试验力：   10000N

2、试验力有效测量范围：   1N—10000N

3、试验力最小分辩为：1N

4、拉伸夹具间最大距离：800mm

5、电源：220V       50Hz

6、拉伸速度七速:25、50、100、150、200、250、500 mm

三. 变频拉力机试验机售后及质量保证

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
1. 技术保养维修手册
 2. 外购件说明书及制造厂家
 3. 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

4、注：此说明书做为参考，产品实物，技术参数以实物为准，如有变动不另行通知。

三. 变频拉力机试验机公司简介

公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

16. RSS-5热老化试验箱 恒胜伟业

一. RSS-5热老化试验箱概述
概述本老化试验箱系用来研究橡胶塑料土工合成材料等试验片在固定时间，以回转方式受热下的变化，在70℃下测试一天，理论上相当于暴露在大气中6个月的时间，本烘箱配置有马达驱动正式回转盘。热风循环的功能可确保温度的均匀分布。它适用于有关科研质检部门作材料老化性能之专用设备。

二. RSS-5热老化试验箱详细说明

RSS-5热老化试验箱概述本老化试验箱系用来研究橡胶塑料土工合成材料等试验片在固定时间，以回转方式受热下的变化，在70℃下测试一天，理论上相当于暴露在大气中6个月的时间，本烘箱配置有马达驱动正式回转盘。热风循环的功能可确保温度的均匀分布。它适用于有关科研质检部门作材料老化性能之专用设备。

三. RSS-5热老化试验箱技术参数

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 技术条件数据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 压 | 伏 | 220±10% |  |
| 2 | 频 率 | 赫芝 | 50 |  |
| 3 | 总 功 率 | 千瓦 | 3.5 |  |
| 4 | 相 数 |  | 单 相 |  |
| 5 | 加热丝功率 | 千瓦 | 3.0 |  |
| 6 | 加热丝组数 | 500瓦 | 6 | 1/3, 2/3, 1三档 |
| 7 | 旋式风扇 |  |  |  |
| 8 | 风扇转数 | 转/分钟 | 1400±5% |  |
| 9 | 供风压缩机电源 |  | 220V单相 |  |
| 10 | 空气压缩机功率 | 瓦 | 43 |  |
| 11 | 风速 | 0.5m/秒 | 可调 |  |
| 12 | 送风口尺寸 | 毫米 | 25 |  |
| 13 | 转盘转数 | 转/分钟 | 15±0.2 |  |
| 14 | 使用温度 | ℃ | 70℃±0.5℃ | 最高200℃ |
| 15 | 控温精度 | ℃ | 200℃±1℃ |  |
| 16 | 工作室尺寸 | 毫米 | 395×465×450 | 长×宽×深 |
| 17 | 时间控制范围 | 小时 | 999小时59分 |  |
| 18 | 总 重 量 | 公斤 |  |  |

四、RSS-5热老化试验箱结构与原理

箱体由内、中、外、三层组成，内胆采用不锈钢材料，外中层用热板折弯成型，中间有硅棉作保温，下部为电气总控制。上部为工作室，后侧为转盘电机及变速系统，顶部装有鼓风机。工作室内装有照明灯、风扇、通风器、转盘加热器等。烘箱装有一台小型空气压缩机，供试验所需空气气源，空气通过流量计计量后进入烘箱内，工作室内空气气流在强制通风道及风扇的作用下，按一定的方向回转流通部分多余气体由上部溢流口排出烘箱外，烘箱为上、下双层对流式加热设计，控制器采用积分饱和电路，数显温度及时间控制，使用时可按要求调节温度及时间。后部装有最先jin的永磁同步电机及变速机，使工作转盘在技术要求下可靠旋转。

五、RSS-5热老化试验箱使用方法：

仪器应按放在通在条件良好的试验室，（在做试验时，有热空气溢出）供电线路单独控制，并具有良好的保险、接地、在电压不稳条件下，加装220V、3000W稳压器，启动电源，调节各部件工作是否正常，按试验要求调节温度，观察工作室仪表显示温度。恒温后即可按试验方法规定取一定数量规格的试样，分别放在先转盘上，启动空气压缩机和烘箱下部流量计稳流阀，供其流量为1500毫升/分钟，（此时风速为0.5M/秒）按试验规定时间，设定时间继电器，调整到所需要的加温时间，打开各个相对应的开关，仪器开始工作，达到试验规定时间后仪器知道停止工作，开启工作室门将试样取出。

六、RSS-5热老化试验箱注意事项：

本烘箱初次使用安装时。，应检查电源的联接是否正确，启动各种开关。测试各部分工作是否符合要求。要经常维护空气压缩机，检查流量计指示是否符合试验要求，本机的温度仪表和时间控制仪表请参照后面仪表设定一节进行设定°

七. RSS-5热老化试验箱公司简介

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!