榆林市神树畔矿业投资有限公司

新建生态水池项目

环境影响报告表

（报批本）

建设单位：榆林市神树畔矿业投资有限公司

评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二〇一八年三月

建设项目环境影响报告表

项目名称：榆林市神树畔矿业投资有限公司新建生态水池项目

建设单位(盖章)：榆林市神树畔矿业投资有限公司

编制日期：2018年03月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司新建生态水池项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 |
| 法人代表 | 訾凤高 | 联系人 | 何东 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳国际大酒店550房间 |
| 联系电话 | 13571257729 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆林市榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内） |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发 [2017]788号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | E4620 污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 （平方米） | 26196.6 | 绿化面积（平方米） | 4500 |
| 总投资 （万元） | 550 | 环保投资 （万元） | 66 | 环保投资 占总投资比例 | 12.0% |
| 环评费用 (万元) | / | 预计投产 时间 | 2018/07 |
| 一、工程内容及规模： 项目背景 榆林神树畔煤矿位于国家规划的十三个大型煤炭基地－陕北基地榆神矿区一期规划区。神树畔煤矿是《榆神矿区一期规划区总体规划》中的二十三个矿井之一。 榆林神树畔井田地质储量285.10Mt，工业储量273.71Mt，可采储量为175.11Mt，设计规模1.2Mt/a，服务年限104a。神树畔井田位于陕西省榆林市市区北东方向24km处，行政区划隶属榆阳区麻黄梁镇所辖。本矿区煤炭外运条件良好，交通运输条件十分便利。 2009年7月，煤炭科学研究总院西安研究院编制完成了《西安朗意科技发展有限公司榆神矿区神树畔矿井及选煤厂（1.2Mt/a）项目环境影响报告书》，2010年1月6日，陕西省环境保护厅以（陕环批复〔2010〕7号）对该项目环境影响报告书予以批复（见附件3）。由于神树畔矿井及选煤厂自环境影响报告书批复之日起五年尚未开工建设，2014年12月陕西省环境保护厅对该项目环境影响报告书进行了重新审核，以陕西省环境保护厅《关于重新核定西安朗意科技发展有限公司榆神矿区神树畔矿井及选煤厂（1.2Mt/a）环境影响报告书》的函（陕环函〔2014〕1298号）同意西安朗意科技发展有限公司按照原环评文件及批复要求进行项目建设（见附件4）。目前神树畔矿井及选煤厂已建成并投产运行。 根据神树畔矿井及选煤厂环评文件及批复要求，神树畔矿井及选煤厂配套建设有污水处理系统，污水处理达标后全部回用于地面生产和洗煤。实际在煤矿用水低峰期富余部分排放，部分水的排放会造成水资源的浪费和对环境的污染。榆林市神树畔矿业投资有限公司结合神树畔煤矿环评及批复要求和煤矿的自身需求，从环保和节约水资源的角度出发，新建两座生态水池，收集处理后的中水。在煤矿用水低峰期，中水存入生态水池蓄水，在煤矿用水高峰期将中水输送至各用水点，既节约了大量水资源，又保护了生态环境。 2017年12月，榆林市神树畔矿业投资有限公司有限公司在榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内）开工建设生态水池项目，此前尚未获得环保审批手续。 2018年1月24日，榆林市环境保护局榆阳分局榆区环罚字[2018]008号（附件）对榆林市神树畔矿业投资有限公司新建生态水池项目下达了行政处罚决定书，责令停止建设并下达处罚；随即榆林市神树畔矿业投资有限公司停止本项目建设，并于2018年2月9日缴纳相应额度的罚款（见附件）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规文件，该项目应编制环境影响报告表，2017年12月，榆林市神树畔矿业投资有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作；接受委托后，我单位立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料，并依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制《榆林市神树畔矿业投资有限公司新建生态水池项目环境影响报告表》。 分析判定相关情况 项目与国家产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于《目录》中规定的第一类鼓励类：三十八、环境保护与资源节约综合利用“15、三废综合利用及治理工程”。同时项目已取得榆林市榆阳区发展和改革局《关于榆林市神树畔矿业投资有限公司新建生态水池项目备案的通知》（榆区政发改发[2017]788号），同意项目备案。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 “三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内）， 项目所在区无自然保护区、风景名胜区， 不在生态保护红线管控范围内。 符合 环境质量底线 项目无生产废水产生，生活污水经沉淀池处理后回用，不外排。 因此，不会改变区域地表水、地下水的功能， 项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求 符合 资源利用上线 本项目能够收集处理后的中水，节约了大量水资源 符合 负面清单 本项目属于E4620污水处理及其再生利用，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）分析，项目属于鼓励类 符合 选址合理性 本项目建设位于榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内），项目与“多规合一”控制线检测结果符合性分析表见表2，控制线检测报告见附件。 表2 项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 与本项目符合性分析 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区， 建议与国土部门对接 正在办理土地相关手续 基础设施廊道控制线 符合 符合 城镇总体规划 符合 符合 林地保护利用规划 该项目涉及二级保护林地， 建议与林业部分对接 正在办理林地手续 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 符合 符合 综上所述，项目占地不在生态红线范围内，土地手续、林业手续正在办理，调整后符合规划要求。因此，项目选址较合理。 二、项目概况 项目基本情况 项目名称：榆林市神树畔矿业投资有限公司新建生态水池项目； 建设单位：榆林市神树畔矿业投资有限公司； 项目总投资：550万元，资金全部由企业自筹； 占地面积：26196.6m2； 建设性质：新建； 地理位置和周边关系 本项目位于陕西省榆林市麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内）；项目中心地理坐标为东经110°02′00.88"，北纬38°31′07.04"。项目东侧为荒地；项目西侧为千金路、北侧为榆林市神树畔矿业投资有限公司工业场地；南侧60m为榆林市延雄工贸有限公司的商品混凝土搅拌站。 项目周边交通便利，西侧为千金路，距西北方向榆神公路（S204省道）、神延铁路约10km；神米高速公路距项目区东侧约18km。项目北侧距离榆佳高速约17km。项目距麻黄梁镇约8km。 项目所在地地理位置图见附图1，四邻环境关系图见附图2。 项目组成及建设内容 项目新建两座生态水池，总容积为13.29万立方米。项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成主要建设内容表 类别 项目 建设内容 主体工程 生态水池 水池一占地11351.60m2，容积4.32万m3（116.63m×103.76m×5.02m） 水池二占地14845.00m2，容积8.97万m3（152.25m×96.63m×8.00m） 公用工程 供电 项目用电引自矿区低压供电线路，可以保证项目用电的需要 供排水 供水水源为神树畔煤矿污水处理站排出的中水， 全部回用，不外排 通讯 项目所在地的程控电话和移动电话已开通， 全部实现程控化、数字化，综合通讯能力强 环保工程 废水 全部回用于神树畔煤矿各用水点 噪声 泵房采用隔音门，泵房做消声处理，水泵均设减振基础。 绿化 水池周边绿化面积共4500m2 根据神树畔煤矿环评内容及批复要求以及神树畔煤矿生态环境治理方案，对比本项目实际情况，具体见下表： 表1-2 对比情况 序号 神树畔煤矿环评及批复要求 本项目实际 对比结果 1 一个生态水池 98m×80m×8m 容积6.272万立方米 水池一容积4.32万立方米（116.63m×103.76m×5.02m） 水池二容积8.97万立方米（152.25m×96.63m×8.00m） 总容积为13.29万立方米 优于环评及批复要求 2 提高水资源的综合利用率，生活污水处理达标后，全部用于洗煤厂和道路洒水等，不外排 矿井水经处理达标后，部分用于井下洒水、消防，减少外排 生活污水处理达标后，全部回用，不外排 处理达标后的矿井水全部回用， 不外排 优于环评及批复要求 项目主要生产设备清单见下表。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号、性能参数 数量 备注 1 水泵 QW100-80-20-7.5 2个 / 注：排出口径100mm，流量为80m3/h；扬程20m，配用电机功率7.5KW； 总平面布置 本项目整体呈不规则四边形，项目区分为生态水池一（北侧）和生态水池二（南侧），两个水池南北依次分布，中间由道路相连。其中水池一南侧、水池二北侧分别为泵房。 水池道路布置满足物料运输条件，主体工程布局紧凑合理。从工艺角度分析认为，项目区总图布置合理，工艺流程顺畅、场地利用合理。项目总平面布置图见附图3。 公用工程 （1）给排水 本项目生态水池水源为神树畔煤矿污水处理站处理合格中水。（水质数据见附件）项目生活用水依托神树畔煤矿厂区内生活设施。 绿化用水 本项目绿化面积4500m2，用水量按2L/m2·次计，绿化天数按全年60次计，则绿化用水量为9m3/次，年消耗绿化用水540m3/a，平均日用水量1.5m3/d（折合到360天）。绿化用水全部自然蒸发。 道路洒水 本项目道路面积1045m2，道路洒水按2.5L/m2·d计，则道路洒水用水量2.61m3/次，940m3/a，道路洒水全部蒸发。 项目用水排水量具体见表1-4； 表1-4 项目给排水一览表 序 号 名称 规模 用水标准 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 备注 1 绿化用水 4500m2 2L/m2 1.5 0 大约每年60次 2 道路洒水 1045m2 2.5L/m2 2.61 0 / 合计 / / 4.11 0 / （2）供电 项目用电引自矿区低压供电线路，可以保证项目用电的需要。 劳动定员及工作制度 项目年生产天数360天，24小时工作制，实行三班运转工作制，员工定员为4人，不另设值班室等生活设施，员工生活全部依托神树畔煤矿厂区生活设施。 项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表1-5。 表1-5 主要经济技术指标一览表 序号 项目内容 单位 数量 备注 1 总占地面积 m2 26196.6 约39.29亩 2 项目定员 人 4 － 3 年工作日 日 360 － 4 日工作小时 小时 24 三班倒 5 总投资 万元 550 自筹 6 用电量 kWh 16000 － 7 储水量 m3 132900 2座 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 通过现场实地踏勘与调查，发现生态水池1已基本建设完成，生态水池2主体工程施工已完成，现就本项目存在的部分环境问题，提出相应的补救措施。 存在的环境问题 补救措施 部分道路未硬化 硬化水池周围道路 项目区域绿化较少 增加绿化面积 部分土石方裸露在外 采取相应措施防止土石裸露 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 榆林市榆阳区位于陕西省北部，西北与内蒙库自治区乌审旗接壤，西南与横山区毗邻，东北与神木市相连，东南与佳县相接，南与米脂县互邻，区境呈不规则平行四边形，最北端为小壕兔乡公合补兔村，最西端为红石桥乡沙漩湾村，最东端为大河塔镇芦家铺村，最南端为镇川镇八塌湾村，南北最长距离124公里，东西最宽距离128公里，总面积7053平方公里。 麻黄梁镇位于榆阳区东北部。面积488平方千米，共有4335户，12659人（2010年）辖北大、花龙镇等24个行政村，119个村民小组。镇政府驻北大村大圪垯，距市区35千米，榆府公路过境。 本项目位于榆阳区麻黄梁镇断桥村神树畔煤矿东侧（神树畔煤矿矿区内），地理坐标为：110°02′00.88"，北纬38°31′07.04"。具体地理位置见附图1。 地质地貌 榆林市榆阳区在大地构造单元上属鄂尔多斯台向斜陕北台凹东翼地区，地址活动相对稳定，地震较少，下新纪末期，榆阳区境内无定河、峁沟等河雏形水系形成，地面起伏加大，上更新世初期，气候湿润，多雨，榆溪河等宽谷河上游形成河谷式静水盆地，凹地，其他各大河流堆积了砂粘土。上更新世晚期，气候温暖干旱，湖泊消失，榆溪河上游断流在低洼地形成季节性积水洼地、封闭式湖盆、沼泽。全新世初期，气候干旱，风沙盛行，榆林北西部一些河流干枯，形成许多堵塞的湖盆凹地，部分滩地形成，全新世晚期，北部开始风沙堆积，逐渐形成黄土风沙草滩区。 榆林区地势总体东北高，中南部低，大致以明长城为界，形成两大类型地貌布局；长城以北为风沙草滩区，区内地势较平坦，沙丘、草滩、海子（小湖泊）交错分布，地下水储量丰富，易开采；明长城以南为丘陵沟壑区，区内梁峁起伏，沟壑纵横，为水土保持重点治理区。有山梁、峁3000多个，其中较大的梁有10多处；有较大常流水沟34条，较大沟壑2000多条，中南部河川区红石峡以南的榆溪河、无定河沿岸至镇川八塌湾的狭长地带，地势较平坦 本项目属于黄土风沙草滩区，地势较为平坦。。 地质、地震 本项目大地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单，岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 本区地壳活动相对较弱，据记载公元1621年、1448年，曾在府谷、榆林、横山发生过5级地震，此后再未发生过4级以上地震，小震也很少。根据《陕西省工程抗震沿防烈度区划图》，本项目所处地区抗震设防烈度为6度。 气候气象 榆阳区地处鄂尔多斯台地东部，属于典型的大陆性边缘季风气候，四季冷暖分明，干湿各异。年平均降水量365.7毫米，年平均气温8.3℃.冬季处于强大的西伯利亚冷气团控制之下，气候寒冷干燥少雨雪。春季因极地大陆性气团消退，东南暖湿气流逐渐北进，大地回暖快，降水渐增，易出现寒潮、霜冻和大风沙尘天气，春旱频繁发生、冬春多行西北风，最大风力可达10级。夏季西南暖湿气流明显加强，是一年中降水最集中的季节，多阵性降水，雨量集中并常伴有大风、沙尘暴、冰雹天气；雨量分布不均，有不同程度的伏旱和雹灾出现。秋季因暖湿气团和干冷气团交替出现，同时因太阳高度角变小，辐射减弱，低空温度迅速下降，大气层结构稳定，形成秋高气爽的天气。 资源状况 榆阳区煤炭资源储量485亿吨，探明含煤面积约5400平方公里，占辖区总面积的77%，是世界七大煤田榆神府煤田重要组成部分，具有煤层厚、储量大、品质好、易开采的特点，岩盐资源预计储量1.8万亿吨，是榆米绥特大型盐田重要组成部分，为氯化钠含量高达95%的罕见精品盐矿；天然气探明储量820亿立方米，是陕甘宁大气田重要组成部分，含气面积大、纯净度高、开发前景广阔。石油、高岭土、泥炭等矿藏亦有相当规模储量。榆阳区水资源总量9.1亿立方米，人均占有量超过榆林市平均水平。 水文地质 境内河流属黄河水系。境北、西及东南部为无定河流域，面积5904平方公里，占全市面积的86.4%，东北小部分（麻黄梁、大河塌、安崖和刘千河乡局部）为秃尾河、佳芦河流域，面积分别为720平方公里和429平方公里，分别占全市面积的9.1%和4.5%。境内河道纵横，有大小河流837条，其中常年流水河570条，季节性流水支沟261条，流域面积10平方公里以上的河道53条，100平方公里以上的河流23条。流域地形复杂，沙漠滩地区河流流水量较大，流量稳定，河道比降缓，洪水少；黄土丘陵沟壑区沟谷河道狭窄，河床比降大，河流水量随季节变化，多呈间歇性溪流，雨季流量大，且含泥沙量高，河流洪、枯流量差值极大，如峁沟河，历史最大洪流量达1000立方米/秒，而枯水季节流量为0.3立方米/秒。最大的河是过境无定河，其次是境内的榆溪河和过境的秃尾河，其余河流多为这三条较大河流的小支流。 榆阳区水资源来自地表和地下水两个方米，境内地面年径流多年平均值为4.535亿立方米，地下水调节储量为7.43亿立方米，二者的重复量为2.83亿立方米，全区拥有水资源量9.135亿立方米。拥有中型以上水库27座，总蓄水能力为18812万立方米，年调水量4500万立方米。地表径流入区境内的主要河流有榆溪河、无定河、海流兔河、秃尾河，其中榆溪河年径流量3.343亿立方米，无定河年径流量7.513亿立方米，全区水资源分布受地质、地貌、水温地质、补给源和人类活动影响，各区域水资源贮量差异悬殊。西北部风沙滩地区水资源丰富，水资源总量占全区的72%，地下水可开采量为1.4亿立方米，水质好，埋藏浅，便于开发利用；东南部黄土丘陵沟壑区水资源贫乏，地表径流和地下水均少，又不易开发利用；中南部河谷川地区水资源较为丰富，占全区3.9%的面积拥有全区7%以上的水资源量，地下水可开采量为0.22亿立方米。 项目区域地表无大的水系，但冲沟较发育，主要为秃尾河支流红柳沟之上游支沟，其中贺家沟沿井田中部自东南向西北流过，流水受降雨影响非常大，虽流量有限（常断流），但下蚀作用强烈，切割深，造成地形破碎。 生态环境 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由三种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 目前该区域的野生动物组成比较简单，种类较少。根据现场调查及资料记载、目前该区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和两栖类）约有70多种，隶属于22目39科，其中兽类4目9科，鸟类15目26科，爬行类2目2科，两栖类1目2科，此外还有种类和数量众多的昆虫。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目环境质量现状监测委托陕西正为环境监测有限公司对项目进行了大气环境质量现状监测。 一、环境空气 1、监测点位 监测点位与本项目的关系见表2-1，具体监测布点图见附图4。 表2-1 大气环境现状监测布点 编号 监测点名称 方位 与厂区距离（m） 监测项目 1# 贾石畔 NW 500 SO2、NO2、PM10、TSP 2# 马场梁 SE 1000 SO2、NO2、PM10、TSP 2、监测项目 现状监测项目包括：SO2、NO2、PM10、TSP共4项。 3、监测频率 本次监测时间为：2018年01月17日~01月23日，连续监测7天对评价区环境空气质量进行了监测。 4、采样及分析方法 采样分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表3的要求进行，分析各项污染物的浓度。检出下限和分析方法见表2-2。 表2-2 环境空气质量现状监测项目及采样分析方法 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/Nm³） SO2 甲醛吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 0.007 NO2 盐酸萘乙二胺比色法 HJ479-2009 0.005 PM10 重量法 HJ618-2011 0.010 TSP 重量法 GB/T15432-1995 0.001 5、大气环境质量现状评价 （1）评价标准 本次大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准见表2-3。 表2-3 评价区环境空气质量评价标准 序号 监测项目 24小时平均 小时平均 单位 1 SO2 150 500 µg/m3 2 NO2 80 200 3 PM10 150 / 4 TSP 300 / （2）监测结果 空气现状监测结果见表2-4。 表2-4 监测因子监测统计结果一览表 监测项目 监测点位 浓度范围(µg/m3) 标准值(µg/Nm3) 超标率(%) 最大超标倍数 SO2 1h平均浓度值 1# 20~45 500 0 0 2# 20-45 0 0 24h平均浓度值 1# 22~45 150 0 0 2# 21~68 0 0 NO2 1h平均浓度值 1# 36~66 200 0 0 2# 38~65 0 0 24h平均浓度值 1# 40~70 80 0 0 2# 41~72 0 0 PM10 24h平均浓度值 1# 66~127 150 0 0 2# 71~129 0 0 TSP 24h平均浓度值 1# 109~191 300 0 0 2# 118~190 0 0 根据现状监测结果，项目所在区域内SO2、NO2的1小时平均浓度值、24小时平均浓度值和PM10、TSP24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 监测点的布设 在项目区西侧2.5km处贺家沟河上游500m、下游1000m各设一个监测断面，共布设两个监测断面，每天监测一次，连续监测两天； 监测项目及频率 监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、SS、挥发酚、DO、水温等； 陕西正为环境检测有限公司于2018年01月17日~01月18日对地下水进行了监测， 监测2天，每天1次。 检测结果和评价，见下表 表2-5 地表水环境质量现状监测结果统计图 监测项目 贺家沟河上游 500m 贺家沟河下游1000m 单位 评价标准 评价结果 检测值 检测值 水温 2.4~2.5 2.2~2.4 ℃ － － pH 8.21~8.25 8.28~8.32 － 6~9 符合 COD 4 4 mg/L 15 符合 BOD5 0.8 0.7~0.9 mg/L 3 符合 氨氮 0.025 0.025 mg/L 0.5 符合 石油类 0.01ND 0.01ND mg/L 0.05 符合 SS 4~5 3~4 mg/L － 符合 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND mg/L 0.002 符合 DO 6.2 6.1~6.2 mg/L 6 符合 从表2-5分析可知，项目西侧贺家沟河水体指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值，项目区域地表水环境质量较好。 三、声环境质量现状 本项目委托陕西正为环境检测有限公司对项目厂界进行了声环境质量现状监测。 （1）监测布点 在项目厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧共设4个监测点位。 （2）监测时间与时段 本次噪声监测日期为2018年01月17至01月18日，昼、夜各监测一次。 （3）监测仪器及校准 测量前后均使用AWA6221A声校准器对AWA6228+型多功能声级计进行校准。 （4）监测结果统计与分析 表2-6 噪声现状监测结果及评价一览表（单位：dB（A）） 编号 项目 01月17日 01月18日 标准 达标情况 昼间（Ld） 夜间（Ld） 昼间（Ld） 夜间（Ld） 昼间（Ld） 夜间（Ld） 1# 厂界北侧 55.9 46.3 56.7 46.8 60 50 达标 2# 厂界东侧 56.4 47.5 56.9 47.1 60 50 达标 3# 厂界南侧 58.6 49.3 58.3 48.7 60 50 达标 4# 厂界西侧 61.8 52.2 61.5 52.6 60 50 超标 根据监测数据和监测结果分析，项目所在区域四周场界昼、夜间噪声基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，厂址西侧由于靠近千金路，运输车辆较多，昼、夜间噪声有一定的超标。总体而言项目所在区域声环境现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 据实地调查，本项目周边无风景区和自然保护区，本项目主要环境敏感保护目标见表2-7。 表2-7 项目环境保护目标一览表 序号 环境要素 环境保护目标 相对位置 基本情况 保护级别 方位 最近距离（m） 户数 人口 1 大气环境 贾石畔村 NW 1500 11 34 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 2 地表水环境 贺家沟河 W 2500 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3 地下水 区域地下水环境 周围及附近地下水环境 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准 4 生态环境 土壤植被 厂址范围及周边 不会对周边生态环境产生明显影响

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值； 项目所产生的污废水经处理设施处理后，全部实现综合利用，禁止外排； 建筑施工噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）、中有关规定，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 固体废物排放执行《一般固体废物贮存、处置场污染污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订中有关规定，生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》有关要求； 其他要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总 量 控 制 指 | 结合本项目工艺特征和排污特点，由于废水综合利用不外排，因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述 施工期 施工期主要建设内容为基础开挖，基底处理，管线填埋，设备安装，土地平整；施工车辆对大气、生态的影响；施工人员排放废水、施工垃圾对环境的影响。本项目施工流程及各阶段主要污染物产生见图1所示。 图1 本项目施工期工艺流程及产污环节 生态水池施工中以水池基底防渗处理最为重要，水池底部采用复合防渗技术施工，最底层将素土夯实，然后铺200mm厚砂石垫层，再采用50mm厚C15砼垫层用于固定，上面铺上2mm厚丙纶布卷材防水材料，然后用115mm厚M10水泥砂浆砌MU10粘土砖，最后用20mm厚1:3水泥砂浆砌平。具体断面图见图2、图3。此外生态水池护坡、骨架梁均做了防渗处理。要求生态水池基底以及护坡的防渗系数均不大于1×10-7m/s。 图2 水池底面断面图 图3 骨架梁断面图 运营期 在运营期，榆林市神树畔矿业投资有限公司矿井水处理站达标处理后的中水，在用水低峰期，中水通过自流存入生态水池蓄水。用水高峰期将中水输送至各用水点，用水点包括煤矿井下生产用水、井下消防洒水、洗煤厂洗煤用水、厂区绿化洒水等。工艺流程如图所示： 图2 工艺流程图 榆神矿区神树畔矿井配套建设有矿井水处理系统，采用混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒工艺处理井下排水，处理能力2000m3/d，中水生成率按0.8计算，日产生中水量1600m3，中水全部自流至生态水池。而榆神矿区神树畔煤矿总用水量为1623m3，总进水量和用水量基本持平，项目生态水池总有效容积为132900m3，故中水停留时间T=83天。处理后中水水质与工业用水、农田灌溉用水水质对比见下表。 表3-1 处理后中水水质与工业用水，农田灌溉用水水质对比表 项目 中水 污水综排 工业用水 农田灌溉 PH 7.47 6~9 6~9 5.5~8.5 COD 45.5 100 50 200 BOD5 16.2 30 30 100 SS 4 100 30 100 氨氮 1.303 15 10 － 石油类 0.11 10 1 10 标准 － GB8978-1996 GB/T19923-2005 GB5084-2005 矿井水处理站出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《城市污水再生利用·工业用水水质》（GB/T 19923-2005）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作农田灌溉水质标准，矿井水处理站运行稳定，处理效率能够满足要求。水质监测数据见附件。 主要污染源分析 施工期主要污染源分析 （1）废气 废气污染源主要为施工机械产生的燃油废气，运输车辆产生的尾气、扬尘，及混凝土施工、地基开挖与回填施工产生的扬尘、飞灰等，主要污染物是CO、NOx、SO2、TSP等。 ①扬尘 施工现场的扬尘主要来源于场地平整、开挖填埋以及材料现场堆放造成的扬尘，据类比监测，下风向TPS浓度明显高于上风向，其扬尘影响范围基本在下风向100-150m左右。运输过程中的扬尘主要来源于设备拉运、材料的运输等过程造成的扬尘。运输车辆行驶产生的扬尘源强，其大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。 ②施工机械和运输车辆尾气 本项目施工过程中使用的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等。施工机械以柴油为燃料，将产生一定量废气，其污染物主要有CO、NOx等，属于无组织排放。 （2）废水 施工废水：施工期间，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，经简易沉淀池处理后回用。针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取措施控制污水中污染物的产生量，因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施。含油的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的废水处理达标后排放。砂浆、石灰等废液集中处理，干燥后与固体废物一起处置。 生活污水：施工人员按每天滞留工地人数20人计，用水定额为65人/L·d，产污系数0.8，生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活用水量为1.3m3/d，468m3/a，生活污水产生量为1.04m3/d，374.4m3/a。 （3）噪声 本项目主要噪声为机械噪声和汽车运输噪声。 机械噪声包括挖掘机、装载机、推土机、打桩机、夯实机、压路机等施工机械作业；切割机、弯曲机、电焊机等钢筋加工机械；噪声级在65～105dB（A）之间。 汽车运输噪声由包括水泥车、运土车、材料设备运送车等车辆行驶引起。噪声级在65～90dB（A）之间。 （4）固废 项目施工期土石方回填后剩余部分将用于绿化地的平整，无外运。产生的固废主要为施工过程中产生的少量建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10kg/d，3.6t/a。生活垃圾主要成分为厨余有机物、废纸、塑料、玻璃、金属，其成分与城市居民生活垃圾成分相似，该部分生活垃圾通过定点安置垃圾桶，并由榆林神树畔煤矿收集后统一外运处理。 运营期主要污染源分析 水环境 ①生活污水、生产废水： 项目无生产废水产生和排放，职工生活主要依托神树畔煤矿厂区内相关设施，本项目对区域水环境无明显影响。 噪声环境 项目运营期主要噪声设备是水泵，噪声级在60~75dB（A）之间，通过给泵房设隔音门，房间做消声处理，水泵均设减振基础，合理布置水泵安装位置，减少对周围环境的影响。 固体废物 项目运营期无生产性废物，主要固体废物为生活垃圾等。本项目职工生活主要依托神树畔煤矿厂区内相关设施，项目区域定点设置垃圾桶，将生活垃圾收集起来统一由神树畔矿业投资有限公司集中处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放时期 | 污染源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 治理措施 | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | TSP | 施工机械排放的尾气； 开挖管线及运输产生的扬尘 | 无组织排放 | 洒水抑尘 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD | 250mg/L，93.6kg | 沉淀后用于厂区 道路洒水抑尘 | 全部回用 不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，56.16kg |  |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L，56.16kg |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，11.232kg |  |  |
| 固 体 废 物 | 运行期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.72t/a | 定点放置垃圾桶 | 集中收集由神树畔煤矿统一处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械，车辆 | 挖掘机、装载机、推土机、打桩机、夯实机、压路机 | 70~95dB(A) | 选用低噪声设备、隔声、减振等 | 达标排放 |
|  | 运行期 | 泵 | 泵运行产生的噪声 | 60-75dB(A) | 隔声、减振等 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本建设项目占地面积和运营规模均较小，工程建设过程中包括土石挖掘、道路修筑等对局部生态环境会造成一定的影响；项目建成运行后，绿化面积4500m2，绿地率17.2%，对区域生态功能恢复起到了一定的补偿作用。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 由于本项目主体施工工程已经基本完成，仅剩部分收尾工程，故本项目施工期环境影响分析为回顾性评价。 1、施工粉尘、废气影响分析 施工期在基础开挖等建设过程中，因土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围环境。 为降低扬尘及燃油废气将对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，项目在施工过程中通过划定施工作业区、设置围墙、棚式贮存物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体如下： ①施工现场堆放的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘，同时作业处覆以防尘网； ②现场存放的土方采用覆盖防尘、表面定期洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽施工，并采取防尘措施，以达到防风起尘和减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。施工内部场地定时水雾喷洒降低场地扬尘、影响； 施工期采取了较为严格的扬尘空气措施，没有对厂区大气环境造成环境污染。 2、水环境影响分析 本项目施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业过程产生的施工废水。 项目生活污水中主要为施工人员排放的生活污水，污染物为COD、BOD5、NH3-N等。项目污水产生量较小，而且项目施工期间主要依托神树畔煤矿相关生活设施，生活污水经过神树畔煤矿污水沉淀池处理后，全部回用于周围绿化、场地及道路洒水； 施工废水主要产生于基础开挖工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，经简易沉淀池处理后回用，废水主要污染物为泥沙、SS等，经沉淀处理后循环使用，不外排。 综上，项目在施工期产生的废水对周围环境产生的影响较小。 3、声环境影响分析 在施工过程中，施工噪声主要可分为机械噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、铲土机、升降机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 机械噪声包括挖掘机、装载机、推土机、打桩机、夯实机、压路机等施工机械作业；切割机、弯曲机、电焊机等钢筋加工机械；噪声级在65～105dB（A）之间。 汽车运输噪声由包括水泥车、运土车、材料设备运送车等车辆行驶引起，噪声级在65～90dB（A）之间。因此施工时通过合理配置施工机械、夜间禁止夯地作业、晚10：00～早6：00禁止施工等，尽量将施工活动对周围环境的影响降到最低，故施工期噪声不会对周围环境造成明显影响。 4、固体废弃物影响分析 本工程施工过程中，土石挖方量与填方量平衡，不产生弃土，场地平整弃土用于周边绿化和土地平整。本项目施工期不产生施工废物。本项目施工过程产生的生活垃圾，通过定点设置垃圾桶集中收集，由神树畔煤矿统一清运处理。 所以，固体废弃物对环境的影响很小。 5、施工期生态环境影响分析 本项目在施工期间，土方的开挖、填筑，机械碾压等施工活动，破坏了项目区的原有地貌和植被、扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低。同时建筑或弃土临时堆放时、施工结束前后一段时间内及地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。 本项目施工作业范围相对较小，施工期较短，其施工期间对周围生态环境的影响相对轻微，而且均属于短期影响，施工期对项目区的生态环境影响是可以接受的。 综上，项目施工期间对施工废水进行了妥善处置，未向地表水体排放，没有对地表水体造成污染；施工期间进行清扫和洒水抑尘，将施工扬尘对周围的环境影响降到最低；施工期间对施工噪声采取了环保措施，项目施工期间，未收到过当地居民的投诉。评价认为，项目主体工程在施工期间采取的环保措施合理可行，达到了应有的效果，不存在环境遗留问题。 二、运营期环境影响分析 水环境影响分析 生活污水：本项目定员4人。项目主要依托神树畔煤矿厂区相关生活设施，无废水排放。 生产污水：本项目由于项目性质，不产生生产污水。 综上，本项目运营期对区域水环境无明显影响。 声环境影响分析 噪声源强本项目噪声来源于泵类等设备生产过程中生产的噪声，其噪声声压级在50-80dB(A)左右。本项目噪声声源及采取的降噪措施见表3-2。 表3-2 项目噪声源参数一览表 设备名称 数量（台） 单机噪声dB(A) 拟采取降噪措施 排放规律 泵类 2 60-75 装隔音门，安装减振基础 连续 预测点选择在厂址厂界四周，东南西北各一个点。厂区各噪声预测点位置分布见表3-3。 表3-3 噪声预测点位置（单位：m） 设备 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 泵 30 50 70 50 预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 根据机械设备噪声源强，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界墙壁、植物屏障等因素，其噪声预测公式为： LA(r)=LA(r0)-20lg（r/r0）-TL 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——距离声源中心r0处的A声级，dB（A）； r、r0——距声源的距离，m； TL——墙壁隔声量，TL取15dB（A）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： LP=10lg∑100.1Lpi 式中：LP——某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 （3）预测结果及评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级，噪声影响预测结果见表3-4。 表3-4厂界噪声影响预测结果表（单位：dB(A)） 厂界 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 33.46 60 50 达标 达标 南厂界 29.02 60 50 达标 达标 西厂界 26.10 60 50 达标 达标 北厂界 29.02 60 50 达标 达标 通过采取以上措施并经过距离衰减后，厂界的排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。综上所述，本项目产生噪声对周围环境影响较小。 主要噪声防治措施如下： 优化项目平面布置，主要噪声设备远离厂界。通过距离消减有效降低厂界的噪声。 设备基础安装减震处理，泵等设备安置在操作间内，通过建筑物隔声，降低厂界的噪声。 设备宜选用低噪声型号产品，配套相应橡胶减振垫措施，确保厂界噪声达标排放。 加强厂区绿化，在厂界周边种植常绿树种，起到吸声降噪作用。 4、固体废物影响分析 本项目定员4人，主要依托神树畔煤矿厂区相关生活设施，通过定点放置垃圾桶集中收集，然后收集后的生活垃圾定期送至神树畔煤矿垃圾收集点进行统一处理。本项目运营期产生的固体废弃物均得到合理处置。对周围环境不会产生明显影响。

三、环境管理及监测计划 1、环境管理 ⑴环境管理机构的设置与职责 公司应设置环境保护管理机构及专职负责人员1名，负责组织落实监督本公司的各项环境保护工作。环保专职管理人员的职能是： ①贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行建设项目的“三同时”制度； ②接受环保部门监督、运行监测和相关记录，及时进行达标验收； ③搞好本企业环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 ⑵环境管理的工作计划项目运营阶段制定的环保工作计划如下： ①严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； ②对企业环保设施定期进行检查、维护，按照监测计划定期组织进行全场内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； ③重视公众监督作用，提高企业职工环保意识，提高企业环境管理水平；积极配合环保部门的检查。 ⑶环境管理内容 环保机构应把合理利用资源、提高资源利用率以控制环境污染和生态破坏作为其环境管理的主要任务。建设工程环保机构的环境管理主要内容(建议)列于表3-5。 表3-5 环境管理主要内容（建议） 环境管理内容 环境计划管理 1、制定企业环境保护计划； 2、制定运营期环境管理计划； 3、组织编制本机构环境管理程序文件； 4、参与制定环境风险应急预案； 环境质量管理 组织企业污染源和环境质量状况的调查； 建立环境监测制度； 3、实行排污口规范管理，立标，建档，申报排污许可证； 4、处理污染事故 环境技术管理 1、组织制定环境保护技术操作规程； 2、开展综合利用、减少三废排放 环保设备管理 建立健全环保设备管理制度和管理措施 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 环保宣传教育 宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 组织企业环保专业技术培训，提高人员素质水平 3、提高企业职工的环保意识 环境管理要求 工程建设必须严格执行“三同时”制度。并且项目建成投产后要加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，杜绝事故排放。 加强除尘设施的运行管理，确保项目运营期产生的粉尘等能够达标排放，以免对周围的环境空气造成影响。 2、环境监测计划 主要是对建设项目建成生产后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下表： 表3-6 污染源监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个 每季度1次，每次1天 （昼、夜各1次） 地下水 水位，PH， COD，SS 神树畔煤矿场内水井 方位NW 距离550m 1个 每季度1次 3、环保投资 本项目总投资550万元，其中环保投资66万元，占总投资的12%。 表3-7 环保投资一览表 类别 污染源 防治措施 数量 投资（万元） 噪声 泵 泵房安装隔音门，泵体进行消音，安装减振基础 2 25 固废 生活垃圾 设置垃圾桶收集，运至神树畔煤矿统一处理 若干 1 生态 绿化 厂内空地及厂区四周种植绿化带 4500m2 40 合计 66 4、环保设施每年运行成本估算 表3-8 项目环保设施每年运行成本估算一览表 项目 污染源 内容 费用（万元） 固废 生活垃圾 生活垃圾处理费 2.0 绿化 － 绿地，道路养护浇水，绿化面积4500 4.5 总计 6.5 5、建设项目污染物排放清单 表3-9 建设项目污染物排放清单 类别 污染源 污染物名称 产生量（t/a） 治理措施 排放量（t/a） 执行标准 噪声 泵类 / 泵房设置隔音室，安装减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 2类标准 固废 生活区 生活垃圾 0.72 集中收集统一由 当地环卫部门处理 0 固废处置率100%

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 项目厂区 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶集中收集 由当地环卫部门处理 | 无固废乱排 |
| 噪 声 | 泵类 | 振动噪声 | 泵房设置隔音室，安装减振基础 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 对本项目建成后所造成的生态环境问题。建设单位应在厂区四周及道路两侧和其它区域相交地带做好绿化工作，达到吸声降噪、净化空气和美化厂容的目的。道路绿化选择灌木荫浓叶和抗性强的树种，在树冠空隙选择低矮的灌木草坪。确定专职绿化人员，负责对绿化植物管理、修整等，使项目对生态环境的不良影响降到最低。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 榆林市神树畔矿业投资有限公司新建生态水池项目位于陕西省榆林市榆阳区麻黄梁镇断桥村，项目中心地理位置坐标为东经110°02′00.88"，北纬38°31′07.04"。项目新建两座生态水池，总容积为13.29万立方米，主要作用是把神树畔煤矿污水处理站处理达标后的中水在用水低峰期存入生态水池蓄水，在用水高峰期抽排到煤矿各用水地点。项目总投资550万元，其中环保投资66万元，占总投资的12.0%。 2017年12月，榆林市神树畔矿业投资有限公司有限公司在榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内）开工建设生态水池项目，主体工程施工已完成，此前尚未获得环保审批手续。 2018年1月24日，榆林市环境保护局榆阳分局榆区环罚字[2018]008号（附件）对榆林市神树畔矿业投资有限公司新建生态水池项目下达了行政处罚决定书，责令停止建设并下达处罚；随即榆林市神树畔矿业投资有限公司停止本项目建设，并于2018年2月9日缴纳相应额度的罚款（见附件）。 2、环境质量现状 （1）环境空气 根据现状监测结果，在监测期间各监测因子的1h平均值及24h小时平均值均小于《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准限值，项目区空气质量较好。 （2）地表水 经现状监测，项目西侧贺家沟河水体指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值，项目区域地表水环境质量较好。 （3）声环境 项目边界噪声值昼间为55.9~61.8dB(A)，夜间为46.3~52.6dB(A)。项目厂界东、南、北侧声环境符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，厂址西侧由于靠近千金路，道路运输车辆较多，昼、夜间噪声有一定超标。但总体而言项目所在区域声环境现状良好。 3、环境影响分析及防治措施结论 （1）施工期环境影响分析及措施 ①施工扬尘 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； 施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； 遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； 施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。 ②施工噪声 闲置不用的设备应立即关闭，对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入棚内操作，不能入棚的可适当建立临时声屏障。 安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ③施工废水 在施工工地周围开挖排水明沟，将收集的施工废水汇集到泥浆沉淀池（沉淀池容积大于日排放施工废水量）。经沉淀处理后的废水其上清液可用于次日工程养护和机具清洗，使废水得到回用，减少施工废水排放。这样既节约了水资源，又减轻了地表水环境的污染。 ④生态环境影响 对施工中挖出的土方应及时回填，主体工程完成后尽快完成清场、植被恢复、绿化等配套工程，减少水土流失，尽可能减少项目建设期对生态环境的影响。 （2）运营期环境影响分析及防治措施 ①水环境影响分析 运营期无生产废水产生，员工生活主要依托神树畔煤矿厂区相关生活设施，无废水排放。 ②声环境影响分析 由预测结果可以看出，由于泵安装在隔音室内，采取基础减振、消声、隔声等措施，厂界噪声贡献值为26.10~33.46dB，符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。 ③固体废物影响分析 生活垃圾集中收集后定期送至神树畔煤矿垃圾收集点统一处理。 总之，项目固废处置率100%，对环境影响较小。 4、总量控制 本项目废水不外排，因此无总量控制指标。 5、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保处理后的矿井水全部综合利用，不外排，环境风险降到最低，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、要求 1、加强泵的运行和管理，确保其稳定运行，生态水池四周设置栏杆，加强管理，防止生活垃圾等杂物进入水池，保持水池水面清洁。 2、绿化选择树种时要根据当地暖温带半干旱的大陆季风气候的特点，选择对土壤要求不高并可抑制粉尘的树种。 3、生态水池周边加强洒水，防止扬尘，运输车辆尽量保持低速行驶，以有效地减少扬尘产生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表应附以下附图、附件： 附件1 环评委托书 附件2 项目备案文件 附件3 神树畔煤矿环评批复文件 附件4 神树畔煤矿重新核定文件 附件5 营业执照 附件6 环评执行标准 附件7 榆林市环境保护局榆阳分局行政处罚决定书 附件8 项目质量现状监测报告 附件9 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告 附件10 水质监测数据 附图1 项目地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 总平面布置图 附图4 监测点位图 附图5 水池防渗施工图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础开挖

土地平整

设备安装

管线填埋

基底处理

噪声、扬尘

弃土

噪声、扬尘

施工废水

噪声、扬尘

施工废水

噪声

噪声、扬尘

自流

煤矿井下消防用水

洗煤厂洗煤用水

厂区绿化洒水

污水处理站中水

生态水池

煤矿井下生产用水

各用水点