我公司是一家专业从事节能环保、环境治理、软化水设备、旋流除砂器、电子水处理、综合水处理器、离子棒水处理器、旋流除砂器、铜银离子发生器、旁流水处理器、循环水处理器、变频电子除垢仪、全自动软化水设备、全程综合水处理器、中水回用、污水处理、供水消防、换热器、压力容器及工程的科研、设计、制造、销售、安装…

旋流除砂器集旋流与过滤为一体，主要用来清除地下水和地下热水以及其他水源中的固体颗粒，适用于水源热泵系统。中央空调冷却水、冷却水系统、冬季冷暖循环水系统、工业冷却水系统。广泛应用于化工、环保、食品、医药等许多工业部门，在水处理领域实现除砂、降浊、固液分离等效果显著。

一、|旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器工作原理：

旋流除砂器是根据流体中地固体颗粒在除砂器里旋转流动时地筛分原理制成的。再加以过滤装置组合而成的新型分离装置，当水流在一定的压力下从除砂水密度不同在离心力向心力共同作用下，使密度低的水上升，由出水口排出，密度大的砂由设备底部排出，沿水流共同上浮的个别小颗粒再由第二级过滤装备过滤，从而达到除砂的目的。较目前市场上的除砂器，增加了过滤单元（过滤精度可由用户选定），具有除砂率高，节省安装空间，对个别微小颗粒的漏捕率低、工作状态稳定等优点。

二、|旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器工艺流程：

三、|旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器特点及应用：

1、结构简单，成本低廉，易于安装和操作。几乎不需要维护。
2、与扩大管、缓冲箱等除砂设备相比，具有体积小，处理能力大，节省现场空间等优点。
3、应用范围：河水、井水除砂、洗煤水、工业选矿、固液分离、液体除气以及非互溶液的分离等。
4、应用领域：可应用于空调水处理、化学、石油、矿业、医药、纺织等许多行业。

四、|旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器性能参数

由于YD系列旋流除砂器的先进基本机理和结构，使其分割粒径(除污效率为50％时的粒径)为O.07毫米，当粒径为O.3毫米时，其除污率可达97％。并具有设备运行时即方便清污的优点。滤管有不锈钢制品和碳钢制品两种，可选择。

五、|旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器外形尺寸

六、|旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器设备选型及参数

型号              进出水口     流量     直径      总高     罐高      排砂口
YDXL-40               40           7-11      200       820      150        25
YDXL-50               50          15-30     325       1100     800        50
YDXL-65/80            80           30-60     273      1130     270        32
YDXL-80/100           100          30-70     300      1300     250        40
YDXL-100/125          125          90-150    400      1350    1050       65
YDXL-125/150          150          100-150  450      1800     350        80
YDXL-150/200     200          150-300  500      1550    1200       80
YDXL-200/250     250          200-350  600      2200     450        100
YDXL-250/300     300          350-500  700      2700     500        125

七、|旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器安装调试及维护：

① 旋流除砂器安装应做好基础，基础必须平整，也可直接安装进面上。
   ② 安装管道及水流方向。
   ③ 可根据实际处理水量并联使用。
   ④ 可根据实际处理精度，串联使用。
   ⑤ 由于该设备无运动部件，免维护，故安装、设计时可根据现场实际情况布置。
   ⑥ 旋流除砂器外壳距墙体距离应大于200㎜。
   ⑦ 由于旋流除砂器工作过程无运动部件，即该设备免维护。但需保持入口负荷稳定，排污阀开闭用力均匀。

八、|旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器操作说明

1）正常工作时，需开启进、出水阀门、关闭排污阀；
2）当储砂到一定高度时，应排污。排污时打开排污阀，直到清水流出；
3）排污完毕后，关闭排污阀即可；
4）如排砂压力不足，可关闭出水处的阀门；

九、|旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器售后服务承诺 ：

1、当您开始使用本公司的旋流除砂器之日起，即可享受本公司提供的终身维修服务。

2、本公司旋流除砂器的质量保证期为一年，即在购买之日起，一年之内免费保修。

3、在接到用户维修请求后最短时间内提供维修服务，本地区（石家庄）24小时到达现场。

4、在现场对用户操作人员免费进行操作、维护培训。

5、当您选购的旋流除砂器产品即将投入运行时，请详细阅读本公司提供的《产品使用说明书》，并按该说明内容的要求正确使用。我公司随时向您提供相关技术咨询服务。

6、用户在产品使用中如有问题，请拨打本公司售后服务热线：0311-80856278    15203119327

【盈都环保服务】
 
  ● 批量购买旋流除砂器时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。
  ● 石家庄市区及周边县区本司提供无偿上门供货，其他地区选择物流运输。
  ● 由于拍照，上传图片及产品升级会导致产品图片及参数有所不详,如有疑之处，在购买时敬请联系我司询问。若收到产品或配件与实际要求出现误差,本公司负责调换产品或配件。
  ● 签收请仔细检查外包装完好性，及产品序列号，签收后即表示你对产品的完好性进行认可。
  ● 若需增值税，请联系我司工作人员.

石家庄盈都环保设备有限公司位于河北省石家庄市良村开发区的高新技企业，主要经营开发软化水处理设备，水处理药剂。集研发，设计，生产，销售，售后服务为一体的高科技软化水设备公司。其核心产品涉及，饮用纯净水、锅炉软化水,工业软化水,家用软化水等水处理工程、同时生产旋流除砂器、全程综合水处理器、电子水处理器 ，手摇式过滤器等先进水处理设备。公司于一流的产品，精湛的技术，优质的服务，秉承以客户需求为核心，发展经营理念，重质量、讲信用，广泛结交四海宾朋，在拓展市场的同时，也赢得了良好的口碑。
     
      盈都环保公司本着“信誉为本，质量取胜”的经营宗旨;坚持“质量、诚信、务实、创新”的经营理念;以质量赢市场，以信誉谋发展，以技术求创新;携手与您共铸辉煌。
 
      旋流除砂器  石家庄盈都环保设备有限公司销售的旋流除砂器--专业除沙，降浊，固液分离，---国际著名品牌，盈都专业打造，值得信赖，购买盈都牌旋流除砂器（锥形旋流除砂器，不锈钢旋流除砂器），绝无后顾之忧！

旋流除砂器|不锈钢旋流除砂器|锥形旋流除砂器|圆柱形旋流除砂器|高效除沙过滤器|圆柱形旋流除砂器|旋流沉砂器|离心除沙过滤器|循环水专用旋流除砂器