建设项目环境影响报告表

项目名称：陕西嘉瑞煤炭运销有限公司新建

120万吨/年洗选煤项目

建设单位：陕西嘉瑞煤炭运销有限公司（盖章）

石家庄华诺安评环境工程技术有限公司

编制日期：二〇一七年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西嘉瑞煤炭运销有限公司新建120万吨/年洗选煤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西嘉瑞煤炭运销有限公司 |
| 法人代表 | 曹治忠 | 联系人 | 王亚昇 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路市委家属院2号楼3单元601号 |
| 联系电话 | 186 0918 9990 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆阳区大河塔镇西尧则村 |
| 备案部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发〔2017〕652号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 烟煤和无烟煤开采洗选 B0610 |
| 占地面积 （平方米） | 46666.67（70亩） | 绿化面积 （平方米） | 3200 |
| 总投资 （万元） | 1200 | 其中：环保投 资（万元） | 376 | 环保投资占 总投资比例 | 31.33% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年6月 |
| 一、项目由来 榆林市榆阳区是国家发改委、煤炭部确定的“全国重点采煤区”。作为榆阳区经济支柱和财政收入主要来源之一的煤炭生产加工行业，洗精煤行业既能满足榆阳区及榆林周边地区的需要，又会对榆阳区经济发展起到促进作用。 为进一步深化产品加工，增强市场竞争力，提高企业社会的经济效益，促进企业持续快速发展，陕西嘉瑞煤炭运销有限公司经过缜密的市场分析，拟投资1200万元新建120万吨/年洗选煤项目。 受陕西嘉瑞煤炭运销有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。评价人员经过现场踏勘、收集资料和综合分析，编制了本项目环境影响报告表，报环境保护主管部门审批。 二、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），属于鼓励类中第三项煤炭第2项：“120万吨/年及以上的高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效洗煤厂建设”。项目建设符合国家产业政策。 榆林市榆阳区发展改革局于2017年3月14日出具《关于陕西嘉瑞煤炭运销有限公司新建120万吨/年洗选煤项目备案的通知》（榆区政发改发〔2017〕121号）文件，同意本项目备案。项目对照榆林市人民政府办公室（榆政办发﹝2011﹞84号）文件《榆林市人民政府办公室关于加强和规范全市煤炭洗选项目管理工作的通知》中“二、严格准入标准（二）建设规模 原则上，新建项目产能不应低于120万吨/年；（六）环境保护 原煤必须采用封闭式储存，选后产品储存应采用煤仓或封闭式储煤场……”等相关规定；同时依据榆林市发展和改革委员会榆政发改发﹝2013﹞553号文《关于煤炭洗选项目管理工作有关事项的通知》，“一、下放项目审批权。按照事权利相统一的原则，煤炭洗选项目由县（区）投资主管部门审批（备案）”。项目建设符合榆林市地方产业政策。 （2）与煤炭政策符合性分析 根据《煤炭工业发展“十三五”规划》推进煤炭清洁生产，发展煤炭洗选加工，本项目建设符合“十三五”规划的精神。 《煤炭工业生态环境保护与污染防治技术政策》（征求意见稿），二、清洁生产（七）中要求“选煤厂应采用高效节能设备，减少电耗、水耗和介质消耗。淘汰不能实现洗煤废水闭路循环的洗选工艺和不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备”，本项目采用跳汰洗煤工艺，根据国内同类企业的运行实例，本项目粉尘可实现达标排放；同时本项目大气污染治理遵循了该政策第五款大气污染防治第二十九条“原煤破碎、筛分、转载等产尘环节应设置喷淋洒水装置，并配置集尘罩和高效除尘设施，煤炭输送应采用封闭式皮带走廊，煤炭储存宜采用筒仓、封闭式储煤场或防风抑尘网，防治煤尘污染。”的要求，因此，项目建设符合《煤炭工业生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。 《煤炭产业政策》（修订稿）第五章产业技术第二十七条：“支持洁净煤技术与装备研发与应用。发展自动控制、集中控制选煤技术和装备。研制和发展高效干法选煤技术、节水型选煤技术、……”，本项目采取的工艺是一种自动化程度高、高效的跳汰洗煤技术，符合《煤炭产业政策》要求。 因此，项目符合《煤炭工业发展“十三五”规划》、《煤炭工业生态环境保护与污染防治技术政策》及《煤炭产业政策》等相关政策的要求。 （3）与榆林市“多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表1，控制线监测报告见附件。 表1 本项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线监测报告》检测结果 备注 土地利用总体规划 改项目涉及有条件建设区，建议与国土部门对接 已于大河塔镇西尧则村签订土地转让合同，见附件 城镇总体规划 符合 林地保护利用规划 该项目涉及二级保护林地，建议与林业部门对接 正在办理林业手续 生态红线 符合 文物保护红线（县级以上保护单位） 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 因此，项目的建设符合榆林市“多规合一”约束性要求。 （4）项目选址可行性分析 项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村，租赁西尧则村土地（详见附件）。项目厂址所在区域为榆阳区金鸡滩循环经济产业园区规划范围内。目前，该园区管委会已出具项目符合园区规划的意见（榆区政金园发〔2017〕12号）文件，项目建设符合榆阳区金鸡滩循环经济产业园区规划。金鸡滩循环经济产业园于2012年4月经榆林市委批准成立，位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇、大河塔镇范围内，规划面积为41.8平方公里，该项目位于大河塔镇西尧则村，该项目建设与园区当前规划不冲突。 三、工程内容及规模 1、项目名称 陕西嘉瑞煤炭运销有限公司新建120万吨/年洗选煤项目 2、建设性质 新建 3、建设单位 陕西嘉瑞煤炭运销有限公司 4、建设地点 项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村。项目中心地理坐标为N38°35′41.92″，E109°57′40.13″。项目东、西、南侧均为荒地，北侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为北侧1200m处的西尧则村散户。项目地理位置，见附图一；项目周边关系，见附图二。 5、项目投资 项目总投资1200万元，其中环保投资376万元，占总投资31.33%。 6、建设内容及规模 项目总占地面积46666.67m2（70亩），新建120万吨/年洗选煤生产线一条，洗选煤加工区、业务区、生活区、辅助生产生活设施等，总建筑面积6100m2。 项目建设内容组成一览表，见表2。 表2 项目建设内容组成一览表 项目 组成 建设内容 主体工程 准备车间 封闭彩钢结构，建筑面积800m2，内设分级筛及破碎机各1台。 主厂房 彩钢结构，厂房建筑面积1000m2，年洗选原煤120万吨。主厂房内设置设置1台数控跳汰机（SKT-20），2台尾煤耙式浓缩机，2台压滤机（XMZG300/1500）、1座容积250m3循环水池等设备、设施。 储运 工程 原煤储棚 彩钢结构封闭式储棚1座。建筑面积2100m2，可储存1.6万吨原煤，约为项目4天用煤量。棚内设置1个受煤坑，原煤棚四周各设置1套喷淋设施，受煤坑上方设置1套喷淋设施，储棚进行防渗处理。 精煤储棚 彩钢结构封闭式储棚1座，建筑面积1000m2，可储存0.8万吨精煤，约为项目3天的产煤量，内部分隔成2部分，分别用于储存块精煤及末精煤，储棚进行防渗处理。 中煤矸石棚 彩钢结构，建筑面积500m2，用于中煤及矸石暂存，可储存0.4万吨煤矸石，约为项目7天的煤矸石产量，其中矸石由汽车运至榆林市昌荣新型建材有限公司用于制砖，中煤外售，储棚进行防渗处理。 煤泥储棚 彩钢封闭储棚1座，占地500m2，用于煤泥暂存，可储存0.4万吨煤矸石，约为项目10天的煤泥产量，煤泥由汽车运至榆林市昌荣新型建材有限公司用于制砖，储棚进行防渗处理。 输煤廊道 所有输煤廊道均全封闭，采用保温性彩钢板围护，共5条，分别为原煤储棚通往准备车间1条；准备车间通往洗选车间1条；洗选车间通往精煤棚、中煤矸石棚及煤泥棚各1条。 进厂道路 场内道路主道路宽12m，直线宽9m。场内硬化地面500m2，硬化地面可行车。 辅助工程 办公区 办公区采用框架结构，建筑面积180m2。 地磅房 砖混结构，建筑面积20m2，位于厂区门口位置 公用 工程 供水 洗煤用水为陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿疏干水（见附件），双山煤矿煤矿位于本项目南侧约20km处，可满足项目生产用水需求。生活用水自备水井提供。 供电 用电由大河塔镇供电系统提供，年用电量460.84万kWh。 供热 办公区供暖由一台电锅炉提供，锅炉满足本项目采暖需求。 环保 工程 废气 原煤棚 全封闭+上方设5个水雾喷头抑尘（原煤储棚四周设置4个，受煤坑上设置1个）。 转载粉尘 密闭运输通廊，入煤口落煤处设置1套喷淋设施。 洗选准备 车间 封闭+集尘罩（2台）+布袋除尘器（1台）+15m高排气筒（1根）。 产品棚 精煤储棚、中煤、矸石及煤泥棚各1座，均全封闭。 汽车运输 洒水抑尘+运输车辆加盖篷布。 废水 生产废水 地面冲洗水经过地漏收集回用于洗煤工序；煤泥水经浓缩后回用于洗煤工序。 初期雨水 厂区地势最低处设300m3初期雨水收集池，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于煤场洒水抑尘。 生活污水 生活污水经沉淀池沉淀后，用于厂区绿化、抑尘；厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。 事故水池 新建500 m3事故水池，用于产生设备发生故障时的洗选废水临时排放，设备正常运行后作为洗选用水回用，不外排。 噪声 生产设备 基础减振，设备均在车间内布置。 固废 矸石及煤泥 矸石煤泥临时储存在矸石煤泥棚内，除尘灰袋装临时储存在煤泥棚内，煤泥、矸石外售至榆林市昌荣新型建材有限公司，布袋除尘器除尘灰掺入中煤外售。 布袋除尘器 除尘灰 生活垃圾 环卫部门集中收集处置。 防渗 项目初期雨水收集池、循环水池、事故水池、各储煤棚、矸石棚及煤泥棚、车间、主厂房等使用水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 依托 工程 供水 洗煤用水为陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿疏干水（见附件），双山煤矿煤矿位于本项目南侧约20km处，可满足项目生产用水需求。生活用水自备水井提供。 供电 依托大河塔镇供电系统。 原煤 原煤由陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿提供，双山煤矿煤矿位于本项目南侧约20km处，由运输车辆拉送厂区（见附件）。 矸石、煤泥 煤泥、矸石定期外售至榆林市昌荣新型建材有限公司（见附件）。 7、原煤来源及产品方案 项目的煤源由榆阳区陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿提供，煤源有保证。供煤煤矿情况见表3，供煤协议见附件。 表3 供煤煤矿情况 序号 煤矿名称 供应量 1 陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿 1.2Mt/a 洗选产品：根据项目可研等资料精煤产量83.66万t，中煤12.05万t，矸石产量14.29万t，煤泥产量10万t。 8、主要原辅材料及用量 （1）原辅材料及原煤煤质，原辅材料消耗情况见表4；原煤煤质成分见表5。 表4 原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 吨产品消耗量 年用量 来源 1 原煤 -- 120万t 陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿 2 电 3.84kW·h 460.84万kW·h 大河塔镇供电系统 3 洗选补水 0.1m3 124500m3 陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿疏干水 表5 原煤煤质成分一览表 项目 全水份 （Mt%） 灰份 （Ad%） 挥发份 （Vdaf%） 全硫 （Std%） 低位发热量Qgr,ad （cal/g） 陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿 9.9 14.01 34.66 0.66 6144 （2）物料平衡 根据原辅材料消耗情况，确定洗选生产线物料平衡见表6；灰分平衡见表7；硫平衡见表8。 表6 项目物料平衡一览表 序号 投入 产出 原料名称 数量（万t） 产品名称 数量（万t） 1 双山煤矿 120 精煤 83.66 2 中煤 12.05 3 煤泥 10 4 矸石 14.29 合计 120 120 表7 项目灰份平衡一览表 序号 投入 产品 原料名称 用量(万t) 灰份(%) 灰份量(t) 产品名称 产品量(万t) 灰份(%) 灰份量(t) 1 双山煤矿 120 14.01 168120 精煤 83.66 9.39 78576 2 中煤 12.05 19.48 23485 3 煤泥 10 25.85 25850 4 矸石 14.29 28.14 40209 合计 120 168120 合计 120 168120 表8 项目硫平衡一览表 序号 投入 产品 原料名 用量(万t) 含硫率(%) 含硫量(t) 产品名称 产品量(万t) 含硫率(%) 含硫量(t) 1 双山煤矿 120 0.66 7920 精煤 83.66 0.59 4936 2 中煤 12.05 0.62 747 3 煤泥 10 0.78 780 4 矸石 14.29 10.19 1457 合计 120 7920 合计 120 7920 9、占地及平面布置 项目总占地面积46666.67m2（70亩）。为更好地满足生产工艺要求，结合场地地形条件、环保卫生、自然通风、自然采光、日照等条件及内外运输联系的要求，场地平面布置基本按照生产工艺要求布置，依照北~南方向，进入大门后首先为原煤棚、准备车间、主厂房、精煤储棚、中煤矸石棚、煤泥储棚。中间以输煤廊道连接。厂区总体布置工艺紧凑、物流顺畅，充分考虑消防、环保、安全，节约投资与占地，总体布局较为合理。项目总平面布置见，附图三。 10、主要生产设备 项目所用主要设备见表9。 表9 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号及规格 数量（台） 一 原煤受煤系统 1 受煤皮带 B800,L=98m,a=0°,V=2m/s 1 2 电振给煤机 GZY1020 1 3 毛煤皮带机 B800,L=63m,a=18V=1.6m/s 1 4 液下泵 WQ20 1 5 除铁器 RCDC-8A 1 6 原煤分级筛 YK2445，筛孔50㎜,F=10.8㎡ 1 7 手选皮带机 B1000,L=6m,a=0°,V=0.3m/s 1 8 破碎机 2PGC65120,入料﹤200㎜，出料﹤50㎜ 1 9 原煤皮带机 B800,L=63m,a=18°,V=1.6m/s 1 10 离心式通风机 Y10001-4 1 二 洗选系统 1 振动给煤机 GZY-K3625，a=5°，Q=300t/h 1 2 跳汰机 SKT-20 1 3 弧形筛 R2430，a=60 1 4 精煤脱水筛 ZK3660，F=21.6㎡ 1 5 精煤离心机 TLL1150 1 6 中煤斗式提升机 T4080，a=60 1 7 矸石斗式提升机 T3260，a=60 1 8 鼓风机 R601,Q=112m3/Min,h=39200Pa 2 9 空压机 OGFD10/8 2 10 旋流器入料泵 200LZ-750 2 11 分级浓缩旋流器组 NNX350*8 1 12 振动脱水筛 SZK3850,F=19 m2 2 13 浮选机 ZXJM-S12，V=4*12m3 2 14 精煤压滤机 XMZG300/1500 2 15 冲洗滤布水泵 IS80-50-200 1 16 尾煤压滤机 XMZG300/1500,快速 2 17 冲洗滤布水泵 IS80-50-200 1 三 浓缩系统 1 浓缩机 ￠24m 2 2 底流渣浆泵 100LZB-360 2 3 循环水泵 250LZ-630 2 4 排污液下泵 40LYZ-190 1 11、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，年工作180天，实行三班制（两班生产一班检修），每班8小时。 12、公用工程 （1）给排水 项目生产用水由陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿疏干水提供，通过水罐车将煤矿疏干水拉运至厂区采用水泥硬化防渗处理的蓄水池，定期补充项目生产用水；生活用水由自备水井提供。项目总用水量12734.01m3/d。 项目生产总用水量为12724.21m3/d，其中，洗煤生产补水量为427.3m3/d，原煤带入水量为714.11m3/d，循环水量为11582.8m3/d，重复利用率为93.1%。洗煤生产补水量为427.3m3/d，包括洗煤系统补水377.3m3/d、皮带走廊及地面冲洗用水20m3/d、雾化除尘装置用水为30m3/d。 厂区职工50人，生活用水按每人每天100L计，则生活用水量为5m3/d；绿化面积为3200m2，单位绿化面积用水量按1.5L/m2/d计，绿化用水量为4.8m3/d。 项目废水源主要为跳汰机洗煤产生的工艺废水、皮带走廊及地面冲洗废水。跳汰机废水产生量为11723.3m3/d，经浓缩池浓缩后，140.5m3/d由煤泥带走，剩余11582.8m3/d全部回用于洗煤工序；皮带走廊及地面冲洗废水产生量为16m3/d，经收集回用于洗煤工序，项目无工艺废水排放。生活废水主要为职工生活盥洗废水，产生量为4m3/d，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化、抑尘。厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。 项目给排水水量平衡情况见图一。 图一 项目给排水平衡图 单位m3/d 厂区车间和储煤场地面进行水泥硬化、防渗处理，并采用备用浓缩池作为事故池，当发生非正常工况时，事故废水排入事故池中，待事故处理完毕后，将事故废水由泵打入浓缩池处理，回用至生产洗煤工序。本洗煤厂的洗煤水闭路循环使用，项目厂区设置初期雨水池，可保证煤泥水处理不会外排，无生产废水外排。 （2）供热 项目生产周期为180天主厂房不供暖，办公区使用一台电锅炉供暖，锅炉满足本项目采暖需求。 （3）供电 项目用电由大河塔镇供电系统提供，年用电量460.84万kW·h，能够满足项目用电需求。 （4）集中控制系统 项目设集中控制室，担负全厂的生产管理和调度任务，负责受煤坑、原煤准备车间、主厂房、浓缩车间、产品输送等工艺设备的集中控制任务。 （5）员工住宿 项目建设宿舍，供职工使用。 13、预期投产日期 项目预期投产日期为2018年6月。 14、工程主要技术经济指标 工程主要技术经济指标，见表9。 表9 主要经济技术指标 序号 项目 单位 指标数量 备 注 1 原煤来源 陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿 2 洗煤厂设计能力 万吨/年 120 3 洗煤厂工作制度 天 330 4 洗煤方法 跳汰洗煤工艺 5 动力消耗 电 万Kwh/年 460.84 6 选煤厂总占地面积 m2 46666.67 70亩 7 劳动定员 人 50 8 投资总额 万元 1200 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置及交通 榆林市位于陕西省最北部，西邻甘肃环县、宁夏盐池县，北连内蒙古准格尔、伊金霍洛、乌审、鄂托克等4旗，东隔黄河与山西相望，南与陕西省延安接壤。北纬36.57°~39.35°和东径107.28°~111.15°之间，东西最大长度309公里，南北最大宽度295公里，总面积43578平方公里。 陕西嘉瑞煤炭运销有限公司新建120万吨/年洗选煤项目位于榆林市榆阳区大河塔镇西尧则村。项目中心地理坐标为N38°35′41.92″，E109°57′40.13″。项目东、西、南侧均为荒地，北侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为北侧1200m处的西尧则村散户。 地质构造 评价区地处鄂尔多斯高原南部，在大地构造上属于鄂尔多斯台向斜陕北台凹一部分，场区属于陕北台凹的中北部偏东，鄂尔多斯地台向斜的构造运动以升降运动为主，振荡幅度小，构造简单，无大型急剧褶皱和断层，长期以来属于一个相对稳定的地块。所见构造形迹，除中生代地层构成向北微倾的平缓单斜外（倾角1°~3°之间，最多不超过5°），很少有地层褶皱现象，更无断裂等大的构造形迹出现。 气象、气候 评价区跨中温带与暖温带之间的亚干旱区，属大陆性季风气候，四季分明。春季干旱多风，平均风速最大，大风最多。失墒严重，温度明显回升，平均日增温为0.2℃。由于受极地大陆冷空气团控制的时间长，受热带海洋暖气团影响短，所以一年里冬季长，夏季短，温差大，日照富，降水少，风沙多，季风气候特别明显。常年日平均气温8.6℃，最高气温在七八月份，曾达38.4℃；最低气温在一二月份，曾降至零下36.5℃。年平均高于30度的高温日42天左右，低于负20℃的低温日为7天左右。无霜期146天。年平均降水量397.8毫米，降水日76天。降水年际变化大，一年中冬干、春旱、夏秋多雨。晴天多，阴天少，日照丰富，光能资源居于全省前列。 水文地质 （1）地表水 全市共有大小河流115条，其中主要河流有无定河、佳芦河、秃尾河、大理河、小理河和黑木头河，大的支流有黑河则、马湖峪沟、九房沟、杨小川、大坪沟、柿子沟等13条，小的支流有88条，全县平均总流量约25立方米/秒，年平均径流量7.5亿立方米。地表径流特点：一是地区分布不均，二是季节分布不均，三是沟河洪水期、枯水期变幅大、泥沙含量高。评价区属黄土高原半干旱水文地质区，由降水和地下水注入河川形成地表径流，本次评价区地表水为秃尾河支流红柳河，红柳河位于项目东侧约16公里处，项目建设不会对红柳河地表水体产生影响。 （2）地下水 沙区地势平缓，沙土渗透性强，地下水丰富而稳定；丘陵沟壑区土层深厚，黄土疏松，透水性好，地下水埋藏较深。地表水和浅层水属淡水类型，深层地下水含有一定盐分。地下水补给来源主要是大气降水、灌溉回归水、渠道渗漏等。境内地下水蕴藏量为4300万立方米，其中风沙草滩区1300万立方米，无定河川道区为1120万立方米，丘陵沟壑区为1880万立方米，可利用水资源总量为2.1亿立方米，人均636立方米。本评价区地下根据含水层的岩性特征及地下水的产状，可分为松散岩类潜水和层状碎屑岩类潜水等类型。 矿产资源 榆林市已探明有资源储量的矿产15种。其中能源矿产有煤、石油、天然气3种，金属矿产只有铝土矿1种，化工原料非金属矿产有钠盐、镁盐和芒硝3种，建材及其它非金属矿产有水泥用灰岩、玻璃用砂岩、高岭土、砖瓦用粘土、水泥配料用黄土、泥炭等6种，水气矿产有地下水、矿泉水2种。榆林市矿产资源的主要特点是：能源和盐类矿产具突出优势，已探明储量巨大，资源远景相当可观，且分布集中。全市所拥有的矿产资源总量（潜在价值）占全省约95%，占全国约30%，堪称全国矿产资源丰富的第一（州）市。 动植物资源 （1）植物 区域内野生乔木主要有侧柏、刺槐、枣树、山杏、旱柳、青杨、水桐树、木瓜、臭臭椿等；野生灌木主要有怪柳、沙柳、沙棘、酸枣、拧条、樱桃树、野枸杞、黑沙蒿、白沙蒿、山榆红柳等；野生草本植物有茵陈蒿、甘草、苍耳、蒲公英、柴胡、车前子、知母、夏枯草等。 评价区域以沙化地为主，在低山丘陵区有少量耕地，农作物有谷子、水稻、豆类、大麦、小麦、玉米、洋芋等，油料作物有小麻、芝麻、蓖麻等。 （2）动物 评价区内无国家及省级生态保护的野生动物，大型动物已很少见，存量稍多动物有草兔、无尾兔、水老鼠、跳鼠、岩松鼠、黄鼠、田鼠、家鼠等。鸟类多见的有喜鹊、乌鸦、斑鸠、雀鹰、啄木鸟、野鸡、野鸭、家燕、麻雀等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 项目环境空气及地下水环境质量现状引用西安京诚检测技术有限公司于2017年5月6日至5月12日对《榆林市炳源工贸有限公司120万吨/年洗选煤项目》的监测数据。监测点距本项目东北2km处，区域为毛乌素沙漠边缘，环境质量状况良好，地形空旷，扩散条件良好，有利于污染物快速扩散，且评价区从2016年10月至今无新增较大污染源。因此，本次环评引用的监测数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求，监测数据有效且可行的。 声环境质量现状由内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2017年11月27至11月28日进行实地监测。具体监测内容如下，项目环境质量监测布点，见附图五。 1、环境空气质量现状 （1）监测项目及监测点位 根据功能区分布同时兼顾主导风向和均匀分布原则，环境空气质量现状监测数点共布设西尧则村1#、西尧则村2#、炳源洗煤厂厂区3个监测点，监测点具体位置，见表10。 表10 环境空气质量现状监测点一览表 编号 监测点位 方位 距离（m） 监测项目 1 西尧则村1# NE 1200 SO2、NO2、TSP、PM10 2 西尧则村2# SW 1500 3 炳源洗煤厂场区 NW 2000 （2）监测时间及频率 监测时间：连续监测7天。 监测频次：SO2、NO2、TSP、PM1024小时平均浓度每天采样不少于20小时；SO2、NO21小时平均浓度每小时至少45分钟采样时间，每日监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00。 （3）分析方法 采样及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）进行。 （4）评价方法 评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下： 式中：Pi—i污染物标准指数； Ci—i污染物实测浓度mg/m3； Coi—i污染物评价标准值mg/m3； （5）评价结果与分析 评价区环境空气质量现状监测结果见表11。 表11 污染物监测统计结果一览表 监测项目 监测点位 浓度范围 (μg/m3) 指数范围 最大超标 倍数 标准值 (μg/Nm3) 评价结果 SO21小时平均浓度 西尧则村1# 23~42 0.046~0.084 0 500 ＜1 西尧则村2# 28~49 0.056~0.098 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 29~45 0.058~0.090 0 ＜1 NO21小时平均浓度 西尧则村1# 24~48 0.120~0.240 0 200 ＜1 西尧则村2# 29~59 0.145~0.295 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 30~55 0.150~0.275 0 ＜1 SO224小时平均浓度 西尧则村1# 26~35 0.173~0.233 0 150 ＜1 西尧则村2# 30~42 0.200~0.280 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 30~40 0.200~0.267 0 ＜1 NO224小时平均浓度 西尧则村1# 32~42 0.400~0.525 0 80 ＜1 西尧则村2# 36~49 0.450~0.613 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 36~44 0.450~0.550 0 ＜1 TSP 24小时平均浓度 西尧则村1# 213~288 0.710~0.960 0 300 ＜1 西尧则村2# 239~297 0.796~0.990 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 230~293 0.757~0.976 0 ＜1 PM1024小时平均浓度 西尧则村1# 111~143 0.740~0.953 0 150 ＜1 西尧则村2# 115~149 0.767~0.993 0 ＜1 炳源洗煤厂场区 113~141 0.753~0.940 0 ＜1 由监测结果可知，各监测点SO2、NO21小时平均浓度，SO2、NO2、TSP、PM1024小时平均浓度的最大标准指数均小于1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，评价区环境空气质量良好。 2、地下水环境质量现状 （1）监测布点 本次评价设1个地下水现状监测点位，具体点位设置情况，见表12。 表12 地下水现状监测布点一览表 编号 监测点位 方位 距离（m） 监测项目 1 西尧则村水井1# E 2135 pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氰化物 2 西尧则村水井2# NE 860 （2）监测时间及频次 2017年5月6日至5月7日，监测2次。 （3）评价方法 采用单因子污染指数法，计算公式为： Pi＝Ci/Cis 式中：Pi――监测点某因子的污染指数； Ci――监测点某因子的实测浓度，mg/L； Cis――某因子的环境质量标准值，mg/L。 PH值评价采用如下模式： 当实测pH值≤7.0时，SPHi＝（7.0-pHi）/（7.0-pHsmin） 当实测pH值＞7.0时，SPHi＝（pHi-7.0）/（pHsmax-7.0） 式中：SPHi――监测点pH值的污染指数； pHi――监测点pH值的实测浓度； pHsmin――pH值的环境质量标准值下限； pHsmax――pH值的环境质量标准值上限。 （4）监测结果及评价结论 根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果，见表13。 表13 地下水现状评价结果统计 监测地点 监测项目 监测结果 执行标准及限值 GB/T14848-93 结论 05.06 05.07 西尧则村 水井1# pH 7.52 7.64 6.5~8.5 符合 总硬度(mg/L) 148 148 450 符合 溶解性总固体(mg/L) 190 260 1000 符合 硝酸盐氮(mg/L) 4.08 3.96 20 符合 亚硝酸盐氮(mg/L) 0.014 0.016 0.02 符合 氨氮(mg/L) 0.03 0.02 0.2 符合 氟化物(mg/L) 0.17 0.18 1.0 符合 氰化物(mg/L) 0.004ND 0.004ND 0.05 符合 西尧则村 水井2# pH 8.11 8.03 6.5~8.5 符合 总硬度(mg/L) 145 144 450 符合 溶解性总固体(mg/L) 198 214 1000 符合 硝酸盐氮(mg/L) 4.08 3.96 20 符合 亚硝酸盐氮(mg/L) 0.001ND 0.001ND 0.02 符合 氨氮(mg/L) 0.02ND 0.02ND 0.2 符合 氟化物(mg/L) 0.13 0.14 1.0 符合 氰化物(mg/L) 0.004ND 0.004ND 0.05 符合 由监测结果可知，区域地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准，区域地下水水质良好。 （3）声环境质量现状 ①监测布点 在项目东、西、南、北场界分别布设1个噪声监测点，共4个监测点。 ②监测因子 等效连续A声级（Leq）。 ③监测时间及频率 2017年11月27日、28日进行监测2天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。 ④监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 ⑤监测结果及分析评价 厂界声环境监测及评价结果见表14。 表14 声环境现状监测与评价结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点 东场界 南场界 西场界 北场界 2017.11.27 昼间 47.5 47.8 48.9 48.5 夜间 43.5 44.0 43.7 44.4 2017.11.28 昼间 47.3 48.8 47.6 48.3 夜间 44.9 43.5 44.7 43.6 评价标准 昼间 60 60 60 60 夜间 50 50 50 50 昼间 达标 达标 达标 达标 夜间 达标 达标 达标 达标 由表14分析可知，评价区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量现状良好。 （4）生态环境质量现状 项目占地为荒地，不占耕地及基本农田，区内全部为新月形沙丘及沙丘群地貌，地势南低北高，比较平坦。区内无基本农田，无生态保护区，主要为荒沙地，植被稀疏矮小，主要植被类型有灌丛、沙蒿、沙柳灌丛等，区内无国家保护野生动植物、自然保护区及珍稀、濒危和保护物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村。项目中心地理坐标为N38°35′41.92″，E109°57′40.13″。项目东、西、南侧均为荒地，北侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为北侧1200m处的西尧则村散户。项目所在区域不属于重点文物保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，见表15。 表15 环境保护目标及保护级别 环境 要素 保护目标 相对厂址 保护级别 方位 距离（m） 环境空气 西尧则村 NE 1200 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 永安村 NW 1500 声环境 厂界 -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 地下水 评价范围内地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 生态 厂址范围及周边 生态环境有所改善

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据榆林市环境保护局榆阳分局对项目环境影响评价执行标准的批复，本次评价执行如下标准： 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 5、生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中旱作农田标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期施工场执行DB/1078-2017《施工厂界扬尘排放值》表1中浓度限值，煤炭工业大气污染物无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4、表5的规定限值；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 2、项目所产生的污废水经处理设施处理后，综合利用，禁止外排，污废水实现零排放； 3、建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 4、固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据项目特点，污染物排放总量按浓度达标排放的原则进行监控，确定总量控制指标。 项目总量控制建议指标为： SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 施工流程及主要污染物产生情况，见图二。 图二 施工流程及主要污染源情况简图 运营期： 项目洗选工艺处理原煤120万吨/年，工艺流程简述如下： 项目采用水介跳汰洗煤工艺。具体工艺简述如下：将来自原煤储存在厂区原煤储棚，经皮带运输机运至准备车间进行分级后，部分块煤进入精煤棚，其他煤炭进入主厂房进行水介跳汰分选，跳汰分选出精煤、中煤、煤泥、矸石四种产品，洗煤生产用水作为循环水循环使用。 该项目工艺主要包括备煤、洗煤、浓缩和压滤等工序以及产品储运，根据项目特点将洗煤工艺流程及排污环节叙述如下： （1）备煤工序：原煤由自卸汽车运至原煤棚。原煤棚内设1个受煤坑，受煤坑内设1台电振给煤机，原煤由电振给煤机喂入皮带输送机，再由皮带输送机转载送入原煤筛分破碎车间，原煤在筛分破碎车间经电磁除铁器拣除原煤中铁器后进入筛孔为50mm的分级筛筛分；筛上物（＞50mm）经过手选皮带机（宽1000mm）人工除杂（木块、棉丝、大块矸石等）后由齿辊破碎机破碎至50mm以下；与筛下物一起，通过原煤皮带输送机运至主厂房洗选。 该工序污染源主要为原煤储棚产生的粉尘G1、受煤坑产生粉尘G2、输煤廊道产生粉尘G3、筛分破碎产生的粉尘G4，设备运转产生的噪声N1~N4，固废布袋除尘器除尘灰S3。 项目在受煤坑、储煤场四周设置水雾喷头抑尘；项目物料输运全部为密闭通廊，入煤口及落煤处设置1套喷淋设施以减轻粉尘对大气环境的影响；项目在破碎机、振动筛上方各安装1台集尘罩，集尘罩与设备间安装密封刷， 粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排；车间设备采取基础减振、铺设橡胶铺垫等降噪措施后，对周围声环境影响较小。 （2）洗选工序：项目洗选工序选用一台跳汰机对原煤进行洗选。其洗选原理为：粒径小于50mm不同密度的原煤粉在水介质中作垂直运动的过程中按密度分层。密度小的矿粒位于上层，密度大的矿粒位于下层。其物料运动过程分为三步，①在上升水流作用下，床层被冲起并逐渐松散，这时床层中的矿粒在水流的动力学作用下，首先被冲起的是密度小的细矿粒，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，最后是密度大的粗矿粒；②在上升水流末期，床层得到充分地松散，矿粒开始陆续沉降和分层，密度大的粗矿粒沉得快，位于下层，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，密度小的细矿粒沉得最慢，位于上层；③水流下降时，随着矿粒的沉降，床层逐渐紧密，粗矿粒沉到筛面上并失去活动性。 由上工序送来的原煤通过跳汰机前缓冲仓下的宽幅振动给料机喂入跳汰机中，原煤在跳汰机中完成分选作业，粒径13-50mm的精煤通过弧形筛、精煤脱水筛脱水后直接进入精煤皮带机；粒径0.5-13mm的精煤通过精煤离心机脱水后（水分控制在8%-10%），也进入精煤皮带机一起运至精煤棚作为产品精煤外售；中煤及矸石由斗式提升机从跳汰机底部提升后运至中煤矸石储棚；弧形筛和精煤脱水筛的筛下物流入分级浓缩旋流器的入料缓冲池，精煤离心机的离心液也进入入料缓冲池，然后用渣浆泵打入浓缩旋流器后进入4槽12m3浮选机进行选洗作业，浓缩旋流器组的底流到高频振动脱水筛回收粗颗粒精煤，浮选精煤用泵打入精煤压滤机脱水后，作为末精煤由精煤皮带机运至精煤棚。 该工序主要污染源为设备运转产生的噪声N5~N16、离心液W1和固废矸石S1。 （3）浓缩和压滤工序：浮选煤泥水进入耙式浓缩机（一开一备），底流经300 m3尾煤压滤机脱水后由煤泥皮带运至煤泥棚。耙式浓缩机的溢流线作为跳汰洗煤的循环水使用。 该工序主要进行尾煤的浓缩，上清液回用至洗煤工序；主要污染源为设备运转噪声N17~N18以及固废煤泥S2。 产品储运：项目所有精煤运至精煤储棚进行储存，中煤及矸石转运至中煤矸石棚，煤泥运至煤泥储棚，并采用汽车外运。煤泥、矸石定期外售。产品存储过程产生粉尘G5。 生产工艺流程及排污节点见附图四、表16。 表16 生产工艺排污节点一览表 类别 编号 污染源名称 污染因子 治理措施 产污特征 废气 G1 储煤场 粉尘 全封闭+ 5个水雾喷头抑尘（储煤场四周设置4个，受煤坑设置1个） 连续 G2 受煤坑 粉尘 间歇 G3 输煤廊道 粉尘 密闭运输通廊，入煤口落煤处设置1套喷淋设施。 间歇 G4 筛分破碎车间 粉尘 集尘罩（2台）+布袋除尘器（1台）+15m高排气筒（1根） 连续 G5 产品棚 粉尘 精煤储棚、中煤矸石棚及煤泥棚各1座，均全封闭。 连续 废水 W1 离心分离 SS 至浓缩池 连续 W2 煤泥浓缩 SS 至循环水池回用洗煤 间歇 W3 煤泥压滤 SS 至循环水池回用洗煤 间歇 噪声 N1 电振给煤机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 间歇 N2 原煤分级筛 Leq(A) 基础减震、厂房隔声、筛板溜槽转载部位采用橡胶铺垫 间歇 N3 手选皮带机 Leq(A) 厂房隔声 连续 N4 破碎机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 连续 N5 振动给煤机 Leq(A) 基础减 、厂房隔声 间歇 N6 跳汰机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 连续 N7 弧形筛 Leq(A) 基础减震、厂房隔声、筛板溜槽转载部位采用橡胶铺垫 连续 N8 精煤脱水分级筛 Leq(A) 基础减震、厂房隔声、筛板溜槽转载部位采用橡胶铺垫 连续 N9 精煤离心机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 连续 N10 中煤斗式提升机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 间歇 N11 矸石斗式提升机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 间歇 N12 鼓风机 Leq(A) 加装消音器、基础减震、厂房隔声 连续 N13 空压机 Leq(A) 加装消音器、基础减震、厂房隔声 连续 N14 振动脱水筛 Leq(A) 基础减震、厂房隔声、筛板溜槽转载部位采用橡胶铺垫 连续 N15 浮选机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 连续 N16 精煤压滤机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 连续 N17 浓缩机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 连续 N18 尾煤压滤机 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 连续 N19 各类水泵 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 连续 固废 S1 跳汰机 煤矸石 外售 间歇 S2 压滤机 煤泥 外售 间歇 S3 布袋除尘器 除尘灰 外售 连续 原煤可洗选性分析： 根据企业提供资料，将原煤供应煤矿的混煤进行筛分组成分析。综合原煤筛分试验综合结果，见表17。 表17 综合原煤筛分试验结果表 粒度mm 产品名称 产率r% 灰分Ad% 硫分% ＞150 煤 7.9 8.47 0.21 矸石 0.15 78.56 1.33 小计 8.05 9.78 0.23 150-100 煤 13.03 5.94 0.19 矸石 1.56 73.15 1.12 小计 14.59 13.13 0.29 100-50 煤 23.04 9.90 0.24 矸石 7.64 80.81 1.47 小计 30.68 27.56 0.55 ＞50合计 43.97 8.47 0.21 50~25 煤 17.62 8.84 0.19 25~13 煤 2.413 8.07 0.21 13~6 煤 2.158 8.54 0.22 6~3 煤 1.824 9.78 0.22 3~0.5 煤 1.254 10.10 0.23 0.5~0 煤 0.481 12.27 0.23 中煤 10.04 19.48 0.52 煤泥 8.33 25.85 0.66 矸石 11.91 28.14 0.85 合计 100 14.01 0.46 由综合原煤筛分试验资料可知，+50mm级煤产率为43.97%，灰分为8.47%，硫分为0.21%。虽然大块物料较多，但主要是原煤含量高，而矸石含量则相应较少。25~13mm级产率为2.413%，灰分为8.07%。25~3mm区间各级含量较均衡。-0.5mm级含量很少，仅占0.481%，灰分为12.27%，主导粒级为100~25mm。-6mm区间各级随着粒度减小，产率逐渐减少，而灰分也随之增加，但增加幅度不大。说明原煤开采质量较高，原煤煤质较硬、煤不易碎，但矸石较易碎，且有轻度泥化现象。 综合原煤浮选试验结果，见表18。 表18 综合原煤浮选试验结果表 密度 g/cm3 产率 r,% 灰分 Ad,% 浮物累计 沉物累计 分选密度±0.1(g/cm3)含量，% 产率r,% 灰分Ad,% 产率r,% 灰分Ad,% 密度g/cm3 产率,% -1.30 28.81 3.01 28.81 3.01 101.29 16.68 1.3 89.89 1.30-1.40 49.39 5.77 78.20 4.75 72.48 22.11 1.4 62.69 1.40-1.50 5.15 15.04 83.35 5.39 23.09 57.07 1.5 8.26 1.50-1.60 2.04 24.01 85.39 5.83 17.94 69.13 1.6 3.68 1.60-1.70 1.16 36.94 86.55 6.25 15.90 74.92 1.7 10.03 1.70-1.80 0.51 37.7 87.06 6.43 14.74 77.91 1.8 6.76 1.80-2.00 1.23 46.88 88.29 7.00 14.23 79.35 1.9 7.39 ＞2.00 13.00 82.42 101.29 16.68 13.00 82.42 小计 100 8.61 煤泥 0.77 32.32 合计 100 14.86 根据综合原煤浮选试验结果可知，+2.00密度级沉物含量为13.00%，灰分为82.42%，灰分较高，说明矸石较纯，且+2.00密度级物料的热值较少。 由于+2.00密度级物料含量不高，洗选过程中不会对精煤产率产生较大影响，对经济效益有积极作用。该煤种-1.4密度级含量为78.20%，灰分为4.75%，表明在实际分选过程中，主洗作业要获得灰分≤9.00%的精煤是可以实现的，同时由于精煤含量较高，该煤种洗选后经济效益可观。 考虑煤泥的污染问题，原煤分选后+0.5mm粒度级的精煤产品灰分定为9.39%。采用跳汰分选工艺，实际分选密度为1.522，理论分选密度1.559，此时±0.1含量为6.861%。 综上所述，入洗原煤的可洗选性属于易洗选。

主要污染工序： 施工期： （1）废气：施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建筑垃圾的装运、建筑材料的装卸、搅拌等过程中，由于外力而产生的尘粒在空气中悬浮而造成的，其中建筑材料装卸造成的扬尘最为严重； （2）废水：主要为生活污水、施工车辆和机械的洗刷废水。施工人员生活废水沉淀后抑尘，不外排；车辆及机械洗刷废水经临时沉淀池沉淀后，回用或用于施工场地抑尘洒水； （3）噪声：主要噪声源是不同施工作业时段采用机械产生的噪声和振动。主要噪声源包括地基开挖阶段采用挖土机、推土机、运载车等；主体浇筑阶段主要有安装和拆卸模板时的打击声，另外还有卷扬机、搅拌机、捣振棒等机械噪声； （4）固废：主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾两类。建筑垃圾主要成分为碎石、泥土、混凝土、灰碴、钢筋头、破砖、包装箱、塑料、废木条、木板等。生活垃圾主要为生活区的日常垃圾。 运营期： （1）废气：主要为原煤储棚粉尘，受煤坑粉尘、输煤廊道转载粉尘、运输扬尘、洗选准备车间粉尘、产品储煤粉尘； （2）废水：主要来自洗煤工序产生的煤泥水、皮带走廊冲洗废水、地面冲洗废水及生活废水； （3）噪声：高噪声源主要为洗选准备车间、洗选主厂房、浓缩车间、泵房等机械动力设备噪声及进、出厂道路交通噪声等； （4）固废：主要是洗选矸石、煤泥、布袋除尘器除尘灰及生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排 放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储煤棚 | 粉尘 | 24t/a | 9.6t/a |
|  | 原煤筛分破碎 |  | 2660mg/m3；63.2t/a | 26.6mg/m3；0.632t/a |
| 水污染物 | 洗煤废水 | SS | 76922mg/L，901.8t/a | 0t/a |
|  |  | COD | 620mg/L，7.3t/a | 0t/a |
|  | 皮带走廊及 地面冲洗水 | SS | 2000mg/L；2.64t/a | 0t/a |
|  | 生活废水 | COD | 300mg/L，0.39t/a | 0t/a |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.026t/a | 0t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.33t/a | 0t/a |
| 固体废物 | 压滤机 | 煤泥 | 10万t/a | 外售至榆林市昌荣新型建材有限公司 |
|  | 跳汰机 | 矸石 | 14.29万t/a |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 62.568t/a | 掺入中煤外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 8.25t/a | 环卫收集处置 |
| 噪 声 | 噪声主要为跳汰机、筛分机、振动筛及离心机等设备运行时产生的噪声，声压级为70~95dB(A)。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响。 |
| 其 它 | 事故池、原煤棚、精煤棚、中煤矸石棚、煤泥棚、车间、主厂房使用水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。项目厂界及周边经行绿化，种植树木和草坪，绿化率6%，绿化面积为3200m2。 |
| 主要生态影响： 工程施工期生态影响主要表现为水土流失和植被破坏。工程建设压占、破坏这部分土地上的植被。这种影响属高强度、低频率、局地性的破坏了原有生态环境的自然性，干扰了地面植物和野生动物的繁殖、迁移和栖息，在一定程度上影响了生态环境的类型和结构。 建设单位应在划定的施工区建设，确保施工期间对周围生态环境的影响控制在较小的范围内。为防止施工期对生态的破坏，土石方开挖阶段最好避开雨季，若雨季施工，要有排水、挡土、土工布围遮挡等措施，对进场道路和场内施工主干道路面进行硬化，同时做好厂区台阶面的边坡防护、加强周围绿化种植，确保道路路基及台阶面的边坡稳定，以防水土流失。 |
| 环境影响分析 施工期环境影响分析： 工程建设期对环境的影响主要为工程施工占地影响，施工过程中产生的扬尘污染，施工废水和生活污水对当地水环境的影响，建筑和生活垃圾对景观和植被的破坏，以及施工活动对生态环境的影响，施工机械噪声污染等，施工期对环境影响持续时间较短，这些影响大多是短暂的、可逆的。 1、大气环境影响分析 项目施工期对大气环境的影响，主要是各类储棚、初期雨水池等施工作业扬尘。 作业扬尘的多少及影响程度的大小与施工场地条件等诸多因素有关，是一个复杂且难以定量的问题。因此本次评价通过类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比某施工现场所做的扬尘实测资料，扬尘产生情况见表19，大气TSP浓度变化情况见表20。 表19 某施工现场工地扬尘污染情况 单位：mg/m3 监测 位置 工地上风向50m 工地内 工地下风向 备注 50m 100m 150m 范围值 0.303-0.328 0.409-0.759 0.434-0.538 0.356-0.466 0.309-0.336 平均风速2.5 m/s 均值 0.317 0.596 0.487 0.390 0.322 表20 不同距离TSP浓度变化表 单位：mg/m3 距工地距离(m) 10 20 30 40 50 100 备注 场地未洒水 1.75 1.30 0.78 0.365 0.345 0.330 春季 测量 场地洒水 0.437 0.350 0.310 0.265 0.250 0.238 由上表可知：①在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较多，当风速为2.5m/s时，工地内的浓度为对照点的1.9倍；②由于榆林市年平均风速为2.5m/s，对比上表可知，当不采取抑尘措施，施工扬尘影响范围一般为下风向150m范围内。当采取抑尘措施，项目施工场地产生的扬尘不会对周围环境空气产生明显影响。 为减轻项目施工对周围环境的影响，拟采取如下措施： ①建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石、土方等散体材料必须覆盖； ②建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清； ③施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化并保持清洁，定时进行洒水抑尘； ④运输车辆必须对货物进行封闭遮盖，限制运输车辆的行驶速度，定期清洗车辆，保持车辆清洁。 工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 建筑施工期间的废水包括施工废水和施工人员的生活污水。 施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀处理后回收利用；施工人员生活污水主要为盥洗水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 项目施工期不设施工营地，施工人员食宿依托周边村庄，且施工期废水产生量较小，施工废水和生活污水妥善处理后，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工现场噪声主要是施工机械的设备噪声。经采取选用先进的低噪声施工设备和技术；合理安排施工时间和施工进度等措施后对周围环境影响较小，施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固废主要来源于建筑施工中的建筑垃圾（如水泥、砖瓦、石灰、砂石等）和施工人员生活垃圾，虽然这些废物不含有毒有害成分，但如果处理不当，可能对环境景观、地表地下水体和土壤形成破坏；如在施工场地指定地点储存，并采取洒水、设置围挡等保护措施，由环卫部门统一处置，则不会形成二次污染，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 工程施工期的场地平整、建筑施工等活动，土壤和植被将受到扰动和破坏，减少了区域内的生物量，改变项目所在地的土地利用类型。挖填方增加水土流失。 （1）土地利用类型的影响 项目总占地面积为46666.67m2（70亩），全部为荒地。施工临时占地全部在项目用地范围以内。 项目占地改变了土地的利用方式，减小了荒地的面积，但占地面积较小，仅对局部土地利用类型有所改变，不会改变土地利用总体类型。且项目建成后，加强绿化，在一定程度上补偿了这种改变。 （2）对植被的影响分析 项目区植被类型属荒地，土壤类型以黄绵土为主，土壤腐殖质层厚度30cm左右。施工期活动会使占地范围内植被全部遭到破坏，代之出现的是人工栽植的绿化植被。工程占地范围内破坏的植被均为区内的常见种或广布种，不会对当地植物群落的种类组成产生影响，也不会造成植物物种的消失，总体看来，工程对当地植被的影响是可以接受的。 （3）施工期的减缓措施 ① 工程措施 施工前对临时占地进行表土剥离，用于施工结束后绿化覆土。施工结束后，及时清理地表，对施工场地进行表土回填、土地平整，以便恢复植被。在工程完工后，对周边临时占地、吊装场地等临时施工设施区进行土地平整，及时进行植被恢复。 ② 临时措施 办公区建筑建设完成后进行基础回填，因此在施工过程中在临时堆土周边设置临时装土袋挡墙拦挡；对堆积的剥离表土周边设置临时拦挡。临时苫盖：施工期间对堆积土体表面及临时施工面采用纤维布苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目建成后运营期间对环境空气的影响主要有：原煤储棚粉尘、转载粉尘、准备车间筛分破碎粉尘、产品储存粉尘。具体分析如下： （1）原煤储煤棚粉尘 原煤汽运至封闭式彩钢储煤棚中，储煤棚建筑面积2100m2，在原煤输入、受煤过程中产生一定量的粉尘受煤坑位于原煤储棚内，原煤棚设4套洒水喷淋设施，受煤坑设1套洒水喷淋设施，可有效抑制的粉尘的产生，根据《工业污染核算》（中国环境管理学院 毛应淮）：煤炭堆存时煤尘初始产生量为2kg/吨煤▪年（无封闭、不喷水条件下），通过封闭、喷水等措施后产生量可减少60%，项目储煤棚最大可储存1.6万t原煤，则原煤堆存时煤尘产生量为71.11kg/d，均为无组织排放。根据污染源强分析，采用估算模式面源模型预测颗粒物无组织排放情况。估算结果如下： 经计算项目颗粒物厂界浓度最大值为0.7226mg/m3，厂界粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值要求。 （2）洗选准备车间筛分及破碎粉尘 洗选准备车间内分级筛设在密闭厂房内，原煤在原煤棚受煤坑内通过封闭皮带通廊输送至原煤筛分、破碎工序，根据《中国科技论文在线 选煤厂粉尘治理实践》（辽宁工程技术大学 陈鹏）：原煤在筛分破碎时粉尘最大产生浓度为2660mg/m3，布袋除尘器排风量为4500m3/h，则粉尘产生量为63.2t/a，项目在破碎机、振动筛上方各安装1台集尘罩，集尘罩与设备间安装密封刷，集气罩收集效率约90%，2台集尘罩收集粉尘后共同通过1套布袋除尘器处理，处理效率为99%，处理后的粉尘排放浓度为26.6mg/m3，经过1根15m高排气筒排放。粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中要求（80mg/m3，设备去除效率＞98%）。 （3）转载输运及成品储存粉尘 项目皮带输送机布置在封闭式的走廊内，从原煤棚→洗选准备车间→洗选主厂房→产品煤转载点→产品煤卸料点胶带输送走廊均实行封闭式运煤，在皮带转载点溜槽落料点处采用在导料槽两端增加密闭挡帘并喷水的方式来防止煤尘的外逸。转载无组织逸散粉尘量极少，不会对大气环境产生影响。 产品储棚粉尘本项目洗选生产线产生的精煤、矸石、中煤、煤泥分别储存在全封闭的储棚内，由于精煤、矸石、中煤、煤泥的含水率较高，不易起尘，同时矸石、煤泥及时清运，扬尘极少。通过以上措施，项目厂界无组织粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值要求。 （4）运输扬尘 该项目原煤的运入与精煤的运出全部采用汽车。项目建成运行后，原煤、产品年总运量约为240万吨，每天运输总量为7272吨左右，需要载重为50t的汽车146辆。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区，引起道路扬尘量增加，影响到沿途所经地的环境空气质量。 工程交通运输起尘采用以下公式进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h（以40km/h计）； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2（以0.12kg/m2计）； M——车辆载重，t/辆（重车约50.0t）； L——运输距离，km（0.8km）； Q——运输量，t/a（本工程约240万t/a）。 经计算，运输期间的扬尘污染与汽车行驶速度、道路表面粉状物料含量密切相关，表21给出了汽车行驶在由散状物料的道路上时的起尘强度估算结果，表22给出了汽车行驶时扬尘污染扩散结果。 表21 汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量 路面粉状物料量（kg/m2） 0.1 0.15 0.2 0.25 汽车行驶道路起尘强度（mg/s·m） 0.34 0.45 0.55 0.65 注：汽车行驶速度按40km/h估算。 表22 汽车行驶时道路扬尘扩散浓度计算结果 单位：mg/m3 距离（m） 道路表面物料量（kg/m2） 0.1 0.15 0.2 0.25 2 0.0928 0.1228 0.1501 0.1774 5 0.0191 0.1180 0.1442 0.1704 10 0.0836 0.1106 0.1352 0.1598 15 0.0787 0.1041 0.1273 0.1504 20 0.0743 0.0984 0.1202 0.1421 25 0.0704 0.0932 0.1139 0.1346 30 0.0669 0.0886 0.1082 0.1279 由表22可以看出，汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2~30m范围内的影响较大。 为减小对周边大气环境的影响，项目运输采取以下措施： ①厂区至公路连接线全部水泥硬化，平时注意道路的维护； ②加强物料的运输及装卸管理。为减少运输扬尘，不得使用拖拉机和农用汽车运输，物料运输车辆采用加盖篷布货运汽车运输； ③汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输物料的汽车不应超载（或物料装得过满）； ④物料存放在相应的储存场所，厂区内主要运输道路两侧适当的位置建议设置喷水管道系统，以方便随时对道路的洒水，清扫路面，最大限度减少物料运输产生的交通扬尘。 运输车辆遮盖苫布，进场道路定期洒水。结合上述措施能够有效控制粉尘的污染，降尘率约98%，排放量约0.336t/a，粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中标准要求，项目产生的粉尘对周围环境影响较小。 （5）大气污染物产生排放汇总 项目大气污染物产生及排放情况，见表23。 表23 运营期大气污染物产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 标准（mg/m3） 原煤储煤棚 粉尘 24 2.4087 9.6 0.7226 1.0（无组织） 准备车间 粉尘 63.2 2660 0.632 26.6 80（有组织） 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目营运期废水主要为跳汰机洗煤产生的工艺废水、皮带走廊、地面冲洗废水及生活废水。 ①正常工况下 跳汰机废水产生量为11723.3m3/d，经浓缩池浓缩后，140.5m3/d由煤泥带走，剩余11582.8m3/d全部回用于洗煤工序；皮带走廊及地面冲洗废水产生量为16m3/d，经收集回用于洗煤工序，项目无工艺废水排放。生活废水主要为职工生活盥洗废水，产生量为5m3/d，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化、抑尘。厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。 项目场内降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量，按下列公式进行计算： 式中：Q--初期雨水流量，L/s； Ψ--径流系数，取0.7； q--暴雨强度（L/s•ha）； F--汇水面积； P--暴雨重现期，取2； t--降雨历时，，其中，t1为地面积水时间，取15min；t2为管渠流行时间，取20min；m为延缓系数，取2.0。 经计算，初期雨水量为238m3，故评价要求在厂区地势最低处设300m3初期雨水收集池，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于煤场洒水抑尘。 ②事故情况下 在事故情况下废水将暂时排入事故池（500m3）中，待设备正常运行后，处理回用于洗煤工艺，因此事故情况下的废水得到有效处置，不外排。 项目处在正常工况下不产生污染物。企业事故排放池使用不当，会导致选煤废水直接进入项目所在地的地表水体，进而污染地下水。在对地表水体造成严重污染的同时，由于地表水体中的相关污染物直接下渗又会进一步影响到地下水环境的水质。厂址区污染物如表所示（单位mg/L）： 表24 厂址区污染物表 COD BOD NH3-N 事故池出水 70 50 15 根据地下水溶质运移规律，污染物在地下水中运移速度的上限为地下水实际运移速率，但污染物由于降解以及吸附的原因，会在沿途输送过程中发生运移减速及质量衰减。污染物的降解由液相降解速率（）控制，而污染物的减速由吸附常数（）控制。一般地，地下水溶质运移过程可以使用下面的数学方程来描述： 其中： ：水环境中污染物的浓度； ：时间； ：沿水流动方向的坐标，亦即土壤深度； ：污染物运动的弥散系数； ：土壤孔隙中水运动速度； ：土壤密度； ：土壤孔隙度； ：固相污染物浓度； ：水相一阶降解反应系数；1 ：即污染物溶质从水相中吸附到固相的土壤中的速率。根据线性吸附假定，有： 其中为线性Freundlich吸附常数。 把上式代回原方程可得： 其中： 该系数为阻滞系数，因其具有是污染物迁移减慢的效果，原因在于固相颗粒吸附液相中的污染物从而减缓了它的运动。 悬浮颗粒不进入溶液，容易被松散层和基岩捕获，在计算中不作考虑。厂址地区下伏潜水地层多为粗砂至细砂构造，单元颗粒较大，比表面积较小，对于污染物的吸附作用有限，故计算中统一考虑Kd值为0，即污染物不会在吸附作用下减缓在地下水中的运移速率。石油类污染物种类繁多，根据碳链长度不同降解速率有很大差异，在此根据保守的原则不考虑其在土壤中的降解。无机盐类/氯离子因种类复杂且无具体数据，根据保守的原则不考虑其在土壤中的降解与吸附。由此，再根据相关研究可确定本计算中可降解污染物化学物性参数：BOD为0.3day-1，COD为0.1 day-1，氨氮为0.25 day-1。其对应的半衰期可由以下公式计算： Kl = （ln2）/ t1/2 式中：t1/2为可降解物质的半衰期，即：浓度降到原来一半所需的时间。 由此可计算出BOD，COD和氨氮的半衰期分别为2.3天，6.9天，2.8天。根据上表所列的污染物浓度，如果事故池出水系统发生泄漏，这些可降解污染物将分别在第91.6天，85天，第101天时浓度降至0.001mg/L，即认为完全降解。在此时间范围内，地下水将仅能运行26.1m，43.0m，和28.8m。由此可见在即使在厂区事故泄露状态下，也不会通过地下途径对下游潜水水质造成实质性影响。 （5）防渗措施 由于国家未颁布本项目相关行业污染控制标准或防渗技术规范措施，因此本次评价根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出分区防渗要求。天然包气带防污性能见表25，污染控制难易程度见表26。 表25 污染控制难易程度分级表 污染物控制难易程度 主要特征 本项目情况 难 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 -- 易 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 易 表26 天然包气带防污性能分级表 分级 包气带岩土的渗透系数 本项目情况 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定. -- 中 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 厚度为1.0-1.2m，渗透系数k大于1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定，属于“中”。 弱 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 -- 根据表25、26，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境中》（HJ 610-2016发布稿）中地下水污染防渗分区参照表，本项目地下水污染防渗分区情况见表27。 表27 本项目地下水污染防渗分区表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 简单防渗区 中 易 其它类型 一般地面硬化 根据表27，结合本项目情况，评价提出地下水污染分区防渗措施，见表28。 表28 本项目地下水污染防渗措施 区域划分 主要特征 生产区厂房内、储棚内 及外部空地地面、生产区内浓缩池 全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，采取三合土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青 根据上述分析，本项目厂区地下水虽主要沿水平方向排泄，但也有极少量在运移过程中缓慢下渗补给潜水层。为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水的跑冒滴漏。 本工程采取的措施均为国内同类企业常用措施，采取上述措施后，污染物渗入地下的量极小，因此，工程防渗措施可行。 （2）地下水环境影响分析 项目所产生的污废水经处理设施处理后，回用于洗煤工序，禁止外排，污废水实现零排放，项目所产生的生活废水主要为职工生活盥洗废水，产生量为4m3/d，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化、抑尘，厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。因此项目生产废水不会对地下水造成影响。 3、声环境影响分析 项目运营期间，项目跳汰机、筛分机、破碎机、脱水筛、鼓风机及离心机等设备将产生噪声，设备本身噪声级在75~95dB(A)，在采取基础减震和厂房隔声等措施后，噪声被控制在75dB(A)以下，噪声源强及布局表见表29。 表29 项目噪声源强及布局表 编 号 设备名称 厂房外1m 声压级 采取的措施 措施后厂房外1m 声压级dB（A） 1 准备车间 原煤筛分机 90 减震、置于厂房内 75 2 原煤破碎机 95 80 3 主厂房 跳汰机 90 基础减震、风机安装消声器、置于厂房内，厂房设隔声门窗 75 4 精煤脱水弧形筛 90 75 5 精煤脱水筛 95 80 6 离心脱水机 90 75 7 精煤泥浓缩旋流器组 90 75 8 精煤泥振动弧形筛 90 75 9 鼓风机 95 75 10 精煤泥离心脱水机 90 75 11 矸石、中煤斗式提升机 95 80 12 煤泥压滤机 75 65 13 耙式浓缩机 85 70 14 循环水泵 80 60 由于本项目选用的设备中大部分为高噪声设备，项目拟采取的噪声防治措施包括： ①总平面布置时尽量将生产高噪声的设备集中布置，高噪声设备尽量远离生活办公区；设备选型时，主要设备基本符合《工业企业噪声卫生标准》； ②从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如破碎机、振动筛、鼓引风机等设备置于室内，利用建筑物隔声； ③在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地布置花坛、种植草坪美化环境； ④运营期应加强调度管理，尽量减少夜间运输； ⑤项目运输车辆沿线经过村庄时，对村庄居民生活会造成一定影响，对于运输过程产生的噪声，采取严格管理措施，运输时间尽量避开居民休息时间（22:00-06:00和12:00-2:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛等措施来降低运输噪声对环境产生的影响。 噪声预测影响： （1）预测方案 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）。 （2）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb —预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）厂界噪声预测结果 根据预测模式，计算出厂界噪声预测结果见表30。 表30 噪声预测结果 单位：dB（A） 序号 预测点名称 贡献值 1 东厂界 34.5 2 南厂界 39.8 3 西厂界 40.6 4 北厂界 36.2 项目4个厂界噪声贡献值在34.5-40.6dB（A）之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目建成后对声环境的影响较小，不会对最近敏感点西尧则村产生明显影响。 4、固体废物影响分析 项目固体废物主要为洗选矸石、煤泥、布袋除尘器除尘灰及生活垃圾。煤矸石产生量为14.29万t/a、煤泥10万t/a、布袋除尘器除尘灰62.568t/a、生活垃圾8.25t/a。 （1）矸石、煤泥 项目矸石暂储存于矸石棚中，定期外售；浓缩产生的煤泥经压滤后，由皮带输送机运至煤泥棚，定期外售。矸石、煤泥储棚地面全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，采取三合土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1×10-7m/s。矸石、煤泥，定期外售至榆林市昌荣新型建材有限公司。根据现场调查榆林市昌荣新型建材有限公司产量年产2000万块空心砖，且没有满负荷运行，位于本项目西南侧约45km处，可满足煤泥及矸石的处理。 （2）布袋除尘器除尘灰 项目洗选准备车间设置了布袋除尘器，在运行过程中会产生少量除尘灰，产生量为62.568t/a，全部为煤尘，掺入中煤外售。 （3）生活垃圾 项目定员50人，年产生生活垃圾8.25t/a，环卫部门集中收集处置。 各污染物的产生量及处置方式，见表31。 表31 项目固体废物产生情况及处置方式 固废名称 产生量（t/a） 处置方式 矸石 142900 矸石煤泥临时储存在矸石煤泥棚内，除尘灰袋装临时储存在煤泥棚内，煤泥、矸石外售至榆林市昌荣新型建材有限公司，车间除尘灰掺入中煤外售。 煤泥 100000 布袋除尘器除尘灰 62.568 生活垃圾 8.25 环卫部门集中收集处置 项目产生的固废全部能够得到妥善处置，不直接排入外环境，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析及保护措施 项目建设期结束后，临时生态影响随着施工期的结束而消失，由于永久占地和长期生产所造成的生态影响在运营期开始显现出来。评价从土地利用、生态敏感性与脆弱性、植被破坏等方面对运营期环境影响进行分析。 （1）土地利用影响分析 项目土地利用方式为荒地，本项目占地永久占地，工程占地永久改变了土地利用方式。 （2）生态敏感性和脆弱性影响分析 项目区域气候干燥，植被覆盖度较低，野生动物较少，无大型野生动物出没。 人为活动对于区域生态环境影响较大，但在相应的生态恢复和补偿措施严格落实的情况下，不新增其它影响。 （3）植被破坏影响分析 企业建成后的植被主要是厂区绿化。项目运行期的植被影响主要是大气污染物排放影响。 （4）生态影响的恢复措施 工程建设对评价区的生态环境不可避免的产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。 生态恢复实质上就是被破坏生态系统的有序演替过程，这个过程使生态系统可能恢复到原来的状态。但是，由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用取向影响，生态恢复并不意味着在所有场合下都能够或必须使恢复的生态系统都是原来的状态，生态恢复最本质的目的就是恢复系统的必要功能并达到系统自然维持状态。对于本项目而言，具体有以下措施： 在生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离带，防止污染扩散。道路的绿化以种植行道树为主，选择适宜当地的树种进行栽种，形成沿道路绿化带，尽量提高厂区的绿化率。 （5）水土流失防治措施 恢复厂区内部分植被，达到相应的要求。 护坡：场地四周坡度较大，采用护坡工程，减少水土流失，坡面绿化。 场地排水：按照厂区地形高低，修建排水沟，使场地外的来水不对厂区造成冲击，又能使厂区内的雨水及时排走。 厂区内硬化、绿化：对厂区内专用的堆放场进行硬化。对各种建筑物之间的空地，结合场地内的不同功能区进行美化和绿化。 6、环境监测 项目建成投产后，公司可委托当地环境监测站定期对项目污染源及环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。项目运营期环境监测计划，见表32。 表32 监测计划一览表 监测类别 环境要素 监测点位 监测项目 监测频次 污染源 监测 废气 厂界 TSP、PM10 2次/年 除尘器进出口 粉尘及除尘效率 2次/年 噪声 厂界外1m 等效A声级 1次/季度 固废 各类固废产生地点 产生量、处理方式、去向 每月监测一次 废水 厂区水井 pH、SS、CODcr、NH3-N 1次/年 建设项目环境保护“三同时”验收内容及环保投资 根据《建设项目环境保护设施设计规定》要求，环境保护投资界定的基本原则是：凡属于污染治理环境保护所需设备、装置和工程设施，属于为环境保护服务的设施，为保证良好的环境所采取的防尘、绿化设施，均属环保设施，所需的投资均列入环保投资，根据上述原则，项目环保投资应包括汽车尾气治理措施；水污染防治措施；固体废物治理措施；噪声防治措施；绿化工程；以上各项环保投资与污染物排放清单，见表34、表35。 表34 项目环保措施及投资估算一览表 类型 污染工序 环保措施 投资（万元） 废气 原煤棚 全封闭+上方设5个水雾喷头抑尘（原煤储棚四周设置4个，受煤坑上设置1个）。 300 转载粉尘 密闭运输通廊，入煤口落煤处设置1套喷淋设施。 汽车运输 洒水抑尘+运输车辆加盖篷布 洗选准备车间 封闭+集尘罩（2台）+布袋除尘器（1台）+15m高排气筒（1根）。 产品棚 精煤储棚、矸石及煤泥棚各1座，均全封闭。 噪声 设隔吸声围护，对筛分独立单元的产噪设备，在其四周围护隔吸声导向板；采取选用高隔振系数材料，选用减振垫或采用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振结构和厂房的隔声作用；进出风口设置消声器、风机基础设减振基础。 20 废水 生产废水 2台耙式浓缩机（一用一备） 15 循环水池 1座矩形池，总容积250m3 5 初期雨水池 设置一座300m3初期雨水池 4 生活污水 沉淀池（容积30m3） 2 事故水池 1座矩形池，总容积500m3 5 固废 矸石 矸石煤泥临时储存在矸石煤泥棚内，除尘灰袋装临时储存在煤泥棚内，煤泥、矸石、布袋除尘器除尘灰外售。 -- 煤泥 -- 布袋除尘器除尘灰 -- 防渗 对事故池、浓缩池和储棚地面全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 13 生态 绿化 厂区周围种植灌木及其他适合本地区生长的树木，约3200m2 2 其他 环保设备运行日常维护费 10 合计 376 |

# 表35                                    项目污染物排放清单一览表

| 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 排放量及浓度 | 污染防治措施 | 排污口信息 | 数量 | 标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原煤棚 | 粉尘 | 9.6t/a；0.7226mg/m3 | 全封闭+上方设5个水雾喷头抑尘（使覆盖整个原煤储棚）。 | 不设排污口 | 1套 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006） | ① 废气治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ② 例行监测达标情况 |
|  | 洗选准备车间 | 粉尘 | 26.6t/a；0.632mg/m3 | 封闭+集尘罩（2台）+布袋除尘器（1台）+15m高排气筒（1根）。 | 15m高排气筒，并设明显标志 | 1套 |  |  |
|  | 运输道路 | 粉尘 | 0.336t/a；-- | 加盖篷布、道路硬化、洒水抑尘 | 不设排污口 | 1套 |  |  |
| 废水 | 洗煤废水 | COD、SS | 0t/a | 2台耙式浓缩机（一用一备）；1座矩形循环水池，总容积250m3；设置一座300m3初期雨水池。 | 不设排污口 | / | 不外排 | ① 各污水处理设施名称、参数、处理效率、运行状态等； ② 生产废水、生活污水回用情况 |
|  | 皮带走廊及 地面冲洗水 | SS | 0t/a |  |  |  |  |  |
|  | 生活废水 | COD、SS、氨氮 | 0t/a | 沉淀池（容积30m3） | 不设排污口 | / | 不外排 |  |
| 固体废物 | 压滤机 | 煤泥 | 10万t/a | 矸石、煤泥临时储存在矸石、煤泥棚内，除尘灰袋装临时储存在煤泥棚内，煤泥、矸石煤泥、矸石外售至榆林市昌荣新型建材有限公司，布袋除尘器除尘灰掺入中煤外售。 | 固废产生点及暂存点设明显标志 | / | 固废排放执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定。生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） | 各类固废产生情况及其去向 |
|  | 跳汰机 | 矸石 | 14.29万t/a |  |  |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 62.568t/a |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 8.25t/a | 环卫收集处置 |  |  |  |  |
| 噪声 | 产噪设备 | 跳汰机、筛分机、振动筛及离心机 | 70~95dB(A) | 设隔吸声围护，对筛分机等独立单元的产噪设备，在其四周围护隔吸声导向板；进出风口设置消声器、风机基础设减振基础；采取选用高隔振系数材料，选用减振垫或采用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振结构和厂房的隔声作用。 | 产噪车间设明显标志 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 噪声治理措施； 例行监测达标情况 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原煤棚 | 粉尘 | 全封闭+上方设5个水雾喷头抑尘（原煤储棚四周设置4个，受煤坑上设置1个）。 | 《煤炭工业污染 物排放标准》 （GB 20426-2006） |
|  | 准备车间 |  | 封闭+集尘罩（2台）+布袋除尘器（1台）+15m高排气筒（1根）。 |  |
|  | 转载粉尘 |  | 密闭运输通廊，入煤口落煤处设置1套喷淋设施。 |  |
|  | 汽车运输 |  | 洒水抑尘+运输车辆加盖篷布 |  |
|  | 产品棚 |  | 精煤储棚、中煤、矸石及煤泥棚各1座，均全封闭。 |  |
| 水污染物 | 皮带走廊及地面冲洗水 | SS | 地漏收集进入浓缩机后用于洗煤工序 | 不外排 |
|  | 洗煤废水 |  | 浓缩机+压滤机后回用于洗煤工序 |  |
|  | 事故水池 |  | 回用于洗煤工序 |  |
|  | 生活废水 | COD SS 氨氮 | 职工生活盥洗废水，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化、抑尘；厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。 |  |
| 固体废物 | 压滤机 | 煤泥 | 外售榆林市昌荣新型建材有限公司 | 不外排 |
|  | 跳汰机 | 矸石 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 掺入中煤外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫收集处置 |  |
| 噪 声 | 噪声主要为跳汰机、筛分机、振动筛及离心机等设备运行时产生的噪声，声压级为70~95dB(A)。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，厂区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其 他 | 对浓缩池、事故池和储棚地面全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建成后将进行绿化建设，绿化面积为3200m2，逐步恢复植被，最大限度减少对生态环境的影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目概述 陕西嘉瑞煤炭运销有限公司新建120万吨/年洗选煤项目位于榆林市榆阳区大河塔镇西尧则村。项目中心地理坐标为N38°35′41.92″，E109°57′40.13″。项目总占地面积46666.67m2（70亩），总建筑面积6100m2。项目总投资1200万元，其中环保投资376万元，占总投资31.33%。 项目建设性质为新建。 （2）公用工程 ①给排水 给水：项目洗选用水由陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿疏干水提供、生活用水由自备水井提供，项目总用水量12734.01m3/d。 排水：项目跳汰机洗煤产生的工艺废水及皮带走廊及地面冲洗废水，回用于洗煤工序；职工生活盥洗废水，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化、抑尘。厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。 ②供热 项目主厂房及办公区使用一台电锅炉供暖，锅炉满足本项目采暖需求。 ③供电 项目用电由大河塔镇供电系统提供，年用电量460.84万kW·h，能够满足项目用电需求。 2、区域环境质量现状 （1）大气环境质量 评价区SO2、NO21小时平均浓度和24小时平均浓度，PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》中的二级标准要求。 （2）地下水环境质量 评价区地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，区域地下水质量现状较好。 （3）声环境质量 评价区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量现状良好。 3、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目设1座全封闭原煤棚，内部设1座受煤坑，原煤棚设4套洒水喷淋设施，受煤坑设1套洒水喷淋设施；项目在破碎机、振动筛上方各安装1台集尘罩，集尘罩与设备间安装密封刷， 2台集尘罩收集粉尘后共同通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；项目设封闭式产品储棚；厂内物料转运全部采用密闭廊道。经分析预测颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。 （2）水环境影响分析 项目生产废水主要为洗煤产生的工艺废水、皮带走廊及地面冲洗废水及生活废水。跳汰机废水产生量为11723.3m3/d，经浓缩池浓缩后，140.5m3/d由煤泥带走，剩余11582.8m3/d全部回用于洗煤工序；皮带走廊及地面冲洗废水产生量为16m3/d，经收集回用于洗煤工序，项目无工艺废水排放。生活废水主要为职工生活盥洗废水，产生量为4m3/d，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化、抑尘；厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。 （3）声环境影响分析 项目对生产线设备采取基础减振和厂房隔声的降噪措施，由预测结果可知，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固废影响分析 项目固体废物主要有洗选矸石、煤泥、布袋除尘器除尘灰及生活垃圾。煤矸石产生量为14.29万t/a、煤泥10万t/a、布袋除尘器除尘灰62.568t/a。矸石煤泥临时储存在矸石煤泥棚内，除尘灰袋装临时储存在煤泥棚内，煤泥、矸石外售至榆林市昌荣新型建材有限公司，布袋除尘器除尘灰掺入中煤外售。生活垃圾由环卫处置，对周围环境影响较小。 4、环评总结论 陕西嘉瑞煤炭运销有限公司新建120万吨/年洗选煤项目符合国家及地方有关产业政策，符合煤炭行业相关规划政策，不违背榆林市“三线一单”约束性要求。通过对本项目所在地环境现状调查、污染源分析、环境影响分析可知，在项目实施过程中充分落实本环评提出的各项污染防治措施和认真做好“三同时”及日常环保管理工作的条件下，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）做好施工期的管理工作，严格落实施工期规定的各项环保措施，做到文明施工，避免施工扬尘，噪声对周围环境产生污染影响； （2）做好临时占地的生态恢复工作，落实生态恢复措施； （3）认真落实“三同时”验收制度； （4）对分承包负责人及施工人员均要进行施工前环保培训，对每一项生态环境保护措施都应做到有效监督，确保环保措施的落实； （5）加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系 附图3 项目平面布置图 附图4 项目生产工艺流程及排污节点图 附图5 环境现状监测布点图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

疏干水427.3

725.25

精煤带出（-725.25）

原煤带入714.11

970.91

跳汰机

377.3

245.66

矸石带出（-245.66）

11723.3

浓缩池

140.5

煤泥含水（-140.5）

11582.8

循环水池

11602.8

16

4

20

皮带走廊及地面冲洗水（-4）

30

雾化除尘装置用水（-30）

沉淀池

自备水井

5

生活用水（-1）

4

4.8

绿化用水（-4.8）

GN

GNS

GNS

NSW

土方开挖

储煤设施等建设

运 营

建筑材料堆放、运输

图例：G废气  W废水  N嗓声  S固废