该款扫地车外观大气，清扫效率高，是集吸尘、扫地、喷水于一身的自动清洁一体机，可在室内、室外环境下使用。此款扫地车主要用于大型仓储、地下车库、公园、保洁公司、物业管理公司等部门的清扫。

产品特点与技术参数：

产品特点：

- 适用范围广：但凡地面相对平整，无论室外室内，不分地面材质，比如水泥地面、柏油路地面、地砖地面等都没问题；

- 清扫效果好：灰尘、沙子、石子、烟头、烟盒、树叶、纸屑、塑料袋甚至砖块等，都可以一扫而光；

- 节能环保：采用36V电池组为动力，没有任何污染，连续使用时间长；

- 使用成本低：综合费用每天只需十几元，可代替12个人工的工作量，既提高了单位形象又节省了人力和用工成本；

- 自动升降主刷与边刷，前边刷可调试，方便路牙侧面和正面的清扫，在遇到障碍物时可自动回缩并自动复位。

- 拥有国际先进的清扫抛甩技术，尘箱利用率可达100%。

- 钢制底盘，承重力强；配置持久耐用型轮胎，终身不需要更换。

- 进口电控系统，过流、欠压保护，加重底盘，运行更平稳，垃圾箱容积更大。

技术参数：（颜色可定做，标配色：黄色）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | PD-S373 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫宽度 | mm | 1900 |
| 2 | 工作效率 | m2/h | 14000 |
| 3 | 爬坡能力 | % | 25 |
| 4 | 主刷长度 | mm | 700 |
| 5 | 动力源 | v | 36 |
| 6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
| 7 | 垃圾箱容量 | L | 150 |
| 8 | 水箱容量 | L | 40 |
| 9 | 边刷直径 | mm | 500 |
| 10 | 驱动功率（电机） | w | 1500 |
| 11 | 作业功率（电机） 主刷+风机+边刷+振尘 | w | 600+500+80*4+50 |
| 12 | 转弯半径 | mm | 1400（原地转弯） |
| 13 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 2150*1900*1500 |
| 14 | 最大工作速度 | km/h | 8 |
| 15 | 最大行驶速度 | km/h | 9 |
| 16 | 过滤面积 | m2 | 5 |
| 17 | 净重N.W. | kg | 800 |