建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：榆林市榆阳区驼城加油站建设项目

建设单位(盖章)：榆林市榆阳区驼城加油站

编制日期：2019年5月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与要求——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它要求。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市榆阳区驼城加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市榆阳区驼城加油站 |
| 法人代表 | 谢志新 | 联系人 | 谢志新 |
| 通讯地址 | 榆林市榆阳区小纪汗乡井克梁村 |
| 联系电话 | 13892203318 | 传 真 | -- | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆林市榆阳区小纪汗乡井克梁村 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展和改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发〔2017〕540号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 机动车燃油零售 F5265 |
| 占地面积 (平方米) | 3217.85 | 绿化面积 (平方米) | 965.36 |
| 总投资 (万元) | 400 | 其中：环保投资(万元) | 49.9 | 环保投资占总投资比例 | 12.48% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目特点 近年来，随着榆阳区经济的发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，成品油的消费量也在逐年递增，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。周边加油站规模已不能满足现状需求，借此机遇，榆林市榆阳区驼城加油站拟在榆林市榆阳区小纪汗乡井克梁村建设榆林市榆阳区驼城加油站建设项目。 榆林市榆阳区驼城加油站建设项目主要经营汽油、柴油零售。占地面积3217.85m2，主要构筑物为油罐区、罩棚和站房等，总库容90m3，其中：30立方米汽油储油罐2个，30立方米柴油储油罐2个（柴油罐折半后计算加油站油罐总容积）。目前项目尚未开工建设。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制建设项目环境影响报告表。2019年3月，榆林市榆阳区驼城加油站委托我公司对该项目编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我公司在进行资料收集与调研、现场踏勘的基础上，依据国家及陕西省环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则的要求，编制了《榆林市榆阳区驼城加油站项目环境影响报告表》。 3、分析判定情况 （1）产业政策的相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。 2017年9月1日，榆林市榆阳区驼城加油站取得榆林市榆阳区发展改革局《关于榆林市榆阳区驼城加油站新建加油站项目备案的通知》（榆区政发改发﹝2017﹞540号）。综上，项目建设符合产业政策。 （2）与《陕西省水污染防治工作方案》的符合性 本加油站储存设施采用双层卧式地埋罐，与《陕西省水污染防止工作方案》中“第17条、防治地下水污染‘2017年底前，加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池建设’”相符。 （3）与“三线一单”的符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表。 表1 项目与“三线一单”相符性分析 序号 “三线一单”内容 符合性 1 生态保护红线 本项目所在地位于榆林市榆阳区小纪汗乡井克梁村，周围无自然保护区、风景名胜区，根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告2019（347）号，项目选址符合生态红线要求 2 环境质量底线 项目建成后，采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响；项目无生产废水产生，厂区设旱厕，因此，不会对区域地表水、地下水的功能产生影响，项目的建设符合环境质量底线要求 3 资源利用上线 本项目主要能源消耗为水、电，不触及资源利用上线 4 负面清单 本项目不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建项目 （4）项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线符合性分析 本项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线监测报告201/9（347）号符合性分析见下表。 表2 项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线相符性分析 序号 控制线名称 检测意见 备注 1 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，有条件建设区，建议与国土部门对接 根据榆林市国土资源局查询表，项目占地符合土地利用总体规划，属于允许建设区 2 城镇总体规划 建议与规划部门对接 3 林地保护利用规划 符合 4 生态红线 符合 5 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 6 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 7 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 8 基础设施廊道控制线（交通类） 以实地踏勘结果为准 根据实地踏勘，项目不占道路控制线 由检测结果可知，项目选址涉及限制建设区和有条件建设区，根据榆林市国土资源局榆阳分局提供的榆阳区违法建设项目用查询表（2018-002），拟建项目用地类型为建设用地，符合土地利用总体规划，乡级土地总体规划中属于允许建设区；同时榆林市榆阳区驼城加油站于2018年12月29日取得了榆林市榆阳区建设工程规划许可证（建字第610802201800018号），因此项目符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线要求。 （5）与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 依据《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》中：（二）深入推进交通源VOCs污染防治；2.油品储运销油气回收治理，加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，油气综合回收效率达到85%以上，重点地区全面推进建成区外加油站油气回收治理工作。制定加油站、储油库、油罐车油气回收系统操作技术规范和在线监控技术规范，每年至少开展一次对汽油储运销环节油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转；榆林市榆阳区驼城加油站根据环评要求建设三级油气回收设施，油气综合回收效率能够达到85%以上，符合方案中相关要求。 （6）与规划符合性 项目于2016年1月26日取得榆林市榆阳区商务局关于转发《榆林市商务局关于转发陕西省商务厅＜关于同意横山县榆横中园加油站等53个加油站建设的批复＞的通知》（榆区商发[2016]5号），拟建榆林市榆阳区驼城加油站位于拟新建的53个加油站名单内，符合规划要求（见附件2）。 （7）选址选择合理性分析 本项目位于榆林市榆阳区小纪汗乡井克梁村，根据榆林市国土资源局榆阳分局提供的榆阳区违法建设项目用查询表（2018-002），拟建项目用地类型为建设用地，符合土地利用总体规划，乡级土地总体规划中属于允许建设区；同时榆林市榆阳区驼城加油站于2018年12月29日取得了榆林市榆阳区建设工程规划许可证（建字第610802201800018号），原则同意项目规划选址，项目不压覆矿产资源，选址较合理。 因此，项目选址较合理。 4、关注的主要环境问题 主要为加油、卸油过程中非甲烷总烃对环境空气的影响和油罐对地下水环境影响。 5、评价结论 榆林市榆阳区驼城加油站建设项目符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，项目从满足环境质量目标角度分析建设可行。 二、项目概况 1、项目概况 项目名称：榆林市榆阳区驼城加油站建设项目 建设单位：榆林市榆阳区驼城加油站 项目性质：新建 总投资及资金来源：本项目总投资400万元，资金来源全部由企业自筹。 2、项目地理位置 建设地点位于榆林市榆阳区小纪汗乡井克梁村，项目中心地理坐标为：北纬38°26'28.39"，东经109°33'36.23"。项目东侧为榆乌路，项目西侧、北侧、南侧均为空地。具体地理位置详见附图1。四邻关系见附图2。 3、生产规模及产品方案 本项目加油站站区占地面积3217.85m2，主要建构筑物为站房、罩棚、储油罐区等组成，项目共设4具地埋卧式油罐，其中30m3柴油罐2个，30m3汽油罐2个，油罐总容积为90m3（柴油罐容积折半计）。加油站建成后实现年销售柴油1000t，年销售汽油200t。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014局部修订版)中关于加油站的等级划分原则，项目属于三级加油站。 加油站等级划分见表3。 表3 加油站的等级划分 级别 油罐容积(m3) 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50 本项目 V=90 汽油罐V=2×30；柴油罐V=2×30 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 本项目工程内容见表4。 表4 建设项目工程内容表 类别 建筑物名称 建设内容 主体工程 加油区 双枪税控加油机4台 储罐区 设SF钢制强化玻璃纤维制地埋式双层油罐4具，其中30m3柴油罐2个，30m3汽油罐2个，罐区采用防渗钢筋混凝土建设，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶防渗涂料 加油罩棚 钢结构，建筑面积162m2 辅助工程 站房 砖混结构，建筑面积224.77m2，主要包括营业室、办公室、值班室、卫生间、配电室等 公用工程 给水 生活用水由村镇自来水管网供给 排水 实施雨污分流制，生活污水经环保型旱厕收集后用于农肥还田，不外排 供电 由供电电网供给 采暖 办公区拟采用电暖器或分体式空调采暖 消防 设35kg推车干粉灭火器4个，8kg手提式干粉灭火器10个，灭火毯2个，消防沙2m3，消防掀2把，消防桶2个，安全帽2个 环保工程 废气 储罐大呼吸非甲烷总烃 一次油气回收系统 加油非甲烷总烃 二次油气回收系统 储罐小呼吸非甲烷总烃 三次油气回收系统 废水 生活废水 项目不提供食宿，生活污水经沉淀后洒水降尘，旱厕由农户定期清掏用于农田施肥。 初期雨水 初期雨水经雨水收集池收集后洒水降尘，不外排 地下水 油罐区 采用SF双层油罐，罐区采用防渗钢筋混凝土建设，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶防渗涂料 噪声 加油机、潜油泵 项目设备选用低噪设备、基础安装减振垫等措施 固废 生活垃圾 垃圾桶集中收集，由环卫部门定期清运 4、项目产品方案 项目建成后，年销售柴油和汽油分别为1000t、200t，项目产品方案见表5。 表5 产品方案 序号 销售油品名称 年销售量（吨） 1 92#汽油 50 95#汽油 150 2 0#柴油 1000 5、主要原辅材料消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗见表6。 表6 柴油、汽油及能源消耗表 序号 名称 单位 消耗量 来源 1 汽油 t/a 200 外购，汽车储罐运输 2 柴油 t/a 1000 外购，汽车储罐运输 3 水 m3/a 346.3 村镇自来水管网供给 4 电 万kWh/a 7.5 由小纪汗乡供电所供给 理化性质: 汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。汽油按用途分航空汽油与车用汽油，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。汽油产品执行《车用汽油标准》（GB17930-2013）。 柴油：稍有粘性的棕色液体。柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。一般加油站所销售的柴油均为轻柴油。轻柴油产品执行《普通柴油标准》（GB 252-2011）。 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见表7。 表7 本项目主要生产设备统计表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 汽油储罐 地埋式，SF双层罐，容积30m3 个 2 2 柴油储罐 地埋式，SF双层罐，容积30m3 个 2 3 油气回收系统 套 1 4 加油机 双枪 台 4 7、公用工程 ①给水 本项目供水主要由村镇自来水管网供给，主要为员工生活用水、顾客盥洗用水和绿化用水。 生活用水：本项目劳动定员5人，均不在站区食宿，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），职工生活用水按65L/（d·人）计，职工生活用水量为0.32m3/d（116.8m3/a）。 顾客盥洗用水：加油顾客盥洗用水按每天100人次计，用水按照1L/人·次计算，则用水为0.1m3/d（36.5m3/a）。 绿化用水：站区绿化面积965.36m2，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），绿化用水按2L/（m2·次）计，绿化次数按100次计，绿化用水量为0.5m3/d（193m3/a）。 ②排水 本项目无生产废水，项目不设食堂，废水主要为生活污水，生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.34m3/d（124.1m3/a）。生活污水经沉淀后洒水降尘，旱厕由农户定期清掏用于农田施肥。 项目水平衡一览表见表8，水平衡图见图1。 表8 项目水平衡一览表 类别 用水标准 规模 新鲜水量(m3/d) 损耗量(m3/d) 废水量(m3/d) 排放去向 职工生活用水 65L/人·d 5人 0.32 0.06 0.26 用作农肥还田 顾客盥洗用水 1L/人·次 100人次 0.1 0.02 0.08 绿化用水 2L/（m2·次） 965.36m2 0.5 0.5 0 / 合计 - - 0.92 0.58 0.34 不外排 (3)供电：本项目供电由乡镇电网统一供给。 (4)采暖和制冷：本项目厂内不设锅炉，制冷及采暖均采用电设备空调。 (5)消防：本站设计规模为三级加油站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的要求配备一定数量的消防设施，项目区设设35kg推车干粉灭火器4个，8kg手提式干粉灭火器10个，灭火毯2个，消防沙2m3，消防掀2把，消防桶2个，安全帽2个。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 三、总平面布置及其合理性分析 站区主要布置有加油区、储罐区及营业站房等，加油站按火灾危险性分类属于甲类场所，站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置，在满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，力求做到布局合理，布置紧凑，节约用地。项目位于榆乌路西南侧，交通便利，在临路侧设出入口，方便过往车辆进出加油，加油区位于站区中央，营业站房位于加油区西南侧，储罐区位于站区东南角。项目平面布置见附图3。 该加油站总平面布置简洁紧凑，功能分区明确，工艺设施和其它使用功能设施之间的防火距离严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）表5.0.13执行。本项目平面布置详见附图3。 四、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，每天工作24h，采用三班制，每班工作8小时。全年工作天数为365天。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，项目所在地为空地，目前尚未开工建设，因此，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设工程所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、 地理位置 项目位于榆阳区小纪汗乡榆乌路东南侧。地理坐标为东经109°33'36.23"北纬38°26'28.39"，海拔高程1199m。项目地理位置及交通示意见附图1。 2、 地形、地貌、地质 项目区域位于鄂尔多斯盆地中部次级构造单元陕北斜坡中部，以单斜构造为主，岩层向北西、北西西微倾，倾角一般1°～3°，在此基础上发育有宽缓的短轴状褶皱及鼻状起伏。区内地壳活动较薄弱，未发现规模较大的断层或褶皱，地质构造简单，地震基本烈度值VI度。 3、 水文特征 ⑴ 地表水 本项目周边无地表水体，距项目最近的地表水体为项目东侧10.6km处榆溪河。 ⑵ 地下水 该地区地下水主要接受大气降水补给，含水层岩石性以粉细砂为主，富水性中等，受当地地形制约，地下水主要由东北向西南侧径流，以潜流及泉流形式最终向榆溪河排泄。地下水埋藏较深，本地土壤属弱碱性，地下水、土壤对混凝土及钢结构不具侵蚀性和腐蚀性。 4、 气候气象 榆林地处中纬地区的中温带区，属温带干旱半干旱大陆性季风气候。榆林地区年平均气温8.1℃，极端最低气温-32.7°C，极端最高气温38.6°C。无霜期平均173天，最短仅有102天。全年平均降水量414mm，年最大降雨量695.4mm，最小降雨量199.6mm。年平均蒸发量1895.8mm。年平均风速2.1m/s，多年最大风速25m/s。 5、 土地及植被 评价区的地貌类型以风沙地貌为主，地表组成物质为风积沙，因此，评价区的植被是以沙蒿、沙柳为主的沙生灌丛，在整个评价区广泛分布；乔木分布较少，仅在农业植被周边有少量分布。

环境质量状况

建设工程所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气 (一)常规大气因子监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价引用陕西省环保厅发布的全省2018年环保快报中榆林市榆阳区的数据。 2018年环保快报中榆阳区环境质量状况 陕西省环保厅发布的全省2018年环保快报中榆林市榆阳区2018年1-12月环境质量状况统计结果见表9。 表9 榆林市榆阳区2018年1-12月环境质量状况统计结果 序号 评价因子 年均浓度 二级标准 达标情况 1 PM10均值（ug/m3） 94 70 超标0.3428倍 2 PM2.5均值（ug/m3） 38 35 超标0.0857倍 3 SO2均值（ug/m3） 20 60 达标 4 NO2均值（ug/m3） 42 40 超标0.05倍 5 CO第95百分位浓度（mg/m3） 2.2（日均） 4 达标 6 O3第90百分位浓度（ug/m3） 164（8小时平均） 160 超标0.025倍 由上表可知，2018年榆林市榆阳区主要大气污染物中PM2.5、SO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，PM10、NO2、O3浓度值均有所超标。因此，项目区为环境质量不达标区。 (二)特征大气因子监测 本次环评的环境质量特征污染物委托陕西中测检测科技股份有限公司进行现状监测，监测报告“2019031144”。 1、监测项目及频率 监测项目：非甲烷总烃。 监测频率：连续监测7天，每日监测4次，按照《环境空气质量监测技术规范》进行。 2、监测时间及地点 监测时间：2019年3月7日-3月13日，监测时间为7天。 监测地点：项目所在地。 3、监测及分析方法 监测及分析方法见表10。 表10 监测分析方法一览表 监测项目 分析方法 分析仪器型号/编号 检出限（mg/m3） 非甲烷总烃 气相色谱法 HJ 604-2017 GC-4000A气相色谱仪/PH-120 0.07 4、监测结果 监测结果统计见表11。 表11 现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测时间 非甲烷总烃 小时值浓度 质量标准 最大超标倍数 2019年 03月07日 02:00 0.46 2.0 0 08:00 0.41 14:00 0.49 20:00 0.53 2019年 03月08日 02:00 0.49 08:00 0.52 14:00 0.56 20:00 0.51 2019年 03月09日 02:00 0.45 08:00 0.43 14:00 0.49 20:00 0.36 2019年 03月10日 02:00 0.32 08:00 0.38 14:00 0.42 20:00 0.39 2019年 03月11日 02:00 0.35 08:00 0.42 14:00 0.46 20:00 0.41 2019年 03月12日 02:00 0.37 08:00 0.40 14:00 0.43 20:00 0.40 2019年 03月13日 02:00 0.42 08:00 0.46 14:00 0.51 20:00 0.48 由监测结果可知，非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求（2.0mg/m3）。 二、声环境 本次噪声监测由陕西中测检测科技股份有限公司于2019年3月7日-8日对项目周围的环境噪声进行了现状监测。 1、噪声监测点位 在项目厂界四周各设1个噪声监测点，共4个点位。 2、评价标准及方法 评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 3、监测结果 监测于2019年3月7日-8日进行，昼、夜各监测一次。监测结果见表12。 表12 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 测点序号 方位 2019年03月07日 2019年03月08日 标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 东南 52.7 47.7 52.2 47.6 昼间60 夜间50 达标 2# 西南 48.6 43.4 48.1 43.9 达标 3# 西北 50.5 45.5 51.2 45.8 达标 4# 东北 53.6 48.2 54.1 48.7 昼间70 夜间55 达标 由监测结果可知，本项目所在地昼间和夜间厂界噪声监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。 三、地下水 本次评价委托陕西中测检测科技股份有限公司于2019年3月7日-8日对项目区地下水环境进行了监测。 （1）监测点位：在项目所在地上游大纪汗区、项目地、秦家化场各设1个监测点位，均为潜水层。监测点位见表13。 表13 地下水监测点位表 编 号 监 测 点 位 位置关系 井深（m） 水位埋深（m） 坐标 位置关系 1# 大纪汗区 EN、620m 18 10 东经：109°32′57.19″ 北纬：38°36′59.58″ 加油站上游 2# 项目地 WS、940m 13 10 东经：109°33′36.05″ 北纬：38°26′28.41″ 加油站站区 3# 秦家化场 WS 、1450m 15 8 东经：109°33′34.89″ 北纬：38°26′35.14″ 加油站下游 （2）监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、耗氧量、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发性酚类、氟化物、总大肠菌群及石油类。同步测量水位、井深。 （3）监测时间、频率：2019年3月7日-8日，连续监测2天，每天采样一次。 （4）监测结果：地下水水质评价结果见表14。 表14 地下水质量监测结果 监测结果 监测项目 监测点位 标准值 达标情况 1#大纪汗区 2#项目地 3#秦家化场 pH 7.69~7.72 7.86~7.89 7.82~7.84 6.5~8.5 达标 氨氮（mg/L） 0.067~0.069 0.086~0.091 0.074~0.078 ≤0.2 达标 溶解性总固体（mg/L） 297~303 338~342 354~359 ≤1000 达标 总硬度（mg/L） 169~177 206~211 204~210 ≤450 达标 耗氧量（mg/L） 0.8 1.0~1.1 0.8~0.9 ≤3.0 达标 挥发性酚类（mg/L） 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND ≤0.002 达标 氟化物（mg/L 0.34~0.36 0.42~0.43 0.37~0.39 ≤1.0 达标 钾（mg/L） 0.67~0.73 0.91~0.94 0.77~0.79 / / 钠（mg/L） 11.4~12.2 10.6~11.3 14.1~14.5 / / 钙（mg/L） 36.7~38.5 43.7~45.8 39.9~40.8 / / 镁（mg/L） 19.6~19.8 28.3~28.9 25.2~27.6 / / 碳酸盐（mg/L） 未检出 未检出 未检出 / / 重碳酸盐（mg/L） 204~210 221~227 232~237 / / 氯化物（mg/L） 14.5~16.3 15.6~16.1 20.1~21.7 ≤450 达标 硫酸盐（mg/L） 21.5~22.4 34.6~35.2 32.8~34.6 ≤250 达标 硝酸盐（mg/L） 0.86~0.92 2.03~2.12 1.89~1.95 ≤20 超标 亚硝酸盐氮（mg/L） 0.003 0.004~0.005 0.002 ≤3.0 达标 总大肠菌群（个/L） 未检出 未检出 未检出 ≤3.0 达标 石油类 0.01ND 0.01ND 0.01ND / / 根据上表可见，本次监测评价区域内地下水水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据本项目的排污特点和周围的环境特征，确定了本次评价控制污染的主要内容与环境保护目标，主要环境保护目标见表15。评价范围图以项目地中心为坐标原点。 表15 主要环境保护目标 环境 要素 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂界距离 X Y 方位 距离 环境 空气 362 -76 小纪汗村 人群健康 二类功能区 东南 334m -550 -46 叶家滩村 西 516m -474 1000 大纪汗村 东北 1070m 地下水 环境 区域地下水环境 地下水水质 Ⅲ类标准 / /

评价标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质要求 （3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准。 （5）土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1排放限值；运营期大气污染物排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关规定及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 （2）废水：项目污废水综合利用，不外排； （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准； （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程排污特点和国家污染物总量控制的相关要求，本项目运营过程中不涉及SO2、NOx，生活污水综合利用不外排，因此，项目不申请总量控制指标指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目工艺流程及主要产污环节见图2： （1）加油站工艺流程简述： ①储罐大呼吸：成品汽油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。地下油罐应设带有高液位报警功能的液位计。 ②加油作业过程：在加油过程中，油罐和加油枪之间增设回气管线和真空气泵，经潜油泵提升加压后给汽车加油。加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设油气回收装置，即二级油气回收装置。每个加油枪设单独管线吸油，将汽车油箱挥发的油气回收到加油站的油罐，实现在加油环节不向环境空气排放油气。 ③储罐小呼吸：油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。本加油站设置三级油气回收系统，将回收在地下储油罐中的油气，通过冷凝法使油气转化为液态回到储油罐中。 项目油罐区设4座油罐，其中92#汽油罐1座，95#汽油罐1座，0#柴油2座，4座油罐各设1个放散管，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求。 （2）油气回收工艺 油气回收系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气回收利用。因此加油站的油气回收系统主要分为以下三个部分：卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油罐呼吸口油气回收系统。 ① 一次油气回收系统——卸油油气回收系 油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，在卸油时通过胶管与油罐车油气回收口连接，保证在卸油的同时将油气回收到罐车内。卸油时，油品通过重力作用进入储油罐，储油罐中的油气压力增大，油气通过密闭回收管路回收进入油罐车，由油罐车运送至油库进行处理。 ② 二次油气回收系统——加油油气回收系统 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。 项目采取分散式加油油气回收，在汽油油罐和加油机之间埋设二次油气回收管线，同时安装油气回收真空泵、油气回收油枪（仅汽油加油枪）、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备。加油时，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过油气回收枪的油品管道加至汽车内；同时，汽车油箱里的油气由加油机内置真空泵抽到回气管后回到汽油罐内。 ③ 三次油气回收系统--油罐呼吸口油气回收系统 由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。 目前国内外对加油站三次油气回收的治理主要有冷凝法、吸收法、吸附法等。 冷凝法：是利用油气在不同温度和压力下具有不同的饱和蒸气压，通过降低温度或增加压力，使油气首先凝结出来。 吸附法：是利用油气中各组分与吸附剂(活性炭、活性炭纤维、硅胶、分子筛等)间结合力不同，实现难吸附组分与易吸附组分的分离。因为所用吸附剂价廉易得，处理效果好，所以应用最为广泛。 本项目拟采用冷凝法，当储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，采用二级冷凝将油气冷凝到-40 度至-50 度，油气冷凝为汽油回流至92#油罐中，未冷凝为液态的浓度较低的油气通过4m高的排气筒排放。 主要污染工序： 一、施工期 1、废气 施工期在施工建设过程中，因建筑材料如水泥、石灰、沙子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气；道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气。 2、废水 施工期的废水主要来自施工废水、少量机修废水和生活污水，主要污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N和石油类；施工人员产生的生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等。 3、噪声 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和设备噪声。 4、固废 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的渣土、泥土等，以无机成分为主。 二、营运期 1、废水 本项目污水主要包括职工生活污水及顾客盥洗废水等。 生活废水主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N。本项目污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.34m3/d（124.1m3/a）。生活污水经沉淀后洒水降尘，旱厕由农户定期清掏用于农田施肥。初期雨水经雨水收集池收集后洒水降尘。 2、废气 (1)非甲烷总烃 项目废气主要为油罐大小呼吸、加油作业产生的油气，主要污染因子为非甲烷总烃。 油气回收系统分为一次油气回收系统、二次油气回收系统、三次油气回收系统。 一次油气回收系统(大呼吸即卸油油气回收)：油罐车卸油时，油料流入到地下油罐时产生的压力，将地下油罐气相空间油气通过密闭的回气管道流回至油罐车顶部。待卸油完毕后，油罐车将装在的油气运回油库后进行处理。这一系统实施后其回收率可达到95%。 二次油气回收系统(加油枪油气回收)：加油枪加油时，利用加油枪设置的回气管，将汽车油箱所散发于空气中的油气通过加油枪回气管输送至地下油罐内。理论上，回收效率可以达到95%，但由于受到各种其他因素的影响，其实际的效率为85%～95%，此处取90%。 三次油气回收系统(小呼吸油气排放回收)：将回收在地下储油罐中的油气，通过油气后处理系统，通过冷凝法将高浓度油气液化回流至92#油罐中，低浓度的油气经排气筒排放。此过程油气回收效率为95%。 本项目主要进行成品油销售，目前加油站油气挥发量主要采用《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中损耗率和2006年8月《环境科学》 中第27卷第8期中论文《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉、郝吉明、王丽涛，清华大学环境科学与工程系）中排放因子计算，考虑《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）发布时间比较早，且《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）是结合中国现有加油站实测数据给出的排放因子。因此本项目油气挥发量参照《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中排放因子计算。 表16 我国加油站VOC排放因子（kg/t） 油品种类 活动过程 排放因子 北京 北京以外其它省市 汽油 储油罐呼吸损失 0.16 0.16 加油过程挥发排放 2.49 2.49 卸油过程缺失 0.115 2.3 总计 2.765 4.95 柴油 储油罐呼吸损失 —— —— 加油过程挥发排放 0.048 0.048 卸油过程缺失 0.00135 0.027 总计 0.049 0.075 本项目年销售柴油量为1000t、汽油量为200t，根据表16中的排放系数，可计算出该项目油气（以非甲烷总烃计）产生量，如表17所示。 表17 非甲烷总烃产生量一览表 油品 种类 活动过程 产生系数(kg/t) 通过量 （t/a） 非甲烷总烃产生量（t/a） 非甲烷总烃排放量（t/a） 回收率 汽油 加油过程挥发排放 2.49 200 0.498 0.0498 90% 储油罐（小）呼吸损失 0.16 0.032 0.0016 95% 卸油过程损失（大呼吸损失） 2.3 4.6 0.23 95% 小计 / 5.13 0.2814 / 柴油 加油过程挥发排放 0.048 1000 0.048 0.048 / 储油罐（小）呼吸损失 —— —— —— / 卸油过程损失（大呼吸损失） 0.027 0.027 0.027 / 小计 0.075 0.075 0.075 / 合计 / / 5.205 0.3564 / 由上表计算可知，本加油站在油罐大小呼吸、加油作业等环节排放的非甲烷总烃总计为0.3564t/a。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关技术措施要求，加油站卸油、储油和加油站时排放的油气采用三级油气回收系统。 （2）汽车尾气影响分析 项目预计每天平均有100辆汽车进出加油站，在此过程中将产生汽车废气污染，其主要污染物为CO、NOX及总烃，由于车辆在站内行程较短，排放量较少。 3、噪声 本项目运营期主要噪声源为加油机、潜油泵以及加油车辆噪声等，各声源声级值详见表18。 表18 主要噪声源一览表 序号 噪声源 声级dB（A） 治理措施 排放方式 1 加油机 65 基础减震 间断 2 潜油泵 75 低噪设备，基础减震 间断 3 交通噪声 65~82 / 偶发噪声 4、固废 项目油品为国五车用汽、柴油，因此，油罐无需清洗，不涉及危险废物；含油抹布混入生活垃圾中，根据《国家危险废物豁免管理清单》，可不按照危险废物管理。 项目运营期间产生的固体废物主要为站内职工和顾客产生的生活垃圾。项目站区职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，顾客生活垃圾产生量按0.05kg/人计，本项目职工人数5人，顾客人数为100人/d，则生活垃圾产生量为2.74t/a，生活垃圾经生活垃圾垃圾桶收集后由桥陵镇环卫部门统一清运。项目固体废物产生见表19。 表19 项目固体废物产生情况一览表 类别 主要成分 产生量（t/a） 排放去向 一般固体废物 生活垃圾 2.74 生活垃圾填埋场

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽油 | 加油过程 | 非甲烷总烃 | 0.498 t/a | 0.0498 t/a |
|  |  | 卸油过程 （大呼吸） |  | 4.6 t/a | 0.23 t/a |
|  |  | 小呼吸过程 |  | 0.032 t/a | 0.0016 t/a |
|  | 柴油 | 加油过程 |  | 0.048t/a | 0.048t/a |
|  |  | 卸油过程 （大呼吸） |  | 0.027t/a | 0.027t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 124.1t/a | 0 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.037t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.025t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，0.037t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.003t/a |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.74t/a | 统一收集环卫清运 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为加油机、潜油泵及站内来往的机动车行驶产生的交通噪声，设备声压级为65-75dB（A）。 |
| 其他 | 环境风险：储存的汽油、柴油均属于易燃易爆物品，油品事故泄漏、发生火灾、爆炸引起次生环境风险，造成大气环境、水环境及土壤污染等环境风险。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目占地面积3217.85m2，对生态环境的影响主要表现在施工期地表开挖，导致植被破坏、土地裸露等，但影响范围较小。施工结束后及时对场地进行硬化或绿化，对生态环境的影响将会逐渐减弱。 |

项目环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期环境影响主要为土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动过程中。主要的环境影响因素为：扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机械噪声及固体废弃物等。 1、施工废气影响分析 施工期在建筑物建设过程中，因土方挖掘、清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围环境。 扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因而在运输和使用的过程中就很容易引起扬尘。 为降低扬尘对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，项目拟通过划定施工作业区、设置围墙、棚式贮存物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体如下： （1）施工土方扬尘控制措施： ①施工现场堆放使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ②对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； ④土方工程作业时，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ⑤施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ⑥施工现场不设置混凝土搅拌站，全部使用预拌商品混凝土。 （2）道路运输扬尘控制措施 ①物料运输应使用帆布覆盖，防止运输过程中的飞扬和和洒落； ②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； ③驶离建筑工地的车辆必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城镇道路环境； ④妥善合理地安排工地建筑材料及其它物料的运输时间，控制车辆行驶速度； ⑤施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 通过采取上述措施后，项目施工期产生废气对环境影响较小。 根据《榆林市人民政府关于印发铁腕治霾（尘）打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（榆政发〔2018〕8号）：“16、全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录；18、加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施”。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业”。 施工扬尘六个100%管理要求：施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业。项目汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输汽车严禁超载，在施工工地安装视频监控设施，可以满足榆林市人民政府关于印发铁腕治霾（尘）打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（榆政发〔2018〕8号）相关要求。 2、水环境影响分析 施工期的废污水主要来自施工车辆冲洗废水和生活污水，主要污染因子为SS、COD、NH3-N、BOD和石油类等；施工人员产生的生活污水的主要污染物为COD、BOD和SS等。施工废水经沉淀池处理后全部回用，不外排。 施工人员生活废水经沉淀后用于洒水抑尘，施工期设旱厕，由周边农户清掏还田。 采取措施后，项目施工期产生污废水对环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工作业产生噪声。 施工期作业噪声主要影响范围主要是施工现场，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类有关，可以通过加强管理、控制作业时间、减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为90~105dB（A），噪声随施工结束而消失，且项目区500m内无敏感点，因此，施工机械和车辆噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦、渣土等，以无机成分为主。 建筑垃圾尽量回用，不能回用的及时送往城建部门指定的建筑垃圾处理场处置。 施工人员产生的生活垃圾量较少。要求该部分垃圾不得随意丢弃在施工场地，在施工现场分类收集后定期清运至垃圾填埋场作卫生填埋。 项目施工期产生固废均可进行合理处置，对环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营过程产生的大气污染物主要为储罐大、小呼吸、加油过程产生的油气、汽车尾气等。 （1）非甲烷总烃 主要为油罐大小呼吸、加油机作业等产生的油气，主要污染因子为非甲烷总烃。根据陕西省贯彻环境保护部等部门《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见》中关于开展挥发性有机物污染防治规定：“环保部门加快推进加油站油气污染治理，新增油库、加油站和油罐车安装油气回收系统后才能投入使用，2020年前要完成全市现有油库、加油站和油罐车的油气回收改造工作，并确保达标运行”。同时根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕29号）的要求：“（四十）实施VOCS专项整治方案。重点推进加油站、油品储运销设施三次油气回收治理”。 加油站油罐拟采用地埋式SF双层储油罐、自封式加油枪及密闭卸油等方式，加油站必须安装三级油气回收系统，包括卸油油气、加油油气二级油气回收装置、储油罐油气三级回收系统。项目达到《加油站大气污染物排放标准》 (GB20952-2007)对卸油油气、储油油气和加油油气采取排放控制措施标准。类比蒲城县延长壳牌红旗加油站竣工验收监测结果分析，安装三级油气回收系统后， 汽油扩散的非甲烷烃减少 95%以上。根据工程分析加油站非甲烷总烃产生量为5.205t/a，采取汽油油气回收措施（一次回收系统取95%、二次回收系统取90%、三次回收系统取95%）后排入大气的非甲烷总烃量为0.3564t/a，排放量较少，对周围环境影响较小。 （2）汽车尾气影响分析 本项目预计每天平均有80辆汽车进出加油站，在此过程中将产生汽车废气污染，其主要污染物为CO、NOX及总烃，由于车辆在站内行程较短，排放量较少，项目通风性能好，加之机动车尾气排放负荷较小，汽车尾气对周围环境空气质量影响轻微。 2、地表水环境影响分析 项目无生产废水，本项目污水主要包括职工生活污水及顾客盥洗废水等。生活废水主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N。本项目污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.34m3/d（124.1m3/a）。生活污水经沉淀后洒水降尘，旱厕由农户定期清掏用于农田施肥。初期雨水经雨水收集池收集后洒水降尘，项目废水不外排，对环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 （1）地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。 本项目为加油站建设，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，属于目录V社会事业与服务业，182加油、加气站，按地下水环境影响评价项目类别划分为Ⅱ类。 本项目场址占地不在饮用水源保护区准保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等，因此地下水环境敏感程度属不敏感。 因此，项目地下水环境影响评价等级为三级。 （2）项目场地地下水水文地质条件 项目所在地地下水资源主要为沙漠滩地风积、冲湖积层孔隙潜水，含水层为上更新统冲、湖积相粉细砂、亚砂土。 厂址区包气带厚度大于20m，包气带岩性为主要为第四系更新统粉细砂、粉土，包气带垂直渗透系数为2.89×10-4～5.79×10-4cm/s，包气带分布连续、稳定，根据天然包气带防污性能分级参照表，包气带防污性能“弱”。 （3）地下水补给、径流和排泄条件 项目区内补给条件差，径流排泄条件好，地表松散层孔隙利于大气降水渗入补给。潜水主要接受大气降水和部分层间水补给。径流方向受地形和地貌的控制。局部地段因受不稳定隔水层的影响，形成局部性承压水，具有多层性，无统一的补给区。 （4）地下水开发利用现状 项目场地区位于流域分水岭附近，第四系更新统风积黄土孔洞裂隙潜水含水层基本不含水层，第四系地层下伏侏罗系基岩层顶部风化裂隙发育，接受大气降水补给后，具体有一定的水量，可做为取水含水层，项目所在区域周边居民打井取用地下水做为生活水源，取水含水层多取朱罗系碎屑岩裂隙潜水含水层，含水层富水性弱，水量较小，水井均为分散式饮用水井，无集中供水水井，评价区地下水开发利用程度总体较低。 （5）地下水污染途径 地下水污染途径一般分为四种，即间接入渗型、连续入渗型、越流型和径流型，当地地下水未受污染，因此不存在越流型和径流型污染，可能引起地下水污染的是入渗型；根据现场调查，周边地下水污染途径可能是间歇入渗型。 （6）地下水污染影响分析 项目拟采用SF双层油罐，油罐内、外壁间隙设渗漏检测立管进行在线监测，保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。另外油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，可有效避免事故排放污染区域地下水和土壤。综合以上分析，储罐区发生泄漏，并采取有效的防范措施后，对地下水影响较小。 （7）地下水污染防治措施 根据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》等法律法规要求，加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。依据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。本项目拟采用SF内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，内层罐的罐体结构设计按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。 为有效防止废水、油品跑冒滴漏对周围地下水造成不利影响，在油罐区、加油区、管理区设防紧急停机锁存报警器、加油机泄漏低限报警器、储罐超压报警器、储罐液位低限报警器、储罐液位高限报警器等，加油站采取分区防渗措施见表20，项目分区防渗示意图见附图4。 表20 项目污染区划分及防渗等级一览表 分区 场内分区 防渗系数 重点防渗区 储罐区、输油管线 防渗材料渗透系数应≤1.0×10-7cm/s；储罐区储罐采用SF双层储罐，输油管线采用双层夹套输油管线； 一般防渗区 加油区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s （8）地下水环境监测与管理 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 按地下水流向（由东北流向西南），在储罐区下游设1个大口监控井（加油站站区内），井深低于罐底，制定地下水跟踪监测计划。 4、噪声污染源强及防治措施 ⑴ 噪声源强 本项目主要的噪声来自加油机、潜油泵等的各种机械噪声，根据类比噪声源强 65～82dB(A)。项目加油区混响声场的噪声值在65~82 dB（A），经采取低噪声设备、基础减振、建筑物阻隔等措施后，加油区1m处的听觉噪声为55~60dB（A）。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，采用如下模式： ①室外点源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中：LP(r)——预测点的声压级（dB(A)）； LP0——点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r——点声源距预测点的距离(m)； ②室内点声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中：LP(r)——预测点的声压级（dB(A)）； LP0——点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL——围护结构的平均隔声量，一般装置墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)； α——吸声系数；对一般机械装置，取0.15。 ③对预测点多源声影响及背景噪声的迭加： 式中：N——声源个数； L0——预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)——预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 ⑶ 预测结果 根据噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，噪声影响预测结果见表22。 表22 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 厂界 背景值 贡献值 预测值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 52.7 47.7 40.9 52.9 48.5 60 50 达标 达标 南厂界 48.6 43.4 36.4 48.8 44.2 60 50 达标 达标 西厂界 50.5 45.5 28.8 50.5 45.6 60 50 达标 达标 北厂界 53.6 48.2 37.7 53.7 48.5 60 50 达标 达标 由预测结果可知，通过选用低噪声设备、基础采取减振等措施后，噪声经建筑物遮挡、距离衰减后，厂界昼间、夜间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求，项目产生噪声对周围环境影响较小。 5、固体废物污染及防治措施 项目油品为国六车用汽、柴油，因此，油罐无需清洗，不涉及危险废物；含油抹布根据《国家危险废物豁免管理清单》，可不按照危险废物管理，混入生活垃圾处置， 项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾产生量为2.74t/a，生活垃圾经生活垃圾垃圾桶收集后由乡镇环卫所统一清运。 综上所述，项目固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。 6、环境风险分析与评价 (1)评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环境风险评价仅涉及项目加油站区风险事故，不包括油品运输过程事故。 (2)评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求对项目生产过程中涉及的物质及生产设施进行风险识别。 经检索《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的主要风险物质为汽油、柴油，临界量均为2500t。环境风险评价工作级别判定结果见下表。 表23 环境风险物质识别 单元名称 危险物质 最大存在量(q1) 临界量（Q1） Q（q1/Q1） 汽油储罐 汽油 40.5 2500 0.0162 柴油储罐 柴油 47.52 2500 0.019 合计 0.0352 根据上表可以看出，危险物质存在量与临界量比值Q<1，本项目环境风险潜势为I，据此判定风险评价工作等级为简单分析。 (3)环境风险识别 ①物质危险性识别 根据工程分析，确定本项目危险物质主要为汽油及柴油，其物理化学性质见表24、表25。 表24 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体。 燃爆危险： 易燃。 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 相对密度（水＝1） 0.70-0.79 闪点（℃）： -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃）： 415-530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃）： 40-200 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 表25 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 闪点（℃）： 45-55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87-0.9 沸点（℃）： 200-350℃ 爆炸上限％（V/V）： 4.5 自然点（℃）： 257 爆炸下限％（V/V）： 1.5 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 LC50 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 ②生产设施危险性识别 生产设施风险识别的范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。经分析本项目生产设施危险性识别为贮运系统的危险性识别，识别结果见表26。 表26 本项目生产设施风险识别一览表 风险装置 事故 可能泄漏的危险物质 风险类型 贮运系统 储罐 泄漏 汽油、柴油、烃类气体 火灾、泄漏、爆炸 输油管线 汽油、柴油、烃类气体 火灾、泄漏、爆炸 ③风险识别结果 本项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸引发次生环境影响、油品泄漏造成地下水和土壤污染。 (5)源项分析 ①最大可信事故 a.火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 b.油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①储油设备破碎呢致使油品泄漏；②输油管道腐蚀致使油类泄漏；③由于施工而破坏输油管道；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 ②液体泄漏量计算 根据以上风险识别，由于本项目站内设有储罐，因此储罐泄漏仅为加油站内的储罐泄漏。 液体泄漏的计算公式为： 其中: Q—液体泄漏速度，kg/s； Ρ—容器内介质压力，Pa； P0 —环境压力，Pa； ρ—泄漏液体密度，kg/m3； g —重力加速度，9.81m/s2； h —裂口之上液位高度，m； Cd —液体泄漏系数，无量纲，取0.65； A —裂口面积，m2；（本项目泄漏事故多由腐蚀或第三方破坏引起）。 表27 液体泄漏量计算参数 符号 含义 单位 储罐泄漏 P 容器内介质压力 Pa 120000 P0 环境压力 Pa 101000 ρ 泄漏液体密度 kg/m3 750 g 重力加速度 m/s2 9.81 h 裂口之上液位高度 m 2.0 Cd 液体泄漏系数 无量纲 0.65 A 裂口面积（×10-4） m2 4.10 由表27计算得到，泄漏速率为1.84kg/s，假设泄漏5min后被控制，则泄漏量为552kg，泄漏量较小。 (6)风险管理 1）风险防范措施 本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）进行设计与施工，采取了防治措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，选择相对最优位置，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》的规定，根据安评报告主要包括以下内容：油罐车卸油采用密闭方式；加油机不得设置在室内；汽油罐与柴油罐通气管分开设置，管口高出地面4m，通气管直径大于50mm，且通气管应安装阻火器；油罐均地埋；油罐顶部覆土大于0.5m，油罐周围沙土填实，厚度大于0.5m；油罐采取防渗扩散保护措施、防满溢措施等。 ④油罐区卸油口设置静电接地报警装置，罐区设置围堰； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置； ⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力； ⑦减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ⑧油罐采用双层储罐，输油管线采用双层管线，且设有漏油检测仪。 2）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 ⑤本项目区域内禁止吸烟和使用手机等无线电设施。 3）事故应急处理措施 本项目事故类型主要为泄漏和火灾、爆炸引发的次生环境风险，为降低事故持续时间和事故危害，其事故应急处置措施如下： ①事故发现者马上关闭储罐闸阀，并切断站内电源开关，同时通知值班人员，撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 ②少量泄漏时，流出的油料会先流到罐体周边的围堰，应急抢险组将围堰中的油料用吸油毡吸收，对现场已跑、冒、漏出的油料燃料用吸油毡吸收，待油料被充分吸收后将附有油料的吸油毡收容并送至有资质单位处置。 ③大量泄漏时，构筑围堤收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽危害，用防爆泵转移至槽车或用收集器收集，回收至废物处理场所处置。车用油料燃料泄漏事故严重时，马上关闭站内电源开关停止加油作业。并报告公安、消防部门，以便及时封堵附近的交通道路，进行现场警戒，疏散站内人员，检查并清除附近的一切火源、电源，禁止其他人员及车辆进入站内。 ④对无法回收的油料燃料用吸油毡吸收，待油料燃料被充分吸收后将附有油料燃料的吸油毡收容并送至有资质单位处置。 ⑤检查站内是否有残留油料燃料，并检查是否有其他可能产生危险的隐患存在。 ⑥现场应急抢险人员自身要采取防护措施，穿戴防静电服、绝缘手套、防静电鞋等。 4）风险事故应急预案 根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）等规定，项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案纲要见表28。 表28 应急预案纲要 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险源(油罐罐区) 2 应急组织机构、人员 实施二级应急组职机构，包括加油站和地方政府。各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 (7)环境风险评价结论及建议 本环评报告提出了环境风险防范措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一步降低工程风险性，在此基础上工程的环境风险性能够降低。建设单位按照《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）及相关规范中对加油站建设及相关安全配套设施的要求，建设了规范化、形象化加油站。 环评建议：工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝汽油、柴油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 五、营运期环境管理与监测计划 在本项目运营过程中必须制定环境管理与环境监测计划。环境管理由项目负责人直接领导，由具有环境保护知识与经验的工程技术人员担任环保员，负责并协调有关环境监测的具体事项。 1、运营期环境管理 （1）企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保业务。 （2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 （3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及到位。 2、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表29。 表29 污染物排放清单一览表 类别 污染源 主要污染物 环保措施 排污口 信息 执行标准 社会公开信息内容 污染 因子 排放浓度 排放量 治理工艺 治理 效率 数量 废气 站区 非甲烷总烃 ≤25g/m3 0.3564t/a 经三级油气回收系统处理后排放 一次95%；二次90%；三次95% 1套 4m排气筒，设明显标志 25mg/m3 《加油站大气污染物综合排放标准》(GB20952-2007)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 废气治理措施及其运行情况；例行监测达标情况 非甲烷总烃无组织 / 4.0mg/m3 废水 生活污水 COD、NH3-N / 0 沉淀后洒水降尘，不外排 / 1座 / / 不外排 废水综合利用情况 噪声 生产设备及车辆 噪声 / 昼间53.6~68.7 dB(A) 夜间43.5~54.2 dB(A) 选用低噪声设备、基础减振、加强车辆管理 / / / 昼间60、70dB(A) 夜间50、55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 噪声治理措施及例行监测达标情况 固废 办公区 生活垃圾 / 2.74t/a 集中收集，委托环卫部门送生活垃圾填埋场处置 / / / / 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） 固体废物处置情况 3、运营期监测计划 根据不同的监测内容，建设单位自行委托相关有资质监测单位监测。 根据《排污企业自行监测技术指南 总则》及项目排污特点和实际情况，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，监测制度详细内容见表30。 表30 污染源监测内容及计划表 项目 监测点 监测项目 监测频率 大气 上风向1个，下风向3个 非甲烷总烃 半年一次 声环境 厂界四周 Leq（A） 每季度一次，昼夜各1次 地下水 监控井 石油类 半年一次 3、环保投资估算 项目总投资400万元，其中环保投资49.9万元，占总投资的12.48%。该项目主要环保投资见表31。 表31 项目环境保护投资一览表 类别 项目 环保设施 环保投资（万元） 运营期 废水治理 生活废水 旱厕1座，3m3沉淀池1座 0.4 初期雨水 10m3初期雨水收集池1座 1 废气治理 储罐大小呼吸及加油过程产生的油气 汽油油气回收系统（一次、二次、三次） 12 噪声治理 机械设备噪声 安装减振垫 0.2 固体废物 生活垃圾 设置垃圾桶若干 0.5 地下水 防渗防泄漏 油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地管线采用双层管道 35.8 合计 / 49.9 4、环境保护竣工验收 建设单位应严格按照环境保护部文件“国环规环评[2017]4号”，“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”的相关要求，在建设项目竣工后，建设单位应做为竣工验收的主体如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，自主或委托有能力的技术机构编制验收监测报告。 项目环保设施清单见表33、34。 表33 项目（废水、废气及其他）环保设施清单 类别 环保设施 规模 验收标准 废水治理 生活废水 旱厕1座，3m3沉淀池1座 1座 洒水降尘，不外排 初期雨水 10m3初期雨水收集池1座 1座 噪声治理 机械设备噪声 安装减振垫 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准 废气治理 储罐大小呼吸及加油过程产生的油气 汽油油气回收系统（一次、二次、三次） 1套 《加油站大气污染物综合排放标准》(GB20952-2007)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 地下水防治 防渗防泄漏 采用双层罐，油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地管线采用双层管道 / / 表34 项目（固废）环保设施清单表 项目 环保设施 规模 验收标准 固体废物 生活垃圾 设置垃圾桶 若干 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐大小呼吸、加油过程 | 非甲烷总烃 | 汽油油气回收系统（一次、二次、三次） | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经沉淀后洒水降尘，旱厕由农户定期清掏用于农田施肥。 | 综合利用不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后按照环卫部门规定外运处置 | 合理处置 |
| 噪 声 | 加油机、潜油泵、车辆等 | 机械噪声 | 隔振、减振、消声措施、禁止鸣笛、加强管理 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成后，在站区周围进行局部绿化、种树等，减少项目对周围环境的影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 榆林市榆阳区驼城加油站位于榆林市榆阳区小纪汗乡井克梁村，占地面积3217.85m2，主要建构筑物为站房、罩棚、储油罐区等组成，项目共设4具地埋卧式油罐，其中30m3柴油罐2个，30m3汽油罐2个，油罐总容积为90m3（柴油罐容积折半计）。加油站建成后实现年销售柴油1000t，年销售汽油200t。 2、环境质量现状评价结论 (1)环境大气 2018年榆林市榆阳区主要大气污染物中PM2.5、SO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，PM10、NO2、O3浓度值均有所超标。 由监测结果可以看出，非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 (2)声环境 由监测结果可知，本项目所在地昼间和夜间厂界噪声监测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。 (3)地下水 根据监测结果，评价区域内地下水水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 3、污染物排放 本加油站在油罐大小呼吸、加油作业等环节排放的非甲烷总烃为0.3564t/a。 4、环境影响分析结论 (1)空气环境影响 加油站油罐拟采用地埋式SF双层储油罐、自封式加油枪及密闭卸油等方式，安装储油罐油气三级回收系统，处理后油气（以非甲烷总烃计）排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，无组织排放满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点：4.0mg/m3）要求，对环境影响较小。 进出加油站汽车尾气主要污染物为CO、NOX及总烃，由于车辆在站内行程较短，排放量较少，项目通风性能好，加之机动车尾气排放负荷较小，汽车尾气对周围环境空气质量影响轻微。 (2)水环境影响 项目无生产废水产生，生活污水经沉淀后洒水降尘，旱厕由农户定期清掏用于农田施肥。初期雨水经雨水收集池收集后洒水降尘。项目废水不外排，对环境影响较小。 （3）地下水影响分析 项目采用SF双层油罐，油罐内、外壁间隙设渗漏在线监测，保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。另外油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，可有效避免事故排放污染区域地下水和土壤。综合以上分析，储罐区发生泄漏，并采取有效的防范措施后，对地下水影响较小。 （4）声环境影响 由预测结果可知，通过选用低噪声设备、基础采取减振等措施后，噪声经建筑物遮挡、距离衰减后，厂界昼、夜间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。因此，项目噪声对周围环境影响较小。 （5）固体废物影响 生活垃圾产生量为2.74t/a，生活垃圾经生活垃圾垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处置，项目固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。 5、污染物防治措施 (1)废气 加油站油罐拟采用地埋式SF双层储油罐、自封式加油枪及密闭卸油等方式，安装储油罐油气三级回收系统。 (2)废水 项目无生产废水产生，生活污水经沉淀后洒水降尘，旱厕由农户定期清掏用于农田施肥，初期雨水经雨水收集池收集后洒水降尘。 （3）地下水 项目采用SF双层油罐，油罐内、外壁间隙设渗漏在线监测，油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，在油罐区下游设1口监控井，可有效避免事故排放污染区域地下水和土壤。 （4）噪声 通过选用低噪声设备、基础采取减振等。 （5）固体废物影响 生活垃圾经生活垃圾垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处置。 6、环境管理与监测计划 加油站设专职负责人员，负责环境保护管理工作。根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ 819-2017）并结合项目生产特点和污染源排放情况制定监测计划，日常环境监测委托有资质的检测公司负责。 7、风险评价 加油站满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）和《加油站作业安全规程》（AQ3010-2007）等相关法规、规范、标准要求，建设单位在认真落实安全评价报告及环评报告表提出的环境风险防范措施及对策的前提下，通过加强管理，遵守相应的规章制度，严格杜绝汽油、柴油的跑、冒、滴、漏现象的发生，防火、防爆、防雷击，本项目环境风险在可接受范围内。 8、结论 综上所述，榆林市榆阳区驼城加油站建设项目符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术和经济上可行，能实现达标排放。项目在认真落实本报告提出的各项环保措施要求，切实执行“三同时”制度，加强风险管理的前提下，从满足环境质量目标分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立工程批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 工程地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目四邻关系图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废弃物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水

0.92

0.32

0.26

损耗0.06

职工生活用水

环保型旱厕

用作农肥还田

0.1

0.08

损耗0.02

顾客盥洗用水

0.34

0.5

损耗0.5

绿化用水

一级油气回收装置

二级油气回收装置

三级油气回收装置

油蒸汽（非甲烷总烃）

汽车槽车运输

储油罐储存

汽车加油

油蒸汽（非甲烷总烃）

油蒸汽（非甲烷总烃）

图2     项目工艺流程图