概述

1、项目背景

清涧北国枣业有限责任公司是陕煤集团为实施产业扶贫、助力榆林地区脱贫攻坚而设立的公司，隶属榆林合力产业扶贫开发有限责任公司管理。投资方为榆林合力产业扶贫开发有限责任公司与清涧县农业综合开发有限公司，为国有控股公司。

公司使命是破解陕北地区红枣产业发展困境，发展绿色产业，助力当地脱贫攻坚。公司发展目标是“五高”：高层次谋划、高标准设计、高质量建设、高水平管理、高效益回报。公司愿景是打造“五个一流”：一流的红枣生产基地、一流的加工园区、一流的科研机构、一流的销售平台、一流的旅游胜地。实现绿色强企的梦想。以红枣深加工为产业引领，进一步提升清涧红枣品牌，让全县贫困群众全面脱贫，与全省、全国同步够格全面建成小康社会。

在此背景下，清涧北国枣业有限责任公司拟投资25847.5万元在清涧县折家坪建设清涧县红枣深加工项目。项目占地183.6526亩，总建筑面积116350平方米。本次建设内容包括休闲食品车间、干制红枣车间、红枣饮品车间、高温冷库及变配电室和其他辅助设施。

2、建设项目特点

（1）本项目建设性质属新建；

（2）根据建设项目环境影响评价分类管理名录和建设项目环境影响评价资质中的评价范围类别划分及新旧对照表，本项目属“食品制造业”和“酒、饮料制造业”，属环境影响报告书中“轻工纺织化纤”类别；

（3）项目用地位于清涧县折家坪，建设地基础设施完备，项目生产所需新鲜水引至市政自来水厂在附近设的水池、刘家湾110 KV变电站通过2台35千伏/1250KVA变压器接入即可满足项目用电，锅炉燃料天然气由天然气公司提供，原料及产品运输利用厂区道路和205省道。

（4）项目污染物主要为锅炉废气、油烟、污水处理厂恶臭气体、清洗废水、工艺废水、枣核和生活垃圾等。

3、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定和环境保护行政主管部门的要求，本项目应实施环境影响评价。项目属《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三、食品制造业 16营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”和“四、酒、饮料制造业 17酒精饮料及酒类制造 有发酵工艺的（以水果或水果汁为原料年生产能力1000千升以下的除外）”，应编制环境影响报告书。

据此，2018年8月6日，清涧北国枣业有限责任公司委托宁夏特莱斯环保科技有限公司编制《清涧县红枣深加工项目环境影响报告书》，委托书见附件一。

接受委托后，评价单位迅速成立项目组，在资料研究的基础上，于2018年8月7日实施了现场调查。在工程分析、影响预测、措施论证等工作的基础上，于2019年5月编制完成了《清涧县红枣深加工项目环境影响报告书》（送审稿）。2019年6月22日，榆林市环境工程评估中心组织专家进行现场踏勘并对报告书进行审查，会后评价单位根据专家意见对报告进行修改完善，形成了《清涧县红枣深加工项目环境影响报告书》（报批稿）。

4、分析判定相关情况

4.1 环境功能区划

（1）环境空气功能区划

拟建项目位于折家坪镇白家茆村，环境空气功能区划执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二类功能区。

（2）水环境功能区划

项目区附近天然地表水体为清涧河，地表水按照水环境功能区划为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）地下水环境功能区划

周边居民饮用水源为地下水，地下水功能区划为III类水体，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（3）声环境功能区划

本项目周围村庄较多，属于居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，依据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境功能区分类，本项目的声环境属于2类声环境功能区。

（4）生态环境功能区划

根据《全国生态功能区划》和《陕西省生态功能区划图》，本项目区域属于土壤保持生态功能区。项目生态功能区划图1.4-1，1.4-2。

图1.4-1 全国重要生态功能区分布图

图1.4-2 陕西省生态功能区划图

4.2 产业政策符合性分析

本项目与环保及产业政策的符合性分析结果见表1。

表1  本项目与环保及产业政策的符合性分析

| 序号 | 政策名称 | 环保要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录》（2013修正） | 一、鼓励类 32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用 | 项目为红枣深加工及综合利用 | 符合 |
| 2 | 《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》 | 一、农业 10.农产品储藏、保鲜、加工及综合利用 | 项目为红枣深加工及综合利用 | 符合 |
|  | 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》 | 六、现代农业 90农林产品加工技术与设备 | 项目使用红枣深加工与综合利用技术 | 符合 |
| 3 | 《大气污染防治行动计划》 | “全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。” | 项目建设三台（2×10+6t/h）燃气锅炉作为项目热源，不属于 燃煤锅炉 | 符合 |
| 4 | 《水污染防治行动计划》 | 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 项目不属于“十小”企业 | 符合 |
| 5 | 《陕西省大气污染防治条例》 | 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放 | 项目使用工艺属国内领先 | 符合 |
| 6 | 《陕西省氮磷污染源水污染防治工作方案（征求意见稿）》 | 提高农副食品加工、食品制造等行业水循环利用率，强化末端脱氮除磷处理。有条件的地区，可在排污单位污水排放口后或支流汇入干流、河流入湖等位置，因地制宜建设人工湿地水质净化工程，进一步减少入河湖的氮磷。 | 项目建设污水处理设施，减少氮磷排放 | 符合 |
| 7 | 《陕西省水污染防治工作方案》 | 陕北地区合理控制火电、兰炭、煤化工等行业规模，严格控制新建100万吨/年以下兰炭、单套生产能力10万吨/年以下焦炉煤气制甲醇、处理无水煤焦油能力50万吨/年以下煤焦油加工等项目。 | 项目不属于控制项目 | 符合 |

4.3 相关规划分析

（1）与相关规划符合性分析

本项目与相关规划的符合性分析结果见表2。

表2  本项目与相关规划的符合性分析

| 序号 | 规划名称 | 相关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省“十三五”规划纲要 | 重点发展具有陕西特色和比较优势的粮油、果品、乳制品、肉制品、果蔬饮品、酿酒、烟草、烘焙和方便食品等 | 项目属于红枣深加工 | 符合 |
| 2 | 陕西省“十三五”工业经济发展规划 | 打造陕北沙地农产品加工、红枣及小杂粮与薯类食品加工基地 | 项目属于红枣深加工 | 符合 |
| 3 | 清涧县“十三五”期间经济社会展望 | 红枣、粉条、石板等传统优势产业将走深加工发展之路，向食品、餐饮等关联产业延伸、升级。石板产业在传统产品的基础上，进一步提高科技含量与文化内涵，向与旅游相关的旅游纪念品方向转型升级。同时，把旅游产业作为清涧新的经济增长切入点，进一步带动现代农业、农副产品加工、食品加工、餐饮住宿以及旅游纪念品加工等关联产业发展。 | 项目属于红枣深加工 | 符合 |
| 4 | 清涧县国家重点生态功能区 产业准入负面清单 | 限制类 C制造业 1391淀粉及淀粉制品制造 | 项目不属于淀粉及淀粉制品制造 | 符合 |
| 5 | 土地利用总体规划 | 该项目已列入《清涧县土地利用总体规划》（2006-2020年）调整完善重点项目中，拟用地块仅限清涧县工业园区红枣扶贫深加工扶贫基地建设项目用 | 符合 |
| 6 | 城市总体规划 |  | 符合 |

（2）与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析

榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测结果见表3，项目选址“一张图”控制线检测报告见附件6。

表3  榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测结果

| 控制线名称 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 土地利用总体规划 | 该项目涉及禁止建设区， 限制建设区，建议与国土 部门对接 | 已列入《清涧县土地利用总体规划》（2006-2020年）调整完善重点项目中 |
| 城镇总体规划 | 建议与规划部门对接 | 符合 |
| 林地保护利用规 划 | 该项目涉及四级保护林 地，建议与林业部门对接 | 正在办理 |
| 生态红线 | 符合 | / |
| 文 物 保 护 紫 线（县级以上保护单位） | 符合 | / |
| 基础设施廊道控 制线（电力类、长输管线类） | 符合 | / |
| 基础设施廊道控 制线（交通类） | 以实地踏勘结果为准 |  |

4.4 选址的环境和理性分析

①项目已取得清涧县发展改革局关于《清涧北国枣业有限责任公司清涧县红枣深加工项目备案确认书的通知》；清政发改发〔2018〕191号文件，同意该项目的建设。

②项目已取得清涧县国土资源局关于《清涧县工业园区红枣扶贫深加工扶贫基地项目用地性质的复函》；清国土资函〔2017〕32号，该项目已列入《清涧县土地利用总体规划》（2006-2020年）调整完善重点项目中，且项目不在自然保护区范围，不涉及水源地、文物保护单位等敏感目标。

③项目场址西侧为在建高速公路，东北侧为国道，最近居民点距离107m，因此交通便利，运输距离合理。

④项目已取得清涧县住房和城乡建设局关于本项目的选址意见书“选字第610830201800012号”，同时根据岩土工程勘查报告，拟建场地无地裂缝经过，也未发现其他不良地质作用，符合选址要求。

⑤项目不涉及拆迁和移民安置等内容，不占用基本农田，建设地基础设施完备，项目产生的生产废水和生活污水，经厂区污水处理设施处理后在满足相关水质要求前提下进入清涧县污水处理厂。

综上所述，本项目选址合理。

4.5 小结

根据以上分析结果可知，本项目符合国家和地方产业政策、规划，选址合理可行。

5、关注的主要环境问题及环境影响

本项目主要关注的环境问题有以下几个方面：

（1）生产过程中所产生的废水处理措施及其可行性分析；

（2）项目运营过程中产生的固体废物的处理处置；

（3）项目存在的环境风险，环境风险防范措施；

（4）项目与相关规划的符合性及选址合理性。

6、环境影响报告书的主要结论

本项目符合国家和地方相关政策、规划，选址合理可行。在采取有效的污染防治措施和风险防范措施前提下能够实现污染物达标排放，对周边环境的影响可接受。因此，在严格执行“三同时”制度，认真落实工程设计和本报告书提出的各项污染防治措施，强化环境管理，控制污染物达标排放，采取有效的环境风险防范措施后，从满足环境质量目标要求分析，本项目建设可行。

7、致谢

环境影响报告书编制过程中，得到清涧县环境保护局、清涧北国枣业有限责任公司、监测单位延安环境监测有限公司等有关单位和领导的大力支持和帮助，在此我们表示真诚地感谢。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 环境影响评价委托书

清涧北国枣业有限公司《清涧县红枣深加工项目环境影响评价委托书》，2018.8.27，见附件1。

1.1.2 国家法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2019.1.11；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2019.1.11；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2016年11月7日修订；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.11.13；

（7）《中华人民共和国土壤防治法》，2019.1.1。

1.1.3 国务院行政法规及规范性文件

（1）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.10.1；

（2）国务院《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号），2000.11.26；

（3）国务院《土地复垦条例》（国令第592号），2011.3.5；

（4）国务院《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013.9.10；

（5）国务院《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015.4.2；

（6）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016.5.28；

（7）国务院《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号），2016.11.25；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）。

1.1.4 部门规章及规范性文件

（1）环境保护部《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号），2011.12；

（2）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012.7.3；

（3）《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2011年 第27号）；

（4）国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013年修正本》（部令第21号），2013.2.16。

1.1.5 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件

（1）陕西省人大《陕西省大气污染防治条例》，2017.7.27；

（2）陕西省人大《陕西省地下水条例》，2016.4.1；

（3）陕西省人大《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2016.4.1；

（4）陕西省人大《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016.4.6；

（5）陕西省人民政府《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号），2004.9.22；

（6）陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号），2013.3.13；

（7）陕西省环境保护厅《关于切实加强建设项目环境保护管理工作的通知》（陕环发[2013]12号），2013.2.1；

（8）陕西省环境保护厅《陕西省“十三五”环境保护规划》（陕环发〔2016〕39号），2016.9.6；

（9）《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年）》。

1.1.6 评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

1.1.7 项目相关资料

（1）委托书（附件1）；

（2）清涧县发展改革委员会《关于清涧北国枣业有限责任公司清涧县红枣深加工项目备案确认书的通知》（清政发改发〔2018〕191号）（附件2）；

（3）清涧县国土资源局《关于清涧县工业园区红枣扶贫深加工扶贫基地项目用地性质的复函》（清国土资函〔2017〕32号）（附件3）；

（4）清涧县住房和城乡建设局关于本项目的选址意见书“选字第610830201800012号”（附件4）；

（5）清涧县环境保护局《关于红枣深加工项目环境影响评价执行标准的函》（清环函〔2019〕23号）（附件5）；

（6）2019.5.14榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告（编号：2018〔1428〕号）（附件6）；

（7）清涧北国枣业有限公司清涧县红枣深加工项目环境质量监测报告（附件7）；

（8）陕西省轻工业研究设计院《清涧县红枣深加工项目可行性研究报告》，2018.1；

（9）清涧北国枣业有限公司提供的其他技术资料。

1.2 评价目的

（1）贯彻、推行预防为主的管理方针；坚持可持续发展的原则，通过对项目拟建地和周围环境现状的调查，收集或实际调查监测资料，掌握评价区的生态环境、环境空气、地表水、声环境现状和特征；

（2）根据环境特征和建设项目污染物排放特征，预测建设项目对自然、生态、景观、社会环境以及生活环境产生影响的程度、范围，以及环境质量可能发生的变化状况，从而提出消除或减少不利影响的对策建议；

（3）根据评价区域环境容量及达标排放的要求，评价项目环保措施的可行性以及合理性，从环境保护角度评价该项目的可行性，为项目的优化设计和政府主管部门进行决策提供科学依据。

1.3 评价思路

本项目属于农副食品加工项目，污染源较多，本评价确定如下的评价思路：

（1）通过工程分析、环境现状调查与监测，查明工程污染源强和周围的环境状况；

（2）通过对工程生产工艺和产排污环节分析，确定红枣深加工工程污染源强，预测分析评价工程建设期和运行期对周围环境产生影响的范围与程度；

（3）从环境保护的角度，分析拟建厂址选择的合理性、锅炉废气、食堂油烟、恶臭等废气和污水处理工艺的可行性，提出工程施工期和运行期的环境保护对策和建议，为环境管理部门和建设单位决策管理提供科学依据。

1.4 评价标准

1.4.1 环境质量评价标准

根据清涧县环境保护局《关于红枣深加工项目环境影响评价执行标准的函》（清环函〔2019〕23号），本次评价标准如下：

（1）环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值；氨、硫化氢等特征因子执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)其他污染物空气质量浓度参考限值。

（2）评价区域地表水体为清涧河，根据《陕西省水功能区划》的规定，项目所在河段水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。

（3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

（4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。

（5）土壤环境执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准标准，具体标准见表1.4-1。

表1.4-1环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | PM10 | 年平均 | 70µg/m³ |
|  |  |  | 24小时均值 | 150µg/m³ |
|  |  | SO2 | 年平均 | 60µg/m³ |
|  |  |  | 24小时均值 | 150µg/m³ |
|  |  |  | 1小时均值 | 500µg/m³ |
|  |  | NO2 | 年平均 | 40µg/m³ |
|  |  |  | 24小时均值 | 80µg/m³ |
|  |  |  | 1小时均值 | 200µg/m³ |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)其他污染物空气质量浓度参考限值 | NH3 | 小时值 | 200µg/Nm³ |
|  |  | H2S | 小时值 | 10µg/Nm³ |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 | pH值 | 6~9（无量纲） |
|  |  | COD | 20mg/L |
|  |  | BOD5 | 4mg/L |
|  |  | 氨氮 | 1.0mg/L |
|  |  | 总氮 | 1.0mg/L |
|  |  | 总磷 | 0.2mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.2mg/L |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 | pH值 | 6.5~8.5（无量纲） |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 3.0mg/l |
|  |  | 氨氮(以N计) | 0.5mg/l |
|  |  | 氟化物 | 1.0mg/l |
|  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/l |
|  |  | 总硬度 | 450mg/l |
|  |  | 六价铬 | 0.05mg/l |
|  |  | 镍 | 0.02mg/l |
|  |  | 砷 | 0.01mg/l |
|  |  | 铅 | 0.01mg/l |
|  |  | 镉 | 0.005mg/l |
|  |  | 氯化物 | 250mg/l |
|  |  | 亚硝酸盐 | 1mg/l |
|  |  | 硝酸盐 | 20mg/l |
|  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 |
|  |  | 菌落总数 | 100CFU/mL |
|  |  | 硫酸盐 | 250mg/l |
|  |  | 铜 | 1.0mg/l |
|  |  | 锌 | 1.0mg/l |
|  |  | 锰 | 0.1mg/l |
|  |  | 铁 | 0.3mg/l |
|  |  | 汞 | 0.001mg/l |
|  |  | 氨氮 | 0.5mg/l |
|  |  | 硫化物 | 0.02mg/l |
|  |  | 挥发酚类 | 0.002mg/l |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.3mg/l |
|  |  | 氰化物 | 0.05mg/l |
| 声环境 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类、4a标准 | 等效声级LeqA | 2类 | 昼间60dB（A） |
|  |  |  |  | 夜间50dB（A） |
|  |  |  | 4a类 | 昼间70dB（A） |
|  |  |  |  | 夜间55dB（A） |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 第二类用地标准标准 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
|  |  | 铅 | 800 | 2500 |
|  |  | 汞 | 38 | 82 |
|  |  | 六价铬 | 5.7 | 78 |
|  |  | 砷 | 60 | 140 |
|  |  | 铜 | 18000 | 36000 |
|  |  | 镉 | 65 | 172 |

1.4.2 污染物排放标准

（1）废气

原料及产品运输过程产生的无组织废气及扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中无组织排放监控浓度限值；燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226－2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中要求；污水处理站排放的大气污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93)中的二级标准。具体指标分别见表1.4-2。

表1.4-2  废气排放标准

| 《大气污染物综合排放标准》二级标准限值 |
| --- |
| 污染物 | 无组织排放监控浓度限制 | 备注 |
| 二氧化硫 | 0.4 mg/m3 | 周界外浓度最高点 1.0 |
| 氮氧化物 | 0.12 mg/m3 |  |
| 颗粒物 | 1.0 mg/m3 |  |
| ※周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内。 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》 |
| 锅炉类型 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 颗粒物 |
| 燃气锅炉 | 50 mg/m3 | 20 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| 《饮食业油烟排放标准》（试行） |
| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设备最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |
| 《恶臭污染物排放标准》 |
| 监控项目 | 污染物厂界标准值 |
|  | 二级 | 浓度 |
| H2S | ※周界外浓度最高点 | 0.06mg/m³ |
| NH3 | ※周界外浓度最高点 | 1.5mg/m³ |
| 项目名称 | 排气筒高度 | 排放量 |
| 氨 | 15m | 4.9kg/h |
| 氨 | 20m | 8.7kg/h |
| 硫化氢 | 15m | 0.33kg/h |
| 硫化氢 | 20m | 0.58kg/h |

（2）噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，运行期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表1.4-3。

表1.4-3建筑施工场界环境噪声排放标准

| 污染要素 | 排放标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 等效声级LeqA | 昼间70dB（A） |
|  |  |  |  | 夜间55dB（A） |
|  | 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |  | 昼间60dB（A） |
|  |  |  |  | 夜间50dB（A） |
|  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 |  | 昼间65dB（A） |
|  |  |  |  | 夜间55dB（A） |

（3）废水

项目所产生的生产废水和生活污水经厂区污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入清涧县污水处理厂，排放标准限值见表1.4-4。

表1.4-4  《污水综合排放标准》单位：mg/L

| 序号 | 污染物控制项目 | 适用范围 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 其他排污单位 | 500 |
| 2 | 五日生化需氧量 | 其他排污单位 | 300 |
| 3 | 阴离子表面活性剂 | 一切排污单位 | 20 |
| 4 | SS | 其他排污单位 | 400 |
| 5 | PH | 其他排污单位 | 6-9 |
| 6 | 氨氮 | 其他排污单位 | - |

（4）固废

一般工业固体废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。

排放标准限值见表1.4-5。

表1.4-5  固废污染排放控制标准一览表

| 序号 | 污染物 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 2 | 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |

1.5 评价工作等级

1.5.1 大气

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.3-2018）中判定各环境要素评价工作等级的规定，本项目主要污染源为燃气锅炉废气、污水处理站恶臭气体等。采用 AERSCREEN 估算模型分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi ×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；

根据导则要求，采用估算模型计算各污染物的最大浓度占标率Pmax和最大D10%，估算模型参数见表1.5-1，计算结果见表1.5-2。

表1.5-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） |  |
| 最高环境温度/℃ | 38.1 |
| 最低环境温度/℃ | -22.6 |
| 土地利用类型 | 农村 |
| 区域湿度条件 | 中等 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 50×50 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1.5-2  估算模式计算结果表（Pmax）

| 产污工序 | 最大落地浓度（mg/m3） | 占标率% |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOX | SO2 | NOX |
| 锅炉天然气燃烧 |  |  |  |  |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 污水处理站 |  |  |  |  |
| 最大值 | cmax=mg/m3 | Pmax=% |

表1.5-3  大气环境评价工作等级判别表

| 判定依据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax≥10% | 1%≤Pmax＜10% | Pmax<1% |
| 本项目 | Pmax：% |
|  | 最终确定为二级 |

可见，Pmax为废气，占标率为2.36%，最大落地浓度距离为161m，因此评价等级确定为二级，评价范围确定为本项目厂址为中心，边长为5km的矩形。

1.5.2 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的分类，本项目属于地下水环境影响评价的Ⅲ类项目，项目所在区域为清涧县折家坪，评价范围内居民生活用水使用地下水，属于较敏感区，因此地下水评价工作等级为三级。地下水评价等级判别表见表1.5-4。

表1.5-4  地下水评价等级判别依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目 | 本项目属于Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感 |
| 确定评价等级 | 三级评价 |

1.5.3 地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》中评价等级的判定标准，按照评价类别、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境功能要求、水环境保护目标等综合确定地表水环境评价等级。项目运营期废水经厂区污水处理设施处理后排入清涧县污水处理厂，因此地表水评价工作等级为三级B。具体判定情况见表1.5-5。

表1.5-5  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q（m3/d）; 水污染当量数 W（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 确定评价工作等级 | 三级B |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价工作等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖泊排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

1.5.4 声环境

本项目所在区域声环境质量执行2类区标准。项目建设前后噪声级增加较小，影响人口数量变化不大。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)判定，本项目声环境评价工作等级为二级。具体判定情况见表1.5-6。

表1.5-6  声环境评价工作等级判定表

| 判定依据 | 声环境功能区 | 环境敏感目标噪声级增量 | 影响人口数量变化 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类 | ＞5dB（A） | 显著增多 | 一级 |
|  | 1类，2类 | ≥3dB（A），≤5dB（A） | 较多 | 二级 |
|  | 3类，4类 | ＜3dB（A） | 不大 | 三级 |
| 本项目 | 2类 | ＜3dB（A） | 不大 | 二级 |

1.5.5 土壤

本项目是红枣深加工，属于轻工纺织化纤类，占地183.6526亩，占地类型属于“小型”，且周围无耕地、园地等敏感目标。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）判定，本项目属于Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。具体划分标准见表1.5-7

表1.5-7  污染影响型评价工作等级划分表

|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| 确定评价工作等级 | Ⅳ类——可不开展土壤环境影响评价 |

1.5.6 生态环境

本项目建设不涉及基本农田、耕地等，且占地范围较小，因此对生态环境仅做简单分析。

1.5.7 环境风险

企业原辅材料制冷剂为氟利昂507，最大储存量为4t，不属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1所列危险化学品。

天然气蒸汽锅炉使用天然气量为1497.6万m3/a，天然气密度约为0.7174kg/m3，则年使用天然气10743.78t，天然气不在厂区储存，仅在锅炉燃烧时使用，根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1所列危险化学品，天然气临界量为50t，因此锅炉燃烧天然气不构成重大危险源。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）判断环境风险评价等级。

① 风险潜势

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性，结合事故情形下环境影响途径确定风险潜势，本项目天然气锅炉使用的天然气不在场内储存，与临界值的比值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，该项目环境风险潜势为Ⅰ。具体划分标准见表1.5-8。

表1.5-8  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E） | Ⅳ* | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境轻度敏感区（E） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ*为极高环境风险 |
| 本项目风险潜势为Ⅰ |

② 评价等级划分

根据风险潜势确定评价工作等级，本项目确定的风险潜势为Ⅰ，则可开展简单分析。具体划分标准见表1.5-9。

表1.5-9  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ*、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |
| 本项目评价工作等级为简单分析 |

1.6 评价范围

1.6.1 环境空气

依据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则·大气环境》，判断环境空气评价等级为二级，评价范围为以厂址为中心取边长为5km的矩形区域。

1.6.2 地表水

项目施工期废水建旱厕，运营期废水排入清涧县污水处理厂，故确定地表水环境评价工作等级为三级B；评价不开展区域污染源调查，不进行水环境影响预测，仅进行简单分析。

1.6.3 地下水

评价范围：主要污水处理厂及周边村庄的地下水水质的影响，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），用公式计算法确定地下水评价范围，计算公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中，L-下游迁移距离，m；

α-变化系统，α≥1，一般取2；

K-渗透系数，m/d，根据附录B，取经验值为0.38m/d；

I-水力坡度，无量纲，I=(H-H)/L=0.01176；

T-质点迁移天数，取值不小于5000d，取10000d；

n-有效孔隙度，无量纲，取0.15。

经计算，下游迁移距离L=595.84m，本次评价范围保守以项目厂区为起点，向下游外扩600m，上游外扩200m，东西两侧各外扩约300m，总面积为0.55km2。

1.6.4声环境评价范围的确定

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》6.1中规定，“一般以建设项目边界向外200m为评价范围，可以满足一级评价的要求；相应的二级和三级评价的范围可根据实际情况适当缩小”。因此，本次环境噪声评价范围确定为项目边界外200m的范围内。

1.6.5生态影响评价范围

结合本项目的生态影响评价等级并依据HJT19-2011《环境影响评价技术导则—生态环境影响》中的有关规定，确定本项目不设生态评价范围。

1.6.6环境风险影响评价范围

结合本项目的环境风险影响评价等级并依据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中的有关规定，确定本项目环境风险评价可开展简单分析。

综上，本次评价工作涉及到的各环境要素评价等级和评价范围见表1.6-1。

表1.6-1  各环境要素评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 | 本项目厂址为中心，外延5km的矩形 |
| 地表水 | 三级以B | / |
| 地下水 | 三级 | 以拟建项目场地上游100m、下游760m、两侧各380m为评价范围，面积为1.275km2 |
| 声环境 | 三级 | 厂界噪声评价范围为厂界外200m |
| 土壤 | - | - |
| 生态环境 | 简要分析 | - |
| 环境风险 | 简单分析 | - |

1.7 评价内容与评价重点、评价时段

1.7.1 评价内容

本次评价主要工作内容包括：工程概况介绍、工程分析、环境现状调查与监测、环境影响预测与分析、环保措施可行性论证、环境经济损益分析、环境管理计划等。

1.7.2 评价重点

本次评价重点包括：工程分析、大气环境影响评价、地表水环境影响评价、地下水环境影响评价、声环境影响评价、固废影响评价、环境保护措施可行性论证等。

1.7.3 评价时段

本项目评价时段分为施工期、运营期两个时段。

1.8 环境影响识别和评价因子选择

1.8.1 环境因素影响性质识别

本项目施工期主要活动包括：拟建场地清理、基础开挖、建构筑物施工、安装工程施工、材料和设备运输、建筑物料堆存等；运营期主要活动包括：项目燃烧废气和恶臭等对周围大气环境的影响；项目生产废水对周围水体环境的影响；设备运行噪声对场界外周围生活环境的影响；固体废物对环境的影响。

评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征，对本项目涉及的环境要素可能造成的影响进行识别，识别结果见表1.8-1。

表1.8-1  环境影响性质识别表

| 环境问题 污染源 | 可能引发的环境问题 | 主要环境影响因素 | 环境影响对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 施工期场地平整、基础挖掘，土石方及建材储运、施工车辆尾气 | 扬尘、总烃、CO、NOx |
|  | 水环境 | 施工人员产生的生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS |
|  | 声环境 | 施工机械、车辆作业产生的噪声 | 噪声 |
|  | 生态环境 | 施工过程土地平整、挖掘、土石方、建材堆存 | 水土流失、植被破坏 |
| 运营期 | 大气污染 | SO2、NO2、恶臭 | 环境空气 |
|  | 废水污染 | PH、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS等 | 水环境 |
|  | 噪声污染 | 噪声 | 声环境 |
|  | 固废污染 | 一般工业固体废物、生活垃圾 | 空气环境、水环境 |

1.8.2 评价因子筛选

根据环境影响识别结果，进行了本项目评价因子筛选，筛选结果汇总见表1.8-2。

表1.8-2  环境影响评价因子筛选结果汇总表

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子或措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、NH3、H2S | SO2、NO2、NH3、H2S |
| 2 | 地表水 | 无 | COD、BOD5、NH3-N、SS |
| 3 | 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、砷、汞、镉（六价）、铅 | 地下水防渗措施可行性 |
| 4 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 5 | 固体废物 | —— | 固体废物处理处置措施可行、可靠性 |

# 1.9 污染控制目标和环境保护目标

1.9.1 污染控制目标

本项目施工期和运营期污染控制内容与目标分别见表1.9-1。

表1.9-1  项目污染物控制内容与目标

| 时期 | 项目 | 污染类型 | 污染控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 红枣深加工 | 扬尘 | ①车辆上应覆盖蓬布；②洒水抑尘等 | 不产生扬尘污染 |
|  |  | 废水 | ①施工废水场地回用；②设旱厕，盥洗废水沉淀后用于洒水抑尘 | 不污染水环境 |
|  |  | 噪声 | ①选择低噪声设备，做好设备维修保养；②夜间禁止大车辆运输，限速禁鸣；③合理安排施工，尽量避免高噪声设备同时工作 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  |  | 生态 | ①草包填土维护、开挖截排水沟等临时性防护措施；②施工结束后，所有施工场地应拆除临时建筑物，清除建筑垃圾，尽可能的恢复原有土地的功能 | 控制水土流失等生态影响 |
| 运 行 期 | 红枣深加工 | 废气 | ①天然气锅炉采用低氮燃烧器；②餐饮油烟安装油烟净化器；③污水处理厂恶臭气体密闭收集高空排放；④洒水抑尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》；《饮食业油烟排放标准》（试行）；《恶臭污染物排放标准》；《大气污染物综合排放标准》 |
|  |  | 废水 | ①清污分流；②污水处理厂 | 《污水综合排放标准》 |
|  |  | 机械和运输噪声 | 选用低噪声设备、减震、隔声、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4类标准 |
|  |  | 固废 | ①及时清运，由协议单位拉走；②污泥及时清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》 |

1.9.2 环境保护目标

#### 1.9.2.1 大气环境

保证评价区域的环境空气质量稳定在现状基础上，不因项目的建设而改变区域环境空气质量；重点保护目标是周边居民点，不因本项目的运营而使环境空气质量明显下降。

本项目大气环境保护目标为评价范围内的居民点，具体情况见表1.9-2。

表1.9-2  大气环境保护目标一览表

| 环境保护目标 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（m） | Y（m） |  |  |  |  |  |
| 庵上村 | 206 | 61 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | NE | 213 |
| 白家茆村 | 0 | 107 | 居民 |  |  | N | 107 |
| 李家坪 | 247.5 | -312.2 | 居民 |  |  | SE | 397 |
| 滴水崖村 | 952 | -267 | 居民 |  |  | SE | 990 |
| 大陈家沟村 | -936 | 838 | 居民 |  |  | NW | 1255 |
| 备注：以项目所在地为坐标原点，以东西方向为X轴，东为正；以南北方向为Y轴，北为正。 |

#### 1.9.2.2 地下水

评价区地下水位稳定，水位埋深7.60~10.10m，标高917.10~919.10m，赋存于第四系松散堆积物中，属于潜水类型，地下补给来源主要为大气降水的入渗及清涧河的侧向补给。根据现场调查，部门地下水监测点处受到污染，其中小陈家沟受现场高速公路的影响，水量下降剧烈，目前水量很少。本项目污水处理厂和生产车间废水合理处置，并做好防渗处理，确保项目所在区域地下水环境不因本项目的建设而恶化。

#### 1.9.2.3 地表水

评价区的地表水体为清涧河，因此地表水环境保护目标为项目北侧12m处的清涧河。本项目废水经厂区污水处理厂处理后排入清涧县污水处理厂，地表水清涧河不会因本项目的建设而水质恶化。

#### 1.9.2.4 声环境

本项目位于折家坪镇白家茆村，距离最近的村庄白家茆村约107m，200m范围内声环境保护目标为白家茆村。本项目做好重点噪声源的污染控制工作，确保声环境质量不因本项目的建设明显下降。

# 1.10 相关规划

本项目涉及的相关规划见表1.10-1。

表1.10-1  项目涉及相关规划一览表

| 序号 | 相关规划 |
| --- | --- |
| 1 | 陕西省“十三五”规划纲要 |
| 2 | 陕西省“十三五”工业经济发展规划 |
| 3 | 陕西省“十三五”环境保护规划 |
| 4 | 清涧县城市总体规划 |
| 5 | 清涧土地利用总体规划 |
| 6 | 清涧县国家重点生态功能区产业准入负面清单 |