云环审〔2019〕1-18号

云南省生态环境厅关于云南龙蕴科技环保股份有限公司电子废弃物湿法综合回收技术开发

及产业化项目环境影响报告书的批复

云南龙蕴科技环保股份有限公司：

你公司申请报批的《云南龙蕴科技环保股份有限公司电子废弃物湿法综合回收技术开发及产业化项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于大理州祥云县财富工业园有色金属循环片区你公司电子废弃物拆解中心厂区，占地13000平方米，项目代码：2018-532923-42-03-020018。拟投资40009.83万元（其中，环保投资3020万元），在预留空地新建一条5000吨/年的再生阴极铜生产线，主要包括预处理车间、电积车间及原料库等；以废电路板、废铜线、铜米为原料，采用预处理-浸出-电积铜工艺生产标准阴极铜，形成年产5000吨阴极铜、220吨铅锡合金的生产能力。2018年2月，祥云县工业和信息化局对项目进行了备案，备案项目编码为185329234210002。

在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我厅同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）加强废气污染防治。脱锡浸出废气经抽风管道引至酸雾净化塔（净化效率不低于90%）处理后，通过1个不低于15米高的排气筒外排；废电路板破碎分选过程产生的废气经集气罩收集送除尘系统处理后，通过1个不低于15米高的排气筒外排；铜米上料、皮带输送过程产生的废气经集气罩收集送除尘系统处理后，通过1个不低于15米高的排气筒外排；浸出电积废气经侧吸集气装置收集送酸雾净化塔（净化效率不低于90%）处理后，通过1个不低于15米高的排气筒外排。上述外排废气污染物须达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）限值要求。

燃气蒸汽锅炉以天然气为原料，锅炉烟气直接通过1个不低于15米高的排气筒外排，外排废气污染物须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求。

加强无组织排放废气污染控制，确保厂界满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中对企业边界的大气污染物浓度限值要求。

- 项目区实行雨污分流、清污分流。废树脂清洗废水、铜电积极板清洗废水经蒸发浓缩处理后，回用于生产工艺，不得外排；废电路板清洗废水、酸雾吸收废液、电积工艺废水、摇床重选废水、车间地面冲洗水和初期雨水经收集送生产废水处理站处理后，回用于生产工艺，不得外排；生活污水经地埋式生活污水处理装置处理达标后，用作厂区绿化用水，不得外排。

严格按照《报告书》提出的要求，分别以生产废水处理站、铜米浸出电积车间、脱锡电积车间设置容积不小于100立方米、60立方米、30立方米的事故应急池，并配套建设事故废水导流沟，在废水无法处理回用的非正常情况下必须停产检修，保障故障时废水不外排。加强环保管理，确保项目生产废水、生活污水不外排。

（三）合理布置厂区高噪声设备，通过减振、构筑物隔声、安装消声器及加强厂区绿化等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准限值要求。

（四）加强固体废物综合利用和妥善处置。废电路板仓库、铜米仓库、废树脂仓库、元器件仓库、危险废物临时渣库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行设计、施工和运营管理，基础必须防渗，确保渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。危险废物厂内转移应建立管理台账，做好记录，存档备查。元器件、铜电积残极等危险废物的运输和管理应严格执行《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。

废塑料收集后外售；废树脂贮存于废树脂仓库，确保废树脂为《危险废物豁免管理清单》所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件，方可送祥云县禾甸镇裕洁园垃圾污水处理有限公司垃圾填埋场进行填埋处置；元器件贮存于元器件仓库，及时委托有资质的单位妥善处置；铅锡合金、脱锡电积残极、铜电积残极和铅泥、铁盐和铝盐、生产废水处理污泥集中堆存于危险废物临时渣库，其中铅锡合金、脱锡电积残极、铜电积残极和铅泥、生产废水处理污泥定期交由祥云飞龙再生科技股份有限公司综合利用，铁盐和铝盐及时委托有资质的单位妥善处置。生活垃圾统一收集后由环卫部门定期处理。

- 严格落实厂区分区防渗措施。生产废水处理站及事故池、脱锡浸出车间事故池、循环池、双氧水和盐酸贮罐区、电解车间事故池、初期雨水收集池等重点防渗区域，按照等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的技术要求进行防渗处理；破碎分选车间、铜电解车间、脱锡浸出车间等一般防渗区域，按照等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的技术要求进行防渗处理。

按照报告书确定的监测点位，设置3口地下水长期监测井，建立地下水长期监测制度，定期对区域地下水进行监测，并及时将监测结果及时上报当地相关主管部门。

- 加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。危险化学品须严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行生产、储存、使用和运输，对各危险源设立醒目标志牌，同时强化环境风险源管理。根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，制定环境风险防范应急预案，并报大理州生态环境局备案，抄送大理州生态环境局祥云分局。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。

- 按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）及相关标准和技术规范要求，制定规范的项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案，报大理州生态环境局、大理州生态环境局祥云分局备案后认真组织实施，保存原始监测记录，并主动向社会公开监测结果。

三、该项目污染物排放总量指标初步核定为颗粒物1.72吨/年、二氧化硫0.95吨/年、氮氧化物2.0吨/年、硫酸雾0.71吨/年、氯化氢0.32吨/年，纳入大理州污染物总量控制计划。

四、项目厂界外设置100米的卫生防护距离，你公司应书面报告当地人民政府及相关部门在规划和审批用地时严格控制，该防护距离范围内不应规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。

五、项目若发生重大变动，须另行组织开展环境影响评价并依法重新报批。自环境影响报告书批准之日起，如超过5年项目才开始建设的，环境影响报告书应当报我厅重新审核。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

七、你公司收到批复20个工作日内，应将批准后的环境影响报告书分送大理州生态环境局、大理州生态环境局祥云分局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

请大理州生态环境局、大理州生态环境局祥云分局进一步加强该项目的监督性监测，确保满足相关环保要求，并负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省生态环境厅

2019年4月4日

（此件公开发布）

抄送：大理州生态环境局，大理州生态环境局祥云分局，省环境监察总队、省环境工程评估中心，北京矿冶科技集团有限公司。

云南省生态环境厅办公室                   2019年4月9日印发