宁波星源卓镁技术股份有限公司高强镁合金精密压铸件技术研发中心环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：高强镁合金精密压铸件技术研发中心

项目性质：扩建

建设单位：宁波星源卓镁技术股份有限公司

建设地点：北仑区大碶璎珞河路东、现状329国道北地块

项目概况：宁波星源卓镁技术股份有限公司成立于2003年，原名宁波星源机械有限公司，位于浙江省宁波市北仑区大碶官塘河路27号，主要经营范围：新型镁化合物材料的技术研发；汽车、摩托车模具（含冲模、注塑模、模压模等）及其它模具及夹具（焊装夹具、检验夹具等）的设计、制造、加工、销售；铝压铸件、镁压铸件的制造、加工、销售。

该公司位于北仑区大碶官塘河路27号厂区曾于2012年6月委托编制了《宁波星源机械有限公司年产210套压铸模具项目环境影响报告表》，同月获北仑环保局的环评批复（仑环建〔2012〕169号），并于2015年1月通过第一阶段项目竣工环保验收（仑环验〔2015〕13号）；2017年9月委托编制了《宁波星源机械有限公司年产车灯骨架300万套、后座扶手骨架30万套技改项目环境影响报告表》，同月获北仑环保局的环评批复（仑环审〔2017〕14号），本项目正在验收中；位于北仑区大碶璎珞河路号厂区（本项目所在厂区）曾于2018年2月委托编制了《宁波星源卓镁技术股份有限公司高强镁合金精密压铸件生产项目环境影响报告表》，目前正在审批当中。

为增加公司的市场竞争能力，经宁波市北仑区发展和改革局备案登记。企业拟投资2325万元，利用位于北仑区大碶璎珞河路东、现状329国道北地块部分厂房（建筑面积2698m3），实施高强镁合金精密压铸件技术研发中心。

二、项目建设可能对环境造成的影响

施工期污染源强分析

、房屋砌筑等施工作业。

①废气

施工期废气主要为各施工阶段产生的扬尘和机械及运输车辆尾气。

A、施工扬尘

对整个施工期而言，产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。由于施工的需要，一些施工点地基的开挖、土石方的堆放、回填、转运以及建筑材料的堆放、运输车辆行驶所造成的道路扬尘等，在干燥又有风的情况下，会产生一定量的扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土因天气干燥及大风原因而产生的扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由于空气紊动的作用而产生的尘粒悬浮而造成的，粒径较大的尘粒在空气中滞留的时间较短，而粒径较小的尘粒，则能够在空气中滞留较长的时间。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。主要特点为：局部性和短时性。

B、机械及运输车辆尾气

项目施工期间部分机械设备如自卸车、载重汽车等作业时以燃油（柴油、汽油等）作为动力，会产生一定量的废气，其中主要污染物为NOx、HC和CO。本项目施工机械数量有限，且施工均为间歇式作业，作业点也比较分散，因此排放的尾气对拟建地以外周边环境影响不大。针对施工机械尾气，通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。

②废水

施工期废水主要包括建筑施工废水、施工人员生活污水等。

A、建筑施工废水

包括施工机械的设备冷却水，施工现场清洗、建材清洗、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，水量较少，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。施工废水沉淀处理，车辆冲洗等废水经沉淀处理后用于施工场地和道路喷洒抑尘等，不外排。

B、生活污水

本项目按照施工高峰约50人，施工人员每人每天生活污水量按80L/人•d（无洗浴）计，生活污水经现有污水处理设施处理后排入市政污水管道。

③噪声

在施工期内不同阶段有不同的噪声源。

土石方阶段：推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；

打桩阶段：各种打桩机等；

结构阶段：吊车、升降机、振捣捧、电锯、电钻、运输车辆等。

装修阶段：吊车、升降机、电锯、电钻等。

施工期各机械运行时在距声源1m处的噪声值在80~100dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。施工期机械噪声源的特点是阶段性强，噪声源数目与空间分布不定，下面列举各施工阶段噪声值相对较大的施工机械的声级值，具体见下表。

表5-3  各施工阶段主要施工机械噪声源强一览表

| 施工阶段 | 设备名称 | 噪声强度[dB(A)] | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 推土机 | 8 | 1 |
| 打桩阶段 | 静压式打桩机 | 83 | 15 |
| 结构阶段 | 搅拌机 | 87 | 1 |
| 装修阶段 | 电钻 | 100 | 1 |

④固体废物

施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾两类。

A、施工建筑垃圾

建筑垃圾主要来建筑施工过程中以及装修期产生的装修垃圾，如废砖、木屑、碎玻璃、废木板、废砂布、废泡沫包装材料等，以0.5t/100m2计，按总建筑面积49842.8m2计算，则工程装修垃圾约为249.214t。对于施工产生的建筑垃圾、装修垃圾应进行分拣，对废木材、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的部分应积极进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾送至城管部门指定的地点堆放，严禁随意运输，随意倾倒。

因此，只要加强施工管理，本项目产生的固体废弃物对周围环境影响甚微。

B、开挖土石方

项目地块现已平整，无原生植被，建筑施工过程会有少量开挖的土石方产生，就地平整或回填，无土石方外运，不会造成水土流失。

C、施工人员生活垃圾

本项目按照施工高峰约50人，施工人员每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则生活垃圾产生量约25kg/d，委托环卫部门清运处理。

营运期污染源强分析

（1）废气污染源强分析

本项目废气主要为机加工过程切削液微量挥发的异味等。

机械设备经机加工时，需向切口处喷射切削油冷却润滑，流下来的切削油经收集、过滤后循环使用，此过程中有微量的切削油受热挥发异味产生；异味主要污染因子为非甲烷总烃。根据同行业类比，产生量约为切削液用量的1‰，本项目切削液使用量为0.2t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0002t/a，无组织排放于车间环境，可实现达标排放。

（2）废水污染源强分析

本项目无工艺废水和新增的生活污水产生。

（3）噪声污染源强分析

本项目噪声源主要为设备加工过程产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-2噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 | 噪声防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 台 | 2 | 80~85 | 间歇 | 环保电机、隔音板、减震基础 |
| 2 | 加工中心 | 台 | 3 | 70~85 | 间歇 |  |
| 3 | 慢走丝 | 台 | 2 | 70~80 | 间歇 |  |
| 4 | 深孔钻 | 台 | 1 | 75~85 | 间歇 |  |
| 5 | 磨床 | 台 | 1 | 75~85 | 间歇 |  |

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业加强设备维护，保持其良好的运行效果；

（4）固体废物

本项目固体废物主要包括废金属边角料、废金属屑、废切削液、废机油、废电火花油、含油废物、废空桶和生活垃圾。

①废金属边角料、废金属屑

模具钢在机械加工过程中产生的废金属边角料及废金属屑，产生量约为金属消耗量的5%，则新增量为1t/a，收集暂存后外售废品公司综合利用。

②废切削液

本项目切削液年消耗量为0. 2t/a。加工中心等设备在加工过程中，需使用切削液润滑、冷却刀具，使用前与水兑和比例为1:10，项目切削液稀释后的用量2t/a，少量蒸发或滴漏等损失，废切削液产生量按70%计。约为1.4t/a。收集暂存后委托宁波臻德环保科技有限公司收集处置。

③废机油

加工中心等设备需使用机油，主要起到设备的润滑和保护作用，一般情况补充添加即可，长期使用需更换，更换量约0.01t/a，收集暂存后委托宁波臻德环保科技有限公司处置。

④废电火花油

在对模具进行加工时，需要电火花油起到电极保护和冷却作用，一般情况补充添加即可，长期使用需更换，更换量约0.01t/a，收集暂存后委托宁波臻德环保科技有限公司处置。

⑤含油废物

主要为设备清理、擦拭等过程产生的含油废物，产生量约0.02t/a，收集暂存后委托宁波臻德环保科技有限公司处置。

⑥废空桶

主要为盛装机油、切削液等的空桶，产生量约0.05t/a。上述废物由厂方回收利用，不废弃。上述废物不需要修复和加工，由厂方回收利用，不废弃。依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不属于固体废物，也不属于危险废物。

施工期环境影响分析

（1）施工过程应文明施工，物料应轻装轻卸，临时堆放的土石方、砂料等表面应定期洒水，防止干燥、大风时产生大量扬尘影响周边大气环境。加强对施工机械的维护和保养，减少尾气中污染物的产生及排放。

（2）施工场地雨污水、车辆冲洗废水等经沉淀处理后用于施工场地和道路喷洒抑尘等，上清液溢流排至市政污水管道；施工人员的生活污水生活污水经经场区现有化粪池预处理后纳管排放。

（3）为防止施工噪声扰民，建设单位须注意做好防噪降噪工作，采用先进的施工机械和施工工艺，合理安排施工时间，以达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的规定，此外要求基础打桩应采用静压桩，不得使用冲击式打桩机。同时建设单位严禁在夜间（22:00~06:00）进行产生噪声污染、影响居民休息的建筑施工作业，如确需夜间施工的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，方可施工，并公告附近居民，以取得谅解。

（4）建筑施工过程产生的建筑垃圾应按当积极进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾送至城管部门指定的地点堆放；生活垃圾收集后由当地环卫部门及时清运，不得随意丢弃。

营运期环境影响分析

1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为机加工过程切削液微量挥发的异味等。

机加工废气主要为切削液受热挥发产生的少量异味；主要污染因子为非甲烷总烃，通过车间机械通排风排入环境，对周边环境空气影响较小。

2）废水

本项目无工艺废水和新增的生活污水产生，项目建成后，不会对项目周边环境产生影响。

3）噪声

本项目噪声为设备加工过程产生的噪声，其噪声值在70~85dB（A）之间。根据表7-5预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物影响分析结论

废金属边角料及废金属屑经分类收集后外售，综合利用；

废电火花油、废切削液、废机油、含油废物属危险固废，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托宁波臻德环保科技有限公司收集处置；

废空桶由厂方回收。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。