目  录

1.	前言	1

1.1.	项目实施背景	1

1.2.	评价工作简况	3

1.3.	建设项目特点	3

1.4.	关注的主要环境问题	3

1.5.	报告书主要结论	4

2.	总论	5

2.1	编制依据	5

2.1.1	法律法规、部门规章	5

2.1.2	相关政策及规划	6

2.1.3	导则、技术规范	7

2.1.4	与项目有关的其他文件	7

2.2	评价目的、任务	8

2.3	评价标准	9

2.3.1	环境质量标准	9

2.3.2	污染物排放标准	10

2.4	评价等级与评价范围	11

2.4.1	大气环境	11

2.4.2	地表水环境	12

2.4.3	地下水环境	12

2.4.4	声环境	13

2.4.4.1	评价范围	13

2.4.4.2	评价等级	13

2.4.5	生态环境	14

2.4.6	环境风险	14

2.5	评价时段和评价重点	15

2.5.1	评价时段	15

2.5.2	评价重点	15

2.6	污染控制和环境保护目标	16

2.6.1	污染控制	16

2.6.2	主要环境保护目标	17

3.	现有工程概况及污染分析	21

3.1	现有工程概况	21

3.1.1	项目概况及建设历程	21

3.1.2	现有项目工程组成及产品方案	21

3.2	现有工程及污染分析	23

3.2.1	工艺流程	23

3.2.2	现状污染源、污染防治措施及污染物排放情况	25

3.2.3	污染物排放总量	30

3.3	现有工程环境和风险问题	31

3.3.1	大气污染	31

3.3.2	水体影响	31

3.3.3	噪声影响	32

3.3.4	环境风险问题	32

4.	搬迁项目工程概况及工程分析	33

4.1	迁建项目工程概况	33

4.1.1	迁建项目基本情况	33

4.1.2	地理位置	33

4.1.3	项目组成	33

4.1.4	产品方案	36

4.1.5	主要设备	38

4.1.6	主要原辅材料消耗	45

4.1.7	工程总平面布置及其合理性分析	45

4.1.8	公用工程及配套工程	46

4.1.9	项目实施进度及劳动定员	49

4.1.10	主要技术经济指标	49

4.2	迁建项目工程分析	51

4.2.1	淀粉提取车间（饲料车间）	52

4.2.2	谷氨酸车间	56

4.2.3	谷氨酸钠精制车间	61

4.2.4	土壤调理剂车间	65

4.2.5	动力车间	70

4.2.6	公用工程污染物排放情况	77

4.2.7	全厂相关平衡分析	78

4.2.8	搬迁工程正常工况污染物排放情况分析	78

4.2.9	拟建项目非正常排放	84

4.3	搬迁工程正常工况污染物排放汇总	85

4.4	搬迁前后以新带老三本帐核算	85

4.5	搬迁工程环保投资概算	86

5.	区域环境现状	89

5.1	地理位置	89

5.2	自然环境概况	89

5.2.1	地质构造	89

5.2.2	地形地貌	89

5.2.3	土壤分布	90

5.2.4	水文条件	90

5.2.5	气候气象	93

5.2.6	自然资源	93

5.3	社会环境概况	94

5.3.1	社会经济状况	94

5.3.2	行政区划和人口	94

5.3.3	交通运输	94

5.4	所在园区情况	94

6.	环境质量现状监测与评价	96

6.1	环境空气质量现状评价	96

6.1.1	监测点位和监测项目	96

6.1.2	监测项目分析方法	96

6.1.3	采样时间及频率	96

6.1.4	采样标准	97

6.1.5	监测结果与评价	97

6.2	地表水环境质量现状评价	99

6.2.1	监测布点	99

6.2.2	监测项目级分析方法	99

6.2.3	监测时间及频率	99

6.2.4	采用标准	99

6.2.5	监测结果与评价	99

6.3	地下水环境质量现状评价	100

6.3.1	水位调查情况	100

6.3.2	水质调查情况	101

6.4	声环境现状监测与评价	103

6.4.1	监测点位	103

6.4.2	监测时间	103

6.4.3	测量仪器	103

6.4.4	评价标准	103

6.4.5	监测结果及评价	103

6.5	土壤环境现状评价	103

6.5.1	监测点位布设	103

6.5.2	监测项目及分析方法	104

6.5.3	监测结果分析与评价	104

7.	施工期环境影响预测与评价	105

7.1	施工期水环境影响分析	105

7.2	施工期大气环境影响分析	105

7.3	施工期声环境影响分析	106

7.4	施工期固体废弃物影响分析	108

7.5	施工期生态环境影响分析	108

7.6	施工期关停搬迁过程环境影响	109

8.	营运期环境影响预测与评价	111

8.1	营运期地表水环境影响分析与评价	111

8.2	营运期地下水环境影响分析与评价	112

8.2.1	评价区水文地质特征调查	113

8.2.2	地下水评价等级及范围确定	117

8.2.3	地下水影响分析	119

8.3	营运期大气环境影响预测与分析	121

8.3.1	气象特征	121

8.3.2	预测因子和情景	127

8.3.3	污染源	127

8.3.4	评价等级及评价范围确定	129

8.3.5	预测模式和相关参数	129

8.3.6	无组织厂界达标预测结果	131

8.3.7	正常情况下环境影响预测结果	131

8.3.8	非正常情况下环境影响预测结果	139

8.3.9	大气环境防护距离与卫生防护距离	143

8.3.10	小结	143

8.4	营运期声环境影响预测与分析	145

8.4.1	预测模式	145

8.4.2	噪声污染源源强	146

8.4.3	厂界噪声现状背景值	147

8.4.4	预测结果与评价	147

8.5	营运期固体废弃物影响分析	149

8.6	营运期生态环境影响分析	149

8.7	社会环境影响分析	150

9.	环境风险评价	151

9.1	环境风险识别	151

9.1.1	过往事故资料收集	151

9.1.2	物质危险性识别	151

9.1.3	生产设施环境风险源识别	157

9.1.4	扩散途径	157

9.1.5	环保目标	157

9.2	评价等级及评价范围	158

9.2.1	评价等级	158

9.2.2	评价范围	158

9.3	源項分析	158

9.3.1	风险评价因子及风险类型的确定	158

9.3.2	最大可信事故确定	159

9.3.3	最大可信事故概率	161

9.4	后果计算	161

9.4.1	预测模型	161

9.4.2	液氨储罐泄漏事故预测结果	162

9.4.3	硫酸储罐泄漏事故预测结果	163

9.4.4	水环境风险分析	164

9.5	风险计算与评价	166

9.6	风险管理	168

9.6.1	现有项目环评风险分析	168

9.6.2	环境风险防范措施要求	168

9.6.3	环境风险管理及应急预案要求	170

9.7	小结	171

10.	污染防治措施及建议	172

10.1	全厂主要产污环节汇总及主要环境保护措施	172

10.2	环境空气污染防治措施的评价	173

10.2.1	环境空气拟采取的污染防治措施	173

10.2.2	环境空气污染防治措施的评价	173

10.2.3	大气污染防治措施的建议	179

10.3	地表水污染防治措施的评价	179

10.3.1	地表水拟采取的污染防治措施	179

10.3.2	地表水污染防治措施的分析	180

10.3.3	地表水污染防治措施的建议	182

10.4	噪声防治措施的评价和建议	182

10.4.1	拟采取的噪声防治措施	182

10.4.2	噪声防治措施的评价	183

10.4.3	噪声防治措施的建议	183

10.5	固体废弃物处置措施的评价和建议	183

10.5.1	拟采取的固体废弃物处置措施	183

10.5.2	固体废弃物处置措施的评价及建议	183

10.6	地下水污染防治措施	184

10.7	其他污染防治措施的评价和建议	185

10.7.1	污水事故排放处理措施	185

10.7.2	染菌事故处理措施	185

11.	清洁生产和循环经济	186

11.1	清洁生产的目的与主要内容	186

11.1.1	生产工艺的选择	186

11.1.2	清洁生产水平分析	189

11.2	清洁生产评价结论	191

11.3	项目清洁生产建议	191

12.	总量控制	192

12.1	项目所在地环境功能区划	192

12.2	总量控制指标	192

13.	产业政策、规划符合性及选址合理性分析	193

13.1	与相关政策相符性分析	193

13.1.1	国家产业政策	193

13.1.2	地方产业政策及相关环境保护政策	193

13.2	与相关规划相符性分析	194

13.2.1	《食品工业“十二五”发展规划》	194

13.2.2	与《渭河流域水污染防治实施方案》的相符性	194

13.2.3	与《渭河流域水污染防治三年行动实施方案（2012—2014年）》的相符性	195

13.2.4	与《陕西省渭河流域管理条例》（2012）的相符性	195

13.2.5	与《陕西省渭河流域水污染防治条例》的相符性	195

13.2.6	与《宝鸡市国民经济和社会发展第十二五年规划纲要》相符性	196

13.2.7	与《大气污染防治行动计划》的相符性	196

13.2.8	与《陕西省“治污降霾•保卫蓝天”2014年行动计划》的相符性	196

13.3	选址合理性分析	197

13.4	小结	204

14.	环境经济损益分析	205

14.1	经济效益分析	205

14.2	社会效益分析	205

14.3	环境经济影响分析	206

14.3.1	环境保护投资估算	206

14.3.2	环境保护费用的确定和估算	207

14.3.3	年环境损失费用的确定与估算	207

14.3.4	环境成本和环境系数的确定与分析	209

14.4	小结	209

15.	环境管理与监测计划	210

15.1	环境管理	210

15.1.1	环境管理机构设置	210

15.1.2	环境管理职能	210

15.2	环境监测计划	211

15.2.1	监测机构与人员	211

15.2.2	监测内容	211

动力车间	212

15.2.3	监测成果的管理	212

15.3	环保竣工验收清单	213

15.4	环保监督管理	213

16.	公众参与	214

16.1	公众参与的目的和意义	214

16.2	公众参与的方式和对象	214

16.3	公众参与调查结果统计分析	214

16.3.1	第一次公示结果	214

16.3.2	第二次公示结果	214

16.3.3	问卷调查结果	214

16.4	公众参与调查结果总结	218

17.	结论	219

17.1	项目概况	219

17.2	产业政策和规划的符合性	219

17.3	环境现状监测评价	219

17.4	环境影响预测及评价	220

17.4.1	环境空气影响预测及评价	220

17.4.2	水环境影响分析	222

17.4.3	声环境影响预测及评价	223

17.4.4	固体废弃物影响分析	224

17.5	环境风险评价	224

17.6	污染防治措施可行性分析	224

17.6.1	废气污染防治措施可行性分析	224

17.6.2	废水污染防治措施可行性分析	225

17.6.3	固体废弃物污染防治措施可行性分析	225

17.6.4	噪声污染防治措施可行性	226

17.7	清洁生产分析	226

17.8	公众参与	226

17.9	总结论	226

17.10	要求	227

17.11	建议	227

附件列表：

附件1 关于本项目的委托书

附件2 宝鸡市环保局（宝市环函【2013】472）《关于宝鸡阜丰生物科技有限公司12万吨氨基酸及其衍生制品退城入区迁建项目环境影响评价的审查意见》

附件3 蔡家坡经开区国土资源和规划建设局（蔡开土规划【2013】3号）《关于宝鸡阜丰生物科技有限公司12万吨氨基酸及其衍生制品退城入区迁建项目建设项目用地预审的意见》

附件4 宝鸡市发改委（宝市发改能源函【2013】25号）《关于宝鸡阜丰生物科技有限公司12万吨氨基酸及其衍生制品退城入区迁建项目节能审查意见的通知》

附件5 宝鸡市环境保护局关于本项目环境影响评价执行标准的函

附件6 关于本项目的环境质量监测报告

附件7 锅炉灰渣外售协议

附件8 关于本项目的第一次信息公示

附件9 关于本项目的第二次信息公示

附件10 公众参与调查样表

附件11 公众参与统计人员名单

附件12 公众意见采纳函

附件13 蔡家坡管委会关于本项目的入区许可

附件14 宝鸡市政府办公室关于本项目建设的会议纪要

附件15 公众意见采纳函

# 前言

## 项目实施背景

（1）企业概况

山东阜丰集团是一家生产生物制品的民营企业，由山东福瑞发酵集团于1998年改制成立的有限责任公司，座落于山东省东南部的莒南县城，下辖味精分公司、热电分公司、复合肥分公司和黄原胶分公司等多家分公司。目前该企业已在我国山东、陕西、内蒙、新疆等多个省市建立味精生产企业，近几年公司围绕生物发酵这个主线，通过自我积累滚动发展和不断地低成本扩张，集团现有资产25亿元，员工5000余人，其中大中专毕业生及各类技术人员3000余人，成为港股上市公司。

其中，宝鸡阜丰生物科技有限公司成立于2004年，是继该集团山东总公司后最早成立的外地分公司，现厂址位于宝鸡市高新技术产业开发区高新十路，厂区占地面积480亩，固定资产11亿元。年销售收入15亿元，利税2亿元。具有年产氨基酸12万吨、谷氨酸钠7万吨、土壤调理剂15万吨的生产能力。公司多年累计投资6亿多元用于老厂的清洁生产和环境治理，先后完成了厂内污水二级生化处理系统及其深度处理系统的建设和优化改造，锅炉烟气处理系统建设，为了解决谷氨酸发酵高浓度废水，又上马有机无机复混肥项目，2011年6月，企业又投资用于复混肥烟气深度治理项目，利用该工艺处理谷氨酸发酵废液，生产出资源综合利用产品有机无机复混肥。

宝鸡阜丰生物科技有限公司现有厂址建设初期（2004年）处于城市建制区外，周边人口稀少，随着宝鸡城市的快速发展，高新技术产业开发区迅速东扩，目前该厂已处于宝鸡市高新技术产业开发区建制区范围内，周边居住人口迅速增加，本厂排污对周边新增居民已经造成一定程度的影响，陕西省环保厅、宝鸡市政府及环保局均收到过关于该项目的投诉，投诉内容主要为企业肥料烘干生产过程中产生的焦糊味，在气象条件不利时，该异味可扩散4~5公里。

（2）搬迁原因

由于目前该厂所在地周边人口密集，且市区所在的川道，静风频率高，扩散不利，根据宝鸡市人民政府关于城区整体规划的要求，目前该企业所在地拟建设为商住混合区，未来城区人口仍将大幅增加，大型工业工厂的存在不利于城市规划的逐步发展，同时对公司的长远发展不利，因此结合公司的发展规划及城镇总体规划，企业决定对老厂进行搬迁改造。搬迁改造的指导思想是：优化产品结构、提高经济效益，先建后搬，搬迁需提高环保措施的处理能力和处理水平。所以，对老厂进行搬迁改造，是企业改善城市环境、治理污染的需要，也是市委、市政府确定的重点工作，具有十分重要的意义。搬迁工程选址工作先后考察了宝鸡市陇县杜阳镇堡子身村、岐山县王琪村、岐山县洪沟村，考虑周边人口分布情况，自然地理环境及环境敏感程度，最终确定相对影响较小的岐山县洪沟村作为本次项目的搬迁选址，本次工程响应我省《“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划》（2013~2017年）中关于污染企业“退城入区”的要求，对城区已建成的污染型企业进行搬迁改造，同时完成产业升级和污染处理措施升级，推动项目向工业园区集中，项目纳入岐山县蔡家坡经济技术开发区行政管辖范围进行集中管理。

（3）园区概况

选址确定的岐山县洪沟村，行政隶属于蔡家坡经济技术开发区，蔡家坡经济技术开发区是陕西省人民政府1995年3月批准设立的省级开发区，是陕西省“一线两带”建设的核心层和宝鸡市“工业强市”战略的重点区域。面积208.5km2，可建设面积131 km2，中心规划区50 km2，人口20.76万。

蔡家坡经济技术开发区所在的宝鸡市地处关中平原西部，地处秦岭脚下、渭水之滨，渭河、石头河、麦李河在此交汇，地势平坦，物产富饶，水资源十分丰富。蔡家坡经济技术开发区东距西安120km，西接宝鸡市区，距咸阳国际机场仅1小时车程；陇海铁路、西宝高速铁路客运专线在区内均有蔡家坡站；连霍高速公路、310国道、关中旅游环线穿区而过；航空、铁路、公路交通便捷。

蔡家坡经济技术开发区经济基础较好，蔡家坡经开区走出了名列全国机械制造500强的陕汽（集团）公司，也哺育了重型汽车变速器产销量居全球第一的陕西法士特（集团）公司，还有国内最大非标机床生产商----西北机器有限公司。区内现有各类企业500多户，形成了汽车及零部件制造、纺织服装、医药化工、造纸及纸制品生产、食品加工、建筑建材等六大产业。2011年，蔡家坡经济技术开发区累计完成固定资产投资39.5亿元，同比增长39%；实现生产总值108亿元，同比增长35%；实现经营总收入267亿元，开发建设规模、经济总量、整体影响力列全省省级开发区前茅。

蔡家坡经济技术开发区抢抓新一轮西部大开发和“关天规划”实施的重大机遇，深入贯彻落实省政府《关于支持宝鸡加快建设关中—天水经济区副中心城市的意见》精神，狠抓产业发展和基础设施建设，力争到2015年，实现生产总值375亿元，完成全社会固定资产投资206亿元，实现财税总收入50亿元，营业总收入1200亿元；建成区30平方公里，人口达到30万左右，城镇化率达到90%以上。到2020年，使经开区经济总量占到全市20%以上，把经开区打造成为建成区50平方公里、人口50万的现代化中等工业城市，成为名符其实的中国西部汽车与零部件制造基地、关天经济区中等工业城市、宝鸡市副中心和统筹城乡发展示范区。

## 评价工作简况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008）等有关规定，该项目需要编制环境影响报告书。2013年11月13日，宝鸡阜丰生物科技有限公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，编制《宝鸡阜丰生物科技有限公司12万吨氨基酸及其衍生制品退城入区迁建项目环境影响报告书》。接受委托后，项目组立即组织人员到项目所在地进行了现场踏勘，对项目所在地区域的自然、社会情况进行了详细的调查，根据项目实际情况进行了现状监测，并收集了相关资料，根据技术导则和国家现行的法律法规要求，环评单位在接受委托后在宝鸡日报和宝鸡环保网上刊登了项目公示和结论公示，并通过发放公众参与调查表的方式进行了现场调查。在以上工作基础上编制完成了环境影响报告书。

## 建设项目特点

该项目搬迁改造后对现有主体工艺及环保措施均进行了优化，谷氨酸生产的主体工艺由原等电离交工艺调整为浓缩连续等电转晶工艺，该工艺对液氨和硫酸的用量减少，且高浓度废水产生量降低，自备热电站锅炉调整为循环流化床锅炉。环保措施中废水继续沿用了现有厂区废水生化处理及深度处理，喷浆造粒热风炉烟气在原有处理工艺基础上增加电除湿、生物吸附、等离子烟气处理，动力车间废气采取高效除尘脱硫脱硝等处理措施，总体而言搬迁后减少了原有污染物对环境的排放量，对周围环境影响有所降低。

## 关注的主要环境问题

（1）废气污染环境影响

（2）废水处理达标排放问题

（3）液氨、浓硫酸等危险化学品导致的环境风险问题

（4）地下水环境影响问题

（5）项目选址及规划的合理性论证问题

## 报告书主要结论

本次搬迁工程积极响应我省《“治污降霾·保卫蓝天”2014年工作方案》中关于污染企业“退城入区”的要求，对城区已建成的污染型企业进行搬迁改造，同时完成产业升级，推动项目向工业园区集中，项目纳入岐山县蔡家坡经济技术开发区集中管理。

搬迁工程通过采取先进的生产工艺和环保措施，与现有工程相比，实现了总体污染物的降低和减少。带动项目所在地相关产业的发展，项目厂址选择经多方案比选，综合考虑人口分布、气候条件、交通条件等因素后，最终确定一个相对较优选址。厂区平面布置基本合理。项目建设符合国家提倡的产业政策和行业发展规划要求。

鉴于该项目为污染型项目的具体情况，评价认为建设单位必须采取有效的污染防治措施和严格的管理措施，确保各项污染物达标排放，将项目建成投运后的对周围环境的影响减少到可以接受的程度。

综合考虑社会效益、经济效益和环境效益，该项目在严格落实环评要求的污染物治理措施并确保环境保护设施设备与生产设备同步运转，设备设施运行良好的前提下，从环保角度该项目方可行。

在报告书编制过程中得到宝鸡市环保局、宝鸡市环境监测站、宝鸡市环境影响评价所的热情指导和大力支持，得到了建设单位的积极配合，在此一并表示感谢!

# 总论

## 编制依据

### 法律法规、部门规章

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月1日；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月29日；

- 《中华人民共和国土地管理法》，1999年1月1日；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日；

- 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第2号，2008年10月1日；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发2006[28号]，2006年2月14日；

- 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行），环境保护部办公厅，2013年11月14日；

- 《危险化学品安全管理条例》，中华人民共和国国务院令第591号，2011年12月1日；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号，2005年12月3日；

- 《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国发[1996]第31号文，1996年8月3日；

- 《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，国家环境保护总局，环发[2001]4号，2001年1月8日；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，中华人民共和国环境保护部，环发[2012]77号，2012年7月3日；

- 《粉煤灰综合利用管理办法》，2013年第19号令，2013年3月1日；

- 《大气污染防治行动计划》，国务院，国发〔2013〕37号，2013年9月10日；

- 《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发【2006】11号）；

- 《关中—天水经济区发展规划》，国家发展改革委员会，2009年6月；

- 《陕西省大气污染防治条例》，2014年1月1日；

- 《陕西省渭河流域水污染防治条例》，2004年11月；

### 相关政策及规划

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日；

- 《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，国家发展和改革委员会令第12号，2011年12月24日；

- 《陕西省限制投资类产业指导目录》，陕发改产业［2007］97号，2007年2月9日；

- 《陕西省水功能区划》，陕政办发［2004］100号，2004年9月22日；

- 《关中天水经济区发展规划》，发改西部〔2009〕1500号，2009年6月；

- 《食品工业“十二五”发展规划》，发改产业〔2011〕3229号，2011年12月；

- 《渭河流域水污染防治实施方案》，陕政办发【2004】122号；

- 《陕西省渭河流域水污染防治工作意见》，原陕西省环保局，2006年11月；

- 《陕西省人民政府办公厅关于印发渭河流域水污染防治实施方案的通知》，陕政办发〔2004〕122号，2004年12月5日；

- 陕政办发2011【116】号《陕西省人民政府办公厅关于印发渭河流域水污染防治三年行动方案的通知（2012~2014）年》，2011年12月1日。

- 《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013~2017年）》，陕西省环境保护厅，2014年1月10日；

- 环保部环函[2014]179号《关于部分供热及发电锅炉执行大气污染物排放标准有关问题的复函》，2014年8月19日；

- 陕发改能源【2014】804号《关于印发陕西省能源行业加强大气污染防治工作实施方案的通知》，2014年7月2日；

- 陕政发 〔2014〕32号陕西省人民政府关于在关中地区执行大气污染物特别排放限值的公告，2014年9月18日；

- 《宝鸡市人民政府关于加强市区道路运输扬尘、建筑工地扬尘和环境噪声污染治理工作的通告》，宝政发[2004]41号，2004年8月；

- 《宝鸡市人民政府关于建设项目绿色图章管理制度的实施意见》，宝政发[2005]32号，2005年7月；

- 宝政发[2004]41号《宝鸡市人民政府关于加强市区道路运输扬尘、建筑工地扬尘和环境噪声污染治理工作的通告》，2004年8月；

- 宝政发[2005]32号《宝鸡市人民政府关于建设项目绿色图章管理制度的实施意见》，2005年7月；

- 《宝鸡市城市节约用水管理办法》，宝鸡市人民政府令第64号，2007年5月；

- 《宝鸡市城市垃圾管理办法》，宝鸡市人民政府，2005年8月；

- 《宝鸡市“十二五”环境保护专项规划》，宝鸡市环境保护局，2011年；

- 《蔡家坡经济技术开发区“十二五”发展规划》，宝政办发【2011】80号，2011年6月16日。

### 导则、技术规范

- 《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2011)；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-1993)；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

- 《清洁生产标准  味精工业》（HJ444-2008）；

- 《味精工业废水治理工程技术规范》（HJ2030-2013）；

- 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）

### 与项目有关的其他文件

- 宝鸡阜丰生物科技有限公司关于编制《12万吨氨基酸及其衍生制品退城入区迁建项目环境影响报告书》的委托书；

- 《宝鸡阜丰生物科技有限公司12万吨氨基酸及其衍生制品项目退城入区迁建项目可行性研究报告》；

- 《宝鸡阜丰生物科技有限公司12万吨氨基酸及其衍生制品迁建工程选址的审核意见》，陕西省蔡家坡经开区国土资源和规划建设局，蔡开土规发（2013）5号；

- 《宝鸡市阜丰生物科技有限公司新厂址防洪工程初步设计报告》，宝鸡市水利水电规划勘测设计院，2014.07；

- 建设单位以及设计单位提供的其他资料；

- 《宝鸡阜丰生物科技有限公司12万吨氨基酸及其衍生物品迁建项目环境质量现状监测报告》，宝鸡市环境监测站。

## 评价目的、任务

- 本次环评将对在现有工程物料分析、措施论证、环保要求和退城入区迁建项目工程分析的基础上，通过核实建设单位的“三废”处理工艺、生态保护措施和环保设施资料，分析论证本项目“三废”排放特征及从环保角度确认工艺过程与环保设施可靠性和先进性，是否符合国家产业政策的要求；为环保对策和今后的环境管理工作提供依据和指导作用，分析搬迁后与搬迁前工程的环境保护措施优化水平。

- 通过对项目拟建地及周围环境的现场踏勘、综合调研和现场监测，了解和掌握评价区域的大气环境、水环境、声环境和生态环境、周边环境敏感特征等环境要素的质量现状以及存在的主要环境问题。

- 预测分析项目建成投产后，生产过程中污染物排放及生态破坏对当地环境可能造成污染影响的范围和程度，为环保治理措施提供建议，也为工程环保设计提供依据。

- 根据建设项目环境风险识别、分析情况，给出环境风险评价后果、环境风险的可接受程度，从环境风险角度论证建设项目的可行性，提出具体可行的风险防范措施和应急预案。

- 对项目生产过程中拟采取的环保措施进行论证，提出与搬迁前相比优化的项目污染防治措施及建议，为项目的设计、生产、环境管理和环境污染防治提供科学依据。

- 通过对环境、经济的损益分析，论证本工程社会效益、经济效益和环境效益的统一性。

- 论证本项目选址的合理性，为项目实现优化选址、合理布局、最佳设计提供科学依据。

- 从国家产业政策、环境保护角度论证该项目的可行性，给出最后结论。

## 评价标准

根据本工程所处区域的环境功能区划，本次环境影响评价执行宝鸡市环境保护局下达的关于本项目的执行标准，包括环境质量标准和污染物排放标准。

### 环境质量标准

（1）环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准以及参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。详见表2.3-1。

表2.3-1   环境空气质量评价标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 平均时间 （取值时间） | 浓度限值 （二级） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 | GB 3095-2012 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 2 | 氮氧化物 （NOx） | 年平均 | 50 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| 3 | 颗粒物 （PM10） | 年平均 | 70 | μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 4 | 硫化氢（H2S） | 一次最高容许浓度 | 0.01 | mg/m3 | TJ 36-79 |
| 5 | 氨（NH3） | 一次最高容许浓度 | 0.20 |  |  |

（2）水环境

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类标准。详见表2.3-2。

表2.3-2   地下水质量Ⅲ类标准   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 6 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 7 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 8 | 细菌总数 | ≤100（个/L） |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 9 | 总大肠菌群 | ≤3.0（个/L） |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | / | / | / |

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。详见表2.3-3。

表2.3-3   地表水环境质量Ⅲ类标准   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9（无量纲） |
| 2 | 化学需氧量 | 20 |
| 3 | 悬浮物 | - |
| 4 | 氨氮 | 1.0 |
| 5 | 五日生化需氧量 | 4.0 |

（3）声环境

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类功能区标准。详见表2.3-4。

表2.3-4   声环境质量标准限值   单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 污染物排放标准

（1）大气环境

锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；工业炉窑排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；工艺废气执行《味精工业污染物排放标准》（GB19431-2004）；其他大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放监控浓度限值。详见表2.3-5。

表2.3-5   项目主要大气污染物排放限值

| 序号 | 标准名称及级（类）别 | 污染源 | 污染 因子 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 1 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的表1 | 锅炉烟气 | SO2 | 100 |  |
|  |  |  | NOx | 100 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 30 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |  |
| 2 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的干燥炉 | 热风炉烟气 | 烟尘 | 200 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1级 |  |
|  |  |  | 无组织烟粉尘 | 5 |  |
| 3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | 氨 | 1.5 | 155 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.03 | 14 |
| 4 | 《味精工业污染物排放标准》（GB19431－2004） | 厂界无组织 | H2S | 0.06 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |
| 5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 厂界无组织 | 粉尘 | 1.0 |  |

（2）水环境

水污染物排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）表2中的一级标准以及《味精工业污染物排放标准》（GB 19431-2004）表2中的标准。详见表2.3-6。

表2.3-6   项目主要水污染物排放限值   单位：mg/L

| 序号 | 标准名称及级（类）别 | 污染物或项目名称 | 排放浓度 （mg/L） | 排放单耗（kg/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》DB 61/224-2011表2中的一级标准 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 |  |
|  |  | 化学需氧量（COD） | 50 |  |
|  |  | 氨氮 | 12 |  |
|  |  | 石油类 | 5.0 |  |
| 2 | 《味精工业污染物排放标准》GB 19431－2004表2标准 | 五日生化需氧量（BOD5） | 80 | 12 |
|  |  | 化学需氧量（COD） | 200 | 30 |
|  |  | 氨氮 | 50 | 7.5 |
|  |  | 悬浮物 | 100 | 15 |
|  |  | pH | 6~9 |
|  |  | 排水量 | 150m3/t |

（3）声环境

①施工期噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的规定：

A.建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表2.3-7规定的排放限值。

B.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

C.当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物内测量，并将表2.3-7中相应的限值减10dB(A)作为评价依据。

表2.3-7   建筑施工场界环境噪声排放标准限值   单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②运行期噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类，见表2.3-8。

表2.3-8   工业企业厂界环境噪声排放标准限值   单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废弃物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。

## 评价等级与评价范围

### 大气环境

根据导则要求，采用估算模式计算各污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的最大浓度占标率Pmax和D10%，考虑评价区周边以农田为主，因此项目位置参数为农村，环境气温选择长年平均气温13℃，计算结果见下表。

表 2.4-1   估算模式计算结果表（Pmax）

| 序号 | 污染源名称 | SO2 | NO2 | 烟/粉尘 | H2S | NH3 | HCl | TVOC | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风炉烟气 | 4.60 | 10.37 | 4.61 |  |  |  | 2.77 |  |
| 2 | 锅炉烟气 | 4.37 | 11.20 | 0.89 |  | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 饲料车间低矮源 | 0.49 |  | 6.47 |  |  |  |  |  |
| 4 | 谷氨酸车间无组织 |  |  |  |  | 7.52 | 4.40 |  | 1.22 |
| 5 | 谷氨酸钠车间低矮源 |  |  | 8.12 |  |  |  |  |  |
| 6 | 土壤调理剂车间无组织 |  |  |  | 10.56 | 10.56 |  |  |  |
| 7 | 渣场1 |  |  | 3.04 |  |  |  |  |  |
| 8 | 渣场2 |  |  | 2.09 |  |  |  |  |  |
| 9 | 煤场1 |  |  | 3.09 |  |  |  |  |  |
| 10 | 煤场2 |  |  | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 各源最大值 | 4.60 | 11.20 | 8.12 | 10.56 | 10.56 | 4.40 | 2.77 | 1.22 |

可见，Pmax为锅炉烟气排放NO2，占标率为11.20%，对应的D10%为1.2km，根据HJ 2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》分级判据要求，本项目环境空气评价工作等级为二级。评价范围考虑本项目周边敏感点、地形以及可能的影响情况，确定为以本项目锅炉烟囱为原点，半径为5km的圆。

### 地表水环境

由工程分析章节可知：本项目建成后污水排放量为5652m3/d，主要为COD、BOD5、氨氮、SS等污染物，污水水质属于简单类型；所在流域石头河为渭河支流，石头河平均流量11.5m3/s，属小河，水域功能指标为Ⅲ类；依据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-1993)中“地面水环境质量评价分级判据”要求，该项目属于三级。

### 地下水环境

本项目傍河取用地下水，建设、运行过程中不会引起地下水流场或水位发生变化，因此属于Ⅰ类建设项目。根据HJ 610-2011《环境影响评价技术导则 地下水环境》的要求及本项目拟建地水文地质情况，可判定地下水评价级别为二级（判定依据详见表2.4-2及表2.4-3）。

根据建设场地的水文地质特征，地下水环境影响评价范围定为南至秦岭、北至渭河、东西至岐山县界，约40km2的范围。

表2.4-2     本项目地下水评价等级判定（I类项目）

| 项目 | 判定分级依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 分级 | 依据 | 本项目情况 | 分级 |
| 包气带 防污性能 | 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 | 本项目位于石头河河漫滩，包气带岩性以卵石夹漂砾、砂卵石、砂砾石为主，渗透系数大于10-4cm/s | 弱 |
|  | 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s≤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |  |
|  | 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |  |  |
| 含水层 易污染特征 | 易 | 潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透性强的地区；地下水与地表水联系密切的地区；不利于地下水中污染物稀释、自净的地区 | 本项目位于石头河河漫滩，包气带岩性渗透性强，地下水与地表水联系密切 | 易 |
|  | 中 | 多含水层系统且层间水力联系较密切的地区 |  |  |
|  | 不易 | 以上情形之外的其他地区 |  |  |
| 地下水 环境敏感 程度 | 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已经建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 拟建地不在集中式饮用水源地（石头河水库）准保护区和径流补给区内，周边无分散式饮用水源地，无特殊地下水资源分布区 | 不敏感 |
|  | 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已经建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的径流补给区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏分级的环境敏感区 |  |  |
|  | 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |  |
| 污水 排放量 | 大 | 污水排放总量≥10000m3/d | 本项目正常情况下废水排放总量约2880m3/d | 中 |
|  | 中 | 1000m3/d＜污水排放总量＜10000m3/d |  |  |
|  | 小 | 污水排放总量≤1000m3/d |  |  |
| 污水水质 复杂程度 | 复杂 | 污染物类型数≥2，需要预测的水质指标≥6 | 本项目废水污染物主要是COD、氨氮等非持久性污染物，需要预测的水质指标＜6 | 简单 |
|  | 中等 | 污染物类型数≥2，需要预测的水质指标＜6；或污染物类型数=1，需要预测的水质指标≥6 |  |  |
|  | 简单 | 污染物类型数=1，需要预测的水质指标＜6 |  |  |

表2.4-3    本项目地下水评价等级判定（II类项目）

| 项目 | 判定分级依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 分级 | 依据 | 本项目情况 | 分级 |
| 地下水供水、排水（或注水）规模分级 | 大 | 供水、排水（或注水）量（万m3/d）≥1.0 | 厂区自备水井取水量10314.5m3/d，用于生产、生活用水 | 大 |
|  | 中 | 供水、排水（或注水）量（万m3/d）在0.2~1.0之间 |  |  |
|  | 小 | 供水、排水（或注水）量（万m3/d）≤0.2 |  |  |
| 地下水水位变化区域范围分级 | 大 | 地下水水位变化影响半径（km）≥1.5 | 本项目位于石头河漫滩区，属于富水地区，单位涌水量可达10~20m3/h•m，含水层岩性为砂砾卵石，根据导则表C.2 孔隙含水层的影响半径经验值表判定影响半径大于1.5km | 大 |
|  | 中 | 地下水水位变化影响半径（km）在0.5~1.5之间 |  |  |
|  | 小 | 地下水水位变化影响半径（km）≤0.5 |  |  |
| 地下水环境敏感程度分级 | 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；生态脆弱区重点保护区域；地质灾害易发区；重要湿地、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 | 拟建地不在集中式饮用水源地（石头河水库）准保护区和径流补给区内，周边无分散式饮用水源地，无特殊地下水资源分布区，不在石头河天然湿地范围内 | 不敏感 |
|  | 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |  |
|  | 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |  |
| 环境水文地质问题分级 | 强 | 产生地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、湿地退化、土地荒漠化等环境水文地质问题，含水层疏干现象明显，产生土壤盐渍化、沼泽化。 | 本项目取用傍河潜水，该区域地下水与地表水联系密切，本项目取水量较大，很有可能进一步减少石头河河道现有流量，进而对石头河湿地生态造成影响 | 中等 |
|  | 中等 | 出现土壤盐渍化、沼泽化迹象。 |  |  |
|  | 弱 | 无上述环境水文地质问题。 |  |  |

### 声环境

#### 评价范围

依据HJ 2.4-2009，对于以固定声源为主的建设项目一般以建设项目边界向外200m 为评价范围，可满足一级评价的要求；二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。

#### 评价等级

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中评价等级的划分原则：本项目所处声环境功能区类别，确定本次声环境影响评价工作等级划分，见表2.4-4。

由表2.4-4可知，本次声环境影响评价工作按三级评价进行。

本工程取厂界围墙外100m作为声环境影响评价范围。

表2.4-4   声环境影响评价工作等级划分

| 划分依据 | 项目概况 | 项目评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大 | GB 3096-2008规定的3类区 | 三级评价 |

### 生态环境

#### 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）总则中评价工作分级，依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，如表2.4-5所示。

本项目总占地面积约为0.33km2，即工程占地≤2km2；建设项目拟建地土地现状为荒滩地，拟建地周围无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等敏感目标，影响区域生态敏感性属于一般区域。

表2.4-5   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据表2.4-4工作等级划分表，确定本次生态环境影响评价工作等级为三级。

#### 评价范围

根据HJ 19-2011中对评价工作范围的要求“生态影响评价应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价工作范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定”。

因此本次以厂界围墙向外周边200m区域作为其生态环境评价范围。

### 环境风险

#### 评价等级

根据GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，本项目涉及的主要危险化学品和重大危险源判定见表2.4-6。

表2.4-6   本项目涉及主要危险化学品

| 装置 | 危险 化学品 | 实际量 （t） | 临界量 （t） | 重大危险 源判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氨储罐 | 液氨 | 198.4 | 10 | 是 | 2×200m3储罐，80%填充率，密度0.62t/m3 |
| 硫酸储罐 | 硫酸 | 809.6 | 100 | 是 | 1×100m3+3×150m3储罐，80%填充率，密度1.84t/m3 |
| 盐酸储罐 | 盐酸 | 80.2 | / | 否 | 1×35m3+1×10m3+1×40m3储罐，80%填充率，密度1.179t/m3 |
| 沼气气柜 | CH4 | 0.25 | 50 | 否 | 350m3气柜，密度0.717kg/m3 |
| 硫磺储存 | 硫磺 | 10 | / | 否 | 用量120t/a，按30d储量计 |
| 烧碱储存 | 烧碱 | 2719.2 | / | 否 | 用量32630t/a，按30d储量计 |

由上表可见，本项目涉及的主要危险化学品为液氨、硫酸、盐酸、沼气、硫磺、烧碱等，其中液氨储罐、硫酸储罐属于重大危险源。因此按照HJ/T 169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中所规定的判定原则，本项目环境风险评价工作等级按表2.4-7定为一级。

表2.4-7   环境风险评价工作级别判据

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 本项目情况 | 液氨储罐、硫酸储罐为重大危险源，属于有毒危险性物质，且具有易燃、易爆的危险，因此本项目风险评价为一级。 |

#### 评价范围

环境空气评价范围为以危险源为中心的半径5km范围；评价面积78.5km2。事故状态下污水应全部收集不得外排，因此地表水仅对事故废水收集措施进行分析。

## 评价时段和评价重点

### 评价时段

本项目的环境影响评价主要为项目生产装置运行期正常排放和非正常排放时的环境影响；对项目建设阶段的环境影响做简要分析。

### 评价重点

根据工程分析和环境影响识别结果，确定本次评价重点为：

（1）现有和退城入区迁建工程概况和工程分析；

（2）环境现状调查与评价；

（3）环境影响预测与评价；

（4）环境风险分析与评价；

（5）污染防治措施的可行性分析与建议；

（6）项目选址环境可行性分析。

## 污染控制和环境保护目标

### 污染控制

（1）大气环境

项目投产后，评价区大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)的二级标准、《工业企业设计卫生标准》(TJ 36-79)以及其他相关标准中相关指标要求；主要污染物排放量在总量控制范围内。

（2）水环境

项目产生的污水送厂区内污水处理站处理，排放的污水达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）表2中的一级标准以及《味精工业污染物排放标准》（GB 19431-2004）表2中的标准要求后排入石头河。

（3）声环境

厂界噪声以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类区标准要求为控制目标。

（4）固体废物

固体废物分类收集，尽量资源化综合利用。

污染控制对象及其控制目标见表2.6-1。

表2.6-1   项目污染控制对象及其控制目标

| 控制污染对象 | 污染工序 | 主要污染因子 | 拟采取控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热风炉烟气 | SO2、NOx、烟尘、TVOC | 文丘里+三级喷淋塔+电除雾+生物吸附填料层+等离子+120m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 锅炉烟气 | SO2、NOx、烟尘 | 炉内喷钙脱硫+ SNCR脱硝+电袋复合除尘+100m烟囱 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） |
|  | 全厂低矮排气筒及无组织排放 | 氨、硫化氢、粉尘、恶臭 | 脉冲布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水污染 | 玉米筛选废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 送至厂区内自建污水处理站处理后部分回用部分排放 | DB 61/224-2011表2中的一级标准及《味精工业污染物排放标准》（GB 19431-2004）表2中的标准 |
|  | 浸泡废水蒸发后冷凝液 | SS、COD、BOD5 |  |  |
|  | 发酵液蒸发浓缩冷凝水 | COD、BOD5、NH3-N、SO42- |  |  |
|  | 等电提取蒸发冷凝液 | COD、BOD5、NH3-N、SO42- |  |  |
|  | 分离母液 水洗排水 | COD、BOD5、NH3-N |  |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N |  |  |
|  | 车间设备冲洗水 | COD、BOD5、NH3-N |  |  |
|  | 化验废水 | pH | 酸碱中和后送污水处理站 |  |
|  | 循环冷却水排水 | 盐分、水温 | 综合利用 | 不外排 |
|  | 碱洗喷淋废水 | Na2SO3 | 循环回用 |  |
|  | 动力站酸碱废水及反渗透废水 | 盐分 | 综合利用 | 不外排 |
| 固体 废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 厂区设垃圾筒，收集后定期交由环卫部门统一处理 | 处置率100% |
|  | 生产区 | 废石粒杂质 | 交环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 污泥、锅炉灰渣、脱硫副产物、烟气除尘 | 作为副产品外售 |  |
|  |  | 废活性炭、废离子交换树脂 | 返回厂家再生利用 |  |
| 噪声 | 机械噪声及空气动力性噪声 | 选用低噪声设备，采用隔声、减振、消声等措施 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 |

### 主要环境保护目标

根据工程分析及现场踏勘情况，确定本次项目的主要环境保护目标包括：大气环境影响评价范围内的主要环境保护目标，保护级别为评价范围内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准。

主要环境保护对象详情及其保护级别见表2.6-2，环境保护目标与项目位置关系示意见图2.6-1。

表2.6-2   项目所在地环境敏感保护目标（以行政村统计）

| 环境要素 | 保护对象 | 方向 | 距离（km） | 户数 | 人口 | 保护目标或保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 五星乡 | N | 4.6 | 1430 | 4317 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 温星村 | NW | 3.7 | 633 | 2279 |  |
|  | 五丈原村 | N | 3.5 | 903 | 3263 |  |
|  | 王其 | NE | 4.2 | 656 | 2718 |  |
|  | 桂林 | NE | 4.8 | 408 | 1580 |  |
|  | 唐家岭 | NE | 3.0 | 430 | 1630 |  |
|  | 曹家村 | W | 2.6 | 478 | 1722 |  |
|  | 胡新村 | SE | 2.7 | 918 | 3652 |  |
|  | 落星堡 | SE | 3.2 | 678 | 2482 |  |
|  | 洪沟村一组 | N | 1.5 | 495 | 1920 |  |
|  | 洪沟村二、三组 | W | 0.06 |  |  |  |
|  | 洪沟村四、五组 | S | 1.5 |  |  |  |
|  | 原星村 | NW | 1.8 | 505 | 1820 |  |
|  | 柳家庄 | E | 1.7 | 778 | 3046 |  |
|  | 安乐寨 | E | 2.4 | 1061 | 3928 |  |
| 地表水 | 渭河 | N | 7.6km | 地表水质 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类，目前厂址占用石头河原始西河槽上，西河槽常年断流，由于常年冲刷已改道。厂址所在地现已做临时耕作用地，与常流水体距离0.5km |
|  | 石头河 | E | 0.5km | 地表水质 |  |
| 地下水 | 项目所在地周边 |  | 地下水水质 | 《地下水质量标准》GB/T14848-93Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界外200m内 |  | 建成后无声环境敏感点 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 |
| 生态环境 | 厂区外延500m区域 |  | 生态环境 | 《土壤环境质量标准》GB15618-1995旱作区二级 |
| 重点保护目标 | 石头河湿地 |  |  | 生态环境 | 石头河西河槽已断流多年，河流改道至东侧，现厂址所在地有少量临时开垦耕地和荒滩地，厂址东厂界与目前有水流的东河槽相距500m，其间分布有少量湿地植被 |
|  | 石头河水库 | S | 6.1 |  | 饮用水源地，本项目位于石头河水库下游，对水源保护无影响 |
|  | 五丈原景区 | WN | 3.7 |  | 国家AA级景区，省级重点文物保护单位，位于项目侧风向 |

重点保护目标：

（1）石头河水库

石头河水库位于岐山、眉县、太白县三县交界处，黄河水系渭河南岸支流石头河上的斜峪关上游1.5公里处，北距蔡家坡20公里。石头河水库作为西安、咸阳、宝鸡饮用水源地，以共计城市饮用水源为主，兼具灌溉、发电和防洪效益。石头河水库水源保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区。一级保护区为：水库正常水位线外延100m的陆域及全部水域；二级保护区为：水库水源一级保护区上界以外向水坡区域或者上界外延300m的陆域，流入水库的河流从入口起上溯2000m的水域及其两侧河岸外延300m的陆域；准保护区为：水库水源二级保护区上界外延300m的陆域，流入水库河流的二级保护区上界起上溯5000m的水域及其河岸两侧外延200m的陆域。

该水库距离本项目所在地约6.1km，本项目位于石头河水库下游，项目排水对石头河水库不产生影响。水库与本项目相对位置关系见图2.6-2。

（2）石头河湿地

根据陕西省人民政府公布《陕西省重要湿地名录》，从太白县桃川河到岐山县五丈塬镇沿石头河至石头河与渭河交汇处，包括石头河河道、河滩、泛洪区及河道两岸500m范围内的人工湿地，属于重要湿地，需要维护湿地生态功能，保障湿地资源永续利用。本项目位于石头河西河槽上，河槽已断流多年，由于多年冲刷，现已改道，现有少量临时开垦耕地和荒滩地，厂址东厂界与目前流水河槽相距500m，其间分布有湿地植被。

（3）五丈原景区

五丈原位于岐山县城南约20公里，南靠秦岭，北临渭水，东西两面为河流冲的深沟，形势险要。被列为陕西省重点文物保护单位和省级风景名胜区、国家AA级景区、宝鸡市十大旅游景区。本项目位于五丈原诸葛亮庙以北约3.7公里处，五丈原景区位于本项目侧风向，大气环境影响较小。

# 现有工程概况及污染分析

## 现有工程概况

### 项目概况及建设历程

#### 现厂址地理位置

该企业现厂址位于宝鸡市高新经济技术开发区高新十路，渭滨区八鱼镇清水河东岸，西宝南线以南。厂区地理位置位于东经107°15'24″，北纬34°20'12″。地理位置见图3.1-1。现有工程四邻关系图见图3.1-2。

#### 项目建设历程及环保审批程序

该企业于2004年首建6万吨/年氨基酸生产项目，其后分别于2006年扩建6万吨/年氨基酸，于2009年扩建7万吨/年谷氨酸钠项目，环保审批程序如表3.1-1。

表3.1-1   宝鸡阜丰生物科技有限公司建设项目历程表

| 项目名称 | 审批时间 | 审批文号 | 审批部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《宝鸡阜丰公司年产6万吨氨基酸项目环境影响报告书批复》 | 2004年10月 | 宝市环函【2004】84号 | 宝鸡市环境保护局 |
| 《宝鸡阜丰生物科技有限公司6万吨氨基酸竣工环境保护验收批复》 | 2005年9月 | 宝市环发【2005】322号 | 宝鸡市环境保护局 |
| 《宝鸡阜丰生物科技有限公司扩建6万吨/年氨基酸环境影响报告书》 | 2006年3月 | 宝市环函【2006】18号 | 宝鸡市环境保护局 |
| 《宝鸡阜丰生物科技有限公司扩建6万吨/年氨基酸竣工环境保护验收批复》 | 2006年9月 | 宝市环函【2006】66号 | 宝鸡市环境保护局 |
| 《宝鸡阜丰生物科技有限公司年产7万吨食品添加剂谷氨酸钠环境影响报告书》 | 2009年12月 | 宝市环函【2009】288号 | 宝鸡市环境保护局 |
| 《宝鸡阜丰生物科技有限公司年产7万吨食品添加剂谷氨酸钠项目竣工环境保护验收批复》 | 2011年8月 | 宝市环函【2011】317号 | 宝鸡市环境保护局 |

### 现有项目工程组成及产品方案

现有工程主要为谷氨酸、谷氨酸钠、饲料、肥料产品的生产。年产谷氨酸12万吨，其中6万吨/年用于本厂自产谷氨酸钠，其余外售；谷氨酸钠产品产量为7万吨/年；同时副产玉米皮、蛋白、糖渣、变晶母液滤渣等作为饲料外售；污水处理副产肥料外售。

宝鸡高新区厂区占地480亩。现有工程生产装置主要包括淀粉提取车间、谷氨酸生产车间、谷氨酸钠生产车间、污水处理系统（含堆肥厂）、自备热电站。

产品方案、项目组成、原辅材料消耗情况见表3.1-2、3.1-3及3.1-4。现有工程厂区平面布置见图3.1-3。

表3.1-2   现有工程产品方案

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 产品产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要产品 | 谷氨酸 | 12万吨/年 | 6万吨/年用于谷氨酸钠生产，6万吨/年外售 |
|  |  | 谷氨酸钠 | 7万吨/年 |  |
|  | 副产品 | 肥料 | 15万吨/年 |  |
|  |  | 玉米胚芽 | 1.5万吨/年 | 外售做玉米油 |
|  |  | 蛋白及玉米皮 | 6万吨/年 | 外售做饲料 |

表3.1-3   现有工程项目组成表

| 序号 | 工程 类别 | 设施名称 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主体 工程 | 淀粉提取 车间 | 通过浸泡、破碎、沉降、分离工艺将玉米分离为淀粉乳、玉米胚芽、玉米皮、蛋白，淀粉乳做后续生产原料，玉米皮、蛋白、玉米胚芽、糖渣等经烘干后做副产品，直接入副产品库后外售。 |
|  |  | 谷氨酸车间 | 谷氨酸总生产能力为12万吨/年，采用等电离交工艺，将淀粉乳转化为单糖，再加入液氨及无菌空气（利用氧气）通过发酵转化为谷氨酸。 |
|  |  | 谷氨酸钠车间 | 将β-型谷氨酸进行中和、脱色，再经蒸发、结晶、分离、干燥等单元操作，得到高纯度的谷氨酸钠晶体或粉体。 |
|  |  | 堆肥车间 | 用于处理等电提取母液中的高浓度有机物制取肥料 |
|  | 辅助 工程 | 仓储 | 玉米筒仓4×7000t |
|  |  |  | 硫酸储罐3×150m3，液氨储罐2×200m3 |
|  |  |  | 其他各类酸碱罐 |
|  |  |  | 谷氨酸钠包装库 |
|  |  | 控制系统 | 包括现场仪表层、控制层和管理层 |
|  |  | 综合办公楼 | 含控制室、办公室、值班室、宿舍楼、化验室等 |
|  | 公用 工程 | 供电 | 自备电厂供电，年供电量7.8×107KWh |
|  |  | 电信系统 | 电话系统、计算机局域网络、消防报警系统。 |
|  |  | 供水 | 自备井供水，厂内3口自备井，单井出水量3000m3 |
|  |  |  | 动力站所需化水处理车间 |
|  |  | 排水 | 厂内实现雨污分流，设置污水处理站，处理水量约6000 m3/d，部分回用，剩余水达标排放。设置单独排污口排入厂区邻近的清水河 |
|  |  | 动力车间 | 8×35t/h燃煤锅炉，1台75t/h燃煤锅炉（备用），70m排气筒 |
|  | 环保 工程 | 污水处理站 | 设置8000m3/d污水处理装置及深度处理装置，处理工艺为厌氧+好氧+曝气生物滤池深度处理装置，设COD、氨氮自动在线监测 |
|  |  | 废气 | 燃煤锅炉烟气麻石水膜除尘+石灰石炉内喷钙，70m排气筒 |
|  |  |  | 胚芽、纤维、蛋白除尘器，小于15m低矮排气筒排放 |
|  |  |  | 谷氨酸钠筛分除尘器，小于15m低矮排气筒排放 |
|  |  |  | 4组热风炉造粒制肥系统，等电提取废水经喷浆造粒，烟气采用旋风+文丘里湿法除尘+喷淋塔+电除雾，目前已在该装置下游安装1组生物吸附+等离子耦联装置用于除臭，其他3组尚未建成，排气筒高度120m |
|  |  | 固废 | 废活性炭、废离子交换树脂送厂家回收 |
|  |  |  | 污水处理厂剩余污泥作为肥料外售 |
|  |  |  | 设置锅炉灰渣暂存场，面积约4000m2，暂存后做建材外售 |
|  |  |  | 生活垃圾送交宝鸡市陵塬垃圾场处理 |
|  |  | 噪声 | 机泵、风机、冷却塔、粉碎机等安装减振隔声装置 |

表3.1-4    现有工程原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 玉米 | t/a | 34×104 |
|  | 新鲜水 | 生产用水 | t/a | 3.30×106 |
|  |  | 生活用水 | t/a | 8.76×104 |
|  | 液氨 | t/a | 2.0×104 |
|  | 硫磺 | t/a | 120 |
|  | 硫酸 | t/a | 10.2×104 |
|  | 糖化酶 | m3/a | 30 |
|  | 淀粉酶 | t/a | 145.2 |
|  | 纯碱 | t/a | 1500 |
|  | 磷酸氢二钾 | t/a | 433.8 |
|  | 硫酸镁 | t/a | 526.2 |
|  | 氯化铵 | t/a | 1336.8 |
|  | 氯化钾 | t/a | 1200 |
|  | 糖蜜 | t/a | 1200 |
|  | 石灰 | 吨/年 | 1247 |
|  | 烧碱 | 吨/年 | 32630 |
|  | 盐酸 | 吨/年 | 180 |
|  | 煤 | t/a | 375600 |
|  | 氢氧化钠 | t/a | 3.45×104 |
|  | 活性炭 | t/a | 600 |

## 现有工程及污染分析

### 工艺流程

现有工程工艺流程与搬迁工程基本一致，见图3.2-1，退城入区后部分工艺改进，其中主体工艺流程中搬迁前后变更工艺段为等电提取工段及分离工段；动力站产污环节不变；堆肥车间需在现有基础上新增处理措施，现有工艺流程见图3.2-2，各工艺流程详述及搬迁工程工艺改进状况详述见第4章工艺流程分析。

本工艺流程简述如下：

项目年需原料玉米3.4×105t，全部从宝鸡市及其周边地区收购，由汽车运到封闭式玉米货场，然后通过皮带输送机由料仓运送到自衡式自动筛，加水筛选去除玉米粒中的尘土、铁屑、木片等杂质。

筛选后的玉米用泵打入浸泡罐，用含SO20.2%的水溶液浸泡48-72h，使玉米粒软化，含水率达到40%以上，其中的SO2由硫磺燃烧制得。

浸泡好的玉米用泵打入破碎磨，进行粗磨，使浸泡后的玉米破碎成10块以上的小块，去除玉米中的胚芽。

胚芽分离后，细淀粉浆、淀粉粒和内胚层的蛋白质连在一起，在筛上无法分离，所以必须经过针磨细磨，使淀粉和纤维、麸质分离。

经过细磨得到的粗淀粉乳，用压力曲筛将粗渣、玉米皮和细渣分开。

筛分后的粗淀粉乳经分离机分离后，蛋白质含量降到0.3%，水分降至45%，得到淀粉乳。

淀粉乳用泵打入糖化罐，在糖化酶作用下，大约经过25h，由多糖转变为单糖，糖化率99%，其化学机理如下：

（C6H10O5）n   +  nH2O                   nC6H12O6

糖化后的单糖进入发酵罐，在微生物的作用下（生产谷氨酸使用谷氨酸菌，生产赖氨酸使用赖氨酸菌），与由风机鼓入的空气和加入的液氨，大约培养28h后，得到发酵产品，其化学机理如：

C6H12O6  +  NH3   +  3/2O2                C5H9O4N  +  CO2  + 3H2O

发酵产品用泵打入提取罐内，然后加入液氨和H2SO4调节pH至谷氨酸和赖氨酸的等电点（谷氨酸为3.22，赖氨酸为9.74），然后把氨基酸母液用泵打入离心机进行产品与母液的分离，进而得到产品，分离后的母液再经离子交换柱吸附回收部分氨基酸。

谷氨酸钠生产所需谷氨酸全部由本厂供给，离子膜碱（浓度48%的NaOH）从当地购得。

谷氨酸在中和工序溶解于蒸馏水与NaOH发生中和反应，生成谷氨酸钠溶液，溶液pH值调至为6.8。调好PH值的谷氨酸钠溶液首先用活性炭进行第一次脱色除铁，料液透光达到80以上。接着料液进入膜过滤器进行第二次脱色，经膜过滤器脱色后料液透光达到98以上。

脱色除铁后的谷氨酸钠溶液用泵打入连续浓缩结晶设备，在真空状态下进行浓缩结晶，达到浓缩结晶标准后，料液排出结晶设备，用全自动上、卸料离心设备进行谷氨酸钠晶体与母液的分离，湿谷氨酸钠晶体经流化床干燥、筛分后用密闭自动包装称包装，成品谷氨酸钠入库。

其化学反应机理为：

C5H9NO4  +  NaOH         C5H8NO4Na + H2O

谷氨酸车间产生的高浓度进入堆肥场絮凝沉淀车间提取菌体蛋白，提取蛋白后的溶液进行浓缩，其中上清液送中低浓度废水处理系统进行处理，沉渣进入烘干系统烘干，其重点大气污染源即该烘干烟气，目前采取的措施为旋风除尘+文丘里湿法除尘+喷淋塔+电除雾。

中低浓度废水采用厌氧+好氧+曝气生物滤罐处理后部分回用，剩余达标排放。

图3.2-1  主体工艺基本工艺流程图（注：阴影部分为搬迁前后工艺变更部分）

图3.2-2   堆肥站工艺流程图

### 现状污染源、污染防治措施及污染物排放情况

#### 废气

（1）废气污染源及污染物

污染源：公司在正常生产情况下排放，高排气筒有组织排放源为锅炉烟气、堆肥车间喷浆造粒热风炉烟气，低矮排气筒（小于15m）包括胚芽、纤维、蛋白除尘系统、制酸通风口、及谷氨酸钠烘干系统，其他无组织排放包括谷氨酸车间无组织、土壤调理剂车间无组织、煤场渣场无组织等，重点为堆肥厂含恶臭气体的无组织排放。

污染物：锅炉烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOX；喷浆造粒热风炉烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOX、有异味含醇酯类的有机气体；全厂无组织排放污染物主要为粉尘、H2S、NH3、有机气体等污染物。

（2）废气治理措施

①锅炉烟气

全厂共计燃煤锅炉吨位为8×35t/h（型号：YG-35/3.82-M1），1台75t/h燃煤锅炉（备用）（型号：YG-35/3.82-M1），燃料类型选用甘肃华亭煤，同时配以少量污水处理站自产沼气，锅炉烟气采用麻石水膜除尘+石灰石炉内喷钙，共用一个排气筒，70m排气筒排放。除尘效率约90%，脱硫效率约50%。

②热风炉烟气

热风炉采用燃煤作为燃料，年用量约6000t/a，采用旋风+文丘里湿法除尘+喷淋塔+电除雾，除尘效率约80%，脱硫效率约10%。

氨基酸生产过程中产生的高浓度发酵废液，先加入无毒无害的高分子絮凝剂提取菌体蛋白，再采用四效蒸发器真空蒸发浓缩，浓缩液干物含量一般达46%左右时，经喷浆造粒干燥机进行干燥造粒，成品经冷却、筛分、包装后入库。喷浆干燥过程中产生的废气通过引风管依次进入文丘里式喷淋塔和静电除尘器除尘和除味，废液返回四效蒸发器真空蒸发浓缩，尾气经引风机、引风管道经120米烟筒排放。

目前存在问题是：这套设备在文丘里喷淋工序采用发酵废水进行喷淋冷却，喷淋量大，烟温较高，二次形成了大量的水蒸气；虽采用静电除尘设备有效地去除了废烟气中的固体颗粒物，但出口废烟气中的固体颗粒物还较高；水蒸气夹裹未被除尽的固体颗粒物及浓缩液中的微量以焦糊味为主的异味有机物一起经120米烟筒排放，在宝鸡特殊的地理及气象环境下，烟囱出口形成明显的可视性气溶胶烟带盘旋于城市上空。

四组装置中有一组处于有机废气治理工程试车阶段。

（3）废气污染物排放情况汇总

废气监测结果引用7万吨谷氨酸钠项目竣工环境保护验收监测数据宝环申字【2011】第12号和宝环申字【2013】第31号。

根据监测报告核定8台锅炉同时运行时，生产系统大气排污见表3.2-1（本表取监测平均值×8台），全厂低矮排气筒（小于15m）胚芽、纤维、蛋白除尘系统、制酸通风口、及谷氨酸钠烘干系统、谷氨酸车间无组织、土壤调理剂车间无组织、煤场渣场等无组织排放情况由厂界监测结果体现，无组织排放见表3.2-2。

#### 废水

（1）废水污染源及污染物

本厂废水包括生产工艺废水及生活污水，其中生产废水主要包括玉米筛选废水、玉米浸泡废水、等电提取蒸发冷凝液、谷氨酸精制废水、设备地面清洗废水、化验室废水、锅炉房排水等。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、水温等。

（2）废水治理措施

等电提取母液为高浓度废水，送堆肥车间通过蒸发浓缩将废水中的高浓度有机物制取为肥料，经提取肥料后的冷凝废水送污水处理站进一步处理；玉米浸泡废水在淀粉提取车间内经蒸发浓缩副产玉米浆，剩余废水送污水处理站处理；玉米筛选、谷氨酸精制、地面冲洗等低浓度废水均送至本厂污水处理站处理。污水处理站采取厌氧生化预处理（UASB厌氧生物反应器）+好氧生化池+曝气生物滤罐深度处理，所产生废水全部处理满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准，且同时满足《城市污水再生利用　工业用水水质》标准，处理后按全厂回用水需求分配回用水量，其回用途径主要为循环冷却水系统补水、洒水抑尘等杂用，剩余无法充分利用的出水排放。锅炉房排放的酸碱废水经中和，和反渗透浓水用于喷煤、粉煤灰及煤渣的洒水抑尘、麻石水膜除尘器补水，全部综合利用。

厂内污水处理站设计处理规模为8000m3/d，实际处理水量约为6000 m3/d，处理后约2200m3/d回用，3800 m3/d达标排放。本报告引用宝鸡市环境监测站宝环监字【2011】12号于2011年3月对该污水处理站进行验收监测的监测结果，见表3.2-2，各类污染物出水浓度均能满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准要求，作为回用水回用时则BOD5略有超标，根据《城市污水再生利用　工业用水水质》，必要时也可对再生水进行补充处理或与新鲜水混合使用。本项目废水产生排放情况见表3.2-3。

#### 固体废物

项目建成后固体废弃物主要有淀粉提取车间尘土、石子，锅炉及热风炉炉渣和收尘灰渣，污水处理过程中产生的污泥，生活垃圾，废活性炭、废离子交换树脂等。产生量及排放去向见表3.2-4。对于可回收利用的玉米废料及废渣建设单位外售生产玉米油和饲料，锅炉炉渣和收尘灰渣外售做建筑材料，生活垃圾全部运往垃圾处理场，对污泥建设单位采用板框压滤机压滤后运有机肥造粒工序，掺入料液，生产有机肥。

由于项目固体废弃物总量很大，如果不加以妥善处置，必将对周围环境产生影响

表3.2-3    现有工程固体废物排放一览表

| 固废名称 | 排放量（单位：t/a） | 排放去向 | 废物类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废石粒杂质 | 50 | 与生活垃圾一并交环卫部门统一处置 | 一般固废 |
| 糖渣 | 30413 | 副产品外售 | 一般固废 |
| 变晶母液滤渣 | 12000 | 副产品外售 | 一般固废 |
| 废活性炭 | 600 | 返回厂家再生 | 一般固废 |
| 废离子交换树脂 | 600 | 返回厂家再生 | 一般固废 |
| 布袋收尘器收尘 | 213 | 副产品外售 | 一般固废 |
| 菌体蛋白 | 38000 | 副产品外售 | 一般固废 |
| 剩余污泥 | 1200 | 做肥料外售 | 一般固废 |
| 热风炉炉渣 | 585.3 | 副产品外售 | 一般固废 |
| 锅炉灰渣及收尘 | 86147 | 做建筑材料外售 | 一般固废 |
| 生活垃圾 | 365 | 交环卫部门统一处置 | 一般固废 |

#### 厂界噪声

本次评价引用宝鸡市环境保护监测站于2011年3月进行噪声监测的结果（宝环监字【2011】第12号）。见表3.2-4，监测点位见图3.2-1。由监测结果可见，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

表3.2-1   现有生产系统有组织排放废气情况一览表

| 车间 | 污染源名称 | 污染源类型 | 烟气量 (m3/h) | 污染物 | 治理措施 | 排放量 （kg/h） | 排放浓度 (mg/m3) | 排放标准 | 达标 情况 | 排气筒 | 标准名称 | 引用来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力 车间 | 锅炉烟气 | 点源 | 60734×8 | 烟尘 | 麻石水膜 | 45.7 | 94 | 200 | 达标 | 70 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001） | 宝环监字【2011】第12号 |
|  |  |  |  | SO2 | 炉内喷钙 | 170 | 350 | 900 | 达标 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 无 | 150 | 310 | / | / |  |  |  |
| 堆肥车间 | 热风炉烟气 | 点源 | 308380 | 烟尘 | 旋风+文丘里+喷淋塔+电除雾 | 15.1 | 49 | 200 | 达标 | 120 | 《工业炉窑污染物排放标准》 （GB9078-1996） | 宝环申字【2013】第031号 |
|  |  |  |  | SO2 |  | 21.3 | 69 | 850 | 达标 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  | 14.5 | 47 | / | 达标 |  |  |  |

表3.2-2   现有生产系统无组织排放废气情况一览表

|  |  | 颗粒物 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.3.29 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
|  | 8：00 | 0.495 | 0.377 | 0.590 | 0.330 | 0.116 | 0.066 | 0.076 | 0.068 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
|  | 11:00 | 0.417 | 0.392 | 0.515 | 0.368 | 0.089 | 0.085 | 0.063 | 0.055 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.004 |
|  | 14:00 | 0.473 | 0.299 | 0.572 | 0.348 | 0.095 | 0.110 | 0.111 | 0.082 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
|  | 17:00 | 0.477 | 0.327 | 0.477 | 0.377 | 0.108 | 0.053 | 0.084 | 0.069 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.007 |
| 2011.3.30 | 8：00 | 0.560 | 0.341 | 0.560 | 0.389 | 0.102 | 0.076 | 0.077 | 0.098 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 |
|  | 11:00 | 0.498 | 0.299 | 0.473 | 0.423 | 0.103 | 0.095 | 0.071 | 0.066 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.004 |
|  | 14:00 | 0.429 | 0.379 | 0.480 | 0.379 | 0.063 | 0.077 | 0.089 | 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 |
|  | 17:00 | 0.485 | 0.408 | 0.663 | 0.357 | 0.123 | 0.058 | 0.067 | 0.062 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |
| 执行标准 | 1.0《大气污染物综合排放标准》 | 1.5《恶臭污染物排放标准》二级标准 | 0.06《恶臭污染物排放标准》二级标准 |
| 数据引用来源 | 宝环监字【2011】12号 |

表3.2-3   污水处理站进出水水质监测结果

|  | 流量（m3/d） | pH | COD | NH3-N | SS | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前浓度（mg/L） | 6000 | 8.14~8.47 | 710~1582 | 18.8~23.4 | 83~155 | 197~357 |
| 处理后浓度（mg/L） | 6000 | 6.98~7.28 | 32~33 | 0.711~1.947 | 32~54 | 8.0~12.9 |
| 处理效率（%） |  |  | >95.5 | >90 | >32.5 | >93.5 |
| 数据引用来源 | 宝环监字【2011】12号 |
| 中水回用量 | 2200 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放量（t/a） | 3800 |  | 62.7 | 15.05 | 87.8 | 25.08 |
| 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准 |  | 6~9 | 50 | 12 | 70 | 20 |
| 《城市污水再生利用工业用水水质》 |  |  | 60 | 10 | - | 10 |

注：排放总量以达标浓度计。

表3.2-4   宝鸡市阜丰生物科技有限公司厂界噪声

| 序号 | 位置 | 昼间上午 | 昼间下午 | 夜间 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清水池西墙外 | 57.4 | 59.6 | 52.9 | 达标 |
|  | 料罐西墙外 | 56.9 | 58.6 | 52.6 | 达标 |
|  | 氨基酸车间西墙外 | 59.6 | 58.9 | 53.5 | 达标 |
|  | 西门南侧 | 59.7 | 60.1 | 53.0 | 达标 |
|  | 造粒车间西墙外 | 60.7 | 60.2 | 52.6 | 达标 |
|  | 蛋白车间西墙外 | 61.4 | 61.9 | 54.1 | 达标 |
|  | 蛋白车间南墙外 | 57.3 | 59.7 | 52.8 | 达标 |
|  | 烟气车间南墙外 | 58.7 | 59.6 | 54.5 | 达标 |
|  | 造粒机南墙外 | 59.8 | 58.9 | 52.6 | 达标 |
|  | 肥料库南墙外 | 60.1 | 61.7 | 51.6 | 达标 |
|  | 东墙外 | 61.4 | 62.1 | 53.3 | 达标 |
|  | 淀粉车间东墙外 | 59.5 | 60.2 | 51.6 | 达标 |
|  | 淀粉车间南墙外 | 60.4 | 57.0 | 52.8 | 达标 |
|  | 玉米仓东墙外 | 56.6 | 57.9 | 50.6 | 达标 |
|  | 东门外 | 58.8 | 57.0 | 52.0 | 达标 |
|  | 粉碎车间东墙外 | 59.3 | 58.9 | 53.6 | 达标 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 | 65 | 55 |  |

图3.2-1   噪声监测点位图

### 污染物排放总量

现有工程污染物排放总量见表3.2-5。

表3.2-5   现有工程污染物排放总量

| 名称 | 排放量（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 61.9×108m3/a |
|  | 烟尘 | 481.54 |
|  | SO2 | 1346 |
|  | NOX | 1188 |
|  | 粉尘 | 5.33 |
|  | TVOC | 4237.2 |
|  | NH3 | 21.1 |
|  | H2S | 0.182 |
|  | HCl | 0.237 |
|  | 硫酸雾 | 0.396 |
| 废水 | 废水排放量 | 125.4×104 |
|  | COD | 62.7 |
|  | SS | 87.8 |
|  | BOD5 | 25.08 |
|  | NH3-N | 15.05 |
| 固体废物 | 废石粒杂质 | 50 |
|  | 糖渣 | 2457 |
|  | 变晶母液滤渣 | 149173 |
|  | 废活性炭 | 600 |
|  | 废离子交换树脂 | 600 |
|  | 布袋收尘器收尘 | 213 |
|  | 菌体蛋白 | 38000 |
|  | 剩余污泥 | 1200 |
|  | 热风炉炉渣 | 585.3 |
|  | 锅炉灰渣及收尘 | 86147 |
|  | 生活垃圾 | 365 |

## 现有工程环境和风险问题

### 大气污染

（1）热风炉烟气经过120m烟囱高空排放，烟气中存在挥发性有机物等含有特殊气味的气体，在周围较大范围内造成环境空气影响，同时厂内特征恶臭气体H2S和NH3无组织排放，不能及时外售的有机肥、菌体蛋白和污水处理厂等也存在散发臭气（在夏季表现得最明显）的问题。由于周边人口迅速增加，同时鉴于我省治污降霾保卫蓝天计划中提出关于污染企业退城入区的要求，使得该项目的退城入区成为必须实施的工作。

（2）锅炉烟气：锅炉烟气根据现状监测，污染物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》，但尚未安装脱硝装置；脱硫采用石灰石炉内喷钙，效率较低；除尘采用麻石水磨除尘器，除尘效率约90%。总体而言，锅炉烟气仅能保证部分指标达标排放，污染防治措施仍需改进。

### 水体影响

（1）地表水影响

本项目设置污水处理站且运行良好，出水水质优于《味精行业污染物排放标准》20%以上，近年来通过不断改进污水处理站处理工艺，使得出水水质能满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准要求，部分处理出水回用，回用率目前可实现40%，剩余60%达标排放，排水量较大。由于该地区为商住混杂区，中水的综合利用途径较少，因此无法对大量中水进行综合利用，造成一定程度的地表水体影响，另有少量罐体喷淋降温水直接排放，水温在30℃左右，因水生生物对水温敏感，水温升高会导致溶解氧减少，影响水生生物的生存，一般水温超过35℃，对水生生物种群和群落结构就要产生很大的影响，导致水体富营养化和鱼类生存威胁等水生生态影响。

（2）地下水影响

厂内需对煤场、渣场、堆肥厂等固体废物堆放点进行防渗。

### 环境风险问题

厂内存储的硫酸、液氨均属于危险化学品，由于厂区目前所处位置为高新技术产业开发区，周边目前临近居民敏感点，未来可能进一步开发为商住混杂区，储罐爆炸、泄露等环境风险事故以及危险化学品的运输对周边临近村庄居民及地表水体均构成潜在的环境风险。

# 搬迁项目工程概况及工程分析

## 迁建项目工程概况

### 迁建项目基本情况

项目名称：宝鸡阜丰生物科技有限公司12万吨氨基酸及其衍生制品项目退城入区迁建项目

建设性质：异地改扩建

建设单位：宝鸡阜丰生物科技有限公司

建设地点：宝鸡市岐山县安乐社区洪沟村，属蔡家坡经济技术开发区

建设规模：年产12万吨氨基酸（谷氨酸）、15万吨谷氨酸钠、副产饲料12万吨、土壤调理剂15万吨。

项目投资：项目总投资60930万元；其中环保工程投资24310.5万元，占项目总投资的39.9%。

劳动定员：项目建成投产后劳动定员为2000人，其中管理销售人员80人，技术人员50人，生产工人1870人。

年运行时间：年工作日330天，每工日操作工时24h，全年为7920 h。

总占地面积：征地面积400亩。

### 地理位置

本次拟建项目选址位于岐山县安乐社区洪沟村，属蔡家坡经济技术开发区，厂址地理坐标为：东经107°37'42.85"，北纬34°13'44.63"附近。位置详见图4.1-1项目地理位置图，项目厂址与周边四邻关系见图4.1-2。

### 项目组成

项目建成后包括淀粉提取生产车间、氨基酸生产车间、谷氨酸钠生产车间、动力车间、土壤调理剂车间及原料、成品库等辅助工程和环保工程。搬迁后谷氨酸钠车间生产规模由7万吨/年扩大到15万吨/年；动力车间锅炉吨位由8×35t/h变更为4×75t/h；谷氨酸车间生产工艺由等电离交变更为浓缩连续等电转晶，并相应改进部分处理措施，详见项目组成表。

拟建项目组成见表4.1-1。

表4.1-1   项目组成表

| 序号 | 工程类别 | 设施名称 | 主要工程内容 | 搬迁变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 淀粉提取车间 | 厂内玉米经除杂除尘处理，用硫磺自产亚硫酸用于浸泡玉米，经亚硫酸浸泡后经过破碎、筛分、分离工序得到胚芽、玉米皮、蛋白粉和淀粉乳。 | 改进更新措施：设计高效喷射式气浮槽用于分离麸皮，取消原“漂浮槽+浓缩机＋沉降罐”工艺 |
| 2 |  | 谷氨酸车间 | 将淀粉加水配制成淀粉乳，淀粉乳在配料罐中进行pH调整，调整到液化酶的最佳pH点加温，打入糖化罐加入糖化酶糖化，淀粉被分解为单分子的葡萄糖。经灭菌进入发酵罐与生物素、液氨、无菌空气、谷氨酸专用菌，一定温度下产出谷氨酸发酵液。发酵液经变晶后由α-型谷氨酸转换成β-型谷氨酸。 | 生产工艺由等电离交变更为浓缩连续等电转晶，产品收率有所降低，优点是硫酸、液氨消耗低，用水量降低，排放高浓度废水总量仅占发酵液体积的50%左右。缺点是收率低，仅88% |
| 3 |  | 谷氨酸 钠车间 | 将β-型谷氨酸进行中和、脱色，再经蒸发、结晶、分离、干燥等单元操作，得到高纯度的谷氨酸钠晶体或粉体。 | 规模由原7万吨/年变更为15万吨/年 |
| 4 |  | 土壤调理剂车间 | 氨基酸车间高浓度废水经过絮凝提取蛋白后，清液浓缩、喷浆造粒得到终产物土壤调理剂，日产沼气5000m3，送锅炉燃烧，设置气柜一处，气柜容积350m3，设置热风炉用于土壤调理剂的烘干 | 增设生物吸附层+等离子烟气治理措施 |
| 5 | 辅助工程 | 仓储 | 玉米筒仓2×7000t | 不变 |
|  |  |  | 液氨储罐2×200m3 | 不变 |
|  |  |  | 燃料煤堆场134m×60m，182 m×117m | 防渗、棚储 |
|  |  |  | 其他各类酸碱罐 | 不变 |
|  |  |  | 肥料库40×90m | 不变 |
|  |  |  | 谷氨酸钠包装库40×98m | 不变 |
| 6 |  | 控制系统 | 包括现场仪表层、控制层和管理层。主要内容包括罐区的计量系统；自动化公路发油系统；安全监测系统。 | 不变 |
| 7 |  | 办公住宿 | 办公室、值班室、化验室、宿舍、餐厅、幼儿园 | 不变 |
| 8 |  | 化验室 | 产品品级化验 | 不变 |
| 9 |  | 维修 | 用于设备维修 | 不变 |
| 10 |  | 公租房 | 占地面积21199.8m2，总建筑面积38238.4m2，包括6层高公租房4栋，共计1000套，户型有单间、一间半及二间。用于安置本厂职工。配套建设室内外供电、给排水、暖通等工程。给排水均依托本厂，设置化粪池处理后送厂内污水处理厂，供热热源来自工厂燃煤锅炉，热负荷1.92MW。 | 新增 |
| 11 | 公用工程 | 消防 | 新建2座2000m3消防水罐 | 不变 |
| 12 |  | 供电 | 自备电厂供电 | 不变 |
| 13 |  | 电信系统 | 电话系统、计算机局域网络、消防报警系统。 | 不变 |
| 14 |  | 供水设施 | 石头河地表水引水，通过引水渠接石头河，直接引地表水至厂区，总供水量约10000m3/d | 不变 |
| 15 |  | 排水设施 | 排水管网；雨污分流，生产废水送污水处理站，生活污水经化粪池处理后送污水处理站 | 不变 |
| 16 |  | 动力车间 | 4×75t/h循环流化床燃煤锅炉(YG-75/3.82-M15两台；XG-75/3.82-M两台)，三用一备，配套12MW及6MW背压汽轮发电机组各一套(12MW汽轮发电机组型号：CB12-35/10/5；6MW汽轮发电机组型号：CB6-35/10/5，总装机容量18MW) | 8×35t/h和1×75t/h备用锅炉变更为4×75t/h循环流化床燃煤锅炉三用一备 |
| 17 | 环保工程 | 污水处理站 | 8000m3/d污水处理装置1套，处理工艺为厌氧+好氧+曝气生物滤池深度处理装置，部分回用，部分外排， 外排水设COD氨氮自动在线监测 | 厌氧工艺由UASB变更为IC |
| 18 |  | 废气 | 燃煤锅炉烟气SNCR脱硝+炉内喷钙脱硫+电袋除尘，100m | 加设SNCR脱硝，除尘由麻石水膜变更为电袋复合除尘，脱硫采用循环流化床炉内喷钙 |
| 19 |  |  | 各类工艺粉尘均采用除尘效率99%的布袋除尘系统 | 不变 |
| 20 |  |  | 粉煤灰密闭罐装，气力输送；石灰石密闭仓库存储 | 新增，环评要求 |
| 21 |  |  | 等电提取喷浆造粒烟气采用3套文丘里+三级喷淋塔+电除雾生物填料层+等离子工艺，排气筒高度120m | 增设生物吸附填料层+等离子烟气治理措施 |
| 22 |  | 固废防治 | 谷氨酸车间高浓度废水经过絮凝提取蛋白后，清液浓缩、喷浆造粒得到终产物肥料，设置肥料仓库用于暂存肥料 | 不变 |
| 23 |  |  | 渣场134 m×31m | 环评要求进行防渗，设置堆棚，洒水抑尘 |
| 24 |  | 噪声防治 | 机泵、风机、冷却塔、粉碎机等安装减振隔声装置 | 不变 |

### 产品方案

#### 产品方案

本项目产品方案见表4.1-2。

表4.1-2   项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产品产量 |
| --- | --- | --- |
|  | 氨基酸 | 12万吨/年 |
|  | 谷氨酸钠 | 15万吨/年 |
|  | 土壤调理剂（肥料） | 15万吨/年 |

#### 产品理化性质

（1）谷氨酸

本项目产生的氨基酸主要为谷氨酸，谷氨酸是一种普遍存在的氨基酸，它主要以络合状态存在于富含蛋白质的食物中，部分食物中的谷氨酸以自由态存在，并且只有自由态的谷氨酸盐才能够增强食物的鲜味。

氨基酸amino acid是既含氨基（－NH2）又含羧基（-COOH）的有机化合物。氨基酸中还含有氨基的氢与分子中的其他部分发生取代而形成亚胺的环状化合物（亚氨基酸）。氨基与羧基结合在同一碳原子上的称为α-氨基酸。天然得到的氨基酸大部分是α-氨基酸（R－CHNH2－COOH），α-氨基酸相互间失水形成肽键连接的化合物为蛋白质或肽。由于氨基从α顺次向相邻的碳原子移动，因此被称之为β-，γ-，δ-氨基酸等，但并不存在于蛋白质中。在生物体内这些氨基酸仅以游离状态存在着（例如：β-丙氨酸，γ-氨基丁酸）。构成一般蛋白质的有23种（半胱氨酸和胱氨酸另计），立体构型均属L-型。氨基酸根据氨基与羧基数分类为中性即一氨基一羧酸（如丙氨酸、亮氨酸等），酸性即一氨基二羧酸（如天冬氨酸、谷氨酸），碱性的即二氨基一羧酸（如赖氨酸）等。此外还把含有芳香环、羟基、巯基的氨基酸分别分类为芳香族氨基酸（如酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸）、含羟基氨基酸（如丝氨酸、苏氨酸）、含硫氨基酸（半胱氨酸、胱氨酸、甲硫氨酸）。在自然界中还发现许多非蛋白质组成成分的氨基酸，在植物中主要是以游离的或γ-谷氨酰衍生物的形态存在。

在食品工业中应用的氨基酸量约占氨基酸总量的60%，氨基酸能防止食物变质、消除异臭、提高食品风味及增加营养价值。

世界上最大的氨基酸消费市场是饲料添加剂，氨基酸作为饲料添加剂主要有4个方面的功效：①促进动物生长发育；②改善肉质，提高产奶、产蛋量；③节省蛋白饲料，使饲料得到充分利用；④降低成本，提高饲料利用率。目前用于饲料添加剂的有蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸7种氨基酸。其中主要的是蛋氨酸和赖氨酸，占饲料工业的95％以上；其次是苏氨酸和色氨酸。

谷氨酸质量要求见表4.1-3。

表4.1-3   谷氨酸质量要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L-Glu | % | 85~90 | 湿纯：三足式分离机 |
|  |  | % | 70~75 | 湿纯：卧螺式分离机 |
|  |  | % | 95~97 | 干纯 |
|  | NH4Cl | % | 0.23~0.26 | 以湿基计 |
|  | Ca2+、Mg2+ |  | 0.02~0.04 | 以湿基计 |
|  | Fe2+ | mg/kg | 20~30 | 以湿基计 |
|  | Zn | mg/kg | 2.0 |  |
|  | As | mg/kg | 0.5 |  |
|  | Pb | mg/kg | 0.1 |  |

（2）谷氨酸钠

谷氨酸钠是以粮食为原料经过发酵提纯的，由淀粉生产。具有旋光性，有D-型和L-型两种光学异构体。作为加味成分而分离出一种晶体物质，称为化学调味料。

谷氨酸钠外观为白色晶体状粉末，易溶于水，具有吸湿性，味精在一般烹调加工条件下较稳定，但若长时间处于100℃以上的高温中，谷氨酸钠则容易变为对人体有致癌性的焦谷氨酸钠；若在碱性环境中，味精会起化学反应产生谷氨酸二钠，因此应适当使用和存放。

谷氨酸钠是L-谷氨酸单钠盐的一水化合物（简称MSG）或2-氨基戊二酸单钠一水化物，其结构式：

谷氨酸钠进入胃肠以后，很快分解出谷氨酸。谷氨酸是氨基酸的一种，是蛋白质的最后分解产物，能被人体直接吸收利用。它参与人体蛋白质和糖的代谢，促进氧化过程，有改善和保持大脑机能的作用。

谷氨酸钠国家卫生标准见表4.1-4。

表4.1-4   谷氨酸钠国家卫生标准

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 含量 | % | ≥99 |
| 透光率 | % | ≥98 |
| 比旋光度 |  | +24.8°~25.3° |
| 氯化物 | % | ≤0.1 |
| pH |  | 6.7~7.2 |
| 干燥失重 | % | ≤0.5 |
| As | mg/kg | ≤0.5 |
| 重金属 | mg/kg | ≤10 |
| Fe | mg/kg | ≤5 |
| Zn | mg/kg | ≤5 |
| 硫酸盐 | % | ≤0.03 |

（3）土壤调理剂

土壤调理剂适用范围广，功能性强，能解决由于长期干旱与半干旱造成的土壤结构变差，营养失衡，提高土壤保水保肥能力，减少肥力流失损失，提高肥力利用率和增强抗旱保水能力，改善土壤的理化性和生物活性，是绿色食品生产的主要养分来源。

利用高浓度有机废水生产土壤调理剂彻底解决了高浓度有机废水的污染问题，是符合国家资源综合利用优惠政策、工业废水综合利用、实现废物资源化、发展循环经济的项目。

### 主要设备

本项目所需的设备和配套设施，部分从老厂拆件，部分设备为新购，装置加工配套设备共2560台套。

各装置主要设备列表见表4.1-5~4.1-9。

表4.1-5   饲料装置主要设备一览表

| 序号 | 设备设施 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 玉米筒仓 | 7000T/仓Ø22*25 | 4 |
|  | 玉米上料池 | Ø=3m*2 H=1.7m V=10m³3mm | 1 |
|  | 玉米上料泵 | IHN150-125-315 Q:200 H:32 | 2 |
|  | 制酸罐 | 105m³（D:4m,H:8m,h:1M)罐顶高0.5m | 3 |
|  | 浸泡罐拆装 | 467m³（D:6.3m,H:12m h:3m 罐顶高0.6m | 12 |
|  | 硫磺炉 | 1.3*1*0.42 | 3 |
|  | 洗涤罐 | 5*10 | 2 |
|  | 喷射器 | ZSLF-I-100 | 4 |
|  | 二次回收废气管道 | 159 |  |
|  | 冷却塔 | Ø=6m | 1 |
|  | 稀玉米浆储罐 | 5*10 | 2 |
|  | 浓浆罐搅拌 | BLD 14-71-5.5 | 3 |
|  | 沙石捕石器 | SPX-76型 | 1 |
|  | 一级分水筛 |  | 1 |
|  | 一级粗磨 | 1200型 | 3 |
|  | 一级粗浆罐搅拌 | BLD 14-71-5.5 | 1 |
|  | 一级胚芽分离泵及旋流器 | IHD125-80-200K Q:150 H；50 | 3 |
|  | 胚芽罐 | Ø=3*3*3mm h:1m 罐顶0.25m V：16m³ | 1 |
|  | 二级重力曲筛 |  | 1 |
|  | 二级粗磨 | 1200型 | 2 |
|  | 二级罐 | 3*4.5 | 1 |
|  | 二级粗浆罐搅拌 | BLD 14-71-5.5 | 1 |
|  | 二级胚芽分离泵及旋流器 | IHD125-80-200K Q:150 H；50 | 2 |
|  | 浆液罐搅拌 |  | 1 |
|  | 针磨 | JBL-750 | 5 |
|  | 针磨压力曲筛 | 585型 | 5 |
|  | 细浆罐搅拌 | BLD 14-71-5.5 | 1 |
|  | 细浆筛 | 585*75um*三联 | 1 |
|  | 纤维分离筛 | 710*75um*两联 | 2 |
|  | 纤维洗涤筛 | 710*100um*两联 | 4 |
|  | 纤维脱水筛 | 800型*单联 | 5 |
|  | 胚芽挤压机前重力曲筛 | 800型*单联 | 3 |
|  | 胚芽挤压机 | 500型 | 3 |
|  | 胚芽振动筛 | TQLM180-200 | 1 |
|  | 预浓缩分离机 | MH30MST型 | 1 |
|  | 主分离机 | MH36PS | 1 |
|  | 回转过滤器（浓） | MGLS50b | 1 |
|  | 浓缩机 | MH36GT | 1 |
|  | 浓麸质泵（去往储罐） | IHD80-65-160 Q:50 H:32 | 1 |
|  | 回转过滤器 | MGLS50b | 1 |
|  | 小分离机 | MH30PS | 1 |
|  | 纤维加浆罐 |  | 1 |
|  | 纤维挤压机 | 650型 | 6 |
|  | 纤维管束 | 800㎡ | 6 |
|  | 纤维返料螺旋 | BWD13-23-3kw | 5 |
|  | 纤维尾气回收罐 | 4.5*6 | 1 |
|  | 蛋白尾气回收管道 | 30米*0.7米 | 1 |
|  | 离心通风机 | LF6-51N09C | 1 |
|  | 转鼓洗水过滤器 |  | 4 |
|  | 转鼓吸滤机 | 60㎡ XWD5.5-7 | 4 |
|  | 滤饼输送机 |  | 2 |
|  | 高效气浮装置 | 5*12 | 5 |
|  | 蛋白管束 | 600㎡、800㎡ | 2 |
|  | 蛋白回料螺旋 | BWD13-23-3kw | 2 |
|  | 蛋白粉碎机 | 9FQ50-40 | 2 |
|  | 蛋白旋风分离器 | Ø=700mm*4mm | 1 |
|  | 蛋白除尘器 | TBLM78-Y F=78㎡ | 1 |
|  | 蛋白旋风转阀 | TGFZ-16 | 1 |
|  | 蛋白储罐 | DN:1.5m*1.5m*4mm h:0.5m V:3m³ | 1 |
|  | 蛋白风机 | 9-12NO.7.4C(西线） | 1 |
|  | 胚芽旋风分离器 | Ø=700mm*4mm | 1 |
|  | 胚芽风机 | 9-26C | 1 |
|  | 胚芽除尘器 | TBLM78-Y F=78㎡ | 1 |
|  | 胚芽旋风转阀 | TGFZ-16 | 1 |
|  | 胚芽储罐 | DN:1.5m*1.5m*4mm h:0.5m V:3m³ | 1 |
|  | 纤维旋风分离器（大） | Ø=700mm*4mm | 2 |
|  | 纤维旋风分离器（小） | Ø=700mm*6mm | 2 |
|  | 纤维储罐 | DN:1.5m*1.5m*4mm h:0.5m V:3m³ | 1 |
|  | 纤维除尘器 | TBLM78-Y F=78㎡ | 1 |
|  | 纤维风机 | 6-23-8 Q:9000～10000 Pa:7700～8800 | 1 |
|  | 精淀粉乳罐 | Ø=4*6 h:0.5m 灌顶0.3m | 1 |
|  | 板框压滤机 | 200㎡ | 2 |
|  | 纤维粉碎机 | 9FQ60-50 | 2 |
|  | 各类机泵 |  | 110 |

表4.1-6   氨基酸装置主要设备一览表

| 序号 | 设备设施 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 糖化罐 | 200m3 |  | 16 |
|  | 淀粉乳罐 | 100m3 |  | 4 |
|  | 热水罐 | 100m3 |  | 1 |
|  | 盐酸罐 | 10m3 | 玻璃钢 | 1 |
|  | 板框压滤机 | 250m3 |  | 7 |
|  | 液化喷射器 | 80m3 |  | 2 |
|  | 灭酶喷射器 | 120m3 |  | 1 |
|  | 气液分离器 | 3m3 |  | 2 |
|  | 各类泵 | IHD100-65-200 |  | 176 |
|  | 糖储罐 | 135m3 |  | 5 |
|  | 发酵配料罐 | 135m3 |  | 4 |
|  | 玉米浆储罐 | 135m3 |  | 3 |
|  | 清水罐 | 135m3 |  | 3 |
|  | 种子配料罐 | 30m3 |  | 2 |
|  | 玉米浆预热罐 | 30m3 | 碳钢 | 1 |
|  | 水解液储罐 | 30m3 | 碳钢 防腐 | 2 |
|  | 碱储罐 | 30m3 |  | 1 |
|  | 喷射器 | 125m3 |  | 6 |
|  | 减速机 |  |  | 2 |
|  | 蒸汽包 |  |  | 1 |
|  | 发酵罐 | 450m3 |  | 12 |
|  | 发酵搅拌系统 |  |  | 10 |
|  | 发酵风储罐 | 5200*6000 |  | 1 |
|  | 流加糖罐 | 5000*6000 | 10+2 | 4 |
|  | 二级种子罐 | 5m3 |  | 8 |
|  | 三级种子罐 | 30m3 |  | 10 |
|  | 一级过滤器 | 1.8*2m | 复合板10+2 | 13 |
|  | 发酵二级过滤器 | JPF-150 |  | 10 |
|  | 种子二级过滤器 | JPF-80 |  | 4个 |
|  | 三级过滤器 | JPF-15 |  | 21 |
|  | 尾风罐 | 2.5*5米 |  | 2 |
|  | 旋流分离器 |  |  | 10 |
|  | 冷却塔 | 800m3 |  | 8 |
|  | 流加糖消泡剂过滤器 | 0.8*1.2 |  | 3 |
|  | 等电罐 | 230m3 |  | 18 |
|  | 硫酸方箱 | 45m3 | 碳钢 | 2 |
|  | 水解高位罐 | 30m3 | 玻璃钢 | 1 |
|  | 硫酸罐 | 5000*9000 | 碳钢 | 3 |
|  | 立式卸料离心机 | IL1000NA |  | 12 |
|  | 卧式螺旋卸料沉降离心机 | CWD430B-N |  | 13 |
|  | 连续水平带式过滤机 | DI13.5-1500 |  | 2 |
|  | 固定式螺杆压缩机 | BLT 50A-8 |  | 2 |
|  | 离心机下拌料罐 | 10m3 |  | 6 |
|  | 高含量尾液缓冲罐 | 10 m3 |  | 2 |
|  | 高含量尾液储存罐 | 33 m3 |  | 2 |
|  | 低含量排尾液罐 | 10 m3 |  | 2 |
|  | 溶晶罐 | 33 m3 |  | 4 |
|  | 变晶罐 | 33 m3 |  | 3 |
|  | 1-3拉冷罐 | 33 m3 |  | 9 |
|  | 中和一级粗调罐 | 10 m3 |  | 2 |
|  | 中和二级粗调罐 | 33 m3 |  | 3 |
|  | 中和细调罐 | 33 m3 |  | 2 |
|  | 中和液交接罐 | 75 m3 |  | 2 |
|  | 滤机用热水罐 | 30 m3 |  | 1 |
|  | 滤机用冷水罐 | 20 m3 |  | 1 |
|  | 纯碱化碱地埋罐 | 10 m3 |  | 2 |
|  | 纯碱储罐 | 130 m3 |  | 2 |
|  | 液碱储罐 | 6000*8000 |  | 2 |
|  | 洗水储罐 | 85 m3 |  | 1 |
|  | 味精母液储罐 | 85 m3 |  | 1 |
|  | 卧螺后变晶母液缓冲罐 | 10 m3 |  | 1 |
|  | 四效降膜式蒸发器 | 60T |  | 1 |
|  | 四效降膜式蒸发器 | 50T |  | 1 |
|  | 冷却塔 | 800m3 |  | 6 |
|  | 强效循环蒸发器 | 16T |  | 1 |
|  | 冷却塔 | 800m3 |  | 1 |
|  | 配料罐 | 4.5*2.8 | 1.0cm铸钢挂胶硫化 | 3 |
|  | 连续水解锅 |  | 1.1cm铸钢挂胶硫化 | 2 |
|  | 石墨换热器 | 6*1.15m |  | 2 |
|  | 水解液储料罐 | 5*3m | 1.1cm铸钢挂胶硫化 | 3 |
|  | 箱式压滤机 |  | 聚丙乙烯、铸钢 | 3 |
|  | 消烟罐 | 5*2.8m | 玻璃钢 | 4 |
|  | 水解锅 | 40 m3 |  | 5 |
|  | 水解液储罐 | 50 m3 | 玻璃钢 | 6 |
|  | 粉碎机 | 15t |  | 1 |
|  | 硫酸罐 | 100 m3 | 碳钢 | 1 |
|  | 盐酸罐 | 40 m3 | 玻璃钢 | 1 |
|  | 清水罐 | 100 m3 | 碳钢 | 1 |
|  | 碱液罐 | 100 m3 | 碳钢 | 2 |
|  | 拌料罐 | 5 m3 | 碳钢 | 1 |
|  | 回旋式摇床 | 立式 |  | 4 |
|  | 液氨储罐 | 200m3 |  | 2 |

表4.1-7   谷氨酸钠装置主要设备一览表

| 序号 | 设备设施 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中和罐 | 33m³ | 16 |
|  | 搅拌式浓缩锅 | 30m³ | 1 |
|  | 平板离心机 | PXT1200 | 3 |
|  | 四效蒸发器 | 8m³/h | 1 |
|  | 液体多袋式过滤器 | SH-DLF-32 | 7 |
|  | 液体布袋式过滤器 | SH-DLF-1 | 7 |
|  | 液体多袋式过滤器 | SH-DLF-32 | 3 |
|  | 箱式板框压滤机 | BMJ100/1000-U | 14 |
|  | 助晶槽 | 36m³ | 3 |
|  | 助晶槽减速机 | SA67DV100L4NA XWD10-87 | 3 |
|  | 搅拌电机 | 11KW 15KW | 6 |
|  | 下搅拌式浓缩锅 | 30m³ | 7 |
|  | 上搅拌式浓缩锅 | 39m³ | 9 |
|  | 列管式换热器 | 160㎡ | 7 |
|  | 浓缩锅冷凝器 | 133、200、400 | 7 |
|  | 冷却塔 | GBNL3-800 | 6 |
|  | 闭风器 | 150 | 2 |
|  | 梅鲁斯水处理器 | 北京丰美恒通 | 1 |
|  | 梅鲁斯除垢净水设备 | 北京丰美恒通 | 1 |
|  | 万能粉碎机 | 40B | 3 |
|  | 振动流化床 | ZLJ1550*6500 | 6 |
|  | 流化床振动电机 | MV50-6 3.7KW 20-6B | 12 |
|  | 振动分目筛 | ZLJ-850*4500 | 2 |
|  | 六楼液体多袋过滤器 | SH-DLF-5 | 3 |
|  | 六楼液体多袋过滤器 | SH-DLF-3 | 3 |
|  | 旋振筛 |  | 5 |
|  | 固定式螺杆压缩机 | BLT-50A | 5 |
|  | 脉冲袋式除尘器 | MC60-II/ MC48-II | 2 |
|  | 脉冲袋式除尘器 | MC96-II | 1 |
|  | 脉冲袋式除尘器 | MC125-II | 2 |
|  | 脉冲袋式除尘器 | MC200-II | 3 |
|  | 脉冲袋式除尘器 | MC80-II | 1 |
|  | 聚丙烯板框压滤机 | BMJ100/1000-U | 2 |
|  | 一效、二效蒸发机组设备 | 5T/H | 1 |
|  | 三效蒸发器冷凝器 | 8吨/小时 | 1 |
|  | 下搅拌式浓缩锅 | 30m³ | 2 |
|  | 全自动离心机 | PGZ1200-NA | 16 |
|  | 平板离心机 | PXT1200 | 1 |
|  | 吸附式干燥机 | YGR-20WXX 0.4--1.0MPa | 4 |
|  | 气流烘干机组 | 3T/H | 1 |
|  | 除尘水箱 | 长3.5m 宽2.07m厚10mm | 1 |
|  | 臭氧发生器 | KTLF-100G | 1 |
|  | 吸附式干燥机 | 8m3 | 1 |
|  | 储气罐 | 2m3 | 1 |

表4.1-8   土壤调理剂+污水处理装置主要设备一览表

| 序号 | 设备设施 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 行车吸泥泵 | 100yw80-9-4 | 8台 |
|  | 行车 |  | 2台 |
|  | 箱式压滤机 | XMJ200/1250-u | 6台 |
|  | 离心风机 | D1-61 | 4台 |
|  | 曝气器 |  | 17500 |
|  | 曝气生物滤罐 |  | 1套 |
|  | COD在线监测系统 | WMS-2000 | 1套 |
|  | NH3-N在线监测系统 | WMS-2000 | 1套 |
|  | IC厌氧反应器 | Ø8m*24m | 1台 |
|  | 储气柜 | Ø9m*5m | 1个 |
|  | 淀粉水储存罐 | 70m3 | 2个 |
|  | 糖化水储存罐 | 70m3 | 2个 |
|  | 污泥脱水机 | TR304 | 2台 |
|  | 污泥沉降罐 | 50m3 | 2个 |
|  | 四效降膜式蒸发器 | 65T | 1 |
|  | 四效降膜式蒸发器 | 60T | 1 |
|  | 冷却塔 | 800m3 | 4台 |
|  | 配料罐 | 100m3 | 6 |
|  | 成品罐 | 200m3 | 2 |
|  | 成品罐 | 80m3 | 2 |
|  | 调碱罐 | 54m3 | 2 |
|  | 化药罐 | Ø3.2m*6m | 2个 |
|  | 清水罐 | Ø3.2m*6m | 2个 |
|  | 漂浮槽 | Ø4m*6m | 2台 |
|  | 蛋白罐 | 20m3 | 2个 |
|  | 热风炉 | LRF4.2-AII | 3台 |
|  | 主机 | LRF2.8AII | 1台 |
|  | 引风机 | LF9-19NO-10D | 1台 |
|  | 喷淋塔 |  | 3台 |
|  | 文丘里 |  | 5台 |
|  | 料引风机 | LF9-10N010N | 1台 |
|  | 旋流器 |  | 3台 |
|  | 粉碎机 | 9FQ60-50 | 2台 |
|  | 布袋除尘器 | XW04-43-3 | 1台 |
|  | 包装秤 |  | 1台 |
|  | 上料绞龙 |  | 1台 |
|  | 闭风器 | BL | 4台 |
|  | 出料绞龙 |  | 1台 |
|  | 板框压滤机 |  | 12台 |
|  | 污泥烘干机 |  | 1台 |
|  | 滚筒筛 |  | 1台 |
|  | 引风机 |  | 1台 |
|  | 造粒机 | DN4.25*14m | 3台 |
|  | 大冷却机 | 2.2*14m | 3台 |
|  | 小冷却机 | 1.8*15m | 3台 |
|  | 出料提升机 | 18*43*1.4m | 3台 |
|  | 返料提升机 | 16*43*1.4m | 3台 |
|  | 传料提升机 | 16*43*1.4m | 3台 |
|  | 成品提升机 | 10*43*1.4m | 3台 |
|  | 分级筛 | 2.1*6.5m | 6台 |
|  | 热风炉 | LRFT-ALL | 3台 |
|  | 炉排调速器 | ZJ10WD-1 | 3台 |
|  | 通风机 | 4-72-10c | 6台 |
|  | 出渣机 | DGC/10 | 3台 |
|  | 成品料液罐 | 50m3 | 3个 |
|  | 成品筛 |  | 3个 |
|  | 空压机 | BLT-60 | 1台 |
|  | 空压机 | BLT-50 | 1台 |
|  | 成品罐 |  | 3个 |
|  | 板式换热器 | V130 | 12台 |
|  | 烟气换热器 | IS200-150-315 | 2台 |
|  | 冷却塔 | 800m3 | 8台 |
|  | 离心风机 | IF28-INO22# | 6台 |
|  | 等离子 | OHD-II | 2套 |
|  | 玻璃钢电除雾器 | XFWF36-38A | 1台 |
|  | 玻璃钢烟道 |  | 200米 |
|  | 生物吸附装置 |  | 3台 |
|  | 收集池 | 20*50*5 | 1 |
|  | 好氧池 | 50*40*5 | 2 |
|  | 平流式二沉池 | 12*36*4 | 2 |
|  | 风机房 | 10*12*4 | 2 |
|  | 污泥压滤间 | 12*15 | 1 |
|  | 烟囱 | 120米 | 1 |

表4.1-9   动力装置主要设备一览表

| 序号 | 设备设施 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 75t/h锅炉（三用一备） | 循环流化床锅炉 (YG-75/3.82-M15两台；XG-75/3.82-M两台)，三用一备 | 4 |
|  | 汽轮发电机组、风机组 | (12MW汽轮发电机组型号：CB12-35/10/5；6MW汽轮发电机组型号：CB6-35/10/5，总装机容量18MW | 2 |
|  | 除尘装置 | 电袋复合除尘 | 4 |
|  | 反渗透水处理 |  | 1 |
|  | 输灰系统 |  | 3 |
|  | 除氧器 |  | 1 |
|  | 冷却塔 |  | 16 |
|  | DCS控制系统 |  | 1 |
|  | 微机控制保护装置 |  | 1 |
|  | 输煤系统 |  | 2 |
|  | 气力输灰设备 |  | 1 |
|  | 锅炉脱硫装置 | 循环流化床炉内喷钙 | 4 |
|  | 锅炉脱硝装置 | SNCR | 4 |
|  | 烟囱 | 100m | 1 |

### 主要原辅材料消耗

本项目所需原辅材料见表4.1-10，各主要原辅材料成分见表4.1-11~4.1-13。

表4.1-10   主要原、辅材料消耗表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 玉米 | 吨/年 | 34×104 | 宝鸡周边地区 |
|  | 硫磺 | 吨/年 | 120 | 宝鸡周边地区 |
|  | 液氨 | 吨/年 | 1.6×104 | 陕西及西北地区 |
|  | 硫酸 | 吨/年 | 5.4×104 | 陕西及西北地区 |
|  | 消泡剂 | 吨/年 | 540 | 陕西及西北地区 |
|  | 糖化酶 | 吨/年 | 30 | 陕西及西北地区 |
|  | 淀粉酶 | 吨/年 | 145.2 | 陕西及西北地区 |
|  | 纯碱 | 吨/年 | 1500 | 陕西及西北地区 |
|  | 磷酸氢二钾 | 吨/年 | 433.8 | 陕西及西北地区 |
|  | 硫酸镁 | 吨/年 | 526.2 | 陕西及西北地区 |
|  | 氯化铵 | 吨/年 | 1336.8 | 陕西及西北地区 |
|  | 氯化钾 | 吨/年 | 1200 | 陕西及西北地区 |
|  | 糖蜜 | 吨/年 | 1200 | 陕西及西北地区 |
|  | 活性炭 | 吨/年 | 3000 | 陕西及西北地区 |
|  | 石灰 | 吨/年 | 974 | 陕西及西北地区 |
|  | 烧碱 | 吨/年 | 32630 | 陕西及西北地区 |
|  | 盐酸 | 吨/年 | 180 |  |
|  | 燃料煤 | 吨/年 | 297000 | 所用电及蒸汽均来自燃煤 |
|  | 新鲜水 | 生产用水 | 吨/年 | 3.30×106 |  |
|  |  | 生活用水 | 吨/年 | 8.76×104 |  |

本项目选用煤源为中灰煤、特低硫煤、中高发热量煤，煤质指标由建设单位供煤方提供，本报告以该指标中的上限值核定污染物产排情况，指标值见表4.1-11。

表4.1-11   煤质指标分析表

| 项目 | 灰分 | 挥发份 | 全硫分 | 固定碳 | 发热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Ad | Vdar | St.ar | Cad | Qgr.d |
| 单位 | % | % | % | % | MJ/kg |
| 平均值 | 18~24 | 30.4~37.85 | 0.11~0.25 | 44.12~57.08 | 23.47 |

表4.1-12   玉米成份表

| 成分 | 水分 | 淀粉 | 蛋白质 | 脂肪 | 灰分 | 纤维 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 12-16 | 70-72 | 8-11 | 4-6 | 1.2-1.6 | 5-7 |

表4.1-13   硫磺的工业分析表

| 成分 | 硫 | 水分 | 灰分 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | ≥98 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.01 |

### 工程总平面布置及其合理性分析

本工程场地根据场地地形、地貌条件、当地气候、厂区内外交通等安全条件，综合考虑平面布置，严格执行现行国家规范、规定及行业标准，紧凑合理进行布置，做到功能分区明确，布局科学合理，工艺流程畅通，生产安全可靠、行政管理方便、新老衔接顺畅。建设项目厂区平面布置图见图4.1-3。

厂区平面布置在满足工艺、防火、安全、环保、卫生的前提下，因地制宜、合理紧凑的布置相关设施。按本厂区功能特点大体划分为以下功能分区：行政办公住宿区、原料卸料区、淀粉提取区、糖化发酵区、谷氨酸钠生产区、动力锅炉区、土壤调理剂生产区。

由距离本项目厂址最近的眉县气象站提供2012全年气象资料可见，当地主导风向为西风，厂内职工办公生活区位于厂区南侧，属于主导风向侧风向，土壤调理剂车间位于厂区北侧（堆肥厂及污水处理站），作为恶臭气体主要排放源，位于主导风向侧风向，产污车间对办公生活区影响小；液氨储罐等环境风险源与生活区距离较远，因此该平面布置，从环境保护角度而言总体合理。

### 公用工程及配套工程

#### 4.1.8.1 给排水

（1）水源

项目用水水源包括地表水和地下水两种方式，其中地表水取用项目区上游4.2km处石头河流水养殖基地下游排水渠水源，通过明渠导流，修建蓄水池利用固定式水泵取水，用于生产系统循环冷却水；另在厂区内新打3眼水井，用途为生产用水和厂内生活用水。

厂区给水采用二次加压供水系统，考虑消防用水的特殊性，在厂区给水泵房处设1200m3蓄水池一座(内贮消防水量864m3，生产生活调节水量336m3)，加压后供厂区生产、生活用水，选用全自动变频调速供水设备3套，型号为：BHGL24/3-0.48，消防供水单设专用水泵。

厂区给水管网采用生产、生活消防同一管道供水系统，管网成环状布置，主管为DN200给水铸铁管，埋地敷设。

另外，受微生物对温度适应性的影响，厂内需要给发酵罐体进行降温，直接取用河流水养殖基地下游排水渠喷淋降温，用水量约为250m3/h（198万m3/a），喷淋水通过罐体底部围堰进行收集，收集后暂存于储水池，经冷却塔降温至常温时排入该水渠。

（2）给水

厂区生产、生活用水量10314.5m3/d，取用地下水，全年用水量341万m3/a。循环冷却水取用石头河河流水养殖基地下游排水渠水源，用水量约为198万m3/a。项目生产、生活新鲜水、循环冷却水用水量见表4.1-14。

表4.1-14   项目生产生活用水量表

| 序号 | 用水种类 | 用水量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日用水m3/d | 年用水m3/a |
| 一 | 生产用水 |  |  |
| 1 | 各车间用水 |  |  |
| 1.1 | 饲料车间用水 | 1388.4 | 458172 |
| 1.2 | 谷氨酸车间用水 | 2450.4 | 808632 |
| 1.3 | 谷氨酸钠车间用水 | 1067.28 | 352202.2 |
| 1.5 | 各车间冲洗水 | 600 | 198000 |
| 1.6 | 动力车间补水 | 4560 | 1504800 |
|  | 小计 | 10066.08 | 3321806.2 |
| 二 | 生活用水 | 240 | 87600 |
| 三 | 各车间化验用水 | 8.4 | 2772 |
|  | 合计 | 10314.48 | 3412178.2 |

（3）排水

厂区排水系统做到雨污分流、清污分流。

本次工程污水主要包括生产废水、生活污水、雨水。

雨水：一般雨水经收水井收集排入厂区雨水管道，最终排入石头河。

生产废水：废水主要来源于饲料、谷氨酸、谷氨酸钠的生产环节。排水为分流制。生产性污水集中收集送污水处理站。经过处理后供其他车间回用，部分通过排水管道排放。生活污水送污水处理站。生活含粪便污水经化粪池处理后排入污水处理系统，排水主管为DN200塑料管。

另有发酵罐体设备一次降温水，该水取自石头河河流水养殖基地下游排水渠低温水，直接喷淋于罐体使发酵罐降温，罐下设围堰，暂存后仍排入该渠内，排渠温度约30℃，鉴于热水对水生生态系统存在一定程度影响，该水排入渠内，流动过程中自然降温，至下游水体再入河，则不致于对河流水体产生热污染影响。本项目排水量见表4.2.9-2。

（4）污水处理站

污水处理站设计处理规模为8000m3/d，采用厌氧+好氧+曝气生物滤池深度处理装置，部分回用，部分外排，收纳水体石头河，水域功能指标为Ⅲ类，外排水设COD氨氮自动在线监测。出水满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准要求。

#### 4.1.8.2供电

本项目年耗电量约20000万kWh。配套12MW及6MW汽轮发电机组各一套。

本项目用电由热电联产动力车间提供，动力车间设75t锅炉4台，三开一备。

变电站至各车间的低压线路采用电缆穿管直埋，各车间内部有动力配电箱引至各用电设备的动力线。采用电缆沿厂房柱子明敷设，各用电设备的机房控制线采用电缆引至各按钮盒，照明线则采用明敷设方式。

#### 4.1.8.3供热

动力车间总容量为75吨/小时循环流化床锅炉4台（三开一备），锅炉参数为额定供汽压力3.82MPa，额定供汽温度为450℃。动力车间总供汽能力225吨/小时，可满足本项目用汽。

表4.1-17   项目生产用汽量明细表

| 生产工序 | 年总用量（t/a） | 日总用量/（t/d） | 最大用量/（t/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 谷氨酸 | 427680 | 1296 | 54 |
| 谷氨酸钠 | 427680 | 1296 | 54 |
| 淀粉提取 | 435600 | 1320 | 55 |
| 调理剂车间 | 42768 | 129.6 | 5.4 |
| 总耗损 | 33264 | 100.8 | 4.2 |
| 累计 | 1366992 | 4142.4 | 172.6 |

#### 4.1.8.4通信及消防报警

本项目通讯方式拟采用电话和互联网。宝鸡程控电话和宽带网已全面开通，国内外联络十分方便，本项目总平面布置紧凑、合理，根据生产要求，可在生产车间、办公室、特殊工段等岗位设置电话机、传真机和电脑。

#### 4.1.8.5 维修和仓储

1、机电维修

根据生产设备维护修理要求，设机电维修车间一处，专业维修人员跟班工作，负责设备的维护与检修，具有机电设备的大中小维修能力。

2、仓储

原料库：本项目所需原材料主要是玉米及其它化工原料设计分品种类别存放，便于工艺流程顺畅和安全。

辅助库：生产辅料及备品设专用仓库存放。

成品库：为满足产成品技术要求，设计分品种存放，与原料库配套使用。

表4.1-18   主要仓储空间一览表

| 序号 | 工段 | 名称 | 容积 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动力车间 | 燃煤堆场 | 134m×60m，182 m×117m | 2 |
|  |  | 渣场 | 134 m×31m，40m×28m | 2 |
|  | 谷氨酸钠车间 | 盐酸罐 | Φ3000*5000mm | 1 |
|  |  | 成品库 | 98 m×40m | 1 |
|  | 谷氨酸车间 | 液氨储罐 | 200m3 | 2 |
|  |  | 硫酸罐 | 100m3 | 1 |
|  |  |  | 150m3 | 3 |
|  |  | 盐酸罐 | 40m3 | 1 |
|  |  |  | 10 m3 | 1 |
|  |  | 碱液罐 | 100m3 | 2 |
|  | 淀粉车间 | 玉米筒仓 | 7000t | 4 |
|  |  | 副产品仓库 |  | 1 |
|  | 土壤调理剂车间 | 沼气气柜 | 350m3 | 1 |

### 项目实施进度及劳动定员

项目建设期为12个月，项目寿命期按15年进行计算。实行8小时三班工作制，年有效工作日为330天，项目建成投产后劳动定员为2000人，其中管理销售人员80人，技术人员50人，生产工人1870人。年运行时数7920h。

### 主要技术经济指标

项目主要技术经济指标表见表4.1-19。

表4.1-19   主要技术经济指标表

| 序 号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品规模 |  |  |  |
| 1 | 淀粉 | 万吨/年 | 35 |  |
| 2 | 饲料 | 万吨/年 | 12 |  |
| 3 | 氨基酸 | 万吨/年 | 12 |  |
| 4 | 谷氨酸钠 | 万吨/年 | 15 |  |
| 5 | 土壤调理剂 | 万吨/年 | 15 |  |
| 6 | 蒸汽 | 万吉焦 | 1350 |  |
| 7 | 发电量 | 万千瓦时 | 21600 |  |
| 二 | 年操作日 | 日 | 330 |  |
| 三 | 公用动力消耗量 |  |  |  |
| 1 | 最大用水量 | m3/h | 397 | 间断 |
| 2 | 用煤量 | 万吨/年 | 29.7 |  |
| 五 | 总定员 | 人 | 2000 |  |
| 六 | 总占地面积 | 亩 | 506.46 |  |
| 七 | 工程项目总投资 | 万元 | 60930 |  |
| 八 | 年营业收入 | 万元 | 136500 |  |
| 九 | 正常年总成本 | 万元 | 105483 |  |
| 十 | 正常年利润总额 | 万元 | 16649.9 |  |
| 十一 | 税金及附加 | % | 15 | 企业所得税 |
|  |  | % | 17 | 加工产品销项税率（分品种） |
|  |  | % | 13 |  |
|  |  | % | 7 | 城市维护建设税 |
|  |  | % | 3 | 教育附加费 |
| 十二 | 财务评价指标 |  |  |  |
| 1 | 投资利润率 | % | 33.8 | 税前 |
| 2 | 投资利税率 | % | 6 | 税前 |
| 3 | 项目销售利润率 | % | 16.9 |  |
| 4 | 项目销售利税率 | % | 29.8 |  |
| 5 | 项目成本利润率 | % | 34.2 |  |
| 6 | 税后投资回收期 | 年 | 4.1 | （含建设期） |
| 7 | 全投资财务内部收益率 | % | 32.9 | 税后 |
| 8 | 全投资财务净现值 | 万元 | 75817.5 | 税前（I=12%） |

## 迁建项目工程分析

本项目采用玉米淀粉糖液发酵法制谷氨酸，将玉米中的淀粉提取出来，转化为葡萄糖，再由葡萄糖转化为谷氨酸的过程。谷氨酸与氢氧化钠反应生成谷氨酸钠，葡萄糖是供谷氨酸生产的碳源，因此淀粉的转化率是控制产品质量的重要因素。

本项目生产工艺包括淀粉提取（饲料生产）、谷氨酸转化、谷氨酸钠生产三大环节，动力车间提供蒸汽，土壤调理剂车间用于消纳高浓度废水制取复合肥。

本项目工艺原理如下：

- 淀粉提取

由玉米经浸泡破碎分离制取淀粉乳作为后续原料。

- 谷氨酸生产

淀粉乳经糖化过程转化为葡萄糖，其化学机理如下：

（C6H10O5）n  +  nH2O                 nC6H12O6

糖化后的单糖经蒸汽灭菌，进入发酵罐，在微生物的作用下（生产谷氨酸使用谷氨酸菌），风机鼓入无菌空气，加入液氨作为氮源，发酵28h后，得到发酵产品，反应温度为30~34℃，最佳pH为6.5~8，谷氨酸反应机理如下：

C6H12O6  +  NH3   +  3/2O2                C5H9O4N  +  CO2  + 3H2O

- 谷氨酸钠生产

谷氨酸是有两个羧基的酸性氨基酸，与氢氧化钠生成钠盐，β-型谷氨酸在中和工序溶解于蒸馏水与NaOH（浓度48%）发生中和反应，其化学反应机理为：

C5H9NO4  +  NaOH         C5H8NO4Na + H2O

全厂总工艺流程见图4.2-1

图4.2-1   全厂总工艺流程

### 淀粉提取车间（饲料车间）

#### 工艺流程及产污环节

（1）工艺流程

从厂区周边采购的玉米粒经汽车密闭运输至厂内筒仓，筒仓内玉米经除杂除尘处理，用亚硫酸浸泡后经过破碎、筛分、分离工序得到胚芽、玉米皮、蛋白粉和淀粉乳。淀粉乳进入谷氨酸生产车间进行氨基酸制备，玉米胚芽外售用于制取玉米油，玉米皮、蛋白粉作为饲料外售。本工段工艺流程见图4.2.1-1。

玉米粒入厂后于筒仓中储存，通过皮带输送机由料仓运送到自衡式自动筛，加水去除玉米粒上的尘土、铁屑等杂质，水经沉淀后循环回用，同时以水为输送介质，压力输送玉米至浸泡罐浸泡，浸泡罐内需加入亚硫酸软化，以便于后续分离，含SO20.2%的亚硫酸溶液浸泡48-72h，浸泡罐内通入热蒸汽，使玉米粒软化，含水率达到50%左右，其中的亚硫酸由硫磺燃烧制得SO2，再加两级水洗喷淋反应制得亚硫酸，喷淋吸收效率99%。

浸泡好的玉米用泵打入破碎磨（分为一级磨、二级磨），进行粗磨，使浸泡后的玉米破碎成10块以上的小块，利用二级旋流分离，去除玉米中的胚芽，玉米胚芽外售做玉米油。

胚芽分离后，细淀粉浆、淀粉粒、玉米皮和内胚层的蛋白质连在一起，在筛上无法分离，所以必须经过针磨细磨，之后采用气浮机使淀粉和纤维、麸质分离。经分离机分离后，淀粉乳蛋白质含量降到0.3%，水分降至40%以下，得到淀粉乳。

（2）针对原工艺的技术改进

本工段主体工艺流程与现有厂区相同，相比原工艺，改进更新措施如下：针对“漂浮槽+三级沉降罐”或“漂浮槽+浓缩机＋沉降罐”工艺分离水和蛋白时，占地面积大、分离时间长、分离效果差、工艺水质量差、能耗高等问题，设计高效喷射式气浮槽用于分离麸皮，该设备分离原理为：麸质水中的麸质是粒径约1-2µm的蛋白微粒，具有亲水性，易形成麸质团，利用喷射式气浮槽，可以将带有麸质团的麸质水经高效气浮喷头产生数量众多的微气泡，使之与悬浮的麸质及麸质团相互吸附凝聚，麸质团吸附在气泡上浮到水面，形成浓麸质，然后用机械手段将上浮物从液面上刮去，从而使水质净化，净化后的水从中间取出，部分悬浮物因没有吸附或凝集沉入锥形底排出，这样将麸质水分为上、中、下三层。上层为浓麸质，中层为澄清过程水，干物含量1.0-1.2%，麸质水中的微量淀粉及少量麸质则下沉于底部。

（3）产污环节

①废气：

无组织排放：胚芽除尘器排放（G1-1）；纤维除尘器排放（G1-2）；蛋白除尘器排放（G1-3），制酸装置排放（G1-4）。其中粉尘产污点均设置除尘效率99%的布袋收尘系统，收集的粉尘作为饲料外售，除尘器出口高于厂房1m，厂房高度6m，距地面高度共计7m，不足15m，以面源计。制酸装置以无组织逸散形式有少量气体外溢。

②废水：本工段产生废水主要包括玉米筛选废水（W1-1）、浸泡废水（W1-2）、循环冷却排水（W1-3）。玉米筛选废水直接送厂内污水处理站；浸泡废水经蒸发浓缩，其中玉米浓浆外售，蒸发冷凝液送厂内污水处理站；循环冷却水综合利用（利用环节主要为锅炉喷煤，绿化洒扫）。

③固体废物：本工段固体废物主要为玉米除杂产生少量含沙土杂质（S1-1）。

④噪声：本工段噪声源主要包括各类机泵及磨机噪声。

#### 物料平衡

（1）物料平衡

表4.2.1-1   淀粉提取车间物料平衡关系表

| 工段 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） |
| 筛选 工段 | 玉米粒 | 43 | 340560 | 纯玉米粒 | 42.99 | 340510 |
|  |  |  |  | 杂质 | 0.006 | 50 |
|  | 小计 | 43 | 340560 | 小计 | 43 | 340560 |
| 浸泡 工段 | 纯玉米粒 | 42.99 | 340510 | 浸泡后含水玉米 | 117.87 | 933559.6 |
|  | 硫磺 | 0.015 | 120 | SO2排放 | 0.3×10-3 | 2.376 |
|  | 氧气 | 0.015 | 120 |  |  |  |
|  | 新鲜水 | 19.85 | 157212 |  |  |  |
|  | 低压蒸汽 | 55 | 435600 |  |  |  |
|  | 小计 | 117.87 | 933562 | 小计 | 117.87 | 933562 |
| 分离工段 | 浸泡后含水玉米 | 117.87 | 933559.6 | 玉米胚芽 | 1.88 | 14868.8 |
|  |  |  |  | 玉米皮 | 2.67 | 21184 |
|  |  |  |  | 蛋白 | 1.63 | 12888.8 |
|  |  |  |  | 淀粉乳 | 76.42 | 605250.4 |
|  |  |  |  | 浸泡废水 | 35 | 277200 |
|  |  |  |  | 水及蒸气损失 | 0.27 | 2138.4 |
|  | 小计 | 117.87 | 933559.6 | 小计 | 117.87 | 933559.6 |

（2）硫平衡

表4.2.1-2   淀粉提取车间硫平衡关系表

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（kg/h） | 含硫率% | 含硫量（kg） | 名称 | 数量（kg/h） | 含硫率（%） | 含硫量（kg） |
| 硫磺 | 15.15 | 98 | 14.85 | 亚硫酸 | 38.04 | 39 | 14.835 |
|  |  |  |  | SO2少量逸散 | 0.03 | 50 | 0.015 |
| 小计 | 15.15 |  | 14.85 | 小 计 | 38.07 |  | 14.85 |

（3）水平衡

饲料车间水平衡见表4.2.1-3。

表4.2.1-3   淀粉提取车间水平衡

| 输入 | 循环冷却水系统 （m3/h） | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 新鲜水（m3/h） | 流程内（m3/h） | 回用水 （m3/h） |  | 排水（m3/h） | 产品带走（m3/h） | 流程内（m3/h） | 损失（m3/h） |
| 玉米 筛选 | 38 | 200 |  | 400 | 37.5 |  | 200 | 0.5 |
| 亚硫酸制备 | 19.85 |  |  |  |  | 5.6 用于亚硫酸反应 | 14.25 |  |
| 玉米 浸泡 | 55* | 14.25 |  |  |  |  | 69.25 |  |
| 分离 过程 |  | 69.25 |  |  | 35 | 33.97 |  | 0.27 |
| 循环水系统 |  |  | 12^ |  | 4 |  |  | 8 |
| 小计 | 102.85 |  | 40 |  | 66.5 |  |  | 2.27 |

注：*为热蒸汽；

#### 污染物产生情况及治理措施、达标排放情况

（1）废气

①胚芽除尘器除尘（G1-1）：胚芽粉尘经除尘器收集后作为玉米油原料外售。

②纤维除尘器排放（G1-2）：纤维粉尘经除尘器收集后作为饲料外售。

③蛋白除尘器排放（G1-3）：蛋白粉尘经除尘器收集后作为饲料外售。

④制酸无组织（G1-4）：设备出料口无组织逸散。

表4.2.1-4   饲料车间饲料粉尘排放情况

| 序号 | 名称 | 烟气量 （m3/h） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 处理措施 | 排放 方式 | 排放量 （kg/h） | 面源面积 | 排放高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 胚芽除尘器 | 5000 | 粉尘 | 1200 | 6 | 布袋除尘 效率99% | 连续排放 | 0.06 | 100m×84m | 7 |
|  | 纤维除尘器 | 5000 | 粉尘 | 1200 | 6 |  | 连续排放 | 0.06 |  | 7 |
|  | 蛋白除尘器 | 5000 | 粉尘 | 1200 | 6 |  | 连续排放 | 0.06 |  | 7 |
|  | 制酸 逸散 | / | SO2 |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  | / |

（2）废水

本工段产生废水主要包括玉米筛选废水（W1-1）、浸泡废水（W1-2）、循环冷却水系统排水（W1-3），其中循环冷却水系统排水综合利用（综合利用途径包括锅炉喷煤、粉煤灰抑尘、煤渣抑尘、厂区绿化）；玉米筛选废水送厂内污水处理站；浸泡废水经蒸发浓缩，玉米浓浆外售，蒸发冷凝水送厂内污水站。本工段废水主要产生量及污染物浓度见表4.2.1-5。

表4.2.1-5  本工段废水产生情况及污染物浓度

| 序号 | 名称 | 废水量 （m3/h） | 污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/h） |  |
|  | 玉米筛选废水 | 37.5 | COD | 9000 | 337.5 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 5000 | 187.5 |  |
|  |  |  | NH3-N | 60 | 2.25 |  |
|  |  |  | 总氮 | 300 | 11.25 |  |
|  |  |  | SS | 800 | 30 |  |
|  | 浸泡废水 （蒸发前） | 35 | COD | 32000 | 1120 | 蒸发浓缩生成玉米浓浆外售，蒸发后冷凝水送污水站 |
|  |  |  | NH3-N | 135 | 4.725 |  |
|  |  |  | BOD5 | 1300 | 45.5 |  |
|  | 浸泡废水 （蒸发后）冷凝液 | 26 | COD | 1200 | 31.2 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 600 | 15.6 |  |
|  |  |  | NH3-N | 70 | 1.82 |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 | 1.82 |  |
|  |  |  | SS | / |  |  |
|  | 循环冷却排水 | 4 | 含盐分 | 综合利用 |

注：浸泡时间约为48h，则废水两日排放一次，小时排放量以48h产生量折算。

（3）固体废物

本工段产生的固体废物主要为玉米粒原料中掺杂的废石粒等固体杂质（S1-1），产生量约为50t/a，与生活垃圾一并送交生活垃圾填埋场处理。

（4）噪声源

噪声源声压级及降噪措施见表4.2.1-6。

表4.2.1-6   饲料工段噪声源及相应噪声级

| 序号 | 设备设施 | 数量 | 治理前声压级dB(A) | 室内/室外 | 治理 措施 | 排放规律 | 治理后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各类机泵 | 110 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 一级磨 | 8 | 100 | 室内 | 减振 | 连续 | 70 |
|  | 二级磨 | 6 | 100 | 室内 | 减振 | 连续 | 70 |
|  | 浆液泵 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 针磨 | 14 | 100 | 室内 | 减振 | 连续 | 70 |
|  | 脱水筛及胚芽洗涤筛 | 6 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 一级胚芽分离泵 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 二级胚芽分离泵 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 二级磨前脱水筛 | 6 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 纤维粉碎机 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 板框压滤机 | 2 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 55 |
|  | 风机 | 4 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |

### 谷氨酸车间

#### 工艺流程及产污环节

（1）工艺流程

淀粉乳需保证淀粉与水的比例在1:2.5左右，加水后在配料罐中利用盐酸进行pH调整，盐酸用量通常为干淀粉的0.6%，调整到液化酶的最佳pH点并进行加温（热源为本厂自产蒸汽），然后打入糖化罐加入糖化酶糖化，大约经过25h，由多糖转变为单糖，糖化率99%，淀粉被分解为单分子的葡萄糖。经糖化后的溶液采用板框压滤机压滤，液体送发酵罐，糖渣与饲料车间产物一并做饲料外售。

其化学机理如下：

（C6H10O5）n  +  nH2O                 nC6H12O6

糖化后的单糖经蒸汽灭菌，进入发酵罐，在微生物的作用下（生产谷氨酸使用谷氨酸菌），风机鼓入无菌空气，加入液氨作为氮源，发酵28h后，得到发酵产品，反应温度为30~34℃，最佳pH为6.5~8，谷氨酸反应机理如下：

C6H12O6  +  NH3   +  3/2O2            C5H9O4N  +  CO2  + 3H2O

发酵产品用泵打入提取罐内，然后加入H2SO4调节pH至谷氨酸的等电点（谷氨酸为3.22），采取浓缩连续等电工艺提取谷氨酸，使其结晶析出，然后变晶处理得到质量较好的β-谷氨酸，变晶母液经浓缩水解过滤后返回连续等点工段继续使用，过滤滤渣一并做饲料外售。该反应会产生CO2气体，通常采用合成消泡剂与培养基经灭菌后一并加入发酵罐，减少泡沫。为了保证罐内压力稳定，需要定期排放CO2，排放浓度控制在8~13%之间，携带极少量NH3送水溶罐内进行水解吸收。

本工段工艺流程及产污环节见图4.2.2-1。

（2）本工艺与原工艺的区别

目前，国内味精行业谷氨酸提取体现着两条工艺主线：一是以众多厂家为代表的等电加离交工艺，二是浓缩高温连续等电加转晶工艺。等电离交工艺是原厂采用工艺，本次搬迁采用浓缩高温连续等电转晶工艺。

等电离交工艺原理为：发酵液经等电提取后分离得到谷氨酸，即谷氨酸发酵液中加入无机酸调pH至谷氨酸的等电点，使其结晶析出，经分离获得粗产品，残留在等电母液中的谷氨酸通过阳离子交换树脂吸附，再洗脱后回等电结晶，二次分离后的废液称为离交尾液，二次分离谷氨酸后，离子交换柱需要冲洗再生，产生的废水称为树脂洗涤水。该生产过程中的主要污染源为本工段谷氨酸提取的离交尾液、树脂洗涤水、罐体清洗水，该部分废水为全厂废水排放量最大，污染物浓度最高的部分。该工艺提取收率高达94% ～95%。缺点是物耗高，提取1t谷氨酸消耗液氨120kg、硫酸850kg；成品味精中SO2-4 含量易超标，高浓度废水离交尾液排放量较发酵液体积增加60%左右，化学需氧量高达50000mg/L以上，还额外产生30～40t化学需氧量为3000～4000mg/L的中浓度树脂洗涤水。经济上已无优势，还增加了环境压力。因此，“离子交换”作为谷氨酸提取的产业化技术已不合时宜。

浓缩连续等电转晶工艺：浓缩等电工艺源自日本味之素公司糖蜜发酵谷氨酸的提取技术，该工艺中无“离交技术”，发酵液首先经过浓缩，再进行连续等电结晶，经离心分离后要经过转晶工艺进行转晶，分离谷氨酸后的尾液是本工段的主要废水产生环节，本工段不含树脂洗涤水，同时排出洗罐废水，该部分废水进行蒸发浓缩后冷凝水送污水处理站处理，该工艺的优点是硫酸、液氨消耗低，排放高浓度废水总量仅占发酵液体积的50%左右。缺点是收率低，最高仅88%；其次，带菌浓缩后等电得到的结晶谷氨酸质量差，必须通过“转晶”步骤以提高纯度。

（3）产污环节

①废气：本工段废气不存在有组织排放源，工艺过程均在罐体设备内完成，存在一定程度的无组织排放（G2-1）。产生的主要污染包括液氨储罐上料、出料、参与反应过程中产生的跑冒滴漏，硫酸、盐酸在参与该段pH调节过程中的少量逸散，以及CO2排放携带的少量NH3。

②废水：本工段产生废水主要包括发酵液蒸发浓缩冷凝液（W2-1）、浓缩等电分离尾液（W2-2），COD 含量很高，等电提取废水送土壤调理剂车间提取菌体蛋白并造粒形成复合肥料（详见4.2.4节）；循环冷却水系统排水（W2-3）。

③固体废物：本工段固体废物主要为糖化产生的糖渣（S2-1），变晶母液过滤滤渣（S2-2）。

④噪声：本工段噪声源主要包括各类机泵及磨机噪声。

#### 物料平衡

（1）物料平衡

表4.2.2-1   谷氨酸车间物料平衡关系表

| 工段 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） |
| 糖化 工段 | 淀粉乳 | 76.42 | 605250.4 | 糖化液 | 112.72 | 892770.4 |
|  | 新鲜水 | 40 | 316800 | 糖渣 | 0.31 | 2457 |
|  | 糖化酶 | 0.00379 | 30 | 糖化反应损失水 | 3.4 | 27033 |
|  | 盐酸 | 0.02 | 180 |  |  |  |
|  | 小计 | 116.45 | 922260.4 | 小计 | 111.39379 | 882260.4 |
| 发酵 工段 | 葡萄糖溶液 | 112.72 | 892770.4 | CO2 | 5.22 | 41380 |
|  | 新水+蒸汽冷凝水 | 44.1+48.6 | 734184 | 反应生成水 | 6.41 | 50783 |
|  | 液氨 | 2.02 | 15987 | 发酵液其他含水组分 | 196.45 | 1595917.4 |
|  | 氧气 | 5.70 | 45139 |  |  |  |
|  | 小计 | 213.1 | 1688080.4 | 小计 | 213.1 | 1688080.4 |
| 等电提取工段 | 发酵液 | 196.45 | 1555917.4 | 蒸发冷凝液 | 47.905 | 379407.6 |
|  | 硫酸 | 6.44 | 50995 | 连续等电母液 | 125 | 990000 |
|  | 变晶水解液回流 | 15 | 118800 | 谷氨酸 | 15.15 | 120000 |
|  |  | 217.89 | 1725712.4 | 滤渣 | 18.835 | 149173.2 |
|  |  |  |  | 变晶水解液回流 | 15 | 118800 |
|  | 小计 | 217.89 | 1725712.4 | 小计 | 217.89 | 1725712.4 |

注：以上计算均按照理论值核算。

（2）水平衡

本工段水平衡见表4.2.2-2。

表4.2.2-2   谷氨酸工段水平衡表

| 输入 | 循环冷却水系统 （m3/h） | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 新鲜水（m3/h） | 流程内（m3/h） | 回用水 （m3/h） |  | 排水（m3/h） | 产品带走（m3/h） | 流程内（m3/h） | 损失（m3/h） |
| 糖化 | 40 | 30.62 |  | 400 |  | 0.4（糖渣） | 66.62 | 3.6 |
| 蒸汽 加热（外源加热，不进入工艺物料） | 54* |  |  |  |  |  | 48.6* 冷凝水 | 5.4 |
| 发酵 工段 | 44.1 | 66.62 | 48.6* 冷凝水 |  | 47.9 |  | 111.42 |  |
| 等电 提取 |  | 111.42+9.61 （反应生成） |  |  | 42 | 69.42 |  |  |
| 洗罐水 | 18 |  |  |  | 15 |  |  | 3 |
| 循环水系统 |  |  | 13^ |  | 5 |  |  | 8 |
| 小计 | 178.1 |  | 61.6 |  | 189.9 | 24 |  | 17 |

注：*为热蒸汽；

#### 污染物产生情况及治理措施、达标分析

（1）废气

本工段不存在有组织排放源，废气产生点为无组织排放。液氨储罐为考虑到安全属性，储罐在存储期间需严格保证良好的封闭性，避免引发爆炸和液氨中毒现象，因此存储期间无组织逸散极少，可忽略不计。逸散主要存在于氨进出料时的少量泄露，以在线量的万分之一计，则NH3无组织逸散产生量约为0.41kg/h；浓硫酸罐储罐容积为100m3，充填率为80%，存储量约为144t，浓硫酸不易挥发，但考虑到浓硫酸易吸水，与水结合形成硫酸雾，盐酸储罐为40m3，充填率为80%，存储量约为35.2t，对无组织酸雾通常采用以下经验公式估算：

Gs=M（0.000352+0.000786u）·P·F

Gs---蒸发液体量，

M---酸的分子量

U---蒸发液体表面空气流速

F---蒸发面的表面积，本项目考虑阀门泄露面的面积

P---相应液体温度时的饱和蒸汽分压，本项目以20℃计。

表4.2.3-3   谷氨酸钠车间废气排放情况

| 序号 | 名称 | 污染物 | 产生量（kg/h） | 面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无组织排放 | NH3 | 0.205 | 184m×113m |
|  |  | HCl | 0.03 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.05 |  |

（2）废水

本工段产生的废水主要为发酵液蒸发浓缩冷凝水（W2-1）及浓缩等电分离尾液（W2-2）、洗罐水（W2-3）、循环冷却水系统排水（W2-4）。其中浓缩等电分离尾液为全厂高浓度废水，浓缩连续等电转晶工艺中该部分废水量为发酵液总量的50%，，则尾液产生量121 m3/h，经蒸发浓缩（自产蒸汽套管蒸发浓缩），后浓缩液送土壤调理剂车间提取菌体蛋白，喷浆造粒用于生产复合肥料，该蒸发冷凝液与发酵蒸发冷凝液一并送污水处理站处理。

表4.2.3-4   谷氨酸钠车间废水产生量及治理措施

| 序号 | 名称 | 废水量 （m3/h） | 污染物 | 处理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/h） |  |  |
|  | 发酵液蒸发浓缩冷凝水 | 47.9 | COD | 1200 | 57.48 | 污水处理站 | 连续 |
|  |  |  | NH3-N | 70 | 3.353 |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 | 3.353 |  |  |
|  |  |  | SO42- | 17 | 0.8143 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 600 | 28.74 |  |  |
|  | 浓缩等电分离母液（蒸发前） | 125 | COD | 141000 | 17696 | 送蒸发系统 | 连续 |
|  |  |  | NH3-N | 1800 | 217.8 |  |  |
|  |  |  | SO42- | 73000 | 8833 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 47100 | 5699 |  |  |
|  | 等电提取 （蒸发后）冷凝液 | 42 | COD | 1200 | 50.4 | 送污水处理站 | 连续 |
|  |  |  | NH3-N | 70 | 2.94 |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 | 2.94 |  |  |
|  |  |  | SO42- | 17 | 0.714 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 600 | 25.2 |  |  |
|  | 洗罐水 | 15 | COD | 5000 | 75 | 送污水处理站 | 间歇 |
|  |  |  | NH3-N | 400 | 6 |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 500 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | SO42- | 17 | 0.255 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 3000 | 45 |  |  |
|  |  |  | SS | 800 | 12 |  |  |
|  | 循环 冷却水系统排水 | 5 | 盐分 |  |  | 综合利用 |  |

（3）固体废物

本工段产生的固体废物及处理去向见表4.2.3-5。

表4.2.3-5   谷氨酸车间固体废物产生量及治理措施

| 序号 | 名称 | 产生量 （t/a） | 主要成分 | 固废性质 | 排放去向 | 排放方式 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 糖渣 | 2457 | 含有机质 | 一般固废 | 做饲料外售 | 连续 | 0 |
|  | 变晶母液滤渣 | 149173 | 含有机质 | 一般固废 | 做饲料外售 | 连续 | 0 |

（4）噪声源

本工段主要噪声源噪声级见表4.2.3-6。

表4.2.3-6   谷氨酸钠车间噪声源及治理措施

| 序号 | 设备设施 | 设备数量（台） | 治理前声压级dB(A) | 室内 /室外 | 治理 措施 | 排放 规律 | 治理后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各类泵 | 176 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 板框压滤机 | 7 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 55 |
|  | 冷却塔 | 15 | 100 | 室外 | 消声 | 间断 | 80 |
|  | 粉碎机 | 1 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 全自动离心机 | 25 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 压缩机 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |

### 谷氨酸钠精制车间

#### 工艺流程及产污环节

（1）工艺流程及反应机理

本车间所需谷氨酸全部由谷氨酸车间来，谷氨酸车间发酵液经浓缩后进行连续等电得到α-谷氨酸，然后采用转晶工艺得到β-型谷氨酸。β-型谷氨酸进入本车间后，对β-型谷氨酸进行中和、脱色，再经蒸发、结晶、分离、干燥等单元操作，得到高纯度的谷氨酸钠晶体或粉体。

谷氨酸是有两个羧基的酸性氨基酸，与氢氧化钠生成钠盐，β-型谷氨酸在中和工序溶解于蒸馏水与NaOH（浓度48%）发生中和反应，其化学反应机理为：

C5H9NO4  +  NaOH         C5H8NO4Na + H2O

生成谷氨酸钠溶液，该反应为弱酸强碱的放热反应，可减少蒸汽用量，理论上中和100g谷氨酸需要氢氧化钠27.2kg。溶液采用HCl将pH值调至6.8（该pH值时谷氨酸钠合成条件最好）。

由于原辅材料含有杂质和铁质设备的腐蚀，需要除铁脱色，中和液中通常含铁10mg/L以上，调好pH值的谷氨酸钠溶液首先进入炭柱用活性炭进行第一次脱色除铁，接着进入离子交换树脂柱进一步去除，经活性炭及离子交换树脂脱色后料液透光达到98以上。

脱色后的谷氨酸钠溶液用泵打入连续浓缩结晶设备，利用本厂自产蒸汽采用四效蒸发器对溶液进行蒸发浓缩，达到浓缩结晶标准后，进行降温结晶。

谷氨酸钠溶液经结晶后，得到的是固液混合物，固相占50%左右，液相含杂质较多，采取离心分离设备将谷氨酸钠晶体与母液分离，离心过程中为了保证晶体的纯度，需加水洗去除晶体表面附着的母液。

湿谷氨酸钠晶体经流化床气流烘干、筛分后用密闭自动包装称包装，成品谷氨酸钠入库，母液返回脱色工序重复利用。

经多次洁净循环后，末次母液中杂质积累量很高，同时结晶过程中还生成一些其他物质，当结晶液中杂质含量增高时，粘度增大，晶体生长速度降低，可采用末次母液直接蒸发结晶分离的方法制取粗味精。

本工段工艺流程及产污环节见图4.2.3-1。

（2）产污环节

①废气：谷氨酸钠晶体干燥筛分废气（G3-1），主要成分为谷氨酸钠晶体粉末，采用脉冲布袋除尘器处理，除尘效率99%，厂房顶部排放，厂房6m，除尘系统高出厂房1m，总高7m，以无组织排放计。

②废水：离子交换树脂反冲洗产生的酸碱水（W3-1），树脂再生采用正反水洗---酸洗---正水洗---碱洗---正水洗工序；晶体表层母液冲洗水（W3-2），属于中低浓度有机废水，主要成分为谷氨酸母液；循环冷却水用于结晶冷却，该系统排水（W3-3），主要成分为含盐分废水，属于清净下水。

③固体废物：废活性炭（S3-1）、废树脂（S3-2）、布袋除尘器收尘（S3-3）。

④噪声：本工段噪声源主要包括离心分离设备、筛分设备、机泵、电机、冷却塔等设备噪声。

#### 物料平衡

（1）物料平衡

表4.2.3-1   谷氨酸钠车间物料平衡关系表

| 工段 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） |
| 中和 工段 | 谷氨酸 | 15.15 | 120000 | 含杂质谷氨酸钠溶液 | 46.97 | 371834.2 |
|  | 烧碱 | 4.12 | 32630 | 反应生成水 | 1.84 | 14752.8 |
|  | 中和用蒸馏水 | 29.54 | 233957 |  |  |  |
|  | 小计 | 48.81 | 386587 | 小计 | 48.81 | 386587 |
| 脱色 工段 | 谷氨酸钠溶液 | 48.81 | 386587 | 脱色谷氨酸钠溶液 | 54.64 | 432782.2 |
|  | 循环母液 | 6.06 | 47995.2 | 废湿活性炭* | / | 2400 |
|  | 活性炭 | / | 600 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 435182.2 | 小计 |  | 435182.2 |
| 蒸发结晶工段 | 脱色谷氨酸钠溶液 | 54.64 | 432782.2 | 湿谷氨酸钠 | 29.01 | 229759.2 |
|  | 分离冲洗水 | 24.5 | 194040 | 母液 | 6.06 | 47995.2 |
|  |  | 79.14 | 626822.2 | 冷凝水 | 19.57 | 154994.4 |
|  |  |  |  | 冲洗水 | 24.5 | 194040 |
|  | 小计 | 79.14 | 626822.2 | 小计 | 79.14 | 626822.2 |
| 干燥包装工段 | 湿谷氨酸钠 | 29.01 | 229759.2 | 干燥筛分收尘 | 0.0275 | 217.8 |
|  | 热空气 | 3 | 23760 | 干燥筛分粉尘排放 | 0.0003 | 2.376 |
|  |  |  |  | 含水热空气 | 13.05 | 103356 |
|  |  |  |  | 谷氨酸钠产品 | 18.94 | 144302.4 |
|  | 小计 | 32.01 | 253519.2 | 小计 | 32.01 | 253519.2 |

注：以上计算均按照理论值核算；“*”湿炭含水率75%，引自《味精工业手册》。

（2）水平衡

本车间水平衡见表4.2.3-2及图4.2.3-2。

表4.2.3-2   谷氨酸钠车间水平衡关系表

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 名称 | 新鲜水（m3/h） | 循环水（m3/h） | 流程内（m3/h） | 名称 | 排水（m3/h） | 生成水（m3/h） | 循环水（m3/h） | 流程内（m3/h） | 损失（m3/h） |
| 中和用水 | 9.97 | 19.57 冷凝水 |  | 中和反应 |  | 1.84 |  | 29.54 |  |
| 活性炭吸附 |  | 6.06 母液 | 31.38 | 活性炭吸附 |  |  |  | 36.3 | 1.14 |
| 离子交换反冲洗 | 12 |  | 36.3 | 离子交换反冲洗 | 12 |  |  | 36.3 |  |
| 蒸发结晶 （含循环冷却水系统） | 98.5 | 1970 | 36.3 | 蒸发结晶 | 39.4 | 19.57 冷凝水 | 1970 | 16.73 | 59.1 |
| 水洗分离 | 24.5 |  | 16.73 | 水洗分离 | 24.5 |  | 6.06 母液 | 10.67 |  |
| 干燥蒸发 |  |  | 10.67 | 干燥蒸发 |  |  |  |  | 10.05蒸发；0.62产品带走 |

#### 污染物产生情况及治理措施、达标分析

（1）废气

①谷氨酸钠晶体干燥筛分废气（G3-1），主要成分为水蒸气及谷氨酸钠晶体粉末，采用脉冲布袋除尘器处理，除尘效率99%。废气污染物排放及主要去向见表4.2.3-3。

表4.2.3-3   谷氨酸钠车间废气排放情况

| 序号 | 名称 | 烟气量 （m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 处理措施 | 排放 方式 | 排放量 （kg/h） | 面源面积 | 排放高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烘干废气 | 2320 | 12000 | 11.6 | 布袋除尘 效率99% | 连续 排放 | 0.116 | 20m×90m | 7m |

（2）废水

①离子交换树脂产生的再生酸碱冲洗水（W3-1），产生量为2 m3/h，设置中和池进行酸碱中和后，送全厂污水处理站；

②分离母液水洗排水（W3-2），本工段产生废水24.5 m3/h，送全厂污水处理站；

③循环冷却水系统排水（W3-3），产生量39.4 m3/h，综合利用，（综合利用途径包括锅炉喷煤、粉煤灰抑尘、煤渣抑尘、厂区绿化）。

表4.2.3-4   谷氨酸钠车间废水产生量及治理措施

| 序号 | 名称 | 废水量 （m3/h） | 污染物 | 处理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/h） |  |  |
|  | 离子交换树脂反冲洗酸碱废水 | 12 | pH | 酸碱中和预处理后送全厂污水处理站 | 间歇 |
|  | 分离母液 水洗排水 | 24.5 | COD | 700 | 17.15 | 送全厂污水处理站 | 连续 |
|  |  |  | NH3-N | 70 | 1.715 |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 | 1.715 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 300 | 7.35 |  |  |
|  | 循环冷却水系统排水 | 39.4 | 盐分 | 综合利用 | 连续 |

（3）固体废物

本工段产生的固体废物及处理去向见表4.2.3-5。

表4.2.3-5   谷氨酸钠车间固体废物产生量及治理措施

| 序号 | 名称 | 产生量 （t/a） | 主要成分 | 固废性质 | 排放去向 | 排放方式 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废活性炭 | 2400 | 含铁、钙、 镁等离子 | 一般 工业固废 | 返回厂商再生 | 间歇排放 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 150 | 含铁、钙、 镁等离子 | 一般 工业固废 | 返回厂商再生 | 间歇排放 | 0 |
|  | 布袋收尘器收尘 | 217.8 | 谷氨酸钠 | 产品 | 外售 | 连续 | 0 |

（4）噪声源

本工段主要噪声源噪声级见表4.2.3-6。

表4.2.3-6   谷氨酸钠车间噪声源及治理措施

| 序号 | 设备设施 | 设备数量 （台） | 治理前声压级dB(A) | 室内/室外 | 治理 措施 | 排放规律 | 治理后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各类泵 | 61 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 板框压滤机 | 18 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 55 |
|  | 冷却塔 | 6 | 100 | 室外 | 消声 | 间断 | 80 |
|  | 冷却塔风机 | 6 | 90 | 室外 | 减振/隔声 | 间断 | 75 |
|  | 万能粉碎机 | 3 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 振动筛 | 20 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 离心通风机 | 4 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 全自动离心机 | 20 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 鼓风机 | 3 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 引风机 | 3 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 粉碎机 | 2 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 55 |
|  | 空压机 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |
|  | 电机 | 34 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |

### 土壤调理剂车间

#### 工艺流程及产污环节

（1）工艺流程

该车间主要包括两部分，分别为高浓度污水处理车间，中低浓度污水处理车间。本工段工艺流程及产污环节见图4.2.4-1。

- 高浓度废水处理

谷氨酸车间高浓度废水来自浓缩连续等电转晶工艺的浓缩液，经过絮凝提取蛋白后，清液浓缩、喷浆造粒得到终产物土壤调理剂。

首先进行菌体蛋白的提取，菌体蛋白的提取主要利用高分子絮凝剂“电中和”和“吸附架桥”作用原理，同时辅以气浮浓缩的办法，将菌体蛋白从废液中提取出来。经提取蛋白后的废水浓缩后，进行喷浆造粒制备土壤调理剂，肥料烘干热源为燃料煤，燃煤年用量为6000t/a。

喷浆造粒后的热风炉烟气采用文丘里+三级喷淋塔+电除雾+生物填料+等离子工艺，120m排气筒高空排放。

- 中低浓度废水处理

各生产车间的中低浓度废水包括淀粉提取车间玉米筛选废水、玉米浸泡浓缩冷凝水，谷氨酸车间发酵液蒸发冷凝水、等电提取废水蒸发冷凝水，谷氨酸钠车间晶体表层母液冲洗水，送厂内污水处理站进行处理。

该污水处理站设计处理规模为8000m3/d。实际处理量约5600m3/d。处理主要采用生化方法。处理工艺为收集池+pH调节+厌氧生化预处理（高效IC厌氧生物反应器）+好氧生化池+二沉池+曝气生物滤罐深度处理装置。处理后部分回用于厂内，剩余达标排放。

厌氧罐产生沼气，沼气产生量约为5000m3/d，设置350m3沼气柜，沼气送锅炉配煤燃烧，沼气主要成分见表4.2.4-1。

表4.2.4-1   沼气主要成分表

| 成分 | CH4 | CO2 | H2S | 热值（cal/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 55-75 | 25-40 | 0.005-0.08 | 5500~5800 |

（2）热风炉烟气处理工艺改进

①烟气主要污染组分

文献报道，喷浆造粒排出的大量有异味气体成分复杂，主要包括NH3、挥发性有机酸、粉尘和复合肥颗粒，经洗涤可去除颗粒物，主要的环境影响为pH、醇、酯类有机气体，统称TVOC（挥发性有机物）。

- 原厂区热风炉烟气处理工艺

原工艺采用二级洗涤（旋风+文丘里+喷淋塔+电除雾）的方法，洗涤水循环使用，浓度大于20%以上时送入浓浆池，与等电浓缩液一并进行喷浆造粒，沉淀池内再补充新水。该工艺对去除烟气中的烟尘和复合肥微粒具有较好的效果。但过程中洗涤出的部分溶解性酸性物质也大量滞留在循环水中，循环水pH值很快降至2.5~3.0，管道设备腐蚀也较重，且喷淋用水采用发酵废水进行喷淋冷却，高温烟气与废水接触使得废水中的有机污染物被加热产生焦糊味。该工艺对有机气体去除效果差，原主要工艺流程见图4.2.4-2。

图4.2.4-2   原热风炉烟气处理工艺流程

- 热风炉烟气改进处理工艺

本工段工艺改进部分主要新增热风炉烟气中有机废气的处理，喷浆造粒后的热风炉烟气采用文丘里+三级喷淋塔+电除雾+生物填料层+等离子偶联工艺，在现有工艺基础上增加生物床吸附及等离子耦联工艺，经120m排气筒高空排放。

同时为了避免高温烟气与废水接触导致有机污染物被加热烧焦，环评建议喷淋水补充水采用清净下水或污水处理站深度处理后的回用水进行补充，避免采用发酵废水进行直接补水。

A.文丘里湿法除尘

文丘里除尘是高效湿法除尘系统，用于高温烟气降温和除尘，其结构包括文丘里洗涤器和旋风水膜除尘，除尘效率约80%。

B.喷淋降温

气体由风机输送至气液分离器，将气体中的原有小液滴和部分颗粒物以及在管道输送过程中携带的液体进行分离，减少后续工艺的负担，分离后的高COD废水进入浓浆池回收利用，浓浆池浓水达到20%以上时送喷浆造粒。气体由下部进入喷淋塔，喷淋水由上部喷入，喷淋塔中放置无机填料，增加气液接触面积，随着气体逐渐上升，其温度不断下降，并释放出冷凝水，同时喷淋水温度自上而下逐渐升高，汲取热量，处理完的气体温度降低至设计值，进入下一个工序。在喷淋塔下部设置一个合适的水箱，升温后的喷淋水在水箱中初步过滤喷淋过程洗涤下的固体杂质，再通过过滤器过滤后进入热交换器，和冷却塔产生的冷却水换热，喷淋水温度再次降低后送入喷淋塔。

C．电除雾

本工段用于去除烟气中的雾状成分，降低烟气含水率，减少后续处理过程的工作负荷。

D．生物吸附除臭

生物除臭的机理是利用纯生物填料层，在适当的温度下，培养有用的能分解恶臭气体成分的微生物，从而达除臭的目的。被处理的恶臭气体进入生物除臭床通过生物过滤层时，污染物从气相中转移到一生物膜表面，被生物填料中的微生物降解，微生物把吸收到的恶臭成分作为能量来源用于进一步繁殖。

微生物分解异味成分的反应式为：

氨：           NH3+2O2→HNO3+H2O

H2S：          H2S+2O2→H2SO4

CH3SH：       2CH3SH+7O2→H2SO4+2CO2+2H2O

甲基化硫：     (CH3)2S+5O2→H2SO4+2CO2+2H2O

二甲二硫：     2(CH3)2S2+13O2→4H2SO4+4CO2+2H2O

三甲胺：       2(CH3)3N+13O2→2HNO3+6CO2+8H2O

生物吸附除臭包括三个阶段：

1、废气中有毒、有害、恶臭污染物与水接触，溶于水中车能够为液相中的分子或离子。这一过程是物理过程，遵循亨利定律：Pi+=HXi。

2、中溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内。

3、进入微生物细胞中的有机物在各种细胞内酶的催化作用下，微生物对其进行氧化分解，同时进行合成代谢产生新的微生物细胞。一部分有机物通过氧化分解最终转化为H2O，CO2等稳定的无机物。

生物除臭处理效率以50%计。本次项目设计将生物填料层放置于喷淋塔填料层底层。

E.烟气异味等离子处理方案设计

烟气流量：110000m³/h×3

VOC 浓度：30-40ppm

烟气入口温度：58℃

烟气含湿量：7.57%

烟气流速：11.85m/s

烟尘浓度：428.0 mg/m³

烟气密度：1.112kg/m³

烟气凝结液 pH=5.5

设计目标：

VOC去除率≥80%，无明显异味；除湿率≥60%，烟带明显减轻；除尘率≥95%

等离子臭味处理装置处理臭味及挥发性有机物的主要过程是：将废气引入净化区的同时，电器控制元件通过微波传输在净化区放电，使气体电离，在净化区内产生大量等离子体。等离子体是物质存在的第四形态。它是由电子、离子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成。等离子体是电离度大于0.1%，且其正负电荷相等的电离气体。电子和正离子的电荷数相等，整体表现出电中性。等离子体净化技术的主要机理是：在外加电场的作用下，电极空间里的电子获得能量后加速运动，以每秒钟 300 万次至 3000 万次的速度去撞击异味气体分子，当电子的能量与异味气体分子的某一化学键键能相同或略大时，发生非弹性碰撞，电子将大部分动能转化为污染物分子的内能，从而引发了使其发生激发、离解或电离等一系列复杂的物理、化学反应，使得产生臭味的基团化学键断裂，再经过多级净化而达到除臭目的。

其主要过程可通过以下反应式表达：（XY-污染物分子，e-电子）

激	发：  e + XY  —— XY* + e

中性离解：  e + XY —— X + Y + e

直接离子化：e + XY —— XY+ + 2e

离子化离解：e + XY —— X + Y+ + 2e，Y+ X + + 2e

形成负离子：e + XY —— XY-    	（电子吸附）

e + XY —— X + Y- 	（离解吸附）

中性离解和离子化离解产生大量带有未成对电子的中性基团，使等离子体具有活泼的化学反应性。等离子反应器结构示意图见图 4.2.5-1。

图4.2.5-1   等离子反应器结构示意图

等离子体装置主要由两大部分组成：

①电器控制部分：分2大部分，模块箱，主要是由高压模块、电器元件组成；电器总控制箱；

②净化区部分：由内胆、壳体、基坐、等组成。

其中，内胆：由不锈钢园管的发射级、接受级、方管、轨道、树脂板等组成。铁质均选用 304 不锈钢材质。

壳体：140 槽钢加 2mm 厚冷扎板经酸洗磷化、喷塑后组成。

通过采取以上措施，可保证热风炉烟气中有机废气的处理效率实现80%以上。

#### 污染物产生及治理措施

（1）废气

①热风炉烟气（G4-1）

本工段主要废气污染也是全厂产生最大影响的有组织排放源，即热风炉烟气，其中主要组分为含异味的有机气体。

表4.2.4-2   热风炉烟气污染物产生及排放情况

| 序号 | 名称 | 烟气量 （m3/h） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 处理措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （kg/h） | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热风炉烟气 | 330000 | 烟尘 | 5000 | 1650 | 除尘效率文丘里80%等离子95% | 50 | 16.5 | 120 |
|  |  |  | SO2 | 55 | 18.28 | 文丘里+电除雾80%，生物吸附50%，等离子80% | 55 | 18.28 |  |
|  |  |  | NOX | 50 | 16.5 |  | 50 | 16.5 |  |
|  |  |  | TVOC | 2000 | 660 |  | 40 | 13.2 |  |
|  | 无组织 |  | H2S |  | 0.023 |  |  |  | 306m×180m |
|  |  |  | NH3 |  | 0.46 |  |  |  |  |

注：污染物产生浓度类比现有厂区竣工验收数据及专利设计数据

（2）废水

本工段用于消纳全厂产生的生产废水和生活污水。其中高浓度废水首先经堆肥系统处理生产堆肥产品，低浓度废水进入污水处理站。各工段纳入本污水处理站的主要废水经处理后满足达标排放要求。污水处理站运行效果分析见4.2.9节。

（3）固体废物

①菌体蛋白（S4-1）

等电提取母液经絮凝沉淀产生的菌体蛋白量约为38000t/a，作为饲料外售。

②污水处理厂剩余污泥（S4-2）

污水处理厂剩余污泥产生量约为1200t/a，作为肥料外售。

③热风炉燃煤灰渣（S4-3）

热风炉燃煤灰渣产生量约为585.3t/a，作为建筑材料外售。

（4）噪声

本工段噪声污染源及主要治理措施见表4.2.4-5。

表4.2.4-5   土壤调理剂车间噪声源及治理措施

| 序号 | 设备设施 | 设备数量 （台） | 治理前声压级dB(A) | 室内/室外 | 治理 措施 | 排放规律 | 治理后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸泥泵 | 8 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |
|  | 压滤机 | 6 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 冷却塔 | 12 | 100 | 室外 | 消声 | 间断 | 80 |
|  | 离心通风机 | 10 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |
|  | 空压机 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |

### 动力车间

#### 工艺流程及产污环节

（1）工艺流程

为满足各生产装置所需的蒸汽和部分电力，本项目拟建设4×75t/h燃煤锅炉（三开一备）＋（12+6）MW汽轮发电机组，电站燃料采用燃煤和本厂自产沼气，燃煤选用甘肃华亭煤，沼气组分含量见表4.2.4-1。

本厂所产高压蒸汽首先经汽轮机组发电，发电后的低压蒸汽分别供给浸泡、糖化、发酵工段。

本项目设计发电量为2.16×108kwh，年耗电量约20000万kWh，能满足项目的需要，燃煤用量为37.5t/h，同时掺烧沼气208m3/h（沼气产生量约5000m3/d，全部用于锅炉掺烧）。

脱硝采用循环流化床锅炉普遍适用的SNCR工艺，脱硫采用炉内喷钙脱硫，除尘采用电袋复合除尘系统，烟气经脱硫、脱硝、除尘换热后，经过高100m，内径3.0m烟囱排放（3台锅炉合用）。

动力车间生产工艺流程和产污环节见图4.2.5-1。

图4.2.5-1   发电车间生产工艺流程和产污环节图

①原则性热力系统

高、低压给水系统采用单元制，系统配8台除氧器，有除氧器送出的低压给水，经给水泵加压、高压加热器加热后，进入锅炉省煤器；锅炉补充水为除盐水，化学水车间来的除盐水直接补入除氧器进行一级除氧；主凝结水采用单元制，有空冷散热器回到排气装置经凝结水泵、除铁过滤器、汽封加热器、低压加热器至除氧器；锅炉连续排污采用一级扩容排污系统。

②烟风系统

锅炉采用平衡通风，每台采用1台送风机和1台引风机。送风机自炉后运转层上吸风后送入空气预热器，由空气预热器加热，后经热风到送入锅炉，作为煤气燃烧的助燃风，以利于充分燃烧。烟气经脱硫脱硝除尘处理后进入烟囱，排入大气中。本项目采用多炉合用1座高度为100m，出口直径为3.0m的烟囱。

③脱硝系统

本项目NOX控制采用空气分级燃烧技术和低氮燃烧器以及SNCR脱硝工艺（非催化还原法）。SNCR脱硝技术是将NH3还原剂喷入锅炉炉内与NOx进行选择性反应，不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850～1100℃的区域，迅速热分解成NH3，与烟气中的NOx反应生成N2和水，该技术以炉膛为反应器。

选择SNCR是由于项目选用循环流化床锅炉，该脱硝处理工艺与循环流化床锅炉炉型匹配性优于SCR法，且目前SNCR烟气脱硝技术的脱硝效率可实现60%，本项目以60%计，受锅炉结构尺寸影响很大。在850～1100℃范围内，氨水还原NOx的主要反应为：

4NH3 + 4NO+ O2 →4N2 +6H2O

4NH3 + 2NO+ 2O2 →3N2 +6H2O

8NH3 + 6NO2 →7N2 +12H2O

④脱硫系统

本项目脱硫系统采用循环流化床炉内喷钙脱硫。

本项目锅炉烟气量较大，脱硫效率要求高。本项目采用的循环流化床锅炉，脱硫工艺选用炉内喷钙固硫脱硫工艺。

循环流化床炉内脱硫法是在煤燃烧过程中，掺入脱硫剂、固硫剂，使煤中硫燃烧后以硫酸盐形式固定，进入炉渣和粉煤灰中，减少二氧化硫排放。最常用的固硫剂通常都是石灰石之类，其脱硫反应的机理可简化如下：

CaCO3＝CaO+CO2          （1）

2CaO+2SO2+O2＝2CaSO4     （2）

对反应(2)，有的文献上将其拆分为两个反应，先吸收SO2生成亚硫酸钙，后被氧化。这是值得疑问的，因为亚硫酸钙在650℃就发生分解，在800℃以上是难以脱硫的。实践表明，在850～950℃间，只要Ca/S比足够高，其脱硫效率可大于80％。因此，反应(2)更符合实际。

在这类方法中，最为突出的是循环流化床煤燃烧炉内脱硫。流化床燃烧炉与传统的层煤燃烧炉(也称机械炉，主要用于民用锅炉和工业锅炉)和粉煤燃烧炉(主要用于发电厂的大型电站锅炉)相比，是一种高效率、低污染的锅炉燃烧方式。其燃烧温度比常规锅炉低的多，约为800～1000℃，在流化床的温度范围内喷入锅炉炉膛内的石灰石固硫剂具有最好的反应活性，当Ca/S比为1.5～2.5时，流化床脱硫率可达85%～90%，甚至更高。它以其煤种适应性强、易于实现燃烧脱硫和很低的NOX排放等显著特点而在能源和环保方面显示出明显的优势。因此本项目循环流化床锅炉Ca/S比应控制在1.5~2.5之间。

除了钙硫比以外，合理的石灰石粒度对提高脱硫效率也有一定影响，小的粒度可以提高反应面积，保证反应温度，燃烧更完全，通常在平均粒径100~500μm时，脱硫效率最高。

循环流化床锅炉的一般结构与系统由流化床燃烧室、布风装置、高温旋风分离器、固体物料给料、循环床料回送与外部低速流化床冷却器等装置组成。循环流化床内的物料由高速流动气体流化，并充满整个燃烧室空间，在循环流动过程中完成燃料的燃烧和脱硫（固硫）反应。

循环流化床（Circulating Fluidized Bed，CFB）是流化床燃烧技术的新发展，CFB技术的SO2脱除率可大于80％，而且，由于燃烧温度比传统的粉煤燃烧炉相比要低400～500℃，NOx的排放量可减少70％~90％。此外，此技术适用于发热值低的劣质煤。当采用劣质煤燃烧时，锅炉效率仍达80％以上。

循环流化床煤燃烧炉内脱硫的主要优点为：

1）低排放：煤中硫去除率约80~90%，本项目以80%计；

2）调峰幅度大，为60％~100％，燃煤温度一般为900℃，最低可维持700℃；
3）适应范围广，可燃烧低热值的煤。

⑤除尘系统

本项目除尘采用电袋复合除尘系统。含尘烟气经进口喇叭内气流分布板的作用，均匀地进入收尘电场，大部分粉尘在电场中荷电，并在电场力作用下向收尘极沉积。当有规律地振打收尘极时，被收集的粉尘从极板上脱落并落入下部灰斗。含有少量粉尘的烟气小部分通过多孔板进入袋收尘区，大部分烟气折向下部，然后由下而上地进入袋收尘区，当含尘烟气通过滤袋时，粉尘被阻留在滤袋表面上，纯净烟气从滤袋内腔进入上部的净气室，再经提升阀进入烟道排出。袋收尘区可划分为若干个独立的收尘室，每个收尘室安装一个提升阀，当采用离线清灰时，可有规律地关闭某个室的提升阀，烟气便不能从该室的滤袋通过。每排滤袋上方安装一根喷吹管，喷吹管上开若干个小孔，每个孔对准下部的滤袋，喷吹管端与气包相连，气包上安装淹没式脉冲阀。当滤袋表面积灰过厚需要清灰时，脉冲控制仪便启动脉冲阀上的电磁阀，打开脉冲阀上的气流通路，压缩空气便通过脉冲阀、喷吹管喷入滤袋。

该电袋复合除尘系统设计最大处理效率可达99.9%。

⑥水处理系统

主给水系统采用单元制；每台机组的除氧给水系统选用1台除氧器和1个除氧水箱，除氧器采用滑压运行；凝结水精处理装置与热力装置系统链接采用单元制，配套设置1套，即设于凝结水泵与汽封加热器之间，凝结水经凝结水泵进入凝结水经处理装置后，进入汽封加热器。

本工程锅炉补给水处理系统工艺流程如下：生水—→生水箱—→生水泵—→多介质过滤器—→保安过滤器—→高压泵—→超滤—→反渗透装置—→淡水箱—→淡水泵—→中间水箱—→中间水泵—→混合离子交换器—→除盐水箱—→除盐水泵—→热力系统

酸碱废水经酸碱中和后，排至回用水系统。其余废水包括过滤器的反冲洗水均直接排至回用水系统。

（2）产污环节

废气：本工段废气包括燃煤锅炉产生的有组织锅炉烟气（G5-1）；无组织排放包括燃煤堆场及灰渣堆场逸散的粉尘（G5-2）。

废水：本工段废气包括脱盐水站排放的酸碱废水（W5-1），浓盐水(W5-2)。

固体废物：本工段固体废物包括锅炉灰渣（S5-1）；脱硫副产物（S5-2）；锅炉除尘（S5-3）。

噪声：动力车间噪声源主要有压缩机、泵类等高噪音设备。

#### 物料平衡

（1）物料平衡

表4.2.5-1   发电车间物料平衡关系表

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（kg/h） | 名称 | 数量（kg/h） |
| 燃料煤 | 37500 | 炉渣 | 3660 |
| 空气 | 292256.21 | 烟气收尘 | 5484.51 |
| 石灰石 | 176 | 脱硫副产物 | 254.6 |
| 液氨 | 14.79 | 锅炉烟气 | 320695.57 |
| 沼气 | 147.68 |  |  |
| 总计 | 330094.68 | 总计 | 330094.68 |

注：沼气密度以0.71kg/m3计。

（2）硫平衡

表4.2.5-2   发电车间硫平衡关系表

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（kg/h） | 含硫率% | 含硫量（kg） | 名称 | 数量（kg/h） | 含硫率（%） | 含硫量（kg） |
| 燃料煤 | 37500 | 0.25 | 93.75 | 炉渣 | 2934 | 0.64 | 18.782 |
| 沼气 | 208m3/h | 0.08（体积分数） | 0.16 | 脱硫副产物 | 480.5 | 12.5% | 60.148 |
|  |  |  |  | 锅炉烟气 |  |  | 14.98 |
| 总计 |  |  | 93.91 | 总计 |  |  | 93.91 |

（3）水平衡

本工段水平衡见表4.2.5-3。

表4.2.5-3   动力车间水平衡表

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（m3/h） | 名称 | 数量（m3/h） |
| 新鲜水 | 190 | 低压蒸汽输出 | 淀粉提取车间 | 55 |
|  |  |  | 谷氨酸车间 | 54 |
|  |  |  | 谷氨酸钠车间 | 54 |
|  |  |  | 土壤调理剂车间 | 5.4 |
|  |  |  | 总耗损 | 4.2 |
|  |  | 小计 | 172.6 |
|  |  | 锅炉损失 | 12 |
|  |  | 酸碱中和废水W5-1 | 1.2 |
|  |  | 浓盐水排水W5-2 | 4.2 |
| 小计 | 190 | 小计 | 190 |
| 循环水系统补充水 | 10 | 循环冷却水排污W5-3 | 4 |
|  |  | 循环冷却水损失 | 6 |
| 总计 | 200 | 总计 | 200 |

#### 污染物产生情况及治理措施、达标排放情况

（1）废气

①锅炉烟气（G5-3）

根据燃煤热值和锅炉炉型估算，本项目锅炉烟气产生量约为吨煤产9100m3烟气，锅炉烟气排放量为341250m3/h。烟尘产生浓度16080mg/m3，采用电袋复合除尘器，除尘效率99.9%，除尘后排放浓度25mg/m3，排放量8.53kg/h；NOX采用SNCR脱硝，NOX产生浓度225mg/m3（类比循环流化床锅炉烟气常规监测，氮氧化物产生浓度基本保持在100~225 mg/m3之间，本项目取上限），脱硝效率60%（引自《SNCR脱硝技术在循环流化床锅炉中的应用》2010年第20期《科技与生活》），排放浓度90mg/m3，排放量30.71kg/h；脱硝系统NH3逃逸浓度约8mg/m3，即排放量2.73kg/h；脱硫采用循环流化床炉内喷钙脱硫，脱硫效率为80%，根据硫平衡可知，SO2排放量为29.96kg/h，排放浓度88mg/m3。

②煤场、渣场无组织粉尘排放

环评建议燃煤堆场、炉渣堆场采用设顶棚围墙的的堆棚储存，定期洒水抑尘，预计燃煤堆场无组织粉尘排放量为0.17kg/h，炉渣堆场无组织粉尘排放量为0.08 kg/h。

表4.2.5-4   动力车间废气排放情况

| 序号 | 名称 | 烟气量 （m3/h） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 处理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放量 kg/h | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉烟气 | 341250 | 烟尘 | 25000 | 8530 | 电袋复合，效率99.9% | 25 | 8.53 | 100m |
|  |  |  | NOX | 225 | 76.78 | SNCR，效率60% | 90 | 30.71 |  |
|  |  |  | NH3 | 8 | 2.73 | / | 8 | 2.73 |  |
|  |  |  | SO2 | 439 | 149.8 | 炉内喷钙80% | 88 | 29.96 |  |
|  | 渣场 | 粉尘 |  |  | 棚储，洒水抑尘 |  | 0.08 | 134 m×31m 40m×28m |
|  | 煤场 | 粉尘 |  |  |  |  | 0.17 | 134m×60m182 m×117m |

（2）废水

①酸碱废水（W5-1）

本工段产生酸碱废水约1.2 m3/h，经酸碱中和后综合利用于喷煤和粉煤灰、煤渣的洒水抑尘。

②反渗透浓盐水（W5-2）

本工段产生浓盐水约4.2 m3/h，主要成分为盐分，综合利用于喷煤和粉煤灰、煤渣的洒水抑尘。

③循环冷却水系统排水（W5-3）

循环冷却水系统排水量为4 m3/h，主要成分为盐分，综合利用于喷煤和粉煤灰、煤渣的洒水抑尘。

（3）固体废物

①锅炉灰渣（S5-1）

本项目采用炉内喷钙脱硫，因此锅炉灰渣与脱硫副产物一并清出，其中锅炉灰渣产生量约为8521.47kg/h，外售做建筑材料。

②脱硫副产物（S5-2）

脱硫副产物主要成分为硫酸钙，产生量为254.6 kg/h，外售做建筑材料。

③锅炉烟气除尘（S5-3）

锅炉烟尘产生量5484.51kg/h，外售做建筑材料。

（4）噪声

本车间噪声源见表4.2.5-5。

表4.2.5-5   动力车间噪声源及治理措施

| 序号 | 设备设施 | 设备数量 （台） | 治理前声压级dB(A) | 室内/室外 | 治理 措施 | 排放规律 | 治理后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风机组 | 3 | 90 | 室外 | 减振 | 连续 | 85 |
|  | 冷却塔 | 18 | 100 | 室外 | 消声 | 间断 | 80 |
|  | 冷却塔风机 | 18 | 90 | 室外 | 减振/隔声 | 间断 | 75 |
|  | 各类泵 | 18 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |

### 公用工程污染物排放情况

#### 废气

（1）厨房油烟（G6-1）

本项目厨房使用的能源为自产沼气，共有炒炉6个，每个炉头排气量大约为300Nm3/h，共产生油烟量为1800m3/h；按每天三餐，满负荷工作3小时计算，每天产生量为12600Nm3/d，油烟产生浓度约为10mg/Nm3。

#### 废水

（1）化验废水（W6-1）

化验废水产生量为0.28m3/h，主要成分为酸碱废水，经酸碱中和后送厂内污水处理站。

（2）生活污水（W6-2）

厂内职工2000人，以生活污水产生量为100L/人·d计，则本项目生活污水产生量为8.3 m3/h，经化粪池处理后送厂内污水处理站。

（3）各车间设备冲洗水（W6-3）

各车间设备冲洗水产生量12 m3/h，主要成分为石油类、COD、SS、BOD5等，送污水处理站处理。

表4.2.6-1   公用工程废水产生量核算

| 序号 | 名称 | 废水量 （m3/h） | 污染物 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量（kg/h） | 处理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化验废水 | 0.28 | pH |  |  | 污水处理站 | 连续 |
|  | 生活污水 | 8.3 | COD | 350 | 2.92 | 污水处理站 | 连续 |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 0.292 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 100 | 0.83 |  |  |
|  | 车间设备冲洗水 | 12 | COD | 200 | 2.4 | 污水处理站 | 连续 |
|  |  |  | 石油类 | 20 | 0.24 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 80 | 0.96 |  |  |

#### 固体废物

（1）生活垃圾（S6-1）

厂内职工2000人，本厂生活垃圾以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为365t/a。

### 全厂相关平衡分析

- 全厂总物料平衡

全厂湿基物料平衡见表4.2.7-1，干基物料平衡情况见图4.2.7-1。

表4.2.7-1   项目全厂总物料平衡表

| 工段 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） |
| 筛选 工段 | 玉米粒 | 43 | 340560 | 纯玉米粒 | 42.99 | 340510 |
|  |  |  |  | 杂质 | 0.006 | 50 |
| 浸泡 工段 | 纯玉米粒 | 42.99 | 340510 | 浸泡后含水玉米 | 117.87 | 933559.6 |
|  | 硫磺 | 0.015 | 120 | SO2排放 | 0.3×10-3 | 2.376 |
|  | 氧气 | 0.015 | 120 |  |  |  |
|  | 新鲜水 | 19.85 | 157212 |  |  |  |
|  | 低压蒸汽 | 55 | 435600 |  |  |  |
| 分离工段 | 浸泡后含水玉米 | 117.87 | 933559.6 | 玉米胚芽 | 1.88 | 14868.8 |
|  |  |  |  | 玉米皮 | 2.67 | 21184 |
|  |  |  |  | 蛋白 | 1.63 | 12888.8 |
|  |  |  |  | 淀粉乳 | 76.42 | 605250.4 |
|  |  |  |  | 浸泡废水 | 35 | 277200 |
|  |  |  |  | 水及蒸气损失 | 0.27 | 2138.4 |
| 糖化 工段 | 淀粉乳 | 76.42 | 605250.4 | 糖化液 | 112.72 | 892770.4 |
|  | 新鲜水 | 40 | 316800 | 糖渣 | 0.31 | 2457 |
|  | 糖化酶 | 0.00379 | 30 | 糖化反应损失水 | 3.4 | 27033 |
|  | 盐酸 | 0.02 | 180 |  |  |  |
|  | 小计 | 116.45 | 922260.4 | 小计 | 111.39379 | 882260.4 |
| 发酵 工段 | 葡萄糖溶液 | 112.72 | 892770.4 | CO2 | 5.22 | 41380 |
|  | 新水+蒸汽冷凝水 | 44.1+48.6 | 734184 | 反应生成水 | 6.41 | 50783 |
|  | 液氨 | 2.24 | 17740.8 | 发酵液其他含水组分 | 196.67 | 1597659.8 |
|  | 氧气 | 5.70 | 45139 |  |  |  |
|  | 小计 | 213.32 | 1689834.2 | 小计 | 213.32 | 1689834.2 |
| 等电提取工段 | 发酵液 | 196.67 | 1597659.8 | 蒸发冷凝液 | 47.905 | 379407.6 |
|  | 硫酸 | 6.44 | 50995 | 连续等电母液 | 125 | 990000 |
|  | 变晶水解液回流 | 15 | 118800 | 谷氨酸 | 15.15 | 120000 |
|  |  |  |  | 滤渣 | 18.835 | 149173.2 |
|  |  |  |  | 变晶水解液回流 | 15 | 118800 |
|  | 小计 | 218.11 | 1727454.8 | 小计 | 218.11 | 1727454.8 |
| 调理剂工段土壤 | 连续等电母液 | 125 | 990000 | 复合肥料 | 18.9 | 150000 |
|  |  |  |  | 菌体蛋白 | 4.8 | 38000 |
|  |  |  |  | 蒸发损失 | 60.52 | 479718 |
|  |  |  |  | 蒸发冷凝液 | 42 | 332640 |

图4.2.7-1   全厂干基物料平衡图（单位：吨/年）

- 全厂硫平衡

本项目全厂硫平衡见表4.2.7-1。其中沼气含硫量对动力车间贡献值很小，仅0.3%。

表4.2.7-2   全厂总硫平衡表

| 系统名称 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（kg/h） | 含硫率% | 含硫量（kg） | 名称 | 数量（kg/h） | 含硫率（%） | 含硫量（kg） |
| 亚硫酸制备工段 | 硫磺 | 15.15 | 98 | 14.85 | 亚硫酸 | 36.18 | 39 | 14.7 |
|  |  |  |  |  | SO2少量逸散排放 | 0.30 | 50 | 0.15 |
|  | 小计 | 15.15 |  | 14.85 | 小 计 | 36.48 |  | 14.85 |
| 动力车间 | 燃料煤 | 37500 | 0.25 | 93.75 | 炉渣 | 2934 | 0.64 | 18.782 |
|  | 沼气 | 208m3/h | 0.08（体积分数） | 0.16 | 脱硫副产物 | 480.5 | 12.5% | 60.148 |
|  |  |  |  |  | 锅炉烟气 |  |  | 14.98 |
|  | 总计 |  |  | 93.91 | 总计 |  |  | 93.91 |
| 土壤调理剂车间 | 热风炉燃煤 | 757 | 0.25 | 1.89 | 热风炉烟气 |  |  | 9.14 |
|  | 复合肥携带 |  |  | 7.25 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 9.14 |  |  |  |  |

- 全厂氨平衡

表4.2.7-3  全厂总氨平衡

| 发酵 工段 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/h） | 数量（t/a） |
|  | 液氨 | 2.24 | 17740.8 | 进入产品 | 2.02 | 15985.02 |
|  |  |  |  | 进入废水 | 0.22 | 1742.4 |
|  |  |  |  | 无组织逸散 | 0.00025 | 1.98 |

- 全厂水平衡

本项目全厂水平衡见图4.2.7-1。

### 搬迁工程正常工况污染物排放情况分析

#### 废气

全厂废气排放源强及排放量见表4.2.8-1。

表4.2.8-1   全厂废气排放量及达标分析一览表

| 序号 | 名称 | 烟气量 （m3/h） | 污染物 | 产生 浓度mg/m3 | 产生量 （kg/h） | 处理措施 | 排放 浓度mg/m3 | 排放量 （kg/h） | 允许 排放量（kg/h） | 允许排放浓度mg/m3 | 排放标准 | 排气筒/面源面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 胚芽除尘器 | 5000 | 粉尘 | 1200 | 6 | 布袋除尘 效率99% |  | 0.06 |  |  | GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 | 100m×84m |
|  | 纤维除尘器 | 5000 | 粉尘 | 1200 | 6 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 蛋白除尘器 | 5000 | 粉尘 | 1200 | 6 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 制酸通风口 |  | SO2 |  |  | / |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 谷氨酸车间 无组织排放 |  | NH3 |  |  | 0.205 |  |  |  | 142m×113m |
|  |  |  | HCl |  |  | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
|  | 烘干废气 | 2320 | 粉尘 | 5000 | 11.6 | 布袋除尘 效率99% |  | 0.116 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 | 20m×90m |
|  | 热风炉烟气 | 330000 | 烟尘 | 5000 | 1650 | 文丘里+电除雾+生物吸附+等离子 | 50 | 16.5 |  | 200 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） | 120m |
|  |  |  | SO2 | 55 | 18.28 |  | 55 | 18.28 |  | 850 |  |  |
|  |  |  | NOX | 50 | 16.5 |  | 50 | 16.5 |  | / |  |  |
|  |  |  | TVOC | 2000 | 660 |  | 40 | 13.2 |  |  |  |  |
|  | 土壤调理剂车间无组织 |  | H2S |  |  |  |  | 0.023 |  | 0.06 | 《味精工业污染物排放标准》厂界浓度限值 | 306m×180m |
|  |  |  | NH3 |  |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  |
|  | 锅炉烟气 | 341250 | 烟尘 | 25000 | 8530 | 电袋复合99.9%,SNCR60%,炉内喷钙80% | 25 | 8.53 |  | 30 | GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》表1燃煤 | 100m |
|  |  |  | NOX | 225 | 76.78 |  | 90 | 30.71 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | NH3 | 8 | 2.73 |  | 8 | 2.73 |  | / |  |  |
|  |  |  | SO2 | 439 | 149.8 |  | 88 | 29.96 |  | 100 |  |  |
|  | 渣场 | 粉尘 |  | 0.3,0.2 | 洒水抑尘 棚储 |  | 0.05,0.03 |  |  |  | 134 ×31；40×28 |
|  | 煤场 | 粉尘 |  | 0.4,0.6 |  |  | 0.07,0.10 |  |  |  | 134×60;182×117 |

#### 废水

全厂废水排放源强及排放量见表4.2.8-2。

表4.2.8-2   全厂废水排放源强及排放量

| 序号 | 名称 | 废水量 （m3/h） | 污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/h） |  |
|  | 玉米筛选废水 | 37.5 | COD | 9000 | 337.5 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 5000 | 187.5 |  |
|  |  |  | NH3-N | 60 | 2.25 |  |
|  |  |  | 总氮 | 300 | 11.25 |  |
|  |  |  | SS | 800 | 30 |  |
|  | 浸泡废水蒸发后冷凝液 | 26 | COD | 1200 | 31.2 | 污水处理站 |
|  |  |  | BOD5 | 600 | 15.6 |  |
|  |  |  | NH3-N | 70 | 1.82 |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 | 1.82 |  |
|  | 循环冷却排水 | 4 | 含盐分 | 综合利用 |
|  | 发酵液蒸发浓缩冷凝水 | 47.9 | COD | 1200 | 57.48 | 污水处理站 |
|  |  |  | NH3-N | 70 | 3.353 |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 | 3.353 |  |
|  |  |  | SO42- | 17 | 0.8143 |  |
|  |  |  | BOD5 | 600 | 28.74 |  |
|  | 分离尾液冷凝水 | 42 | COD | 1200 | 50.4 | 送污水处理站 |
|  |  |  | NH3-N | 70 | 2.94 |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 | 2.94 |  |
|  |  |  | SO42- | 17 | 0.714 |  |
|  |  |  | BOD5 | 600 | 25.2 |  |
|  | 洗罐水 | 25 | COD | 5000 | 125 | 送污水处理站 |
|  |  |  | NH3-N | 400 | 10 |  |
|  |  |  | 总氮 | 500 | 12.5 |  |
|  |  |  | SO42- | 17 | 0.425 |  |
|  |  |  | BOD5 | 3000 | 75 |  |
|  |  |  | SS | 800 | 20 |  |
|  | 循环冷却水系统排水 | 5 | 盐分 |  |
|  | 离子交换树脂反冲洗酸碱废水 | 12 | pH | 酸碱中和预处理后送污水处理站 |
|  | 分离母液 水洗排水 | 24.5 | COD | 700 | 17.15 | 送全厂污水处理站 |
|  |  |  | NH3-N | 70 | 1.715 |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 | 1.715 |  |
|  |  |  | BOD5 | 300 | 7.35 |  |
|  | 循环冷却水系统排水 | 39.4 | 盐分 | 综合利用 |
|  | 动力站酸碱废水 | 1.2 | 盐分 | 综合利用 |
|  | 动力站反渗透废水 | 4.2 | 盐分 | 综合利用 |
|  | 动力站循环冷却水系统排水 | 4 | 盐分 | 综合利用 |
|  | 化验废水 | 0.28 | pH | 酸碱中和预处理送污水站 |
|  | 生活污水 | 8.3 | COD | 350 | 2.92 | 污水处理站 |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 0.292 |  |
|  |  |  | BOD5 | 100 | 0.83 |  |
|  | 车间设备冲洗水 | 12 | COD | 200 | 2.4 | 污水处理站 |
|  |  |  | 石油类 | 20 | 0.24 |  |
|  |  |  | BOD5 | 80 | 0.96 |  |
|  | 罐体一次降温水 | 1 | 温度 | 30℃ |  |  |

以上产生废水中，含盐清净下水产生量57.8 m3/h，进行综合利用，其综合利用途径主要包括锅炉喷煤、煤场渣场洒水抑尘、绿化洒扫、设备清洗等；另有罐体一次降温水，直接取石头河下游水产养殖低温水排水渠，降温后排入该渠；剩余生产废水共计235.5m3/h，送污水处理站进行处理，处理出水水质满足回用水标准，部分回用，部分达标排放。污水处理站进出水水质及达标分析见表4.2.8-3~4.2.8-4。

表4.2.8-3   中低浓度废水处理站进水水质

| 序号 | 名称 | 水量m3/h | COD | NH3-N | BOD5 | SO42- | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量kg/h | 浓度mg/L | 产生量kg/h | 浓度mg/L | 产生量kg/h | 浓度mg/L | 产生量kg/h | 浓度mg/L | 产生量kg/h |
| W1-1 | 玉米筛选废水 | 37.5 | 9000 | 337.5 | 60 | 2.25 | 5000 | 187.5 |  |  | 300 | 11.25 |
| W1-2 | 浸泡蒸发冷凝液 | 26 | 1200 | 31.2 | 70 | 1.82 | 600 | 15.6 |  |  | 70 | 1.82 |
| W2-1 | 发酵液蒸发冷凝水 | 47.9 | 1200 | 57.48 | 70 | 3.353 | 600 | 28.74 | 17 | 0.8143 | 70 | 3.353 |
| W2-2 | 分离尾液冷凝水 | 42 | 1200 | 50.4 | 70 | 2.94 | 600 | 25.2 | 17 | 0.714 | 70 | 2.94 |
| W2-3 | 洗罐水 | 25 | 5000 | 125 | 400 | 10 | 3000 | 75 |  |  | 500 | 12.5 |
| W3-1 | 离交反冲洗 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| W3-2 | 分离母液水洗 | 24.5 | 700 | 17.15 | 70 | 1.715 | 300 | 7.35 |  |  | 70 | 1.715 |
| W6-1 | 化验废水 | 0.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| W6-2 | 生活污水 | 8.3 | 350 | 2.92 | 35 | 0.292 | 100 | 0.83 |  |  |  | 0 |
| W6-3 | 车间设备冲洗水 | 12 | 200 | 2.4 |  | 0 | 80 | 0.96 |  |  |  | 0 |
| 合计 | 235.48 | 2649 | 624.05 | 94.9 | 22.37 | 1448 | 341.18 | 6.5 | 1.5283 | 142.5 | 33.578 |

表4.2.8-4   污水处理站进出水水质比较及效率

|  |  | 排水量m3/h | pH | COD | NH3-N | SS | 总磷 | 总氮 | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 产生浓度（mg/L） | 235.5 | 9.64~11.32 | 2649 | 94.9 | 200 | 1.5 | 142.5 | 1448 |
|  | 产生量（kg/h） |  |  | 624 | 22.37 | 57.10 | 0.353 | 33.58 | 341.18 |
| 黄河流域陕西段一级 |  |  | 6~9 | 50 | 12 | 70 | 0.5 | 20 | 20 |
| 达标处理效率（%） |  |  |  | 98 | 87 | 65 | 66.7 | 85 | 98 |
| 工艺处理效率 |  |  |  | ≥98 | ≥98.6 | ≥80 | ≥70 | ≥98.4 | ≥98 |
| 是否达标排放 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 味精工业污染物排放标准 | 150m3/t |  | 6~9 | 200 | 50 | 100 |  |  | 80 |
|  |  |  |  | 30 | 7.5 | 15 |  |  | 12 |
| 是否达标排放 |  |  |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 是 |
| 处理后 | 处理浓度（mg/L） |  |  | 50 | 10 | 70 | 0.5 | 20 | 20 |
|  | 总量（kg/h） |  |  | 11.78 | 2.36 | 16.49 | 0.12 | 4.71 | 4.71 |
| 回用量（kg/h） |  | 95.5 |  | 4.78 | 0.96 | 6.69 | 0.05 | 1.91 | 1.91 |
| 排放量（kg/h） |  | 140 |  | 6.99 | 1.40 | 9.79 | 0.07 | 2.80 | 2.80 |
| 削减总量（kg/h） |  |  |  | 612.2 | 20.0 | 40.6 | 0.2 | 28.9 | 336.5 |

#### 固体废物

全厂固体废物产生及排放情况见表4.2.8-5。

表4.2.8-5   固体废物排放汇总表

| 序号 | 名称 | 产生量 （t/a） | 主要成分 | 固废性质 | 排放去向 | 排放方式 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | 废石粒杂质 | 50 | 石、砂 | 一般固废 | 垃圾填埋场 | 连续 | 50 |
|  | 糖渣 | 47520 | 含有机质 | 一般固废 | 做饲料外售 | 连续 | 0 |
|  | 变晶母液滤渣 | 120582 | 含有机质 | 一般固废 | 做饲料外售 | 连续 | 0 |
|  | 废活性炭 | 2400 | 含铁、钙、 镁等离子 | 一般 工业固废 | 返回厂商再生 | 间歇排放 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 150 | 含铁、钙、 镁等离子 | 一般 工业固废 | 返回厂商再生 | 间歇排放 | 0 |
|  | 布袋收尘器收尘 | 217.8 | 谷氨酸钠 | 产品 | 外售 | 连续 | 0 |
| S4-1 | 菌体蛋白 | 38000 | 蛋白 | 饲料 | 外售 | 连续 | 0 |
| S4-2 | 剩余污泥 | 1200 | 复合肥 | 一般固废 | 外售 | 连续 | 0 |
| S4-3 | 热风炉炉渣 | 585.3 | 炉渣 | 一般固废 | 做建材外售 | 连续 | 0 |
| S5-1 | 锅炉灰渣 | 67490 | 粉煤灰 炉渣 | 一般固废 | 做建材外售 | 连续 | 0 |
| S5-2 | 脱硫副产物 | 2016 | 硫酸钙 | 一般固废 | 做建材外售 | 连续 | 0 |
| S5-3 | 锅炉烟气除尘 | 43437 | 粉煤灰 | 一般固废 | 做建材外售 | 连续 | 0 |
| S6-1 | 生活垃圾 | 365 |  | 一般固废 | 垃圾填埋场 | 连续 | 0 |
| 合计 |  | 266996.1 |  |  |  |  |  |

#### 噪声

表4.2.8-6   全厂噪声源一览表

全厂噪声产生情况见表4.2.8-6。

| 序号 | 设备设施 | 数量 | 治理前声压级dB(A) | 室内/室外 | 治理 措施 | 排放规律 | 治理后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各类机泵 | 110 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 一级磨 | 8 | 100 | 室内 | 减振 | 连续 | 70 |
|  | 二级磨 | 6 | 100 | 室内 | 减振 | 连续 | 70 |
|  | 浆液泵 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 针磨 | 14 | 100 | 室内 | 减振 | 连续 | 70 |
|  | 脱水筛及胚芽洗涤筛 | 6 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 一级胚芽分离泵 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 二级胚芽分离泵 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 二级磨前脱水筛 | 6 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 纤维粉碎机 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 板框压滤机 | 2 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 55 |
|  | 风机 | 4 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 各类泵 | 176 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 板框压滤机 | 7 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 55 |
|  | 冷却塔 | 15 | 100 | 室外 | 消声 | 间断 | 80 |
|  | 粉碎机 | 1 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 全自动离心机 | 25 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 压缩机 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 各类泵 | 61 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 板框压滤机 | 18 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 55 |
|  | 冷却塔 | 6 | 100 | 室外 | 消声 | 间断 | 80 |
|  | 冷却塔风机 | 6 | 90 | 室外 | 减振/隔声 | 间断 | 75 |
|  | 万能粉碎机 | 3 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 振动筛 | 20 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 离心通风机 | 4 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 全自动离心机 | 20 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 鼓风机 | 3 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 引风机 | 3 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 粉碎机 | 2 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 55 |
|  | 空压机 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |
|  | 电机 | 34 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |
|  | 吸泥泵 | 8 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |
|  | 压滤机 | 6 | 85 | 室内 | 减振 | 连续 | 60 |
|  | 冷却塔 | 12 | 100 | 室外 | 消声 | 间断 | 80 |
|  | 离心通风机 | 10 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |
|  | 空压机 | 2 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |
|  | 风机组 | 3 | 90 | 室外 | 减振 | 连续 | 85 |
|  | 冷却塔 | 18 | 100 | 室外 | 消声 | 间断 | 80 |
|  | 冷却塔风机 | 18 | 90 | 室外 | 减振/隔声 | 间断 | 75 |
|  | 各类泵 | 18 | 90 | 室内 | 减振 | 连续 | 65 |

### 拟建项目非正常排放

#### 废气非正常排放

全厂重点污染源为热风炉烟气及锅炉烟气，本次评价针对以上重点污染源分析废气非正常排放，非正常排放源强估算见表4.2.9-1。

表4.2.9-1   废气非正常排放源强估算表

| 序号 | 名称 | 烟气量 （m3/h） | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 kg/h | 处理措施 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热风炉烟气 | 330000 | 烟尘 | 5000 | 1650 | 烟尘降至80%， 有机去除效率降至50%，其他不变 | 1000 | 330 | 120m |
|  |  |  | SO2 | 55 | 18.28 |  | 55 | 18.28 |  |
|  |  |  | NOX | 50 | 16.5 |  | 50 | 16.5 |  |
|  |  |  | TVOC | 2000 | 660 |  | 1000 | 330 |  |
|  | 锅炉烟气 | 341250 | 烟尘 | 25000 | 8530 | 电袋复合效率80%，脱硫脱硝失效 | 5000 | 1706 | 100m |
|  |  |  | NOX | 225 | 76.78 |  | 225 | 76.78 |  |
|  |  |  | NH3 | 8 | 2.73 |  | 8 | 2.73 |  |
|  |  |  | SO2 | 439 | 149.8 |  | 439 | 149.8 |  |

#### 废水非正常排放

废水非正常排放为污水处理系统失效，污水处理站进水直接排放，其排放水量和污染物见表4.2.10-2。

表4.2.9-2   废水非正常排放一览表

|  | 排水量m3/h | pH | COD | NH3-N | SS | 总磷 | 总氮 | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | 285.48 | 9.64~11.32 | 2030 | 81.8 | 200 | 1.5 | 109.2 | 1083 |
| 产生量（kg/h） |  |  | 580.05 | 23.37 | 57.10 | 0.428 | 31.178 | 309.18 |

## 搬迁工程正常工况污染物排放汇总

搬迁后本项目污染物排放汇总见表4.3-1。

表4.3-1   本项目污染物排放汇总             （单位：t/a）

| 名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 55.72×108m3/a | 0 | 55.72×108m3/a |
|  | 烟尘 | 38016 | 37860.37 | 155.63 |
|  | 粉尘 | 246.3 | 241.98 | 4.32 |
|  | NH3 | 21.1 | 0 | 21.1 |
|  | H2S | 0.182 | 0 | 0.182 |
|  | HCl | 0.237 | 0 | 0.237 |
|  | 硫酸雾 | 0.396 | 0 | 0.396 |
|  | TVOC | 5227.2 | 5122.66 | 104.54 |
|  | SO2 | 1331.3 | 949.1 | 382.2 |
|  | NOX | 738.8 | 364.9 | 373.9 |
| 废水 | 废水量 | 186.5×104 | 75.6×104 | 110.9×104 |
|  | COD | 4942.08 | 4886.72 | 55.36 |
|  | NH3-N | 177.17 | 166.08 | 11.09 |
|  | BOD5 | 2702.1 | 2679.92 | 22.18 |
| 固体废物 | 废石粒杂质 | 50 | 50 | 0 |
|  | 糖渣 | 2457 | 2457 | 0 |
|  | 变晶母液滤渣 | 149173 | 149173 | 0 |
|  | 废活性炭 | 2400 | 2400 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 150 | 150 | 0 |
|  | 布袋收尘器收尘 | 217.8 | 217.8 | 0 |
|  | 菌体蛋白 | 38000 | 38000 | 0 |
|  | 剩余污泥 | 1200 | 1200 | 0 |
|  | 热风炉炉渣 | 585.3 | 585.3 | 0 |
|  | 锅炉灰渣及收尘 | 67490 | 67490 | 0 |
|  | 脱硫副产物 | 2016 | 2016 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 365 | 365 | 0 |

## 搬迁前后以新带老三本帐核算

表4.4-1   搬迁前后三本帐

| 固废名称 | 现有工程 | 搬迁工程 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 61.9×108m3/a | 48.1×108m3/a | 48.1×108m3/a |
|  | 烟尘 | 481.54 | 155.63 | -325.91 |
|  | 粉尘 | 5.33 | 4.32 | -1.01 |
|  | NH3 | 21.1 | 21.1 | 0 |
|  | H2S | 0.182 | 0.182 | 0 |
|  | HCl | 0.237 | 0.237 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.396 | 0.396 | 0 |
|  | TVOC | 4237.2 | 104.54 | -4132.66 |
|  | SO2 | 1346 | 382.2 | -963.8 |
|  | NOX | 1188 | 373.9 | -814.1 |
| 废水 | 废水量 | 125.4×104 | 110.9×104 | -14.5×104 |
|  | COD | 62.7 | 55.36 | -7.34 |
|  | BOD5 | 25.08 | 22.18 | -2.9 |
|  | NH3-N | 15.05 | 11.09 | -3.96 |
| 固体废物 | 废石粒杂质 | 50 | 50 | 0 |
|  | 糖渣 | 2457 | 2457 | 0 |
|  | 变晶母液滤渣 | 149173 | 149173 | 0 |
|  | 废活性炭 | 600 | 2400 | +1800 |
|  | 废离子交换树脂 | 600 | 150 | -450 |
|  | 布袋收尘器收尘 | 213 | 217.8 | +4.8 |
|  | 菌体蛋白 | 38000 | 38000 | 0 |
|  | 剩余污泥 | 1200 | 1200 | 0 |
|  | 热风炉炉渣 | 585.3 | 585.3 | 0 |
|  | 锅炉灰渣、脱硫副产物及收尘 | 86147 | 69506 | -16641 |
|  |  | 279025.3 | 263739.1 |  |
|  | 生活垃圾 | 365 | 365 | 0 |

## 搬迁工程环保投资概算

本次项目总投资60930万元；其中环保工程投资24510.5万元，占项目总投资的40%；环评建议本次搬迁工程追加环保投资610万元，追加后环保投资总计25120.5万元，占总投资的41%。

原工程环保投资约1亿元，本次搬迁后环保投资增加至2.51亿元，重点用于锅炉烟气治理，热风炉烟气治理，以及污水处理系统的部分升级改造。

表4.5-1   本项目搬迁前后污染防治措施及环保投资估算表                       （单位：万元）

| 环境要素 | 装置 | 污染源 | 搬迁工程治理措施 | 老厂区治理措施 | 老厂区环保投资 | 搬迁工程措施规模 | 可研确定搬迁工程环保投资 | 环评建议搬迁工程追加环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 淀粉提取、谷氨酸钠车间 | 产品干燥 | 布袋除尘器 | 不变 | 120 | / | 200 |  |
|  | 土壤调理剂车间 | 堆肥场热风炉烟气 | 文丘里+三级喷淋塔+电除雾+生物吸附填料层+等离子+120m排气筒 | 旋风+文丘里湿法除尘+电除雾+120m排气筒 | 800 | 300000 | 3000 |  |
|  | 动力车间 | 燃煤堆场 | 密闭堆棚 | / |  |  |  | 20 |
|  |  | 灰渣堆场 | 密闭堆棚 | / |  |  |  | 20 |
|  |  | 石灰石仓 | 密闭仓库 | / |  | 2000 m3/h |  | 100 |
|  |  | 粉煤灰仓 | 气力输送密闭罐 | / |  | 2000 m3/h |  | 100 |
|  |  | 锅炉烟气 | SNCR脱硝 | / |  | 250783m3/h | 2050 |  |
|  |  |  | 炉内喷钙脱硫 | 麻石水膜除尘+石灰石炉内喷钙+70m 排气筒 | 1000 |  | 1350 |  |
|  |  |  | 电袋复合除尘 |  |  |  | 2400 |  |
|  |  |  | 100m排气筒 |  |  |  | 380 |  |
|  |  |  | SO2、NO2自动在线监测装置 | 不变 | 85 |  | 85 |  |
|  |  |  | 其他 | / |  |  | 2732.5 |  |
| 废水 | 全厂 | 污水 处理站 | 厌氧ic+好氧+ 曝气生物滤罐深度处理装置 | UASB+好氧+ 曝气生物滤罐深度处理装置 | 8000 | 8000m3/d | 12033 |  |
|  |  |  | COD、NH3-N自动在线监测 | 不变 | 80 |  | 80 |  |
| 固体废物 | 动力车间 | 锅炉灰渣 | 渣场防渗需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001） |  |  |  |  | 100 |
| 噪声 | 全厂 |  | 隔声、消声、减振 |  | 50 |  |  | 50 |
| 生态 |  |  | 厂内绿化 |  | 20 |  |  | 20 |
| 环境风险 | 事故水池 |  | 1200m3 |  |  |  | 100 |  |
|  | 初期雨水池 |  | 1200m3 |  |  |  | 100 |  |
| 其他 |  |  | 因项目所在地地下水位高，煤场、污水处理站、土壤调理剂车间应严格做好防渗工作，确保地表与地下水位距离大于1.5m，工程地论证无法达到则需加强防渗措施至1.0×10-7cm/s |  |  |  |  | 200 |
| 合计 |  | 10155 |  | 24510.5 | 610 |
| 总计 |  |  |  | 25120.5 |

# 区域环境现状

## 地理位置

宝鸡阜丰生物科技有限公司12万吨氨基酸及其衍生制品项目退城入区迁建项目位于宝鸡市岐山县安乐社区洪沟村，地理坐标为北纬34°13' 45"，东经107°37'43"。厂区东距安乐社区2.9公里，南距石头河水库6公里，西临岐山县曹家镇，北距渭河6.7公里。距西宝高速公路蔡家坡入口约10km，距陇海铁路蔡家坡车站约11.8公里，交通运输及市政配套条件为便利。本项目地理位置图见图4.1-1。

## 自然环境概况

### 地质构造

（一）地层

根据岩石本身客观存在的不同特征或属性，将组成地壳的岩层划分为不同类型的地层。本区多被第四系地层覆盖，属松散堆积物形成的年代。北部山区主要由震旦系下统灰岩和中寒武系灰岩组成，仅在少数沟谷中出露。南部山区出露有元古界宽坪组，岩性为绿泥石黑云母二长岩、云母石英片岩、绢云母石英片岩及大理岩等一套变质岩。上第三系灞河组深埋于渭河以北地区的洪积扇、黄土台塬之下，为浅棕色、浅棕黄色粘土、粉质粘土，夹棕黄、褐黄色薄砂层；在渭河以南地区为棕黄、棕红色含砂砂质泥岩、砂岩、中粗砂岩及泥岩互层。第四系在区内广泛分布，主要为冲洪积、风积沉积层。受构造与古地理环境的控制，岩相变化较大。

（二）构造

本区域位于渭河断陷盆地，处于秦岭纬向构造带、祁吕贺山字型构造前弧东翼和陇西旋转构造体系的复合部位。构造形迹复杂，主要发育有东西向、北西向、北北西向和北东向断裂。区内新构造为南部秦岭北麓山区以掀斜上升，北部山区为面积持续上升，中部渭河盆地则为持续沉降，区内形成五层断层。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），项目所在地区抗震烈度设防为8度。

### 地形地貌

岐山县以渭河为界，南北两地的地貌景观有很大不同。北部地区主要受地质构造的控制，侵蚀、堆积等作用也影响到现代地貌景观的塑造，自北向南依次为低山、山前洪积扇裙、黄土台塬和河谷平原四个地貌单元；南部地区的地貌发育主要受构造和洪流作用的控制，在地貌景观上不仅反映出基地构造轮廓，而且具有山前洪流侵蚀堆积的特征，自南而北分为秦岭中低山、黄土台塬、冲洪积平原和冲积平原四个地貌单元。

其中南北山区占总面积的38%，中部塬区占50%，川道占12%；地形南北狭长，东西较窄，且南北隆起，中部下凹，呈马鞍状格局，地势自西北向东南倾斜，最高海报2160米，最低点495米，相对高差1665米。

拟建场地地貌属渭河以南冲积平原，由渭河、石头河等的漫滩与阶地组成，在石头河以西，呈带状分布，场地平坦，无不良地质现象。

### 土壤分布

岐山县境内土壤类型多样，有娄土、黄土、褐土、潮土、水稻土和沼泽土6大类、15个亚类、33个土属、79个土种，质地以重壤、中壤为主，土层深厚、结构良好的土壤面积大，通气透水，保水保肥，具有很强的适宜性。娄土主要分布在中部塬面上，占总面积的37.7%；黄土主要分布于塬区边缘、老壕底及部分河谷阶地，占总面积的31.96%；褐土主要分布于南北两山坡地，占总面积的18.48%；潮土是在川地冲积物上受季节性地下水影响发育而成的土壤，占总面积的5.8%；水稻土是砾石层和砂层上冲积和人工淤灌而成的土壤，占总面积的3.11%；沼泽土是在河流及地面洼地泥质沉淀物上形成的土壤，占总面积的0.41%。本项目地以娄土和黄土为主。

### 水文条件

5.2.4.1地表水

岐山境内主要有渭河、石头河、麦李河、峒峪河、湋水河、七星河、苜蓿河、祝家河等河流。县内河道总长度222.4公里，河网密度0.26公里/平方公里。

渭河西自蔡家坡镇老堡子村入境东至该镇桃园村出境,流长9.6公里，属于一级水功能区。年过境流量39.86亿立方米,平均流量126.39立方米/秒,境内年自产径流量484万立方米。据1954年魏家堡水文站实测,最大洪峰量5780立方米/秒;含沙量较大,平均含沙每立方米65.2公斤。河床自然比降为1.129～1.689%,水量变差大。近年河床有所抬高。
    石头河属渭河一级支流，发源于秦岭太白山区，流经太白、眉县、岐山，经斜峪关出峪北流15km入渭河，干流全厂68.6km，项目所在地为三类水域，南自落星乡沿南爱和平村东侧入境,北流入渭，岐山县境内流长15.1公里。年过境流量4.61亿立方米,平均流量14.61立方米/秒。境内年自产径流量2448.0万立方米，平均流量0.78立方米/秒。河床比降20%，水流湍急。

项目上游6km处为石头河水库，该水库具有灌溉、城市供水、发电、防洪等综合利用价值，水库设计总库容1.47亿m3，有效库容1.2亿m3，年调蓄水量2.7亿m3，滞洪库容0.31亿m3，死库容0.05亿m3。水库按百年一遇洪水设计，设计洪峰流量2690m3/s，千年一遇洪水校核，设计洪峰流量4620 m3/s，并按可能最大洪水保坝，洪峰流量8000 m3/s，当地水系图见图5.2-1。

图5.2-1   区域水系图

#### 5.2.4.2地下水

（1）区域地下水量及资源分布

岐山县地处关中西部，隶属黄河流域渭河水系，全县水资源总量约为13263万m³，多年平均地下水资源总量为7400.5万m³，占全县水资源总量的56%，是岐山县工业、农业、医疗及人民生活用水的主要来源。区域地下水资源区域分布差异较大。主要分布在渭北塬区，埋深一般在10-80米，单井出水量40 吨/小时，易于开发利用。石头河川道区，单井出水量 60 吨/小时，且埋藏浅，一般为 1-15 米易于开发。

（2）地下水类型、埋深、水量

县域范围内地下水类型按埋藏条件分为潜水、浅层承压水、深层承压水三大类型，按含水层的介质赋存条件又可分为孔隙水、裂隙水两大类。渭河以南地区的山前地带统归为潜水，其余地段以阶地和冲洪积扇基座顶面为潜水含水岩组的底界。

评价区主要为第四系松散层孔隙潜水和承压水，潜水流向由西北至东南，主要受河流、大气降水入渗补给。含水层为河湖相沉积物，埋藏浅，一般为1~15m，单井涌水量40m3/h，承压水主要接受上游河流和径流及黄土塬承压含水层径流补给，承压水含水层埋深80m以下，厚度在40m以上，单井涌水量为40~200m3/h，水量十分丰富。

（3）地下水补排关系

渭河以南，山前地带河水大量渗漏和大面积降水渗入是潜水的主要补给来源，其次是灌溉水的渗漏补给，局部地段有顶托补给。

大气降水渗入补给：本地区岩性疏松，透水性较强，潜水水位埋深多在40m以内，有利于降水入渗补给。在河谷阶地及洪积扇前缘渗入系数较大，黄土台塬次之，塬边地带最小。

河水渗漏补给：石头河对地下水补给作业显著，河水清、含泥沙少，河床多为砾卵石层，渗漏量大，在平水期时对地下水呈现渗入、断流、排泄，构成两者相互转化的复杂过程，只在洪水期形成全流程纵向补给。

灌溉水的渗漏补给：项目所在地附近利用石头河水库等地表水灌溉，渠道渗漏和田间灌溉对潜水的补给作用显著。自灌溉区建成以来，由于渗漏补给，潜水位总体呈上升趋势。

（4）地下水径流

渭河以南地区，潜水流向与地面倾斜方向及支流流向大体一致，即由南向北或北东流至渭河漫滩逐渐转向东流。由于潜水含水层主要由砂砾卵石组成，而且地形坡度较大，故径流条件好。在山前地带因地形坡度大，且与地表水的密切联系，故径流极为畅通；向北至冲洪积平原中前部地形坡度变缓，含水层透水性好，易于接受降水渗入补给，且在前缘地带还有泉水排泄，径流仍然畅通；再至渭河一级阶地和漫滩区，地形平缓，径流滞缓，但由于含水层厚，透水性强，且与河水有水力联系，所以水交替循环扔良好。

承压水流向基本与潜水一致，在渭河以南地区，承压水的径流速度自南而北随地形坡度变缓而逐渐降低，由于径流距离短，含水层渗透性较好，故承压水径流畅通，交替循环积极。

（5）地下水排泄

潜水的排泄方式有：越流排泄、河流排泄、人工开采、泉排泄和径流排泄，在漫滩和低阶地区有蒸发排泄。

承压水主要通过地下径流、人工开采和顶托补给潜水等方式排泄。

（6）区域地下水水质

岐山县常规饮用水质监测孔共计12处，此处引用以上12个点位（1991~2006年）监测资料统计分析结果，结果见表5.2-1。全县大部分地区地下水矿化度均小于1g/L，属淡水，pH值一般在6.0-8.3之间，总硬度在8.4-16.8德国度之间，基本符合人饮、农田灌溉标准。其中，岐山县安乐地区，水中的Ca2+、Mg2+含量较小，潜水埋深小，水质较好，近年来，该区pH值已由弱酸性逐渐向弱碱性转化，可能会影响农作物生长，应引起重视。

### 气候气象

眉县气象站位于北纬34°16′，东经107°44′，渭河南岸，海拔高度517.6m，距本项目约10km，较岐山气象站距本项目更近，更能反映本项目拟建地气象条件，因此采用眉县站气象数据。

眉县气象站近20年（1993~2012年）主导风向角为W~NW。

2012年春、夏、秋、冬季日平均风速分别为1.7m/s、1.5m/s、1.4m/s和1.3m/s，春季风速最大，夏季次之，冬季最小。由表8.3-4和图8.3-4来看，四季风速日变化较为一致，13-19时风速相对较大，最大在17时前后，20时至次日09时风速相对较小。

### 自然资源

（1）动物

岐山县处于世界动物地理区划中的古北界，野生动物资源比较丰富，种类较多。岐山县分布的陆生野生脊椎动物共有4纲26目66科227种，其中两栖类2目4科7种，占全省总数的26.9%；爬行类2目7科18种，占全省总数的35.3%；鸟类16目38科162种，占全省总数的43.0%；兽类6目17科40种，占全省总数的27.0%。在227种脊椎动物中，全部为古北界种类，广布种类占总种数的37.7%。境内国家一级保护野生动物有金雕、白肩雕、林麝、金钱豹等；二级保护野生动物有大天鹅、鸳鸯、赤腹鹰、秃鹫、红角雉、红腹锦鸡、黑熊、水獭等21种。

评价区内无重点保护野生动物。

（2）植物

岐山县林区属暖温带落叶阔叶混交林带。森林植被以人工引种栽植的油松、刺槐为主，局部地区有一些天然次生森林植物群体，树种以栎类为主。随着海拔的不同，垂直分布较明显。主要乔木树种分布海拔在700m以下为少量侧柏且生长缓慢；海拔700-1300m之间有人工刺槐、栎类、山杨、枫杨等；海拔1100-2200m的树种以天然栎类为主，有少量人工刺槐、油松、山杨漆树、毛栗等。

评价区内无重点保护野生植物。

## 社会环境概况

### 社会经济状况

安乐社区位于岐山县南端，南依秦岭，北临渭河，东与眉县接境，西环石头河，总面积77.3平方公里，耕地41309亩，属石头河灌区。安乐社区目前并入陕西省蔡家坡经济技术开发区。

蔡家坡经济技术开发区位于全省"一线两带"建设的核心层，设立于1992年，1995年3月经省政府批准为省级开发区，批准规划面积4.6平方公里，已开发面积2.66平方公里，战略规划面积33平方公里。区内常住人口10万多人，其中城镇人口7万多人，农业人口3万多人，城市化率达到70%以上。现有工业企业210多户，其中汽车零部件企业85户，机械电子企业60户，服装纺织企业25户，建筑建材企业15户，食品加工企业8户，医药化工企业8户，其它类型企业9户。区内企业从业人员3.3万人。2011年，蔡家坡经开区累计完成固定资产投资39.5亿元，同比增长39%；实现生产总值108亿元，同比增长35%；实现经营总收入267亿元。

### 行政区划和人口

全镇总面积77.3平方公里，耕地41309亩，属石头河灌区。全镇16个村，99个村民小组，总人口26102人。

### 交通运输

岐山县安乐社区紧邻蔡家坡经济技术开发区，蔡家坡处于全省“一线两带”的核心层，陇海铁路、西宝高速、关中公路环线等交通干线穿境而过，郑西宝快速铁路客运专线正在建设中。交通的方便畅通，也为周边村镇提供的便利条件，适合企业发展壮大。

本项目拟沿石头河建设一条道路直通厂区，该道路不含在本环评范围内，届时厂内进出交通可保障。

## 所在园区情况

本项目行政管辖归属岐山县蔡家坡经济技术开发区，蔡家坡经济技术开发区规划修编工作正在进行中，目前该项目属于蔡家坡经济技术开发区行政管辖范围，但该园区规划正在修编中。项目相对独立，不依托园区基础配套设施，蔡家坡园区管委会出具入区许可接纳本项目入区（见附件13）。

# 环境质量现状监测与评价

为了全面了解建设项目环境质量现状，建设单位委托宝鸡市环境监测站于2013年11月20日~11月27日对评价区的环境空气、噪声、地表水、地下水环境质量现状进行了监测。监测报告见附件6，监测点位分布见图6.1-1。

## 环境空气质量现状评价

### 监测点位和监测项目

根据建设项目特征和当地环境现状特点，当地主导风向为西北风，本项目环境空气质量现状监测共设置6个监测点位，监测点位和监测项目见下表6.1-1。

表6.1-1   空气质量监测点位和监测项目

| 序号 | 监测点位 | 相对位置关系 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟建地 | 厂址所在地 | H2S、NH3、SO2、NO2、PM10 |
| 2 | 毛家沟（隶属原星村） | WN |  |
| 3 | 洪沟村 | WS |  |
| 4 | 铁炉寺村（隶属柳家庄） | EN |  |
| 5 | 范家庄（隶属胡新村） | ES |  |
| 6 | 番家院（隶属安乐寨） | E |  |

注：监测报告中监测点位名称采用当地传统村落名称，根据实际行政村合并情况调查原毛家沟合并到原星村，铁炉寺村合并到柳家庄，范家庄合并到胡新村，番家院合并到安乐寨。报告书及图件采用最新行政村名称。

### 监测项目分析方法

采样和分析方法按《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》和GB3095-1996《环境空气质量标准》的规定进行。具体方法见表6.1-2。

表6.1-2   监测项目分析方法

| 项 目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 0.001 mg/m3 |
| NH3 | 钠氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 | 0.03 mg/m3 |
| SO2 | 四氯汞钾溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 483-2009《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-盐酸副玫瑰苯胺比色法》 | 0.015 mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009《环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法法》 | 0.005 mg/m3 |
| PM10 | 中流量采样-重量法 | HJ 618-2011《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》 | 0.001 mg/m3 |

### 采样时间及频率

连续采样7天。

H2S、NH3监测小时值，SO2、NO2监测小时值和日均值，PM10监测日均值。

小时值：每天采样4次，每次采样至少45分钟，采样时间为北京时间02、08、14和20时。

日均值：对于日均值的监测应该符合GB3095对数据的有效性规定，SO2、NO2采18h样，PM10每天连续监测12小时。

监测期间同步进行风向、风速、气温及气压等气象要素的观测。

### 采样标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。H2S、NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）。

### 监测结果与评价

环境空气质量现状监测结果统计表见表6.1-3~6.1-7.

表6.1-3  SO2监测结果统计表               单位：mg/m3

| 监测点 | 小时平均浓度 | 日平均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度范围（mg/m3） | 平均值 | 最大浓度占标率（%） | 浓度范围（mg/m3） | 平均值 | 最大浓度占标率（%） |
| 拟建地 | 0.015~0.019 | 0.017 | 3.8 | 0.016~0.018 | 0.017 | 12.0 |
| 毛家沟 | 0.016~0.042 | 0.027 | 8.4 | 0.025~0.028 | 0.026 | 18.6 |
| 洪沟村 | 0.017~0.042 | 0.029 | 8.4 | 0.025~0.032 | 0.028 | 21.3 |
| 铁炉寺村 | 0.021~0.051 | 0.036 | 10.2 | 0.033~0.038 | 0.036 | 25.3 |
| 范家庄 | 0.021~0.051 | 0.036 | 10.2 | 0.035~0.038 | 0.036 | 25.3 |
| 番家院 | 0.021~0.058 | 0.040 | 11.6 | 0.037~0.040 | 0.038 | 26.6 |
| 标准 | 0.50 | 0.15 |

表6.1-4  NO2监测结果统计表               单位：mg/m3

| 监测点 | 小时平均浓度 | 日平均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度范围（mg/m3） | 平均值 | 最大浓度占标率（%） | 浓度范围（mg/m3） | 平均值 | 最大浓度占标率（%） |
| 拟建地 | 0.007~0.011 | 0.009 | 4.5 | 0.007~0.009 | 0.008 | 7.5 |
| 毛家沟 | 0.007~0.011 | 0.009 | 4.5 | 0.008~0.009 | 0.008 | 7.5 |
| 洪沟村 | 0.008~0.011 | 0.009 | 4.5 | 0.008~0.010 | 0.010 | 8.3 |
| 铁炉寺村 | 0.009~0.014 | 0.011 | 5.8 | 0.010~0.011 | 0.011 | 9.1 |
| 范家庄 | 0.009~0.014 | 0.011 | 5.8 | 0.010~0.012 | 0.011 | 10.0 |
| 番家院 | 0.009~0.015 | 0.012 | 6.2 | 0.011~0.012 | 0.011 | 10.0 |
| 标准 | 0.2 | 0.08 |

表6.1-5  PM10监测结果统计表               单位：mg/m3

| 监测点 | 日平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（mg/m3） | 平均值 | 最大浓度占标率（%） |
| 拟建地 | 0.075~0.092 | 0.085 | 61.3 |
| 毛家沟 | 0.048~0.059 | 0.052 | 39.3 |
| 洪沟村 | 0.060~0.072 | 0.065 | 48.0 |
| 铁炉寺村 | 0.100~0.12 | 0.109 | 80.0 |
| 范家庄 | 0.110~0.132 | 0.123 | 88.0 |
| 番家院 | 0.113~0.135 | 0.125 | 90.0 |
| 标准 | 0.15 |

表6.1-6   H2S监测结果统计表               单位：mg/m3

| 监测点 | 小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（mg/m3） | 平均值 | 最大浓度占标率（%） |
| 拟建地 | 0.001~0.005 | 0.003 | 50.0 |
| 毛家沟 | 0.002~0.004 | 0.003 | 40.0 |
| 洪沟村 | 0.004~0.008 | 0.006 | 80.0 |
| 铁炉寺村 | 0.004~0.008 | 0.006 | 80.0 |
| 范家庄 | 0.006~0.009 | 0.008 | 90.0 |
| 番家院 | 0.007~0.011 | 0.008 | 110.0 |
| 标准 | 0.01 |

注：番家院H2S最大超标倍数0.1，超标率为3.57%。

表6.1-7   NH3监测结果统计表               单位：mg/m3

| 监测点 | 小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（mg/m3） | 平均值 | 最大浓度占标率（%） |
| 拟建地 | 未检出~0.04 | 0.032 | 20.0 |
| 毛家沟 | 未检出~0.03 | 0.030 | 15.0 |
| 洪沟村 | 0.03~0.06 | 0.043 | 30.0 |
| 铁炉寺村 | 0.04~0.09 | 0.059 | 45.0 |
| 范家庄 | 0.04~0.09 | 0.065 | 45.0 |
| 番家院 | 0.05~0.09 | 0.066 | 45.0 |
| 标准 | 0.20 |

SO2：各监测点位的SO2日均浓度和小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准。

NO2：各监测点位的NO2日均浓度和小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准。

PM10：各监测点位PM10的日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准，番家院最大浓度占标率略高（90%）。

H2S：安乐村番家院的H2S小时浓度在11月24日14:00-14:45一个时段有所超标，周边无工业企业，超标非工业源导致，小幅超标可能与当地农业施肥或生活污染有关。其他监测点位H2S均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

NH3：各监测点位的NH3小时浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

总体而言，区域环境空气质量状况良好。

## 地表水环境质量现状评价

### 监测布点

根据工程地表水评价等级和废水排放特征，本次地表水监测共布设四个监测断面，于2013年11月25日~27日采样。具体监测断面见表6.2-1。

表6.2-1   地表水监测断面布点

| 序号 | 断面名称 | 监测断面及位置 | 监测河流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号断面 | 拟建厂址上游500m | 石头河 |
| 2 | 2号断面 | 排污口下游5km | 石头河 |
| 3 | 3号断面 | 石头河入渭河上游500m | 渭河 |
| 4 | 4号断面 | 石头河入渭河下游1.5km | 渭河 |

### 监测项目级分析方法

地表水监测项目为：COD、BOD5、SS、pH、氨氮、水温。各监测项目分析方法见表6.2-2。

表6.2-2  水质监测分析方法表          单位：mg/l，其中pH除外

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | 0.1（pH值） |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB 11914－1989 | 10 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 | 4 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 |

### 监测时间及频率

连续监测三天，每天两次，每天采集一个混合样。

### 采用标准

地表水现状评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 监测结果与评价

地表水环境质量监测结果见表6.2-3。

表6.2-3   地表水监测结果       单位：mg/L，其中pH值除外

| 断面 | 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 数据范围 | 8.01~8.15 | 10 | 2.3~2.5 | 0.666~0.846 | 8~11 |
|  | 平均值 | 8.087 | 10 | 2.4 | 0.780 | 9.5 |
|  | 超标率 | / | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | 50.0 | 62.5 | 84.6 | / |
| 2号 | 数据范围 | 8.53~8.61 | 10 | 3.3~3.5 | 0.752~0.831 | 6~9 |
|  | 平均值 | 8.58 | 10 | 3.42 | 0.782 | 7.5 |
|  | 超标率 | / | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | 50.0 | 87.5 | 83.1 | / |
| 3号 | 数据范围 | 7.85~8.03 | 15~16 | 4.2~4.7 | 0.738~0.804 | 8~10 |
|  | 平均值 | 7.95 | 15.3 | 4.38 | 0.773 | 9 |
|  | 超标率 | / | 0 | 100% | 0 | / |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | 80.0 | 117.5 | 80.4 | / |
| 4号 | 数据范围 | 8.18~8.26 | 11 | 2.8~3.2 | 0.766~0.846 | 6~9 |
|  | 平均值 | 8.22 | 11 | 3.01 | 0.803 | 7.5 |
|  | 超标率 | / | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | 55.0 | 80.0 | 84.6 | / |
| 标准 | 6-9 | 20 | 4 | 1.0 | / |

由表可知，监测的水质指标中BOD5在3号断面石头河入渭河上游500m处有所超标，超标率为100%，最大超标倍数为0.17倍，分析水质超标原因主要为上游生活水排放和工业废水排放所致。其他水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

## 地下水环境质量现状评价

### 水位调查情况

本次环评对项目拟建地周边10个村庄的地下水井水位进行了调查，调查结果见表6.3-1。各监测点位置见表6.3-1和图6.1-1。

表6.3-1  水位调查情况

| 点位编号 | 点位名称 | 水位标高（m） | 水位埋深（m） | 含水层 | 水井功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五丈原镇 | 559.25 | 0.75 | 潜水 | 灌溉 |
| 2 | 东星村 | 523.41 | 24.70 | 潜水 | 灌溉 |
| 3 | 曹家镇 | 576.20 | 3.8 | 潜水 | 灌溉 |
| 4 | 落星堡 | 627.15 | 12.85 | 潜水 | 灌溉 |
| 5 | 安乐社区 | 619.89 | 1.96 | 潜水 | 灌溉 |
| 6 | 柳家庄 | 596.53 | 3.47 | 潜水 | 灌溉 |
| 7 | 塬坡村 | 570.71 | 95.03 | 潜水 | 灌溉 |
| 8 | 洪沟村一组 | 717.4 | 60.2 | 潜水 | 灌溉 |
| 9 | 洪沟村二组 | 705.6 | 59.5 | 潜水 | 灌溉 |
| 10 | 胡新村 | 595.13 | 6.84 | 潜水 | 灌溉 |

### 水质调查情况

#### 6.3.2.1监测布点

本次水质监测共计5个点位，分别为：洪沟村一组、洪沟村二组、曹家镇、柳家庄、东星村。

#### 6.3.2.2 监测项目

根据《地下水质量标准》（GB/T14848－93）及项目排污特征，确定监测项目为pH、氨氮、高猛酸盐指数、总硬度、硫酸盐、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数共8项。采样及分析方法按照《水和废水监测分析方法》及GB/T14848-93《地下水质量标准》中有关规定执行。

#### 6.3.2.3 监测时间及频率

监测时间为2013年11月25日-26日，连续监测两天，每天一次。

#### 6.3.2.4 评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准。

表6.3-2   水质监测分析方法表    单位：mg/l，其中pH除外

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | 0.1 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 高猛酸盐指数 | 酸性法 | GB 11892-1989 | 0.5 |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB 7477-1987 | 5 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 | 0.09 |
| 溶解性总固体 | 重量法 | GB 11901－1989 | 4 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB 18466-2005 | / |

注：①代表《水和废水监测分析方法》（第四版）

#### 6.3.2.5 监测结果

地下水质量监测结果见表6.3-3。

表6.3-3   地下水监测点位监测数据（mg/L）

| 序号 | 项目 | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总硬度 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 洪沟村一组 | 数据范围 | 7.02~7.23 | 0.96~1.01 | 0.057~0.080 | 336~338 | 67.4~68.2 | 443~465 | <3 | <3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | 33.7 | 40.0 | 75.1 | 15.2 | 46.5 | / | / |
| 2# 洪沟村二组 | 数据范围 | 7.05~7.21 | 0.90~0.95 | 0.035~0.052 | 274~276 | 60.5~63.4 | 435~440 | <3 | <3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | 31.7 | 26.0 | 61.3 | 25.4 | 44.0 | / | / |
| 3#曹家镇 | 数据范围 | 7.34~7.36 | 1.05~1.08 | 0.085~0.096 | 342~343 | 67.8~68.0 | 338~344 | <3 | <3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | 36.0 | 48.0 | 76.2 | 27.2 | 34.4 | / | / |
| 4#柳家庄 | 数据范围 | 7.26~7.30 | 1.00~1.02 | 0.055~0.060 | 196~197 | 63.5~64.0 | 312~314 | <3 | <3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | 34.0 | 30.0 | 43.1 | 25.6 | 31.4 | / | / |
| 5#东星村 | 数据范围 | 7.93~7.94 | 0.86~0.96 | 0.063~0.074 | 174 | 64.5~65.0 | 365~380 | <3 | <3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大浓度占标率（%） | / | 32.0 | 37.0 | 38.7 | 26.0 | 38.0 | / | / |
|  | Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | 3.0 | 0.2 | 450 | 250 | 1000 | 3.0 | 100 |

根据监测结果可以看出，地下水监测点各项指标全部符合GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准，地下水水质良好。

## 声环境现状监测与评价

### 监测点位

根据建设项目特征和当地环境现状特点，本项目声环境质量现状监测在厂界东、南、西、北分别设置4个监测点位。

### 监测时间

监测时间为2013年11月20-21日，分昼间（10:00~12:00）和夜间(22:00~23:00)两次监测连续等效连续A声级。测量时晴天、风力小于四级，符合声环境监测的要求。

### 测量仪器

本次监测使用仪器为校准后的AWA6221B(0221)型多功能声级计，测量仪器性能符合GB3785—83的要求。监测方法按照GB/T14623-2008《声环境质量标准》的规定进行。

### 评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

### 监测结果及评价

噪声监测结果见表6.4-1。

表6.4-1   厂界噪声监测结果统计表

| 序号 | 监测点位 | 声压级dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013年11月20日 | 2013年11月21日 |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂界东 | 43.9 | 40.3 | 46.1 | 42.0 |
| 2 | 厂界西 | 42.8 | 40.0 | 42.4 | 41.8 |
| 3 | 厂界南 | 42.9 | 41.2 | 44.1 | 43.0 |
| 4 | 厂界北 | 41.7 | 37.3 | 42.0 | 41.1 |
|  | 评价标准 | 65 | 55 | 65 | 55 |

从表5.4-1中可以看出，各噪声监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

## 土壤环境现状评价

### 监测点位布设

本次土壤环境现状监测对拟建地土壤进行采样分析，监测报告见附件6，具体位置见图6.1-1。

### 监测项目及分析方法

监测项目：pH、镉、铅、铬、汞、砷。各监测项目分析方法见表6.5-1。

表6.5-1   监测项目分析方法表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤pH的测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》 | 中国环境监测总站 1992 | 0.1 （pH值） |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140-1997 | 0.0001 |
| 铅 |  |  | 0.004 |
| 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | 0.05 |
| 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 0.06ng |
| 砷 | 原子荧光光度法 | / | 0.5 |

### 监测结果分析与评价

拟建地环境质量土壤现状监测结果统计见表6.5-2。

表6.5-2  土壤监测结果统计表                      单位：mg/kg

| 监测点位 | pH | 镉 | 铅 | 铬 | 汞 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建厂址 | 8.49 | 0.167 | 37.2 | 106.8 | 0.02 | 8.66 |
| 二级标准 | ＞7.5 | 0.60 | 350 | 250 | 1.0 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测数据可知，项目所在地周边突然各项监测因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，土壤环境良好。

# 施工期环境影响预测与评价

根据原国家环境保护总局环办[2004]47号《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》，城市布局调整中企业或生产经营单位搬出城镇中心，原有土地使用性质发生改变，进行房地产开发和其他建设，由于遗留污染物或土壤污染造成一些环境污染事故。为保障人民群众的生命安全和维护正常的生产建设活动，防止环境污染事故发生。

## 施工期水环境影响分析

本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。施工生产废水包括砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，这部分废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。施工人员生活用水量约5-10m3/d，污水产出系数按0.8计，则生活污水量最高约8m3/d。工程施工期间，施工单位对产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀处理后回收利用；现有工程所在地施工人员生活污水利用企业现有收集设施处理，拟建地施工人员在洪沟村内设临时施工营地，生活污水处理依托村庄旱厕，严禁废水直接排放。

另外，管道、各类设备安装后如需进行清洗，应设置临时沉淀池，沉淀处理后方可排放。

## 施工期大气环境影响分析

该项目施工期间装卸、转运、建筑材料砂石的运输过程及土石方开挖过程，使地表结构受损，植被遭到完全破坏。在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，使局部空气环境中TSP浓度增加，造成地表扬尘污染环境，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关。

施工中灰土拌合过程产生的施工扬尘，有关资料表明，搅拌站下风向TSP浓度明显高于上风向，其扬尘的影响范围基本在下风向100～150m左右，中心处的浓度接近10mg/m3。如若遇到大风天气，影响的距离更远一些。其它扬尘有建设材料装卸、取土、物料堆受风起尘等，其影响程度一般小于前者。

另外，本项目建设活动也必然使进出该区域的人流物流增大，特别是汽车运输量的增大，大量的设备和装置通过公路运输，必然会对公路沿线的大气环境造成一定的影响，主要污染因子为粉尘和汽车尾气，本项目运输主要通过当地道路，路况较好，由于汽车行驶带起的扬尘量有限，但应加强管理，防止车辆沿途抛洒造成的环境污染。

施工造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，但本项目距离周围敏感点较近，因此应加强管理，具体措施如下：

①要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理，及时清运场地内废弃土，周密安排进出工地车流量，减少扬尘。

②施工场地、施工道路的扬尘可采取洒水和清扫的措施予以抑止。如果只洒水不清扫，可使扬尘量减少70～80%，如洒水后清扫，抑尘效率可达90%以上。有关实验证明，在施工场地每天洒水4～5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

③散状建筑材料和建筑垃圾运输时要较好的加盖蓬布，严禁敞开式运输；为防止物料散落路面引起二次扬尘，车辆严禁超载。石灰、沙子等尽可能不露天堆放，要求白灰采用袋装，施工现场不得筛灰，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果。

④施工前，应对施工道路进行硬化处理；施工场界以围墙或挡土包围，围墙高度应大于3m；施工场地出入口，必须进行净化处理，并配置专门清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆车体和车轮及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地。

⑤避免在大风天气进行大面积基础开挖等易产生扬尘的作业；施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，适时洒水灭尘；不能及时清运的必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。

⑥对于易产生扬尘及废气的作业设备，如水泥搅拌的作业场地等，要在场内相对固定，并在周围设拦挡围护设施。

⑦施工单位应加强对施工人员和相关人员的环境保护宣传教育，提高员工环保意识，从而使员工自觉地维护和遵守各项污染减缓措施，有利于各项措施的贯彻实施。

## 施工期声环境影响分析

（1）施工噪声源

项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，主要产噪施工机械有挖掘机、推土机和混凝土搅拌机等，大多属于高噪声设备。根据类比调查，主要噪声源及声级列于表7.3-1中。

（2）执行标准

施工期场界噪声限值要求执行GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

（3）施工噪声影响分析

建设施工期一般为露天作业，而且场地内设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难，因此本评价只预测各噪声源单独作用时的超标范围，详见表7.3-1。

表7.3-1     施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 设备名称 | 声级 dB(A) | 距声源 距离(m) | 评价标准dB(A) | 最大超标范围(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 翻斗机 | 89 | 3 | 70 | 55 | 27 | 150 |
| 推土机 | 90 | 5 | 70 | 55 | 50 | 281 |
| 装载机 | 86 | 5 | 70 | 55 | 32 | 177 |
| 挖掘机 | 85 | 5 | 70 | 55 | 28 | 158 |
| 冲击式打桩机 | 105 | 15 | 70 | 55 | 844 | 4743 |
| 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 | 70 | 55 | 53 | 299 |
| 静压式打桩机 | 80 | 15 | 70 | 55 | 47 | 267 |
| 吊车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 21 | 119 |
| 平地机 | 86 | 15 | 70 | 55 | 95 | 532 |
| 风镐 | 98 | 1 | 70 | 55 | 25 | 141 |
| 空压机 | 92 | 3 | 70 | 55 | 38 | 212 |
| 吊车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 21 | 119 |
| 振捣棒 | 93 | 1 | 70 | 55 | 14 | 79 |
| 水泥搅拌机 | 89 | 1 | 70 | 55 | 9 | 50 |
| 电锯 | 103 | 1 | 70 | 55 | 45 | 251 |
| 吊车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 21 | 119 |
| 升降机 | 78 | 1 | 70 | 55 | 3 | 14 |
| 切割机 | 88 | 1 | 70 | 55 | 8 | 45 |

从上表可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，以冲击式打桩机影响范围最大，昼间至844m外噪声值才能达标，夜间影响范围最远可达4743m，当采用钻孔式灌注桩机或静压式打桩机时，噪声明显降低，昼间53m外即可达标。其它影响较大的噪声源推土机、电锯、吊车等昼间最大影响范围在95m内，夜间在532m内。

由于施工机械一般都被布置在施工场地内距场界15-30m的地段，根据预测计算结果，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但也有一些施工机械运行时，如冲击式打桩机、电锯产生的噪声会导致基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象。

因此要求施工应减量选取低噪声设备，尤其冲击式打桩机噪声影响范围较远，应尽量采用钻孔式灌注桩机或静压式打桩机，如工艺要求必须采取此类高噪声设备时，应尽量在昼间施工。

施工期物料及渣土运输的交通噪声会使该区域交通噪声声级有所升高，尤其是夜间交通噪声可能将出现超标现象，会对沿途居民及单位产生一定影响，因此应加强管理和控制，减少夜间运输量。

施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要，加强管理，文明施工。

## 施工期固体废弃物影响分析

项目建设期产生的垃圾，主要来源于建筑施工中的废物如水泥、砖瓦、石灰、砂石等和生活垃圾如废纸、废剩饭剩菜等，虽然这些废物不含有毒有害成分，但如果处理不当，可能对环境景观、地表地下水体和土壤形成破坏；应利用企业现有收集设施，及时交当地环卫部门统一处理。施工期如有废油类等危险废物产生，应及时交有资质单位处理，不得随意弃置。

## 施工期生态环境影响分析

本项目施工期生态环境影响主要是工程占地对土地利用和植被覆盖的影响，废水和弃渣排放对宝鸡石头河湿地生态的影响，以及水土流失影响。

（1）评价范围内生态系统及主要生态因子影响评价

根据调查，厂址拟建地现状主要是草本及灌木类植物覆盖，其周围区域除村落外，大多以农作物和人工栽培植物为主，主要属于农田生态系统，因此受影响的生态因子主要是土壤因子和生物因子。

施工初期的基础开挖等活动会使土壤的结构、组成和理化性质等发生变化。由于地表土壤疏松，施工开挖形成的弃土如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特殊气候条件，极易形成水土流失。在项目建设的中后期，由于部分地面己硬化或被建筑物占用，前期工程形成的弃土也得到治理，厂区内的水土流失条件逐渐消失，水土流失基本得到控制。在项目运行期，地面被覆盖或绿化，水土流失条件消失，基本不会产生水土流失。建议在后续设计中，要充分结合水土保持防治措施，建立起一个科学合理、效果显著、经济可行的水土保持防治体系；将水土保持防治费用纳入主体工程投资中，保证水土保持防治措施顺利实施。

拟建地现状多为荒草、灌木植被，本项目的建设将完全破坏现有天然植被，但该影响仅局限于厂区占地之内，对周边地区影响不大。项目建成后，天然植被将逐渐被人工植被绿化树木等所代替，建设过程中遭受破坏的植被将得到一定的恢复。

（2）敏感生态保护目标的影响评价

评价区周边敏感生态保护目标主要是宝鸡石头河湿地。宝鸡石头河湿地是陕西省重要湿地之一，其范围从太白县桃川河到岐山县五丈塬镇沿石头河至石头河与渭河交汇处，包括石头河河道、河滩、泛洪区及河道两岸500m范围内的人工湿地。本项目厂界距石头河常年流水河道约500m，厂址所在地位置不在500m人工湿地范围内。

本项目施工期废水处理后回用，严禁随意排放；材料堆场也设置于远离河道，严禁向河道内倾倒各类固体废弃物；需要采取严格管理措施，确保临时占地和施工营地、拌合站等大型临时工程不会对石头河水质产生影响，也不会对湿地生态系统造成明显影响。

## 施工期关停搬迁过程环境影响

企业现有工程关停搬迁过程中如不采取有效控制措施，也可能造成较大的环境影响。企业应根据环发[2014]66号《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》要求，做到以下几点：

（1）企业关停搬迁前应认真排查搬迁过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，根据各种情形制定有针对性的专项环境应急预案，报所在地县级环保部门备案，储备必要的应急装备、物资，落实应急救援人员，加强搬迁、运输过程中的风险防控，同时提供生产期内厂区总平面布置图、主要产品、原辅材料、工艺设备、主要污染物及污染防治措施等环境信息资料。搬迁过程中如遇到紧急或不明情况，应及时应对处置并向当地政府和环保部门报告。

（2）企业在关停搬迁过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，企业在关停搬迁过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品及石油产品储存设施等予以规范清理和拆除。

（3）企业应对原有场地残留和关停搬迁过程中产生的有毒有害物质、一般工业固体废物等进行处理处置。属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。

（4）现有场地使用权人等相关责任人应委托专业机构开展关停搬迁工业企业原址场地的环境调查和风险评估工作。经场地环境调查及风险评估认定为污染场地的，应督促场地使用权人等相关责任人落实关停搬迁企业治理修复责任并编制治理修复方案，将场地调查、风险评估和治理修复等所需费用列入搬迁成本。污染场地未经治理修复的，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目。场地治理修复从业单位按照《场地环境调查技术导则》、《场地环境监测技术导则》、《污染场地风险评估技术导则》、《污染场地土壤修复技术导则》等环保标准、规范开展调查、评估及治理修复工作。场地使用权人等相关责任人应及时将场地环境调查、风险评估、治理修复等各环节的相关材料向所在地设区的市级以上地方环保部门备案。

（5）企业应当及时公布现有场地的土壤和地下水环境质量状况。场地使用权人等相关责任人应当将场地污染调查评估情况及相应的治理修复工作进展情况等信息，通过其门户网站、有关媒体予以公开，或者印制专门的资料供公众查阅。地方各级环保部门应当公开工业企业关停、搬迁及原址场地再开发过程中污染防治监管信息。

（6）通过采取本次搬迁工程，现有厂址所在地用地性质将由工业用地转换为商住用地，周边环境条件将得到显著的改善，大气环境条件改善显著。

# 营运期环境影响预测与评价

## 营运期地表水环境影响分析与评价

根据工程分析，正常情况下本项目生产废水、生活污水进入厂区污水处理站，经处理后，与循环水系统排水、酸碱中和废水及浓盐水等清净下水一同进入回用，剩余部分排放。废水非正常排放主要考虑污水处理站故障情况。外排废水统计见表8.1-1。

表8.1-1   本项目排水情况

| 项目 | 正常情况 | 非正常情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染物量（kg/h） | 浓度（mg/L） | 污染物量（kg/h） | 浓度（mg/L） |
| 水量（m3/h） | 140 | / | 235.5 | / |
| COD | 6.99 | 50 | 624 | 2649 |
| NH3-N | 1.40 | 10 | 22.37 | 94.9 |
| SS | 9.79 | 70 | 57.10 | 200 |
| 总磷 | 0.07 | 0.5 | 0.35 | 1.5 |
| 总氮 | 2.80 | 20 | 33.58 | 142.5 |
| BOD5 | 2.80 | 20 | 341.18 | 1448 |

项目排水进入养殖排水渠，该水渠在下游2km处汇入石头河，出基于污水的水质特性，本评价拟就建设项目排放水对石头河的影响程度与范围进行预测，报告预测因子选取总量控制因子COD和NH3-N，属于非持久性污染物。考虑河流情况，可认为污染物排入石头河后在较短距离内即可混合均匀，根据HJ/T 2.3-93《环境影响评价技术导则——地面水环境》，采用如下公式进行计算：

式中：

x----计算点离开始点(排放口)的距离，m；

u----河水流速，m/s；

Qp----废水排放量，m3/s；

cp----污染物浓度，mg/L；

Qh----河水流量，m3/s；

ch----排放口上游污染物浓度，mg/L；

c----排放口下游x处的污染物浓度，mg/L；

K1----降解系数，1/d。

石头河属渭河一级支流，在岐山县境内南自落星乡沿南爱和平村东侧入境，北流入渭，流长15.1km，年过境流量4.61亿立方米，平均流量14.61m3/s，河床比降20%，水流湍急。根据调查，石头河水库下游流量最枯月在2.49m3/s左右，流速约0.3m/s。根据现状监测，石头河上游来水中COD浓度最大为10mg/L，NH3-N浓度最大为0.864mg/L。预测水文参数类比类似河流数据，确定石头河COD和NH3-N的综合衰减系数分别为0.2/d和0.1/d。

根据上述水质浓度预测计算公式及参数进行计算，结果见表8.1-2。

表8.1-2   本项目排水后石头河水质浓度预测结果表

| 断面位置 | 距排污口距离 （m） | 正常情况下 | 非正常情况下 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） |
| 排污口下游2km | 2000 | 10.5 | 0.989 | 76.4 | 3.221 |
| 排污口下游5km | 5000 | 10.2 | 0.966 | 74.6 | 3.147 |
| 入渭河口 | 7800 | 10.0 | 0.946 | 73.0 | 3.080 |
| III类标准值 | 20 | 1.0 | 20 | 1.0 |

由计算结果可见，本项目正常运行情况下排水会造成石头河下游COD和NH3-N浓度有所升高，下游2km处COD浓度为10.5mg/L，较上游来水浓度增加约5%，NH3-N浓度为0.989mg/L，较上游来水浓度增加约14.5%，增加幅度较小，且均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类水体标准。

但在非正常情况下，生产废水未经处理直接排放，可造成下游2km处COD浓度为76.4mg/L，超标2.82倍，NH3-N浓度为3.221mg/L，超标2.22倍，因此要求企业应严格管理，采取相关措施保证污水处理措施的连续安全运行，在污水处理站发生事故不能正常运行时，应将事故废水排入事故池中，待事故处理完后，再抽到污水处理站处理，以避免非正常工况对地表水环境的影响。

根据计算，本项目应建设各1200m3的事故水池和初期雨水池，2个水池总可容纳8.4h的非正常排放废水，因此在发生非正常及事故情况时，应及时停产，并待事故处理完后，再抽到污水处理站处理，不得直接排放未处理废水。

企业应设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入储存设施的措施。事故池应采取安全及防渗措施，且事故池在非事故状态下不得占用以保证可以随时容纳可能发生的事故产生的废水。

与此同时，由于石头河本厂址下游分布有联星、姚南、水围城、姚其寨、王西、王琪、咀头、新华、新庄、八岔滩、华明村等村庄，部分村庄采用傍河地下水作为饮用水源，因此为了确保该地区范围内村庄居民饮用水安全，建议设排水管道或防渗明渠延伸至石头河入渭处，与石头河水体一并汇流入渭河，明渠为避免废水下渗，需要设置水泥防渗层。

## 营运期地下水环境影响分析与评价

本评价水文地质特征主要参考陕西省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质队于1997年12月完成的《陕西省岐山县区域水文地质调查报告》。

### 评价区水文地质特征调查

#### 地貌

岐山县以渭河为界，渭河南部地区的地貌发育主要受构造和洪流作用控制，在地貌景观上不仅反映出基底构造轮廓，而且具有山前洪流侵蚀堆积的特征，自南而北分为秦岭中低山、黄土台塬、冲洪积平原和冲积平原四个地貌单元，本项目拟建地属于河漫滩及低阶地，该地貌由渭河、石头河等的漫滩和阶地组成，呈带状分布，在石头河以西，发育1~5级阶地，阶面相对高差显著，详见图8.2-1。

#### 地层

岐山县多被第四系覆盖。南部山区出露有元古界宽坪组（PtK），岩性为绿泥石黑云母二长岩、云母石英片岩、绢云母石英片岩及大理岩等一套变质岩。在渭河以南地区为棕黄、棕红色含砾砂质泥岩、砾岩、中粗砂岩及泥岩互层，麦李河以西钻孔可以揭露。

第四系在区内广泛分布，主要为冲洪积、风积沉积层。受构造与古地理环境的控制，岩相变化较大，其中本项目所在支流漫滩为全新统晚期冲洪积层（Q42al+pl），岩性以卵石夹漂砾、砂卵石、砂砾石为主，厚度约40~60m。

#### 构造

岐山县位于渭河断陷盆地的西北部，处于秦岭纬向构造带、祁吕贺山字型构造前弧东翼和陇西旋转构造体系的复合部位。构造形迹复杂，主要发育有东西向、北西向、北北西向和北东向断裂。

（1）宝鸡一武功一咸阳断裂

属纬向构造体系，东西向展布，是一个形成早、高倾角、大断距的断裂，控制了基底岩相结构，在地形上显示黄土塬与渭河阶地呈陡坎相接，高差50~170m，属于张扭性断裂。

（2）秦岭北侧宝鸡一蓝田断裂

属纬向构造体系，走向近东西，倾向北，为南升北降的张扭性断裂，构成秦岭与盆地的分界。

（3）北山山前北东与北西向断裂

北山与关中盆地为断裂相接，与山字型前弧东翼展布方向一致。

（4）岐山一哑柏断裂

呈北西一南东走向，为一活动断裂，在地形上有与断裂方向大体一致的高差50~70m的黄土陡坎，形成一、二级黄土台塬的分界线，在第四纪早更新世地层发生错断，历史上岐山县城附近地震较多等。

（5）石头河断裂

近南北向展布，西盘升，东盘降。

（6）麦李河断裂

走向北北西，为一西盘升，东盘降的断裂。

#### 地下水类型

岐山县受古沉积环境及构造的影响．南北两地不同的地貌单元，其含水层在所属时代、岩相、厚度、结构关系以及水文地质特征等方面有较大差异，并且地下水开发利用的实际条件亦很不相同。根据已有勘探资料，在渭河以北地区的山前洪积扇、黄土台塬区将Q1与Q2界线作为潜水与承压水之界线，其深度一般为90~120m，在渭河漫滩及一级阶地区，以Q4底界为潜水与承压水之分界，深度约20m。渭河以南地区的山前地带统划归潜水，其余地段以阶地和冲洪积扇基座顶面为潜水含水岩组的底界。

（1）潜水含水岩组的分布及其特征

渭河以南地区漫滩及阶地区为全新统、上更新统和中更新统冲积砂砾卵石含水岩组；在支流漫滩和一级洪积扇区，为全新统、上更新统和中更新统冲洪积砂卵石含水岩组；在山前冲洪积扇及黄土台塬区为中更新统冲洪积漂卵石含水岩组及中下更新统风积黄土含水岩组。

拟建地位于石头河漫滩区，属于全新统—中上更新统冲积砂砾卵石含水岩组Q2-4al强富水地区，单位涌水量可达10~20m3/h·m，水位埋深小于5m，含水层厚度约13~40m，含水层岩性为砂砾卵石，抽水降深1~5m，水量48~260m3/h，矿化度小于1g/L，水化学类型为H-C·M和H-C型。详见图8.2-2。

（2）承压水含水岩组的分布及其特征

渭河以南地区，除山前地带外，平原区下部普遍分布有承压水，主要为更新统砂砾卵石和上新统下部疏松砂砾岩含水岩组。

拟建地所在渭河及支流漫滩、一级洪积扇地区主要是中下更新统冲洪积河湖积砂砾卵石含水岩组富水地区，单位涌水量达1~10m3/h·m，含水层厚度25~80m，含水层岩性为中粗砂、砂砾石，抽水降深2~13m，水量6~74m3/h，矿化度小于1g/L，水化学类型为H-C型。

#### 评价区地下水补给、径流、排泄特征

（1）潜水的补给

在渭河以南，山前地带河水大量渗漏和大面积降水渗入是潜水的主要补给来源，其次是灌溉水的渗漏补给，局部地段有顶托补给。

①大气降水渗入补给

本区地形一般较平坦，包气带岩性疏松，透水性较强，潜水位埋深多在40m以内，有利于降水入渗补给。在河谷阶地及洪积扇前缘渗入系数较大，黄土台塬次之，塬边地带最小。

②河水渗漏补给

发源于秦岭的石头河对地下水的补给作用显著，河水清、含泥砂少，河床多为砾卵石层，渗漏量大。石头河在平水期时对地下水呈现渗入、断流、排泄，构成两者相互转化的复杂过程，只在洪水期形成全流程纵向补给。

③灌溉水渗漏补给

岐山县广泛利用冯家山水库和宝鸡峡塬边渠道及石头河水库等地表水灌溉，渠道渗漏和田间灌溉对潜水的补给作用显著。

④地下水径流补给

秦岭中低山对本区的侧向补给量不大。

⑤承压水顶托补给

在渭河漫滩和一级阶地区，承压水水头高出潜水位5m左右，两者之间弱透水层厚度约15m，故在此地段，承压水可顶托补给潜水。

（2）潜水的径流

潜水径流主要受地形、地貌、含水层岩性和切割程度的控制。

渭河以南地区，潜水流向与地面倾斜方向及支流流向大体一致，即由南向北或北东流至渭河漫滩逐渐转向东流。由于潜水含水层主要由砂砾卵石组成，而且地形坡度较大，故径流条件好。在山前地带因地形坡度大，且与地表水的密切联系，故径流极为畅通；向北至冲洪积平原中前部地形坡度变缓，水力坡度4~7‰，但含水层透水性好，易于接受降水渗入补给，且在前缘地带还有泉水排泄，径流仍然通畅；再至渭河一级阶地和漫滩区，地形平缓，水力坡度1~2‰，径流滞缓，但由于含水层厚，透水性强，且与河水有水力联系，所以水交替循环仍良好。详见图8.2-3。

（3）潜水的排泄

区内潜水的排泄方式主要有：越流排泄、河流排泄、人工开采、泉排泄和径流排泄，在漫滩和低阶地区还有蒸发排泄。

（4）承压水的补给

区内承压水主要接受潜水的越流补给，在秦岭山前，约有10%的河流渗漏量通过潜水补给承压水。

（5）承压水的径流

承压水流向基本与潜水一致。在渭河以南地区，承压水的径流速度自南而北随地形坡度变缓而逐渐降低，由于径流距离短，含水层渗透性较好，故承压水径流通畅，交替循环积极。

（6）承压水的排泄

承压水主要通过地下径流、人工开采和顶托补给潜水等方式排泄。

#### 地下水化学特征

（1）潜水化学特征

渭河以南地区南北宽只有10~15km，地下水与地表水联系密切，并通过不同岩性的介质循环交替。潜水流向自南而北，径流通畅，含水层渗透性好，循环交替积极，矿化作用弱，水化学类型为单一的重碳酸盐型，矿化度<1000mg/L。详见图8.2-4。

（2）承压水化学特征

本区承压水的化学类型与潜水相近，垂直变化不明显。在渭河以南地区为HCO3-Ca型水，矿化度<500mg/L。

#### 地下水动态

（1）潜水位变化特征

岐山县地形基本平坦，水利化程度较高，山前地带水系发育，所以潜水位变化受到降水、河流和渠灌及开采等诸多因素的综合影响。区内潜水位变化特征可分为相对稳定和相对下降两种类型。本区渭河以南地区属于相对稳定型，潜水位表现为波动升降。一般年初至五、六月份下降，八月以后回升，年变幅一般小于1m，见图8.2-5。

图8.2-5     岐山县渭河以南地下水动态特征曲线

（2）潜水动态类型

本评价区内潜水的动态类型主要有降水型和水文型。

①降水渗人型

分布在山前地带。这里地势较髙，南（北）面基本属隔水边界，地下水主要接受降水补给。一般在雨季之后，潜水位普遍上升，时间上略为滞后。

在秦岭山前，山区洪流亦是地下水的主要补给来源，其动态变化与降水和山区洪水关系密切，变化特征与降水渗入型相似，只是变幅较大。

②水文型

分布于渭河及其支流沿岸漫滩地带。潜水的动态变化密切受河流水文控制，水位随河水的涨、落而升、降，被影响强度随距河距离增大而逐渐减弱。特别是渭河以南地区，源近流短，受降水控制，河水暴涨暴落，沿岸地带潜水也随之变化。当降水少，河水断流时，沿岸潜水位降至最低；而当雨季来临，河水流量大时，水位升至最高。

#### 地下水开发利用现状及主要水文地质问题

岐山县地下水资源较丰富，除南北山区外，地下水资源量均大于地表水资源量，是岐山县重要的供水水源。区内地下水的开发利用以水量丰富、埋藏浅、易开采的河谷阶地区为主要的供水水源地，洪积扇、冲洪积平原和黄土台塬区地下水也得到不同程度的开发利用。五丈塬、安乐乡均有水井，五丈塬主要是深井，开采承压水，其他地区以潜水开采为主。

根据调查，评价区目前无明显的水文地质问题。

### 地下水评价等级及范围确定

本项目既有污水排放可能对地下水水质造成影响，同时还将取用地下水引起地下水流场或水位发生变化，因此属于III类建设项目。根据HJ 610-2011《环境影响评价技术导则 地下水环境》的要求及本项目拟建地水文地质情况，可判定地下水评价级别为二级（判定依据详见表8.2-1和表8.2-2）。

根据建设场地的水文地质特征，地下水环境影响评价范围定为南至秦岭、北至渭河、东西至岐山县界，约40km2的范围。

表8.2-1     本项目地下水评价等级判定（I类项目）

| 项目 | 判定分级依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 分级 | 依据 | 本项目情况 | 分级 |
| 包气带 防污性能 | 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 | 本项目位于石头河河漫滩，包气带岩性以卵石夹漂砾、砂卵石、砂砾石为主，渗透系数大于10-4cm/s | 弱 |
|  | 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s≤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |  |
|  | 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |  |  |
| 含水层 易污染特征 | 易 | 潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透性强的地区；地下水与地表水联系密切的地区；不利于地下水中污染物稀释、自净的地区 | 本项目位于石头河河漫滩，包气带岩性渗透性强，地下水与地表水联系密切 | 易 |
|  | 中 | 多含水层系统且层间水力联系较密切的地区 |  |  |
|  | 不易 | 以上情形之外的其他地区 |  |  |
| 地下水 环境敏感 程度 | 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已经建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 拟建地不在集中式饮用水源地（石头河水库）准保护区和径流补给区内，周边无分散式饮用水源地，无特殊地下水资源分布区 | 不敏感 |
|  | 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已经建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的径流补给区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏分级的环境敏感区 |  |  |
|  | 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |  |
| 污水 排放量 | 大 | 污水排放总量≥10000m3/d | 本项目正常情况下废水排放总量约2880m3/d | 中 |
|  | 中 | 1000m3/d＜污水排放总量＜10000m3/d |  |  |
|  | 小 | 污水排放总量≤1000m3/d |  |  |
| 污水水质 复杂程度 | 复杂 | 污染物类型数≥2，需要预测的水质指标≥6 | 本项目废水污染物主要是COD、氨氮等非持久性污染物，需要预测的水质指标＜6 | 简单 |
|  | 中等 | 污染物类型数≥2，需要预测的水质指标＜6；或污染物类型数=1，需要预测的水质指标≥6 |  |  |
|  | 简单 | 污染物类型数=1，需要预测的水质指标＜6 |  |  |

表8.2-2     本项目地下水评价等级判定（II类项目）

| 项目 | 判定分级依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 分级 | 依据 | 本项目情况 | 分级 |
| 地下水供水、排水（或注水）规模分级 | 大 | 供水、排水（或注水）量（万m3/d）≥1.0 | 厂区自备水井取水量10314.5m3/d，用于生产、生活用水 | 大 |
|  | 中 | 供水、排水（或注水）量（万m3/d）在0.2~1.0之间 |  |  |
|  | 小 | 供水、排水（或注水）量（万m3/d）≤0.2 |  |  |
| 地下水水位变化区域范围分级 | 大 | 地下水水位变化影响半径（km）≥1.5 | 本项目位于石头河漫滩区，属于富水地区，单位涌水量可达10~20m3/h•m，含水层岩性为砂砾卵石，根据导则表C.2 孔隙含水层的影响半径经验值表判定影响半径大于1.5km | 大 |
|  | 中 | 地下水水位变化影响半径（km）在0.5~1.5之间 |  |  |
|  | 小 | 地下水水位变化影响半径（km）≤0.5 |  |  |
| 地下水环境敏感程度分级 | 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；生态脆弱区重点保护区域；地质灾害易发区；重要湿地、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 | 拟建地不在集中式饮用水源地（石头河水库）准保护区和径流补给区内，周边无分散式饮用水源地，无特殊地下水资源分布区，不在石头河天然湿地范围内 | 不敏感 |
|  | 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |  |
|  | 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |  |
| 环境水文地质问题分级 | 强 | 产生地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、湿地退化、土地荒漠化等环境水文地质问题，含水层疏干现象明显，产生土壤盐渍化、沼泽化。 | 本项目取用傍河潜水，该区域地下水与地表水联系密切，本项目取水量较大，很有可能进一步减少石头河河道现有流量，进而对石头河湿地生态造成影响 | 中等 |
|  | 中等 | 出现土壤盐渍化、沼泽化迹象。 |  |  |
|  | 弱 | 无上述环境水文地质问题。 |  |  |

# Text boxes

16#

1616

1#

15#

2#

14#

3#

13#

4#

12#

5#

11#

6#

10#

9#

8#

7#

NH2