建设项目基本概况

| 建设名称 | 洛阳市亚亮浴柜厂年产3000套家具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳市亚亮浴柜厂 |
| 法人代表 | 袁长河 | 联系人 | 袁长河 |
| 通讯地址 | 洛阳市伊滨区产业集聚区李村镇袁沟村 |
| 联系电话 | 15036755550 | 传真 | / | 邮政编码 | 471000 |
| 建设地点 | 洛阳市伊滨区产业集聚区李村镇袁沟村 |
| 立项审批 部门 | 洛阳伊滨区管理委员会 经济发展局 | 项目代码 | 2017-410354-21-03-030364 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建 □技改□ | 行业类别及代码 | 木质家具制造C2110 |
| 占地面积（平方米） | 3012.2 | 绿化面积 （平方米）米） | / |
| 总投资 （万元） | 60 | 其中：环保投资（万元） | 7 | 环保投资占总投资比例 | 11.6% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2013年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 为满足市场的需求，洛阳市亚亮浴柜厂投资60万元在洛阳市伊滨区产业集聚区李村镇袁沟村建设年产3000套家具项目。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，项目建设符合国家产业政策。本项目已经洛阳伊滨区管理委员会经济发展局出具备案确认书，项目代码为2017-410354-21-03-030364（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《河南省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，本项目需进行环境影响评价工作。 根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2017年本及2018年修改内容），本项目属于“十、家具制造业”中的“27 家具制造”，无电镀或喷漆，属于“其他”类，需 |
| 编制环境影响报告表。 本项目已建成，属于未批先建。根据中共洛阳伊滨区工委会议纪要（2018）21号（见附件3）：①对符合国家产业政策和环境准入条件，未取得土地使用手续的企业，符合土地利用总体规划的，由区国土部门出具“项目用地属于工业用地或符合土地利用总体规划”的审查意见。②对符合国家产业政策和环境准入条件，已取得土地使用手续（或区国土部门审查意见），但未取得规划手续的上述企业项目，经所在镇政府审查确认近期不涉及拆迁的，由该企业向所属镇政府递交“如与城市（城镇）规划建设相冲突，企业自愿接受依法依规处置，积极配合政府拆迁”的书面承诺后，由所属镇政府出具“项目选址符合乡镇产业布局规划”的审查意见，区党工委、管委会原则同意此类企业办理完善环评手续。位于城市规划区内的企业要到规划建设主管部门依法办理取得规划审批手续或规划审查意见。③满足以上条件的无环评手续企业项目，要依法办理取得工商注册、立项备案、土地、规划等审批或审查手续，积极主动接受环保部门未批先建处罚，主动完善污染防治设施，落实停产整改要求（由所属乡镇政府监管落实）的，方可申请办理环评手续。 本项目位于洛阳市伊滨区李村镇袁沟村，根据洛阳市国土资源局伊滨分局出具的土地证明（附件4），本项目用地符合李村镇土地利用总体规划；根据李村镇人民政府出具的证明，项目用地符合乡镇土地规划；本项目位于东汉陵墓南兆域大遗址保护范围内，已建成投产，不进行土建活动，不会对地下文物产生影响，最终意见以文物部门为准。综上，本项目满足伊滨区管委会同意申请办理环评手续的要求。 受建设单位委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接收委托后，我单位立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点（保护目标）的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，完成了本项目环评报告的编制工作。 2、项目概况 2.1 建设地点及厂址 洛阳市亚亮浴柜厂年产3000套家具项目位于洛阳市伊滨区李村镇袁沟村。厂区东、西和南侧为耕地，北侧隔村路约15m为袁沟村3户居民，东南约20m为袁沟村散户居民，厂区南侧紧邻1户居民，位于本项目征地范围内。本项目具体地理位置见附图一，周围环境示意图见图2，卫星截图见附图三。 图1 项目周边环境示意图 2.2 产品方案 本项目产品方案见表1。 表1 项目生产规模 序号 产品名称 年产量 规格型号 1 床 3000张 1.8m×2.2m 2 衣柜 3000个 2m×1.8m×0.6m 3 床头柜 6000个 宽420mm，深370mm，高550mm 4 橱柜 3000套 3-4m/套 5 浴室柜 3000个 800mm/套 注：产品方案中1-5项产品合计为1套。 2.3主要建设内容 本项目占地面积4.5亩，主要建设内容为生产车间、办公楼及配套设施，本项目主要建设内容及工程组成见表2。 表2 本项目主要建设内容及工程组成 工程 类别 工程名称 生产功能 备注 生产 车间 不规则形状，总厂区占地面积3012.2m2，生产车间占地面积1967m2 东车间 位于厂区中部，主要是对原材料进行切割下料，用于床、床头柜、衣柜和橱柜加工，建筑面积850m2 已建 西车间，地上2F，西南侧地下1F 地上分为两层，1F主要为浴室柜加工区、半成品及成品区及一般固废暂存区，2F为包装材料等存放区，占地面积827m2（44.42×18.63m）建筑面积1654m2；-1F位于西车间西南侧，建筑面积360m2（30×12m），功能为原料仓库 南侧成品仓库 位于厂区南侧，堆放半成品和成品，建筑面积180m2；改造前北侧为喷漆房，南侧为烤漆房（见平面布置见附图二（1）），现已停用，封闭改造后作为仓库 吸塑 车间 位于东车间南侧，不规则形状，80m2 五金件 仓库 位于厂区东南角，不规则形状，30m2 辅助 工程 西办公楼 2F，建筑面积480m2 已建 东办公室 1F，建筑面积70m2 已建 一般固废暂存间 西车间南侧，由原喷漆房改造，用于存放边角废料，建筑面积约18m2 评价 要求 危险废物暂存间 西车间南侧，由原喷漆房改造，用于存放废白乳胶桶及废弃活性炭，建筑面积约18m2 厨房 位于厂区东北角，1F，建筑面积30m2。家庭式厨房，液化气为燃料，厂区职工均是来自周边居民，不提供食宿 已建 卫生间 1个，西办公楼1F，水冲式 已建 公用 设施 给水 项目供水水源为自来水，能够满足项目需求 / 排水 化粪池处理后农户拉走肥田，化粪池尺寸3×2×1.5=9m3 / 供电 项目用电由市政统一进行供电 / 环保 工程 现状废气处理 白乳胶及热熔胶废气产量较少，车间通风排放；雕刻机、精密锯等木工设备产生的颗粒物经双筒布袋除尘器处理后车间内无组织排放，袋式除尘器共9套 已建 废水处理 生活污水主要是办公洗漱废水，经一座9m3化粪池处理后，由附近村民定期清运 已建 固废治理 本项目产生的一般固废物主要是边角料，全部外售；项目产生的白乳胶包装桶由厂家回收；项目产生的生活垃圾，通过设置的垃圾桶收集后统一运往附近垃圾中转站，设垃圾桶2个 已建 噪声治理 设备噪声，通过厂房隔声、基础减振等降噪措施 已建 2.4 主要原辅材料消耗 本项目主要现辅材料消耗见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 组成结构 序号 原辅材料 规格 年用量 备注 原辅料 1 三聚氰胺贴面 免漆板 18厚 13000张 外购，20块/m3 2 15厚 5000张 外购，24块/m3 3 5厘厚 1200张 外购，72块/m3 4 实木板材 / 30m3 外购 5 PVC封边条 / 85000m 外购 6 PVC膜 / 3000m 外购，吸塑使用 7 滑道 / 2000副 外购，金属配件 8 螺丝 / 500kg 9 合页 / 8000个 10 拉手 / 6000个 11 三联件 / 2万套 12 白乳胶 23kg/桶 0.95t 外购，42桶/a 13 热熔胶 25kg/袋 0.8t 外购，32袋/a 能源 14 水 t 156 市政供水 15 电 kWh 15万 市政统一供电 热熔胶成分：EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，即EVA树脂，占热熔胶的40%-60%；增粘剂（松香、石油树脂等）、粘度调节剂（石蜡，微晶蜡等）可大幅增加热熔胶的粘结能力、熔融温度及粘结强度。热熔胶常用于织物、书刊装订、木制家具封边、热塑性粉末涂料等，比例一般在15%-20%之间，粘度调节剂占10%左右；抗氧剂一般选用的是BHT（二叔丁基对甲基苯酚类），其用量一般控制在0.5%左右为宜。家具封边用热熔胶外观为白色或微黄色粒状、棒状，熔点70~84℃、粘度60000左右（180℃）、相对硬度70-80%、固化速度8-12s。 白乳胶：白乳胶是用途最广、用量最大、历史最悠久的水溶性胶粘剂之一，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。 2.5 主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 雕刻机 1825 3台 异型、花样造型 2 排钻 MZB73213 1台 打孔 3 吊锯 MS362 1台 切割 4 立铣 MX5117B 1台 加工平面、斜面、沟槽等 5 压刨 MB106H 1台 / 6 斜口平面刨 MB503 1台 / 7 钻孔机 MZ 1台 打孔 8 精密锯 MJ1132F 2台 切割成型 9 封边机 KGT302 1台 PVC热熔胶封边 10 五头锯 MJ105 1台 切割 11 双头锯 / 1台 切割 12 吸塑机 / 1台 橱柜门吸塑 13 带锯 MJ346 1台 切割 14 下料锯 | / 1台 切割 15 双/单筒布袋除尘器 MF9030、MF9022 9台 精密锯、立铣、打孔机和雕刻机各配置一台，拟更换为中央布袋除尘后有组织排放 2.6公用工程 2.6.1 供水 本项目生产过程无用水环节，办公生活用水引自市政自来水，用水量为156m3/a。 2.6.2 排水 项目生活污水主要是办公生活废水，排入厂区西侧9m3化粪池处理后，定期由附近村民定期清运。 2.6.3 供电 本项目用电由市政电网供应，年用电量约15万kWh/a。 2.7 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员13人，其中管理及技术人员2人，车间工人11人，年生产天300天，实行白班8小时工作制，厂区无职工宿舍及职工食堂，厂区东北角为一家庭厨房，就餐人数2-3人，产污量较少，产生的废水进入化粪池，本次评价不做分析。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 经现场核查，本项目存在部分环保问题，现场存在问题及整改方案见表5： 表5 现场存在问题、整改方案及完成时限 序号 现有问题 拟采取措施 整改时限 1 生产固废边角料等，在车间内散乱堆放 将西车间南侧喷漆房改造一般生产固废暂存处1间（18m2）和危废暂存间1间（18m2），用以暂存生产固废 2018年8月完成 2 封边、涂胶和吸塑过程产生的有机废气车间内无组织排放 封边机、吸塑机废气产生部位上方设置集气罩，然后经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放 2018年8月完成 3 生产车间木工设备经双/单筒布袋除尘器处理后车间内无组织排放，车间生产环境较差 各木工设备生产过程中产生废气经吸尘软管连接至中央集气管道，所有含尘废气收集汇合后经脉冲袋式除尘器集中进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放 2018年8月完成 4 办公生活废水直接外排厂区外沟渠，自然下渗 废水经化粪池收集处理后，定期清运，用作农肥，不外排 2018年8月完成 |

建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 洛阳市位于河南省西部，地处东经111°08'～112°59'、北纬33°35'～35°05'之间，东临郑州，西接三门峡，北跨黄河与焦作接壤，南与平顶山、南阳相连。 伊滨区，又称伊滨产业集聚区，位于东经112°29´至112°38´，北纬34°30´至34°40´之间，洛阳市南部，偃师市西南。规划区西接洛阳市洛龙区之关林镇及龙门镇，南隔万安山与伊川县彭婆镇相望，北望伊河与佃庄镇相邻。 本项目位于洛阳市伊滨区李村镇袁沟村，项目地理位置图见附图一。 2、地形、地貌、地质 洛阳市地貌总的格局是由西南向东北地势逐渐降低，沿西南至东北依次分布着中山、低山和丘陵，在山丘之间排列着面积不等的河谷盆地。境内的山地总体来说，是秦岭山脉向东的延续部分，在主要分支山脉之间都有相对独立的水系分布。山脉和水系一般相间排列，每条较大河流都与一些山间盆地相串通，较大的盆地有宜（阳）洛（宁）盆地，伊川盆地和洛阳盆地等。由于谷地和盆地串连形成的地势较低的开阔地带、低洼地带又和山脉相间分布，地形地貌较为独特。 伊滨区地势南高北低，地表形态复杂多样，大体分为浅山区、山前坡地和平原三种类型。南部万安山为浅山区，山势由东向西，由南向北依次降低，海拔在180~600米。中部为万安山前洪积、冲积平原，海拔在160~180米。北部为伊河冲积平原，地势平坦，海拔在130~160米。地质构造简单，地震基本烈度为7度。 区域位于洛阳盆地，系于中生代末期形成的北东向断陷盆地，控制其发育的构造主要有东西向、北东向、北西向三组断裂构造。断裂构造呈深部隐伏状态，在地表出露不明显，中更新世以来处于稳定状态，不存在全新活动断裂。 本项目位于伊滨区，属于伊河冲积平原，地势平坦。 3、气候气象 伊滨区地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明：冬季寒冷，雨雪稀少多大风；春季暖和、气温回升快，干旱少雨；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，天气晴朗。 伊滨区年平均气温14.3℃，一月最冷，七月最热，年较差平均27.8℃。极端最高气温41.8℃，极端最低气温-13.2℃。年平均地面温度17.4℃，5cm年平均温度15.9℃，10cm年平均温度15.9℃，15cm年平均温度15.9℃，20cm年平均温度16.1℃，地下各层温度平均相差不大。全年太阳总辐射可达115.67千卡/c平方米，以6月份最多，为14.23千卡/c平方米；12月份最少，为5.78千卡/c平方米。全年实际日照时数为2248.3小时，日照百分率为51%，其中6月份（57%）最大，3月份（48%）最小。年降水量在600—650mm左右，近年来平均降水量625.8mm，各月降水以7月最多，1元月最少。降水年际变化大，年最大降水量1047.3mm，年最少降水量355.0mm；将雨季节不均匀，夏季最多占48.5％，春、秋季分别为19.5％、27.0％，冬季最少仅5％；暴雨、大暴雨多出现于7月。平均风向以东北风、西风最多，其次是东风，南风和北风最少，平均风速以东北风、西北风最大，西风次之，东风最小。平均风速2.0m/s，最大风速19.7m/s。年平均相对湿度为69%，春季66%，夏季71%，秋季74%，冬季64%。 4、水文 （1）地表水 洛阳市境内有黄河、伊河、洛河、涧河、瀍河等河流约34条，分属于黄河、淮河、长江三大水系。市区地表水体主要有四河二渠，即洛河、伊河、涧河、瀍河、中州渠和大明渠，均属黄河水系。 伊河：发源于熊耳山脉南麓，经栾川、嵩县、伊川、洛阳市区，东行至偃师杨村汇入洛河，全长265km，流域面积6041km2，多年平均流量41.08m3/s，年均径流量12.96亿m3。洛阳市区伊河水体功能规划为Ⅲ类。 本项目位于伊河南，距离伊河3.1km。 （2）地下水 本项目所在区域地下水蕴藏较为丰实，尤以埋藏60m以内的浅层地下水，水质良好易开采，适宜饮用和灌溉。南部山前丘陵区水井单井出水量在30-80m3/h不等，井深40m左右，最深达180m；北部沿伊河南岸地下水单井出水量100m3/h-160m3/h不等，埋深在10-12m。 5、土壤 洛阳市土壤类型复杂多样，主要有5个土纲、12个土类、25个亚类、63个土属、138个土种。在12个土类中以褐土、棕土壤、潮土3个土类为主。伊洛河冲积平原区由于地形相对较低，在洛河、伊河的漫滩区一、二级阶地区，松散堆积物为第四系冲积、湖积及湖积物，一般为粉质粘土、粉土、砂及卵石互层的双层结构，表层多为粉土。 6、文物古迹 洛阳市是中国八大古都之一，境内文物古迹众多，现有国家级文物保护单位6处，省级44处，市县级1000余处，出土文物近40万件。主要有龙门石窟、邙山古墓群、关林庙、隋唐城遗址、东汉陵墓南兆域等多处文化遗产。 东汉陵墓南兆域位于偃师市境内，西邻洛阳市域，距洛阳市区大约20公里，可分成两个部分：核心区域（帝陵）和外围区域（陪葬墓群）。核心区域地处万安山北麓高坡上，地势高亢宽阔，海拔高度较高；外围区域位于核心区域的东部、东北部，地处伊洛河河谷和万安山山麓高坡下，地势平缓面积狭小，海拔高度较低。整个陵区占地面积大于200余平方公里，现存和已经被夷平的古代墓冢大约167座。 （1）保护对象 东汉时期帝陵及陪葬墓遗产价值的全部载体。包括：遗产本体和环境的全部遗迹遗物、以及其它相关历史文化信息载体。 遗产本体——洛南东汉陵墓群整体格局，陵区格局、墓区格局，陵冢、墓冢地上与地下的全部遗存，陵园格局与全部遗存。 遗产环境——与洛南东汉陵墓群遗产本体的营造活动有直接价值关联的全部自然环境要素和人工环境要素。主要包括万安山低山丘陵，洛河、伊河故道与陵墓区的相对地形关系，历史植被品种，以及东汉都城遗址汉魏洛阳故城。 可移动文物——在洛阳东汉陵墓群遗址范围内出土、与遗产价值有直接关联的全部可移动文物。 （2）保护范围及建设控制地带 保护范围和建设控制地带由2008年河南省人民政府公布的“皇陵南兆域”确定。 保护范围——包括帝陵核心区和陪葬墓区两部分。帝陵核心区西至西庞村—高沟一线，南至高沟—肖村西寨一线，东至石村—肖村一线，北至西庞村—石村一线。陪葬墓区西至东彭店—魏家窑一线，南至魏家窑—郝寨一线，东至段湾—郝寨一线，北至伊河。面积共64.2余平方公里。 重点保护区——对帝陵和重要陪葬墓划定重点保护区，以墓冢为中心的1平方公里范围为其重点保护区。总面积约7.2约平方公里。 一般保护区——重点保护区外的保护范围为一般保护区。总面积约57平方公里。 建设控制地带——西至上村—毛村一线，南至张沟—孙家瑶一线，东至段湾—董村一线，北至伊河，面积约109平方公里。 本项目位于东汉陵墓南兆域大遗址保护范围内（见附图六），已建成投产，不进行土建活动，不会对文物造成影响，最终以文物部门意见为准。 7、洛阳市城市发展规划 根据《洛阳市城市总体规划（2011～2020）》，洛阳市中心城区城市空间结构为： （1）层状分布的城市功能结构 红山、涧西、高新、洛龙、伊南五处产业区沿交通走廊环绕城市西南外围布局，生活区围绕在伊洛河和隋唐城遗址生态绿化周围，形成由内向外“绿心－生活－生产－绿环”层状分布的城市功能结构。 （2）分片组团式的用地布局结构 各片区、组团的功能结构相对完整，组团与片区之间通过快速交通走廊连接；规划“一主两副”的复合型城市中心；以线性、枝状绿地为主的网络化绿地系统。 （3）“五区一团”的城市分区结构 “五区”由洛河北岸的涧东分区、涧西－高新分区、道北分区和洛南分区、伊南分区组成；“一团”为黄河沿岸的吉利组团。 涧东片区范围北至陇海铁路、南至洛河、西至涧河、东至二广高速公路，面积约38 km2。该片区是以文化、旅游服务、商业、居住为主要功能的城市生活片区。 涧西-高新片区范围为周山与涧河、洛河之间的狭长地区，北至西南环高速公路，南至西苑遗址保护范围，面积约59 km2。该片区是市级商业中心所在地，以工业、居住、商业为主的城市综合片区。主要发展高新技术产业及装备制造业。 道北片区范围南以陇海铁路为界，北、西至改线后的310国道，东至编组站东侧、二广高速以西，面积约47km2。该片区是以工业、物流、居住为主要功能的城市产业-生活综合片区，主要发展机械制造加工业与现代物流业。 洛南片区范围北至洛河与隋唐城里坊区、西至西南绕城高速公路西2km处、南至改线后的洛宜铁路、东至二广高速，面积约73km2。该片区是城市行政-商务中心所在地，是以行政、商务、工业、居住为主要功能的城市产业-生活综合片区，主要发展光电产业、现代装备制造业和现代服务业。 伊南片区范围北至伊河、西至二广高速公路、南至偃师市万安山、东至庞村镇区西侧，面积约48km2。该片区是城市综合新区，兼有工业、居住功能，主要发展动力装备制造产业。 各片区之间由城市河流水系（洛河、涧河、伊河）和基础设施（陇海铁路）走廊分隔，形成片区间隔离带。黄河与邙山位于“一团”与“五区”之间，布置大范围生态隔离区。五个分区之间由河流水系与基础设施走廊分隔，形成分区间隔离带。 本项目位于伊滨区李村镇袁沟村，属于伊滨区管辖范围，位于洛阳市中心城区范围。 8、洛阳市环境保护局关于印发洛阳市中心城区环境准入指导意见的通知（洛市环〔2016〕122号） 一、中心城区内优先准入以下建设项目 电子信息、旅游业、现代物流、牡丹、电子商务、金融、文化产业、健康养老、科技服务等高端服务业。 二、中心城区内鼓励以下建设项目 先进装备制造、新材料、机器人及智能制造、生物医药、新能源等行业（符合所在功能区定位。排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的工业项目除外）。 三、中心城区内禁止新建以下建设项目 煤炭：焦化、电石；煤炭液化、气化 电力：燃煤发电；垃圾焚烧发电；生物质发电 黑色金属：炼铁、球团、烧结；炼钢；铁合金冶炼 有色金属：冶炼项目（含再生有色金属冶炼）；有色金属合金制造 非金属选矿及制品制造：水泥制造（含水泥粉磨站）；建筑及卫生陶瓷制造；石墨、碳素制品；玻璃制造；水泥搅拌站 化工石化：原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；有化学反应过程的基本化学原料制造，肥料制造、农药制造，涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，食品及饲料添加剂等制造；有化学反应过程的日用化学品制造。 医药：化学药品制造 轻工：生物质纤维素乙醇制造、制浆制造、造纸（不含商品浆造纸）；含制革、毛皮鞣制的皮革、毛皮、羽毛（绒）制品 纺织化纤：化学纤维制造；有染整工段纺织品制造 电池：铅蓄电池制造 农业：规模化畜禽养殖 其他：排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的工业项目。 中心城区涉及的洛阳高新技术产业集聚区、洛阳经济技术产业集聚区、洛阳先进制造业集聚区、洛阳工业产业集聚区、洛阳伊滨产业集聚区、洛阳洛龙产业集聚区等列入工业准入优先区，入住项目应严格执行规划环评要求，属于产业集聚区规划禁止类项目严禁入住。 四、中心城区内不得扩建以下建设项目 燃煤发电、多晶硅制造、有色金属冶炼、铁合金、铸钢、耐火材料。 五、在中心城区已建成的以下建设项目，应逐步向产业园区转移 多晶硅制造、有色金属冶炼、铁合金、铸钢、耐火材料、表面涂装、热处理。 中心城区包括老城区、瀍河区、西工区、涧西区、高新区、洛龙区、伊滨区、龙门管委会八个区，具体为新310国道以南，西南环环城高速以东，二广高速、中原大道以西，龙门山以北的区域。 本项目位于洛阳市伊滨区李村镇袁沟村，属于伊滨区管辖范围，位于中原大道以西，龙门山以北的区域，在洛阳市中心城区范围内。 经对照洛阳市环境保护局关于印发洛阳市中心城区环境准入指导意见的通知，本项目为木质家具加工项目，与2013年8月建厂投产，生产过程中涂胶、吸塑中产生的非甲烷总烃经活性炭装置净化后达标排放。本项目不在中心城区内禁止建设的项目，与通知不相悖。 9、《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2018〕37号） 《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2018〕37号）总体要求：围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，坚持源头严控、过程严管、末端严治，全面完成年度重点治理和减排任务，努力完成年度空气质量改善目标。本项目与洛政办〔2018〕37号相符性分析见表6。 表6 本项目与洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 严格控制在市域内新建燃煤设施 本项目不涉及 相符 2 严格新建项目准入。自2018年起，新建涉气项目按照规定实施大气污染物排放“减量替代”；城市区建成区不再审批表面喷涂、铸造、耐火材料企业或项目 洛阳市伊滨区产业集聚区李村镇袁沟村，不属于城市建成区 相符 3 强化挥发性有机物VOCs污染防治：（1）严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建排放VOCs的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （2）喷涂企业VOCs治理。2018年7月底前，表面涂装企业开展挥发性有机物VOCs收集净化治理。根据排放的VOCs的成分和工艺要求，收集喷涂、烘干等工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，VOCs排放达到省环境攻坚办《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）。有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化 本项目封边、涂胶冷压过程产生的有机废气，主要为非甲烷总烃类，收集后经过活性炭净化吸附处理后，经1根15m排气筒排放，排放浓2.26mg/m3，能够满足豫环攻坚办〔2017〕162号要求。项目无酸洗磷化工艺 相符 本项目产生的工业废气主要为木工加工粉尘，采用中央脉冲布袋除尘器进行处理，符合工业污染防治的相关要求。本项目封边、涂胶冷压过程产生的有机废气采用活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放。因此本项目的建设符合洛政办〔2018〕37号文中的相关要求。 10、饮用水源地保护区规划 根据《洛阳市伊滨区乡镇级水源地划分技术报告》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办〔2016〕23号）》可知，洛阳市伊滨区饮用水源地划分如下： (1)伊滨区庞村镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东190米、西300米、南至郑西高铁、北160米的区域。 (2)伊滨区寇店镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东150米、西310米、南170米、北180米的区域。 (3)伊滨区寇店镇二水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东215米、西95米、南95米、北205米的区域。 本项目位于洛阳李村镇袁庄村，距离寇店镇水厂4.41km，距离寇店镇二水厂4.5km，距离庞村镇供水厂6.2km，不在上述饮用水源保护区范围内（本项目与集中式水源保护区相对位置关系见附图五）。 11、《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》 （1）总体要求 坚持“源头替代、过程控制、末端处理、违法严惩、非法取缔”的治理思路，以石油炼制、石油化学、工业涂装、包装印刷、化工行业等VOCs污染治理为重点，强化工业源VOCs治理；以加强机动车排放监控、严格油气回收治理、探索实施高温天气机动车管控为重点，强化交通源VOCs治理；以汽修、餐饮等行业VOCs治理为重点，强化生活源VOCs治理；以严格VOCs企业污染管控为重点，探索实施高温天气错峰生产，大幅降低VOCs排放总量；以严打黑加油站、露天喷涂场所为重点，全面取缔涉VOCs“散乱污”企业，为全面完成优良天数200天年度目标提供坚实支撑。 家具制造行业 重点针对全省大型木制家具企业，大力推广使用水性、紫外光固化等低挥发性涂料，替代比例达到30%以上，以企业产品产量和涂料进货单核实；大力推广使用水性胶黏剂，替代比例达到50%以上，以企业产品产量和胶黏剂进货单核实。加强废气分类收集与处理，有机废气收集率不低于80%，对喷漆、烘干废气要采取焚烧等末端治理措施。木制家具制造企业VOCs综合去除率（含原料替代）要达到50%以上。 （3）工程机械制造行业 推广使用高固分涂料，使用比例达到20%以上，以企业产品产量和涂料进货单核实。加强废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，喷漆与烘干废气采用焚烧等方式进行处理。工程机械制造企业VOCs综合去除率（含原料替代）要达到50%以上。 本项目为木质家具制造，不涉及喷漆工艺，胶黏剂采用水性白乳胶，在涂胶、冷压工艺过程中会产生少量的非甲烷总烃，废气收集后经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，满足专项治理工作方案的相关要求。 12、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放排放建议值的通知》 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室以豫环攻坚办[2017]162号发布了《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放排放建议值的通知》，该通知中附件1中规定了“工业企业挥发性有机物排放建议值”，建议值中的家具制造业有机废气排放口非甲烷总烃的建议排放浓度为60mg/m3，建议去除效率为70%，其他行业有机废气排放口非甲烷总烃的建议排放浓度为80mg/m3，建议去除效率为70%；工业企业边界挥发性有机物排放建议值中石油炼制和石油化学企业，其他行业非甲烷总烃2.0mg/m3。 本项目属于木质家具制造，生产过程中产生的非甲烷总烃最大排放浓度值为2.26mg/m3，去除效率80%，边界排放浓度为0.007561mg/m3，满足要求该文件中相关浓度限值要求。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目厂址所在地为二类功能区，年最多风向为东北风、西风。为了说明项目区域环境空气质量现状，本次评价采用项目周边敏感点现状监测和引用常规点位监测数据两种方式进行。 （1）项目周边敏感点现状监测 企业委托河南中弘检测中心对项目所在地附近的村庄进行了实地采样、实验室分析，监测因子为PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃，监测时间为2017年12月3日～9日，监测点位见表7，监测布点图见附图四，监测结果见表8。 表7 环境空气现状监测点位布设一览表 序号 监测点名称 布设目的 距厂址方位 距厂址距离（m） 1 常村（上风向） 背景值 NE 1200 2 毛村（上风向） 背景值 NW 930 3 袁沟村（下风向） 监控点 SW 330 表8 环境空气质量现状监测结果统计表 监测 点位 监测 因子 监测时段 测值范围（ug/m3） 浓度限值 （ug/m3） 最大超标倍数 超标率（%） 常村 SO2 小时平均 18-39 500 0 0 24小时平均 23-32 150 0 0 NO2 小时平均 31-69 200 0 0 24小时平均 37-63 80 0 0 PM10 24小时平均 105-142 150 0 0 非甲烷总烃 小时平均 360-690 2000 0 0 毛村 SO2 小时平均 16-40 500 0 0 24小时平均 16-38 150 0 0 NO2 小时平均 31-72 200 0 0 24小时平均 38-64 80 0 0 PM10 24小时平均 105-142 150 0 0 非甲烷总烃 小时平均 430-670 2000 0 0 袁沟村 SO2 小时平均 19-39 500 0 0 24小时平均 25-36 150 0 0 NO2 小时平均 31-71 200 0 0 24小时平均 35-66 80 0 0 PM10 24小时平均 109-145 150 0 0 非甲烷总烃 小时平均 350-660 2000 0 0 由以上监测结果可以看出，本项目监测点位环境空气常规污染物SO2、NO2小时浓度、日均浓度，及PM10日均浓度监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃的小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 （2）常规监测点位数据 距离本项目最近的常规监测点位为项目北方向约6.3km处的洛阳师范学院新校区，该常规监测点位2017年度环境空气监测数据见表9。 表9 洛阳师范学院新校区2017年监测数据统计表 年份 年均值（μg/m3） SO2 NO2 PM10 PM2.5 2017年 24 32 | 120 64 标准值 60 40 70 35 达标与否 是 是 否 否 由表9可知，SO2、NO2年平均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级年均标准要求（PM10、PM2.5年平均浓度无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目厂址所在地区属黄河流域，主要地表水体为北8km的伊河，伊河流向东北方向23km在杨村附近与洛河汇合成伊洛河。本项目厂区设置化粪池，生活洗漱废水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田肥田。为了说明区域地表水质量现状，本次评价引用项目区域上游断面-西石坝监测断面2016年年鉴数据和下游断面-伊洛汇合处断面河南省环保厅公布的2017年河南省地表水环境责任目标断面水质周报监测数据进行分析。具体监测数据见表10、表11所示。 表10 西石坝监测断面监测结果 单位：mg/L 断面名称 监测因子 采样日期 pH 化学需氧量 氨氮 西石坝 1月1日 8.13 12.9 0.340 3月2日 8.27 16.9 1.810 5月3日 7.88 16.2 0.904 7月4日 8.04 29.4 0.148 | 9月1日 8.61 24.3 0.723 11月1日 8.65 18.1 0.935 平均值 8.26 19.6 0.810 标准值 6～9 ≤20 ≤1.0 最大超标倍数 0 0.47 0.81 由上表可知，伊河西石坝断面中COD和氨氮浓度均有超标现象，其中COD标准指数范围为0.65~1.47，超标率33.3%，最大超标倍数为0.47；氨氮标准指数范围为0.34~1.81，超标率16.7%，最大超标倍数为0.81。但是伊河西石坝断面COD、氨氮2016年度平均浓度分别为19.6mg/L和0.810mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准浓度。 表11 伊洛汇合处监测断面监测结果 单位：mg/L 断面名称 监测因子 期数 化学需氧量 氨氮 伊洛汇合处 第1期 17.40 0.52 第2期 15.00 0.39 第3期 16.30 0.43 第4期 18.60 0.85 第5期 18.00 0.97 第6期 23.40 0.31 第7期 24.30 0.17 第8期 19.40 0.33 第9期 18.20 0.49 第10期 14.40 0.34 第11期 14.50 0.46 第12期 13.40 0.45 第13期 13.80 0.42 第14期 15.00 0.34 第15期 14.80 0.31 第16期 12.70 0.48 第17期 12.90 0.34 第18期 13.70 0.18 第19期 15.40 0.18 第20期 14.40 0.18 第21期 15.30 0.19 第22期 14.60 0.21 第23期 14.80 0.15 第24期 12.80 0.22 第25期 15.20 0.17 第26期 15.40 0.15 第27期 14.70 0.15 第28期 13.90 0.18 第29期 13.50 0.20 第30期 13.20 0.22 第31期 26.90 0.22 第32期 12.70 0.18 第33期 13.90 0.51 第34期 14.30 0.22 第35期 13.20 0.25 第36期 12.10 0.36 第37期 12.10 0.19 第38期 12.10 0.22 第39期 12.50 0.29 第40期 10.20 0.45 第41期 10.30 0.31 第42期 10.30 0.30 第43期 9.49 0.31 第44期 9.52 0.33 第45期 9.33 0.30 第46期 9.28 0.28 第47期 9.84 0.30 第48期 9.69 0.29 第49期 8.95 1.05 第50期 22.00 0.46 第51期 9.33 0.35 第52期 11.30 0.53 第53期 11.60 0.68 平均值 14.15 0.35 标准值 ≤20 ≤1.0 最大超标倍数 0.35 0.05 由上表可知，伊洛汇合处断面中COD和氨氮浓度均有超标现象，其中COD标准指数范围为0.45~1.35，超标率9.43%，最大超标倍数为0.35；氨氮标准指数范围为0.15~1.05，超标率1.89%，最大超标倍数为0.05。但是伊河伊洛汇合处断面COD、氨氮2017年度平均浓度分别为14.15mg/L和0.35mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准浓度。 3、声环境质量现状 根据周围环境功能特点，本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。2017年12月3～4日河南中弘检测中心对本项目厂界四周及敏感点进行了质量监测，噪声监测结果统计情况见表12。 表12 噪声环境现状结果 单位：dB(A) 点位 结果 评价标准 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界北 49.8 39.4 60 50 达标 达标 厂界西 47.2 35.9 达标 达标 厂界南 47.7 36.4 达标 达标 厂界东 49.5 37.4 达标 达标 厂界北15m民宅 46.8 36.3 达标 达标 厂界东南20m民宅 48.3 37.1 达标 达标 注：表中噪声监测数据为2日最大值。 根据表10可知，项目所在区域噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目所在区域环境质量现状良好。 4、生态环境现状 根据现场调查可知，项目区周围主要是道路、厂房。项目周围自然植被稀少，无重点保护的野生动植物，生物多样性简单。本项目所在区域主要为人工生态系统，周围未发现珍贵植物和野生保护动物。 |
| --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于洛阳市伊滨区李村镇袁庄村。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和项目位置，在现场踏勘之后，确定本项目主要环境保护目标情况见表13。 表13 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境敏感目标 方位 距离（m） 规模 性质 环境功能区划 环境 空气 袁沟村 / 最近15m 680人 居住区 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 马庄 NW 480 350人 居住区 毛村 NW 930 550人 居住区 偏桥村 N 840 1600人 居住区 常村 NE 1200 3300人 居住区 高沟 SE 1200 150人 居住区 段沟 S 1400 180人 居住区 舜帝庙村 SE 1980 880人 居住区 大王村 N 2150 550人 居住区 东宋沟村 | S 2500 300人 居住区 声环境 袁沟村 N、SE 最近15m 680人 居住区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 伊河 N 8km / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 文物 东汉陵墓南兆域 项目位于东汉陵墓南兆域 全国重点文物保护单位 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素 标准名称及级别 评价因子 标准限值 地表水环境 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类 PH 6~9 COD ≤20mg/L | BOD5 ≤4mg/L NH3-N ≤1.0mg/L 环境空气 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 PM10 24小时平均 ≤150ug/m3 SO2 24小时平均 ≤150ug/m3 1小时平均 ≤500ug/m3 NO2 24小时平均 ≤80ug/m3 1小时平均 ≤200ug/m3 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》详解 非甲烷总烃 1小时平均 2.0mg/m3 声环境 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类 等效声级ALeq 昼间 ≤60dB(A) 夜间 ≤50dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素 标准名称 标准编号 执行级别 （类别） 主要污染物限值 废气 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 表2 非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h（15m）；无组织排放周界外浓度最高点：4.0 mg/m3 颗粒物有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m）；无组织排放周界外浓度最高点：1.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 豫环攻坚办〔2017〕162号 / 家具制造业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为60mg/m3、工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3 废水 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 表4一级 pH:6-9；COD:100mg/L 氨氮：15mg/L； 悬浮物：70mg/L 磷酸盐（以p计）：0.5 mg/L 石油类：5mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 2类 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 GB18599-2001 / / 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单 GB 18597-2001 / / |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及锅炉、炉窑等加热设施，无SO2和NOx产生，办公和生活废水经化粪池收集后定期清掏用于周围农户肥田。根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定本项目污染物总量控制指标为COD0.0299t/a，NH3-N0.0031t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺流程简述如下： 项目外购免漆板、实木板等原料，采用切割、雕刻、涂胶、吸塑、封边、打孔组装等工艺处理后经质检合格后为成品，进行包装待售，床、床头柜、浴室柜、橱柜柜体等普通产品生产工艺流程见图2，橱柜门等需造型、雕刻的异型产品工艺流程见图3，流程简述如下： 1、床、床头柜、浴室柜等产品生产工艺简述 （1）切割下料 项目外购免漆板、实木等板材原料，按照图纸所需尺寸采用精密锯进行精密切割下料，将各种板材切割成所需要的尺寸。此过程中会产生废边角料、切割粉尘废气和设备噪声。 （2）封边机对切割口进行封边，该过程产生边角废料和热熔胶废气。 （3）封边后的板材需进行打孔以实现后续的组装。打孔采用台式多用打孔机。打孔过程中会产生粉尘、噪声和一般固体废物。粉尘主要为打孔过程产生的粉尘；噪声为雕刻设备运行产生的噪声；一般固体废物为废木屑。 （4）用外购的金属五金件对各拼装部位进行人工组装。 2、橱柜门等需造型、雕刻的异型产品工艺流程 （1）雕刻成型 根据订单要求，下料后的板材需在其表面雕刻出不同的凹凸造型或花纹。项目采用雕刻机进行雕刻，使用时通过计算机内配置的专用雕刻软件进行设计和排版，并由计算机把设计与排版的信息自动传送至雕刻机控制器中，再由控制器把这些信息转化成能驱动步进电机带有有功率的信号，控制雕刻机主机生成X、Y、Z三轴的雕刻路径。雕刻机上的高速雕刻钻头，通过按加工材质配置的刀具，对固定于主机上的加工材料进行雕刻，即可雕刻出计算机中设计的平面或立体的图形或文字。雕刻过程会产生粉尘、噪声和一般固体废物。粉尘主要为雕刻过程产生的粉尘；噪声为雕刻设备运行产生的噪声；一般固体废物为废木屑。 （2）人工涂胶、吸塑 采用人工辊筒涂胶方式对板材涂刷白乳胶，自然晾干后经吸塑机吸塑覆膜后即为成品，该过程产生有机废气和PVC边角料。 （3）修边 此过程中会产生废边角料、切割粉尘废气和设备噪声。 （4）包装入库。 主要污染工序 1、施工期污染因素分析 本项目利用现有厂房进行建设，调查期间，设备均已安装到位并投产多年，故不再对施工期进行分析。 2、营运期污染因素分析 （1）废水：本项目无生产废水产生；生活污水主要为办公和生活污水； （2）废气：主要为木工加工颗粒物、封边和吸塑工艺产生的有机废气等； （3）噪声：主要为各类机加工设备在运行过程中产生的机械噪声，噪声值约在70~80dB(A)之间； （4）固体废弃物：主要加工和下料时产生的边角料，白乳胶废胶桶和生活垃圾等。 3、项目污染治理措施及产排污分析 3.1 废水 本项目运营期无生产废水，项目产生的废水主要是办公和生活废水。 本项目职工13人。按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），生活用水额定量为30～50L/d•人，本次评价按平均值40L/d•人计算，用水量为0.52t/d，全年工作300天，则年用水量156t/a。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水日产生量为0.42t/d，年产生量为124.8t/a。类比同类生活污水水质，COD产生浓度为300mg/L，NH3-N产生浓度为25mg/L，则本项目生活污水中COD和NH3-N产生量分别为0.0374t/a、0.0031t/a，经化粪池处理后排放浓度为COD排放浓度为240mg/L，NH3-N产生浓度为24.25mg/L，污染物排放量为COD0.0299t/a、NH3-N0.0031t/a。 3.2 废气 3.2.1原料加工过程中污染物产排情况分析 本项目木工加工工序主要在东车间内进行，车间内设有精密锯，雕刻机、打孔机、立铣等设备。板材进行裁边下料、雕刻、打孔等过程会产生木屑粉尘，本项目雕刻机、精密锯、排钻、双头锯和五头锯等木工设备均配套双/单筒布袋除尘器，产生的粉尘经引风管进入配套的布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，经调查，由于木工设备数量较多且管理不完善，车间内粉尘量较大，空气质量较差，因此，评价建议建设单位将现有各木工设备生产过程中废气经吸尘管连接至中央集气管道，所有含尘废气收集汇合后经中央脉冲袋式除尘器进行集中处理，处理后废气经15m高排气筒有组织排放。 根据建设单位提供的资料，本项目三聚氰胺贴面免漆板使用量为876m3/a，实木板材30m3/a，经类比同类工程，板材密度按0.45t/m3计，实木密度为0.67t/m3计，则木材加工量为414.3t/a，木材加工过程中（锯切、铣刨等工序）颗粒物产生量按原料的0.5%计，则加工过程中颗粒物产生量为2.07t/a。 本项目生产车间设置2台精密锯、1台立铣机、3台雕刻机、1台吊锯、1台带锯等木工设备，分布在东车间内，西车间仅设置1台双头锯，各设备均自带有粉尘集气口，评价要求建设单位在各设备出气口处设置集气软管，各设备运行过程中产生废气经汇合后进行集中处理，并配套设置一台风量为8000m3/h的中央袋式收尘器，木加工过程中产生废气经袋式收尘器集中处理后排放，中央除尘器位于东车间外东侧。 项目颗粒物产生量为2.07t/a(6.9kg/d、0.86kg/h)，设备集气效率按95%计，则颗粒物产生浓度为102.1mg/m3，袋式除尘器处理效率按95%计，经处理后，颗粒物排放浓度为5.11mg/m3，排放速率为0.04kg/h、0.096t/a，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率为3.5kg/h）。 经计算，车间无组织颗粒物排放量为0.1035t/a。 3.2.2涂胶、吸塑和封边过程中产生的有机废气 （1）涂胶、吸塑废气 项目在吸塑前，在工件表面人工进行白乳胶的涂刷，采用人工辊筒涂胶方式，涂胶后将其置于吸塑机进行吸塑，吸塑机加热温度在160℃左右，根据建设单位提供的资料，本项目白乳胶用量为0.95t/a，该工艺过程会产生少量白乳胶挥发的有机废气。白乳胶是一种水溶性胶粘剂，由醋酸乙烯单体以水为分散介质经乳液聚合制得，经建设单位提供资料，白乳胶中挥发性有机物（按非甲烷总烃计）含量为14.4g/L，白乳胶密度按1250g/L计，白乳胶总用量为0.95t/a，则非甲烷总烃全部挥发排放量为0.011t/a。 （2）封边废气 项目封边过程中使用的封边胶为EVA热熔胶，主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，沸点为170.6℃，项目封边时胶加热温度为180℃左右，因此，EVA热熔胶加热会产生部分部分以乙烯和醋酸乙烯为主要成分的有机废气，有机废气成分复杂以非甲烷总烃计。类比同类原料污染物产生情况，热熔胶颗粒受热熔融挥发量一般在10%左右，本次评价按10%挥发量计，根据原辅材料用量，本项目EVA热熔胶年用量约为0.8t，则项目非甲烷总烃产生量约为0.08t/a（0.033kg/h）。 项目涂胶、吸塑和封边过程中使用白乳胶和EVA热熔胶会产生少量的有机废气，非甲烷总烃产生量为0.091t/a、0.04kg/h。为减少有机废气排放量，评价建议通过采取吸塑机产气部位上方、人工涂胶工作台和封边机上方设置集气罩，将上述过程中产生废气进行收集，收集后废气汇入吸塑车间南侧的活性炭吸附装置进行集中处理后由1根15m高排气筒有组织排放。活性炭装置配套设置一台风量为3000m3/h引风机，集气罩集气效率按85%计，则废气产生浓度为11.3mg/m3，活性炭吸附装置净化效率按80%计，则涂胶、吸塑和封边过程中产生的非甲烷总烃排放浓度为2.26mg/m3，排放速率为0.0067kg/h，0.016t/a，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率为10kg/h）。 经计算，车间无组织非甲烷总烃排放量为0.01365t/a。 3.3 噪声 本项目噪声主要为精密锯、立铣机等设备运行时产生的机械噪声，声源声级值在80~85dB(A)之间，高噪声设备噪声源参数见表14。 表14 高噪声设备声源参数 噪声源 数量 源强[dB(A)] 减噪措施 工作方式 降噪效果 精密锯 2台 80 减震、厂房隔声 连续 20dB(A) 立铣机 1台 80 雕刻机 3台 80 排钻 2台 85 3.4 固体废物 本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物。 3.4.1一般固废 本项目运营期固体废物主要包括裁边、锯切过程产生的废边角木料，除尘器收集的粉尘以及职工生活垃圾等。 （1）边角料 本项目下料过程产生的废木料约为2.5t/a，评价要求在西车间南侧设置一般固废暂存间，储存废木料及废PVC薄膜、封边条边角料，定期外售。 （2）中央收尘器收集的粉尘 本项目锯切、雕刻、打孔、开槽等过程产生的粉尘经中央布袋除尘器处理后有组织排放，根据工程分析可知，中央布袋除尘器收集的粉尘量约为1.87t/a，定期清理袋装，于一般固废暂存间内暂存后外售。 （3）废胶桶 本项目白乳胶胶桶产生量约为42个/a，经咨询建设单位，产生废弃胶桶由厂家回收重复利用，根据环函【2014】126号文规定，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于危险废物。 （4）生活垃圾 本项目生活垃圾按每人0.5kg/d计算，产生量为1.95t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后定期由清运至垃圾转运系统。 3.4.2危险废物 本项目危废主要为有机废气处理装置产生的废活性炭。根据《简明通风设计手册》P510页，有效吸附量：活性炭吸附效率250g/kg，本项目通过活性炭吸附废气量为0.062t/a，活性炭使用量为0.248t/a，为保证处理效率，企业需定期对活性炭过滤器进行更换，因此，根据废气产排污计算活性炭产生量约0.31t/a（活性炭与吸附有机废气的总量）。 废活性炭中吸附的物质主要为烃类等有机废气，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物（HW49），危废间暂存后交由有相应危废处理资质单位定期清运处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 木工加工 | 颗粒物 | 102.1mg/m3、1.967t/a | 5.11mg/m3、0.096t/a |
|  | 涂胶、吸塑 | 非甲烷 总烃 | 11.3mg/m3、0.077t/a | 2.26mg/m3、0.016t/a |
|  | 封边工序 |  |  |  |
| 废水 | 生活污水（124.8m3/a） | COD | 300mg/L、0.04t/a | 240mg/L、0.0299t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.003t/a | 24.25mg/L、0.0031t/a |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 1.95t/a | 统一收集后，送往附近垃圾中转站 |
|  | 生产固废 | 一般固废 | 边角料 | 2.5t/a | 收集后置于一般固废堆存区，定期外售 |
|  |  |  | 袋式收尘器粉尘 | 1.87t/a |  |
|  |  |  | 废胶桶 | 42个/a | 厂家定期回收 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 0.31t/a | 厂内暂存后交于有资质单位处理 |
| 噪 声 | 噪声主要来自机械加工设备，噪声源强一般在80～85dB（A） |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目位于洛阳市伊滨区李村镇袁沟村，该区域生态系统为农村地区人工生态系统，该区域无国家保护的珍稀、濒危动植物物种。本项目对该区域生态环境影响较小。 |

环境影响分析

运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目用水主要职工生活用水，项目运营期无生产废水，项目产生的废水主要是职工生活污水。经计算，本项目生活污水日产生量为0.42t/d，年产生量为124.8t/a。类比同类生活污水水质，COD产生浓度为300mg/L，NH3-N产生浓度为25mg/L，职工洗漱废水收集后排入化粪池，经化粪池收集定期清掏用于周围农户肥田。本项目生活污水不外排。 因此，本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 2、大气环境影响分析 （1）有组织废气 运营期产生的废气主要为木工加工过程中产生的颗粒物，涂胶及吸塑过程中产生的有机废气非甲烷总烃及封边工序产生的EVA热熔胶加热挥发的有机废气。 本项目生产车间各设备均自带有粉尘集气口，评价要求建设单位在各设备出气口处设置集气软管，各设备运行过程中产生废气经汇合后进行集中处理，并配套设置一台风量为8000m3/h的中央袋式收尘器，木加工过程中产生废气经袋式收尘器集中处理后由15m高排气筒有组织排放。经处理后，颗粒物排放浓度为5.11mg/m3，排放速率为0.04kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率为3.5kg/h）。 涂胶、吸塑和封边过程中使用白乳胶和EVA热熔胶会产生少量的有机废气，为减少有机废气排放量，评价建议通过采取吸塑机产气部位上方、人工涂胶工作台和封边机上方设置集气罩，将上述过程中产生废气进行收集，收集后废气汇入吸塑车间南侧的活性炭吸附装置进行集中处理后由1根15m高排气筒有组织排放。污染物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率为10kg/h），同时，根据《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号），家具制造业有机废气排放口建议非甲烷总烃排放浓度60mg/m3，去除效率70%，本项目有机废气排放浓度和去除效率满足该标准限值要求，措施可行。 为了解本项目有组织废气排放对环境的影响情况，评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2008规定，采用推荐模式中的SCREEN3估算模式对其进行预测。本项目估算模式参数选取见表15，预测结果见表16-17。 表15 本项目有组织排放源参数 点源 污染源名称 污染物 排放速率kg/h 废气量（m3/h） 烟囱几何高度m 烟囱出口 内径m 烟气 温度 ℃ 环境 温度 ℃ 城市/乡村 选项 评价标准mg/m3 Pmax % D10% m 涂胶、吸塑和封边工序 非甲烷总烃 0.0067 3000 15 0.3 20 20 乡村 2.0 0.02 / 木工加工工序 颗粒物 0.04 8000 15 0.5 20 20 乡村 0.15 0.08 / 表16 有组织排放地面浓度预测结果 距源中心下风向距离（m） 非甲烷总烃 颗粒物 C（mg/m3） 占标率（%） Pi（%） C（mg/m3） 占标率（%） Pi（%） 10 6.138E-19 0.00 5.058E-17 0.00 100 0.0002293 0.01 0.001091 0.05 200 0.0002839 0.01 0.001319 0.07 300 0.0003003 0.02 0.001403 0.07 400 0.0002645 0.01 0.001355 0.07 500 0.0002783 0.01 0.001373 0.07 600 0.0003039 0.02 0.001561 0.08 653 0.0003066 0.02 / / 700 0.0003049 0.02 0.001611 0.08 702 / / 0.001611 0.08 800 0.000293 0.01 0.001581 0.08 900 0.0002754 0.01 0.001509 0.08 1000 0.0002711 0.01 0.001419 0.07 1100 0.0002706 0.01 0.001422 0.07 1200 0.0002664 0.01 0.001417 0.07 1300 0.0002599 0.01 0.001397 0.07 1400 0.0002519 0.01 0.001366 0.07 1500 0.0002432 0.01 0.001328 0.07 1600 0.000234 0.01 0.001287 0.06 1700 0.0002248 0.01 0.001243 0.06 1800 0.0002157 0.01 0.001199 0.06 1900 0.0002068 0.01 0.001155 0.06 2000 0.0001982 0.01 0.001111 0.06 2100 0.0001899 0.01 0.001068 0.05 2200 0.0001822 0.01 0.001027 0.05 2300 0.0001748 0.01 0.0009885 0.05 2400 0.0001679 0.01 0.0009516 0.05 2500 0.0001614 0.01 0.0009166 0.05 最大浓度处距离 653 702 最大落地浓度 0.0003066 0.001611 经预测，颗粒物下风向最大落地浓度为0.001611mg/m3，最大占标率0.08%，对应距污染源距离为702m；非甲烷总烃下风向最大落地浓度为0.0003066mg/m3，最大占标率0.02%，对应距污染源距离为653m。对周环境贡献值占标率均很小。 表17 敏感点浓度预测值一览表 敏感点 相对于项目的距离 颗粒物（mg/m3） 非甲烷总烃（mg/m3） 背景值 贡献值 叠加值 背景值 贡献值 叠加值 袁沟村散户 厂区北侧15m 0.145 1.326E-13 0.145 0.66 1.604E-13 0.06 袁沟村大气监测点位 厂区西南330m 0.145 0.001424 0.146424 0.66 0.0002945 0.6602945 评价标准 / 0.15 2.0 注：上表中背景值取监测最大值。 项目最近的环境敏感点为北侧15m的袁沟村零散住户，其预测值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解要求。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要包括中央收尘器未被收集的颗粒物和涂胶、吸塑及封边过程中使用白乳胶和EVA热熔胶未被收集的有机废气。无组织颗粒物产生量为 0.1035t/a，非甲烷总烃产生量为0.01365t/a。 评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2008规定，采用推荐模式中的SCREEN3估算模式对无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃对大气环境的影响进行预测。 表18 本项目无组织排放参数一览表 编号 名称 面源 年排放小时数（h） 污染物名称 源强 （kg/h） 长度 （m） 宽 （m） 高度 （m） 初始排放高度（m） 1 东、西生产 车间 65 26 6 6 2400 颗粒物 0.043 非甲烷总烃 0.0057 其最大落地浓度及对各厂界监控点的影响预测结果见表19。 表19 无组织排放对厂界的影响预测结果 序号 厂界 距离（m） 预测浓度（mg/m3） 无组织排放监控 浓度限值（mg/m3） 是否达标 颗粒物 东厂界 1 0.006245 1.0 是 南厂界 4 0.007561 是 西厂界 1 0.006245 是 北厂界 1 0.006245 是 最大落地浓度 153 0.02969 是 非甲烷 总烃 东厂界 1 0.0008278 2.0 是 南厂界 4 0.001002 是 西厂界 34 0.002378 是 北厂界 15 0.001587 是 最大落地浓度 153 0.003935 是 估算结果表明本项目无组织排放非甲烷总烃、颗粒物在厂界监控点及最大落地浓度处均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，同时非甲烷总烃满足豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3的限值要求，厂界达标。 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算项目无组织排放源的大气环境防护距离，以污染源中心点为起点，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 根据预测可知，本项目无组织排放下风向颗粒物、非甲烷总烃落地浓度均无超标点，故本项目不需设置大气防护距离。 根据现场调查，距离本项目厂界较近的敏感目标为北侧约15m、南侧紧邻的1户居民区，东南20m袁沟村散户居民，为了解本项目运营期对周围公众的影响程度，建设单位于2017年12月对厂界四周外50m距离内的居民进行了逐户调查，经统计的问卷调查结果可知，调查对象无人反对本项目的建设。 3、声环境影响分析 本项目运行期噪声主要来源于生产过程中各设备产生的噪声。声源值在80~85dB(A)之间。所有设备置于室内，经基础减振、车间墙壁隔音，噪声衰减效果按20dB(A)计算，采用噪声衰减模式和噪声级相加计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目厂界达标情况。 评价采用噪声衰减模式和噪声级叠加计算厂界四周的噪声预测值，并以此预测本项目厂界达标情况。 （1）依据点声源衰减公式： Lp2＝Lp1－20Lg（r2/r1） 其中：Lp1—距声源r1米处的声压级dB（A）； Lp2—距声源r2米处的声压级dB（A）； （2）噪声级叠加公式：对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用下面的公式来计算： Lp＝10 Lg（10 Lp11/10＋10 Lp21/10＋…） 其中：Lp—某点叠加后的总声压级dB（A）； Lp11、Lp21—每个噪声源对该点的声压级dB（A）； 本项目主要设备噪声源强见表23。根据以上模式，将车间内所有噪声设备按照距离衰减、车间墙壁隔音等进行预测，在厂界处叠加噪声级。车间墙壁隔声按削减20dB(A)。 表20 主要高噪声设备噪声源强 单位：dB(A) 噪声源 数量 源强[dB(A)] 减噪措施 工作方式 降噪效果 治理后源强[dB(A)] 精密锯 2台 80 减震、厂房隔声 连续 20dB(A) 60 立铣机 1台 80 60 雕刻机 3台 80 60 排钻 2台 85 65 本项目运营期厂界噪声预测情况如下表所示： 表21 本项目厂界噪声排放情况一览表 单位：dB（A） 序号 预测点 噪声源 源强 dB(A) 厂界距噪声源中心点距离m 对预测点噪声贡献值dB(A) 现状监测值dB(A) 对预测点噪声贡献值dB(A) 1 西厂界 精密锯 60 52 28.6 / 36.6 立铣机 60 55 25.2 / 雕刻机 60 52 30.4 / 排钻 65 50 34.0 / 2 北厂界 精密锯 60 30 33.4 / 45.4 立铣机 60 32 29.8 / 雕刻机 60 17 40.1 / 排钻 65 17 43.3 / 3 东厂界 精密锯 60 6 47.4 / 52.4 立铣机 60 10 40.0 / 雕刻机 60 6 49.2 / 排钻 65 15 44.4 / 4 南厂界 精密锯 60 5 49.0 / 51.3 立铣机 60 6 44.4 / 雕刻机 60 17 40.1 / 排钻 65 18 42.8 / 5 北侧15m袁沟村散户 精密锯 60 45 29.9 46.8 47.6 立铣机 60 47 26.5 雕刻机 60 32 34.6 排钻 65 32 37.8 6 东南20m处沟村散户 精密锯 60 25 35.0 48.3 48.9 立铣机 60 26 31.7 雕刻机 60 37 33.4 排钻 65 38 36.4 注：本项目夜间不生产，不做预测。 由以上预测结果可知，本厂内各种设备所产生的噪声在采取基础减震、厂房隔声措施后，东、西、南、北厂界噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求。北侧和东南侧袁沟村散户民宅处噪声可满足《声环境质量标准》中2类标准要求。项目夜间不生产，不会对周边声环境产生影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物。 4.1一般固废 本项目运营期一般固体废物主要包括裁边过程产生的废木料，除尘器收集的粉尘，胶桶以及职工生活垃圾。 本项目西侧生产车间南侧1F设置18m2一般固废堆存区，用于堆放锯切、雕刻过程产生的废木料、废PVC边角料、布袋除尘器及袋式除尘器收集的粉尘以及胶桶。废木料和废PVC边角料经一般固废堆场暂存后定期外卖；布袋除尘器及袋式除尘器收集的粉尘定期清理袋装，于一般固废堆场暂存后外卖；胶桶叠放于一般固废堆存区，定期由供货厂家回收。 本项目所有固体废物产生情况及处置措施见下表。 表22 一般固体废物排放情况及污染防治措施一览表 分类 废物名称 产生量 处置方式 一般固废 生活垃圾 1.95/a 统一收集后，送往附近垃圾中转站 废边角料 2.5t/a 西车间南侧设置18m2一般固废堆区，暂存后定期外卖 除尘器收集到粉尘 1.87t/a 定期清理袋装，于西车间南侧18m2一般固废堆区暂存后外卖 胶桶 42个/a 叠放于西车间南侧18m2一般固废堆存区，定期由供货厂家回收 4.2危险废物 本项目设置活性炭吸附装置1套，用于处理涂胶、封边等工序产生的有机废气。经查阅《国家危险废物名录》（2016年版），此类废弃活性炭属于危险废物，废物类别HW49。项目废弃活性炭在厂内收集临时储存，定期交由危废经营资质单位回收处置。 废物类别及废物代码如下表23所示。 表23 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 0.31 活性炭吸附装置 固态 废活性炭及有机物 有机物 1a T/I 委托有资质单位处置 评价建设在西车间南侧1F设置1座危废储存间（18m2），采用全封闭结构、地面硬化，储存间外明显处悬挂危险废物识别标志。废活性炭采用铁质金属箱（100L）作为临时存储，保存在危废暂存间。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存：危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。更换机油至危废暂存间运输过程中应防止散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存场所（设施）基本情况见表24。 表24 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 西车间南侧 18m2 铁质金属箱 100L 1年 活性炭定期由专业人员进行更换，更换后由金属桶运送至危废暂存间内暂存，危废暂存间能够满足危废贮存要求，且贮存能力远大于危废产生量，危废密封在铁皮桶中贮存不会对周围环境产生影响。本项目废活性炭委托有处理该危废资质的单位代为处理，本项目危险废物处理可行。危废运输过程中避开环境敏感点按照相关规定进行规划运输路线，项目危废在收集、贮存、运输、利用、处置等环节均按照相关规定要求操作，本项目危险固废环境风险较小。 严格落实上述措施后，工程各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，能够做到安全、妥善处置。 综上所述，项目运行过程中产生的固体废物均进行了综合利用与合理处置，不会对周围环境造成二次污染，对外界环境影响较小。 5、选址可行性分析 （1）符合用地要求和城镇规划 项目建设符合洛阳市伊滨区总体发展规划，厂址所在地位于伊滨区李村镇，根据土地证明及规划证明，本项目用地性质符合李村镇总体规划。 （2）符合产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），本项目不属于规定中的限制类和淘汰类，且项目所用设备无限制类和淘汰类，项目建设符合国家产业政策。 （3）公用工程可行 本项目供电由洛阳伊滨区李村镇电网供电，可满足项目所需；用水由自来水供水，可满足项目所需。 （4）对周边居民影响小 项目运营期间产生的木加工颗粒物经净化器处理后排放，涂胶、吸塑和封边产生的非甲烷总烃经活性炭吸附后排放，经预测，厂界可实现达标排放；噪声经过厂房隔声、基础减震等降噪处理；固体废物进行分类处理，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置。 （5）根据居民调查结果可知，被调查对象无人反对本项目的建设。 6、总量控制指标 本项目不涉及锅炉、炉窑等加热设施，无SO2和NOx产生，生活污水中职工洗漱废水经化粪池收集后定期清掏用于周围农户肥田。根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定本项目污染物总量控制因子为：COD、氨氮，本项目涉及总量污染物产排情况见下表。 表25 污染物产排统计及其总量控制指标一览表 污水种类 项目 COD NH3-N 生活污水 （124.8t/a） 预测排放浓度（mg/L） 240 24.25 推荐总量控制指标（t/a） 0.0299 0.0031 总量上限指标（t/a） 0.0299 0.0031 新增总量控制指标（t/a） 0.0299 0.0031 项目总排水（124.8t/a） 预测排放浓度（mg/L） 240 24.25 推荐总量控制指标（t/a） 0.0299 0.0031 总量上限指标（t/a） 0.0299 0.0031 新增总量控制指标（t/a） 0.0299 0.0031 本次工程所需总量从洛阳市2018年度许可预制总量中支出。 7、环保设施投资及环保验收 本项目总投资60万元，其中环保投资7万，占总投资的11.6%，主要用于营运期生活废水、废气、固体废物和噪声防治等。项目具体环保设施投资估算及环保竣工验收一览表见表26。 表26 环保投资及“三同时”验收一览表 内容 类型 防治措施 投资 (万元) 验收标准 废气 精密锯带锯、开料锯等木工设备 各木工设备生产过程中产生的颗粒物经吸尘软管连接至中央集气管道，所有含尘废气收集汇合后经1台脉冲袋式除尘器集中进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放 3 颗粒物有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m）；无组织排放周界外浓度最高点：1.0mg/m3 封边机、吸塑机、涂胶工序 废气产生部位上方设置集气罩，然后经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放 2 非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h（15m）；无组织排放周界外浓度最高点：4.0mg/m3及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号），家具制造业有机废气排放口建议非甲烷总烃排放浓度60mg/m3 废水 生活污水 1座9m3化粪池 0.5 定期清掏用于周围农户肥田 噪声 设备噪声 建筑隔声、基础减振，室内安装 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 固废 生活垃圾 垃圾桶2个，定期外运 0.5 运至区域垃圾转运系统处理 边角料 一般固废暂存处（18m2） 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 除尘器收集的粉尘 定期清理袋装，在一般固废堆处暂存后外卖 / 废胶桶 胶桶叠放于一般固废暂存间，定期由供货厂家回收 / 废活性炭 暂存于危废暂存间 0.5 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 合 计 7

建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 精密锯、雕刻机、台钻、立铣等 | 颗粒物 | 中央脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m） |
|  | 封边机、吸塑机、涂胶工序 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h（15m） |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N | 化粪池处理后用于周边农田肥田 | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活 垃圾 | 设置垃圾箱，对垃圾进行分类集中处理，定期清运 | 妥善处置，不对环境造成二次影响 |
|  | 一般固废 | 边角料 | 集中收集后外售 |  |
|  |  | 袋式收尘器粉尘 | 集中收集后外售 |  |
|  |  | 废胶桶 | 胶桶叠放于一般固废堆场，定期由供货厂家回收 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于洛阳市伊滨区李村镇袁庄村，该区域生态系统为农村地区人工生态系统，该区域无国家保护的珍稀、濒危动植物物种。 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 洛阳市亚亮浴柜厂年产3000套家具项目位于伊滨区寇店镇寇店村，总投资60万元，其中环保投资7万元。 2、项目建设符合国家产业政策、规划要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目主要产品和生产工艺均不属于限制类和淘汰类，为允许建设项目，其建设符合国家相关产业政策。本项目已经洛阳伊滨区管理委员会经济发展局出具备案证明，项目代码为2017-410354-21-03-030364（详见附件2） 3、项目选址可行性 （1）项目建设符合洛阳市伊滨区总体发展规划，厂址所在地位于伊滨区李村镇，符合李村镇总体规划； （2）项目所处位置交通便利，有利于原料和产品的运输，地理位置较优越； （3）项目运营期间产生的木加工颗粒物经净化器处理后排放，涂胶、吸塑和封边产生的非甲烷总烃经活性炭装置净化后排放，经预测，厂界可实现达标排放；噪声经过厂房隔声、基础减震等降噪处理；固体废物进行分类处理，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置。 （5）根据居民调查结果，被调查对象无人反对本项目的建设。 综上，项目选址可行。 4、区域环境质量状况 本项目监测点位环境空气常规污染物SO2、NO2小时浓度、日均浓度，及PM10日均浓度监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃的小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求；伊洛汇合处监测断面的COD、NH3-N水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）Ⅲ类标准要求；项目厂界声环境监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 5、项目污染防治措施可行 5.1 水污染防治措施及环境影响 本项目用水主要职工生活用水，项目运营期无生产废水，项目产生的废水主要是职工生活污水。经过计算，本项目生活废水产生量为0.42t/d（124.8t/a），其中主要含有COD、SS和NH3-N，经化粪池（一座9m3）收集后用于周边农田肥田。 5.2 大气污染防治措施及环境影响 本项目废气主要为木加工颗粒物、涂胶、吸塑及封边过程中产生的有机废气非甲烷总烃。通过采取相应的污染防治措施后，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2二级标准和豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业边界挥发性有机物排放建议值的相关要求。 5.3 噪声污染防治措施及环境影响 本项目各类高噪声设备都采取了厂房隔声、基础减振等降噪措施，经预测，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，厂界外敏感点可满足《声环境质量标准》2类标准要求，项目夜间不生产。 5.4 固体废物污染防治措施及环境影响 项目生产过程中的边角料、袋式除尘器粉尘被企业收集后外售；废胶桶由厂家回收，不产生二次污染；生活垃圾收集后送往附近垃圾中转站。废活性炭危废间暂存后由有资质单位处置。本项目固体废物均可合理处置，措施可行。 6、总量控制指标 本项目不涉及锅炉、炉窑等加热设施，无SO2和NOx产生，办公和生活废水经化粪池收集后定期清掏用于周围农户肥田。根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定本项目污染物总量控制指标为COD0.0299t/a，NH3-N0.0031t/a。 7、公众参与结论 根据现场调查，距离本项目厂界较近的敏感目标为北侧约15m、南侧紧邻的1户居民及东南20m袁沟村散户居民，为了解本项目运营期对周围公众的影响程度，建设单位于2017年12月对厂界四周外50m距离内的居民进行了逐户调查，经统计的问卷调查结果可知，调查对象无人反对本项目的建设。 8、评价结论 综上所述，洛阳市亚亮浴柜厂年产3000套家具项目符合国家产业政策，用地性质符合伊滨区李村镇土地利用规划。项目采取的污染防治措施可行，各类污染物经治理后可达标排放。项目在认真落实环评提出的污染防治措施及建议的前提下，可实现污染物稳定达标排放，本项目具有良好的环境、经济和社会效益。从环保角度分析，本项目建设可行。 二、评价建议 1 制定严格的环境保护管理制度，强化生产管理，确保各污染防治措施正常运转。 2 加强各类污染防治设施的运行管理，确保污染防治设备的高效稳定运行。 3 建议建设单位增强厂区管理，各生产单元分工明确、分区明确。 4 按照环评要求对现有存在的问题进行整改，并按时完成。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

包装入库

固废、废气

成品包装

废气

白乳胶

废气

吸  塑

袁沟村散户

袁沟村

袁沟村散户

耕地

耕地

20m

15m

耕地

热熔胶

五金配件

组装成品

固废、噪声、废气

下料切割

原料免漆板

固废、噪声、废气

下料切割

人工涂胶

原料板材

雕刻机造型

固废、噪声、废气

排钻打孔

固废、噪声、废气

图3  橱柜柜门工艺流程及产污环节图

封  边

袁沟村

135m

本项目

1户居民

图2  床、床头柜、浴室柜、橱柜柜体工艺流程及产污环节图