招   标   文   件

项目编号：  JG2011-010

项目名称：  凝胶电泳成像分析系统等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一零年十二月

第一部分   招标邀请函

受天津理工大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就凝胶电泳成像分析系统等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2011-010

2．项目名称：凝胶电泳成像分析系统等设备项目

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2010年12月21日至2011年1月11日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2011年1月12日9：30时， 各投标单位须于2011年1月12日9：30时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买招标文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：60215286（柳喜）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2010年12月21日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为凝胶电泳成像分析系统等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.针对本项目的设计及施工方案：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、供应商应在开标前交纳1%的投标保证金，未递交保证金的投标将被拒绝。发布中标结果后投标保证金随即退还，中标供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标第一包可以分项进行投标，第二、三、四包必须整包进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：小型喷雾干燥器等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶电泳成像分析系统（进口） | 1．工作条件 电源：220/240V, 50-60Hz， 温度：室温 2. 性能指标 2．1用途 可对蛋白电泳凝胶、DNA凝胶、印迹膜等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析。 2．2性能 2．2．1仪器性能 样品来源：不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等 *CCD分辨率：1360 ×1024 *动力学范围>3个数量级，12 bit灰度级（非插值） *CCD控制：马达自动控制 *镜头缩放：8.5-51mm镜头 *暗箱：密封暗箱可用于化学发光检测 滤光片：标配2个，3个可选 *配备有校正镜头曲面度的专用滤光片 *平场校正板，美国专利号5,951,838（可选） *三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节 *灵敏度：0.1ngEB染色的DNA *信噪比：>=56dB *曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进 *样品大小：25x26cm 光源：透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光（可选） 紫外光源：302nm，可选254nm/365nm *紫外光源：制备型紫外模式保护要回收的核酸样品 *紫外自动光闭保护 *UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察 *切胶尺：切割凝胶 *荧光尺：系统检测并用于测量长度 具体应用范围： 核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™； 蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton； 印迹膜：Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein。 2．2．2软件功能 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 *软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑 *软件可自由安装于多台电脑，同时分析 软件可控制曝光时间以看到微弱信号 *显示过饱和像素保证精确当量 *所有成像过程均保持自动对焦 添加各种格式的文字注释 *自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算 相对含量百分数分析 绝对浓度、密度计算 *微卫星DNA分析 *RFLP和DNA指纹分析 *3D图像观察及输出 *12种预设染料颜色标记显示 *多幅图像合并显示并分析功能 *报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等 *图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg *数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出 配有软件操作指南flash 软件免费升级 3． 数据处理系统 3.1计算机 Dell计算机，Inter处理器，2G内存，80G硬盘 3.2 软件 全自动专业成像及分析软件 | 套 | 1 |
| 2 | 灭菌锅（进口） | 工作条件： 1.1常温常湿条件 主要技术指标 *2..1压盖式 落地式 2.2安全装置：压力安全阀；过温限制器；抗干烧限制器；内门锁，过压限制器，保险丝；带有安全自锁功能，温度和压力不安全时无法打开盖子 2.3人性化装置：带有保温/溶化功能；具有延时功能，可以延时最多72个小时，自动关机。 2.4尺寸和容积： 2.4.1尺寸：内部尺寸370*410（mm） *2.4.2容积：50L *2.5温度显示范围：60~135C *2.6灭菌温度控制范围：105℃—135℃ *2.7设计最大工作压力：0.235Mpa 2.8保温温度：45—60 ℃ 2.9灭菌时间：0—250分钟 2.10内部材料：不锈钢（SUS-304） *2.11控制面板：控制面板上带标准的12个预设程序。微电脑处理器控制的数字显示. *2.12蒸汽冷凝功能：灭菌过程中释放的蒸汽通过冷凝循环处理，大大减少或消除灭菌过程中带来的异味和对环境空气的污染。 *2.13 有国家质检总局颁发的压力容器许可证书 *2.14耗电量：2000W 2.15电源条件：220V，16A 3．标准配置： 3.1灭菌器 1个 3.2不锈钢丝篮 2个 3.3排气桶 2个（1大1小） 3.4排水管 1个 | 台 | 1 |
| 3 | 万分之一天平 | *1、可读性 0.1mg *2、最大称量值 210g *3、重复性(s) 0.1mg 4、线性 ±0.3mg 5、外部校准砝码(选件) 200g 6、秤盘尺寸(mm) Φ90 7、防风罩有效高度(mm) 220 | 台 | 1 |
| 4 | 台式高速冷冻离心机 | 1、最高速转：6000r/min 2、最大离心力：5120×g *3、全不锈钢水平转子 4、加/减速时间短，加速时间小于30s，减速时间小于35s,可以选择不同的升降显示。 5、采用微机控制，数码管显示（LED）或大屏幕液晶显示（LCD）（用户选配），无刷直流电机驱动，10个用户程序贮存。 6、电子门锁、不锈钢内腔 7、设RCF键随时观察离心力，运行中可任意修改参数 *8、通过TUV公司ISO13485：2003质量体系认证书 ，并提供有效证明 9、配12*15ML角转子（6000r/min） | 台 | 1 |
| 5 | 低温循环反应浴（槽） | 1、控温精度高，操作简便，温度设定和测量温度均为数字显示，清晰直观 *2、制冷系统为全封密风泠式进口原装压缩机 3、水槽为不锈钢材质，美观耐腐蚀 4、功率配备合理，升降温度速度快 5、储液容积(L) 5L *6、空载最低温度(℃) -80度 *7、最高温度(℃) 50度 8、流量(L/min) 18L/min 9、控温精度(℃) ±1度 10、环境温度(℃) ≤25 11、环境湿度(通风) 60-80％ | 台 | 1 |
| 6 | 仿真注塑成型系统 | （1）仿真注塑成型机1台： 电脑触摸屏；进口PLC主机；温控模块；溶胶转速：50-100转/min；演示模具尺寸：200×200×300mm；注塑筒温控温度：180℃～350℃；锁模注射 溶胶电机功率：120W 、200～250V；发热圈功率：100W、400W、500W、500W。 （2）配套模具：细水口模、二次顶出模、前模哈夫模、后模斜抽芯模、斜导柱模各1套。 要求：模架采用有机玻璃PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯），运动部件采用彩色有机玻璃，模仁及注胶部件采用彩色耐高温透明材料，透明率90％。配有控制计算机1台、模具展示柜2个及相对应的模具结构动画演示光盘及教学课件。配有设备工作台、拆装工具（按模具套数配）及试机原料100公斤。 | 套 | 1 |
| 7 | 仿真冲压成型系统 | （1）冲压、拉伸仿真机1台 电源:220V,50HZ；冲压力：1T；冲压行程：40mm；主机采用进口铝合金部件并氧化处理，硬度HB90，屈服强度245；最大封闭高度：150mm；模柄孔直径：φ16mm；拉伸采用进口调速制动电机，配空压机一台。配有自动送料系统,送料速度每分250次 ,送料长度5—40cm,调整方便。并配有日本OMRON红外线感应保护装置。控制系统采用24V低压，导杆套采用自润滑功能的碳墨合金导套。 （2）配套模具：冲孔模、落料模、弯曲模、倒装复合模、正装复合模、拉伸模、连续拉延模、多工位级进模 、V型翻板弯曲模、圆管冲模、型滑块冲模、两圆相扣成型模各1套。 要求：模具与冲压、拉伸仿真机配套使用，采用进口铝合金板并氧化处理，具有足够的硬度，可重复拆装，耐磨损。配有控制计算机1台、模具展示柜2个及相对应的模具结构动画演示光盘及教学课件。配有设备工作台、拆装工具（按模具套数配）及试机原料铝带100米。 | 套 | 1 |
| 8 | 热膨胀仪（进口） | （1）热膨胀仪 主机 （2）热膨胀仪测试头 测量范围：± 2 mm；线性度低于：0,5 %；与冷却水有接口；可调节范围：25 mm；电感位移型传感器。 （3）热膨胀测试放大器： 线性偏离：0,1 %；载频：5 kHz （4）热电偶放大器： 热电偶型号：K, S, B；2通道；放大倍率：300-fold；精确度 0,1 °C；自动补偿. （5）过温保护晶闸管：20 A （6）A/D 转换18位分辨率；1路模拟输出，对应12位；10 Mbps 网络连接 （7）软件WinTA 10.0 可用与Windows 7 or XP系统，带软件WinTA 10.0的数据库 附带：磁控溅射靶3件，应符合JGP500D溅射仪要求 | 台 | 1 |
| 9 | QE外量子效率测试系统（进口） | 包含全光谱的光源 250毫米焦距的单色仪包含2块光栅覆盖200-1300纳米 测试波段：200-1300纳米 波长分辨率：最小0.1纳米 数字锁相测量法，NIST校准的探头，测量范围350-1100 nm 1个校正的光电探头 配置太阳能电池夹具 斩波器，锁相辐射度计和电流放大器，以及其他相应的光学元件和部件，自带测试软件 完整的系统可以全面的测试材料的内外量子效率 可选择外量子效率测试或内量子效率测试 可选直流或交流测试模式，或同时选择两种模式 系统配有简易的偏压光源，用于测试慢反应电池和电池在不同光强下的外量子效率 | 套 | 1 |
| 10 | 高速离心机 | 电源 230V / 50 Hz/60Hz 电机功率 460 W 制冷功率 550 W 最大容量 4 x 200 ml 最大转速 15,300 rpm 最大离心力 23,031 xg 最小转速 100 rpm 转速步长 1 rpm 程序 10个程序存储，20种加速及减速曲线 温度设定范围 -20℃～ 40℃ 温度控制精度 1℃ 时间设定 9h59min/连续/短时 时间控制精度 1min 噪音（最高转速下） < 63 dB 最快加速时间 20秒 最快减速时间 28秒 随机附带两种转子 角转子 24 x 2.2/1.5 ml（最大转速18,000 rpm最大离心力：29,700 x g） 角转子 10 x 10 ml （最大转速18,000 rpm最大离心力：27,530 x g） | 套 | 1 |
| 11 | 超声仪 | 清洗槽内尺寸 长×宽×高 (mm) ： 300×240×150 容量：10L 超声频率：40 KHz 超声功率：600 W 功率可调：40-100% 加热功率：600 W 温度可调：20-80 ℃ 时间可调：1-480 min 累计时间：999999 h 网架： 有 降音盖： 有 排水清洗： 有 内槽： 不锈钢 外壳： 不锈钢 | 台 | 1 |
| 12 | 单点开尔文探针扫描系统（进口） | 单点开尔文探针扫描系统包括： 开尔文探针头、集成针尖放大器、探针针尖直径2mm 功函数分辨率 1-3 meV 智能跟踪系统 – 自动调整探针与样品间距离.针尖到样品表面高度25.4mm 样品位置50*50mm 带有25.4毫米手动位置控制的光学开尔文探针固定器 全数字控制针尖的高度，数据的高重现性且不会漂移 测量速度在0.1-10秒间 所有开尔文探针参数的全数字控制 带Au、Al校准样品的样品台 2维表面势分析 数据采集系统 开尔文探针软件(CD及预安装在计算机上) 随机测试软件及光盘，戴尔计算机及显示器 法拉第笼(电磁干扰防护罩) 用户快速更换探针设计，自如选择不同空间分辨率的探针 数字控制单元 备用的探针放大器 1个 增配的探针 1个 电源供给单元 相关系统电缆及手册 光学等级基台 24个月质保期 客户化定制、其他选配件可升级 | 台 | 1 |
| 13 | 电子分析天平1 | 秤盘尺寸 ：80mm 电 源 ：交流电 校准方式 ：外部校准 量 程： 220g 精 度： 0.1mg 称盘尺寸： 80mm 线 性： ±0.2mg 重 复 性： σ≤0.1mg 响应时间： 3s 电 源： 7VA 可进行比重测定 | 台 | 1 |
| 14 | 低温输运测试系统 | 系统的主要组成及技术指标 一、设备组成： 1、国外进口高精度测试仪表部分： 数字源表（精密电压源能同时进行电流与电压测量）、数字采集表（数据采集器/多路开关系统）、矩阵卡 2、低温系统(10K-325K无液氦消耗循环制冷机标准系统）部分： 低温恒温器 国外进口制冷机 国外进口控温仪 国外公司标定过的高精度温度计 测试样品杆 分体式循环水冷机 3、测试总成： 样品盒模块、样品卡、仪表安装柜、国外进口接口适配器和GPIB电缆等。 4、测试系统组件： 高性能计算机系统、高集成度的测量软件。 二、主要功能： 1、可以进行变温I-V特性的测量，可以进行R-T特性的测量； 2、可测试材料包括：半导体材料的薄膜及块材，铁氧体材料和低阻抗材料（包括金属、透明氧化物、弱磁性半导体材料、TMR材料等） 3、测试和计算过程完全计算机控制 4、实时显示测量结果和测量曲线，便于对测试情况进行监控 三、主要技术指标： 1、数字源表（精密电压源能同时进行电流与电压测量）：功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体，用于高速直流参数测定，能够提供并测量从±5μV（源）和±1μV（测量）到±200V的直流电压，以及从±10pA到±1A电流。四象限工作，0.012%的精确度，5 1⁄2 的分辨率，可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量，在4 1/2 数位时通过GPIB达1700读数/秒，内置快速失败/通过测试比较器。 2、数字采集表（数据采集器/多路开关系统）：真六位半 (22位) 精度，12种开关/控制插件模块可选，支持20～200个通道（双刀开关），可给待测器件提供激励源，切换信号通道，控制系统组件，而且能够实现14种功能的精密测量工作，支持GPIB、RS-232通信接口，扫描速率可达200 通道/秒（最高可达2000读数/ 秒）。 3、接口适配器：适用于USB接口，内置2米（6.6ft）电缆，兼容USB 2.0，兼容IEEE-488.2标准，快速数据传输能力内含WindowsXP/2000驱动支持TestPoint、LabVIEW和LabWindows/CVI 兼容所有标准GPIB仪器。 4、测试仪表有GPIB通讯接口； 5、制冷机温度范围：10K~325K，测试样品带负载时最低温度不高于13K； 6、制冷机功率：6.7W@20K（50Hz）； 7、循环冷却水功率：5KW（分体式循环水冷方式）； 8、循环冷却水控制温度范围：10~35℃（温度精确度0.1~2℃） 9、样品最大电压：200V 10、样品可测试阻值范围：10mΩ~10MΩ，测量的不确定度≤2% 11、样品电流范围：±10nA到±10A 12、样品尺寸：面积为10×10mm2 13、样品室：低温测量，样品在气氛中冷却，更换样品不需要破坏真空。 四、交货及售后服务: 1、交货期：签订合同后5个月内到达指定安装现场。 2、质保期：起于仪器验收合格之日，质保期两年。质保期内，供货商负责修理或更换因生产工艺或材质质量原因而出现故障的零部件，一切材料及人工费用全免。质保期后，供货商继续承担仪器的终身维护，要求24小时内能做出反应，48小时内能到达现场。 3、培训：技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并免费培训操作技术人员，直到操作无误，熟练掌握。 | 套 | 1 |
| 15 | 真空高温烧结炉 | 1.底部装料; 2.有效加热区尺寸: Ф80×100 mm(H)； 3.最高温度: >2000℃； 4.极限真空度(空炉、冷态): 6.67×10-3 Pa； 5.温度控制：热电偶 + 红外自动控制; 6.炉体采用双层水冷结构，内层为不锈钢，外层为不锈钢镜面抛光，中间通水冷却，保持炉壳温度不超过60 ℃。 | 套 | 1 |
| 16 | 电动等静压压片机 | 1.电动； 2.压力范围：0-60T（0-34Mpa）压力表显示范围；压强范围：0-300MPa； 3.油缸活塞直径：150mm；最大活塞行程：50mm； 4.工作空间：220×220mm；腔体尺寸：Φ50×200mm； 5.压力稳定性：≤1mpa/5min； 6.配冷压模具Φ10,20,30,50各1和胶套模具Φ10,20,30各1。 | 套 | 1 |
| 17 | 低温等离子实验电源 | 输出频率调节范围约在5~20KHz，最大输出频率点约在10KHz 左右；介质用石英玻璃，直径为90mm；两介质之间的距离范围：0~8mm； | 套 | 1 |
| 18 | 蔡康正置荧光显微镜 | 1.目镜，大视野，10X (Φ20mm)； 2.物镜：荧光物镜+平场消色差物镜； 3.四孔转换器； 4.双层载物台； 5.阿贝聚光镜; 6.落射荧光装置：330-400nm, 420-485nm； 7.500万数字成像系统,彩色数字摄像机,电脑适配镜（不含电脑）。 | 套 | 1 |
| 19 | 脆性材料实验室设备 | 1. 金刚石切割机: 速度范围：20-600转/分,无级调速；电源：交流110伏/220伏；进给定位精确度：0.01mm,数显；角度调整：旋转360度；最大行程：50mm（微调行程25mm）；圆锯片最大直径：100mm（4英寸）；自动中断切割：允许无人看管；数字显示轴转数；滑座进给最大行程：40mm；卡料板宽度：25mm；主轴转数：0-600rpm； 2.精密研磨抛光机:抛光盘平整度：平面度为每25毫米×25毫米小于0.0025毫米；研磨盘端跳：0.03mm；托盘端跳：0.01mm；带有数字式显示的无级调速；研磨盘转速：0～00rpm；加工工位：1个；研磨盘直径：203毫米；载料盘直径：80毫米；滴料桶容积：0.85L。 3.加热平台:电源电压：220V 50Hz;加热功率：1.5Kw～3Kw;控温范围：室温～400℃;加热板尺寸：400mm×280mm | 套 | 1 |
| 20 | 氮氢空三气一体机 | 1.氮气 99.999%，工作压力0.5Mpa ，流 量 /min0-500ml，含氧量<3PPM；含水露点－56℃; 2.氢气 99.999%，工作压力 0.5Mpa ，流 量 /min0-500ml，含氧量<3PPM； 含水露点－56℃； 3.空气无油三级0.5Mpa， 0-2 L 4.电源电压 交流220V，50Hz； 5.不锈钢管路配气。 | 套 | 1 |
| 21 | 太阳电池测量系统（进口） | 1.全光谱光源 2.单色仪260毫米焦距，输出波长300-1100纳米 3.支持双光栅，波长可自动扫描 4.波长最小分辨率： 0.1纳米 5.光强检测：硅探头200-1200纳米, NIST溯源校正，功率检测噪声30PW 6.电流检测：直流式，检测噪声70PA 7.配置太阳电池夹具，测试用暗箱 8.附带测试软件，系统完全由计算机控制 9.系统还可根据客户的需求进行相应的系统扩展 10.电脑及其它： 当前主流配置品牌电脑；主流品牌激光打印机；备用灯；参比电池：由一个单晶硅太阳电池和一个显示装置构成，配有符合IEC60904-2标准的热电偶测量温度，能显示太阳光强度和电池温度；有相关的NREL机构的认证报告。 | 套 | 1 |
| 22 | 电热恒温鼓风干燥箱1 | 工作室尺寸：600×500×750mm；温度范围：室温+10～300℃；温度波动度≤±1℃；额定电压：220V，功率5kW；不锈钢数显 | 台 | 1 |
| 23 | 电热真空干燥箱（配真空泵和真空管） | 不锈钢内胆,内胆尺寸：400×400×350mm；数显智能仪表控温，室温+5～250oC，温度波动度：±0.5oC；配真空泵一台，极限压力：6x10-2Pa；抽气速率：1L/s；配真空管2米 | 台 | 1 |
| 24 | 箱式电阻炉（含配套温控器） | 额定温度：1200oC；额定电压：220；炉膛尺寸：300×200×12mm；采用智能温度调节仪 | 台 | 2 |
| 25 | 电子分析天平2 | 最大称量：200g；精度：0.1mg；秤盘尺寸90mm；全自动内校 | 台 | 2 |
| 26 | 大容量恒温槽 | 不锈钢内胆，内胆尺寸：1200×500×1200mm；智能恒温，温度范围：室温+5～100oC，温度波动度：±1oC；数字显示设置温度和实际温度，分辨率0.1℃；内、外循环；功率：≦30KW；带有高强度带锁定装置的万向轮支脚，可方便移动和固定到适合的位置；配备不锈钢保温顶盖板。 | 台 | 1 |
| 27 | 无感式热电偶检定炉 | 宽温场、无感式； 1.温度范围：200～1200oC； 2.温场分布：检定炉要求，轴向大于60mm的1oC 均匀温场、径向R14mm圆周内上下左右4点温差不大于1oC，恒温后温度变化小于0.1oC/min； 3.结构尺寸：炉长600mm；炉膛内径40mm； 4.程序控温：控温精度±0.5oC,升温速度范围：1～20秒/℃；带铂铑热电偶 | 台 | 2 |
| 28 | 精密温控加热台 | 能配在偏光显微镜上使用。温度范围：室温～400℃；热台外体最高温度：热体400℃、室温25℃时≤70℃；热体最大载物重量：200克；测量精度：全范围≤±0.5%；系统波动度：±1℃；最大升温速度：室温～100℃ ≤40秒；最慢升温速度达400℃时间：4小时；可设置升温速度范围：0.5～36秒/℃；即刻恒温响应时间：≤0.01秒；工作台工作面尺寸：直径30mm。 | 台 | 1 |
| 29 | 鼓风干燥箱 | 不锈钢内胆,内胆尺寸：1000*600*1600mm；数显智能仪表控温；室温+10～300℃，温度波动度≤±1℃ | 台 | 1 |
| 30 | 三目透反射偏光显微镜 | 总放大率：40X－600X；目镜筒：铰链式三目镜筒，瞳孔距可调50mm-75mm；转换器：滚珠轴承式响声内定位五孔转换器，可单独调中，带防霉装置；载物台：可360o旋转，升降范围30mm，微调格值0.002mm，粗微调同轴调焦，带松紧调节功能，有调焦上限位装置；目镜：WF10X/20mm目镜，WF10X/20mm分划目镜(0.1mm)；物镜：长距无限远无应力平场消色差物镜；偏光装置：360o可旋转检偏器组（模块式，可锁定），λ插片，λ/4插片，石英楔插片；照明光源：透射 6V/30W卤素灯、反射12V/50W卤素灯、85V－265V、亮度可调；带试样压片组；配500万像素摄像头；配C接口 | 台 | 1 |
| 31 | 点焊机 | 电源：220VAC±10%，50Hz，要求可靠接地；消耗功率：60W；适用铝丝线径：25～75μm(1～3 mil)；超声功率：0～5W连续可调；焊接时间： 0～100ms；焊接压力：第一、第二焊接点可分别设定，20～50g；最小焊接时间：0.28秒/线（跨度设为1mm时）；一焊至二焊最大自动跨度：不小于6mm；工作台移动范围：Φ15mm；视觉系统：体视显微镜(15倍、30倍两档)和图像监视器可选。 产品特点：自动焊接第二点，且二轴（焊头，位移）同步运行，焊线速度较高。位移方式为焊头位移方式。合理的加、减速，弧形系统的性能优良，弧度任意可调，一致性好。调整方便，各种参数（超声功率、时间、焊接压力、瞄准高度、弧度、跨度）均置于面板上用旋钮调节。第一焊点、第二焊点压力分别设定系统，较强的一焊、二焊可焊性和稳定性。 | 台 | 1 |
| 32 | 直流稳压电源1 | 输出电压0～15V连续可调，双路输出，输出电流0-2A，输出电压精度为0.1V | 台 | 2 |
| 33 | 直流稳压电源2 | 输出电压0～300V连续可调，单路输出，输出电流0-1A，输出电压精度为0.1V | 台 | 1 |
| 34 | 冰柜 | 总容积：386L； 额定耗电：1.85 ；制冷方式： 独特双冷凝系统，双倍冷；冷冻能力：8Kg/24h；制冷温度可调：-18～0oC；其他特点：深冷速冻,五面立体制冷。 | 台 | 1 |
| 35 | 通风橱(含风机） | 1. 尺寸：1800*750*2300mm； 2. 柜体：冷轧钢板,防强酸、强碱及防锈，表面经环氧树脂高压静电喷涂； 3.操作台面：13mm厚进口耐强酸、强碱、实芯耐蚀理化板； 4. 导流板：采用倍耐板，对不同比重气体进行有效排放； 5.背板与顶板：采用倍耐板； 6. 视窗：采用6mm厚钢化玻璃，上下任意锁定； 7.照明：采用30W安全三防灯及开关； 8.水龙头为实验室专用，有杯槽； 9.风机：轴流式风机，具备防腐功能，最大噪音≤56dB，排风量2100 m³/h； 10.送风管：PVC材质； 11.电器：3个单相五孔插座，1个16A三孔插座 | 台 | 1 |
| 36 | 变温系统（进口） | 该变温系统必须与MMR的K2500-5RSLP霍尔测量系统的接口和测量相匹配；温度范围：80 K～730 K； 控温精度：0.1K；温控稳定性：±0.1 K |  | 1 |
| 37 | 电子万能试验机(主机） | 1．技术参数 最大试验力：10kN 力测量精度：在负荷传感器容量的0.4%～100%范围内,精度为示值的±0.5% 变形测量精度：在引伸计量程的2%～100%范围内,精度为示值的±0.5% 横梁位移测量：分辨率高于0.001mm 横梁速度范围：0.01～1000mm/min无级，任意设置 位移速度精度：优于±0.5﹪（空载、检测距离大于20mm） 2．高低温试验箱 工作温度范围：-80~+350℃ 温度波动度：≤±1℃ 温度梯度：50㎜标距内不大于1℃ 工作室有效空间：240×240×450㎜（长×宽×高） 加热体功率：2KW 鼓风电极：380V，120W 3．负荷传感器： 0.03级的轮辐式力传感器；高度低，抗侧向力好。精度高，动静二用，拉压一致性好。 整体密封，性能稳定可靠。高度低。抗侧向力好。输出灵敏度小，刚性好，寿命长。 传动系统：圆弧齿型胶带式减速器配以滚珠丝杠副的机械传动系统 滚珠丝杠：进口 应变式引伸计 配备拉伸夹具、三点弯曲试验台、压缩试验台 配备主流品牌与主流配置的计算机及打印机 整机保修1年以上 | 台 | 1 |
| 38 | 电子万能试验机微机控制系统（进口） | 控制器：原装进口控制器 高测量分辨率：±18万码的高分辨率,可实现高精度测量。全程不分档技术 采用以太网和USB双接口的控制器， 最高传输速率：可达到1KHz，用户可以选择需要的接口方式。实现负荷、变形、位移三闭环控制系统，而且不同控制方式没有过冲,平滑切换。 采样频率：1 KHZ，可调 所有测量通道数据采集的同步化：所有测量通道的同步采样和测量； 所有测量通道都有采样保持功能，因此测量同步完成；有信号转换时间的修正 模拟通道的低通滤波：100 HZ适合所有种类的静态试验。 载荷分辨率：可调，最高达±150万码。 标准定义：20毫秒积分时间下，±12万码分辨率 闭环周期：可调：100 HZ - 1 KHZ 闭环控制：反映快，即使对低周疲劳这样的动态应用也足以胜任。 目标值精确定位，无过冲。闭环速度控制要求非常稳定。 功能函数发生器：正弦，三角，方波，斜波，半正弦 整机保修一年以上 | 台 | 1 |
| 39 | 动态弹性模量阻尼内耗分析仪 | 主要功能：本仪器采用基于动态测量方法（共振法），应用完全非破坏性测试技术测定金属材料,工程陶瓷、功能陶瓷,非金属材料、石墨材料,玻璃材料、高分子复合材料,混凝土的动态弹性模量和阻尼内耗。在室温及室温到高温环境条件下精确测定共振频率、弹性模量、剪切模量和阻尼等相关技术指标。仪器广泛应用于材料的弹性模量测试，适应标准为GB 10700-92等。 仪器的主要技术参数： 1.共振频率：频率测量： 频率测量范围：200HZ—5KHZ，100HZ-20KHZ。 测量精度<0.5%，可以分辨出邻近的几个峰值频率。 频率分辨力：1Hz。 2.动弹模量测量： 测量范围：与频率对应的弹性模量。 分辨力：0.05GPa。 精度：0.1GPa可以测量迅速其它峰值频率和动弹模量。 3.系统相对误差<±0.15%。 4.阻尼或内耗：10-5--0.1。 5.测试温度:常温（或高温最高温度1750℃）。 6.可测剪切模量。 7.可测泊松比率。 8.根据用户要求可以提供计算机接口。具有数据存储功能，显示方式：谐振频率显示，弹性模量显示，波谱显示，内耗阻尼显示。 9.不同的测试样品及测试台不同，根据相关标准试验方法设计。 10.整机保修一年以上 | 台 | 1 |
| 40 | 箱式可控气氛电阻炉 | 要求以瑞典康泰尔电阻丝为加热元件，采用双层壳体结构和日本岛电40段程序控温系统，移相触发、可控硅控制，炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，能快速升降温，30分钟内能达到1000度，采用外壳整体密封、盖板密封采用硅胶泥、炉门采用硅胶垫并通有水冷系统，气体经过流量计后由后膛进出，有多处洗炉膛进气口、出气口处有燃烧嘴，可以通氢气、氩气、氮气、氧气、一氧化碳、氨分解气等气体，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点，是高校、科研院所、工矿企业做气氛保护烧结、气氛还原用的理想产品.。 软件控制系统：该炉配有通讯接口和软件，可以直接通过电脑控制炉子的各个参数，并能从电脑上观察到炉子温度的显示和仪表的运行情况，炉子的实际升温曲线电脑会实时绘出，并能把每个时刻的温度数据保存起来，随时可以调出。 功率：2.5KW 炉膛尺寸: 300～350X200～250X120～130 控制精度: +/- 1 ℃ 额定温度: 1000 ℃ 整机保修一年以上 | 台 | 1 |
| 41 | 离子浓度测定仪（进口） | 该系统包括以下部分： （1）主机为多参数水质测定仪： 快速精确测量45项重要项目指标 • 快捷存储测量数据，并可随时调阅 • 测量槽可有效避免光线干扰 • LCD显示屏具有背景灯功能 • BEPS低电量保护系统 • USB数据接口，可连接电脑进行数据传输 • 随屏帮助信息，逐步指导完成各种操作 • 电池或12VDC供电，便于实验室与现场使用 （2）选配试剂 镁硬度测定：量程0.00 to 2.00 mg/l Mg； 钙硬度测定：量程0.00 to 2.70 mg/l Ca； 锰浓度测定：量程0 to 300 μg/l Mn 锌浓度测定：量程0.00 to 3.00mg/l Zn 铜浓度测定：量程0 to 990μg/l Cu 磷酸盐浓度测定：0.00 to 2.50mg/l PO4 以上专用试剂使用次数为100次/套 （3）精密PH计（进口） 测量模式 PH模式 毫伏模式 温度模式 量程 -2.00~19.99 -2000~2000mV -10.0~110℃亦能用℉显示 分辨率 可选0.001/0.01/0.1 0.1mV 0.1℃ 精度或斜率 斜率：48-65mV/10个PH单位 精度：0.2mV或读数的±0.05%，两者较大者 精度：0~70℃时为±0.3℃；70~110℃时为±1.0℃ 显示方式：液晶显示屏（LCD); 校准方式：一点、两点或者三点校准（ph值为4.01、6.86或7.00和10.01的缓冲液）； 输入：1个bnc连接头；带5针连接头的ph/温度或温度探头，1个针型连接头； 输出：单路rs232； 电源配置：6-12v直流电源 | 个 | 1 |
| 42 | 水浴恒温摇床 | 转速：50-300r/min，摆振幅度：30mm，温控范围：室温～100(±1)℃， 摇台尺寸：480～500×390～400mm，温控精度：±0.5℃， 控制方式：微机控制，电源：Ac220V、50Hz、15A， 保修一年 | 台 | 1 |
| 43 | 恒温水浴 | 功率1～1.5KW,温控范围：室温～100(±1)℃,温度波动度≤±1℃ 数字显示，双列，8孔，保修1年。 | 台 | 1 |
| 44 | 电热恒温鼓风干燥箱2 | 胆：不锈钢；工作室尺寸（长×宽×高）：1060～1100×880～900×1020～1120mm，温度范围：室温+10～300℃，功率5kW，温度波动度≤±1℃，采用数字曙示式温控仪。保修一年 | 台 | 1 |
| 45 | 电子分析天平（大量程）3 | 标准偏偏差：≤0.1mg ，称量能力(称重范围)：220g 称盘尺寸：Φ80 mm 电源要求：约7VA ，最小显示值：0.1mg ，灵敏度温度系数：±2ppm/℃（PSC位于OFF时） 线性：±0.2mg ，响应时间：3 s ，重复性：0.1mg ，可读性：0.1 mg ，保修一年 | 个 | 1 |
| 46 | 金相制样设备 | 1.双盘台式无级调速式试验磨抛机：适用于对金相试样进行预磨、研磨和抛光操作。通过变频器调速，可直接获得50-1000转/分钟之间的转速，带有冷却装置，可以在预磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。具有预磨、研磨盘，抛光盘。该机不但能对试样进行轻磨、粗磨、半精磨、精磨，还可以对试样进行精密抛光。可以两个人同时操作使用，金相实验室的理想制样设备。 （二）磨抛机的技术指标 1.工作电压 220V 50HZ 2.研磨盘直径 Ø230mm 转速50-1000转/分 3.抛光盘直径 Ø200mm 转速50-1000转/分 4.砂纸直径 Ø200mm 5.电动机 YSS7124、550W、 2.磨抛头 应与磨抛机组合进行金属及其合金试样的自动制备。可以用于单个试样制备。作用在各试样上的力均可分别控制，每次可进行1个、2个或3个试样的制备，而不需要使用空试样或“假”试样。可方便的与多种研磨/抛光机相连接，操作简单快捷，试样制备质量高，并配有可调式滴注配料装置。 磨抛头的技术参数： 电源：220V或380V 50HZ 转速：50rpm 作用在每个试样上的力：0-40N 制备试样数量：1-3个 整机保修一年以上 | 台 | 1 |
| 47 | 超声波清洗器 | 清洗槽内尺寸：长×宽×高（mm）（300～310）×（240～250）×150 容量（L）：10，超声频率（KHz）：40，超声功率（W）：≥250 加热功率（W）：≥650，温度可调（°C）0-80，时间可调（min）：1-20 配备：网架、降音盖、排水 保修一年 | 台 | 1 |
| 48 | 机械搅拌 | 功率：100～160W；转速范围：0～3000r/min无极调速；额定转矩4750g.cm；搅拌容量25L（水），保修一年 | 台 | 1 |
| 49 | 电压源表（进口） | 最大可测量200V的电流和1A的电流，输出功率20W， ◆动态范围：10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W ◆0.012%的精确度，5 1/2 的分辨率 可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量 在4 1/2 数位时通过GPIB达1700读数/秒 内置快速失败/通过测试比较器 可选式接触检查功能 数字I/O提供快速分选与机械手连接 GPIB, RS-232, 和触发式连接面板 TestPoint and LabVIEW驱动 | 台 | 1 |
| 50 | 皮安电流表（进口） | 用于低电流测量 ◆10fA 分辨率 5位半读数 输入端压降 <200μV 速度可达1000 个读数/秒 内置485仿真 IEEE-488 与 RS-232 接口 模拟输出 提供 LabVIEWTM, LabWindows/CVI,Visual Basic, C/C++, and TestPointTM驱动程序 包含ExceLINXTM Excel 内插式软件 | 台 | 1 |
| 51 | 真空反应器(带氮气瓶及车） | 容积：5L 恒温容器：夹套型，聚四氯双重密封，聚四氯搅拌棒，气体循环口 搅拌转速：60-1200r.p.m可调，电子调速，转速数显 40L高压氮气瓶，配置微量气体流量计，2个开关输出，可设定变量，加放料活塞，测温管，2支瓶载荷的气瓶车 带玻璃冷凝器， | 台 | 1 |
| 52 | 金相试样抛光机 | 立式，双盘，转速可调 光盘直径:双盘220 mm 转速:900r/min,1400r/min 电动机:0.2Kw/380 V/50Hz(220V) | 台 | 1 |
| 53 | 大容量高速冷冻离心机（进口） | 参数 数值 转速范围 100至15300 rpm，精确至1 rpm 最大容量 4 x 200 mL 最大离心力 23031 g。*2. 不平衡容忍度 样品容量不平衡容忍度为5%，可目视平衡 最快加速时间 26秒 最快减速时间 41秒 时间控制 程序控制最长0-99min/连续/点甩 转速精度 ±30r/min 温度控制 室温以下至-20℃，1℃增量，准确度(2(C,无氟制冷系统，有预冷功能 噪音 <63分贝 程序 可存储10个程序，20种加速及减速曲线 功率 460 W（电机）；520 W（制冷） ◆微机控制、直流无刷电机。 触摸面板、数码管显示（LED）或大屏幕液晶显示（LCD） ◆电子门锁，不锈钢内腔。 ◆自动计算RCF。 厂方提供两年保修，终身维修。设备安装之前告知安装条件，提供耗材使用和价格情况；培训4人熟练掌握使用方法；保修2年，终身维修，维修时原材料为优惠价格，当年价格七折计算，一周响应，二周解决。 选配转头:供应商配备合适的适配器或者吊篮 转头型号 容量 最大转速rpm 最大离心力g 12158角转,25° 6 x 30 mL 管 15300 20410 12150角转,25° 6 x 50 mL 圆底管 11000 11363 6*100mL圆底管 12159角转,25° 6 x 80/85 mL管 8000 6941 每个型号4套管子。耗材若干。 | 台 | 1 |
| 54 | 开启式真空气氛管式电炉 | 温度1200度，开启式，内径60mm； ◆多环密封技术，快速链接法兰方便操作，单气路配套气路，进出气微量可调，配置微量气体流量计； ◆高质量石英玻璃管，两端为不锈钢密封； 控温系统为人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能（30段控温）； ◆控制系统温度显示精度为1℃；温场稳定度±2℃，温场均匀性6℃，升温速率1~10℃可任意设置; 双级真空系统，达到10Pa, 真空测量和仪表显示管内压力；超温保护、漏电保护功能，炉壳表面温度<50℃，标配石英管； 活动平台1个，备用石英管5个，连接件及真空密封耗材（密封圈，密封垫）两套。今后耗材以7.5折提供，保修2年。 | 台 | 1 |
| 55 | 工作站 | ◆处理器 处理器类型 纠错至强 处理器主频 纠错2930MHz 处理器描述 纠错标配2个Xeon X5570处理器 支持处理器数量 纠错2 ◆主板规格 主板芯片组 纠错2个Intel 5520 扩展槽 纠错1个PCI、1个PCI Express 第一代(x8机械,x4 电子)、1个PCI Express 第二代(x8 机械,x4电子)、2个PCI Express 第二代(x16 机械，x8电子)、2个PCI Express 第二代 x16 ◆内存规格 内存类型 纠错ECC DDR3 内存大小 纠错12GB 最大内存容量 纠错3*2GB DDR3 1333 MHz ECC Unbuffered or Registered DIMMs/最高192GB 存储规格 硬盘容量 纠错1000GB 硬盘描述 纠错1000GB SATA 光驱类型 纠错DVD刻录机 软驱 纠错无软驱 扩展支架 纠错3 个外部5.25 英寸托架(可支持4块eSATA 硬盘、8块SAS硬盘) 视频/音频 显卡 纠错NVIDIA Quadro FX4800 显存 纠错1.5GB 音频系统/声卡 纠错集成高保真 Realtek ALC262 音频、可选的 Creative X-Fi Titanium PCIe 声卡、可选的 HP USB 供电薄型扬声器 网络规格 网络设备/网卡 纠错集成的2个Broadcom 5764、TPM 1.2 控制器、可选的Broadcom网卡、可选的英特尔网卡 输入输出 键盘 USB键盘 鼠标 USB鼠标 其他端口 正面:3个USB 2.0端口、1个IEEE 1394a接口、1个麦克风输入端口、1个耳机输出端口;背面:6个USB 2.0端口、1个IEEE 1394a接口、1个音频输入端口、1个音频输出端口、1个麦克风输入端口、2个PS/2 接口、2个用于集成千兆局域网的RJ-45接口、1个串口;内置:3个USB 2.0端口 外观特征 机箱 小型立式 主机尺寸(cm) 20.35*52.65*44.51 总重量 最小配置:19.5Kg; 最大配置:29Kg 软件系统 预装操作系统 WIN7 专业版64位 支持操作系统 正版 Windows Vista Business with downgrade to Windows XP Professional custom installed 正版 Windows Vista Business 32-bit 正版 Windows Vista Business 64-bit HP Linux 安装套件 其它参数 电源 纠错850W,85%高效电源 其他 3年全球部件、人工和下一工作日现场服务； 保修2年，含软件和硬件 | 台 | 1 |
| 56 | 高速数据采集系统（进口） | 带宽（-3 dB） 50 Ω: DC – 500 MHz 1 MΩ: DC – 300 MHz 量程 50 Ω: 50 mV – 5 V 1 MΩ: 50 mV – 50 V 偏置电压 50 Ω: ±2 V时50 mV – 500 mV ±5 V时1 V – 5 V 1 MΩ: ±2 V时50 mV – 500 mV ±20 V时1 V – 5 V ±200 V时10 V – 50 V 最大输入电压 50 Ω: ±5 V DC 1 MΩ: ±300 V DC 接口 BNC 通道数 2 阻抗 50 Ω 1 MΩ 采样率 2 GS/s 分辨率 8 位（1：256） 存储空间 256 MS 128 MS/每通道 PCI插卡 配置电脑主机 CPU：INTEL i5 760 主板：华硕P7P55D 内存：金士顿DDR3 1600 2G * 2 硬盘：WD 2TB 7200转 64M 显示器：19寸LCD 配套数据采集测量软件及用例 支持MATLAB®、C/C++、VisualBasic、LabView、LabWindows等多种编程环境 提供软件驱动以支持Windows®、Linux、LabViewRT、VxWorks等多种工作环境 | 套 | 1 |

第二包：电化学分析仪/工作站等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学分析仪/工作站 | *1. 恒电位仪，可升级至双恒电位仪 2. 恒电流仪 *3. 电位范围:±10V *4. 电位上升时间:<1微秒 5. 槽压:±12V 6. 三电极或四电极设置 7. 电流范围:250mA 8. 参比电极输入阻抗:1´1012欧姆 9. 灵敏度:1´10-12-0.1A/V共12档量程 10. 输入偏置电流:<50pA 11. 电流测量分辨率:<0.01pA 12. CV的最小电位增量:0.1mV 13. 电位更新速率:10MHz *14. 快速数据采集:16位分辨@1MHz *15. 外部电压输入信号记录通道，电化学数据和辅助通道数据同时采集 16. 自动及手动iR降补偿 17. CV和LSV扫描速度:0.000001-5,000V/s *18. 电位扫描时电位增量:0.1mV@1000V/s, 500 V/s 扫 描 速 度 时 ， 电 位 增 量 为 0.1 mV。 最 快 扫 描 速 度20000 V/s 19. CA和CC脉冲宽度:0.0001-1,000sec 20. CA和CC阶跃次数:320 21. DPV和NPV脉冲宽度:0.0001-10sec *22. SWV频率:1-100kHz，方波伏安法频率可达100kHz *23. ACV频率:0.1-10kHz，交流伏安法频率可达10kHz *24. SHACV频率:0.1-5kHz，二次交流伏安法频率可达5kHz *25. 交流阻抗频率IMP频率:0.00001-100kHz(在一定的阻抗范围可达1MHz) 26. 自动电位和电流零位调整 27. 电位和电流测量低通滤波器,自动或手动设置， 覆盖八个数量级的频率范围 28. 旋转电极控制输出:0-10V(630D以上型号) 29. 电解池控制输出:通氮，搅拌，敲击 30. 最大数据长度:128,000点-4,096,000点可选择 *31. 循 环 伏 安 法 的 数 字 模 拟 器 ， 可 允 许 任 意 反 应 机 理，交 流 阻 抗 的 数 字 模 拟 器 以 及 拟 合 器 | 套 | 1 |
| 2 | 紫外用氘灯 | 1、岛津紫外可见分光光度计原配光源 *2、负责免费上门安装 | 个 | 1 |

第三包：琼脂糖水平电泳仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼脂糖水平电泳仪(槽) | 1、凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 2、试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 3、缓冲液总容量：约650ml 4、高透明度聚碳酸酯注塑成型，无渗漏； 5、透明上盖开孔设计，便于散热，方便观察； 6、制胶器模具成型，可以制作4种不同的胶； 7、桥式设计，节省缓冲液； 8、耐高温，不变形； *9、限位功能，操作准确； *10、高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全； *11、可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修； 12、纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能最佳； | 台 | 1 |
| 2 | 双稳定时电泳仪电源 | *1在工作状态中，可以实时微调 2.微电脑智能控制 3.液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间 4.连续可调 5.采用开关电源输出 6.具有存储记忆功能 *7.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 8、并联输出：2组 9、输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V) 2-200mA(1mA) 120W | 台 | 1 |

第四包：凝胶色谱柱

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶色谱柱（进口） | 1. 用于Waters Styragel色谱的原装凝胶色谱柱 *2. Styragel 的保护柱（Guard columns）有机相为DMF（shipped in DMF) | 根 | 1 |
| 2 | 凝胶色谱柱（进口） | 1. 用于Waters Styragel色谱的原装凝胶色谱柱 *2. HT 柱： HT 3 （分子量范围 500-30,000）有机相为DMF (shipped in DMF) | 根 | 1 |
| 3 | 凝胶色谱柱（进口） | 1. 用于Waters Styragel色谱的原装凝胶色谱柱 *2. HT 柱： HT 4 （分子量范围 5,000-600,000）有机相为DMF (shipped in DMF) | 根 | 1 |
| 4 | 凝胶色谱柱（进口） | 1. 用于Waters Styragel色谱的原装凝胶色谱柱 *2. HT 柱： HT 5 （分子量范围 50,000-4000000）有机相为DMF (shipped in DMF) | 根 | 1 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2010-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2010年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2010-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函）（旧设备除外），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日           附件---------设备清单