产品简介

ZW自吸式万能输送泵系列是本公司新开发研制的多用途双向容积泵。

该产品采用两个同步运动的转子，转子由一对外置式同步齿轮进行传动，转子在传动轴的带动下进行同步反方向旋转，从而形成平行移动缸体，缸体增大形成较高的真空产生自吸，另一端缸体缩小形成排放压力，特别适合中高粘度介质的输送。

该产品按制造标准分医药卫生级、耐腐蚀型、污泥型三大系列；在结构上分高压高粘度、高压低粘度两大类；按产品的应用领域分为普通型、食品级、化工级、油田型、特殊型五大系列，

产品的核心部件物料和密封装置，根据不同介质的不同特性和使用环境，采用不同的材质和不同的密封形式制造，以满足各种物料和生产工艺流程需要，提高了该产品的专业输送性能。

该产品广泛应用于石油化工、精细化工、日用化工、化纤、食品饮料、医药、农药、化肥、造纸、油漆、涂料、树脂、油墨、环保、冶金、建筑、矿山等行业。

产品性能

可输送介质粘度为≤200万CP，以及含固量为40%的浆料。流量输送范围：0.1—400m3/h，

输送压力达1.6MPa，承受温度范围：-40—350℃。移动式泵可吸取各种桶装物料，吸入真空度达-0.02MPa—0.08MPa；最大吸程9米。可替代潜（污）水泵，液下泵，螺杆泵，气动膈膜泵，齿轮泵。

如有疑问请电询：023-68857618   18523467253

产品特点

本泵使用寿命长，转子与转子，转子与泵体之间保持一定间隙，无摩擦系数。

节能降耗（本泵效率70-95%），故障率低，密封可靠，噪音低。装拆简单，维护、清洁方便，易损件少。可输送汽、液、固三相混合料。采用特殊材料后，可输送污泥、污水等含有固体颗粒的介质；

保温冷却泵采用内置式结构，导热性好；

根据用户要求，可在泵头配置卫生级安全阀。泵连接可选配法兰式、螺口式、卡箍式。

- 流量与转速成正比例关系

本泵特点是流量与转速成正比例关系。因此泵通过调节泵转速来调节流量，精度可达1-2%常用来做加药泵和计量输送泵。

- 极强自吸能力

本泵具有很强的抽真空能力，最大吸程9米；考虑介质粘度，一般按照5-8米来选型。

- 超大通过尺寸

本泵为无堵塞设计，因此通过固形物能力非常强，可以通过不可压缩固形物尺寸4-6公分；可压缩物料尺寸更长。

- 输送高粘度介质

本泵适合输送高粘度介质如乳胶，涂料等，最大粘度200万厘泊。

- 输送高含固率介质

本泵可输送高含固率介质如石灰浆，钛白粉等，最大含固率40%。

- 泵可正反转

本泵完全可以正反转使用，一台泵作2台泵使用，正传抽吸，反转时对容器或池子进行冲洗；无需改变管线走向，只需改变泵的旋转方向。

- 在线维修设计

本泵易损件更换为在线维修设计，不需要拆卸任何管线，直接就地维护和检修，快速，简单，方便，省力，省钱。检修一台泵最快只需30分钟，最大限度提高设备使用率。

- 转子和耐磨板

本泵部件采用加工中心加工，精度非常高，根据介质性质，转子材料一般采用钢转子材料，也可以采用硬质合金或不锈钢材料。耐磨板材料特殊耐磨合金钢，耐磨板可以正反使用，节约备件成本。

- 轴密封

本泵的轴密封为平衡式集装式机械密封，平衡轴向力，安装在泵端和同步齿轮箱之间的独立的密封腔内，濅泡润滑油润滑和冷却。双支撑的泵端也采用同样工艺的机械密封，运行可靠，更换方便。

- 泵用途

本泵用途非常广泛，无论稀薄介质还是浓稠介质，无论是纯液体介质，还是液体，气体和固体混合物，本泵均是理想输送方式。

如有疑问请电询：023-68857618   18523467253

泵型号意义

50  ZW  6 - 1.6

表示进出口径                            表示压力1.6Mpa

表示自吸式万能输送泵                    表示流量6m3/h

50 ZWB 6-1.6                      50 ZWN 6-1.6

表示泵为不锈钢 材料                  表示泵为耐磨材料

技术参数

| 型 号 | 流量（m3/h） | 系统压力（Mpa） | 转速（r/min） | 功率（KW） | 粘度（CP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25ZW3-1.6 | 1-3 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 2.2-4 | 1-200000 |
| 50ZW6-1.6 | 3-6 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 3-5.5 | 1-200000 |
| 50ZW8-1.6 | 4-8 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 3-7.5 | 1-200000 |
| 50ZW10-1.6 | 5-10 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 4-7.5 | 1-200000 |
| 65ZW12-1.6 | 6-12 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 5.5-11 | 1-200000 |
| 65ZW16-1.6 | 8-16 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 7.5-15 | 1-200000 |
| 65ZW20-1.6 | 10-20 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 11-18.5 | 1-200000 |
| 80ZW25-1.6 | 12-25 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 15-22 | 1-200000 |
| 80ZW35-1.6 | 14-35 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 15-30 | 1-200000 |
| 100ZW50-1.6 | 24-50 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 18.5-37 | 1-200000 |
| 100ZW70-1.6 | 32-70 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 22-45 | 1-200000 |
| 125ZW65-1.6 | 30-65 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 30-55 | 1-200000 |
| 125ZW80-1.6 | 40-80 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 45-75 | 1-200000 |
| 150ZW130-1.6 | 60-130 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 55-90 | 1-200000 |
| 150ZW150-1.6 | 80-160 | 0.1-1.6 | 260-1400 | 55-110 | 1-200000 |

泵的运转

1.注意事项

泵用电机必须配有电机过载保护器、安全阀。本泵严禁空机运行；严禁关闭闸阀使本。泵流量不能用出口阀来调节，流量可用调速来实现或用旁路调节。泵启动前务必打开出口阀！

管道要设单独的支撑，无将管道重量由泵来承载。

2.泵启动前的检查

检查齿轮箱润滑油是否充足（一般情况下，运行500小时后要全部更换）；全部螺栓。

管路及线路联接是否紧固；检查全部仪器、仪表及是否正常；电机转向是否与泵一致。

启动前打开管道所有进，出口阀，当介质流入腔体，用手旋转泵无异常，即可先点动，确认泵转向和介质流动后，才开始正式运行，严禁空泵运转。当泵安装位置有吸程要求时，应在泵的进口管道和泵腔内注满物料。当工艺流程要求对介质加热或冷却时，开泵前应开通加热或冷却装置，加热源一般先提前10分钟开通，然后启动泵。装有冷却水机械密封泵，在开前必须先开冷却水，并确保开机后无断流现象，否则机械密封即刻损坏。

3.泵的启动

泵在运行全过程中，应注意电机功率及泵运转情况，有异常应停泵查找原因。机械密封应无泄漏，发热现象。采用机械无级变速器时，在开机后根据数字显示的转速逐步调速，严禁停机时转动调速盘，否则会顺坏无极变速器。采用变频器调速的可使用手动调频和自动控制两种方法。经常检查泵和电机的发热情况，当泵处于水冷却状态时，轴承升温为40 ℃。当泵处于热水保温状态时，轴承座温度允许高于泵体温度30℃。不能用进口管路的阀门调节流量，避免产生气蚀而造成泵的振动。泵在运行时，严禁将进、出口阀门全部关闭。

4.泵运转检查

泵运转后，应按3.定期检查泵的转速、流量、扬程等指标，以确定泵运转是否正常。经常检查泵和电机的温升情况。确保持良好的润滑，齿轮箱润滑油每过工作500小时更换一次。在运转过程中，发现有不正常的声音或其它故障时，应立即停机检查，待故障排除后，方可继续运转。泵在较长时间停用后，启用前应先用手转动联轴器，手感有阻力，但能随意转动且轻重均匀。并注意辨别泵内有无磨擦声和异物。在泵与减速电机重新就位安装时，应检查泵轴与电机轴的同轴度，测量联轴器的外圆上下左右片位不得超过0.1mm，否则会引起泵的振动，影响主轴寿命。

5.停泵

关闭电动机。当泵停稳后，再关闭泵的阀。

维护保养

(1)检查 泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动 泵，试看转子泵是否灵活。(2)向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位，润滑油应及时更换或补充。　(3)拧下泵体的引水螺塞，灌注引水(或引浆)。(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。(5)点动电机，试看电机转向是否正确。　(6)尽量控制泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证泵在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。　(7)泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35℃，最高温度不得超过80℃。(8)如发现泵有异常声音应立即停车检查原因。(9)泵要停止使用时，先停止电机，然后关闭闸阀、压力表。(10)泵在工作第一个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。(11) 泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净,防止冻裂。(12) 泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。

如有疑问请电询：023-68857618   18523467253

应用领域

日用化工：AES、LAS、AOS、MES、K12、甘油、山梨醇、脂肪醇、淋浴露、护肤霜、洗发液、洗手液、牙膏、肥皂、洗衣粉料浆等。

精细化工：染料、颜料、各种浆料、化工助剂、粘胶剂、硅油、皮革油、各种胶体料等。

食品：巧克力、炼乳、酸奶、蜂蜜、糖浆、蔗糖、番茄汁、浓缩果汁、果酱、冰激淋、牛奶、哮母泥浆、肉浆、果冻、调味品、酒糟、大豆蛋白、面粉浆等。

造纸：聚丙烯酰胺（PAM)、碳酸钙、淀粉糊、羟基丁胺/丙苯乳胶、松香、松香胶、纸浆、填料、干强剂、湿强剂、施胶剂、助留助滤剂、消泡剂、涂布、水处理化学品等。

化纤：粘胶浆粥、PVA、维纶浆料、晴纶浆料、聚酯切片、涤纶、丙纶、人造纤维、功能性纤维等。

医药：各种药膏、濅膏、药乳液、药丸糊、糖浆、保健品、药剂等。

涂料：油漆、涂料、油墨、绝缘漆、树脂、助剂、有机溶剂等。

其它行业：污水处理、泥浆、热沥青、锅炉蒸汽水、消防、矿山、高层建筑等的输送；通过精准调速，还可以作计量泵使用。

万能输送泵与离心式潜污泵对照表

| 万能输送泵 | 离心式污水泵 | 比较结果 |
| --- | --- | --- |
| 万能输送泵起启电流低，液体冲刷损耗少，无气蚀。 | 离心泵启动电流大，离心力的作用液体冲刷损耗大，有气蚀。 | 万能输送泵效率70%至能95%，高效节能。 |
| 万能输送泵为旋转缸体容积泵，零件之间有微小间隙，无摩擦，每分钟600转左右低转速运行。 | 离心式污水泵高速运转，零件易损坏。泵长期侵泡在水里电机易进水烧毁。 | 万能输送泵超长使用寿命，免维护使用，又具自吸功能，操作简便，将吸水管放入水里即能使用。 |
| 万能输送泵为双向容积泵通过性好，可输送各种特殊液体，甚至输送气，液，固三态混合液，并能通过改变电机旋转方向而改变液体流向。 | 离心式污水泵结构所定只能输送水及类似水的液体，即便是开式叶轮通过性也受限。只能单向输送。 | 万能输送泵不易堵塞，双向输送，是离心式污水泵的最佳替代品。 |
| 万能输送泵将4颗螺丝卸掉取下端盖，就能清洗维护泵体，无需撤卸管道。 | 离心式污水泵需撤卸管道将泵提上地面再撤卸泵壳后才能维护，清洗泵内残物。 | 万能输送泵，清洗，维护方便。 |
| 万能输送泵制造精细，结构复杂。 | 离心式污水泵结构简单 | 万能输送泵造价高 |

万能输送泵与气动膈膜泵对照表

| 万能输送泵 | 气动膈膜泵 | 比较结果 |
| --- | --- | --- |
| 万能输送泵启动电流低，能耗低。 | 气动膈膜泵有内阀泄漏现象效率低 | 万能输送泵效率70%至95%，高效节能。 |
| 万能输送泵为旋转缸体容积泵，零件之间有微小间隙，无摩擦，每分钟600转左右低转速运行。 | 气动膈膜泵高速运转，零件易损坏。维修周期短，运行成本高 | 万能输送泵超长使用寿命，维护周期超长，运行成本超低。 |
| 万能输送泵为双向容积泵通过性好，可输送各种特殊液体，甚至输送气，液，固三态混合液，并能通过改变电机旋转方向而改变液体流向。 | 气动膈膜泵结构所定不能能输送粗颗粒，只能单向输送。 | 万能输送泵可输送各种特殊液体并能双向输送，用途更为广泛。 |
| 万能输送泵将4颗螺丝卸掉取下端盖，就能清洗维护泵体，无需撤卸管道。 | 气动膈膜泵需撤卸管道将泵提上地面再撤卸泵壳后才能维护，清洗泵内残物。 | 万能输送泵，清洗，维护方便。 |
| 万能输送泵可输送350℃；液体。 | 气动膈膜泵耐温较低。 | 万能输送泵可耐高温 |
| 万能输送泵制造精细，结构复杂。 | 气动膈膜泵结构简单 | 万能输送泵造价高 |

万能输送泵与螺杆泵对照表

| 万能输送泵 | 螺杆泵 | 比较结果 |
| --- | --- | --- |
| 万能输送泵启动电流低，摩擦损耗少。 | 螺杆泵启动电流大，螺杆摩擦损耗大。 | 万能输送泵效率70%至95%，高效节能,比螺杆泵节能三分之一。 |
| 万能输送泵为旋转缸体容积泵，零件之间有微小间隙，无摩擦，每分钟600转左右低转速运行。 | 螺杆泵转速较高，螺杆及螺杆套，易损坏，维护周期短，运行成本高 | 万能输送泵超长使用寿命，维护周期超长，运行成本低。， |
| 万能输送泵为双向容积泵通过性好，可输送各种特殊液体，甚至输送气，液，固三态混合液。支持空机运行。 | 螺杆泵结构所定不能输含气及粗颗粒的液体，以及空机运行。 | 万能输送泵输送各种特殊液体，支持空机运行，突然断料或操作失误时，尤其重要，避免事故发生。 |
| 万能输送泵将4颗螺丝卸掉取下端盖，就能清洗维护泵体，无需撤卸管道。 | 螺杆泵需撤卸管道，泵壳后才能维护，清洗泵内残物。体积大，占地大。 | 万能输送泵，清洗，维护方便。轻便，占地小。 |
| 万能输送泵制造精细，结构复杂。 | 螺杆泵结构简单。 | 万能输送泵造价高。 |

万能输送泵与离心泵对照表

| 万能输送泵 | 离心泵 | 比较结果 |
| --- | --- | --- |
| 万能输送泵启动电流低，液体冲刷损耗少，无气蚀。 | 离心泵启动电流大，离心力的作用液体冲刷损耗大，有气蚀。 | 万能输送泵效率70%至95%，高效节能。 |
| 万能输送泵为旋转缸体容积泵，零件之间有微小间隙，无摩擦，每分钟600转左右低转速运行。 | 离心泵高速运转，轴承，叶轮，轴套，口环易损坏。 | 万能输送泵超长使用寿命，免维护使用，又具自吸功能，操作简便，将吸水管放入水里即能使用。 |
| 万能输送泵为双向容积泵通过性好，可输送各种特殊液体，甚至输送气，液，固三态混合液，并能通过改变电机旋转方向而改变液体流向。 | 离心泵结构所定只能输送水及类似水的液体，即便是开式叶轮通过性也受限。只能单向输送。 | 万能输送泵不易堵塞，双向输送。 |
| 万能输送泵将4颗螺丝卸掉取下端盖，就能清洗维护泵体，无需撤卸管道。 | 离心泵需撤卸管道泵壳或撤卸悬架后才能维护，清洗泵内残物。 | 万能输送泵，清洗，维护方便。 |
| 万能输送泵为双向容积泵，流量恒定，用转速调节流量，可当计量泵使用。 | 离心泵用闸阀来调节流量 | 万能输送泵用途更为广泛。 |
| 万能输送泵制造精细，结构复杂。 | 离心泵结构简单,粗大重 | 万能输送泵精巧造价高 |

万能输送泵与齿轮泵对照表

| 万能输送泵 | 齿轮泵 | 比较结果 |
| --- | --- | --- |
| 万能输送泵为旋转缸体容积泵启动电流低，零件之间有微小间隙，无摩擦，每分钟600转左右低转速运行。 | 离心泵高速运转，齿轮之间与输送液相互啮合，轴承，齿轮，泵壳易摩擦损坏。 | 万能输送泵效率70%至95%，高效节能，超长使用寿命，。 |
| 万能输送泵为双向容积泵通过性好，可输送各种特殊液体，甚至输送气，液，固三态混合液，并能通过改变电机旋转方向而改变液体流向。 | 齿轮泵结构所定不能输送有颗粒的液体， | 万能输送泵用途广泛。 |
| 万能输送泵将4颗螺丝卸掉取下端盖，就能清洗维护泵体，无需撤卸管道。 | 齿轮泵需撤卸管道泵壳后才能维护，清洗泵内残物。 | 万能输送泵，清洗，维护方便。 |
| 万能输送泵制造精细，结构复杂。 | 齿轮泵结构简单 | 万能输送泵造价高 |

万能输送泵选型指南

万能输送泵是一种多用途双向容积泵，是国际上最先进的流体输送设备之一，基本上适用于各种流体的输送工作。若选用此泵，请填写以下数据，传至我公司，我们将为您选择最佳泵型。

公司电话：023-68857618  手机：18523467253 QQ: 2818008459

客 户 资 料

公司名称：                             联 系 人：

公司地址：                             电    话：

输送介质：                     过流部件材质：

介质特性：腐蚀性            有毒               卫生型

介质粘度：    CP    介质温度：    ℃     介质浓度：        PH值：     ；

流    量：额定            m3/h             变量             m3/h；

出口压力：额定            Mpa             最大             Mpa

入口压力：额定            Mpa             最大             Mpa

额定压差：           Mpa

是否保温：是               否

密封要求：机械密封         填料密封           水冷却密封

传动方式：齿轮减速         皮带轮减速         机械无级变速

变频器变速

防爆等级：               保护等级：               绝缘等级；

进出口方向：进口方向：            出口方向：           电压：

进出口径：进口内径：             出口内径：           频率：

连接方式：法兰式       螺口式        卡箍式

安装方式：固定式       移动式

操作状态：连续         间断

其它特殊要求：

；

泵 数 量：        。