湖南衡阳QY系列油浸式潜水泵首选湖南朝阳机电股份有限公司

湖南衡阳QY系列油浸式潜水泵厂家---湖南衡阳QY油浸式潜水泵价格---湖南衡阳朝阳泵业QY系列油浸式潜水泵

湖南朝阳机电股份有限公司40多年致力于潜水泵及电机的研发与生产，拥有厂房面积15万平米,总资产3亿元,各类大型加工设备计2000余台，主要产品有QY型充油式潜水泵、BQW型矿用防爆潜水泵、WQ/QW型潜水排污泵、QXN内装式潜水泵、QX工程潜水泵、QDX型单相潜水泵、JYWQ自动搅匀潜污泵等。全国质保，24小时内上门服务。欢迎广大客户咨询：杨莲0731-85235297/18974995553 ，在线QQ:1278873218，官网：http://www.hnzypump.com。

一、湖南衡阳QY系列油浸式潜水泵概述

QY型油浸式潜水泵由立式感应电机和不同材质的泵组成，上泵结构、泵和电机同轴直联。该系列潜水泵参数广泛，流量可达3m3/h~10000m3/h，扬程范值为3~380米之间。性能优良，制造工艺精湛，其特点：水泵和电机一体，安全可靠，高效优良、安装简单、移动较方便，是广大农村、工矿企业、城建、工程施工、高楼供水和自来水厂等给排水的理想设备，尤其适用于一般的矿山井下排水、城市高楼供水，城镇自来水公司取水和农村排灌，用户根据适用条件选用合适的机型以及相应的控制保护柜或手动综合启动器等保护装置。

二、 湖南衡阳QY系列油浸式潜水泵型号描述

例：Q Y 65 – 25 - 7.5

Q Y：充油式潜水泵

6 5 ：额定流量（m3/h）

2 5 ：额定扬程（m）

7.5 ：额定功率（kw）

- 湖南衡阳QY系列油浸式潜水泵的适用场所

QY型全扬程潜水电泵以其优越的适用性能可广泛地应用于国民经济的许多领域。

（1）农业排灌；（2）井下提水，水塔送水，城镇自来水公司取水。（3）雨后排涝，洼地防汛；（4）城市高楼供水；（5)尤其适用于一般工矿企业和城建给排水。

四、湖南衡阳QY系列油浸式潜水泵的使用条件

（1）输送清水和物理及化学性质类似清水的其他液体；

（2）水温不超过40℃；

（3）水质PH值在5.5-8.5范围内；

（4）水泵潜水深度在0.5至3米范围内，最深不超过5米；

（5）水中含沙量或不溶于水的固体不超过0.1%；

（6）如果水质不符合上述条件，用户可向本厂特别订货，以满足使用条件。

五、湖南衡阳QY系列油浸式潜水泵的结构特点

QY型潜水电泵由电机、密封、水泵和控制等四部分组成，水泵和电机同轴直联，结构紧凑。

1、电机部分

电机位于潜水泵的下部，为三相鼠笼型感应立式电机，电机内腔充满5号机械油，以利电机绕组散热、冷却和轴承润滑。电机为B级绝缘。底盖、油室进水节和出线盒采用铸铁制造，电机所用动力电缆为YZW型或性能相当的其他型号电缆。

电机在结构方面有新创意，改掉传统的电机内腔下部设置橡胶扩涨件用来调节电机内腔压力的结构，采用控制电机定子腔注油量，在电机定子内腔上部留有一定空腔用来调节电机内腔压力的结构，这种新结构比传统结构更安全可靠，电机接线板也采用本厂专利产品，比传统的接线板，更安全可靠。

2、密封部分

动密封位于电机轴伸处由进水节和上端盖组成的油室内，采用双端面非平衡结构机械密封结构，第一道密封模块副采用硬质合金，第二道密封模块采用陶瓷，该机械密封具有耐磨和耐高温等良好性能，使用寿命长，密封效果好。静密封位于电泵各零件止口配合处，采用“O”型耐油橡胶密封环。

3、水泵部分

各种不同规格电泵的水泵部分所采用材料均为铸铁，若用户提出耐腐要求，泵部分可采用不锈钢或铸铁件涂敷防腐耐磨材料，但需要在订货中注明，水泵部分位于电机上部，有叶轮、导叶和泵体组成，双级和多级泵每级增加叶轮、中间导叶中间泵体各一个，高扬程泵配有减压逆止阀，可减少停机时的水锤压力，避免电泵的损坏和事故。

4、控制部分

控制部分对电泵的电机部件起保护作用，我厂可为用户提供相应的启动控制保护柜，30KW以上电机在定子绕组端部装有过热保护开关，当电机温升过高时，开关会自动复位。用户配置的控制装置应对电泵过载、过热、缺相、过压和欠压起到保护作用。

注：控制保护柜的启动方式为自耦降压启动，用户可以选用我厂的配套控制设备，也可以选用其他单位的控制设备，但必须能够起到有效的保护作用。

六、湖南衡阳QY系列油浸式潜水泵的装卸指导

电机装配顺序：定子--底盖-- 出线盒部装（包括接线板装配）-- 转子（包括轴承压装）--油室-- 甩水器-- 进水节-- 叶轮-- 导叶-- 密封环···叶轮--末级导叶-- 螺母等紧固件-- 出水泵体-- 拉杆-- 逆止阀-- 接管头-- 护网-- 上油、试气。

水泵装配顺序：对于单双级泵在已装好的电机进水节上装泵盖（少数产品无泵盖）-- 轴套-- 叶轮--（包括调整垫片）-- 出水泵体--接管头-- 吊环螺钉-- 滤网。

对于双级和多级泵，每增加一级，增加一个轴套、叶轮、导叶和中间泵体。

七、湖南衡阳WQ系列潜水排污泵厂家的联系方式：

联 系 人：杨 莲 （业务主管）

手    机：18974995553      ：0731-85235297

传    真：0731-85235267     在线QQ：1278873218

生产地址：湖南衡阳省衡东县大浦工业园

营销中心：长沙市芙蓉区晚报大道时速风标大厦

官方网址：http://www.hnzypump.com