建设项目环境影响报告表

项  目  名  称 ： 年产5000-6000万块标砖环保型隧道窑生产线扩建项目

建设单位（盖章）：       惠来县东红环保砖厂

编制日期    2019年2月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000-6000万块标砖环保型隧道窑生产线扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 惠来县东红环保砖厂 |
| 法人代表 | 陈耿烈 | 联系人 | 陈耿烈 |
| 通讯地址 | 惠来县隆江镇头寮村 |
| 联系电话 | 18923556666 | 传真 |  | 邮政编码 | 515200 |
| 建设地点 | 惠来县隆江镇头寮村 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | C3124 轻质建筑材料制造 |
| 占地面积 （亩） | 10000 | 建筑面积 （平方米） | 4640 |
| 总投资 （万元） | 1300 | 其中：环保投资（万元） | 60 | 环保投资占总投资比例 | 4.6% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年4月 |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 惠来县东红环保砖厂位于惠来县隆江镇头寮村，中心地理坐标为：北纬23°05′21.30″；东经116°04′21.67″，目前已建有年产3000-4000万块标砖环保型隧道窑生产线项目（以下简称“原项目”），并于2013年9月13日通过环境影响报告表的审批，批复文号为：惠环审[2013]58号，见附件2；2014年6月12日通过项目竣工环境保护验收，验收意见见附件3。 根据企业发展需要，惠来县东红环保砖厂拟在原项目厂区内年产3000-4000万块标砖环保型隧道窑生产线基础上进行扩建。本扩建项目拟投资300万元，在原有2条长100米，宽4米的干燥、焙烧室基础上，再增加建设1条长100米，宽4米的干燥、焙烧室，并增加引风机1台等设备，员工人数保持不变，建成后总项目年产5000-6000万块标砖环保型隧道窑生产线，即年总产量5000-6000万块（标）块岩、粉煤灰、废渣烧结空心（多孔砖）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）、环境保护部令第47号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部令1号）等文件的有关规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“51 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受惠来县东红环保砖厂委托，重庆丰达环境影响评价有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在组织相关技术人员现场踏勘、调查收集和研究与项目有关的技术资料的基础上，根据环境影响评价技术导则，编制了本项目的环境影响报告表。供建设单位呈环保主管部门审查，以期为建设项目的环境管理提供科学依据。 二、工程概况 1、项目地理位置和四至情况 本项目位于惠来县隆江镇头寮村，中心地理坐标为：北纬23°05′21.30″；东经116°04′21.67″，地理位置见附图1。项目厂区东、南侧均隔村路为山地，北、西侧均为山地，四至情况见附图2。 2、建设概况 惠来县东红环保砖厂拟在原项目厂区内年产3000-4000万块标砖环保型隧道窑生产线基础上进行扩建。本扩建项目拟投资300万元，在原有2条长100米，宽4米的干燥、焙烧室基础上，再增加建设1条长100米，宽4米的干燥、焙烧室，并增加引风机1台等设备，员工人数保持不变，建成后总项目年产5000-6000万块标砖环保型隧道窑生产线，即年总产量5000-6000万块（标）块岩、粉煤灰、废渣烧结空心（多孔砖）。 项目扩建前后主要经济技术指标变化情况，见表1。 表1 项目扩建前后概况 主要指标 原项目 本扩建项目 扩建后项目 总投资 1000万元 300万元 1300万元 产品及年产量 3000-4000万块（标）块岩、粉煤灰、废渣烧结空心（多孔砖） 2000万块（标）块岩、粉煤灰、废渣烧结空心（多孔砖） 5000-6000万块（标）块岩、粉煤灰、废渣烧结空心（多孔砖） 主体工程 2条长100米，宽4米的干燥、焙烧室； 新型工艺生产线一条，配置机修、粗细料房等生产车间 1条长100米，宽4米的干燥、焙烧室，并增加引风机1台 3条长100米，宽4米的干燥、焙烧室； 新型工艺生产线一条，配置机修、粗细料房等生产车间 3、生产规模及产品方案 本扩建项目生产的主要产品有页岩空心标准砖（规格240x115x53mm）。项目扩建前后主要产品方案见表2。 表2 主要产品方案一览表 序号 产品名称 产品规格 （mm） 原项目产量 （万块/年） 本扩建项目产量 （万块/年） 扩建后项目（万块/年） 2 页岩空心标准砖 240×115×53 3000-4000 2000 5000-6000 注：本扩建项目所生产的产品质量执行中华人民共和国国家标准GB50101-2003、GB/T18968-2003、GB14544-2003中相关标准。 4、原辅材料 项目扩建前后原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 原辅材料及能源消耗情况 名称 原项目年消耗量 本扩建项目年消耗量 扩建后项目 页岩、内燃煤 10万吨/年 5万吨/年 15万吨/年 水 1.6万吨/年 0.7万吨/年 2.3万吨/年 电 100万度 50万度 150万度 原材料理化性质： 粉煤灰（渣）：煤渣，工业固体废物的一种，是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。根据成分的不同，可用于制造水泥、砖和耐火材料等。粉煤灰化学成分为SiO240～50%、Al2O330～35%、Fe2O34～20%、CaO1～5%及少量镁、硫、碳等。其矿物组成主要有:钙长石、石英、莫来石、磁铁矿和黄铁矿、大量的含硅玻璃体(Al2O3·2SiO2)和活性SiO2、活性Al2O3以及少量的未燃煤等。 表4 粉煤灰（渣）主要成分参数 项目 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O 其他 含量 57.94 30.71 4.21 1.72 1.08 4.34 页岩：页岩是固结很紧的粘土岩；是由粘土经压固作用、脱水作用等而成的岩石，其特点是具有平行分裂的薄层状页理，页理是鳞片状的粘土矿物在压紧过程中平行排列而成的，常含有石英、长石、云母等矿物的细小碎屑；颜色各异，含有机质的多灰黑或黑色，含有高价氧化铁的多呈褐红、棕红色，含氧化猛的易呈黑色或黑棕色，含有绿泥石则为绿色。页岩致密，硬度低，不透水，表面光泽暗淡。由于页岩属粘土岩，其化学成分与粘土基本相同，具体化学成分见下表5。 表5 页岩化学成分表 原料 烧失量 SiO2 Fe2O3 AI2O3 CaO MgO (K+Na)2O 页岩 4.11 65.52% 6.66% 16.61% 0.87% 1.85% 2.1% 煤：本扩建项目采用低含硫率低的燃煤，煤的主要参数见表6。 表6 煤主要参数 产地 全硫份(%) 灰份(%) 挥发份(%) 低位发热值(kJ/kg) 广东 0.4 25 13.2 20399.4 5、主要设施、设备 项目扩建前后主要设施及设备见表7。 表7 项目扩建前后主要设施及设备 序号 设备名称 原项目设备 本扩建项目设备 扩建后项目设备 规格/型号 数量 规格/型号 数量 规格/型号 数量 1 隧道室干燥、焙烧室 100m×4m 2条 100m×4m 1条 100m×4m 3条 2 颚式破碎机 PE400×600 1台 / / PE400×600 1台 3 锤式破碎机 PC120 1台 / / PC120 1台 4 双轴搅拌机 SJ27m 1台 / / SJ27m 1台 5 箱式供料机 GD80 2台 / / GD80 2台 6 可逆输送机 KL27m 1台 / / KL27m 1台 7 液压顶车机 YDS-60 4台 / / YDS-60 4台 8 铲车 厦工50 2台 / / 厦工50 1台 9 双轴搅拌挤出机 SJ300X43 1台 / / SJ300X43 1台 10 双轴真空挤出机 JZ60/60-40 1台 / / JZ60/60-40 1台 11 油环泵 2H 1台 / / 2H 1台 12 自动切条机 ZD 1台 / / ZD 1台 13 自动切坯机 ZD 1台 / / ZD 1台 14 分运坯机 FPJ 1台 / / FPJ 1台 15 回车牵引机 TL-4 2台 / / TL-4 2台 16 摆渡车 BDC360 2台 / / BDC360 2台 17 牵引机 TDS-40 4台 / / TDS-40 4台 18 电磁除铁器 50kg 2台 / / 50kg 2台 19 手拖车 / 4台 / / / 4台 20 滚动晒 GT140 1台 / / GT140 1台 21 输送机 TD65 10台 / / TD65 10台 22 引风机 Y4-73N011-16 6台 Y4-73N011-16 1台 Y4-73N011-16 7台 23 窑车 310×4.35×0.83 200台 / / 310×4.35×0.83 220台 24 电控柜 / 1套 / / / 1套 25 变压器 630kw 1台 / / 630kw 1台 26 备用发电机 200kw 1台 / / 200kw 1台 5、环保投资 项目扩建后总投资人民币1300万元，其中环保投资约60万元，占总投资的4.6%。 6、人员配置情况及工作制度 （1）原项目有员工30人，均在厂内食宿。本扩建项目不需增加员工。 （2）本项目年工作时间约300天，每天工作8小时。 三、公用系统 1、供电：本项目运行过程采用市政电网供电，原项目年耗电量约100万年kW•h，扩建项目耗电量新增约50万kW•h，总体项目耗电量约150kW•h。 2、给排水：建设项目全部用水均通过抽取地下水补给。项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时项目占地为规划的轻工建设用地，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区。则项目场地地下水敏感程度为不敏感。项目所在地区地下水资源丰富，并未受到明显污染及生态破坏，地下水资源补给量大于的开采使用量，只要用户提高用水素质及对地下水的保护意识，该地区地下水资源是可供合法开发利用的。 （1）给水系统 本项目用水包括员工生活用水和生产用水，其中项目扩建后员工生活用水量2250t/a。生产用水分为两部分，一部分主要是在原料含水量不够时加入其中使原料达到成胚要求（即：原料调配用水)，年用水量21000t/a；另一部分为麻石水膜除尘工作时的喷淋用水，该部分用水循环利用，但由于水汽蒸发、渗漏损失等，预计需要补充新鲜水140t/a。则本扩建项目总用水量21400t/a。 （2）排水系统 本项目生产过程中不产生废水，原料调配用水全部以气态蒸发，不外排,麻石水膜除尘废水循环利用不外排，则外排污水主要为生活污水，员工用水量为2250t/a，排污系数按0.8计算，则生活污水产生量为1800t/a。由于该项目所在地不在污水处理厂集污范围内，所以项目外排废水经项目自建的污水处理设施处理达标后，回用于山林农田的灌溉，不外排。 四、产业政策相符性及合法合理性分析 项目工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业【2008】334号）和《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014年本）》里的限制类和淘汰类，也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中淘汰的落后生产工艺装备和产品。同时项目位于《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》划定的国家级优化开发区域，不属于广东省禁止开发区域，不属于其中规定的限制类和禁止类行业。因此，项目建设符合国家、广东省和地方的产业政策要求。 本项目在生产过程中使用的原材料主要为工业固体废弃物（包括煤矸石、粉煤灰、锅炉渣及烟道灰、污水处理系统污泥等）和页岩，这符合国家关于墙体材料工业利用和消纳废弃物的相关政策。涉及到墙体材料工业利用和消纳废弃物的相关国家政策有《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》两部法律以及中华人民共和国国务院文件《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）等18文件和三个办法。 国家取缔红砖后将引起新型的建筑墙材的兴起，大力发展新型墙材，必将带动新产品占领红砖留下的巨大市场，其发展趋势是：小块向大块发展；块类向板类发展；实心向空心发展；重质向轻质发展。而页岩烧结砖正是目前建筑行业的发展方向，完善墙体材料的革新，它的强度高、性能稳定、容量轻、施工方便是、耐火耐湿、尺寸精确、节约能耗，是一种性能良好的承重墙体材料。 综上分析，本项目的建设是符合国家政策，有利于环境保护，顺应市场发展趋势的，所以其建设是合理的。 五、项目选址合理性分析 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制和禁止用地项目。 项目位于惠来县隆江镇头寮村（见附图2）。项目周边附近无居民住宅，无文物、风景名胜区和生态敏感点等环境保护目标，项目外环境关系较为单纯，没有明显的环境制约因素。因此，本项目建设选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 原项目运营期产生的主要污染源为：各种无组织排放扬尘、运输车辆排放的废气、焙烧窑产生的废气、员工食堂油烟废气，生产设备噪声；员工生活污水；废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣、废油污和废油脂、生活垃圾等。 1、大气污染源分析 （1）工艺粉尘及无组织扬尘 工艺粉尘 工艺粉尘是原料在破碎、研磨、搅拌等工序时产生的粉尘，主要污染物是粉煤灰等各种非金属矿物粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“第七册 非金属矿物制品业”中的“3131 粘土砖瓦及建筑砌砖制造”的产污系数，工艺粉尘产生量1.232kg/万块标砖，则原项目工艺粉尘产生量为3.7t/a。根据类比调查，在天气比较干燥和原料比较干燥时，在距破碎机、研磨机、搅拌机1m处的粉尘源强可达500~3000 mg/m3，在大风的情况下，其影响范围更远。 无组织排放扬尘 无组织排放扬尘主要包括原料堆场的风蚀扬尘、晒场的风力扬尘、物料装卸扬尘、作业扬尘、运输过程中产生的扬尘和洒漏等。 厂界无组织粉尘监测结果 根据监测报告（汕头市粤东）环监字（2017）第0466号，2017年6月26日现场采样监测结果，厂区南侧边界外测点（上风向）粉尘最高浓度为0.477mg/m3，厂区北侧边界外测点（下风向）粉尘最高浓度为0.621mg/m3，均符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段标准中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）运输车辆排放的废气 运输车辆在运行过程中会排放一定量的废气，汽车废气的主要成分是二氧化硫和二氧化氮，项目只要保持良好的通风环境，则产生的汽车尾气对周边影响无明显影响。 （3）焙烧窑产生的废气 根据建设单位提供的资料，焙烧窑采用煤作引燃剂，引燃窑内砖块中的煤灰渣等内燃料，在焙烧过程中会产生一定量的燃烧废气，其主要污染物是SO2、NOX、烟尘，采用麻石水膜除尘器+碱性除尘水治理燃烧废气，治理后烟气经28m高烟囱排放。根据监测报告（汕头市粤东）环监字（2018）第201号，2018年7月18日现场采样监测结果，烟气排放量为：31394Nm3/h，烟气中污染物浓度均值为：SO2：256mg/m3，NOX：180mg/m3，烟尘：20mg/m3，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）新建企业大气污染物排放限值：SO2≤300mg/m3、NOX≤200mg/m3、烟尘≤30mg/m3。 （4）员工食堂油烟废气 原项目厨房设有2个炉灶供应员工的早中晚三餐，使用燃料为液化石油气，产生废气很少，项目厨房主要大气污染物是食堂厨房炒菜时产生的油烟，油烟废气中含油质、有机质及加热分解或裂解产物，经类比调查，食用油消耗系数按0.07kg/人·d，则原项目后食用油消耗量为23.33kg/d（按员工30人，按300个工作日/年计），年耗油约为6.99t/a。烹饪过程中的挥发损失约8％，即原项目日产生油烟量为1.87kg/d，年产生油烟量为561kg/a。按炉灶使用产生油烟量为2000m3/h•炉灶，炉灶每天使用3小时，则该建设项目产生的油烟量为12000m3/d，年排放量约为4.5×106m3/a。油烟的产生浓度为44.59mg/m3，年产生油烟量为0.5t/a。 （5）备用发电机燃油烟气 项目设有200kw的备用柴油发电机一台，采用含硫量为≤0.2%的轻柴油作为燃料，发电机耗油率取220g/（kw·h），工作时间按每月工作10小时，全年工作120小时，则项目的发电机全年耗油为5.28吨。根据原项目环评报告表中的排污系数：SO2：4kg/吨油，NOX：3.36kg/吨油，烟尘：0.425kg/吨油，项目备用柴油发电机组大气污染物的产生量为：SO2：0.021t/a，NOX：0.018t/a，烟尘：0.002t/a，烟气量：105600m3/a；污染物产生浓度为：SO2：198.9mg/m3，NOX：170.5mg/m3，烟尘：20.8mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中新污染源大气污染物排放限值：SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3。 2、水污染源分析 原项目在生产过程中无工艺废水产生，原料调配用水全部以气态蒸发，不外排，除尘废水循环利用不外排，其外排废水主要为员工生活办公废水。原项目聘有员工30人，员工均在厂内食宿，年工作日为300天，生活用水量根据《广东省用水定额》按250 L/d·人计，则项目年用水量2250m3/a，排水量取用水量的80%，则原项目产生的生活污水排放量为1800m3/a。生活污水经厂内污水处理设施处理后用于周边的农田灌溉，根据监测报告（汕头市粤东）环监字（2018）第175号，2018年6月29日现场采样监测结果，生活污水中各污染物排放浓度（二日均值/范围）为：pH：6.87、SS：32 mg/m3、CODCr：132mg/m3、NH3-N：4.02 mg/m3，符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水质要求。 3、噪声污染源分析 原项目主要噪声源为顶车机、轮窑引风机、破碎机、双级真空挤出机等设备的机械噪声，声源声级值在79.6～105.4dB(A)之间，根据建设项目竣工环境保护验收监测表（汕环监验字[2014]第008号），2014年5月20日～5月21日现场监测结果，在项目正常生产情况下，厂界监测噪声结果见表9。根据表中监测结果，项目四昼厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表9 项目噪声级情况 （单位：dB(A)） 测 点 5月20日 昼间 5月21日昼间 测值 背景值 修正值 标准值 测值 背景值 修正值 标准值 边界东面 53.2 / / 60 55.7 / / 60 边界南面 56.1 / / 55.2 / / 边界西面 50.7 / / 52.4 / / 边界北面 56.3 / / 56.8 / / 4、固体废弃物污染源分析 原项目在运营过程中产生的固体废弃物主要有废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣、废油污和废油脂、生活垃圾等。 废边角料、废次品：废边角料、废次品主要是生产运输过程中产生的各种报废的原料、边角料以及不合格品。根据业主提供的资料预计年产生量约为60吨。 （2）焙烧窑渣：主要来自焙烧窑焙烧后留下的残渣，根据业主提供的资料预计年产生量约为30吨。 （3）集尘灰渣：主要来自各处理设备工作时产生的集尘灰及场区清洁时，根据业主提供的资料预计年产生量约为500吨。 （4）废油污和废油脂：废油污及废油脂，主要是来自食堂三级隔油隔渣池及油烟净化器，参照同类相关数据每天产生废油污及废油脂约1.0千克，则年产生量约为0.3吨。 （5）生活垃圾：员工生活垃圾，主要是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、包装纸、垃圾袋等。原项目聘有员工30人，员工均在项目内食宿，生活垃圾产生量为按1kg/人·d；则项目产生量为9t/a（按300天计算）。 表10 固体废弃物排放情况 名称 排放量 来源 废边角料、废次品 60t/a 生产过程 集尘灰渣 500t/a 各处理设备工作时产生的 焙烧窑渣 30t/a 焙烧窑焙烧 生活垃圾 9t/a 日常生活 废油污及废油脂 0.3t/a 三级隔油隔渣池及 油烟净化器 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 揭阳市位于广东省东南部潮汕平原，地跨东经115°36′至116°37′39″，北纬22°53′至23°46′27″。北靠兴梅，南濒南海，东邻汕头、潮州，西接汕尾。揭阳是粤东、闽南和赣南的交通枢纽，水陆交通运输便捷。 项目所在地惠来县位于广东省东南部沿海，揭阳市南部。东连汕头市（潮南区），西接汕尾市（陆丰市），南濒南中国海，北接揭阳市（普宁市）。地理坐标为北纬23°07″东经116°29″。东西相距67公里，南北相距33.5公里。以县城为中心，东至汕头78公里，西至广州402公里。 二、地质地貌 惠来县背山面海，地势北高南低，倾斜度较大，属海滨丘陵地形。截止到1987年，惠来县北部山地、丘陵地面积101.55万亩，占总面积54%，主脉大南山横贯县境北部，最高峰犁头山东海拔822.7米；中南部多为平原、阶地，面积46.05万亩，占24.5%；沿海沙滩和塭地，面积21.8万亩，占11.6%；还有河流、水域等。 惠来县地势北高南低，基本属海滨丘陵地形。大南山脉自西至南横贯县境北部，东南临海。海岸线曲折多湾，岛礁密布。北部为山地，中部、西部为亚岭地带，中南部多为平原台地，沿海为沙滩地。全县土壤的母岩主要是花岗岩和砂页岩。分为6个土类，12个亚类，23个土属，53个土种。中部冲积平原一般属水稻土，北部丘陵地带一般属红壤或赤壤，东部和西南部地区土壤含沙多，南部滨海区土壤含沙质和盐质。项目所在地地处南山岭丘陵，属大南山南伸余脉。 三、气象与气候 惠来县地处低纬度地区，属南亚热带季风气候。据惠来县多年气象资料统计，年均气压1011.7百帕，年均气温21.8摄氏度，年均相对湿度79%，年均降雨量1828.9 mm，年均风速2.9 m/s，每年2～3月份有不同程度的低湿阴雨天气，4～6月份为汛期，常有暴雨出现，7～9月份为后汛期，常有台风侵袭，秋冬多晴好天气，后半年海面强风较多。 根据《揭阳市气候公报》(2008年)，常年惠来盛夏季节以西南风为主，其余月份以东南偏东为盛行风向，海陆风盛行，具有明显的海洋性气候特点。日照时数较长，年均310.5卡/cm2。年平均降雨量1829 mm。降雨量年内分配集中表现为冬春少而夏秋多。常见灾害性天气有寒露风、霜冻、春寒。每年寒流平均6～7次；春旱频率较大，五、六月多暴雨。 项目所在地属于亚热带气候，受东南亚季风影响明显，且处于低纬度地区，太阳辐射强，日照天数多，平均气温高，夏季盛吹东南风，冬季为北风和偏北风。四季主要特点：春季阴雨天气较多；夏季高温湿热，常带来大雨、暴雨；秋季常有热雷雨、台风雨；冬季寒冷，雨量偏少，霜冻期短。 四、河流与水文特征 惠来县区域内主要河流有龙江河、罗溪水、雷岭水、盐岭水。 龙江河发源于普宁市的南水凹，向南流入陆丰市的龙潭水库转向东南，于惠来县的溪口村附近汇入源自普宁市的高埔水和崩坎水，三流合一继续奔向东南，于惠来县的钓石支流罗溪水汇入，并在金东洲处雷岭水及盐岭水支流汇入后由神泉港出南海。龙江河集水面积1631km2，河流全长88km，河道平均比降0.00113。龙江流域内邦庄拦河以上已建有大（二）型的龙潭水库一宗，中型水库两宗（巷口和尖官陂水库），水库总控制集雨面积230.8km2。1977 年龙江下游实施改河方案，从龙江下游的赤吟开挖长5km 的新河道向南偏东直出南海。河道整治后，龙江出海河段比原河道缩短6km，集水面积缩小467km2。改河后的龙江（新出河口以上）集水面积1164km2，河流全长82km，河道平均比降0.00121。原赤吟以下旧河道的支流罗溪水、盐岭水及雷岭水成为独流入海的河流。 罗溪水发源于惠来县的园坪山，集水面积199.9km2，河长50.17km，河道比降0.00345。流域内已建有大（二）型水库——石榴潭水库一座，中型水库一座，小型水库3 座。其中石榴潭水库控制集雨面积127.7km2，占流域面积的64.8%。 雷岭水又名东福水，发源于潮阳市的马鞍山，在惠来县安拦桥汇入盐岭水后流入神泉港。雷岭水（含盐岭水）集水面积218.40km2，河道长24.75km，平均坡降0.00037，建有中型水库——蜈蚣岭水库，水库控制集雨35.44km2。蜈蚣岭水库是惠来县中部地区的重要水利骨干工程，对处于其下游的惠城区、东陇、华湖、神泉四镇具有较大的灌溉、防洪效益。 盐岭水是雷岭水的主要支流，发源于盐岭山顶。盐岭水各支流汇合于水尾潭后环惠城西南流经东陇洋至赤洲安澜桥与雷岭水汇合。赤洲水闸闸址（盐岭水与雷岭水汇合口上游200m）以上集雨面积82.53km2，河流长度22.75km，河流比降0.00547。盐岭水上游有1 座中型水库（蜈蚣岭水库）、2座小（一）型水库（鸡心屿水库和虎头岩水库）、3座小（二）型水库（水流仙水库、小溪水库和风径水库）。这些水库所汇集的水量供给下游当地灌溉、养殖，最终汇入赤洲水闸，然后流经200m与雷岭水汇合，再流经2.3km与龙江老河道汇合。 五、自然资源 惠来县资源丰富，已探明的矿产资源20多种，其中花岗岩总储量1500万立方米，高岭土总储量5000万吨，稀有金属锆英石储量1.2万吨。 惠来县水力、风力资源丰富。截止到2008年，全县有水库，山塘200多座，总库容量近4亿立方米，蕴藏发电能力达5.29万千瓦，有水力发电站48座，总装机容量1.28万千瓦。全县可建风电场面积30平方公里，被定为“国家乘风计划”的海湾石风电场首期工程2000年投产以来取得较好效益。 野生动物有山羊、野猪、穿山甲、果子狸、鹧鸪等，还有金甲蛇、银甲蛇、眼镜蛇等多种蛇类。 鱼类资源有龙虾、鱿鱼、乌贼、对虾、海胆、石斑鱼、膏蟹等680多种，还有名贵的贝壳类红卵、鲍鱼、日月蚝、角螺、红螺、西施舌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区域 惠来县地处广东省东南部，位于潮汕平原南部。东连汕头市，西接陆丰市，北临普宁市，南频南海。全县陆地面积1253平方公里，海域面积7689平方公里海岸线长109.5公里，是揭阳市唯一的沿海县和海上交通门户。惠来全县现建制13个镇（惠城、华湖、仙庵、靖海、周田、前詹、神泉、东陇、歧石、隆江、鳌江、东港、葵潭），2个农场镇（东埔农场、葵潭农场），1个华侨管理区（大南山华侨管理区），1个市直工业区（大南海石化工业区），县政府所在地为惠城镇，2016年，县域常住人口为128万人。 2、社会经济概况 惠来县是揭阳市辖县之一，位于广东省东部，地处大南山南麓，枕山面海。东连汕头市潮阳区，西接汕尾市陆丰县，北临普宁市和汕头市潮南区，南濒南海。以县治惠城为中心，东经潮阳区至汕头市78公里，西经惠州市至广州402公里，西南从惠城南面7.5公里处的神泉港跨海至香港137海里。全县陆地面积1253平方公里。其中，山地、丘陵地101.55万亩，平原、阶地46.05万亩，（其中耕地37.48万亩），沙滩11.46万亩，塭地10.34万亩，还有河流、水域等。海岸线长109.5公里，较大商渔港4个，近海渔场5400平方公里，有岛屿一个，明、暗礁石195处。国道324线、省道337线和国道101线均贯穿全境。一大批“三资”企业和乡镇企业竞相发展；农业深度开发形势喜人，一批商品基地正在迅速形成，为昔日的“鱼米之乡”增添了新的色彩。惠来县四季常绿，热带成分较大。主要经济作物有荔枝、柑橘、龙眼、笋竹等。矿产资源丰富，主要有锡矿、铅锌矿、钛铁矿、毒砂矿、锆英石、钨矿、铁矿、硫铁矿、煤矿、高岭土矿、花岗石矿、钾长石矿、石英矿、坭炭土矿等14种。惠来县南濒南海，有相当丰富的海产品，特别深受消费者欢迎。 （1）工业发展 2016年，全县完成工业总产值708.98亿元，比上年同期增长7.3%。其中：规模以上工业总产值650.02亿元，比上年同期增长8.3%，规模以上工业增加值121.29亿元，比增4.6%。 （2）农业生产 惠来县农业基础地位进一步巩固，农村经济得到全面发展，生产条件继续改善。2016年，全县完成农林牧渔现价总产值75.30亿元，比上年增长5.1％。全年肉类总产量4.77万吨，水产品总产量8.37万吨，其中海洋捕捞产量5.29万吨。农村经济全面发展。2016年，全县农村经济总收入120.02亿元，比上年增长4.56％，农民人均纯收入8082元，增长4.95％。 （3）教育事业 2016年惠来县投入1.7亿元，改进校舍186所，建筑面积8.5万平方米；招录教师282名，全县参加高考人数4850人，上本科线2372人，上线率48.99%，居揭阳市各县第一位。 （4）科技创新 2016年惠来县申报各类科技计划项目5项，其中获省级立项科技项目1项、专利申请量364件，专利授权量242件。 （5）文化旅游 惠来八景”闻名遐迩，有“百花领袖”，“海角甘泉”等，神泉的“海市蜃楼”与山东蓬莱齐名。人文景观丰富，有22处文化古迹列为省、县级重点文物保护单位。佛教活动历史悠久，有唐代高僧大颠潜修的虎头岩寺、清初宋禅祖师坐禅的永福寺以及西天佛寺等。沿海景点有海蚀崖、海蚀柱、海滩等，其中靖海湾东部的“客鸟尾石笋区”更以突兀新奇著称。滨海旅游业初具规模。有占地面积360公顷，集植物观赏、高尔夫球场、海滨度假村、潮汕民俗文化村于一体的粤东金海湾植物园。此外，也有南海、靖海等地的海滨度假村。惠来县内名胜古迹多处，主要有龙泉山庄风景区、百花尖风景区、黄光山风景区、铭湖岩、仙井岩、清水岩、神泉的海角甘泉、海市蜃楼，惠城东栅永福寺（活佛宋禅祖师潜修圆寂之地）、隆江岗前村的惠来宋大峰祖师等。 3、环境功能区划 项目选址区域为空气环境空气质量功能二类区、声环境质量功能 2类区，纳污水体农灌渠为执行地表水V类标准。 表11 建设项目所在地环境功能属性表 项目 功能区类别 水环境功能区 农灌渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准中的Ⅲ类标准 环境空气质量功能区 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境功能区 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 是否农田基本保护区 否 是否风景保护区 否 是否水库库区 否 是否属污水处理厂集水范围 否

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状 本项目位于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。本评价采用2016年惠来县环境监测站对县城区的全年环境空气监测数据，详见表12。 表12 2016年惠来县城区环境空气监测数据（年均值） 单位：mg/Nm3 监测指标 统计值 二氧化硫（mg/m3） 二氧化氮（mg/m3） 可吸入颗粒物（mg/m3） 惠来县城区2016年均值 0.011 0.015 0.045 最小值 0.004 0.008 0.010 最大值 0.036 0.032 0.121 监测结果表明，惠来县城区的NO2的小时平均浓度、SO2的小时平均浓度、PM10的年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级要求。该区域的环境空气质量较好。 水环境质量现状 项目附近排放污水直接汇入附近的山坑水塘作为农用、林用灌溉用水，项目产生的污水及雨水通过路基排水工程引入农业排渠。项目纳污水体农灌渠水质良好，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。为了解受纳水体环境质量现状，对本农灌渠水质进行调查和分析。选用惠来县环境监测站于2016年6月在项目所在地的监测结果进行评价，选取头寮村断面进行监测，有关水污染物因子和监测结果（平均值）见表13。 表13 2016年农灌渠断面监测结果 （单位：mg/L，pH、水温除外） 项 目 PH CODCr BOD5 DO NH3-N 总磷 LAS 葵潭断面 7.0 19 3.6 5 0.3 0.1 0.09 污染指数 0 0.5 0.36 0.40 0.15 0.25 0.3 （GB3838-2002）Ⅴ类标准 6-9 ≤40 ≤10 ≥2 ≤2.0 ≤0.4 ≤0.3 监测结果表明：本项目纳污水体农灌渠头寮村断面各污染物因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，水环境现状质量良好。 3、声环境质量现状： 根据《惠来县环境保护规划（2012-2020）》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 项目所在区域属于2类声功能区，其环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间标准值为：60dB(A)、夜间标准值为：50dB(A)；为了解项目周围声环境质量现状，在项目四周边界环境噪声进行了监测，监测时段为上午10：00-11：00和晚上22：00-23：00，监测结果如下表14。 表14 声环境现状监测结果 单位dB（A） 测 点 昼 间 夜 间 测值 标准值 测值 标准值 边界东面 56.3 60 44.5 50 边界南面 57.8 46.4 边界西面 56.4 44.9 边界北面 55.7 44.3 从监测结果可以看出，本项目各边界监测点噪声值昼夜均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在地周围声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地附近周围评价区域环境质量。 1、环境空气保护目标 环境空气保护目标是维持本项目所在区域环境空气现有的环境空气质量水平，保持周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 水环境保护目标 水环境保护目标是使保护附近水体农灌渠环境质量符合国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境保护目标 ①确保该建设项目在运营期间其周围环境有一个安静、舒适的生活、生产环境，保护评价区内声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 ②严格控制噪声源，使其噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，以减轻对周围环境的影响。 4、项目周边敏感点保护目标 经现场勘查，本项目周围环境敏感点如下表15所示。（地图上分布如附图5） 表15 环境保护目标一览表 环境要素 序号 名称 方位 距离 规模 保护级别 水环境 1 农灌渠 东 200m 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准 大气环境 声环境 2 头寮村 西南 650m 1022人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 空气质量标准 项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准， 详见表16： 表16 环境空气质量标准(GB3095-2012) （节选） 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2、水环境质量标准 （1）项目附近农灌渠水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，详见表17。 表17 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（节选） 单位：mg/L（pH除外） 项目 V类标准 pH 6~9 COD ≤40 BOD5 ≤10 溶解氧 ≥2 氨氮 ≤2.0 总氮 ≤2.0 总磷 ≤0.4 挥发酚 ≤0.1 硫化物 ≤1.0 石油类 ≤1.0 粪大肠菌群（个/L） ≤40000 3、声环境质量标准 本项目厂区边界声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，详见表18： 表18 声环境质量标准(GB3096-2008)（节选） 单位：dB(A) 功能区类别 昼间 夜间 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、生活污水经三级化粪池预处理后达到《农田灌溉水质标准》（CB5084-2005）表1旱作排放标准，作为周边农田灌溉用水，不排放； 表20 生活污水排放标准（节选） 单位：mg/m3 项目 pH SS COD BOD5 阴离子表面活性剂（LAS） 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准 5.5-8.5 100 200 100 5 2、项目扬尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段标准中无组织排放监控浓度限值；项目原料破碎及制备成型产生的粉尘颗粒物、隧道窑焙烧烟气排放参照执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）新建企业大气污染物排放限值。 表21大气污染物排放标准 污染源 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3) 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 执行标准 备注 原料堆场等 颗粒物 / / 1.0 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） / 原料破碎及制备成型 颗粒物 30 / 1.0 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013） / 隧道窑 SO2 300 / / 烟囱高度28m NOX 200 / / 烟尘 30 / / 3、项目食堂设有炉头2个，油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准，见表22； 表22 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（节选） 规 模 小 型 基准灶头数 ≥1，<3 对应灶头总功率(108J/h) ≥1.67，<5 对应排气罩灶面总投影面积(m2) ≥1.1，<3.3 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设备最低去除率(%) 60 4、项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 表23 噪声标准限值（摘录） 单位：dB（A） 时间 标准 噪声限值 昼间 夜间 运营期 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 60 50 5、固体废弃物排放和管理执行 《中华人民共和国固体废物污染环境治理法》 的有关规定；一般固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001）及2013年修改单内容。 |
| 总量控制标准 | 1、废水 本项目废水回用，绿化灌溉，无需设置水总量控制指标。 2、废气 根据工程分析，本扩建项目隧道窑烟气排放量：6400万Nm3/a，烟气中各污染物排放量：SO2：8.90t/a、NOX：9.22t/a、烟尘：1.10t/a，推荐本扩建项目废气总量控制指标为：SO2：8.90t/a、NOX：9.22t/a、烟尘：1.10t/a。 根据工程分析，项目扩建后隧道窑烟气排放量：19200万Nm3/a，烟气中各污染物排放量：SO2：26.69t/a、NOX：27.66t/a、烟尘：3.29t/a，推荐项目扩建后废气总量控制指标为：SO2：26.69t/a、NOX：27.66t/a、烟尘：3.29t/a。 3、固废 项目产生的固体废物均进行合理处置，推荐固体废物污染总量控制指标为零。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （2）工艺流程简述： 粉煤灰和页岩（经过破碎机破碎后）分别用喂料机定量后进入对辊机进行挤压破碎，破碎后的原料经输送带送到搅拌机中（喷水润湿）进行充分的混合，混料后的料经输送带进入双级真空挤出机进行挤压成型，然后由双级真空砖机进一步切割成砖坯，在此过程中有少量的废砖坯产生，废砖坯全部由输送带重新送到搅拌机进行了搅拌，砖坯由人工装入窑车后用顶车机送入烘干道，利用轮窑产生的废热气体进行烘干（干燥时间为24～26小时，温度1050℃左右），烘干后的砖坯运入轮窑进行煅烧，煅烧后经过检验合格后即为成品；不合格的进入粉碎机粉碎后回用，空窑车由摆渡车（有牵引机）拉回重新装砖坯。

主要污染工序： 一、施工期的污染工序 1、废气 （1）机械设备尾气 工程施工阶段现场施工机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生，只有运输车辆以汽、柴油为燃料，产生尾气，但它们的使用期短，尾气排放量也较少，不会引起大的大气环境污染，因此本环评对此废气不予考虑。施工阶段主要的大气污染物为施工产生的粉尘和扬尘。 （2）扬尘 项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘与及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 施工粉尘、扬尘污染一般来源于以下几方面： a.土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘； b.建筑材料如水泥、石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； c.搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘； d.施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。 根据同类工程的类比调查，当风速为1.5m/s时，工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，距施工现场100m处的TSP监测值为0.21～0.79mg/m3，同时，对类似施工现场进行监测，其TSP值在0.20～0.40mg/m3之间。 2、废水 施工期废水主要为工地生活污水和施工废水。 生活污水：项目施工期高峰时施工人员约30人，根据《广东省用水定额》(DB44/T 1461-2014)，施工人员生活用水按40L/人•d，则施工期员工的生活用水量为1.2m3/d，其中排污系数按0.8计，则施工人员的生活污水产生量为0.96m3/d。生活污水主要污染物为CODCr、SS和NH3-N等，其浓度一般分别为350mg/L、350mg/L和25mg/L。生活废水利用三级化粪池处理再经二级生化处理后用于农灌和山林绿化，不外排，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），对外环境影响较小。主要污染物产生及排放量见表24。 表24 施工期生活污水污染产生和排放负荷 指标 产生浓度(mg/L) 产生量（kg/d） 排放浓度(mg/L) 排放量（kg/d） 施工期生活污水 / 0.96（m3/d） 0.96（m3/d） CODCr 300 0.288 200 0.192 BOD5 150 0.144 100 0.096 SS 200 0.192 100 0.096 NH3-N 15 0.0144 15 0.0144 （2）施工废水：在工程的整个施工期，预计每天产生施工废水5m3，其中废水中主要以SS污染为主，其值为400~1000mg/L。出于节水考虑，要求施工单位在施工过程沉淀处理后回用，对环境影响不大。 3、噪声 建筑噪声是本工程施工工地主要的污染因素，主要是设备噪声和机械噪声。设备噪声多来自推土机、装载机等设备的发动机噪声；机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、搅拌机撞击噪声及装卸材料碰击噪声，参考有关资料，各施工阶段主要施工机械和设备的声功率级见表25。 表25 施工期作业主要产噪设备噪声级 序号 机械类型 测点与施工机械距离(m) 最大声级dB(A) 1 推土机 5 90 2 装载机 5 85 3 挖掘机 5 75 4 压路机 5 80 5 混凝土振捣机 5 80 6 混凝土搅拌机 5 85 7 升降机、吊车 5 70 4、固体废弃物 项目施工期产生的固体废弃物为施工现场的建筑废物和工人生活垃圾。在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，并作好地面的防渗漏处理；建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员每日产生的生活垃圾量约为6kg/d（按30人，0.2kg/人•d计），定点堆放，定期由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，即可做到清洁处置。 5、对生态环境的影响 本项目施工对生态环境的影响主要体现在项目拟建区域植被、地表会受到一定的影响，从而造成一定的水土流失。 在场地平整、基础开挖等施工过程中，由于施工对地表层地形、地貌以及植被的破坏，造成土体凝聚力减弱，可蚀性增强，加之原地表植被破坏，失去植被的抗侵蚀能力；填方、土方临时地段则是堆积体相对松散。这两者容易在雨水和重力作用下发生水力侵蚀和垮塌等重力侵蚀。 总体来讲，施工期水土流失是暂时的，且主要发生在工程挖、填方、弃土阶段，随着主体工程竣工、辅助工程的完善，场地的清理，项目的绿化进行，因工程施工而引起的水土流失会逐年减少。 二、运营期的污染工序 本扩建项目运营期产生的主要污染源为：各种无组织排放扬尘、粉尘；运输车辆排放的废气；焙烧窑产生的废气；员工食堂油烟废气；生产设备噪声；员工生活污水；废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣、废油污和废油脂、生活垃圾等。 1、大气污染源分析 （1）工艺粉尘和无组织排放扬尘 ①工艺粉尘 工艺粉尘是原料在破碎、研磨、搅拌、制备成型等工序时产生的粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“第七册 非金属矿物制品业”中的“3131 粘土砖瓦及建筑砌砖制造”的产污系数，工艺粉尘产生量1.232kg/万块标砖，则项目扩建后工艺粉尘产生量为7.4t/a。为由于粒径较小的粉尘颗粒物悬浮于空气中，使得生产车间及周围空气中的含尘浓度较高，主要污染物是粉煤灰等各种非金属矿物粉尘。根据类比调查，在天气比较干燥和原料比较干燥时，在距破碎机、研磨机、搅拌机1m处的粉尘源强可达500~3000 mg/m3，会对人体的呼吸系统产生危害，特别是在大风的情况下，其影响范围更远。 无组织排放扬尘 无组织排放扬尘主要包括原料堆场的风蚀扬尘、晒场的风力扬尘、物料装卸扬尘、作业扬尘、运输过程中产生的扬尘和洒漏等。原料在堆放过程中表面的由于水分挥发干燥起风时就容易起尘；晒场上由于砖坯在运输和堆放过程中会有一些细小的边角料脱落随着砖坯的干燥这些细小边角料也会干燥，又由于工作员的踩压使其被压碎当起风及工作员作业时就会产生一定量的粉尘；物料在装卸时由于被扰动也会产生一定量的扬尘；由于物料运输过程中会有洒漏及飘落到地面的粉尘干燥当运输车辆通过时也会产生一定量的粉尘，还有就是在焙烧过程中的一些相关作业也会产生一定量的粉尘。 （2）运输车辆排放的废气 运输车辆在运行过程中会排放一定量的废气，汽车废气的主要成分是二氧化硫和二氧化氮，二氧化硫和二氧化氮均易溶于水并且会形成亚硫酸和亚硝酸，会刺激眼和鼻粘膜，而且具有腐蚀性，对人体呼吸道有很大的危害，二氧化硫和二氧化氮在一定的条件下可被氧化成硫酸雾和硝酸盐，也可形成酸雨，项目只要保持良好的通风环境，则产生的汽车尾气对周边影响无明显影响。 （3）焙烧窑产生的废气 根据建设单位提供的资料，焙烧窑采用煤作引燃剂，引燃窑内砖块中的煤灰渣等内燃料，在焙烧过程中会产生一定量的燃烧废气，其主要污染物是SO2、NOX、烟尘，采用麻石水膜除尘器+碱性除尘水治理燃烧废气，治理后烟气经原已有的28m高烟囱排放。因本扩建项目隧道窑生产工艺与废气处理方式与原项目相同，因此可类比原项目排污系数，并参照其他同类项目废气的处理率，其烟尘、SO2的去除率分别为：95%、70%。经计算，项目扩建后隧道窑废气产生及排放情况见下表。 表26 项目扩建后隧道窑废气排放情况 烟气排污系数（万Nm3/a /万块标砖） SO2排污系数（kg/万块标砖） NOX排污系数（kg/万块标砖） 烟尘排污系数（kg/万块标砖） 参照《第一次全国污染源普查－工业源产排污系数手册（2010修订）》 3.2 14.83 4.61 10.98 项目扩建后隧道窑废气排放情况 备注 烟气量（万Nm3/a） SO2产生量（t/a） NOX产生量（t/a） 烟尘产生量（t/a） 年产量按6000万块标砖；工作时间按2400h 19200 88.98 27.66 65.88 烟气量（万Nm3/a） SO2排放量（t/a） NOX排放量（t/a） 烟尘排放量（t/a） 19200 26.69 27.66 3.29 烟气量（Nm3/h） SO2浓度（mg/m3） NOX浓度（mg/m3） 烟尘浓度（mg/m3） 80000 139 144 17 （4）员工食堂油烟废气 本扩建项目不需增加员工，项目扩建后全厂员工人数仍为30人。厂区食堂厨房设有2个炉灶供应员工的早中晚三餐，使用燃料为液化石油气，产生废气很少，项目厨房主要大气污染物是食堂厨房炒菜时产生的油烟，油烟废气中含油质、有机质及加热分解或裂解产物，经类比调查，食用油消耗系数按0.07kg/人·d，则原项目后食用油消耗量为23.33kg/d（按员工30人，按300个工作日/年计），年耗油约为6.99t/a。烹饪过程中的挥发损失约8％，即日产生油烟量为1.87kg/d，年产生油烟量为561kg/a。按炉灶使用产生油烟量为2000m3/h•炉灶，炉灶每天使用3小时，则该建设项目产生的油烟量为12000m3/d，年排放量约为4.5×106m3/a。油烟的产生浓度为44.59mg/m3，年产生油烟量为0.5t/a。 2、水污染源分析 原项目在生产过程中无工艺废水产生，原料调配用水全部以气态蒸发，不外排，除尘废水循环利用不外排，其外排废水主要为员工生活办公废水。本扩建项目不需增加员工，项目扩建后全厂员工人数仍为30人，员工均在厂内食宿，年工作日为300天，生活用水量根据《广东省用水定额》按250 L/d·人计，则项目年用水量2250m3/a，排水量取用水量的80%，则项目扩建后产生的生活污水排放量仍为1800m3/a。生活污水经厂内污水处理设施处理后用于周边的农田灌溉，参照建设项目竣工环境保护验收监测表（汕环监验字[2014]第008号），2014年5月20日～5月21日现场采样监测结果，生活污水中各污染物排放浓度（二日均值/范围）为：pH：6.64-6.75、SS：59 mg/m3、CODCr：142.4mg/m3、NH3-N：3.69 mg/m3。 3、噪声污染源分析 项目主要噪声源为顶车机、轮窑引风机、破碎机、双级真空挤出机等设备的机械噪声，该项目声源声级值在79.6～105.4dB(A)之间。声源声级值见表28。 表28 项目噪声级情况 名 称 台（套） 数 噪声值dB(A) 备 注 粉碎机 1 90.4 间歇 轮窑引风机 1 84.8 连续 双级真空挤出机 1 85.7 连续 顶车机 1 79.6 间歇 4、固体废弃物污染源分析 固体废弃物是人们在生活和生产活动中产生的一系列暂时性和永久性无法利用的固态物质，它具有占领空间和造成二次污染的特点，如果管理不当或处理不善，将对环境造成影响。项目扩建后在运营过程中产生的固体废弃物主要有废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣、废油污和废油脂、生活垃圾等。 （1）废边角料、废次品：废边角料、废次品主要是生产运输过程中产生的各种报废的原料、边角料及不合格品。根据业主提供的资料预计项目扩建后年产生量约为90吨。 （2）焙烧窑渣：主要来自焙烧窑焙烧后留下的残渣，根据业主提供的资料预计项目扩建后年产生量约为45吨。 （3）集尘灰渣：主要来自各处理设备工作时产生的集尘灰及场区清洁时，根据业主提供的资料预计项目扩建后年产生量约为750吨。 （4）废油污和废油脂：废油污及废油脂，主要是来自食堂三级隔油隔渣池及油烟净化器，参照同类相关数据，项目扩建后员工人数不变，每天产生废油污及废油脂约1.0千克，则年产生量约为0.3吨。 （5）生活垃圾：员工生活垃圾，主要是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、包装纸、垃圾袋等。项目扩建后员工人数不变，仍聘有员工30人，员工均在项目内食宿，生活垃圾产生量为按1kg/人·d；则项目产生量为9t/a（按300天计算）。 表29 固体废弃物排放情况 名称 排放量 来源 废边角料、废次品 90t/a 生产过程 集尘灰渣 750t/a 各处理设备工作时产生的 焙烧窑渣 45t/a 焙烧窑焙烧 生活垃圾 9t/a 日常生活 废油污及废油脂 0.3t/a 三级隔油隔渣池及 油烟净化器 三、项目扩建前后污染物“三本账”统计 表30 项目扩建前后污染物“三本账”统计表 类别 污染物 原项目排放量（t/a） 本扩建项目排放量（t/a） 以新代老削减量（t/a） 扩建工程完成后项目排放量（t/a） 增减量（t/a） 废气 输送扬尘 少量无组织排放，对周围环境影响甚微 原料堆场扬尘 少量无组织排放，对周围环境影响甚微 原料破碎及制备 成型粉尘 4.9 2.5 0 7.4 +2.5 SO2 17.79 8.90 0 26.69 ＋8.90 NOX 18.44 9.22 0 27.66 ＋9.22 烟尘 2.19 1.10 0 3.29 ＋1.10 废水 生活污水（CODCr、BOD5、SS、氨氮） 0 0 0 0 +0 固体废物 废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣、废油污和废油脂 0 0 0 0 +0 生活垃圾 0 0 0 0 +0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 工艺粉尘 | 颗粒物 | 7.4t/a | 7.4t/a |
|  | 无组织排放扬尘 | 颗粒物 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 运输车辆排放的燃油废气 | CO、HC、NOx 、PM | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 焙烧窑废气 | SO2 | 463mg/m3、88.98t/a | 139mg/m3、26.69t/a |
|  |  | NOx | 144mg/m3、27.66t/a | 144mg/m3、27.66t/a |
|  |  | 烟尘 | 343mg/m3、65.88t/a | 17 mg/m3、3.29t/a |
|  | 员工食堂厨房 | 油烟废气 | 13mg/L，0.013t/a | ≤2.0mg/L，0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 460.8m3/a | CODcr | 250mg/L、0.096t/a | 150mg/L、0.058t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L、0.046t/a | 60mg/L、0.023t/a |
|  |  | SS | 150mg/L、0.058t/a | 80mg/L、0.031t/a |
|  |  | LAS | 5mg/L、0.002t/a | 5mg/L、0.002t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.010t/a | 20mg/L、0.008t/a |
|  |  | 动植物油 | 120mg/L、0.046t/a | 20mg/L、0.008t/a |
| 固 体 废 物 | 废边角料、废次品 | 90t/a | 收集后做为原料回用于生产，不外排。 |
|  | 集尘灰渣 | 750t/a |  |
|  | 焙烧窑渣 | 45t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 9t/a | 定期交由环卫部门收集集中处理。 |
|  | 废油污及废油脂 | 0.3t/a | 收集后交由有废油污及废油脂处理技术及工艺设备的单位处理。 |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 生产设备噪声 | 生产设备75～90B(A) | 边界噪声级符合环境噪声2类标准。 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目在运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废，会对周围的生态环境产生一定的影响。但由建设地点位于非环境敏感区，附近500米范围内无居民、医院、学校等敏感点，也没有需要特殊保护的树种或者生态环境，所以本项目的建设对生态环境的影响不明显。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 根据现场勘查，本项目所在区域为惠来县葵潭镇吉成社区竹嵩山，施工期的环境影响，主要表现在以下几个方面： （1）工程占用土地、工程开挖与构筑物建设，可能会导致局部植被破坏及水土流失； （2）施工机械运行及运输车辆流动，会对施工区周围的声学环境形成一定影响； （3）建筑施工扬尘，会对施工所在地的局部大气环境质量造成一定影响； （4）施工弃渣的处置，以及建筑物垃圾，也会带来一定的环境影响； （5）施工过程中，挖掘机、推土机、电锯等施工机械在施工运行中产生强噪声而对周围产生一定的环境影响。 1、水环境影响分析 施工期废水来源有两部分：一是场址建筑施工产生的生产废水，主要来源于系统砂石材料和机械的冲洗废水。在工程的整个施工期，预计每天产生施工废水5m3，其中废水中主要以SS污染为主，其值为400－1000mg/L。这部分废水含泥沙等悬浮物很高，一般呈碱性，出于节水考虑，要求施工单位在施工过程沉淀处理后回用，以减少对环境的污染。二是场址施工人员的生活污水，主要含CODCr、NH3-N、SS等污染物质，其浓度一般分别为350mg/L、350mg/L和25mg/L。 生活污水：生活废水利用三级化粪池处理再经二级生化处理后用于农灌，不外排；施工废水，经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 因此，只要加强管理，严格落实以上防治措施，施工期产生的废水对环境的影响甚微。 2、大气环境影响分析 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生尾气，其中主要含有CO、NOx、碳氢化合物等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外，施工期还产生少量的扬尘。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；根据类比调查，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。上述废气会对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。 为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须严格按照国家环保部、建设部环发[2001]56号文关于扬尘的控制，采取措施如下： ①施工现场架设2.5～3米高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； ②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，施工场地进出口应设置冲洗槽，清理 阶段做到先洒水后清扫，施工场地进出口应设置冲洗槽，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响； ③施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，必须运送地面； ④风速大于3m/s时应停止施工，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。由于拟建工程场址比较开阔，施工区废气排放有一定的扩散条件。工程地区环境空气质量现状良好。只要施工期注意合理安排施工，并考虑每天定期洒水降尘措施，项目的建设在施工期间不会对地区的大气环境造成污染。 通过采取以上措施，可有效控制施工过程对大气环境的污染，不会因项目施工建设而使当地的空气环境质量发生质的变化。 3、施工噪声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于施工机械（如挖掘机、装载机），在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △L=L1—L2=20lgr2/r1 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值（dB）； r1、r2——点声源至受声点的距离（m）； L1——距点声源r1处的噪声值（dB）； L2——距点声源r2处的噪声值（dB）。 根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12513-2011），通过计算，可得出各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离，见表31。 表31 各种施工机械的施工场界噪声达标的衰减距离 序号 机械类型 达标所需衰减距离（m） 昼间 夜间 1 装载机 15.8 50.1 2 挖掘机 15.8 50.1 3 振捣棒 8.9 28.2 4 切割机 31.6 100 5 电锯 25.1 79.4 从表15可以看出，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）》所需的衰减距离昼间最大为31.6m，夜间最大为100m。 本项目地点位于惠来县隆江镇头寮村，附近无居民敏感点问题，本评价要求在施工过程中采用以下防治措施： ①合理安排施工时间，夜间22:00～6:00禁止高噪声设备施工； ②尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生； ③施工操作人员及现场施工人员，按劳动卫生标准控制工作时间，并做好自身防护工作，如配戴耳塞、头盔等； ④最大限度地降低人为噪音：在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。 ⑤采用局部隔声降噪措施，或在施工机械设备的四周设置移动式临时隔声屏障，降低施工噪声对周边环境的影响。 ⑥建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。 通过以上控制措施，场界噪声绝大部分时间能达到国家《建筑施工场界噪声限值标准》（GB12523－2011）的规定（昼间≤70dB；夜间≤55dB）。 4、固体废弃物影响分析 固废来源：拟建项目施工中产生的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾，若不及时清运，不但会影响景观和环境卫生，在雨天还容易造成污水溢流和水土流失。 防治措施：建场地建筑垃圾运往惠来县指定渣场倾倒，施工生活垃圾交由环卫部门及时运往城市垃圾填埋场进行填埋处理。建设单位及时将固废清运至指定地点倾倒、填埋，不会对该区域环境卫生造成大的影响。 综上所述，项目施工产生的固废能够得到妥善去处，不会对外环境造成二次污染。 5、生态环境影响分析 本项目施工对生态环境的影响主要体现在项目拟建区域植被、地表会受到一定的影响，从而造成一定的水土流失。 防治措施：合理安排施工，施工期避开雨天，注意开挖土方的堆放和及时回填，做好施工场地及时恢复工作，采用本土植物对生态进行恢复。 总体来讲，施工期水土流失是暂时的，且主要发生在工程挖、填方、弃土阶段，随着主体工程竣工、辅助工程的完善，场地的清理，项目的绿化进行，因工程施工而引起的水土流失会逐年减少。

二、营运期环境影响分析： 本扩建项目运营期产生的主要污染源为：各种无组织排放扬尘、运输车辆排放的废气、焙烧窑产生的废气、员工食堂油烟废气，生产设备噪声；员工生活污水；废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣、废油污和废油脂、生活垃圾等。 1、环境空气影响分析及防治措施 (1)扬尘 扬尘主要包括工艺粉尘、原料堆场的风蚀扬尘、晒场的风力扬尘、物料装卸扬尘、作业扬尘、运输过程中产生的扬尘和洒漏等。 ①工艺粉尘 工艺粉尘是原料在破碎、研磨、搅拌等工序时产生的粉尘，由于粒径较小的粉尘颗粒物悬浮于空气中，使得生产车间及周围空气中的含尘浓度较高，主要污染物是粉煤灰等各种非金属矿物粉尘。根据类比调查，在天气比较干燥和原料比较干燥时，在距破碎机、研磨机、搅拌机1m处的粉尘源强可达500～3000 mg/m3，会对人体的呼吸系统产生危害，特别是在大风的情况下，其影响范围更远。 建议建设单位在破碎、研磨、搅拌等工序设置抽排风系统，将粉尘废气收集送至布袋除尘器处理后经15米烟囱高空排放，参照同类处理情况可知布袋除尘器的处理效率为99%，则处理后粉尘源强为5～30 mg/m3，可确保外排工艺粉尘达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）新建企业大气污染物排放限值：颗粒物最高允许排放浓度≤30 mg/m3。同时还要加强车间通风，使车间内操作环境达到卫生标准。 ②无组织排放扬尘 无组织排放扬尘主要包括原料堆场的风蚀扬尘、晒场的风力扬尘、物料装卸扬尘、作业扬尘、运输过程中产生的扬尘和洒漏等。粉尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的粉尘被场区员工和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，影响场区员工和周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在附近建筑物和树叶上，影响景观。为使项目生产过程中产生的无组织排放粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： 1）原材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 2）运输车辆加篷盖，出装、卸场地前先冲洗干净，以减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 3）运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运输过程中扬尘。 4）定期对场区进行清洁，以减少作业过程中带起地面的扬尘。 5）在装卸场及场区其它位置安排员工定期洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1-2次；若遇到大风或者干燥天气可适当增加洒水次数。 6）原材装卸堆放点发尽量避开人群密集区的上风向必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 7）在厂区边缘种植高大植物，即可取到吸附粉尘还可以起到降噪的做用 （2）运输车辆排放的废气， 运输车辆在运行过程中会排放一定量的废气，汽车废气的主要成分是二氧化硫和二氧化氮，二氧化硫和二氧化氮均易溶于水并且会形成亚硫酸和亚硝酸，会刺激眼和鼻粘膜，而且具有腐蚀性，对人体呼吸道有很大的危害，二氧化硫和二氧化氮在一定的条件下可被氧化成硫酸雾和硝酸盐，也可形成酸雨，项目只要保持良好的通风环境，则产生的汽车尾气对周边影响无明显影响。 （3）焙烧窑产生的废气 根据建设单位提供的资料，焙烧窑采用煤作引燃剂，引燃窑内砖块中的煤灰渣等内燃料，在焙烧过程中会产生一定量的燃烧废气，其主要污染物是SO2、NOX、烟尘，会对周围大气环境造成一定的污染影响。为减少废气对周围环境的影响，本扩建项目拟采用麻石水膜除尘器+碱性除尘水治理燃烧废气（烟尘、SO2的去除率分别为：95%、70%），治理后经28m高烟囱排放。根据工程分析，本项目焙烧窑燃烧废气经麻石水膜除尘器+碱性除尘水治理后符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）新建企业大气污染物排放限值，对周围环境影响较小。 （4）员工食堂油烟废气 本扩建项目不需增加员工，项目扩建后全厂员工人数仍为30人。项目扩建后食堂厨房日产生油烟量仍为1.87kg/d，年产生油烟量仍为561kg/a，年排放量约仍为4.5×106m3/a。建设单位已采用油烟净化器对厨房产生的油烟进行处理，根据经验经静电油烟净化器处理后油烟的去除率达到90%以上。经处理后的油烟废气的排放浓度约为2.0mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（即油烟浓度≤2.0mg/m3，去除效率≥60%），处理后的油烟废气经自设专用烟道引至楼顶天面排放，影响不大。 2、水环境影响分析及防治措施 由工艺流程分析及厂方提供的资料可知，该项目在生产过程中无工艺废水产生，原料调配用水全部以气态蒸发，不外排, 除尘废水循环利用不外排，其外排废水主要为员工生活办公废水。本扩建项目不需增加员工，项目扩建后全厂员工人数仍为30人，员工均在厂内食宿，年工作日为300天，生活用水量根据《广东省用水定额》按250 L/d·人计，则项目年用水量2250m3/a，排水量取用水量的80%，则项目扩建后产生的生活污水排放量仍为1800m3/a。 员工生活办公废水经自建污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作水质标准后，回用农林灌溉，不外排。自建污水处理设施的工艺流程图见图3。 图3 污水处理工艺流程图 经上述处理措施处理后，项目产生的废水不会对纳污水体环境产生明显的不良影响。 3、噪声环境影响分析 项目主要噪声源为顶车机、轮窑引风机、破碎机、双级真空挤出机等设备的机械噪声，该项目声源声级值在79.6～90.4dB(A)之间。声源声级值见表32： 表32 各设备运行噪声值 单位：dB(A) 名 称 噪声值 备 注 拟采取措施 治理后噪声源 粉碎机 90.4 间歇 吸声，减震，密闭搅拌搂，使用低噪声设备 60 dB(A) 轮窑引风机 84.8 连续 55 dB(A) 双级真空挤出机 85.7 连续 55 dB(A) 顶车机 79.6 间歇 50 dB(A) 为防止噪声污染周围环境，建议项目方合理布局生产车间，对噪声较大的设备应进行适当的减振和降噪处理，选用低噪声设备，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损；并采取隔声、消声、吸声和减振等综合治理措施，并合理安排生产时间，尽量避免在深夜生产。使项目边界处噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，[即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]。另外，由于项目所在地为山村地区，附近均为农田、鱼塘和山丘，500米范围内不存在环境敏感点。因此，本项目噪声源对周围的声环境产生的影响不大。 4、固体废物环境影响分析 项目扩建后在运营过程中产生的固体废弃物主要有废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣、废油污和废油脂、生活垃圾等。根据建设方提供的资料，其中废边角料、废次品产生量为90t/a，集尘灰渣产生量为750t/a，焙烧窑渣产生量为45t/a，生活垃圾产生量为9t/a，废油污及废油脂产生量为0.3t/a。本项目产生的废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣收集后做为生产原料回用于生产，不外排；生活垃圾交由环卫部门收集处理，不外排，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇；废油污及废油脂经收集后交由有废油污及废油脂处理技术及工艺设备的单位进行处理，不外排。 项目扩建后产生的固体废物经上述方式妥善处理后，不会对环境产生不良影响。 5、生态环境影响分析 项目扩建后，设有原料堆场，次品、边角料堆场，及淤泥堆场。如若管理不善，将会引发轻度水土流失，以及破坏景观生态。 本环评要求：项目在厂区周围设置绿化隔离带；在生产区域，各个堆场进行见缝插针式绿化；淤泥堆场封场后，需做好封场的覆盖和绿化工作。在绿化树种的选择上，要针对项目的产污特征。根据项目的产噪、产尘特点，本环评推荐绿化树种供企业参考。 在绿化带的设置上，环评要求项目在厂区的周围均设置绿化带，在靠近公路一侧的绿化树种上，增加绿化密度，选择高大乔木类，在防尘、防SO2，削减噪声的同时，起到阻隔视线的作用。 表32 防尘和抗有害气体的绿化植物推荐表 防污染种类 绿化树种 防尘 广玉兰、桑树、刺槐、梧桐、夹竹桃、紫薇、女贞、榆树等 削减噪声 美青杨、白榆、桑树、紫丁香、复叶槭、京桃等 6、风险分析 根据对本项目的生产情况和所使用的原辅材料的分析，造成环境风险事故可能最大的是原材料粉煤灰因事故或其它原因引发的火灾，即存在火灾事故风险。 ①事故分析 本项目在生产过程中，常年有数万吨的粉煤灰储存。当有火灾源时 ，若控制不当不及时，容易引发成全厂性的火灾事故，威胁厂内人员的生命安全，造成重大经济损失，同时也向大气排放未经处理的以粉尘颗粒为主的大气污染物，根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009可确定其不属于重大危险源。 ②预防措施 严格按照相关的消防规范进行厂区的布置，在生产工艺上安装自动灭火控制装置；在厂区内的生产区域和易燃物储存堆放处禁止明火的使用；按消防规定要求备有足够的消防用水和其它消防设备器械；加强员工的消防防火意识观念。很重要的一点是，要做好应急准备方案，建议做好如下几点：A、组织救援队伍，确定联络方式。B、制订事故类型、等级和相应的应急响应程序。C、配备必要的灭火救灾防护品。D、对生产系统制定应急状态下的切断、修正及启动报警联锁保护程序。E、组织岗位培训和事故演练，并设置事故应急学习手册，建立报告、记录和评估制度。F、制定区域防灾救援方案，包括区域消防、厂外监控、区域报警、医疗救护等。 ③应急措施 应急处理主要包括以下几点：A、事故发生后应紧急切断各种物料的输送，同时采取一切措施控制火势的蔓延。B、若火势较大的情况下，即刻报火警电话，请求消防部门的支援。C、用水喷淋灭火，或者沙土、干粉、泡沫、二氧化碳灭火器进行灭火。D、迅速撤离无关人员。 三、项目环保“三同时” 项目 “三同时”环境保护验收情况见下表： 表29 建设项目“三同时”环境保护验收一览表 项目 污染源 防治措施 验收要求 废 气 无组织排放扬尘 洒水压尘、加强管理、植树造林 扬尘的影响范围尽可能控制在工地范围内 工艺粉尘 布袋除尘器处理后经15m烟囱高空排放。 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）新建企业大气污染物排放限值 焙烧窑废气 麻石水膜除尘器+碱性除尘水治理后经28m高烟囱排放 废 水 生活污水 经自建污水处理设施处理后，回用农林灌溉，不外排。 达到《农田灌溉水质标准》（CB5084-2005）表1旱作标准，作为周边农田灌溉用水 固 废 废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣 收集后做为生产原料回用于生产 不排入外环境 生活垃圾 交给环卫部门处理 废油污及废油脂 交由有废油污及废油脂处理技术及工艺设备的单位进行处理 噪 声 顶车机、轮窑引风机、破碎机、双级真空挤出机等等设备运行噪声 选用低噪声、振动小的加工设备，合理布局；车间四周墙体尽量密闭；设置隔声、减振等措施 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。 四、公众参与 项目在环评论坛网站（http://www.eiabbs.net/thread-92831-1-2.html）上征求公众意见（网上截图详见附图6），公示期5个工作日，公示内容介绍了项目概况、建设单位及评价单位名称的联系方式、公众提出意见的主要方式等，并就此在网上征询公众对项目建设的意见和建议。 项目公示期间，未收到反对该项目建设与经营的意见。建设单位应与周围公众保持良好沟通，充分吸纳公众提出的合理建议，并付诸行动，切实落实各项污染防治措施，杜绝污染扰民事件发生。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织排放扬尘 | 颗粒物 | 洒水压尘、加强管理、植树造林。 | 扬尘的影响范围尽可能控制在工地范围内。 |
|  | 运输车辆排放的燃油废气 | CO、HC、NOx 、PM | 流动源、利用自然风扩散。 | 对周边环境无明显影响。 |
|  | 工艺粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理。 | 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）新建企业大气污染物排放限值 |
|  | 焙烧窑废气 | 烟尘、SO2、NOx | 麻石水膜除尘器+碱性除尘水治理。 |  |
|  | 员工食堂厨房 | 油烟废气 | 经静电油烟净化装置处理达标后，经专用烟管引至楼顶高空排放。 | 达到《饮食业油烟排放标准》中规定的油烟小于2mg/m3、去除率≥60%。 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、LAS、NH3-N | 经自建污水处理设施处理后，回用农林灌溉，不外排。 | 达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作水质标准 |
| 固 体 废 物 | 废边角料、废次品 | 收集后做为原料回用于生产，不外排。 | 无害化 |
|  | 集尘灰渣 |  |  |
|  | 焙烧窑渣 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门收集集中处理。 |  |
|  | 废油污及废油脂 | 交由有废油污及废油脂处理技术及工艺设备的单位进行处理。 |  |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 生产设备噪声 | 用减振、密封、隔声消音等处理。 | 边界噪声级符合环境噪声2类标准。 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，并搞好项目周围环境的绿化、美化，可降低其对周围生态环境的影响，项目运行过程中对附近的生态要素空气、水体、土壤和植被等无明显影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 惠来县东红环保砖厂位于惠来县隆江镇头寮村，中心地理坐标为：北纬23°05′21.30″；东经116°04′21.67″，目前已建有年产3000-4000万块标砖环保型隧道窑生产线项目根据企业发展需要，惠来县东红环保砖厂拟在原项目厂区内年产3000-4000万块标砖环保型隧道窑生产线基础上进行扩建。本扩建项目拟投资300万元，在原有2条长100米，宽4米的干燥、焙烧室基础上，再增加建设1条长100米，宽4米的干燥、焙烧室，并增加引风机1台等设备，员工人数保持不变，建成后总项目年产5000-6000万块标砖环保型隧道窑生产线，即年总产量5000-6000万块（标）块岩、粉煤灰、废渣烧结空心（多孔砖）。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气现状 根据监测结果表明，惠来县城区的NO2的年平均浓度、SO2的年平均浓度、PM10的年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级要求。该区域的环境空气质量较好。 （2）水环境现状 通过环境质量现状调查分析，评价区内地表水监测数据表明，本项目所在区域内的纳污水体水质指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，未出现超标情况，表明该地区地表水水质较好。 （3）声环境现状 噪声环境监测表明，建设项目四周边界各测点测值均能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区的要求，区域声环境质量现状良好。 3、施工期环境影响结论 本项目施工期的影响主要为施工噪声、扬尘及生态环境影响。由于施工期较短，通过采取严格环保措施，并加强环境管理，本项目施工活动对周围环境影响不大。 4、营运期环境影响结论 ①大气环境影响评价结论 建议建设单位在破碎、研磨、搅拌等工序设置抽排风系统，将粉尘废气收集送至布袋除尘器处理后经15m烟囱排放，参照同类处理情况可知布袋除尘器的处理效率为99%，则处理后粉尘源强为5～30 mg/m3，可确保外排工艺粉尘达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）新建企业大气污染物排放限值：颗粒物最高允许排放浓度≤30 mg/m3。同时还要加强车间通风，使车间内操作环境达到卫生标准。 对于无组织排放扬尘，为使项目生产过程中产生的无组织排放粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：1）原材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。2）运输车辆加篷盖，出装、卸场地前先冲洗干净，以减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。3）运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运输过程中扬尘。4）定期对场区进行清洁，以减少作业过程中带起地面的扬尘。5）在装卸场及场区其它位置安排员工定期洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1-2次；若遇到大风或者干燥天气可适当增加洒水次数。6）原材装卸堆放点发尽量避开人群密集区的上风向必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。7）在厂区边缘种植高大植物，即可取到吸附粉尘还可以起到降噪的做用。 运输车辆在运行过程中会排放一定量的废气，项目方只要保持良好的通风环境，则产生的汽车尾气对周边影响无明显影响。 建设单位对焙烧窑产生的废气采用麻石水膜除尘器+碱性除尘水治理，治理后经28m高烟囱排放。参照其他同类项目废气的处理率，其烟尘、SO2的去除率分别为：95%、70%，经处理后焙烧窑燃烧废气可达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）新建企业大气污染物排放限值：SO2≤300mg/m3、NOX≤200 mg/m3、烟尘≤30mg/m3，对周围环境影响较小。 建设单位采用油烟净化器对厨房产生的油烟进行处理，根据经验经静电油烟净化器处理后油烟的去除率达到90%以上。经处理后的油烟废气的排放浓度约2.0mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（即油烟浓度≤2.0mg/m3，去除效率≥60%），处理后的油烟废气经自设专用烟道引至楼顶排放，对周围大气环境影响较小。 经上述处理措施处理后，项目产生的废气对周围大气环境影响较小。 ②水环境影响分析结论 由工艺流程分析及厂方提供的资料可知，该项目在生产过程中无工艺废水产生，原料调配用水全部以气态蒸发，不外排,麻石水膜除尘废水循环利用不外排，其外排废水主要为员工生活办公废水。本扩建项目不需增加员工，项目扩建后全厂员工人数仍为30人，员工均在厂内食宿，项目扩建后产生的生活污水排放量仍为1800m3/a。员工生活办公废水经自建污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作水质标准后，回用农林灌溉，不外排。 经上述处理措施处理后，项目产生的废水不会对附近水体环境产生明显的不良影响。 ③声环境影响评价结论 该项目声源噪声值在79.6～105.4dB(A)之间，制砖设备置于车间内，为防止噪声污染周围环境，建议项目方合理布局生产车间，对噪声较大的设备应进行适当的减振和降噪处理，选用低噪声设备，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损；并采取隔声、消声、吸声和减振等综合治理措施，并合理安排生产时间，尽量避免在深夜生产。使项目边界处噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，[即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]。另外，由于项目所在地为农村地区，附近均为农田、鱼塘和山丘，500米范围内不存在环境敏感点。因此，本项目噪声源对周围的声环境产生的影响不大。 固体废物影响评价结论 项目扩建后在运营过程中产生的固体废弃物主要有废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣、废油污和废油脂、生活垃圾等。根据建设方提供的资料，其中废边角料、废次品产生量为90t/a，集尘灰渣产生量为750t/a，焙烧窑渣产生量为45t/a，生活垃圾产生量为9t/a，废油污及废油脂产生量为0.3t/a。本项目产生的废边角料、废次品、焙烧窑渣、集尘灰渣收集后做为生产原料回用于生产，不外排；生活垃圾交由环卫部门收集处理，不外排，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇；废油污及废油脂经收集后交由有废油污及废油脂处理技术及工艺设备的单位进行处理，不外排。 经上述处理措施处理后，项目扩建后产生的固体废物对项目周围环境影响较小。 5、风险分析结论 本项目存在的最大风险是原材料粉煤灰因事故或其它原因引发的火灾，根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009可确定其不属于重大危险源。该事故人为因素很大，要加强厂区的管理加强防火意识是可以避免的。 二、建议 1、保证污水处理达标后排放，并且建设单位应定期检验污水处理设备是否按照要求处于正常运作状态。 2、加强生产车间通风透气措施，保持空气顺畅，做好员工的保护措施，以保护员工的身体健康。 3.搞好区内绿化、美化，对生态环境进行修复；充分利用厂区内的空地植树种花，既可以美化厂区，又能起到减噪净化空气的作用。 4、落实固体废物的分类放置，处理和及时清运，保证达到相应的卫生和环保要求。不得随意弃置于厂界周围，严禁焚烧处理，以减少建设项目对周围环境所带来的影响。 5、对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品，保护员工身体健康不受影响。 6、做好员工厨房油烟收集、净化装置的日常维护，确保烟气经处理后符合《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》油烟浓度≤2.0mg/m3。 7、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象从而减少污染物的产生量；并积极探索新工艺，在保证产品质量的前提下，进一步减少产品的能耗物耗。 8、从源头上消除污染，建议企业采取更为先进的生产工艺，选择清洁无污染的能源和原材料，以减少污染物的排放，最大限度地减轻项目对周边环境的污染程度。 9、增强环保意识，建立一套环境保护管理制度，加强防火安全措施及生产管理，避免火灾事故的发生。 10、严格按照相关的消防规范合理布置厂区，设置有效的安全设施与防护距离。 11、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民或企业员工的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 12、严格按报批的生产范围、生产工艺和生产规模进行建设和生产。今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 四、项目产业政策相符性 项目工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业【2008】334号）和《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014年本）》里的限制类和淘汰类，也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中淘汰的落后生产工艺装备和产品。同时项目位于《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》划定的国家级优化开发区域，不属于广东省禁止开发区域，不属于其中规定的限制类和禁止类行业。因此，项目建设符合国家、广东省和地方的产业政策要求。 五、项目选址合理性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制和禁止用地项目。 项目位于惠来县隆江镇头寮村。项目周边附近无居民住宅，无文物、风景名胜区和生态敏感点等环境保护目标，项目外环境关系较为单纯，没有明显的环境制约因素。因此，本项目建设选址合理。 六、综合结论 综上所述，本扩建项目建设符合产业政策，选址合理。建设项目只要严格执行环保法规，按本报告表中所述的各项控制污染的防治措施并加以严格实施，严格执行“三同时制度”，且必须经验收合格后方可投入使用，并确保日后的正常运行，该项目所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响。 在切实落实上述环境保护措施前提下，从环境保护角度考虑，惠来县东红环保砖厂在惠来县隆江镇头寮村建设的年产5000-6000万块标砖环保型隧道窑生产线扩建项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释

一、本报告表附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至图 附图3 项目平面布置图 附图4 声环境监测布点图 附图5 环境敏感点分布图 附图6 项目网上公示截图 附件1：环评委托书 附件2：原项目环评批复 附件3：原项目竣工环保验收申请表及验收意见 附件4 原项目竣工环保验收监测报告

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图1 项目地理位置图

附图2 项目四至图

附图3 项目平面布置图

附图5 敏感点分布图

附图6 项目网上公示截图

# Text boxes

农林灌溉

格栅隔渣

粪便废水

三级化粪池

水解酸化接触氧化

生活污水

沉淀

过滤

本项目位置

头寮村