| 附件： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验实训教学设备购置清单 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 高频铸造机 | JN-AⅡB型；熔金量：50克；铸造方式：水平离心；铸造半径：210毫米；体积：620*540*930。 | 1 |
| 2 | 茂福炉 | SX 2-4 -10； 1000℃箱式；可自动完成升温、恒温等工序；口腔技工专用设备；用于铸圈的焙烧及热处理。 | 2 |
| 3 | 高速切割机 | JNGQ-Ⅲ； 筒夹内径：2.47； 磨具直径：Φ40 ；噪声：低于60db ；吸尘口外径 ：Φ68；外形尺寸：w250*330*280。 | 1 |
| 4 | 喷砂机 | DUOSTAR PLUS；粗喷、细喷两用；可用于烤瓷，也可用于做支架。 | 1 |
| 5 | 多功能模型修整机 | GB115800；干磨型，具打磨切削两种功能，可对模型进行舌侧修整；转速：2800转/分。 | 1 |
| 6 | 烤瓷炉 | Single MAT；炉膛内有效尺寸：直径95*50mm ；升温率：10~100℃/min；干燥温度：100~800℃ ； 燃烧温度：100~1200℃。 | 1 |
| 7 | 多功能蒸汽清洗机 | SUPERSTEAM；蒸汽压力：0-6bar；蒸汽温度:165℃；蒸馏水容量:5L；全不锈钢金属外型设计、铜质配管的固定接口、喷枪绝缘性好。 | 2 |
| 8 | 超声波清洗机 | VS350； 清洗槽容积：2. 5升；可控温：20~85℃；可控时：0~30分钟；水流频率：27~34KHZ ； 内部尺寸：240*138*95mm。 | 1 |
| 9 | 微电脑控制的琼脂复膜机 | Gelovit 200 ； 高度：565mm；宽度：310mm；长度：355mm ；容量：3-6kg ；重量：20kg；具有四段式程序控制加热系统，三段式控温传感器控制，采用数字显示装置。 | 1 |
| 10 | 真空包埋机 | VACURET-MINI；真空搅拌罐容量：600ml；搅拌速度：350rpm ；真空值：91%。 | 1 |
| 11 | 电解抛光机 | Eltropol SL；高度：260mm ；宽度：355mm ； 深度：390mm ；抛光池容积：2L ；自运电流控制，6档电流，三种搅拌速度，采用铸件移动、抛光池加热和环形阴极技术。 | 1 |
| 12 | 激光定位钻孔机 | 901D；功率：80W ； 转速：2800/分钟；卡盘用轴：2.8mm~3.2mm ； 体积：20*18.5*40 ；可用于石膏模型、树脂或有机玻璃基座的自动钻孔（须含有锥形钨钢头、轴梗及卡盘用轴及钥匙一套）。 | 1 |
| 13 | 新型电动石膏切割锯 | GB171800； 转速可调3000--9500转/分；切割缝隙：0.2mm （须含附件：gb171940万向磁性台、GB358260金刚砂锯片0.199MM厚、GB883990洗刀石 ）。 | 1 |
| 14 | 单臂平行观测仪AP100 | GB177700 ；可进行描记测量填蜡和附着体的安装（须含附件：GB177360观测台MT2(90度）、GB177800观测台MT2(90度）、GB177990电蜡系统） | 5 |
| 15 | 酶标仪与洗板机 | 酶标仪：波长范围：340nm—750nm ；测量范围：0—3.0A（405nm）；准确性±1%；精确性CV＜0.2% ；读板速度5秒/板；振荡：线性振荡，3种速度。 洗板机：洗瓶/废瓶容量2L+2L ； 精确性：5% ；体积：0—750ul ； 清洗次数：1—15。 | 1 |
| 16 | 台式离心机 | 最大转速 5500r/min ； 最大容量1600ml（4×400ml）；最大相对离心力 5310×g ；定时范围0～99min。 | 4 |
| 17 | 多头加样器(8道) | 8道，吸液量：0～200ul。 | 2 |
| 18 | 钾、钠、氯分析仪 | 样品种类：全血、血清、尿液 ；分析时间：45s；测量范围：（mmol/L）； 血钠：80—200 ； 尿钠：10—350 ； 血钾：0.5—9.99 ；尿钾：105—250 ； 血氯：50—200 ；尿氯：10—350 ；精度偏差：重复性20次＜1.5%，稳定性20天 ；操作方式：手动、自动、人机对话。 | 1 |
| 19 | 高速冷冻离心机 | 转速20500r/min ；容量4×300ml（水平转子）； 温度-20℃～40℃；定时范围0～99min；离心力29200×g ；噪音＜65dB（A）。 | 1 |
| 20 | 752S紫外可见分光光度计 | 波长范围200—960nm ；波长准确度±2nm ；波长重复性0.5nm ；带宽2nm ；光度范围：0.0—199.9%T，-0.3—2.999A；透射比准确度±0.5%T ；透射比重复性≤0.3%T ； 杂光≤0.2%T（200nmNaI）。 | 2 |
| 21 | 倒置显微镜 | 规格:40X-640X,可选配0.65摄像目镜和CCD摄像接口 | 1 |
| 22 | 全自动动态血沉测试仪 | 测量原理：红外线装置； 检测时间：30分钟； 检测能力：20个标本/小时；标本采集：真空管或普通管；采血量： 1.28ml；分辨率： ±1mm/h； 测试通道：10孔； 显示器： LCD 40*2 带背景光的液晶显示器 ；打印机： 针式打印机 （纸宽：44.5mm）； 热敏打印机 （ 纸宽：58mm ）数据接口：RS232C 可外接计算机 ；环境条件： 温度 15-30℃ 湿度<85%； 电源： 220V/50HZ (110V/60HZ)。 | 1 |
| 23 | OLYMPUS显微镜 | CX-21BIM 100×～1000×、双目、自然光及电光源、UIS光学系统 | 10 |
| 24 | 烤瓷粉(套) | Vintage ； A2色、A2O、A2B、58、T； A3色。 | 1 |
| 25 | 烤瓷用具(套) | 包括：雕刻刀、调拌刀、回切刀、小锤子、镊子、毛笔2#、毛笔5#、毛笔7#、毛笔10#、玻璃板加盖、调色盘等 | 10 |
| 26 | 数码显微镜 | 1．图像设备：200万像素； 2．数码分辨率：1600×1200有效像素；3．软件必须具有以下功能:长度面积周长角度等测量，自动记数分析，打印报告，缩时录象效果， 去模糊多焦面聚焦，多画面自动拼接； 4．无限远光学系统平场物镜: 4X,10X,40X,100X；屈光度可调补偿目镜: 10X(φ=22) 消色差摇出式聚光镜: NA=0.9/0.13 ； 5．铰链式双目镜筒 ； 6．柯拉照明:6V/30W亮度可调,灯箱后置 ；7．机械移动载物台:表面具有硬膜涂层，行程=80×53mm，左右手位可选择； 8．数据接口:USB2.0 ；9．操作系统:WindowsXP 专业版（双核CPU、主频≥2.4G、内存≥512M、硬盘40G以上、显示器17寸液晶、打印机多色喷墨）； 10．信噪比:54 dB ； 11．像素点尺寸=4.2μm×4.2μm ； 12、内置式。 | 2 |
| 27 | 数码显微镜 | 1．图像设备：200万像素 ； 2．数码分辨率：1600×1200有效像素； 3．软件必须具有以下功能:长度面积周长角度等测量，自动记数分析，打印报告，缩时录象效果， 去模糊多焦面聚焦，多画面自动拼接； 4．无限远光学系统平场物镜: 4X,10X,40X,100X；屈光度可调补偿目镜: 10X(φ=22)；消色差摇出式聚光镜: NA=0.9/0.13 ； 5．铰链式双目镜筒 ； 6．柯拉照明:6V/30W亮度可调,灯箱后置 ； 7．机械移动载物台:表面具有硬膜涂层，行程=80×53mm，左右手位可选择；8．数据接口:USB2.0 ； 9．操作系统:Windows2000专业版（双核CPU、主频≥2.4G、内存≥512M、硬盘40G以上、显示器17寸液晶、打印机多色喷墨）；10．信噪比:54 dB ； 11．像素点尺寸=4.2μm×4.2μm ； 12、内置式。 | 2 |
| 28 | 高分辨率投影仪 | DLP投影系统，照度2000流明以上，分辨率1024×768，随机配备投影幕。 | 4 |
| 29 | 心肺听诊模拟人 | 借助模型，可练习听诊心肺音，模型前部有6个心和2个肺的听诊点，背部有16个听诊点，听诊器可遥控控制。 | 2 |
| 30 | 腹部触诊模拟人 | 超新一代多媒体腹部触诊技能训练实验系统ZY-C3000A | 2 |
| 31 | 静脉输液局部模型 | 静脉注射用手臂模型，材质为3B SKINLIKE硅胶，用于静脉注射、外周静脉采血的穿刺练习 | 4 |
| 32 | 臀部肌肉注射局部模型 | 练习肌肉注射，可注射液体，并有注射部位错误报警功能。 | 4 |
| 33 | 头皮输液局部模型 | 高级婴儿头部注射输液训练模型KAF-S6 | 4 |
| 34 | 心电图仪 | 单道心电图机（便携式）BCG-6851 | 1 |
| 35 | 心脏起搏器 | 除颤监护仪EC01 | 1 |
| 36 | 自动呼吸机 | 急救呼吸器SC-J1 | 1 |
| 37 | U5-762普乐士投影机 | DLP投影系统，照度3000流明以上，分辨率1024×768。 | 11 |
| 38 | 超净工作台 | 双人 洁净等级100级@≥０.５um（美联邦209E） 平均风速0.3-0.6m/s（可调） | 1 |
| 39 | 生物安全柜 | 双人 洁净等级 100级@≥０.５um（美联邦209E） 菌落数 ≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿) | 1 |