第一部分：拟转移废物基本情况

| 表1 废物产生情况 |
| --- |
| 废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）： 是台湾独资企业,成立于1992年6月,投资金额已超过150万美元,占地面积9871平方米,拥有一贯作业之先进设备,主要生产徽章,纪念品,合金艺品,书签,磁性饰品,领带夹,袖?,钥匙?,箱包配件,汤匙,手机带,彩带,标牌,勋章,相框,名片夹,国旗系列,活动章,饰品等相关产品及可承接电镀加工业务.?贵饰品: 工艺种类:烤漆,珐琅,仿珐琅,咬版,丝网印刷,合金铸造等.适用材质: 铜,铁,合金,塑料.?贵电镀: 电镀加工:金,银,锡,青铜,雾金,铬,古金,古银,古铜,古红铜,黑镍,化学镍,亚镍,沙丁系列,电著及功能性电镀.亦可承接oem加工.公司以一流的质量与服务赢得客户的好评. |
| 产品及产废情况 |
| 产品情况 | 产生危险废物情况 |
| 产品名称 | 主要成分化学名 | 年产量 | 废物名称 | 年产生量 |
| 镀金、镀镍、镀铜、镀铬 | 金、铜、镍、铬 | 3200万件 | 含镍污泥 | 50吨 |
|  |  |  | 含铜污泥 | 450吨 |

| 表2 与申请转移废物相关的生产工艺 |
| --- |
| 文字描述 待镀的金属饰品经过前处理（脱脂、三道水洗、酸性活化），此工段废水与含铜废水进入综合池后经过处理变为含铜污泥； 镀铜（氰化物镀碱铜、三道水洗、酸性活化、镀焦铜、镀酸铜、三道水洗）；此镀焦铜，酸铜工段产生的 废水处理后为含铜污泥； 镀镍（氰化物镀铜、三道水洗、酸性活化、镀焦铜、镀酸铜、酸性活化、镀镍、三道水洗），此工段产生含镍污泥50吨委外西恩； 镀金（氰化物镀铜、三道水洗、酸性活化、镀焦铜、镀酸铜、酸性活化、镀镍、三道水洗、镀金、三级纯水洗），此镀焦铜和酸铜工段的废水进过处理为含铜污泥； 镀铬（氰化物镀铜、三道水洗、酸性活化、镀焦铜、镀酸铜、酸性活化、镀镍、三道水洗、镀铬、三级纯水洗）；此镀焦铜和酸铜工段的废水进过处理为含铜污泥； 镀银（氰化物镀铜、三道水洗、酸性活化、镀焦铜、镀酸铜、酸性活化、镀镍、三道水洗、镀银、三级纯水洗）；此镀铜（焦铜，酸铜工段会产生废水，处理后为 含铜污泥，电镀镀铜产生废水---PH 调节池---反应池---沉淀池---压滤---泥饼（总含铜污泥450吨委外西恩250吨，郎溪200吨） |
| 表3 废物组分、特性（详见附件） |
| 废物名称 | 主要组分 | 相应比例（%） | 危害特性 | 形态 |
| （含铜）污泥 | 铜 | 5.87% | 腐蚀性 □ 毒性 ☑ 易燃性 □ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 ☑ 半固态 □ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 □ |
|  |  |  | 腐蚀性 □ 毒性 □ 易燃性 □ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 □ 半固态 □ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 □ |
|  |  |  | 腐蚀性 □ 毒性 □ 易燃性 □ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 □ 半固态 □ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 □ |

第二部分：废物包装、运输情况

| 表1 废物包装情况 |
| --- |
| 序号 | 废物名称 | 包装物（容器）名称 | 材质 | 容积 | 是否有危废标签 |
| 1 | （含铜）污泥 | 吨袋 | 塑料 | 1000L | 有 |
| 2 |  |  |  |  |  |

表2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述） 运输委托郎溪金山岗危险品运输有限公司通过道路运输，转移过程中采用编织袋（吨袋）包装，该公司具有安徽省颁发的道路运输经营许可证，编号为：皖交运管许可字341800400020号，运输种类含所转移危险废物，公司与郎溪华远固体废物处置有限公司签订了运输合同，同时制订了运输应急预案。

运输方式： 道路 ■ 铁路 □ 水路 □

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图） 运输线路：昆山开贵饰品电镀有限公司→开贵路→汉浦路→城北路辅路→长江北路→绕城高速→东桥枢纽→京沪高速→沪蓉高速→沪宜高速→省道48→西坞枢纽立交桥→长深高速→天目湖大道→明珠大道→县道106→东园路→社徐线→县道021→溧宁高速→转入县道020到长乐路到达郎溪华远固体废物处置有限公司。

表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备 1）、转移启运前，对运输工具及包装物进行检查，确保车辆安全无事故，包装无泄漏。 2）、在厂家进行转载时，人员佩戴醒目标志，穿着防护服，戴橡胶手套，对废物所属区域进行保护，无关人员禁止进入。 3）、转移过程中，确认危险废物重量，填写转移联单，危险品车辆需配备具有危险品资格的司机和押运人员，按照规定路线行驶，中途无特殊情况不得停留。 4）、危险品车辆备用箱配备黄沙、小桶、扫帚等，如出现液体泄漏，可用黄沙进行吸附，如出现抛洒，进行清扫收集。 5）、危险品车辆将废物转移至处置场地后，由处置方进行卸载，对其进行处置利用。 防污染设备：防护网、黄沙、小桶、扫帚、麻绳等

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备 1）、危险货物的运输必须具备确保安全的运输设备和装卸设备，具有熟悉危险货物性能的营运管理人员和驾驶员，以保证危险货物运输安全。 2）、从事危险货物运输的驾驶员必须是认真负责、技术熟练，懂得危险货物运输的相关知识专业驾驶员。非专业驾驶员不准运输危险货的。危险货物运输对车辆也有一定的要求。 3）、货厢应是木质底板、周围栏板必须牢固、车厢必须保持清理干燥，车上不得有残留物。 4）、机动车排气管必须有隔热和熄火花装置，电路系统应有便于切断电源的装置。 5）、根据所装危险货物的性质配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等器具。 安全防护设备：消防器材、麻绳、修理工具一套、警告标志、撬棍、三角木等

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备 1）、运输过程中当发生翻车、撞击等意外事故发生时，不论何种情况，现场押运员、驾驶人员应立即采取相应措施进行救援，防止事故扩大、恶化；并及时向处置中心报警，处置中心根据描述状况如有需求通知相关部门（如当地公安、交警、环保部门等）处理。 2）、立即请求公安交警或自己在受污染区域设立隔离区，禁止其他车辆和行人通过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。 3）、现场人员因对溢出、散落的危险废物用铲、桶、挡板等迅速收集，清理。 4）、如果清理人员的身体不慎受到伤害，应及时采取措施处理，并到医院接受救治。 5）、清理人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。 6）、对发生的事故采取以上措施的同时，必须向当地环保和卫生部门报告事故发生情况。 应急设备：防爆手电筒、千斤顶、钢丝缆绳等

第三部分   废物处理处置情况

| 表1 接受单位基本情况 |
| --- |
| 单位名称：郎溪华远固体废物处置有限公司 |
| 危废经营许可证编号：341821002 | 有效期：2016.11.28—2019.1.9 |
| 经营核准内容（废物名称、类别、数量）：收集、贮存、利用共101000吨危险废物。其中HW17表面处理废物（336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17）和HW22含铜废物。规模为80000吨／年。 HW48有色金属冶炼废物（321-027-48）和HW49其他废物（900-045-49），废弃的印刷线路板、印刷线路板加工过程中产生的含铜粉尘）规模为21000吨／年。 |

表2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图 文字描述：将污泥跟石灰按比例混合，在拌料场进行拌料混匀，通过制砖机制砖，到生产车间自然干燥后进富氧侧吹炉进行冶炼，得到粗铜。最后把粗铜进倾动炉完成最终冶炼，得到精铜。 工艺流程图：

第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

| 出厂日期 | 转移批次 | 联单编号 | 废物名称 | 类别/代码 | 转移量（吨） | 运输单位 | 车号 | 接收单位 | 接收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填写