郑州晋诚盛工程机械有限公司工矿设备规格型号齐全！价格优惠！欢迎订购！

联系人：舒曼

联系电话：136 9371 5720

售后电话：0371-55688128

WGJ-250工字钢弯拱机

工字钢冷弯机是一种钢冷弯设备，主要用于工字钢，矿工钢，U型钢，C型钢，角钢，槽钢，道轨，方钢，钢管等型钢的拱形卷圆，变径，定角弯曲。所弯型钢一次成型，效率高，操作方便。

用途：

主要使用于公路（高速公路）,铁路，矿山，隧道，涵洞，地铁，水电，建筑，冶金等行业等。工字钢冷弯机采用液压系统，具有传动平稳，压力大等特点，能准确定位，大幅度提高隧道工字钢加工精度。

工作原理：

把工字钢放在冷弯机上，与减速器带动的滚轮接触后，将压紧手柄进给锁紧，启动电机油泵组，由电动油泵输出的高压油经溢流阀（可调整所需压力），进入聚成块到电液阀，有电液阀和点动开关（点进、点退）控制油缸工作，工作油缸推进，将工字钢与三个支撑滚轮压紧并未发生弯曲变形时开始计算，油缸再推进的长度进程为每次10mm-15mm，开主电机正转或反转，由主电机提供动力。

主要技术参数：

| 型号 | WGJ-250 |
| --- | --- |
| 型材规格 | 14-30工字钢 |
| 油缸推拉速度 | 8-15mm/sec |
| 主动轮转速 | 7-10r/min |
| 液压系统动力 | 25mpa |
| 总功率 | 8.9kw |
| 最小弯曲半径 | 1.8m |
| 尺寸 | 1.8*1.5*1.3m |
| 整机重量 | 2380kg |

我公司主营产品有：

混凝土喷浆机及配件、矿用湿式喷浆机、多功能矿用气动隔膜泵、矿用防爆高压注浆泵、BW系列注浆机泥浆泵，矿用便携式气动注浆泵、煤矿用阻化剂多用喷射泵、矿用焊接式卡箍、矿用皮带扣钉扣机、工字钢冷弯拱机、钢筋镦粗机、风动混凝土振动棒、桥梁预应力设备、岩石劈裂机、YT系列凿岩机、潜孔钻机、锚喷支护设备和井下综采综掘配件等。品质卓越，质量保证，价格最优，厂家直销，欢迎新老客户前来选购。