九江镇公共视频资源整合

采购项目

招 标 文 件

（招标编号：JJ-2014-022）

采 购 人：佛山市南海区环境运输和城市管理局九江分局

招标代理：国义招标股份有限公司

备  案 单 位：佛山市南海区九江镇公共资源交易中心

中国·佛山           二○一四年四月

目   录

第一章	招标公告	4

第二章   用户需求	8

一、商务要求	9

二、 技术要求	12

(一)	项目总体概述	12

(二)	视频资源现状	12

(三)	服务要求及内容	13

(四)	采购内容及说明	14

第三章  投标人须知	29

说明	30

1.	资金来源	30

2.	采购人	30

3.	采购代理机构	30

4.	合格的投标人	30

5.	合格的货物和相关服务	30

6.	投标费用	31

招标文件	31

7.	招标文件构成	31

8.	招标文件的澄清	31

9.	招标文件的修改	31

文件的编制	32

10.	投标的语言	32

11.	投标文件构成	32

12.	投标文件格式	32

13.	投标报价和货币	33

14.	投标人资格的证明文件	33

15.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	33

16.	投标保证金	33

17.	投标有效期	34

18.	投标文件的式样和签署	34

投标文件的递交	34

19.	投标文件的密封和标记	34

20.	投标截止期	34

21.	迟交的投标文件	35

22.	投标文件的修改与撤回	35

23.	评标委员会	35

开标与评标	35

24.	开标	35

25.	投标文件的澄清	35

26.	投标文件的初审	36

27.	评标	37

28.	保密及其它注意事项	40

29.	评标结果公示	40

授予合同	40

30.	授标时更改采购货物数量的权力	40

31.	中标通知书	40

32.	签订合同	40

33.	接受和拒绝任何或所有投标的权力	41

第四章  合同格式	42

第五章  投标文件格式	47

第一部分     自查表	48

1.1资格性/符合性自查自评表	49

1.2评审项目投标资料表	50

第二部分   资格证明文件	51

2.1、投标函	52

2.2、法定代表人资格证明书	54

2.3、法定代表人授权书	55

2.4、关于资格声明函	56

2.5、同类经营业绩一览表	57

2.6、经营状况一览表	58

第三部分  商务技术文件	59

3.1、投标一览表	60

3.2、投标分项价格表	61

3.3、技术响应表	62

3.4、商务响应表	63

3.5、响应招标文件要求的其他证明材料	64

第三部分 其他文件说明	66

4.1、其他文件说明	67

5、投标文件封面和密封袋封面	68

附件1 ：	71

投标保证金递交须知	71

# 招标公告

# 国义招标股份有限公司

# 招 标 公 告

国义招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受佛山市南海区环境运输和城市管理局九江分局委托进行国内公开招标，请合格投标人就九江镇公共视频资源整合采购项目提交密封投标，现将该项目采购文件进行公示，公示期间为2014年 4月10 日至2014年4 月17日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。项目采购内容如下：

  - 招标编号：JJ-2014-022

  - 项目名称：九江镇公共视频资源整合采购项目

  - 招标标的名称及数量：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 公共视频资源整合采购 | 1 | 批 | 651694.66 |

投标人应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包中部分内容进行投标；投标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

- 投标人资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

  - 投标人须具在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

  - 供应商须具备《安全技术防范系统设计、施工、维修贰级（含）以上资质》，广东省外企业须在广东省公安厅备案；

  - 供应商须具备有效的建筑智能化工程设计与施工资质三级（含）以上资质或建筑智能化工程专业承包三级（含）以上资质；

4) 参加投标的投标人授权代表必须是法人代表或法人授权代表。

5) 本项目不接受联合体投标。

- 报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

  - 报名及购买招标文件时间：2014年4月10日至2014年4月17日（上午9：00至12：00；下午14：30至17：00，节假日除外）。

2）报名及购买招标文件地点：佛山市南海区九江镇人民政府E座三楼（佛山市南海区九江镇公共资源交易中心）购买，电话：（0757）81867001）；

- 招标文件工本费：人民币300元/套，所有资料售后不退。投标人必须交纳银行出具的缴款凭证方可获取招标文件，不接受现金。

银行开户名：国义招标股份有限公司佛山分公司

开户银行：中国银行佛山市丽日豪庭支行

帐    号：718557748571

4）  购买招标文件时需提供下列证件加盖公章的复印件：（所提交的资料与投标时资料内容一致）

①提供工商营业执照副本。

②法人授权委托书和授权人身份证。

③《安全技术防范系统设计、施工、维修贰级（含）以上资质》证书。

④建筑智能化工程设计与施工资质三级（含）以上资质或建筑智能化工程专业承包三级（含）以上资质证书。

三、递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

  - 递交投标文件时间：2014年4月30日14:30～15:00（北京时间）

  - 投标截止及开标时间：2014年4月30日15:00（北京时间）

  - 开标地点：佛山市南海区九江镇人民政府E座三楼301会议室

四、采购代理机构将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本或费用。

五、购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

六、采购信息发布及结果公告网站

广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）、九江镇政务网（http://jiujiang.nanhai.gov.cn/jjzww/）和国义招标股份有限公司（http://www.gmgitc.com）

七、有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向采购人或采购代理机构查询：

采购人：佛山市南海区环境运输和城市管理局九江分局

地  址：佛山市南海区九江镇

电  话：（0757）81860232

联系人：陈先生

佛山市南海区九江镇公共资源交易中心

地    址：佛山市南海区九江镇人民政府E座三楼

电话：（0757）81867001

联系人：龙先生、陈先生

采购代理机构：国义招标股份有限公司

地    址： 佛山市禅城区港口路佛山高新区城南科技园2座306室

电    话： (0757) 83160058,83160061

传    真： (0757) 83160060

网    址：www.gmgitc.com

联 系 人：梁先生

二〇一四年四月十日

# 第二章   用户需求

## 一、商务要求

商务需求明细

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标货币为人民币报价，九江工地交货价。 投标报价应包括：货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、税费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用； | 不可偏离 |
| 2 | 付款方式和条件 | 分期付款： 1）合同签订生效之日起 30 天内买方向卖方支付合同总额的40%； 2）；卖方完成全部设备安装、调试及验证收合格后，30天内买方向卖方支付合同总额的55%； 3）在验收合格之日算起一年后，15天内买方向卖方支付合同总额的5%； 4）卖方在向买方请款时，必须开具相应的全额发票给买方。 | 不可负偏离 |
| 3 | 交货要求 | 交货时间 | 合同签订生效后30个日历日内完成安装、调试和验收。 | 不可负偏离 |
|  |  | 交货地点 | 采购人指定地点 | 不可偏离 |
| 4 | 包装 | 货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 | 不可偏离 |
| 5 | 验收标准 | 1）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2）交付验收标准 依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 3）国内制造的产品必须具备出厂合格证。 4）卖方应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给买方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5）买方按卖方提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，检查产品及附件是否完整无损，是否与买方的要求相符。如有损坏、缺件等情况，卖方自行负责。 | 不可偏离 |
| 6 | 培训 | 卖方应负责免费对买方单位人员的使用及维护人员进行技术培训并提供相关技术资料。现场培训内容包括系统维护和操作培训。 1、培训内容包括：以系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的技术培训,投标方需提供详细的用户培训计划，至少包括：培训课程安排、培训方式及时间。 2、受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担属于培训内容方面的工作任务；系统运行维护管理人员能够独立完成相应的系统维护和管理工作。 | 不可负偏离 |
| 7 | 质保期 | 质量保证期：自项目验收交付之日起，所投全部设备质量保证期不少于二十四个月；软件系统质量保证期不少于两年免费维护和升级；其他布线质量保证期不少于24个月。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由卖方在投标文件中承诺） 1）质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外； 2）任何时候，卖方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，卖方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。 | 不可负偏离 |
| 8 | 培训及售后服务 | 1）卖方须派遣有经验的工程师，到买方单位对买方人员工进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保买方能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由卖方免费提供。 2）质保期内卖方提供上门免费服务。在质保期内设置 1 周 5 个工作日服务，每天7×24 小时技术支持热线电话（固话、手机或小灵通）。如电话响应无法解决，则 3小时内到现场、24 小时内修复。 3）质保期后，卖方须提供一年或以上的保修期，保修期内，提供免费技术咨询及维护，如须更换故障零部件，则只收取优惠的零件费。 | 不可负偏离 |
| 9 | 其他 | 中标人签订合同时须提供设备制造商供货确认函和售后服务承诺函原件，否则视为放弃中标资格，并没收投标保证金。主要产品指集中管理一体化接入系统、集中管理平台视频硬解系统。 | 不可负偏离 |

注：上表中的偏离选项，“不可偏离”选项为不可更改招标要求的条款；“不可负偏离”选项为不得低于招标要求的条款；否则其投标被拒绝的风险由投标人自行承担。“可偏离”选项为可正偏离或负偏离的条款，投标人在投标承诺时必须说明。

## 技术要求

### 项目总体概述

随着城市建设及治安管理的发展，政府职能部门在治安管理、城市管理、应急指挥通讯等方面的需求日趋繁杂，通过建设一套高度集约化的视频监控管理平台，实现数据信息综合管理，整合并利用现有信息化资源，开发深度应用，从而建立起一个统一指挥、科学监控、协调有序的城市监控运行机制，快速、及时、有效地保障人民生命财产和社会稳定。

为构建统一的视频监控资源管理平台，提高九江镇城市公共安全管理和应急指挥反应能力，现将镇各机关、单位的重点视频统一接入城市管理中心。通过对相关单位进行实地勘察调研及收集的相关统计信息，本方案在不影响各单位视频日常操作的情况下，将视频监控各方面资源进行了有效的整合，将高效的硬件平台，与视频监控平台、视频存储、网络通道等多方面资源和功能进行了高度融合，构建了集传统视频监控、视频存储、电子地图，以及安防业务应用等功能于一体的综合视频监控管理平台。设计以数字信号接入九江应急指挥中心。城市管理中心大屏配备数字信号通道，使相关视频图像能在大屏上进行监控调用。

### 视频资源现状

本项目根据九江应急指挥中心的建设和运行需要，将镇内各单位、村居相关视频以数字信号整合接入。目前九江镇的视频资源主要包括：

九江镇辖区内的23个村居、5个社区、平安南海的视频资源使用公安专网；行政服务中心（各村居社区服务中心）的视频资源使用政务专网；河涌办（污水提升泵站）的视频资源使用电信专网；农林服务中心（丰江肉联食品有限公司）、水务管理所（盈通）、市政办（江景市政服务公司）、建设办、环保办（待建）、民政办（九江敬老院）、文化站（吴家大院）、水利排灌养护站、河涌办（明净污水处理厂）等的视频资源均未接入专网；南海区交警的视频资源使用交警视频专网（部分为九江交警自建）。

### 服务要求及内容

根据对各单位目前视频监控资源信息收集的数据进行统计，前段设备接入拟按以下思路进行：

九江镇辖区内的23个村居、5个社区、平安南海的现有视频资源通过公安专网接入九江应急指挥中心的集中管理平台；

九江镇行政服务中心（各村居社区服务中心）的现有视频资源通过专网接入九江应急指挥中心的集中管理平台；

河涌办（污水提升泵站）的现有视频资源通过专网接入九江应急指挥中心的集中管理平台；

农林服务中心（丰江肉联食品有限公司）、水务管理所（盈通）、市政办（江景市政服务公司）、建设办、环保办（待建）、民政办（九江敬老院）、文化站（吴家大院）、水利排灌养护站、河涌办（明净污水处理厂）等现有视频资源通过专网接入九江应急指挥中心的集中管理平台；

南海区交警的现有视频资源（部分为九江交警自建）均通过搭建专网接入应急指挥中心。因交警有独立的监控平台，所以只需通浏览器访问平台在大屏上进行显示即可。

按照目前初步统计的数据，实际接入数量约1181只，接入的DVR设备总数约为97台，DVR通道总的接口容量为1472个，按照扩容和冗余考虑，中心的接入平台需要设计接入前端摄像机的容量至少1800个（即接入许可不少于2000路）。

- 专网链路带宽要求

考虑九江应急指挥中心调用视频资源的实际情况（按每次调用不多于12路视频信号以及目前前端设备的性能估算）其专网的接入带宽要求不小于10M，如遇突发事件，需要调用更多的视频，则专网的接入带宽以100M为适宜。

另外，考虑到这么多点区域的同时接入。同时，受制于运营商的专网环境条件，可能专网存在多个不同的网段。所以整个方案对专网的接入方式、IP路由、信息安全的管理以及这些方面和平台的各模块匹配程度都是非常重要的，需要全盘考虑。

- 兼容九江辖区内各厂商的视频设备

按照目前的收集统计的情况前端视频设备包括大华、海康威视、天地伟业、美电贝尔、雅安、艾立克、迪科伟信、亿成安、哮天犬、美国AD等等，模拟或数字设备均有。这些设备包括编码设备：IPC、DVR、DVS等；视频和解码设备：模拟矩阵、NVR、视频解码器等。

所采用的集中管理平台需要对现有设备具有强大的兼容性，能通过厂家SDK/ONVIF/中间件/公安部的SIP标准协议等实现对相关设备的大兼容。考虑到后期这些九江镇的视频资源还会存在很多的新增、改造，所以需要平台也具有可持续开发扩展的能力，当然这么多视频资源整合到一个平台期其稳定性也是至关重要。

### 采购内容及说明

说明：

1、本项目要求中所出现的工艺、材料、设备等技术参数仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本项目要求的标准。

2、用户需求书中带“★”的要求为实质性响应条款，投标人如不能完全响应或负偏离将导致投标无效。

3、用户需求书中带“▲”的要求为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，如不能完全响应或负偏离将作为技术评价表的扣分项。

#### 采购内容一览表

| 序号 | 设备、内容名称 | 型号、规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城市管理中心后台建设 |
| 1.1 | 集中管理一体化接入系统 | 集中管理一体化接入系统：（包含接入平台软件、linux系统 、服务器硬件） 1）2000路集中综合管理接入平台定制开发接入九江镇辖区内所有相关视频资源包括大华、海康威视、天地伟业、美电贝尔、雅安、艾立克、迪科伟信、亿成安、哮天犬、美国AD等模式或数字设备;支持符合GB28181、Onvif标准协议的设备接入;支持符合GB28181/DB33协议的平台级联；支持二次开发，提供平台SDK。平台具有强大的兼容性，可持续开发扩展的能力及稳定性。 2）平台服务器硬件采用性能参数：7寸交互式彩色液晶前面板，支持系统信息显示和操作配置;16块SATA接口，支持硬盘热拔插;4 * 100/1000M网络接口， 支持端口冗余、多址及绑定三种模式;硬盘、电源、风扇可热插拔，主板可外部插拔，机箱内无线缆，可选配双电源;低功耗，环保节能。服务程序部署于linux系统，防病毒能力/安全性高;支持IPSAN在线扩容;支持网络在线升级，保留升级前数据，部署代价低;支持Raid 0/1/5;支持四个网段设备接入和客户端访问；支持内外网隔离访问 | 套 | 1 |
| 1.2 | 集中管理平台视频硬解系统 | 集中管理平台视频解码系统： 支持6/12路DP口输出（最大分辨率1920x1080）;支持48路D1视频输出；单屏 1/4/9/16/36多画面分割显示；支持500W高清视频解码。支持ONVIF、GB28181等多种标准码流解码（配合平台使用）；支持主流厂商视频流解码上墙 | 套 | 1 |
| 1.3 | 光纤收发器 | 单模千兆光纤收发器 单模单纤收发器 20KM | 对 | 1 |
| 1.4 | 三层交换机 | 24个10/100/1000BASE-T,4个 SFP | 台 | 1 |
| 二、辅材、安装调试、税金 |
| 2.1 | 辅材 | 网线、管槽、接头等辅材 | 项 | 1 |
| 2.2 | 安装调试费 | 28个村居（社区）、九江派出所、环保办、民政办、农林服务中心、税务管理所、文化站、水利排灌养护站、行政服务中心、河涌办明净污水处理厂、河涌办污水提升泵站、市政办、建设办、交警等单位视频接入安装、施工、调试、交通费；系统总调等 | 项 | 1 |

#### 重要设备（功能）详细技术参数及配置要求

- 序号1.1集中管理接入平台

- 硬件

- 7寸交互式彩色液晶前面板，支持系统信息显示和操作配置

- 16块SATA接口，支持硬盘热拔插

- 4×1000M网络接口， 支持端口冗余、多址及绑定三种模式

- 硬盘、电源、风扇可热插拔，主板可外部插拔，机箱内无线缆，可选配双电源

- 低功耗，环保节能。带硬盘运转功率200W

- 系统

- 服务程序部署于linux系统，防病毒能力/安全性高

- 支持IPSAN在线扩容

- 支持网络在线升级，保留升级前数据，部署代价低

- 支持Raid 0/1/5

- 支持四个网段设备接入和客户端访问；支持内外网隔离访问

- 支持Windows（Winxp/7/8）、Linux、Mac客户端

- 支持B/S、C/S客户端

- 支持iphone、ipad、android手机客户端

- 部署

- 软硬一体化设计，核心服务自由勾选，主从模式实时切换。

- 支持分布式部署（堆叠应用），支持50台堆叠

- 支持上下5级级联。

- 性能

- ★平台服务器支持500个设备，满足本次项目2000个通道的接入，并具有5W路视频通道接入能力

- 平台服务器，高转发模式下，支持1000Mbps转发

- 平台服务器，支持700Mbps码流接入，700Mbps存储，并同时支持700Mbps转发

- 功能

- 客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面

- 支持录像打标，按关键字搜索定位录像

- 支持三维定位控制云台

- 支持定义用户等级，用于对云台的抢占/锁定

- 支持秒级存储和回放

- 支持多路回放，最多支持36路回放

- 支持网络键盘，控制视频上墙操作

- 支持主流报警主机(博世/霍尼韦尔)接入、支持传感数据接入

- 支持报警联动存储、上墙、短信、邮件、视频弹出、前端I/O输出

- 支持智能应用接入（行为分析、智能跟踪、人数统计）

- 支持远程配置前端设备参数

- 支持按IP端添加设备

- 支持光栅图

- 支持百度、Google在线GIS地图

- 支持免费离线GIS地图，支持超图

- 支持地图上视频预览，云台操控，框选选中，设备搜索，查看节点属性，报警闪烁，报警定位居中

- 接入

- ★支持大华、海康、天地伟业、美电贝尔、雅安、艾立克、迪科伟信、亿成安、哮天犬、美国AD等主流厂商模拟或数字设备接入

- 支持符合GB28181、Onvif标准协议的设备接入

- 支持符合GB28181/DB33协议的平台级联

- 支持二次开发，提供平台SDK

- 认证

- 3C证书、公安三所检测证书、公安一所GB28181认证、

- 公司通过软件企业产品成熟度3级CMMI3认证

- 系统软件有著作权、产品登记证书

- 技术参数

| 系统 | CPU类型 | 不低于4核CPU |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | 嵌入式LINUX系统 |
|  | 机箱 | 不低于1.2mm加厚热镀锌钢板；采用高精度铝合金滑道方便安装于机柜，抽拉式硬盘架方便维护，支持硬盘、主板、电源抽拉式接插，无线缆连接 |
|  | 内存 | 标配不少于4G内存（支持可扩展）服务器级（带ECC校验） |
|  | 本地系统设置 | 系统配置，包括系统时间设置，平台服务运行参数配置 |
|  | 功能 | 支持液晶屏显示系统服务状态，设置系统主从方式、IP和时间设置 支持Baidu、SurperMap在线和离线GIS地图 支持分布式20个堆叠和上下5级级联 ▲支持双机热备，支持数据库双机热备 支持前端设备录像补录至中心存储，支持断点续传 支持最大36路录像回放 |
| 显示接口 | 液晶屏 | 显示系统信息，状态。包括：系统时间，系统硬件信息，平台服务运行状态等 |
|  | VGA | 不少于一个VGA接口 |
| 数据管理 | 硬盘个数 | 支持不少于16个SATA0、SATA1标准硬盘，单盘最大支持不低于3T ,支持RAID0\1\5存储 |
|  | 硬盘安装 | 单盘独立硬盘支架，支持硬盘热插 |
| 网络接口 | 网口个数 | 不少于4个1000Mbps 以太网口，支持多网卡绑定 |
|  | 网络部署 | ▲支持四个网段设备接入和客户端访问，支持内外网隔离访问 |
| 数据接口 | USB接口 | 不少于4个USB2.0接口 |
|  | 串口 | 不少于RS232接口一个 |
|  | 外部扩展接口 | eSATA接口 |
|  | 故障报警 | 支持邮件、蜂鸣、SDK等方式进行故障报警； |
|  | 电源、背板、主板、连接方式 | 通过背板做主要通道，将前端硬盘、后端主板和电源采用接插件方式连接，尽量避免采用线缆连接方式 |
|  | 电源 | 支持热插拔 |
|  | 二次开发 | 提供SDK等接口； |

- 功能描述

| 系统功能 | 功能列表 |
| --- | --- |
| 实时监视 | 支持画面分割1/4/6/8/9/13/16/20/25/36窗口 |
|  | 支持单窗口放大/恢复 |
|  | 支持监视窗口全屏显示 |
|  | 支持窗口显示比例调整，包括4:3/16:9/全窗口 |
|  | 支持多种方式打开视频，包括双击、拖放摄像头以及拖放设备 |
|  | 支持多种方式关闭视频，包括关闭单个窗口、关闭摄像头以及关闭所有窗口 |
|  | 支持监视画面实时、流畅模式切换 |
|  | 支持监视画面音频开关 |
|  | 支持监视画面的亮度、对比度、色度以及饱和度的参数调整 |
|  | 支持码流类型（主码流、辅码流）的选择 |
| 云镜控制 | 支持八方向控制（↑、↓、←、→、↖、↙、↗、↘），以及步长调节（1-8） |
|  | 支持变倍、聚焦以及光圈的控制 |
|  | 支持预置点的设置和定位 |
|  | 支持巡航线的设置、启用和停止 |
|  | 支持辅助功能，包括灯光、雨刷 |
|  | 支持鼠标模拟以及三维定位 |
|  | 支持云镜锁定功能（解锁时间可自定义） |
|  | ▲支持高等级操作员抢占低等级操作员的云镜控制权限（操作员等级分为五级，第五级权限最高） |
|  | 实现云台控制的辅助1，辅助2功能 |
|  | 实现云台控制的水平旋转功能 |
| 设备树 | 支持按组织结构、报警输出以及收藏夹三种形式来展示设备资源 |
|  | 支持对节点进行实时监视、语音对讲、视频上墙以及报警输出控制的四种快捷操作 |
| 计划任务 | 支持实时视频快速保存为任务 |
|  | 支持监控计划或任务的开启、暂停以及关闭 |
|  | 支持监控任务或计划的新建、修改以及删除 |
|  | 支持任务中窗口数、停留时间、预置点以及码流类型的选择 |
|  | 支持监控计划任务配置信息的导入/导出 |
| 视频上墙 | 支持监视窗口视频上墙 |
|  | 支持监控任务/计划视频上墙 |
|  | 支持报警联动视频上墙 |
| 录像存储 | 支持中心平台对摄像头进行录像存储 |
|  | 支持中心存储计划的添加、修改、删除以及禁用 |
|  | 支持中心存储计划的时间设置，包括按时间录像、按全录像、按周期录像 |
|  | 支持批量添加中心存储计划 |
|  | 支持报警联动录像策略的添加、删除、修改以及禁用 |
|  | 支持报警预录功能，需前端设备存有硬盘录像 |
|  | 支持报警联动录像的有效时间设置 |
|  | 支持客户端本地录像 |
|  | 添加存储计划的时候，可以选择继承已设定的存储计划，新的存储计划可以基于被继承的存储计划来修改； |
|  | 中心存储的存储计划可设置为主辅码流存储；设备支持辅码流，及辅码流使能时，可主辅码流同时存储； |
| 录像回放 | 支持中心录像、前端录像、本地录像以及报警录像的查询和播放 |
|  | 支持图表和列表两种形式显示查询结果 |
|  | 支持单路回放、多路回放，最大支持四路同步回放 |
|  | 支持按录像类型筛选显示录像，包括普通录像、外部报警录像、移动侦测录像、视频丢失录像、视频遮挡录像 |
|  | 支持报警信息及报警关联的录像查询 |
|  | 支持录像回放的播放、暂停、停止以及2，4，8倍速快放，1/2,1/4,1/8倍速慢放 |
|  | 支持播放前一帧(本地文件回放有效)、 播放下一帧 |
|  | 针对录像案件发生时间记录文字信息，在事后通过关键字检索出相关录像 |
| 录像下载 | 支持按时间段截取下载前端或平台中心录像 |
|  | 支持按录像列表下载前端录像或中心平台录像 |
| 报警处理 | 支持报警预案的新建、修改以及删除 |
|  | 支持报警预案按6条不同时间段自动执行 |
|  | 支持报警预案配置信息的导入和导出 |
|  | 支持报警提示音循环播放 |
|  | 支持自定义报警提示音 |
|  | 支持新报警自动覆盖前一个报警 |
|  | 支持报警在电子地图上闪烁 |
|  | 支持报警联动视频自动选择窗口 |
|  | ▲支持按类型布撤防，包括移动侦测\视频丢失\视频遮挡\外部报警 |
|  | 支持按设备布防，对设备指定通道进行布防 |
|  | 支持报警联动视频弹出，视频联动可以配置显示的窗口，调用的预置点以及停留时间 |
|  | 支持告警联动报警器输出，输出动作可以配置打开/关闭，控制方式选择自动/手动，自动控制方式还可以配置停留时间 |
|  | 重新布局报警提示音配置界面，增加“全选”功能 |
|  | 按布防的报警条目进行报警联动配置，报警联动设置在一个界面中完成，简化操作 |
| 电子地图 | 支持地图的增加、删除操作，地图格式只限jpg格式 |
|  | 支持地图上下级层次结构 |
|  | 支持地图的放大、缩小、拖动 |
|  | 支持地图的缩略图显示 |
|  | 支持地图浏览路径的前进、后退 |
|  | 支持地图摄像头节点直接打开视频 |
|  | 支持地图上快速部署报警配置 |
|  | 支持地图上框选并打开视频 |
|  | 支持地图报警节点闪烁 |
| 语音功能 | 支持客户端与前端设备进行语音对讲（只限基层） |
|  | 支持客户端与前端设备进行语音广播，选取多个设备，同时进行语音播放（只限基层） |
|  | 上级客户端增加与设备端的语音对讲和广播功能 |
|  | 针对通道进行语音对讲及广播（主要针对SVR） |
| 抓图功能 | 支持实时监视抓图 |
|  | 支持录像回放抓图 |
|  | 支持本地图片检索，可按照组织结构或设备进行检索 |
| 消息显示 | 支持按类别显示报警消息和系统消息，每种类别保留最新的100条消息 |
|  | 支持分等级显示外部报警（报警等级分为三级，一级最高） |
|  | 支持报警信息的单条/多条确认 |
|  | 支持实时cpu以及服务连接状态的显示 |
| 组织结构 | 支持组织节点的添加、修改、删除 |
|  | 支持配置各个单位的上下级层次结构 |
| 设备管理 | 支持编码器设备的添加、修改、删除 |
|  | 支持解码器设备的添加、修改、删除 |
|  | 支持编码器设备的远程配置 |
|  | 通过工具自动搜索设备信息 |
|  | ▲设备信息按Excel格式批量导入导出 |
|  | ▲可对SVR, NVR，NVS等设备进行管理，设备类型的设置简单方便 |
| 权限管理 | ▲支持单位管理员权限组的权限设置，包括：组织结构、设备管理、权限组管理、用户管理、电子地图、存储计划管理、报警联动管理、常规设置、服务设置、升级服务管理、编码器状态列表、解码器状态列表、操作员状态列表、服务器状态列表、系统日志、报警日志、操作员日志、编码器状态日志 |
|  | 支持单位操作员组的权限设置，包括：1、用户等级设置；2、设备控制权限（监视、回放、云台、报警输入、报警输出、通道直连、解码器输出权限） |
|  | 添加权限组的时候，可以选择继承已设定的权限组，新的权限组可以基于被继承的权限组来修改 |
| 用户管理 | 支持管理员用户的添加、编辑、删除及禁用 |
|  | 支持操作员用户的添加、编辑、删除及禁用 |
|  | 支持用户多权限组设定 |
|  | 支持用户复用功能 |
| 服务设置 | 支持功能服务的添加、修改、删除（功能服务分为MTS、SS、DMS、ARS和VMS） |
| 运行状态 管理 | 支持设备在线状态的显示 |
|  | 支持用户在线状态的显示 |
|  | 支持各服务器在线状态的显示 |
| 日志管理 | 支持按时间段、按日志类型对系统日志进行查询 1、服务日志包含：服务类型、服务编号、服务注册或断线时间、与CMS连接出错 2、操作日志包含：管理员对组织结构的增加、修改删除，对设备的增加修改删除，对权限组的增加修改删除、对用户的增加修改删除、电子地图更新、存储计划创建删除更新、报警联动录像的创建删除更新、DDNS服务信息、Web服务IP信息、服务的新建删除（只记录动作，不记录修改细节） 3、事件日志包含：管理员登录登出时间点 |
|  | 支持按时间段、报警类型、报警等级对报警日志进行查询（报警日志记录所有设备上报上来的报警信息，包括：外部报警、视频丢失、移动侦测、视频遮挡、光纤报警、硬盘满、硬盘故障、未知报警） |
|  | 支持按时间段，事件类型及操作员对操作员日志进行查询（登录登出时间、IP地址、云台方向控制信息、断线时间） |
|  | 支持按时间、组织结构和设备名对编码器的在线状态信息进行查询（在线断线时间点、状态、设备名称、位置、IP地址），红色条的表示设备断线。 |
|  | 支持对日志以及报警信息的保留时间的设定 |
| 数据库管理 | 支持对平台数据库的导入导出功能 |
|  | 支持对平台数据库的初始化功能 |
| 分布式 | 支持服务（MTS、SS、DMS、ARS和VMS）分布式部署 |
| 级联管理 | 支持平台级联 |
| 系统配置 | 支持平台服务以及客户端开机自动运行 |
|  | 支持隐藏服务窗口 |
| 安全管理 | 支持对用户登录、操作应进行权限查验 |
|  | 支持对平台进行加密狗验证 |
| 全网校时 | 1、服务器与设备的自动校时； 2、服务器与服务器之间的自动校时； 3、级联服务器之间的自动校时； |
| 资产管理 | 1、资产管理服务，独立可选组件； 2、添加资产信息（类别，名称，型号，安装日，安装地，厂商，工程商，所属组织，状态，管理员，联系电话，维修次数，经纬度，资产编号）； 3、修改资产信息； 4、删除资产信息； 5、可以按资产所属组织，状态，安装时间，产品型号，厂商生成资产统计报表； |
| 其他 | 支持客户端程序自动升级 |
|  | 支持DDNS动态域名解释 |
|  | 支持内外网部署，采用外网映射技术 |
|  | 设备、组织结构、权限组、用户、存储计划、报警联动、可批量删除； |
|  | 兼容300W像素相机 |
|  | 集成大屏拼接器的控制功能，集成大屏控制的OCX控件 |
|  | 辅码流上墙 |
|  | 加密狗控制接入路数及功能组件 |
|  | 支持双网卡 |

- 序号1.2集中管理平台视频硬解系统

| 处理器/芯片组 | CPU | Ivy Bridge i7 |
| --- | --- | --- |
|  | 芯片组 | Z77 |
| 系统内存 | 内存容量 | 2 X DIMM插槽，支持双通道DDR3-1600（提供最大16 GB） |
|  | DIMM规格 | 1GB, 2GB, 4GB , 8GB |
| 视频显示 | GPU处理器 | E6760/7750 |
|  | 显示设备接口 | ▲支持12屏同时显示输出（12个DP接口） |
|  | 其它接口 | 支持DP转DVI,DP转HDMI,DP转VGA |
| 解码能力 | 解码能力 | 支持12路1080P |
| 网络 | 网络类型 | 2-Port GbE 网卡 |
|  | 网络控制器 | 1 X 82579LM，1 X 82574L |
| 存储接口 | SATA | 1个MSATA接口，2个7Pin SATA |
| 输入/输出/控制接口 | LAN | 2个标准RJ45（10/100/1000Base-T）接口(支持无盘启动、网络唤醒) |
|  | USB | 2个USB3.0，2个USB2.0 |
|  | DP | 12个标准DP接口 |
|  | COM | 4个RS-232（1个DB9外置，3个插针内置） |
| 机壳 | 类型 | 1U，19英寸标准机箱 |
| 电源 | 额定功率 | 250W |
|  | 输入 | 110～ 220V AC |
| 设备环境 | 温度 | 工作温度: -10°to +50°C 非工作温度: -40°to 70°C |
|  | 湿度 | 工作相对湿度: 8% to 90% (非泠凝) 非工作相对湿度: 5 to 95% (非冷凝) |
| 软件功能 | 工作模式 | 与平台对接配合使用 |
|  | 本地配置 | 设置本机信息 |
|  | 用户管理 | 管理用户，可以进行用户的增加、删除、修改 |
|  | 自动维护 | 支持自动、手动两种维护策略，同时提供全面的自动维护时间配置策略，供用户选择 |
|  | 服务管理 | 支持手动开启和关闭服务，以及远程操作UDS服务 |
|  | 屏幕配置 | 支持对UDS屏幕个数和分辨率的配置 |
|  | 视频输出 | 12路DP口输出（最大分辨率1920x1080） 能够灵活实现单屏显示，单屏多画面分割显示，1/4/9/16/36画面分割随意切换组合，极大的丰富了显示画面的数量及模式 |
|  | 预案功能 | 庞大的视频信号源，可以通过编辑执行监控任务和监控计划来实现自动轮巡上墙，无需手动切换 监控任务：可以配置监控画面，同时可以在监控画面的每个窗口进行轮巡设置 监控计划： 按照监控需求，可以在一天内的指定时间点自动启动某个监控任务，且可以无限量添加时间点计划 |
|  | 记忆功能 | 强大的状态管理、链路记忆功能，设备能自动记忆输出画面的链路和状态，即使控制软件退出运行，也不影响设备正常的上墙显示；在设备完成重启后，设备通过记忆功能实现既定策略上墙，避免用户重复操作。 |
|  | 性能 | 支持500W及以下解码输出，支持12路1080P，2路500W输出 |

- 序号1.4 千兆以太网交换机

- 应用层级：三层；

- 交换方式：存储-转发；

- 背板带宽：256Gbps；

- 包转发率：36Mpps；

- MAC地址表：16K；

- 端口数量：28个；

- 端口描述：24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口；

- 扩展模块：1个堆叠扩展插槽；

- 传输模式：全双工/半双工自适应；

- 堆叠功能：可堆叠；

- VLAN：支持4K个VLAN；

- QOS：支持对端口接收和发送报文的速率进行限制

★在中标后3年内采购人如须增加采购设备数量，中标人应按其投标文件清单中的单价进行结算，如须增加清单以外的设备，中标人应按照由第三方机构出具的核价报告中的单价乘以其对应投标中标价的下浮率进行结算。

# 第三章  投标人须知

## 说明

### 资金来源

#### 1.1采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 采购人

#### 2.1采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。本招标文件的采购人特指“佛山市南海区环境运输和城市管理局九江分局”，简称采购人或用户（业主）或买方。

采购人：佛山市南海区环境运输和城市管理局九江分局

地  址： 佛山市南海区九江镇

电  话：（0757）81860232

联系人：陈先生

### 采购代理机构

#### 3.1采购代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指“国义招标股份有限公司”，简称采购代理机构。

地    址： 佛山市禅城区港口路佛山国家高新区城南科技园2栋B306室

电    话： (0757) 83160058,83160061

传    真： (0757) 83160060

网    址：www.gmgitc.com

联 系 人：梁先生

### 合格的投标人

#### 4.1除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行本招标文件中的各项规定者为合格的投标人。

#### 4.2投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

#### 4.3只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货人才能参加投标。

### 合格的货物和相关服务

#### 5.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

#### 5.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

### 投标费用

#### 5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 招标文件

### 招标文件构成

#### 7.1要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章、   招标公告

第二章、   用户需求

第三章、   投标人须知

第四章、   合同格式

第五章、   投标文件格式

#### 7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 招标文件的澄清

#### 8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和采购人。招标机构对其在投标截止期15日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到该澄清（答疑）文件后，应于二十四小时内，在澄清（答疑）文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件传真回国义招标股份有限公司（传真电话：0757-83160060）。该确认答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

#### 8.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 招标文件的修改

#### 9.1投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

#### 9.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到该修改文件后，应于二十四小时内，在修改文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件传真回国义招标股份有限公司（传真电话：0757-83160060）。该确认答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

## 文件的编制

### 投标的语言

#### 10.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

### 投标文件构成

#### 11.1投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝。

第一部分自查表；

1.1资格性/符合性自查自评表

1.2评审项目投标资料表

第二部分 资格证明文件

2.1投标函；

2.2法定代表人资格证明书；

2.3法定代表人授权书；

2.4关于资格声明函；

2.5同类经营业绩一览表；

2.6经营状况；

第三部分 商务技术文件

3.1投标一览表；

3.2投标分项价格表；

3.3技术响应表；

3.4商务响应表；

3.5 响应招标文件要求的其他证明材料；

第四部分 其他文件说明

4.1其他证明文件。

11.2 投标人应将“投标文件”按上述要求及顺序装订成册，并编写目录及页码。

### 投标文件格式

#### 12.1投标人应按招标文件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标一览表”、“投标价格表”等，以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

#### 12.2投标人不得将包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

### 投标报价和货币

#### 13.1投标人应按招标文件要求进行报价，并货物分项报价。对投标文件中的漏项、错项、错算设备数量等引起的差异视为已包含在投标总报价中，结算时不予签证增加费用。

#### 13.2投标货币为人民币报价。投标人不得擅自增减货物清单，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

#### 13.3有关货物及服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

#### 13.4投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

### 投标人资格的证明文件

#### 14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

#### 14.2本项目不接受联合体投标。

#### 14.3投标人应符合招标文件第一章中规定的资格标准。

### 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

#### 15.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

#### 15.2证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

    - 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

    - 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术条文的偏差和例外。

#### 15.4评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

#### 15.5投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

#### 15.6如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

### 投标保证金

16.1投标保证金为人民币陆仟伍整（￥6500.00元）。具体要求见附件1：投标保证金递交须知。

16.2投标保证金退回具体见附件1：投标保证金递交须知。

16.3对于未能按要求提交投标保证金的投标人，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝投标。

#### 16.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人在规定期限内未能根据本项须知第32条规定签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据本项须知第33条规定交纳中标服务费。

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

### 投标有效期

#### 17.1根据本须知第20条规定，投标应在本招标文件规定的开标日后（90）个日历日内保持有效。

#### 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的式样和签署

#### 18.1投标人应准备投标文件正本一份和（四份）副本，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标文件封面见附件格式。

#### 18.2投标文件的正本需打印 ，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

#### 18.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

19.1为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样（投标一览表密封袋封面格式见投标文件格式）。投标人应将投标文件正本和所有的副本装在密封袋中密封，且在投标文件封面上标明“正本”“副本”字样。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见投标文件格式）。

#### 19.2密封袋上均应：

- 清楚标明递交至：国义招标股份有限公司（佛山市南海区九江镇人民政府E座三楼301会议室）

2) 注明招标编号、项目名称和“2014 年 4 月30日15时00 分之前不得启封”的字样。

#### 密封袋上应写明投标人名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

#### 19.3如果密封袋未按本须知第19条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

#### 19.4投标人投标时除递交纸质投标文件外，还需同时递交一份电子版投标文件，递交形式采用光盘或U盘，递交后不退回。

### 投标截止期

#### 20.1采购代理机构在本须知第19.2条规定的地址收到投标的时间不迟于本招标文件中规定的截止日期和时间。

#### 20.2采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 20.3采购代理机构于开标截止时间前（30）分钟开始接收投标文件。

### 迟交的投标文件

#### 21.1采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改与撤回

#### 22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在第20条规定的投标截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

#### 22.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。

#### 22.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

#### 22.4从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.4条的规定被没收。

### 评标委员会

#### 23.1依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

## 开标与评标

### 开标

#### 24.1采购人和采购代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加投标的代表是法人代表的须当场出示《法人代表证明书》、本人身份证明原件；参加投标的代表是授权代表的须当场出示《法人代表授权书》、《法人代表证明书》、本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，否则其投标将被拒绝。

#### 24.2开标前，由投标人代表或监督机构代表检查投标文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果，投标人代表须签署投标文件密封确认表。

#### 24.3开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标文件的其他主要内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

#### 24.4在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

#### 24.5采购代理机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

### 投标文件的澄清

#### 25.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 投标文件的初审

#### 26.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

#### 26.2资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明、投标文件等进行检查，以确定投标人是否具备投标资格。

#### 26.3符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

#### 26.4评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

#### 26.5算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

- 若投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

#### 26.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

#### 26.7评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

#### 26.8实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交有效投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

- 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；

- 无投标报价表或分项报价表的（如果有要求）；

- 投标报价有严重缺漏项目的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术需求书中主要要求的；

- 不满足商务主要条款的；

- 对招标文件的实质性要求未作出响应的；

- 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

### 评标

#### 27.1采用综合评分法进行评审

##### 定标原则

        - 评标工作将按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为资格性检查、符合性检查、综合评议三部分。通过评审，评出综合评议最优的投标人。

        - 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

        - 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

##### 评标办法

- 对每个投标人进行资格性检查。

- 对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。

- 对通过资格性检查和符合性检查的投标人进行综合评审，综合评审包括商务和技术两个部分，评比因素见下表：

综合评审指标表

| 评分 部分 | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 (40分) | 1 | 项目方案 | 8 | 有整体的技术方案，对各系统有详细的设计方案，对各系统的功能技术性能有详细响应、描述，有主要的系统连接示意图等内容；有针对性的系统组织实施方案，有明确的工程（工期、质量、安全文明施工、环境保护、服务目标等）实施目标，有详细的项目组织机构及管理体系、工程配合关系进度控制、工期进度保障措施、工程质量保证措施、成品保护措施、安全文明施工、工程资料管理措施，针对各子系统有详细的实施方案等内容；有针对本项目的详细培训计划安排，针对各系统培训等内容； 优：8-6分；良：5-3分；可：2-0分。 |
|  | 2 | 售后服务方案 | 4 | 有针对本项目的完整售后服务方案，有详细质保期内的售后服务安排及承诺，质保期外服务计划及承诺，相关有偿维护服务方案（含收费标准）等内容； 优：4分；良： 3分；可：1分。 |
|  | 3 | “▲”可稍微偏离的参数响应性 | 16 | 带“▲”号标注项，完全响应或优于招标文件的得16分；每负偏离一项扣2分，最低得0分。 |
|  | 4 | 主要设备（集中管理一体化接入系统、集中管理平台视频硬解系统）制造商资质情况 | 12 | 1、具有通过发改委、财政部、科技部、海关总署和税务总局联合审定的 “国家认定企业技术中心”资质。 2、连续8年获得中国安防十大民族品牌。 3、产品通过公安部的产品检测并取得对应的报告或证书。 4、（管理一体化接入系统、集中管理平台视频硬解系统）所投品牌为同一品牌。 （注：以上内容每项得3分，没有不得分，需提供有效证明复印件加盖公章） |
| 商务 部分 (30分) | 1 | 企业纳税情况 | 4 | 1、近3年平均每年在项目所在省内纳税都超过500(含)万得4分； 2、近3年平均每年在项目所在省内纳税都超过300(含)万得2分； 3、近3年平均每年在项目所在省内纳税都超过100(含)万得1分。 以上评分项目不重复得分，须提供近三年（2011年-2013年）国、地税局的纳税证明复印件。 |
|  | 2 | 企业信誉情况 | 3 | 投标人2011至今连续两年获得广东省省级工商部门颁发的守合同重信用证书得3分；获得一年（或不连续两年）获得守合同重信用证书得1分，没有不得分。 （需提供工商部门颁发的证书复印件加盖公章） |
|  | 3 | 业绩、同类经验 | 6 | 1、投标人自2011年以来完成过智能化类业绩在100万以上（含100万）的项目：每个得1分，最高3分； 2、主要设备（集中管理一体化接入系统、集中管理平台视频硬解系统）厂商自2011年以来，在佛山市内城管系统中具有监控视频整合项目成功案例，得3分，没有不得分． （需提供合同主体及验收报告复印件加盖公章） |
|  | 4 | 技术力量 | 5 | 1、投标人参与本项目的实施人员中具有高级职称证书的人员人数：3名得3分，2名得1分，其他不得分； 2、投标人参与本项目的实施人员人数：5（含）-10人得1分，10人以上得2分 注：需提供投标人在本项目投标截止日之前3个月以内的人员在单位参加社保证明，及职称资质证明文件复印件加盖公章。 |
|  | 5 | 售后服务 | 2 | 1、投标人在广东省内佛山市外设有常驻售后服务机构的得1分； 2、投标人在佛山市内设有常驻售后服务机构的得2分。 （需提供相关证明文件复印件加盖公章） |
|  | 6 | 企业资质情况 | 10 | 1、具有计算机信息系统集成一级资质的得3分，具有计算机信息系统集成二级资质的得1分，其他不得分； 2、投标人具有国家级高新技术企业证书得2分； 3、投标人具有省级或以上科技服务百强企业认证的得2分； 4、投标人具有IT系统监控软件著作权登记证书的得2分。 5、投标人获得过中小企业诚信榜上榜证书得1分； （注：以上认证需提供以上相关资质证书复印件加盖公章） |
| 价格 部份 (30分) | 价格得分 | 30 | 经评委会审核后，以满足招标文件要求且有效最低评标价定为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式折算递减。即： 评标基准价 = 有效最低评标价 = 满30分 其他投标报价得分 = (评标基准价/有效评标价) ×30 （注：投标报价低于招标控制价的70%时，评标委员会有权要求供应商在限定时间内对其报价作出合法、合理的解释并提供成本分析，如供应商不能按评标委员会要求进行完全响应或其解释理据不充分，评标委员会有权根据该项报价存在以低于成本价构成恶意竞争为由而不通过符合性审查，并将其视为无效投标） |

          - 商务得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的商务部分进行评审，并进行独立打分。商务得分=各评委评分总和÷评委人数

          - 技术得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的技术部分进行评审，并进行独立打分。技术得分=各评委评分总和÷评委人数

          - 综合评标得分：计算各投标人的价格得分。将各评委对每个投标人的商务技术独立打分结果的平均值再加报价得分，即为该投标人的综合评标得分。

计算公式：投标人的综合评标得分＝各评委对每个投标人的商务及技术独立打分结果之和/评委人数＋报价得分。

- 最终评标得分最高者为第一预中标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

### 保密及其它注意事项

#### 28.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

#### 28.2在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

#### 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人,不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

#### 28.3评委会不向投标人退还投标文件。

### 评标结果公示

29.1评标结束后，采购代理机构和采购人将在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）、九江镇政务网（http://jiujiang.nanhai.gov.cn/jjzww/）和国义招标股份有限公司（http://www.gmgitc.com）公示评标结果。

## 授予合同

### 授标时更改采购货物数量的权力

#### 30.1采购人在授予合同时有权在允许幅度内对“   用户需求”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 中标通知书

#### 31.1中标人确定后，由佛山市南海区九江镇公共资源交易中心向中标人签发中标通知书。

#### 31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 签订合同

#### 32.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

#### 32.2“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32.3采购合同须由九江法律服务所现场见证签订。投标人须在投标报价中综合考虑。中标人需要支付的见证费用已包含在该项目的投标报价内，采购人就该项费用不再另行支付。

收费标准：每宗按合同中标价的3‰收取合同见证费用，最低收费不低于1000元，上限为10000元。签订合同后，如另签补充合同，每宗收取500元。

- 中标服务费和造价咨询费：

33.1中标人应按本招标文件中的要求和规定的金额在收到中标通知3日内向招标机构交纳中标服务费。收费标准按照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件中关于服务招标的相应费率计算：收费标准优惠后为固定金额人民币壹万元整（￥10000元）。

#### 33.2中标人须在领取中标通知书时按照粤价函[2011]742号文件收费标准向造价咨询单位支付造价咨询费；收费标准优惠后为固定金额人民币贰仟伍佰元整（￥2500元）

中标服务费请汇入以下账号：

银行开户名：国义招标股份有限公司佛山分公司

开户行：中国银行佛山市丽日豪庭支行

帐号：718557748571

### 接受和拒绝任何或所有投标的权力

#### 34.1采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

# 第四章  合同格式

（参考范本）

合 同 书

合同编号：

项目名称：

招标编号：

合同格式

买    方： （采购人/用户单位）

卖    方： （中标人/供应方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及招标文件的要求和招标结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、项目名称

项目名称：                         招标编号：JJ-2014-022

二、货物及工程项目清单

| 货物品名 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、合同金额

1、合同总额人民币（大写）：                           ，即RMB￥                  。

2、合同总额包括：货物、安装、零配件、运输保险、调试、质保期服务等各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项下的全部费用。如果卖方在中标或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由卖方承担，买方将不再支付任何费用。

四、工期要求：

五、付款方式及条件：

六、包装：

七、验收标准：

八、质保期及售后服务：

九、违约责任：

十、提出异议的时间和方法

1、买方在验收中如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起5天内向卖方提出书面异议。

2、卖方在接到买方书面异议后，应在2天内负责处理并函复买方处理情况，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。

3、买方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议卖方不予接受。

十一、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为仲裁解决依据。如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。因货物质量问题发生的争议，统一由佛山产品质量监督检验所进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由买方承担；否则鉴定费由卖方承担。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

1、中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2、在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由卖方负担。

十四、合同生效

本合同在双方签字盖章并经佛山市南海区九江镇公共资源交易中心鉴证之日起生效。

十五、其它

1、所有经双方或多方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。

2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3、未经买方书面同意，卖方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同正本一式八份，甲方执叁份、乙方执贰份、佛山市南海区九江镇公共资源交易中心、南海区司法局九江司法所办公室、南海区九江镇财政管理所各执壹份，均具有同等法律效力。

5、本合同共计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6、本合同签约履约地点：佛山市南海区九江镇。

买方（盖章）：                                 卖方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：                 法人代表或授权代理人（签字）：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

日期：        年     月    日                 日期：        年     月     日

收款专户如下

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

合同附件清单

（附后）

附注：

1、本合同所有条款均在签订合同时编制，确定合同内容依据为招标文件和卖方的投标文件及相关确认文件；

2、项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件。

# 第五章  投标文件格式

# 第一部分     自查表

## 1.1资格性/符合性自查自评表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金 | 人民币陆仟伍元整（￥6500.00） （转账） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 请按招标公告“投标人资格要求”条件内容填写 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

## 1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |

# 第二部分   资格证明文件

## 2.1、投标函

致：国义招标股份有限公司

根据贵方为九江镇公共视频资源整合采购项目 货物及服务的投标邀请（招标编号：JJ-2014-022），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件一份正本及副本四份：

第一部分自查表；

1.1资格性/符合性自查自评表

1.2评审项目投标资料表

第二部分 资格证明文件

2.1投标函；

2.2法定代表人资格证明书；

2.3法定代表人授权书；

2.4关于资格声明函；

2.5同类经营业绩一览表；

2.6经营状况；

第三部分 商务技术文件

3.1投标一览表；

3.2投标分项价格表；

3.3技术响应表；

3.4商务响应表；

3.5 响应招标文件要求的其他证明材料；

第四部分 其他文件说明

4.1其他证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为         元 （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为开标日起九十个日历日，中标的，延长至验收之日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               投标人代表签字

电话                               投标人名称

传真                               公章

电子邮件                           日期

## 2.2、法定代表人资格证明书

致：国义招标股份有限公司

姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系       （供应商名称）     的法定代表人。为　九江镇公共视频资源整合采购项目 （招标编号：JJ-2014-022）签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：

1.本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与供应商的“营业执照”上的内容一致。

2.此表应按“投标人须知”的规定单独提交。

## 2.3、法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书委托书声明：我          (姓名)系                  (供应商名称)的法定代表人,现授权委托                (单位名称)的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加国义招标股份有限公司组织的九江镇公共视频资源整合采购项目 （招标编号：JJ-2014-022）的招标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：              性别：           年龄：

单位：                部门：           职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章：）

日期：

注：

1.投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3.所指代理人即为投标代表人。

4.此表应按“投标人须知”的规定单独提交。

## 2.4、关于资格声明函

致：国义招标股份有限公司

关于贵方九江镇公共视频资源整合采购项目 （招标编号：JJ-2014-022）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份；

2.招标文件第一章 投标邀请函“招标资格标准”要求提供的文件。

3.其它能使采购人和采购代理机构满意的资格证明文件；

4.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

注：提供的加盖公章的资格文件请附后

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                             电话：

单位盖章：

## 2.5、同类经营业绩一览表

项目名称：九江镇公共视频资源整合采购项目   招标编号：JJ-2014-022

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |  |

注：1. 2011年以来完成过智能化类业绩在100万以上（含100万）项目业绩或（集中管理一体化接入系统、集中管理平台视频硬解系统）厂商自2011年以来在佛山市内城管系统中具有监控视频整合项目成功案例，必须提供相关的合同书复印件加盖公章。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 2.6、经营状况一览表

1. 投标人应提供近三年（2011年-2013年）国、地税局的纳税证明加盖公章的复印件。

第三部分  商务技术文件

## 3.1、投标一览表

投标人名称：                           招标编号：JJ-2014-022                                     报价单位：人民币元

| 标的名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 九江镇公共视频资源整合采购项目 | 总价（人民币元）：（大写） ￥：（小写） |  |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封单独提交。

## 3.2、投标分项价格表

项目名称：九江镇公共视频资源整合采购项目    招标编号：JJ-2014-022

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号/规格 | 制造商名称和国籍 | 数量 | 价格 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币元）：（大写） | ￥：（小写） |  |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：1、总价应为各单项合计价之和。。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

3、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

## 3.3、技术响应表

项目名称：九江镇公共视频资源整合采购项目

招标编号：JJ-2014-022

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人必须严格按照招标文件第二章   用户需求中的技术要求逐条填写 ；填写不足、不详或不实亦导致废标。

2.提供招标文件相应条款的技术要求的回应（如有的话）。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 3.4、商务响应表

项目名称：九江镇公共视频资源整合采购项目

招标编号：JJ-2014-022

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人必须严格按照招标文件第二章   用户需求中商务要求的内容逐项回应，填写不足、不详或不实亦导致废标；

2.提供招标文件相应条款的商务要求的回应（如有的话）。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 3.5、响应招标文件要求的其他证明材料

项目名称：九江镇公共视频资源整合采购项目

招标编号：JJ-2014-022

主要内容应包括：

1. 公司简介；

2. 售后服务机构及售后服务计划、人员安排；

3. 施工组织计划；

4．维修技术人员情况

维修技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 所持资格证件名称 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。。。。 |  |  |  |  |  |

注：

1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2）需提供投标人在本项目投标截止日之前3个月以内的人员在单位参加社保证明，及职称资质证明文件复印件加盖公章。

5. 投标人及所投产品的生产厂家的认证、荣誉证书一览表：

| 序 号 | 证书名称 | 获证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 。。。。 |  |  |  |

1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2）证书要求提供加盖公章的复印件。

6.应急维修时间安排；

7.维修服务收费标准；

8.主要零配件价格；

9.服务网点的分布

10.其它服务承诺。

......................

注：本表承诺说明内容必须针对本次招标需求进行说明。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

# 第四部分 其他文件说明

## 4.1、其他文件说明

主要内容应包括：

1）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

2）提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片；

3）投标人认为必要的其他文件。

## 5、投标文件封面和密封袋封面

1、投标文件封面格式：

九江镇公共视频资源整合

采购项目

投标文件

招标编号：JJ-2014-022

正本/（副本）

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

投标人联系人：

二〇一四年四月三十日

2、投标文件密封袋正/副本封面：

3、投标一览表信封封面：

致：国义招标股份有限公司 投标一览表 项目名称：九江镇公共视频资源整合采购项目 招标编号：JJ-2014-022 投标人名称： 在2014年4月 30日下午 15：00之前不得启封 开标地点：佛山市南海区九江人民镇E座三楼301会议室

注：1、以上材料须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

2、投标一览表必须单独封装，与投标文件一并递交。

附件1 ：

投标保证金递交须知

本项目招标号为JJ-2014-022 ，项目名称简称为  公共视频资源    ，投标保证金为人民币  6500元（大写：陆仟伍佰元整）。投标保证金必须由投标人的账户一次性汇出，并最迟在2014年4月 28日24:00以前到达以下指定的帐户（以收款银行确认到账为准），否则投标无效。

开户名称：佛山市南海区九江镇公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南海九江支行

帐    号：44534001040017181

投标保证金须由投标人的帐户一次性汇出，投标保证金的汇款单位名称须与投标人名称一致，否则将拒绝其投标。

投标保证金是投标文件的组成部分，投标保证金按时到账方可具有投标资格（投标保证金是否准确到帐以收款银行的回单为准）。若因投标人未按规定要求提交投标保证金而导致投标无效或不能参加投标，其后果由投标人自负。

特别提示：

（1）投标人在划出款项时，千万记住核对投标保证金的金额（特别是元位金额）；

（2）投标人须从存款账户一次性转入投标保证金，且不得将投标保证金分笔转入指定账户；

（3）投标人在填写银行汇款凭证时，必须注明以下信息：招标号  项目简称；

（4）投标人在汇款时必须要求银行工作人员在用途（或摘要或附言）栏输入以下信息：招标号  项目简称（要在汇款系统上传送信息到收款方银行，用于收款银行识别该款项的用途）；

（5）投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入：投标人名称全称、投标人帐号、投标人开户行全称（要在汇款系统上传送信息到收款方银行，标后退保证金时，佛山市南海区九江镇公共资源交易中心委托收款银行将投标人投标保证金从原路退还该款项给汇款人的存款账户）。

二、投标保证金的退回

（1）未中标的投标人的投标保证金，佛山市南海区九江镇公共资源交易中心将于定标后并办理投标保证金退还手续后，通过中国农业银行股份有限公司佛山南海九江支行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金（原额、不计利息）划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。退保证金的具体时间将于九江镇政务网上公告（http://jiujiang.nanhai.gov.cn）。中标的投标人在开标会议结束后凭银行汇款凭证原件到佛山市南海区九江镇公共资源交易中心开具财政专用收据；中标人签订项目采购合同后，凭采购合同、中标通知书原件和开具退款收据到佛山市南海区九江镇公共资源交易中心办理退回保证金（原额、不计利息）手续。

（2）流标项目的投标人的投标保证金，约于该项目确定流标后并办理投标保证金退还手续后，通过中国农业银行股份有限公司佛山南海九江支行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金（原额、不计利息）划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。参与流标项目二次招标的投标人，需按二次招标的招标文件要求重新划汇投标保证金。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件加盖投标人公章

代理人身份证复印件加盖

投标人公章

致：国义招标股份有限公司

九江镇公共视频资源整合

采购项目

项目编号：JJ-2014-022

投  标  文 件

正本 壹 份

副本 肆 份

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在2014年4月30日下午15：00之前不得启封

开标地点：佛山市南海区九江人民镇E座三楼301会议室