西安博信赛尔电动调节阀/电动温控阀系列产品广泛应用于应用于空调、制冷、采暖、通风、供热等控制系统。


西安博信赛尔VB系列电动调节阀/电动温控阀,选用国产驱动器；
适应范围：VB系列温控阀/电动调节阀。应用于空调、制冷、采暖、通风、供热等控制系统。可接受仪表或计算机输出的断续或连续控制信号，调节压力、流量、液位、温度、湿度等参数。同时也适应化工、石油、冶金、电力等各行业生产过程中的自动控制及远程控制。
产品特点：
1)执行器力1800N-25000N 
2)阀体压力PN1.6Mpa。
3)水阀耐温2℃～140℃ ；蒸汽阀耐温2℃～180℃
4)阀体有二通平衡式、三通分流、三通合流。口径DN50-DN350mm。
5)阀杆填料加载组合式弹簧、自调节“V”型密封圈。杜绝泄漏。
6)执行器弹簧悬架结构。在过载的情况下切断电源保护电机，同时保持恒定密封。
7)二通平衡式，能克服高压系统的不平衡力（压差1.6MPa）。应用于高附加值场合。



西安博信赛尔VV系列电动调节阀/电动温控阀,选用西门子驱动器;
适应范围：VV系列温控阀/电动调节阀应用于空调制冷、采暖、供热等控制系统，可接受仪表或计算机输出的断续或连续控制信号。调节压力、流量、液位、温度、湿度等参数。同时也适应于化工、石油、冶金、电力等各行业生产过程中的自动控制及远程控制。
产品特点：
1)二通平衡式阀体；口径DN50-DN200mm；
2)执行器力1000N-2800N ,有断电复位功能
3)水阀耐温2℃～140℃ ；蒸汽阀耐温2℃～180℃
4)阀体压力PN1.6Mpa。二通平衡式/三通分流、三通合流。
5)阀杆填料采用加载组合式弹簧、自调节“V”型密封圈。杜绝泄漏。
6)二通平衡式，能克服高压系统的不平衡力（压差1.6MPa）。应用于高附加值场合。