新疆维吾尔自治区

和田地区政府采购中心

竞争性谈判文件

项 目 名 称 ：和田地区文广局安防建设采购项目（二次招标）

采   购  人 ：和田地区文广局

集中采购机构：和田地区政府采购中心

项 目 编 号 ：HTZFCG (2017JZ)051号

二〇一七年十一月

目 录

竞争性谈判公告.................................................................................................3

- 报价人须知资料表..........................................................................5

- 报价人须知......................................................................................7

- 项目需求书......................................................................................12

- 报价文件组成和格式.......................................................................20

和田地区文广局安防建设采购项目竞争性谈判公告：

HTZFCG (2017JZ) 051号（二次招标）

和田地区政府采购中心受和田地区文广局的委托，对下列货物进行紧急竞争性谈判采购，现邀请合格供应商参加并提交密封的采购报价。
     一、竞争性谈判项目名称：和田地区文广局安防建设采购项目

二、竞争性谈判项目编号：HTZFCG(2017JZ)051号

三、采购单位名称：和田地区文广局

四、集中采购机构名称：和田地区政府采购中心

五、采购需求概况：（具体参数、要求详见竞争性谈判采购文件）

（1）设备名称：地区文广局安防建设相关设备

（2）采购预算: 868019元（超过预算的报价为无效报价）

（3）采购数量：采购数量及技术参数详见招标文件

（4）采购范围：货物的供应、运输、安装和相关服务

（5）交货地点：和田市

（6）交货日期：15天

（7）本项目不接受联合体投标。本项目不接受进口产品。

六、投标供应商的资格要求：

（1）符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

（2）须有相应的经营范围。

凡拟参加本次招标项目的供应商，应提供经年审合格的企业法人营业执照（或三证合一）、国税、地税税务登记证副本，以上证件可为复印件但须加盖公司鲜公章，法人委托人须携带法人代表授权书（原件）及身份证（原件）；投标企业必须具有安防三级资质或三级以上资质，和田须有售后服务机构。

（3）投标人必须提供投标人注册所在地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（自出具之日起前三年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足三年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。有效期为自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内）；

（4）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。

七、供应商报名时间：2017年11月14日至2017年11月20日（正常工作时间，节假日除外）。

八、竞争性谈判采购文件售价及领取地点：

拟参加本次竞争性谈判采购项目的供应商，资质文件审核合格后免费发放。由供应商到我中心拷贝电子版竞争性谈判采购文件（自带U盘）或申请由我中心向投标方发送电子邮件。

九、投标保证金：无。请于投标截止时间1个工作日之前将投标保证金足额汇入（存入）地区政府采购中心指定账号

汇款账号如下：

开户名称：和田地区财政局

开户银行：工行和田市北京西路支行

账号：3015381109026430560

十、投标截止时间：投标书（正本壹份、副本贰份需一致均加盖公司鲜公章、胶封，否则投标将被拒绝。）应于2017年11月22日上午10:30（北京时间）之前递交到开标现场或指定地点。投标文件一律不予退还。投标人必须在2017年11月21日之前到地区政府采购中心登记，进行投标确认，否则届时其投标将被拒绝。

十一、评审方法：最低评标价法、即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，以提出最低投标的供应商作为中标供应商。

（1）在同等条件下，优先采购新疆维吾尔自治区疆内中小微企业产品；

（2）在同等条件下，优先采购新疆维吾尔自治区疆内相关部门《名优产品目录》的产品。

十二、开标时间：2017年11月22日上午10：30（北京时间）。

十三、开标地点：地区财政局办公楼一楼政府采购中心开标厅

十四、集中采购机构地址：地区财政局办公楼一楼（和田市屯垦东路11号）

十五、联 系 人：张国栋    电话，传真：0903-2039229

和田地区政府采购中心

2017年11月14日

第一章  报价人须知资料表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对“第二章报价人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 项目号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 报价人须知 1 | 采购人名称：和田地区文广局 |
| 报价人须知 2 | 项目名称：和田地区文广局安防建设采购项目（二次招标） 项目编号：HTZFCG (2017JZ) 051号 |
| 报价人须知 3 | 采购代理名称: 和田地区政府采购中心 地址：和田市屯垦东路地区财政局办公楼一楼 邮编：848000 联系人：张国栋 电话：0903-2039229、2021866转7000 传真：0903-2039229 |
| 报价人须知 4 | 澄清截止日期：报价文件递交截止日期前3天 |
| 报价人须知 5 | 语言：中文 |
| 报 价 和 货 币 |
| 报价人须知 6 | 报价币种：人民币 |
| 报价人须知 7 | 谈判保证金：无。请于投标截止时间1个工作日之前将投标保证金足额汇入（存入）地区政府采购中心指定账号。 开户名称：和田地区财政局 开户银行：工商银行和田市北京西路支行 账号：3015381109026430560 |
| 报价人须知 8 | 成交服务费为：本次招标不收取成交服务费用。 |
| 报价人须知 9 | 报价文件有效期: 60天 |
| 报 价 文 件 的 递 交 |
| 报价人须知 11 | 报价文件递交截止及谈判时间：2017年11月22日上午10：30（北京时间） 谈判次序：按递交报价文件次序，报价人应在指定的时间内到达谈判地点。 报价文件与样机递交及谈判地点：和田地区政府采购中心一楼开标厅 谈判内容：谈判小组针对报价人报价文件的商务、技术和价格等内容进行谈判。 |
| 报价人须知 12 | 交货期：15天 交货地点： 采购单位指定地点 质量保证期：三年 |

第二章  报价人须知

一、说明

1. 资金来源

1.1   本次采购资金来源为北京援建资金。

2. 合格的报价人

2.1 “合格的报价人”系指收到谈判邀请、购买了《谈判文件》并向采购人提交《报价文件》的报价人。报价人应符合《政府采购法》第二十二条的规定，即

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3. 谈判费用

3.1 报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论谈判结果如何，“资料表”中所述的集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。中标供应商应承担招标费用约600元。

二、谈判文件

4. 谈判文件构成

4.1   要求提供的设备服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。

4.2   报价人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等。

5. 谈判文件的澄清

5.1   任何要求对谈判文件进行澄清的报价人，均应以书面形式通知集中采购机构，集中采购机构对其在资料表中所述递交报价文件截止期以前收到的对谈判文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买谈判文件的报价人(答复中不注明问题的来源)。

6. 对谈判文件的修改

6.1   在《报价文件》递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，集中采购机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对《谈判文件》进行修改。

6.2   谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的报价人，并对其具有约束力。报价人在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认收妥。

三、报价文件的编制

7. 语言

7.1   报价人提交的报价文件以及报价人与集中采购机构和采购人就有关竞争性谈判的所有来往函电均应使用“资料表”中规定的语言书写。报价人提交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

8. 报价文件构成

8.1  报价人编写的报价文件应包括下列部分：

8.1.1报价部分

（1）报价函

（2）总报价表

（3）分项报价表

8.1.2商务部分(包括但不限于)

按照谈判文件第五章要求提供的报价人资格证明文件。

（4）资格证明文件的组成：

（见第五章报价文件组成和格式5.资格证明文件及格式）

（5）报价人认为必要的其他文件

（6）商务条款偏离表

（7）成交服务费承诺书（本次招标可不填写）

（8）按照报价人须知表第7条出具的谈判保证金

8.1.3技术部分(包括但不限于)

（1）报价产品说明，产品主要技术数据和性能的详细描述；

（2）详细的产品清单；

（3）报价人推荐的供采购人选择的配套产品及系统配置清单；

（4）产品技术服务和售后服务的内容及具体措施；

（5）技术偏离表。

8.2  报价文件数量：正本一份及副本贰份

8.2.1报价文件正本、副本的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。报价文件应由报价人的法定代表人或经正式授权并对报价人有约束力的代表在报价文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

8.2.2 每本报价文件的内容应装订成册。

8.2.3报价人应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

8.2.4所有报价文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖报价人的公章。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本；

项目单位名称及地址；

谈判地点及时间；

项目编号；

项目名称；

报价人名称及地址；

9. 报价

  - 报价人应按谈判文件第五章谈判报价表格式填写所报货物的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。谈判文件对每种货物只允许有一个报价，采购代理不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括报价人若最终成交的到货价，到货价应当包括完成本项目所支出的一切费用，含货款及安装，包括货物的设计、制造、运输（含卸装）、安装、调试、检测、验收、售后服务等各项内容。

  - 报价总价包括报价人为完成本项目所发生的一切费用。报价人估算错误或漏项的风险均由报价人承担。

  - 报价人按上述9.1款要求填写报价供谈判小组评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 报价人应对谈判文件技术需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；报价人未经采购人同意不得将本项目分包或转包。

10. 报价币种

10.1 报价文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

11. 报价文件有效期

11.1  报价文件有效期应自本须知规定的报价文件递交截至日起，并在“报价人须知资料表”中所述时期内保持有效。报价文件有效期不足的将被予以拒绝。

四、报价文件的递交

12. 报价文件递交截止期

12.1  报价人应于“报价人须知资料表”中规定的截止日期和时间前将报价文件递交至 “报价人须知资料表”中指明的地址及谈判地点。

五、谈判

3. 谈判工作

3.1  项目谈判小组按照政府采购法相关规定组成。

3.2  谈判小组将与进入谈判的报价人依照递交报价文件次序分别进行一对一谈判。报价人的谈判代表应按照谈判小组通知的时间和地点参加谈判。为加快谈判进程，要求参加谈判的报价人代表已获得充分授权。参加谈判的报价人法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证明。

3.3  谈判小组可要求报价人就谈判中的具体问题作出书面回答或承诺，报价人提交的书面回答或承诺应由授权代表的签字或盖章，并将作为其报价文件的一部分。谈判次数及每个报价人的谈判时间将由谈判小组根据具体谈判情况确定。在谈判中，谈判小组可以对谈判文件进行调整，但将告知每个参与谈判的报价人。

在每一轮谈判结束后，谈判小组可能会对谈判文件中有关内容进行调整。任何调整的部分谈判小组将会在下一轮谈判前及报价人提交最终承诺报价前，以书面方式告知每个参加谈判的报价人，该调整构成谈判文件的一部分。

3.4  谈判原则

3.4.1由谈判小组结合报价文件及最终承诺，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，推荐提出最低报价的供应商作为成交供应商。

3.5   资格后审，在谈判过程中对报价人的资格审查。一般在谈判过程的初审阶段进行（如适用）。

3.5.1  在没有进行过资格预审的情况下，谈判小组将对提交了报价文件的报价人是否有资格能圆满地履行合同作出确认。

3.5.2  上述确认将考虑报价人的财务、技术和服务能力，并基于报价人提供的报价文件以及谈判小组认为必要的和合适的其他文件资料。

3.5.3  如果报价人被确定为无能力履行合同，其报价文件将被拒绝。

3.5.4  谈判小组将保留对报价文件和谈判小组认为必要的其他文件资料真实性的确认，并有权取消其谈判资格。

3.6  报价人在报价文件及最终承诺中应对产品技术参数及产品要求作出完全性、真实性的响应。

3.7  报价人应有能力保证供货安装计划的实施。

15. 最终报价

15.1  在谈判小组谈判结束后，根据报价人报价及谈判情况要求所有参加谈判的报价人在规定时间内同时提交最终的报价。

六、成交

16. 成交通知书

16.1  成交人确定后，集中采购机构将向成交人发出成交通知书。

16.2  成交通知书是合同的一个组成部分。

17．废标情况

17.1	在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）	出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（3） 因重大变故，采购任务取消的。

第三章  项目需求书

| 技术参数及要求一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 前端监控设备 |
| 1 | 高清枪机 | 1080P红外定焦筒型网络摄像机 1/2.9 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器，F1.6/F2.2光圈，焦距4mm，6mm，12mm可选；  支持GB/T28181、Onvif、IMOS等多种接入方式  采用H.264 High profile编码，H.265编码、压缩比高，超低码流；  当开启U-code编码时，码流可降至原来的1/2，图像质量无下降；  感兴趣区域(ROI）编码，保证有用图像质量，节省存储空间；  可三码流同时输出，支持手机监控；  支持UNP技术，解决公私网NAT穿越；  双路iSCSI数据块直存，录像存储、检索、回放更加高效；  120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求； ★ 支持20%抗丢包； ★ 支持G.711a、G.711u、AAC-LC音频编码，具有双向语音对讲和单项语音广播功能；； ★ 通过300m超5类非屏蔽网线进行POE供电时，可正常显示监控画面；  内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、等智能识别功能和统计分析；  支持9:16走廊模式、去雾、音频侦测、检测出无音源输入、应用更灵活；  定制化8行OSD设置，提供不同像素大小及颜色的自定义效果设置；  支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； ★ 最低照度 0.002Lux(彩色模式)；0.0001Lux(黑白模式)； ★ 支持最大128G TF卡存储,支持TF卡热插拔； ★ 防护等级：IP67，红外作用距离100m；  ICR滤光片切换功能，实现24小时监控；  DC12V/POE供电方式，方便工程安装； ★ DC12V±35%宽压供电；  以上★描述需提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 | 个 | 32 |
| 2 | 高清半球 | 1080P红外防暴半球网络摄像机 120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求（可选） 智能红外补光，夜间图像更均匀 先进的H.265编码算法，压缩效率更高 AAC-LC宽频音频编码，高清晰音质；支持噪声抑制（可选） 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析 9:16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果 支持PoE供电（可选），更多电源供电选择 网络自适应，丢包环境下提供有效监控 UNP技术，解决公私网NAT穿越 双路iSCSI数据块直存，录像存储、检索、回放更加高效 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持802.1X终端准入控制，提升终端接入安全 IK10防暴设计 IP66防护等级 以上★描述需提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 | 个 | 2 |
|  | 补光灯 | 35颗位LED灯100—200米(需现场勘查布局) | 个 | 40 |
|  | 星光球机 | 200万9寸红外；1920×1080 ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；AC24V，40W max(其中加热6W max，红外12W max)；支持IP66；工作温度：-30℃ | 个 | 6 |
|  | 球机支架 | 专用支架 | 个 | 6 |
|  | 监控立杆 | 4.5米高，横臂3米，219*100热镀锌（含1m*1m*0.8m基础） | 根 | 6 |
| 3 | 枪机支架 | 专用 | 个 | 29 |
| 4 | 适配器 | 正品小耳朵监控专用室外电源12V2A | 个 | 30 |
| 5 | 交换机 | 华为8口千交换机 | 台 | 7 |
| 6 | 网线 | 国标正品6类网线（知名品牌）， | 箱 | 10 |
| 7 | 电源线 | 国标2*1.0 | 米 | 1600 |
| 8 | 光钎 | 12芯专用光缆 | 米 | 500 |
| 9 | 设备箱 | 300*400*500防雨监控专用（带风扇，空开，稳压电源，插线板） | 个 | 7 |
| 10 | 容纤盒 | 8口光钎融结盒 | 个 | 4 |
| 11 | 尾纤 | 圆口3米尾纤 | 根 | 8 |
| 12 | PVC线管 | 2.5PVC线管 | 米 | 800 |
| 13 | 线槽 | 8CM铁线槽 | 根 | 2 |
| 14 | 钢丝绳 | 2.0mm 不锈钢材质 | 米 | 300 |
| 15 | 光纤收发器 | 环宇千兆光纤收发器 | 对 | 2 |
| 16 | HDMI高清线 | 10米高清连接线 | 根 | 1 |
| 17 | 高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 18 | 高清编解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
|  | HDMI高清线 | 1、双向HDMI1.4版高清数字线，向下兼容1.3等各版本HDMI接口规格；总长2米优质原生铜线材,无损数字信号，传输稳定； 3、输入输出全金属端子镀金接口，抗氧化； 4、双静电磁环保护，抗静电干扰； 5、尼龙外编网双重隔离保护，抗信号干扰； | 套 | 9 |
|  | 支架 | 大屏专用落地支架（依据现场订制） | 套 | 9 |
| 19 | 大屏 | 55"直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象； 物理分辨率高达1920*1080； 极高的显示分辨率，画面细腻，色彩丰富； 高清晰度、高亮度、高色域； 视角可达178°，趋近于水平； 显示面积大、体积小、重量轻； 更长的显示寿命； 多种选择拼接方式，能适应各种使用场所； 超薄窄边设计； 稳定运行寿命超长，维护成本低，可24小时持续工作； 挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择； 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 工作湿度：10%~90%，在恶劣环境下仍能正常使用。 | 台 | 9 |
| 数据存贮单元 |
| 1 | 机柜 | 42U图腾机柜(原厂正品） | 台 | 1 |
| 2 | 交换机 | 24口千兆三层交换机，配4个光模块10G 背板带宽：336Gbps/3.024Tbps VLAN：支持4K个VLAN 支持Gues 网络管理：支持堆叠 | 台 | 2 |
| 3 | 存储设备 | 采用专业的嵌入式软硬件设计，采用Linux操作系统；  ★支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS中启动；  ★支持电源模块热插拔，支持冗余电源，双电源工作时支持互为供电保护；  具有高稳定性，满足7*24小时不间断稳定运行；  支持指定网段搜索添加IPC；  ★支持384Mbps/512Mbps视音频码流接入和存储；  ★支持384Mbps视音频码流转发，192Mbps视音频码流解码回放；  ★具备16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、★两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK）  ★具备存储扩展能力，同时支持不少于2个Mini SAS级联扩展接口和1个eSATA接口；  ★单机具备不低于16个热插拔硬盘槽位，可通过mini SAS接口扩展至不低于48个热插拔硬盘槽位；  ★最大支持10TB硬盘；  ★支持不低于14个HDMI视频输出接口；设备应具备2个业务HDMI接口卡槽，单解码卡至少支持6个HDMI接口，解码卡支持HDMI总接口数量≥12；至少支持4K及以下分辨率输出支持2个HDMI（均支持4K）接口，1个VGA接口；支持GB/28181协议、ONVIF、自定义、宇视等协议接入；支持4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口 ；支持两个光传输接口；支持4个USB3.0接口，支持1个RS-232RJ45接口、1个RS485/422RJ45接口；支持24入8出报警输入输出接口；  ★支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护；  支持H.265.H.264 HP@ Level 4编解码标准；  支持1200万（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储：  并支持4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储；  支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏预览模式；  配合前端设备可支持越界检测、区域入侵、人脸检测、声音异常、客流量统计等多种智能功能；  ★支持RAID 0、RAID 1、RAID5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60功能，支持一键创建RAID；  ★支持当RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态状态时，仍可进行数据写入；  支持硬盘SMART信息检测；  支持最大添加到128个用户，远程登录128个用户；  支持接入智能IPC，实现智能检测功能；  ★支持IPV6；支持UNP功能；支持ONVIF协议接入的摄像机码流转换成GB/T28181协议码流传输至上层平台；  ★支持GB/T28181国家标准  以上★描述需提供公安部检测机构产品专业认证测试报告存储设备 | 台 | 2 |
| 4 | 扩展柜 | 16盘位网络存储扩展柜 | 台 | 2 |
| 5 | 硬盘 | 6T监控专用硬盘，数据存贮达到90天以上（实现扩容功能）。 | 块 | 32 |
| 单位正大门折叠门设备11.6米（材质：钛合钢 颜色：可选 保修3年）生产厂家授权书 |
| 1 | 折叠门 | 开泰LB-DD4A 9*2.12米(专利证书）企业通过ISO9001:2008质量体系认证，CE安全认证，1、防撞功能：在关门运行状态下，气囊防撞遇人或物可自动停止运行。 2、可靠操作：可通过外置遥控接收或手动控制盒，避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端。 3、急停功能：在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过急停按钮开关切断电源，实现紧急停止，确保安全。 4、过载保护：电机达到120度或者运行到达设定时间，电机会停止工作，保护电机使用寿命。 5、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打 开离合。 6、安全防盗：门体在停止状态，通过蜗轮蜗杆机构，实现门体自锁，并配备500KG磁力锁，外力不能推开。 7、漏电保护：带有漏电保护功能，能对控制系统接地实现过流过压保护。 | m² | 19.08 |
| 2 | 进口电控传动机构 | 内置式传动（变速箱）托轮机构，电压：220V 50HZ，运行速度：15-20M/MIN，防护等级：IP55，绝缘等级：E | 套 | 1 |
| 3 | 进口曲臂电机 | 专用门控电机 | 套 | 1 |
| 4 | 电子安防 | 智能控制系统，红外防爬，气囊防夹，语音系统，磁敏感应限位 | 套 | 1 |
| 5 | 门柱 | 顶部连杆机构传动，顶部警示灯 | 套 | 1 |
| 6 | 小边门 | 1.6 mX2.12m | m² | 3.52 |
| 7 | 固定柱 | 40*40 | 支 | 2 |
| 8 | 门禁系统 | 联网四门控制器（含300张钥匙卡） | 套 | 2 |
| 9 | 进口内置闭门器 | 实现和折叠门保持连贯性 | 套 | 1 |
| 演播厅大门悬浮门设备5米（材质：钛合钢 颜色：可选 保修3年）提供检测报告 |
| 1 | 折叠门 | 企业通过ISO9001:2008质量体系认证，CE安全认证，撞功能：在关门运行状态下，气囊防撞遇人或物可自动停止运行。 2、可靠操作：可通过外置遥控接收或手动控制盒，避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端。 3、急停功能：在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过急停按钮开关切断电源，实现紧急停止，确保安全。 4、过载保护：电机达到120度或者运行到达设定时间，电机会停止工作，保护电机使用寿命。 5、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打 开离合。 6、安全防盗：门体在停止状态，通过蜗轮蜗杆机构，实现门体自锁，并配备500KG磁力锁，外力不能推开。 7、漏电保护：带有漏电保护功能，能对控制系统接地实现过流过压保护。 | m² | 9 |
| 2 | 进口电控传动机构 | 内置式传动（变速箱）托轮机构，电压：220V 50HZ，运行速度：15-20M/MIN，防护等级：IP55，绝缘等级：E | 套 | 1 |
| 3 | 进口曲臂电机 | 专用门控电机 | 套 | 1 |
| 4 | 电子安防 | 智能控制系统，红外防爬，气囊防夹，语音系统，磁敏感应限位 | 套 | 1 |
| 5 | 小机箱门柱，预埋板，急停开关及配件 | 现场勘查 | 套 | 1 |
| 6 | 门禁系统 | 联网四门控制器（含100张钥匙卡） | 套 | 1 |
| 7 | 固定柱 | 55*55 | 支 | 2 |
| 家属院大门悬浮门设备6.1米（材质：钛合钢 颜色：可选 保修3年）提供相应检测报告 |
| 1 | 折叠门 | 开泰LB-DD4A 5m*2.12m(专利证书）企业通过ISO9001:2008质量体系认证，CE安全认证，1、防撞功能：在关门运行状态下，气囊防撞遇人或物可自动停止运行。 2、可靠操作：可通过外置遥控接收或手动控制盒，避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端。 3、急停功能：在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过急停按钮开关切断电源，实现紧急停止，确保安全。 4、过载保护：电机达到120度或者运行到达设定时间，电机会停止工作，保护电机使用寿命。 5、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打 开离合。 6、安全防盗：门体在停止状态，通过蜗轮蜗杆机构，实现门体自锁，并配备500KG磁力锁，外力不能推开。 7、漏电保护：带有漏电保护功能，能对控制系统接地实现过流过压保护。 | m² | 10.6 |
| 2 | 进口电控传动机构 | 内置式传动（变速箱）托轮机构，电压：220V 50HZ，运行速度：15-20M/MIN，防护等级：IP55，绝缘等级：E | 套 | 1 |
| 3 | 进口曲臂电机 | 专用门控电机 | 套 | 1 |
| 4 | 电子安防 | 智能控制系统，红外防爬，气囊防夹，语音系统，磁敏感应限位 | 套 | 1 |
| 5 | 小边门 | 1.1*2.12 | m² | 2.33 |
| 6 | 门禁系统 | 联网四门控制器（含600张钥匙卡） | 套 | 1 |
| 7 | 门柱 | 55*55 | 套 | 1 |
| 安检设备 |
| 1 | 中控安检门 | 1、精度：最高灵敏度在门的正中间可以检测到一根大头针（或者1/2）回型针，可以做到走一百次检测到一百次，不会漏报和串报。也可以排除皮带扣、皮鞋、文胸等的影响，检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。 2、六区位显示：产品分成六个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。 3、统计人数：双侧对射红外可以检测到通过人数和报警人数，走100人计100人,不会多计或者少计。 4、防震设计：全球独家防震设计，站在门的中间，用手拍两侧门板，门不会误报。 5、灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有一百级灵敏度。 6、门体材质：防火板，外加防水膜，里面有铝合金支柱，不变形，防火、防潮。 7、面板显示：高亮度数码显示通过人数和报警人数以及报警区位。 8、声光同时报警，可以在门顶部显示报警区域。 9、可以选配遥控器对参数进行控制。参数可设密码保护，使非授权人员无法操作。 10、预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接。 11、针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。 12、可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。 13、对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 二：技术标准： 电器参照EN60950安全标准执行。 辐射参照EN50081-1标准执行。 抗干扰参照EN50082-1标准执行。 严格执行现行通过式金属探测器国家标准。 全面通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 全面通过欧盟CE认证。 三：技术参数： 外接电源：215V - 230V 50/60Hz 功耗：35W 工作环境：-20℃─45℃ 运输全重：约95kg 工作频率：根据安装环境自行调节 整机重量：约90kg 外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 522(深) 通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 522(深) | 套 | 2 |
| 2 | X光机c型 | 通道方式尺寸：500mm（宽）*300mm（高） 射线束方向由下向上垂直照射 工作电压220VAC(+10%~-15%),50HZ/+-3HZ 功率损耗≤0.30KVA-------必须环保节能，实际进行测试，不能高于此功率 传送带速度≥0.20m/s 射线源性能：管电压（80-140KV可调） 冷却方式/工作周期：密封循环油冷/100 泄露剂量≤小于0. 08uGy/h(距外壳5厘米处) 标准泄露剂量符合GB15208-2005的防护标准 拖动重量：150Kg 空间分辨力水平：1.0mm 垂直：1.0mm 穿透分辨力≤0.101mm, *线分辨力≤￠0.0787mm的金属丝 *穿透力：48mm钢板；胶片安全保证高速胶片安全（ASA/TSO 1600） 工作环境-200°C~60°C/20%~95%（不冷凝） X射线传感器L形式的光电二级管阵列 设备接地设备提供良好的接地端子 *主机噪音≤47 dB(A) 图像显示彩色/黑白图像、图像反向显示、边缘增强、图像增强、有机物/无机物剔除、灰度扫描、图像回拉、报警功能、图像检索、高密度警告、高能穿透、低能穿透、超级增强 图像储存实时存储50万幅，能够实现图像转存 一键关机功能。光机时，只需旋转钥匙，不需要其他操作显示器19英寸液晶显示器真彩色彩色、黑白、对比、反转四种颜色 *快速关机功能：可通过钥匙开关实现快速关机功能 *传送带感应功能：当样机传送带上无物体的时间达到预设值时，传送带可自动停止运行，当有物体放置时，可自动启动运行 *联网上传功能：样机可将经X射线成像后的图片传输至客户端 *超薄物检测功能 当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测 *可疑物检测功能：当样机检测到可以物（鞭炮、护理剂、匕首、仿真手枪、酒精、柴油）时，可发出声光报警 *统计功能：可通过显示屏查询样机本次开机累计检测物品数量，以及出厂后累计检测物品数量 *放大功能：可通过显示屏对经X射线成像后的图片进行局部放大 *键盘控制功能：可通过外接键盘控制样机运行 *传送带速度控制功能：设备传送带速度在0.2-0.8m/s之间可调 *传送带停留功能：可通过显示屏设置被检测物经过射线源时，传送带停留时间长短 *图像连续显示功能：当传送带在被测物检测过程中停止运行，重新启动并检测完成后可通过显示屏显示连续完整的经X射线成像后的图片 *图片叠加功能：可通过显示屏在经X射线成像后的图片中叠加可疑物品（鞭炮、匕首、仿真手枪）图像 *可疑物检测功能：当样机检测到可以物（鞭炮、护理剂、匕首、仿真手枪、酒精、柴油）时，可发出声光报警 *浮动魔力按键：不需要键盘，当过物体时自动隐藏，当需要点击时自动出现 | 台 | 1 |
| 接入公安数据门 |
| 1 | 公共安全身份信息核查管控系统 | 公共安全身份信息核查管控系统是新一代人员综合识别技术，（二代身份证+抓拍图像识别+黑名单比对）有效地杜绝违法犯罪嫌疑人生存空间,对于流动人口可提前管控报备重点形成网络化集中管控，使公安卡点安检、口岸安检、火车站、汽车站及大型人流密集场所及出租屋、封闭式社区进出的管理者和使用者得到最大的安全保障。 （每条采集信息数据将最终上传至公安警综平台进行黑名单人员比对）(实时上传数据、实时比对信息、实时反馈结果) | 套 | 1 |
| 2 | 摄像头 | 前置，500万像素，两组白色LED补光灯,可对现场人员进行拍照，并可对人员验证比对信息，相片进行保存；支持白名单比对开门；支持后台黑名单比对，实时预警；支持验证信息及照片及时上传；识别速度可达1-2秒。 | 只 | 1 |
| 3 | 显示器 | 液晶屏：10.4寸，分辨率：1024*768 ，亮度：1000 | 台 | 1 |
| 4 | 语音播报系统 | 内置立体扬声器 | 套 | 1 |
| 5 | 接口 | 2*USB 2.0，1*VGA，1*HDMI，1*Audio out，1*Addio in | 套 | 1 |
| 6 | 门禁控制器 | 控制翼闸 | 台 | 2 |
| 7 | 指纹及IC卡阅读模块 | 1)FR1200读头可连接门禁控制器的扩展485接口作为inBIO读头；亦可连接门禁一体机。操作过程以指示灯为主，无屏显，无按键。 2)电源：DC12V/3A 3)扩展功能：一路485可连接门禁控制器EXT485 4)验证方式：ID(Mifare) 5)通讯：RS485 6)蜂鸣器：“嘀-嘀”声提示 7)LED：两色指示（红绿） | 台 | 1 |
| 8 | 翼闸 | 11)机箱尺寸：1200长*280宽*900高（MM） 2)伸缩臂长： 机箱外260mm 单边 3)最大通道宽度：580mm 4)重量： 82Kg（主机）、78Kg（从机） 5)机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢 6)电源电压： AC220±10% V,50HZ 7)驱动电机： 直流有刷电机（24V） 8)输入接口： 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA 9)正常使用寿命：500万次 10)通信接口： RS485标准 11)通行速度：30-40人/分钟 12)闸门开、关时间：0.6秒可调 13)上电后进入通行状态所需时间： 3秒 14)出现故障后的自动复位时间：10秒 15)工作环境：室内、室外（阴棚） 16)温度：-10℃—— 50℃ 17)相对湿度：≤90%，不凝露 | 台 | 2 |
| 9 | 身份证阅读器 | 符合公安部GA/T450-2003标准的身份证阅读器，可读取居民身份证芯片内的文字、人脸信息。 | 台 | 2 |
| 网络高清车牌识别一体机 |
| 1 | 车牌识别仪 | 网络高清车牌识别一体机内涵立式机箱、车牌识别仪、高亮LED红绿双色显示屏、通道控制器、专用电源、专用LED车牌灯、语音播报等功能； 1、车牌识别仪：至于一体机顶部，采用4-12mm可选百万高清专用镜头， 200万专用高清机板（含宽动态功能、宽动态白天晚上自动切换可调）、工作模式可调及各种状态通过网络调节设置，带白天、夜晚强光抑制功能，在太阳直射车牌的情况下能够很好地看清车牌，在汽车大灯强光的情况下能够很好地看清车牌，车牌识别白天识别率可达99.9%以上，晚上识别率可达99%以上，含白名单及黑名单功能，可实现月租车辆车牌识别、免费车辆车牌识别脱机进出，保证系统在电脑出现问题时月租车辆及免费车辆正常进出，识别速度≤0.5S；TCP/IP网络接口，485通讯接口，与通道控制器485对接，含开关闸输出功能。 2、一体机机箱：外观以科技产品为背景，结合智慧型产业为主题，采用以简化安装为目的设计，产品美观大方；采用底座主题分开安装方式，让客户施工方便，安装简洁； 3、采用红绿双色LED显示屏，红绿显示间隔分开，让值班人员及车主一目了然，显示内容为：车牌号码，车辆类型、剩余车位、温馨提示、停车时间、收费金额等等； 4、采用专用可调LED车牌补光灯，灯光自动开启，灯光亮度根据环境可调，灯光功率为12W，保障现场车牌清晰可见； 5、语音功能：采用真人语声播报，配合LED显示同步播报车辆类型、车牌号码、停车时间、收费金额等，语音音量可根据时间设置分段可调； | 台 | 2 |
| 2 | 双色高亮LED显示屏 |  | 只 | 2 |
| 3 | 通道控制器 |  | 套 | 2 |
| 4 | 语音播报系统 |  | 套 | 2 |
| 5 | 车牌补光灯 |  | 只 | 2 |
| 6 | 机箱 |  | 台 | 2 |
| 7 | 电源 |  | 套 | 2 |
| 8 | 栅栏式道闸机 | 起、落速度5秒(1.5mm厚板材）精致表面处理，一体化机芯，逻辑控制，带遇阻检测及车队模式，配标准栅栏式3-6米 | 个 | 2 |
| 9 | 车辆检测器 | 高灵敏度检测，用于道闸自动落杆及防砸车 | 个 | 2 |
| 10 | 地感线圈 | 耐高温抗老化线缆，配合车辆检测使用。 | 个 | 2 |
| 11 | 客户端软件 | 支持远程视频监控，远程更新，远程重启，实时显示，数据查询。 | 套 | 2 |
| 12 | 遥控电动防撞栏杆电机 | 一个11米，8米 | 台 | 2 |
| 具有安防三级资质，和田常年有固定维修安装技术人员，必须做到一小时响应，2小时解决问题。 |

- 投标企业必须于11月21日前到地区文广局进行现场勘查，并开具现场勘查证明，联系人：刘青锋 13399799793

- 所投产品要和原单位设备无缝衔接，全部在大屏端显示，画面清晰、布局均匀。主要产品均须提供相应产品品牌型号的检测报告。

3、付款方式：货到安装完毕验收合格后付95%，质保期满一年后付5%。

# 备注：

# 1、如若中标，中标供应商须提供投标文件电子版于领取中标通知书前到采购中心备案。

# 2、装订应采取A4纸胶装的方式。请严格按招标要求制作标书，否则投标将被拒绝。

3、投标单位需在报价中注明所投产品品牌、型号，并承诺所投产品完全满足招标要求，否则视为无效投标。

# 4、技术参数多加一个技术偏离表。

5、所有报价文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖报价人的公章。在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本；

项目单位名称及地址；

谈判地点及时间；

项目编号；

项目名称；

报价人名称及地址；

- 报价文件组成和格式

1、报价函格式

2、总报价表格式

3、分项报价表格式

4、商务、技术和服务偏离表格式

5、资格证明文件及格式

6、法人代表授权书格式

7、成交服务费承诺书（格式）

8、制造商出具的授权函（格式）

9、近期缴纳社会保障资金证明复印件（自行提供）

10、售后服务承诺书(自行提供)

2、报价人情况表

12、报价人认为必要的其他文件

1．报价函（格式）

致：（集中采购机构）

根据贵方为（项目名称）项目谈判采购货物及服务的谈判邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  份：

- 总报价表

- 分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规范偏离表

- 商务条款偏离表

- 法人代表授权书格式

- 资格证明文件

- 由（银行名称）出具的谈判保证金，金额为（金额数和币种）

- 按谈判文件报价人须知和技术规范要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

- 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本报价有效期为自谈判之日起   60   个日历日。

- 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回报价，谈判保证金将被贵方没收。

- 我方承诺，与买方聘请的为此目的提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

- 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

报价人代表签字

报价人名称

公章

日期

- 总报价表格式

报价人名称：                         项目编号：

| 项目名称 | 数量（台） | 报价总价（人民币大写、小写） | 谈判保证金（有/无） | 交货期 | 其它情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

- 报价货币为人民币；

- 报价总价应包括所有分项报价表总价和其它分项报价。

3．分项报价表格式

报价人名称：                          项目编号：

| 序号 | 设备 | 型号和技术规格 | 数 量 | 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 运输、保险和伴随货物交运的有关费用 |  |
| 3. | 检验、安装、测试 |  |
| 4. | 售后服务费 |  |
| 5. | 零备件及专用工具 |  |
| 6. | 其他 |  |
| 7. | 总价 |  |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、报价货币为人民币；

2、如果单价与总价不符时，以单价为准。

3、货物的报价方式为项目现场交货价。

4、报价总价应包括如果授予合同卖方将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。

5、报价总价应包括所有分项报价表总价和其他分项报价。

4. 商务、技术和服务偏离表格式

表-1   商务偏离表

报价人名称：                          项目编号：

| 序号 | 谈判文件 内容条目号 | 竞争性谈判 文件要求 | 报价文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、对谈判文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对谈判文件无偏离应标明“无偏离”。

表-2   技术和服务偏离表

报价人名称：                          项目编号：

| 序号 | 谈判文件 内容条目号 | 竞争性谈判 文件要求 | 报价文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、对谈判文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对谈判文件无偏离应标明“无偏离”。

5．资格证明文件及格式

(1) 经年检的企业营业执照（副本、复印件加盖公章）、有效的企业组织机构代码证（副本、复印件加盖公章）；

(2) 税务登记证（复印件加盖公章）；

(3) 法人代表授权书（原件）；

(4) 谈判人的资信证明：会计师事务所出具的年度财务审计报告（复印件加盖公章）或银行在报名截止日期前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件(银行存款证明无效)；

(5) 近期缴纳社会保障资金记录（缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件，并加盖本单位公章）；

(6) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（授权代表签字并加盖公章）；

(7)所报产品的相关认证证书（复印件，须加盖投标人公章）；

(8)所报产品省级或直辖市（含省级或直辖市）以上检测机构出具的检测报告（复印件，须加盖投标人公章）；

(9)报价人认为必要的其他证明文件。

6、格式

法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的               （法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的                    （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于              年       月       日签字生效， 特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

见证人签字：

公章：

另附：被授权人身份证复印件且加盖报价人单位公章

7、格式

##### 成交服务费承诺书

致：和田地区政府采购中心：

我们在贵单位代理的                                      项目（设备）竞争性谈判中若获成交（文件编号：                  ），我们保证在收到成交通知书后5日内按谈判文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即               指定的银行帐号，按照谈判文件第二章报价人须知第17条款规定以差额定率累进法计算一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

8、格式 近期缴纳社会保障资金证明复印件（供应商自行提供）

9、售后服务承诺书(自行提供)