工作原理

精密
计算

磁性过滤系统将高强度永磁棒引进流体流经的路径，并设定所有的流体必须通过高强度永磁棒。这可以使之有足够的接触面积用来提取铁污染的液体。定期清理永磁棒并放回到原来的位置。

它的特点是使用高强度钕铁硼磁铁（稀土），比起一般的传统磁铁来要强许多倍。这将确保即使是最小的颗粒都会被去除。磁铁是装在一个不锈钢钢管。

高强度磁铁是对于那些低磁吸引力的材料比如碳，铸铁或不锈钢来说更有效率。

此外，根据流体的特性分析，设计了一个系统，确保所有流体包围着磁体，从而消除所有的污染。专利设计保证过滤器永不被阻挡。

除了高性能之外，所有的过滤系统的设计都便于使用。手动和自动清洁系统提供方便进行清洗。

磁体过滤

1所有的粒子被吸引到磁铁，并从流体中除去。

2专利磁铁的配置，确保即使是全流道保持开放，仍没丝毫压力。

3一旦从磁体除去全部的污染，仍可以用来回收，以保证流体最小的损失。

作用

更持久的液体磁性过滤器去除颗粒至1微米大小。传统的阻隔
过滤网通常清除小于循环的流体的5-10微米的颗粒。
这些颗粒显着影响流体的性能，也会做为一个细菌滋生的集中点。

无消耗材料与其他类型的过滤器相比，磁过滤安装一次，没有其他成本
而其他的过滤器你需要继续购买，以确保其能有效过滤
所以在过滤器的寿命上，磁过滤通常比其他的要长20年以上。

最小的流体损失从磁过滤器中删除半干的铁屑污染物。流体损失是
大大小于传统的过滤介质。

无处理成本铁屑本身可以回收利用，消除了昂贵的专门处置费用。

最小的运行成本手动清洗磁性过滤器，不需要额外的电源。磁性的自清洁
过滤器清洗过程中只需要少量的电力。

7×24小时运行完全自动化的磁性过滤系统适用于
连续的生产线。

快速的投资回报磁性过滤是完美的降低成本和持续改进
计划来提供快速的投资回报：

提高生产效率

保持流速不影响过滤效率的情况下，可以保持高的流速。流体不
流经过滤介质，使流体是不间断的。这取决于你的流量
工艺要求，而不是由你的过滤器。

无背压即使当过滤器是'全负载'或是有风险的突发过滤器，
减少停机时间。

减少磨损/精度光洁度通过传统的过滤器的粒子，作为磨料容易磨损，
机械和产品。磁性过滤器则会删除这些磨损的颗粒。

精滤常规的过滤介质，在5微米以下，可以剥离防起泡的油，
抗细菌和其他的添加剂。磁性过滤使亚微米级过滤
在不影响油的性能，并能帮助有效控制
的细菌。